| Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 47 | Ejercicio: | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente | 2706/2016 |
| Rubro comercial: | (13) Informática. |
| Gestión del procedimiento | UOC 044 |

Objeto de la contratación:

Adquisición de Hardware - Plan Informático 2016 – ETAP V.21

Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTA, CERTIFICADOS DE VISITA

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso10° | Hasta | 48 horas. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 48 horas. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | 15 de noviembre de 2016, a las 12,00 horas. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Subgerencia de Informática y Organización Teléfono: 4329-4758 e-mail: jorge@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

- Se evaluará la calidad de los oferentes en base a la consulta del Sistema de Información de proveedores (SIPRO).

- Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISION NACIONAL DE VALORES.

- Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa. Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1030/2016).

- En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original y duplicado.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS, moneda ésta, en la que se producirá la cancelación de las facturas que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 1: Adquisición de Cuatro (4) Unidad de energía ininterrumpida para centros de cómputos (CODIGO ETAP: UPS-003).

NOTA 1: La cotización deberá incluir provisión, instalación, configuración y puesta a punto.

NOTA 2: El oferente deberá acreditar (mediante nota emitida por el fabricante) ser un canal certificado por el fabricante para realizar las tareas solicitadas en el presente renglón.

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán ser de tecnología:

- On Line de Línea Interactiva

- Rango de potencia:  3 KVA

- Autonomía a plena carga no menor a:   30 minutos

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 3 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 90% a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida:

- Tipo “Tomacorrientes provistos en el gabinete de la UPS” o “Borneras para conexión a distribuidor exterior” según lo permita la potencia de salida solicitada.

- El equipo deberá tener capacidad de proveer una cantidad mínima de tomacorrientes equivalentes a 1 toma de salida por cada 500VA de potencia de salida. Esto es, si la UPS tiene capacidad de entregar 10.000VA, deberá permitir la conexión a un total de 20 tomacorrientes.

- En caso de usarse borneras para conexión a distribuidor, éstas deberán tener capacidad de conectar regletas rackeables en racks estándar de 19”.

- Se deberán proveer todos los cables, regletas o accesorios para rack que sean necesarios, a fin de contar con un mínimo de: 12 tomacorrientes

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria en batería, acústica y luminosa.

- Gabinete  con conexión a tierra

- Indicación del estado de carga de batería y consumo.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- 10/100BASE-T Network Management Card.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario sin necesidad de apagar el equipo, con posibilidad de ampliación de autonomía.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo, monitoreo de tensión de alimentación y salida, consumo total, estado de carga de la batería, posibilidad de registro de eventos, variables, etc.

- Capacidad de ampliación de potencia en forma sencilla y sin apagar el equipo para futuros crecimientos.

- Compatibilidad de software con: Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 R2.

- Capacidad para cierre de múltiples servidores y/o múltiples plataformas con una sola UPS (ver punto anterior para los sistemas operativos y plataformas a soportar).

- Administración y control remoto mediante módem y  red soportando protocolos Telnet, SNMP y WEB por hardware (para total independencia y facilidad de implementación).

Los Equipos deben contar con 3 años de garantía integral.

Renglón N° 2: Adquisición de Once (11) Switches del tipo Alcatel-Lucent  -  Conmutador Ethernet de Borde (Acceso / Distribución) Administrable.

1: La cotización deberá incluir Provisión, Instalación, Conexión al Switch de core (Alcatel-Lucent OS-6900) y Configuración (la configuración final será suministrada por la Subgerencia de Informática de la CNV).

2: El oferente deberá acreditar (mediante nota emitida por el fabricante) ser un canal certificado por el fabricante para realizar las tareas solicitadas en el presente renglón.

3: Cada uno de los switches provistos deberá ser raqueado en los distintos racks murales de cada piso.

4: Se deberá realizar la reconexión de los patchcords de las estaciones de trabajo existentes, respetando su presente orden.

5: Se deberán proveer la cantidad de patch cords de Fibra Optica necesarios para su conexión al Switch Alcatel-Lucent OS-6900 existente.

6: El Uplink de Fibra Optica entre los switches de cada piso y el Alcatel-Lucent OS-6900 del piso 10, deberá ser de 10Gb como mínimo.

7: En la visita técnica se deberá relevar el tipo de conector de los patchcords de FO a proveer. Esto vale para los switches de piso, como para la conexión con el Alcatel-Lucent OS-6900.

8: La CNV cuenta con un troncal vertical de Fibra Optica Multimodo 50/125. Si la solución propuesta por el oferente necesita tender un nuevo troncal de Fibra Optica multimodo, deberá incluirlo y será llevado a cabo de común acuerdo con la Subgerencia de Informática de la CNV, para minimizar el corte de servicio. En la visita técnica deberá ser relevado.

9: Se podrá cotizar una solución con equipamiento de otra marca, para lo cual debe garantizar funcionalidades como, (particularmente entre concentradores (switches) de diferente marca): Compatibilidad, Interoperabilidad, interacción con el backbone de la red, Administración de VLANs y VLAN Truncking, como mínimo.

10: El cuerpo del switch deberá poder ser instalado en racks murales pivotantes.

11: Los switches ofertados (Alcatel-Lucent u otra marca) deberán cumplir con lo especificado más abajo.

Conmutador Ethernet de Borde (Acceso / Distribución) Administrable

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

  - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

  - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

  - Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT auto-sensing (RJ45) | ( 48 |

- En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- Todos los puertos de cobre 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- Todos los puertos en cobre (RJ45) deberán incluir la característica PoE (Power Over Ethernet) IEEE 802.3af con por lo menos 15,4 W por boca.

- La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Todos los puertos y slots deberán ser 100% no bloqueantes.

- Capacidad de conformar una pila de gestión unificada ó chasis virtual.

- Cantidad mínima de equipos por pila ó chasis virtual: 2 (DOS).

- Ports de uplink/salida:

| Tipo de puerto | Cantidad mínima |
| --- | --- |
| ( 10 GigaBase-SR (entre 26m y 80m, en fibra multimodo) | ( 2 |

RENDIMIENTO

  - Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches.

  - Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

- El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

- Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

- Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

- Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

- Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

- Soporte de ruteo estático.

- Soporte de Protocolos de enrutamiento “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2, VRRP.

- Filtrado Multicast de Capa 2 y Capa 3.

- Soporte de IGMPv2, IGMPv3 Snooping en IPv4 instalados.

- Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

- Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

- Deberá poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

- En cada puerto deberá aceptar la conmutación de tráfico clasificado (TAG) aunque sin rechazar otros tráficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexión de un teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

SEGURIDAD DE ACCESO

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) por puerto, sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

  - Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

  - Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

  - Puerto Ethernet fuera de banda para administración.

  - Soporte de administración via Web.

  - Soporte de administración 100% via CLI y SSHv2.

  - Soporte de SNMP v3.

  - Soporte de Netflow ó Sflow.

  - Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

  - Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

  - Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

# REDUNDANCIA

  - Fuente de alimentación redundante.

  - Ventiladores redundantes.

Renglón N° 3: Un (1) Servidor de Red Genérico– Arquitectura basada en X86. Nuevo y sin Uso. (N° de Catálogo del Sistema: 436-6186-00102).

1: La cotización deberá incluir Provisión, Instalación y Configuración (la configuración final será suministrada por la Subgerencia de Informática de la CNV).

2: El oferente deberá acreditar (mediante nota emitida por el fabricante) ser un canal certificado por el fabricante para realizar las tareas solicitadas en el presente renglón.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- Del tipo 12 (doce) núcleos mínimo.

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

( 2

- Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 2

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| 128 GB | 256 GB |

PUERTOS INCORPORADOS

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

- Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| Puertos 10 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | 6 |

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos:

- Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

- 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

- VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar más de 4 unidades de Rack.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo:

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

- Configuración RAID 1  por hardware en todos los canales.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno:

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- RAID 1 (Mirroring)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 120  GB, implementada con:

- OPCIÓN controladoras SAS: capacidad por unidad no inferior a:

(  146 GB

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

SISTEMA OPERATIVO

Sin Sistema Operativo.

5.1.- CERTIFICADO DE VISITA: A efectos de verificar y conocer todos los servicios y/o trabajos a realizar determinando con precisión los detalles consignados en los renglones que así lo especifican, los oferentes deberán visitar las instalaciones en las que se realizarán los trabajos y/o servicios requeridos, los días Martes y Jueves,  en el horario de 11:00 a 13:00 hs. y hasta 48 horas antes de la fecha y horario fijados para el Acto de Apertura de las ofertas.

Previa comunicación con la Subgerencia Informática a los teléfonos 4329-4758/4702.

El mencionado certificado deberá ser adjuntado a la oferta, este determinará el conocimiento por parte del oferente, de todos los trabajos a realizar y sin su presentación no se considerará válida la oferta.

5.2.- GARANTÍA de EQUIPOS y/o COMPONENTES:

- El equipamiento ofertado (Renglón N° 1, 2 y 3) deberán entregarse con una garantía de TREINTA y SEIS (36) MESES a partir de la fecha del Certificado de Recepción Definitiva de los bienes, expedido por la Comisión de Recepciones del Organismo, conforme se establece en los Artículos 88 y 89 del Decreto N° 1030/2016.

La garantía incluirá upgrades parches y updates de firmware así como su instalación.

- Como alternativa para este punto (Garantía de Equipos y/o Componentes) se podrán cotizar hasta dos (2) formas de garantía, indicando claramente el caso que corresponda y el valor unitario de dicha garantía (alternativas) para cada equipo y/o componente.

- Se deberá indicar a cargo de quien está el servicio técnico, representantes del fabricante o representantes oficiales del equipo / producto.

5.3.- CONDICIONES DE EVALUACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LOS OFERENTES:

Para el presente llamado efectuado por este Organismo (C.N.V.), se evaluarán en las etapas que correspondan, las prestaciones, servicios y/o provisiones, como así también la respuesta (horas, días, mes, etc.) y calidad de los parámetros mencionados, que en los últimos tres (3) años hubiesen realizado los oferentes oportunamente adjudicados, y que se puedan presentarse a cotizar en la presente contratación.

Esta evaluación se realizará por medio de informes que el área requirente del servicio efectúe, o informes que se hayan efectuado oportunamente.

5.4.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios, tiempo de respuesta y/o implementación especificada en el presente Pliego, la adjudicataria quedará sujeta a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1030/2016.

6. DISMINUCIÓN: El Organismo se reserva el derecho de disminuir las cantidades de productos y/o servicios aquí solicitados, si razones presupuestarias así lo indican.

7. PLAZO DE ENTREGA:

Los servicios, productos, componentes y equipamiento aquí solicitados deberán ser prestados y/o entregados dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, en la Subgerencia de Informática del Organismo, sita en 25 de Mayo 175, Piso 10°.

8. FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfonos 4329-4756, Fax 4329-4613.

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.