| Organismo contratante | COMISION NACIONAL DE VALORES |
| --- | --- |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

| Tipo: | Contratación Directa | Nº: | 52 | Ejercicio: | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clase: | Sin Clase |
| Modalidad: | Sin Modalidad |
| Expediente | 3324/2016 |
| Rubro comercial: | Informática (13) |
| Gestión del procedimiento | UOC 044 |

Objeto de la contratación:

Adquisición de Veinte (20) Notebooks – (PC 007 y PC 008 /ETAP V.21)

Costo del pliego: Sin cargo

CONSULTA, CERTIFICADOS DE VISITA

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 –C.A.B.A.- Piso10° | Hasta | 48 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |

NOTIFICACION de CIRCULARES ACLARATORIAS

| Hasta | 48 hs. | Antes de la fecha y horario de apertura. |
| --- | --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS:

| Lugar /Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| 25 de mayo 175 – C.A.B.A.- Piso 11° | Hasta la fecha y horario de apertura. |

ACTO DE APERTURA:

Se procederá a la apertura de las ofertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir, en el lugar, día y hora indicados:

| Lugar /Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| 25 de Mayo 175- C.A.B.A. | Piso 11° | Lunes 05 de Diciembre de 2016, a las 12:00 Hs. |

| Consultas y/o Notificaciones | 25 de Mayo 175 – C.A.B.A.- (1002) Teléfono: 4329-4719 (UOC) e-mail: servicios@cnv.gov.ar |
| --- | --- |
| Consultas Técnicas | Subgerencia de Informática y Organización Teléfono: 4329-4758 e-mail: jorge@cnv.gov.ar |

1.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:

Las ofertas tendrán validez por sesenta (60) días corridos a contar desde la fecha del acto de apertura. Si los oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) corridos días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

2.- PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS:

Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos en el decreto Nº 1023/2001, normas complementarias y los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes, en base a la consulta del sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

  - Las ofertas que se consideren admisibles en los términos del párrafo anterior serán analizadas para comprobar el total cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

  - Las ofertas que cumplan la totalidad de las especificaciones técnicas de cada uno de los renglones indicados en el presente llamado, serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.

  - Se aceptará junto con la propuesta principal la presentación de hasta una propuesta alternativa.

Se entiende por propuesta / oferta alternativa a aquella que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio. (Artículo 56.- del Decreto N° 1030/2016).

  - En igualdad de condiciones y de admisibilidad de ofertas, la adjudicación recaerá sobre la más económica por renglón.

3.- COPIAS DE LAS OFERTAS:

Los oferentes deberán presentar la oferta económica en original y duplicado.

4.- MONEDA DE COTIZACION:

La oferta deberá ser presentada en PESOS, moneda esta en la que se producirá la cancelación de las facturas  que oportunamente el adjudicatario remita al Organismo para el pago de los servicios prestados.

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón N° 1.- Adquisición de Quince (15) Notebooks Portátil Avanzada (CODIGO ETAP: PC-007) - Nuevos y Sin Uso - (N° Catalogo del Sistema: 436-6160-178)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser  NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado no será  mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser  NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 500 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

Medios ópticos:

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo)

- Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer) 8X mínimo para grabación de CDR/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL.

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

- Auriculares con micrófono, ó micrófono incorporado

NETWORKING Y COMUNICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 150 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels. para 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 14"

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2  Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 7 Professional o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo  deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7 –x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente)

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Una (1) batería adicional, o expansión de batería,

- Un (1) alimentador  para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

- Un (1) Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

Renglón N° 2 Adquisición de Cinco (5) Notebooks Portátil Delgada y Liviana (CODIGO ETAP: PC-008) - Nuevos y Sin Uso - (N° Catalogo del Sistema: 436-6160-193).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Computadora del tipo “Notebook” optimizada para portabilidad.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser  NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser  NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será  mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Mecánico giratorio, con capacidad: no inferior a 500 GB

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

- Auriculares con micrófono, ó micrófono incorporado

NETWORKING Y COMUNICACIONES:

CARACTERÍSTICAS:

- Interfaz de Red interna o a través de placa PC Card con las características de PQR-009.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 300 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada al equipo con las características de PQV-002 o superior.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: Para relación de aspecto ampliado: no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels. para 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 14"

- Conectores de Video: 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

PUERTOS INCORPORADOS

- 2  Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo

SISTEMA OPERATIVO

Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 32 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,2 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Espesor: no superior a 2,0 cm.

- Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Espesor: no superior a 1,6 cm.

- Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Un (1) alimentador  para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia).

- Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

5.2.- GARANTÍA de EQUIPOS y/o COMPONENTES:

- El equipamiento ofertado (Renglón N° 1 y 2) deberá entregarse con una garantía de TREINTA y SEIS (36) MESES, tomándose como fecha de inicio, a partir de la fecha del Certificado de Recepción Definitiva de los bienes, expedido por la Comisión de Recepciones del Organismo, conforme se establecen los Artículos 88 y 89 del Decreto N° 1030/16.

- Como alternativa para este punto (Garantía de Equipos y/o Componentes) se podrán cotizar hasta dos (2) formas de garantía, indicando claramente el caso que corresponda y el valor unitario de dicha garantía (alternativas) para cada equipo y/o componente.

- Se deberá indicar a cargo de quien está el servicio técnico, representantes del fabricante o representantes oficiales del equipo / producto.

5.3.- CONDICIONES DE EVALUACIÓN Y ADMISIBILIDAD DE LOS OFERENTES:

Para el presente llamado efectuado por este Organismo (C.N.V.), se evaluarán en las etapas que correspondan, las prestaciones, servicios y/o provisiones, como así también la respuesta (horas, días, mes, etc.) y calidad de los parámetros mencionados, que en los últimos tres (3) años hubiesen realizado los oferentes oportunamente adjudicados, y que se puedan presentarse a cotizar en la presente contratación.

Esta evaluación se realizará por medio de informes que el área requirente del servicio efectúe, o informes que se hayan efectuado oportunamente.

5.4.- INCUMPLIMIENTO:

En caso de producirse incumplimientos en los servicios, tiempo de respuesta y/o implementación especificada en el presente Pliego,  la adjudicataria quedará sujeto a las penalidades establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, y lo reglamentado por el Decreto N° 1030/2016.

6.- DISMINUCIÓN: El Organismo se reserva el derecho de disminuir las cantidades de productos y/o servicios aquí solicitados, si razones presupuestarias así lo indican.

7. PLAZO DE ENTREGA:

Los servicios, productos, componentes y equipamiento aquí solicitados deberán ser prestados y/o entregados dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra, en la Subgerencia de Informática del Organismo, sita en 25 de Mayo 175, Piso 10°.

8. FACTURACION:

Las facturas serán presentadas una vez recibida la conformidad definitiva en 25 de mayo 175, Piso 1º, Mesa de Entradas, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, teléfono 4329-4796, Fax 4329-4784.

La presentación de las facturas dará inicio al plazo fijado para el pago, de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales de la presente contratación son las que se establecen en el  Decreto Nº 1.023, del 13 de Agosto de 2001, reglamentado por el Decreto N° 1.030 del 15 de septiembre de 2016.

A los efectos de consultar el texto completo del Anexo I de la Disposición Nº 63/2016, de la Oficina Nacional de Contrataciones, que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Generales, se deberá ingresar al sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, Normativa.

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

CONTRATACIÓN DIERECTA Nº

FECHA DE APERTURA:

HORA DE APERTURA:

El que suscribe: ......................................................................................................................

Documento N°:.........................en nombre y representación de la Empresa...................................................................................................................................

Con domicilio legal en calle.............................................................Nº..................................

Localidad:....................................................................................................................

Teléfono..................................................E-mail:.........................................................

CUIT N° ........................................y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato/poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen el presente llamado, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Concepto | Valor Unitario | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Renglón N° 1 | Adquisición de Quince (15) Notebooks Portátil Avanzada (CODIGO ETAP: PC-007) - Nuevos y Sin Uso – (N° Catalogo del Sistema: 436-6160-178) | $ | $ |
| Renglón N° 2 | Adquisición de Cinco (5) Notebooks Portátil Delgada y Liviana (CODIGO ETAP: PC-008) - Nuevos y Sin Uso – (N° Catalogo del Sistema: 436-6160-193). | $ | $ |

SON PESOS................................................................................................................

Forma de Pago:

Mantenimiento de Oferta:

Lugar y Forma de Entrega:

.....................................................................

Firma del oferente