ANEXO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En razón que este 23° Distrito de dirección nacional de vialidad, ha dispuesto efectuar la contratación de 2016, motivo por el cual se solicita tenga bien presupuestar los ítems que en la presente se indica, a los efectos de establecer los montos que a la fecha representaría el gasto y poder realizar los trámites administrativos que nos permitan disponer de los fondos correspondientes.

ÍTEM 1: BANDEJAS DERRAMES PARA PEQUEÑOS (Cantidad 3).

Las bandejas blancas colectoras están hechas de polietileno y no se oxidan ni corroen.
Para aplicaciones de vaciado y llenado.

Capacidad: 10 litros.
Dimensiones: 500 x 400 x 80mm

Bandejas colectoras, Bandejas para pequeños derrames, polietileno.

45 1168 x 406 x 139 mm

ÍTEM 2: bandejas negras para líquidos inflamables  negras de polietileno de alta densidad y de material anticorrosivo.

ÍTEM 3: LA TAPA PARA TAMBOR

Convierte el tambor en un conveniente centro de recolección. La tapa accionada por resorte cierra de manera segura con un leve roce de la mano. La junta obturadora alrededor del borde evita que se escapen los vapores. Use el puerto adicional de 121 mm para desechar recipientes pequeños sin tener que abrir toda la tapa. La tapa de cierre manual ventila para aliviar la acumulación de presión. Puede colocarse un candado en el cerrojo de la tapa (no incluido) para impedir el uso no autorizado.

Transforme los tambores de acero de 200 litros abiertos por arriba en receptáculos prácticos La tapa para tambor con cierre automático convierte un tambor en un receptáculo para desechos combustibles a prueba de incendios. Basta con un destornillador y una llave inglesa para fijar la tapa en el tambor. Para mayor seguridad, el conjunto reemplazable del eslabón fusible se derrite a 74 °C para permitir que la tapa accionada por resorte se cierre de golpe en caso de un incendio dentro del tambor. La construcción duradera de acero viene acabada con pintura en polvo que proporciona excelente resistencia a los químicos. Sirve para tambores entre 565 y 578 mm de diámetro.

ÍTEM 4: Embudos para tambores de seguridad

Evite los derrames al trasvasar solventes, diluyentes, aceites o residuos de pintura inflamables

• Abertura de boca ancha y tapa con bisagras que se mantiene abierta

• Parallamas incorporado que impide la entrada de fuego

• La tapa se cierra automáticamente en caso de incendio

• Acero galvanizado con duradero acabado exterior de pintura epóxica

en polvo

El eslabón-fusible se derrite  a 74º C y la tapa se cierra instantáneamente para apagar las llamas.

La tapa con bisagra permanece abierta para el vaciado fácil. Es posible colocar un candado en el cerrojo de la tapa para impedir el acceso no autorizado.

Funciona con todos los tapones roscados convencionales de 51 mm en los tambores de 110 o 200 litros.

Transvase de manera segura los líquidos inflamables a un tambor de 110 o 200 litros usando este embudo de seguridad con capacidad de 9,8 litros que

cabe en un tapón roscado de 51 mm. La boca ancha de 273 mm permite el vaciado rápido sin derrames. El parallamas incorporado de bronce absorbe y disipa el calor evitando que cualquier fuente de encendido externa alcance el contenido del tambor. La tapa de cierre automático que incluye un eslabón fusible que se derrite a 74 ºC cierra automáticamente en caso de incendio.

La construcción de acero galvanizado de uso pesado de 1 mm de grosor con pintura epóxica en polvo aplicada electrostáticamente brinda excelente durabilidad y resistencia química. La tapa en la posición cerrada reduce los

vapores y puede colocársele un candado (no incluido) para impedir el uso no autorizado.

ÍTEM 5: PALLETS ANTIDERRAME DE HIDROCARBUROS (Cantidad 2).

Pallet antiderrame resistentes al ataque químico de ácidos, sustancias cáusticas y  disolventes peligrosos. El sumidero sobredimensionado retiene el contenido de un tambor de hasta 200 litros en caso de una fuga o ruptura.

Con parrillas de colocación libre se quiten rápidamente para realizar la limpieza.

Color: Negro Con drenaje.
Medidas: Ancho 1245 mm – Profundidad 1245 mm – Altura 260 mm.
Capacidad del sumidero: 276 litros.
Capacidad de carga: 2.268 kilos. (4 o 6 tambores)
Peso: 32 kilos.

Ejemplo:

ÍTEM 5: Aspirador de neumático de aceite c/visor capacidad 60 litros

El aspirador de aceite neumático con visor extrae el aceite del cárter del motor a través de una sonda que se introduce por la varilla del nivel de aceite, simplificando y agilizando el cambio de lubricante en los automotores. La extracción se realiza con la temperatura del aceite entre 70º y 80º C, con una demora de 4 a 5 minutos de acuerdo al diámetro de la sonda utilizada. La depresión se consigue a través de una bomba neumática, conectando el equipo a la línea de aire comprimido, el vaciado de la unidad es rápido y sencillo presurizando el equipo con una presión de 1 Kg./cm. El depósito con visor permite observar el estado y la cantidad del lubricante extraído en cada cambio de aceite, su capacidad útil es de 10 lt. El vaciado de la unidad se realiza conectando el equipo a la red de aire comprimido a través de la válvula de inflar hasta una presión de 1 Kg/cm, a continuación abriendo la válvula de descarga, se libera el aceite usado por la parte inferior del cilindro. Equipo autónomo: se desconecta de la línea de aire comprimido una vez alcanzada la depresión de 40 a 50 cm.Hg (0,5 a 0,8 kg/cm).

Equipado con los siguientes accesorios

- Indicador nivel de aceite

- Válvulas de descarga

- Manómetro

- Kit de sondas

- Vacuómetro

- Valvulas de seguridad

- Visor con nivel