.PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA

SECRETARÍA DE MINERÍA

SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| LICITACIÓN PRIVADA | Nº 04 | EJERCICIO: 2017 |
| --- | --- | --- |
| CLASE: ETAPA ÚNICA NACIONAL |
| MODALIDAD: SIN MODALIDAD |
| EXPEDIENTE: 0384/2017. |
| OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS |
| PLIEGO SIN COSTO |

RETIRO DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio Nº 14 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | Hasta el día 29 de Agosto de 2017, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas. |

CONSULTAS: ( hasta 3 días antes de la apertura)

| Lugar/Dirección | Plazo |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio Nº 14 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) Dirección institucional de correo electrónico: segemar.compras@segemar.gov.ar | Hasta el día 30 de Agosto de 2017, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas. |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio Nº 14 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | Hasta el día 04 de Septiembre de 2017, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 14 a 16 horas. |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Colectora Av. Gral. Paz 5445 e/Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio 14 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650) | El día 05 de Septiembre de 2017 a las 11:00 horas. |

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o ser consultado en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,  ingresando por el acceso directo “Contrataciones Vigentes”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón | Cantidad | DESCRIPCIÓN COMPLETA CON TODAS SUS CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 35 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA CODIGO ETAP: PC-004 CARACTERÍSTICAS GENERALES ✔ Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. ✔ Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). ✔ Setup residente en ROM con password de booteo y setup. ✔ Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN. ✔ Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. ✔ Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. UNIDAD DE PROCESAMIENTO - Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. - Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. MEMORIA ✔ Tipo: DDR3-1600 o superior. ✔ Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. DISCO DURO ✔ Capacidad: 500 GB mínimo. ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. VIDEO ✔ Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre. AUDIO Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo. - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. NETWORKING Y COMUNICACIONES ✔ Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las características de: PQR-010 (Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet) ✔ Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. ✔ Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. PUERTOS INCORPORADOS ✔ Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. - 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). ✔ 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). ✔ 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). ✔ 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. PERIFÉRICOS OPCIONALES (Indicar, si requiere) Cámara Web (no requiere estar incorporada a la PC). |
| 2 | 20 | Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (23” o más) CODIGO ETAP: MN-007 Características: ✔ Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 23". ✔ Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10) ✔ Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 ✔ Interfaz de conexión HDMI ✔ Resolución máxima Nativa: - Tamaño de pantalla, será 1920x1200 o superior. ✔ Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms ✔ Brillo: no inferior a 300 cd/m2. ✔ Relación de Contraste: no menor de 500:1 ✔ Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical. ✔ Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos. ✔ Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso. ✔ Deberá cumplir con la norma "norma ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008", para: CLASE 0, cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo. ON/OFF. |
| 3 | 5 | COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA CODIGO ETAP: PC-007 CARACTERÍSTICAS GENERALES ✔ Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. ✔ Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo. ✔ Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). ✔ Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. UNIDAD DE PROCESAMIENTO - Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. - Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. MEMORIA ✔ Tipo: DDR3-1333 o superior. ✔ Capacidad: 8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista DISCO DURO ✔ Capacidad: 500 GB mínimo. ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo). VIDEO ✔ Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. AUDIO ✔ Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. - Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. Auriculares con micrófono. NETWORKING Y COMUNICACIONES ✔ Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. ✔ Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compa􀀖ble con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 300 Mbps o más. DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA ✔ Cámara Web incorporada. ✔ Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica. ✔ Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.). OPCIONAL: Mouse Inalámbrico PANTALLA ✔ Tipo: Color LCD, o TFT, o LED ✔ Resolución: No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9). ✔ Tamaño diagonal de pantalla: No superior a 14” y No inferior a 13,3” PUERTOS INCORPORADOS ✔ 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo. ✔ 1 Port USB 3.0, mínimo. 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire). 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface). Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada. Bluetooth 4.0 o superior. SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA ✔ Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automá􀀖co 110/240 V – 50/60 Hz. ✔ Si la pantalla es mayor de 14.0” en diagonal, deberá cumplir con: - Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). ✔ Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). ✔ Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. ✔ Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. ✔ Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. ✔ Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar) Una (1) batería adicional, o expansión de batería. Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia). Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación. RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. |
| 4 | 4 | COMPUTADORA PORTÁTIL DELGADA Y LIVIANA CÓDIGO ETAP: PC-008 CARACTERÍSTICAS GENERALES ✔ Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. ✔ Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para portabilidad. ✔ Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). ✔ Con contraseña de encendido por BIOS ac􀀖vable y configurable. UNIDAD DE PROCESAMIENTO - Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. - Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. MEMORIA ✔ Tipo: DDR3-1333 o superior. ✔ Capacidad: 8 GB mínimo. DISCO DURO Mecánico giratorio, con capacidad no inferior a 500 GB. ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE Lector de tarjetas de memoria flash incorporado, soporte SDHC mínimo. VIDEO ✔ Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. AUDIO ✔ Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: - Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. - Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. - Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. - Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. Auriculares con micrófono. NETWORKING Y COMUNICACIONES ✔ Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. ✔ Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 300 Mbps o más. DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA ✔ Cámara Web incorporada. ✔ Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano ✔ Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.). OPCIONAL: Mouse Inalámbrico PANTALLA ✔ Tipo: Color LCD, o TFT, o LED ✔ Resolución: No inferior a Alta Definición “Full HD” 1920x1080 (relación de aspecto 16:9). ✔ Tamaño diagonal de pantalla: No superior a 13” ✔ Conectores de video: - HDMI (High Definition Multimedia Interface). PUERTOS INCORPORADOS ✔ 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo. ✔ 1 Port USB 3.0, mínimo. PUERTOS OPCIONALES 1 Interfaz IEEE 1394 (denominada Firewire). Adaptador HDMI a DSUB-15 (SVGA). Display Port. SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA ✔ Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. ✔ Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: - Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). - Espesor: no superior a 1,6 cm. ✔ Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). ✔ Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. ✔ Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. ✔ Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. ✔ Opcionales: Adicionales que complementan la portabilidad (indicar) Un (1) alimentador para recarga de baterías y conexión directa a la red de suministro, con capacidad de detectar automáticamente las características de la corriente alterna (voltaje y frecuencia). Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación. RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. |
| 5 | 2 | Servidores de Red Genéricos - Arquitectura basada en X86 CODIGO ETAP: SR-001 CARACTERÍSTICAS GENERALES ✔ Se incluyen las " Consideraciones Especiales" para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. ✔ Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86. ✔ Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido. ✔ Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM. ✔ Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible. ✔ Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. UNIDAD CENTRAL DE PROCESO ✔ Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores: ✔ "INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compa􀀘ble con arquitectura X86 ✔ Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d. Del tipo "Quad core" (4 núcleos). ✔ Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPUs del tipo seleccionado): 1 ✔ Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado): 1 MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD ✔ Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC). ✔ Capacidad: A continuación, se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo. - Memoria inicial a proveer: 32GB. - Memoria final a alcanzar: 64GB. ✔ La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. ✔ No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU. PUERTOS INCORPORADOS ✔ Se deberán proveer los siguientes puertos: - 1 Port para mouse - 1 Port para teclado - 1 Port para monitor Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 Al menos 1 puerto. Al menos 1 puerto USB (Universal Serial Bus) versión 3.0 NETWORKING Y COMUNICACIONES ✔ En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer: Tipo de Interfaz Cant. de Puertos (mínimo) Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) 2 y 1 Puerto 10GB SFP ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE ✔ Medios ópticos: Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior. BUS DE E/S Y EXPANSIÓN ✔ Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E. - Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE. ✔ Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar: 1 slot PCI-E de 1 LANE (x1) libre para futuras ampliaciones. ADAPTADOR DE VIDEO ✔ VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado. CONSOLA Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola. OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19" estándar. No debe ocupar más de 2 unidades de Rack. ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO ✔ Característica de la Controladora de Discos Duros: - Tipo: SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a: 300 MB/s (3.0 Gbps). HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos. - Configuraciones RAID soportadas: Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales. ✔ Discos duros que componen el almacenamiento interno: ✔ Configuración del almacenamiento interno: Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos: RAID 5 (Data Stripping with parity) ✔ Configuración del almacenamiento interno: Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 2048 GB, implementada con: Discos SAS: capacidad por unidad no inferior a: - 400 GB. ALMACENAMIENTO MASIVO EXTERNO ✔ El almacenamiento masivo deberá tener las capacidades que se indican a continuación: Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos: RAID 5 (Data Stripping with parity), Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de 10GB. Capacidad: 10TB Escalabilidad: 20TB sin cambiar los discos iniciales. Conectividad: 1 Puerto 10Gb SFP y 1 Puerto 1Gb Ethernet. Rendimiento: Alto rendimiento Disponibilidad: Alta disponibilidad Configuración : RAID 5 Capacidades Administrativas y funcionales: consola y Web FUENTE DE ALIMENTACIÓN ✔ Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra. ✔ La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1. La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1. SISTEMA OPERATIVO Sin Sistema Operativo LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows Server Standard. |
| 6 | 5 | Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen CODIGO ETAP: PR-017 Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006. CARACTERÍSTICAS GENERALES Deberán imprimir no menos de 32 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias. ✔ Productividad de por lo menos: 30.000 impresiones mensuales. ✔ Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja. ✔ Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior. ✔ Será de tecnología electrofotográfica. ✔ Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada). ✔ Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño: A4 de papel de entrada de no menos de: 500 hojas cortadas de 80 gr/m2. Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar. ✔ Tendrá una capacidad de memoria de 32 MB (mínimo). ✔ Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias./div> CONECTIVIDAD ✔ Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45). SISTEMAS OPERATIVOS ✔ Deberán proveerse los drivers para Windows 8.1/10. Otros windows 7 INSUMOS ✔ Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura: 5.000 impresiones por mes durante 12 meses. OTRAS CARACTERÍSTICAS ✔ Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección. ✔ Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo. OPCIONALES Segunda bandeja de alimentación. Impresión Doble Faz. |
| 7 | 15 | Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo CODIGO ETAP: UPS-001 CARACTERÍSTICAS: ✔ Rango de Potencia: 1200 VA ✔ Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga. ✔ Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %. ✔ Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC). ✔ Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería. ✔ Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal. ✔ Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor). ✔ Tomas de salida mínimas: 4 (para 900 VA o más). Uno de las tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías. ✔ Gabinete con conexión a tierra. ✔ Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa. ✔ Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo. ✔ Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario. ✔ Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo. En caso de proteger otro dispositivo diferente de una PC (caso una máquina de Fax, punto de venta, etc.), se puede omitir este requisito. ✔ Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías: De Doble Conversión |
| 8 | 30 | Estación de Trabajo de Alta Performance. Características Generales: Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). Setup residente en ROM con password de booteo y setup. Capacidad de encendido remoto a través de la conexión LAN. Reloj en tiempo real con batería y alarma audible. Deberán indicarse otros controles adicionales que posea. Detalle Técnico / Funcional -Unidad Central De Proceso Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores: "INTEL Xeon" o "AMD Opteron" o rendimiento superior compatible con arquitectura X86 Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d: -Del tipo "Quad core" (4 núcleos) como mínimo. -Cantidad de sockets a proveer: 1. Cada socket soportará la instalación de 1 CPU. -Cantidad de CPU a proveer instaladas: 1. La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. -Memoria Tipo: DDR3-1600 o superior. Capacidad: -16 GB mínimo, ampliable a 32 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista. -Controladora de discos Será del tipo SATA con soporte para RAID 0 y 1 y contará con 4 puertos como mínimo de 6Gb/s. -Disco Duro Contará con dos (2) unidades de almacenamiento de las siguientes características: Disco de estado sólido (SSD) Capacidad: -120 GB como mínimo Disco duro mecánico de 7200rpm como mínimo Capacidad: -2TB mínimo. -Almacenamiento Óptico Extraíble Unidad de Lectura/escritura óptica con las siguientes características: -Capacidad de Múltiples Escrituras y Múltiples Lecturas: DVD: 4,7 GB (single layer) / 8,5 GB (dual layer) (mínimo) y CD: 700 MB (mínimo). -Velocidad de Transferencia de Datos: * para lectura: CD (48x) mínimo y DVD (8x double layer / 24x single layer) mínimo; * para escritura: CD-R: (48x) mínimo y DVD+R / DVD-R: (16x) mínimo; * para re-escritura: CD-RW: (24x) mínimo y DVD+RW / DVD-RW: (8x) mínimo / (6x) mínimo. -Compatibilidad de Datos: High Sierra, ISO 9660 y Multisession Kodak Photo CD. -Formatos de Premasterización: Yellow Book, Audio Red Book, CD-ROM XA, Multisession (Orange Book), CD-I / Video (White Book), CD Plus, Photo CD. -Compatibilidad de Modos de Escritura: “Track at once”, “Disc at once” (CD-RW y CD-R); Escritura de acceso aleatorio (DVD+RW); Escritura secuencial (DVD+R, +RW); Multisesión (DVD+R); Incremental (DVD+R/-RW); Multi-Border (DVD+R/-RW). Conectividad: interno, para ser ubicado en una bahía de 5.25“. Con interfaz SATA o superior. -Video Controladora de vídeo del tipo profesional SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits, visualización 2D como mínimo y dispondrá mínimamente de 2GB de memoria dedicada. Compatible, como mínimo, con Open GL 3.3 y DirectX 11. La misma estará certificada por el fabricante del procesador gráfico, indicando su compatibilidad con el fabricante del equipo ofrecido. -Audio Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: -Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. -Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 Khz, estéreo. -Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. -Networking y Comunicaciones Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) con las siguientes características: -Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 802.3) para equipos PC. -Bit rate: 10/100/1000 Mbps (autosensing). -Compatibilidad: PCI 2.1 (32-bits), PCI-E 2X (2 LANEs) o superior. -Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT. -Conexión: UTP. Conectores de salida: RJ45. -Capacidad de operación full duplex. -Driver para manejar (mínimo): Windows 7/8.1/10 -Consola: Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico, con rueda de scroll. Monitor: Sin Monitor -Puertos Incorporados -Al menos 8 Port USB con sus conectores externos en gabinete. -4 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo) y 2 de ellos deben ser del tipo USB 3.0. -1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). -1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). -1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. -1 Puerto para monitor del tipo HDMI (High Definition Multimedia Interface). -1 Puerto para monitor del tipo DVI-I para VGA/SVGA/XGA. -Fuente de energía o poder Deberá soportar tensión de entrada de 115 a 230 VAC y contar con factor de potencia activa, su potencia soportará todas las opciones de expansión ofrecidas por el fabricante del equipo (es decir el equipo a su máxima configuración) y la eficiencia deberá ser como mínimo del 90% promedio a distintas cargas de trabajo y contar con certificaciones que acrediten el nivel ofrecido -Sistema Operativo: Sin sistema operativo. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo que será utilizado el equipo, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). -Recuperación y Seguridad Dispositivo de Seguridad Física que impida la apertura del gabinete del CPU salvo por personal autorizado. |
| 9 | 20 | Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico de 22” CODIGO ETAP: MN-007 Características: ✔ Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 21.5” y no superior a 22” ✔ Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10) ✔ Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15 ✔ Interfaz de conexión adicional: DVI tipo: I (analógico y digital) ✔ Interfaz de conexión adicional: HDMI ✔ Resolución máxima Nativa: será de 1680x1050 o superior ✔ Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms. ✔ Brillo: no inferior a 300 cd/m2. ✔ Relación de Contraste: no menor de 500:1 ✔ Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical ✔ Alimentación eléctrica: de 220 V – 50 Hz sin necesidad de transformadores externos ✔ Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso ✔ Deberá cumplir con la norma “ISO 13406-2 – Clase I” (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo) |
| 10 | 5 | Computadora Portátil CODIGO ETAP: PC-007-00 Características Generales: Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. • Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo. • Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). • Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. -Detalle Técnico / Funcional: Unidad De Procesamiento Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. a) Memoria Tipo: DDR3-1333 o superior. Capacidad: 8 GB mínimo b) Disco Duro Capacidad: 500 GB mínimo. c) Almacenamiento Extraíble Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo). Medios ópticos: Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW ST-019. d) Video: Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. e) Audio: Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: ­ Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. ­ Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. ­ Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. ­ Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. f) Networking y Comunicaciones: Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 150 Mbps o más. g) Dispositivos de Interfaz Humana: Cámara Web incorporada. Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica. Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.). h) Pantalla: Tipo: Color LCD, o TFT, o LED Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9. Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 13” i) Puertos Incorporados 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo. 1 Port USB 3.0, mínimo. 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface). Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada. Bluetooth 4.0 o superior. j) Sistema Operativo: Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). k) Alimentación, Portabilidad y Ahorro de Energía: Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: Peso: no superior a 2,0 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. Opcionales: Maletín/mochila de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación. l) Recuperación y Seguridad Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. |
| 11 | 5 | Computadora Portátil Delgada CODIGO ETAP: PC-008-00 Características Generales: Consideraciones Especiales para PC definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006. • Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para portabilidad. • Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0). • Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable. Detalle Técnico / Funcional: a) Unidad De Procesamiento: Si oferta procesador marca “INTEL”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”, Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. Si oferta procesador marca “AMD”: El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”, como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses. b) Memoria Tipo: DDR3-1333 o superior. Capacidad: 8 GB mínimo. c) Disco Duro: De Estado Sólido, con capacidad no inferior a 128 GB. d) Almacenamiento Extraíble: Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo). Medios ópticos EXTERNOS: Ninguno e) Video: Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB. f) Audio: Placa de Sonido (o chipset integrado) con las siguientes características: ­ Grabación/Reproducción de audio: 16 bits mínimo. ­ Rango de Grabación/Reproducción: 8 - 44.1 KHz, estéreo. ­ Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas. ­ Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo. g) Networking y Comunicaciones: Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet mínimo. Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a: 150 Mbps. h) Dispositivos de Interfaz Humana Cámara Web incorporada. Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica. Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.). i) Pantalla: Tipo: Color LCD, o TFT, o LED Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9. Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 13” Conectores de video: HDMI (High Definition Multimedia Interface). j) Puertos Incorporados 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo. 1 Port USB 3.0, mínimo. PUERTOS OPCIONALES: Adaptador HDMI a DSUB-15 (SVGA). k) Sistema Operativo: Windows 10 Professional (x64) o superior, en español con licencia original. A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Certified for Microsoft Windows 10 Client family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved). l) Alimentación, Portabilidad y Ahorro de Energía: Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz. Si la pantalla es menor o igual 13.0” en diagonal, deberá cumplir con: Peso: no superior a 1,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador). Espesor: no superior a 1,6 cm. Duración de la batería: superior a 4 horas (en condiciones de uso permanente). Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador. Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos. Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía. Opcionales: Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación. m) Recuperación y Seguridad: Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso. |
| Consideraciones Especiales ONTI ETAP 22.0 CESP-001 - PC, Impresoras y Servidores. -Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica). -Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. -Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220. -Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa. -Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido. -La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación. Pruebas y Comprobaciones: -El oferente deberá poner a disposición del Organismo, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. -Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente. -La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo. -No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta. Instalación: -El oferente deberá estar presente a través de sus representantes autorizados en el momento de la instalación de los equipos en el destino definitivo. -A los fines precedentemente señalados el Organismo comunicará a la firma adjudicataria la fecha y el lugar de Instalación con 5 (cinco) días hábiles de anticipación. -Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones ambientales para que la garantía cubra cualquier eventualidad incluyendo: -Tipo de alimentación y potencia eléctrica requerida por las unidades ofrecidas, aclarando si es necesaria la instalación de un estabilizador externo para prever anomalías de la red domiciliaria de alimentación o si es suficiente con el estabilizador propio de la fuente de alimentación del equipo. -Superficie propia ocupada por los equipos incluyendo puertas o paneles abiertos para su mantenimiento y espacio destinado a la operación de los mismos, si fuera necesario. -Otras características que deban ser tenidas en cuenta para la instalación. -Si el oferente no suministra las especificaciones de la instalación física, el Establecimiento, receptor definitivo del equipamiento, entenderá que no es imputable la falla al mal uso de los equipos por parte del usuario y por lo mismo las eventuales fallas estarán sujetas a reparación dentro de la cobertura que ofrece la garantía. CESP-002 - Software de base y aplicativos para equipos PC y servidores. -El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA). La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado. CESP-005 - Documentos que Definen la Elegibilidad y Calificación del Licitante. La elegibilidad y calificación del oferente serán definidas por los siguientes requisitos: -Con el fin de acreditar que es elegible para participar en la licitación y que está calificado para cumplir el contrato si su oferta fuese aceptada, el Licitante deberá presentar la siguiente documentación: -Copia legalizada de los estatutos y de los documentos constitutivos respectivos. Asimismo debe incluir copia legalizada del poder legal vigente del firmante de la oferta. -Lista de las instalaciones de sistemas y/o productos similares vendidos en los últimos 2 años en el país. Dicho listado debe incluir: Denominación y domicilio de la institución o empresa donde se realizo el trabajo, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de realización. Características técnicas del equipamiento utilizado Soporte de servicios electrónicos de asistencia (BBS, FaxBack, diagnóstico remoto, páginas Web, etc.). -Enumeración de las instalaciones indicadas en el punto anterior que están aún en proceso de instalación. -Documentación que acredite alguna de las siguientes tres condiciones: Si es fabricante o productor de los bienes ofrecidos con marca debidamente registrada deberá presentar la marca registrada a su nombre y la respectiva inscripción en el Registro Industrial de la Nación. Si es representante oficial y/o subsidiaria local del fabricante o productor deberá adjuntar la documentación pertinente que acredite el vínculo. Si es distribuidor autorizado oficialmente por el fabricante o productor deberá presentar la autorización del mismo. Si quien lo autoriza es la subsidiaria local y/o el representante en Argentina del fabricante o productor, éste deberá acreditar la autorización que posee del fabricante. Cualquier documentación que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por escribano y legalizada, de corresponder, por el Consulado y/o Cancillería. -Declaración Jurada con el compromiso de mantener en Buenos Aires, Argentina, la capacidad técnica y el equipamiento suficientes para suministrar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, de existencia de repuestos y de garantía por un período mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes. -Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen de todos los equipos ofertados, debiendo el fabricante acreditar, para el equipamiento ofertado, el cumplimiento del estándar ISO 9001 desarrollado por la International Standards Organization. La dirección de la planta de ensamblaje certificada bajo ISO 9001, deberá coincidir con el origen de los bienes, debiéndose presentar para ello fotocopia debidamente legalizada como copia fiel del original. El lugar de origen de los bienes será definido mediante una declaración jurada, la cual será acreditada con la presentación del Certificado de Origen en el momento de la entrega de los equipos y/o bienes. El equipamiento ofertado deberá entregarse “a caja cerrada”, lo que implica que el mismo deberá ser ensamblado y configurado en todos sus componentes por el fabricante o productor, o en su defecto por la subsidiaria local del mismo. En todos los casos, tanto para equipos PC como servidores, el microprocesador deberá ser ensamblado en el origen certificado bajo ISO 9001. -Los licitantes de equipos PC y servidores deberán presentar la Certificación de Seguridad Eléctrica de sus productos, según se indica en la Resolución 92/1998 (Secretaria de Industria, Comercio y Minería) y modificatorias. En caso de tratarse de productos exceptuados por la Resolución 76/2002 (Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor), se deberán presentar certificados IEC de cumplimiento con normas de seguridad eléctrica y los reportes de prueba que avalen dichos certificados. -Aquellos licitantes de equipos PC y servidores que ofrezcan dispositivos que permitan realizar telecomunicaciones mediante conexión a la red pública o por el uso del espectro radioeléctrico (WiFi – WLAN, bluetooth), deberán presentar el correspondiente certificado de homologación expedido por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), estando debidamente identificados de acuerdo a la Resolución 1371/2002 (Comisión Nacional de Comunicaciones). -Para el caso de oferentes de equipos PC, el fabricante deberá demostrar además haber producido al menos 400.000 (cuatrocientas mil) unidades a nivel mundial, en el año inmediato anterior al de haberse efectuado la compra. -Para el caso de oferentes de Servidores, el fabricante deberá demostrar además haber producido al menos 150.000 (ciento cincuenta mil) unidades a nivel mundial, en el año inmediato anterior al de haberse efectuado la compra”. -En el momento de la entrega, los adjudicatarios deberán proveer los manuales de usuario originales correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés. -El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los puntos anteriores determinará que el Licitante sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar en la presente Licitación. El cumplimiento total de los mismos determinará que el Licitante sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo con los términos definidos en el correspondiente pliego. Garantía de Funcionamiento y Servicio Técnico: Será integral, es decir que comprenderá el servicio de reparación con provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para el Organismo, con atención en el lugar de instalación de los equipos. Para los casos en que los elementos involucrados no puedan ser reparados se aceptará su reemplazo por uno de calidad idéntica o superior. La solicitud de asistencia técnica podrá solicitarse vía fax, telefónicamente, mediante correo electrónico o mediante sistema de registro de solicitudes basado en WEB, el que debe ponerse a disposición del organismo a través de una URL pública en Internet (indicando usuario y contraseña requeridos para su uso). El tiempo de respuesta a solicitud de servicio no deberá ser mayor a 72 horas hábiles. La concurrencia del personal del proveedor será conformada por el responsable directo del lugar donde está instalado el equipo o por personal de la Unidad Informática del Organismo. Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado del equipamiento para su reparación en laboratorio, el mismo será por cuenta y responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el Organismo. Previo al retiro y traslado del equipo para su reparación, el adjudicatario deberá obtener el permiso expreso por parte del Organismo. Cuando el adjudicatario requiera un equipo o parte del mismo para su reparación y el lapso de demora hasta la puesta a disposición de uso supere las 48 hs. a partir del momento de verificación de la falla por parte del mismo, se deberá proveer uno de similares características a efecto de ser utilizado como reemplazo y en calidad de préstamo, sin que genere costo adicional para el Organismo, hasta tanto sea devuelto el equipo reparado. El adjudicatario deberá informar fehacientemente al Organismo, mediante remitos sobre la ejecución de los trabajos realizados. Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra, el Organismo y el adjudicatario se comprometen a mantenerla en forma confidencial. Otras consideraciones: -Plazo de Garantía a partir de la recepción de los bienes: (TRES) 3 años. |

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado comprende la adquisición de EQUIPOS INFORMÁTICOS, en un todo de acuerdo a lo requerido en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO LEGAL – JURISDICCIÓN.

El oferente deberá constituir domicilio legal en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. En caso de modificar el mismo, deberá comunicar el nuevo domicilio en forma fehaciente dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el cambio al SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (en adelante “SEGEMAR”), bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio anteriormente denunciado.

Asimismo, los interesados, oferentes y/o adjudicatarios se someten, para la resolución de toda cuestión vinculada a la interpretación, aplicación o ejecución de las obligaciones dimanadas del presente Pliego, a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- RETIRO, OBTENCIÓN POR INTERNET Y CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Los Pliegos y toda la documentación que integra las bases de esta contratación podrán retirarse, de lunes a viernes, en el horario consignado en el presente Pliego, en la ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES dependiente de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN del SEGEMAR, sita en Colectora Av. Gral. Paz  Nº 5.445 entre Constituyentes y Albarellos - Parque Tecnológico Migueletes - Edificio Nº 14 - Telefax 5670-0100 int. 202/302/303 - San Martín –Pcia. de Buenos Aires - (1650).

A los efectos de la obtención del Pliego vía Internet, se deberá ingresar en la página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) (www.argentinacompra.gov.ar), al link Contrataciones Vigentes.

ARTÍCULO 4°.- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO

La Moneda de Cotización para la presente contratación deberá expresarse en MONEDA NACIONAL.

ARTÍCULO 5°.-  REQUISITOS DE LAS OFERTAS. Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrados y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en el que se presenten, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes, cual es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación.

En los casos en que correspondiera su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

2.- Las muestras, si así lo requiriera el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el ‘Certificado Fiscal para Contratar’ o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del certificado fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

ARTÍCULO 6º.- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES. Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

b) Si fuere formulada por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68 del reglamento aprobado por Decreto Nº1030/16.

d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado.

e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

h) Si contuviera condicionamientos.

i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

k) Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta o la constancia de haberla constituido.

ARTÍCULO 7º.-  PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura,.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

ARTÍCULO 8º.- GARANTÍAS

CLASES DE GARANTÍAS. Los oferentes o los cocontratantes deberán constituir garantías:

a) De mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida en un monto fijo, por la jurisdicción o entidad contratante, en el pliego de bases y condiciones particulares.

b) De cumplimiento del contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

c) Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

d) De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

e) De impugnación al dictamen de preselección: por el monto determinado por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

Las formas en que podrán constituirse estas garantías serán determinadas en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS. No será necesario presentar garantías en los siguientes casos:

a) Adquisición de publicaciones periódicas.

b) Contrataciones de avisos publicitarios.

c) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS

MÓDULOS (1.300 M). (Valor del módulo $ 1.000.-)

d) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN

MIL TRESCIENTOS MÓDULOS (1.300 M). (Valor del módulo $ 1.000.-)

e) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a título personal.

f) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

g) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificaciones.

h) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

i) Cuando así se establezca para cada procedimiento de selección en particular en el manual de procedimientos o en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

No obstante lo dispuesto, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías.

FORMAS DE GARANTÍA Las garantías se deberán constituir en la misma moneda de cotización de la oferta, con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) extendidas a favor del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO y acorde a lo estipulado en el ARTÍCULO 39 El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS.

La adjudicación se realizará a favor de la oferta que cumpliendo con todos los requerimientos del presente Pliego y las Especificaciones Técnicas, resulte más conveniente para el Organismo contratante, teniendo en cuenta, la calidad, la idoneidad del oferente, el precio, beneficios ofrecidos y demás condiciones de la oferta.

El SEGEMAR podrá solicitar toda documentación que considere relevante a efectos de realizar una mejor evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 10º.- DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de la Comisión Evaluadora será notificado a todos los oferentes por correo electrónico, o cualquier otro medio de los enumerados en el Artículo 7 del “Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” aprobado por el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y difundido en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 8, inciso d) del presente Pliego.

Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTÍCULO 11º.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante, o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico segemar.compras@segemar.gov.ar.

Las consultas Técnicas deberán remitirse con copia a las siguientes direcciones:

RENGLONES 1 a 7, Mercado, Gustavo   gustavo.mercado@segemar.gov.ar /

RENGLONES 8 A 11,  GAREA, Enrique Germán: german.garea@segemar.gob.ar

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura

ARTÍCULO 12º.-  PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA Y CONTACTO.

El plazo de entrega, será dentro de los 40 días corridos contados a partir del retiro de la Orden de Compra resultante, La entrega deberá coordinarse previamente de acuerdo al detalle siguiente:

RENGLONES 1 a 7,  MERCADO Gustavo (5670-0170) email: gustavo.mercado@segemar.gov.ar

RENGLONES 8 A 11,  GAREA, Enrique Germán (5670-0207 / 201 / 209) email: german.garea@segemar.gob.ar

ARTÍCULO 13º.- FORMA DE PAGO.

Los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional. A tal fin, los beneficiarios de pago, cualquiera sea su carácter, deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores cuya lista se podrá consultar en el siguiente link : http://forotgn.mecon.gov.ar/tgn/index.php/bancos-adheridos-al-sistema-de-la-cuenta-unica-del-tesoro/ ,dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la/s respectiva/s factura/s conformada/s por parte del área técnica.

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán concurrir al MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS sito en Hipólito Yrigoyen 250, piso 7º, oficina 710, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en el horario de 09,30 a 13,00 y de 13,30 a 18 horas. Consultas telefónicas a los Nros.: 4349-8372/8376.

Las facturas por duplicado con sus correspondientes remitos (sellados y firmados por el responsable de su recepción) se presentarán con mención en su texto o detalle y con copia aneja de la Orden de Compra respectiva. Las mismas deberán ser tipo “B” o “C”, dada la condición de este Organismo frente a la A.F.I.P.; adjuntando además copia de la documentación respaldatoria para su inclusión o exclusión de las retenciones establecidas en las Resoluciones Generales AFIP  N° 2784 (Régimen de Retención el Impuesto a las Ganancias) y N° 18/97 (Régimen de Retención del IVA), sus normas modificatorias y complementarias, así como el Formulario AFIP N° 931 del período correspondiente.

ARTÍCULO 14º - PENALIDADES.

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Titulo V del Reglamento aprobado por el Decreto Nº1030/16

ARTÍCULO 15º.- AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y/O CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA.

Conforme surge de la especial naturaleza de los renglones que compone el presente llamado, la Adjudicataria no podrá vender, ceder o de cualquier forma transferir parte alguna o la totalidad de la Orden de Compra resultante, ni efectuar algún tipo de publicidad en cualquier medio de difusión, sin contar en ambos casos con la autorización previa y expresa del Organismo. El incumplimiento de la presente obligación será causal de rescisión de pleno derecho con culpa del proveedor.

ARTÍCULO 16º.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.

Con respecto a cualquier información que ambas partes contratantes identifiquen como reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los fines de esta contratación, el Organismo y el proveedor se comprometen a mantenerla en forma confidencial.

ARTÍCULO 17º.- ORDEN DE PRELACIÓN. Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, que podrá ser consultado en la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link normativa.

f) Por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

g) La oferta.

h) Las muestras que se hubieran acompañado.

i) La adjudicación.

j) La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

A los efectos del seguimiento de novedades que puedan producirse respecto de la presente licitación e independientemente de la notificación que le cursemos, se recomienda visitar la página de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar link “contrataciones vigentes”. Igualmente el pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser obtenido  con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio web y link citados anteriormente.

ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe.........................................................................................................………………………….............. Documento (Tipo y N°)....……………………………………………………………………….. en nombre y representación de la Empresa……………………….. ………..….......……..……………………… …………………….

Dirección de CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL: ………………………………………………………………

con domicilio legal en la Calle .....……………N°..……………Localidad..…………………………...............Teléfono .............................. Fax  .................... N° de CUIT .............................................  y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Cantidad | DESCRIPCIÓN | PRECIO Unitario $ | PRECIO Total $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | Computadora de escritorio avanzada según ONTI ETAP PC-004 |  |  |
| 2 | 20 | Monitor MN-07 según ONTI ETAP |  |  |
| 3 | 5 | Computadora Portátil Avanzada PC-007 según ONTI ETAP |  |  |
| 4 | 4 | Computadora Portátil delgada y Liviana PC-008 según ONTI ETAP |  |  |
| 5 | 2 | Servidor de Red Genéricos X86 SR-001 según ONTI ETAP |  |  |
| 6 | 5 | Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen PR-017 según ONTI ETAP |  |  |
| 7 | 15 | Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo UPS-001 según ONTI ETAP |  |  |
| 8 | 30 | Estación de trabajo nivel medio |  |  |
| 9 | 20 | Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico de 22” MN-007-00 ETAP 22 ONTI |  |  |
| 10 | 5 | Computadora portátil PC-007-00 ETAP 22 ONTI |  |  |
| 11 | 5 | Computadora portátil PC-008-00 ETAP 22 ONTI |  |  |
| Plazo de Garantía solicitado por los productos a adquirir: (TRES) 3 años a partir de de la recepción. En un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del presente pliego |
|  | LOS PRECIOS DEBERÁN COTIZARSE IVA INCLUIDO. PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA: | $ |

SON PESOS……………………………………………………………………………………………………………….

Lugar de entrega Av. Gral Paz 5445, e/Constituyentes y Albarellos, San Martín, (Parque Tecnológico Miguelete) en el horario de10 a 16 Hs.

En la presente planilla deberá indicarse la existencia de ofertas alternativas:

ALTERNATIVA:		SI…… página….. 	NO……

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:.........................................

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA

N° DE CUIT:............................... N° DE INGRESOS BRUTOS…………………….…………………………………….

N° DE CUENTA A.N.S.E.S:.................…………......................ACTUALIZA DATOS SI/.NO…………………............

DENOMINACIÓN:...................................................................................................................………………………..

CALLE................................................................................................N°...............................…………………….

PISO..........DPTO.................TE..................…LOCALIDAD................................COD .POSTAL..............................

PROVINCIA...................................................................................................…………………………………………

1. DECLARO BAJO JURAMENTO ESTAR HABILITADO PARA INTERVENIR EN LA CONTRATACIÓN SEÑALADA PRECEDENTEMENTE, EN RAZÓN QUE LA FIRMA CUMPLE LOS REQUISITOS ENUMERADOS EN EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO 1.023/2001 Y SU REGLAMENTACIÓN.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS RESPONSABLES DE LA OFERTA NO TIENEN IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR CUANTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS SITUACIONES ENUNCIADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO Nº 1.023/01 Y SU REGLAMENTACIÓN.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN EN CASO DE RESULTAR CALIFICADO EN LA CONTRATACIÓN DE REFERENCIA, DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) DÍAS A CONTAR DE LA PUBLICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR AL ORGANISMO CONTRATANTE, CUANDO ME SEA SOLICITADA, TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA QUE LA ACREDITE PARA SU INCLUSIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO).

5.  DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES, TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

FECHA:________/_________/_________

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:.........................................     Cargo:..........................................

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.

En mi carácter de TITULAR / APODERADO (1) declaro bajo juramento conocer todos los puntos exigidos por la normativa vigente en la materia:

a) Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

b) Las disposiciones del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

c) Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

d) El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

e) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 63 – E de fecha 27 de septiembre de 2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Art. 52 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.)  .

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

* Esta nota tiene carácter de Declaración Jurada. Una vez firmada el oferente no podrá eximirse del conocimiento de la misma.

- Tachar lo que no corresponde.

ANEXO IV - DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551  “Compre Trabajo Argentino”

N° DE CUIT.............................................. N° DE INGRESOS BRUTOS..................................................................................

DENOMINACIÓN:........................................................................................................................................................................

CALLE........................................................................................................................................N°...............................................

PISO.................................................................DEPTO........................................................TE...................................................

LOCALIDAD.......…...................................................................................CÓDIGO POSTAL....................................................

PROVINCIA...................................................................................................................................................................................

Declaro bajo juramento que los bienes ofertados por la Firma se encuentran comprendidos dentro de la Ley N° 25.551 (Compre Trabajo Argentino) y su reglamentación Decreto N° 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002.

FECHA:________/_________/_________

..………………………………………………

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE

N° DE CUIT:............................................. N° DE INGRESOS BRUTOS...................... ..................................................... DENOMINACIÓN:.................................................................................................................................................................

CALLE........................................................................................................................................N°.......................................

PISO.................................................................DEPTO........................................................TE............................................

LOCALIDAD.......…...................................................................................CÓDIGO POSTAL.............................................

PROVINCIA..........................................................................................................................................................................

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento que cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

FECHA:________/_________/_________

……………………………………………….

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento:....................................... Cargo:............................................

ANEXO VI DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |

Vínculos a declarar

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?     (Marque con una X donde corresponda)

|  | Presidente |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vicepresidente |  |
|  | Jefe de Gabinete de Ministros |  |
|  | Ministro |  |
|  | Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| (1) | Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  | No se exige información adicional |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma |  | Aclaración |  | Fecha y lugar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?   (Marque con una X donde corresponda)

|  | Presidente |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vicepresidente |  |
|  | Jefe de Gabinete de Ministros |  |
|  | Ministro |  |
|  | Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| (1) | Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los

siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el

tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

| Firma y aclaración del declarante |  | Carácter en el que firma |  | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- A los efectos que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, Se informa que los funcionarios del SEGEMAR con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento, adjudicar y declarar fracasado, son los siguientes:

| NOMBRE | CARGO |
| --- | --- |
| Lic. Julio Argentino RÍOS GÓMEZ | PRESIDENTE DEL SEGEMAR |
| Lic. Carlos Guillermo CUBURU | SECRETARIO EJECUTIVO DEL SEGEMAR |