ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23 /2016

COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR

CANTIDAD DE EQUIPOS: 50 (CINCUENTA)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser i3 6 generación o superior,

Como mínimo de doble núcleo, y la antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

NOTA: La indicación de ambas marcas (INTEL y AMD) es obligatoria, y no tiene como fin la comparación exacta entre procesadores, sino establecer los requisitos mínimos exigidos para la incorporación de computadoras de tipo ESCRITORIO ESTÁNDAR a la Administración Pública Nacional.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 8 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad mínima: 320 GB

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAÍBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW.

VIDEO incorporado

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

AUDIO incorporado

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado)

NETWORKING Y COMUNICACIONES integrado

- Placa de Red (o chipset integrado)

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor:

- MN-006 (LCD 18.5 a 19”)

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

OPCIONAL: 1 Puerto deberá ser (seleccionar en caso de requerir):

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)

- DVI (Digital Visual Interface)

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 10 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 10”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).