# Expediente N°1-2002- 4107000989/16-4

# Contratación Directa

# Compulsa Abreviada por Monto Nº 45 /2016

OBJETO: Reacondicionamiento Integral de Tanque Central.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA: …16…DE …NOVIEMBRE... DE 2016 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: Área de Obras e Infraestructura

MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N° 1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 o 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | Nº: 45 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-4107000989/16-4 |
| Rubro comercial: MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Reacondicionamiento Integral de Tanque Central |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 8 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | 16 de Noviembre de 2016 a las 12 horas |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

| RENGLÓN N° | CANTIDAD° | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Reparación Integral del Tanque Central de Agua. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los trabajos comprenden la reparación integral del tanque de agua central.

GENERALIDADES:

La documentación técnica elaborada por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución consiste en planos  y bocetos que son a modo indicativo y deben tomarse como anteproyecto, por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita de obra y tomar total conocimiento de la misma, para luego realizar los cómputos correspondientes para la cotización incluyendo todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados. Asume, por lo tanto, la responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni ejecutar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Ora se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

1. TRABAJOS PRELIMINARES:

1.1. LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. cuadrados, así como con un depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin, pudiendo ser el mismo local de depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el plazo de ejecución de las tareas.

1.2. CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

1.3. CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

Se deberá colocar un cartel en el lugar que indique la inspección.

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 1.1, 1.2 Y 1.3.

2. RETIROS, LIMPIEZA Y DESMONTE:

Se deberán realizar todos los trabajos de retiro y/o desmonte que sean necesarios para la ejecución de las tareas especificadas.

Será por cuenta exclusiva del Adjudicatario la ejecución de todos los trabajos de retiro de materiales dentro o fuera del predio. Antes del retiro de los mismos, la Inspección de Obra verificará aquellos materiales que pueden ser reutilizados por la Institución y deberán ser trasladados donde especifique, dentro del predio de la misma. Será causal de sanción el no retiro de los materiales en tiempo y forma. Se recomienda el uso de volquetes. Este punto debe ser tenido en cuenta en la propuesta económica.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que el imparta la Inspección.

No se permite producir derrumbes y el empleo de métodos que puedan producir trepidaciones o daños de cualquier orden.

Las instalaciones de suministro de gas, agua, electricidad etc. deberán ser anuladas si así correspondiera debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa aprobación y/o autorización de  las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. Respecto al retiro de cables y artefactos eléctricos que se encuentren afectados por los trabajos, deberán ser retirados y trazados o instalados nuevamente de conformidad con la Inspección de Obra.

3.  ENUMERACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

3.1. PROTECCIÓN ABERTURAS

3.1.1 Mosquiteros

Se realizarán mosquiteros en todas las aberturas de la siguiente forma: recuadro y refuerzo de aluminio y malla mosquitero metálica perfectamente estirada. El refuerzo se ubicará en el centro del mosquitero dividiéndolo en dos paños iguales con el fin de dotar a la malla de más rigidez. Todos los mosquiteros serán fijos y deberán estar perfectamente amurados a la pared. Serán 7cm más grande que la medida exacta de cada vano y deberán estar sellados con silicona a la pared para evitar posibles ingresos. Se colocarán mediante tornillos y tarugos a la pared.

Se colocarán mosquiteros en todas las aberturas. Tres aberturas en planta baja (exterior las que son de abrir) medidas aproximadas 58x133cm. 16 aberturas en planta alta medidas aproximadas 59x220cm.

3.1.2 Malla metálica

Se deberá extraer el tejido existente en todas las ventanas, lijar y pintar (con pintura epoxi) los ángulos existentes. Se colocará malla de alambre galvanizado electrosoldado, separación de 1cm x 1cm entre alambres. Se ajustará la malla al ángulo amurado a través de una planchuela (en todos los bordes, también pintada con pintura epoxi) atornillada que la presione y la mantenga tensada.

3.1.3 Rejilla de ventilación

En las 6 aberturas del tanque de agua superior se deberá extraer las chapas y mallas que se encuentran y se reemplazarán por rejillas de ventilación realizadas con chapa galvanizada en forma de “Z” tal como muestra la imagen con una separación de 1cm. entre una y otra. Tendrá un marco de la medida del vano para poder amurarla correctamente. Llevará además en la parte interior la malla mosquitero para evitar el ingreso de mosquitos.

Se deberán pintar las rejillas con pintura sintético negro. Las medidas aproximadas del vano son 77x44cm.

3.2. PROTECCIÓN ESCALERA

3.2.1 Extracción malla existente:

Se retirará la malla de protección existente en toda la escalera ya que se encuentra en mal estado, oxidada y atada con alambres. Las mallas deberán extraerse con cuidado conservando las dimensiones originales y se entregaran a la Inspección de obra.

3.2.2 Malla nueva:

Deberá colocarse en toda la circunferencia de la escalera malla sima de hierro de 4.2 pintada de negro, las mismas estarán soldadas a caños estructurales de 50mm x 20mm. en las puntas. Los caños no podrán estar separados más de 2 metros uno de otro y deberán respetar el ancho utilizado de la malla ya que esta irá soldada en la parte trasera del caño. Los caños estructurales deberán tener un recorrido de la losa del primer piso hasta el fondo del tanque de agua y estarán perfectamente amurados a los escalones.

Se colocarán aros con planchuela de 2”x1/4” en las uniones de las mallas y en el centro de cada una para lograr rigidez al conjunto.

De utilizarse mayas de 2x5metros, los caños estructurales verticales se colocarán cada 2metros y los aros horizontales cada 2,5m.

Tanto la malla como los caños y planchuela estarán pintados con sintético negro, tres manos como mínimo, hasta lograr una perfecta terminación aprobada por la Inspección de obra.

3.2.3 Pintura interior:

Se pintara el cilindro correspondiente a la planta baja y el primer piso con pintura latex exterior lavable como minimo 2 manos.

También se pintara el cielo raso reparado en la planta baja, y el cielorraso en el primer piso que da a la parte baja de la cuba.

3.3 REPARACIÓN CIELO RASO

3.3.1 Picar losa

Se deberá picar todo el cielo raso y parte de la losa del primer piso que se encuentra con peligro de ruptura. Se deberá descubrir los hierros oxidados hasta el punto donde se encuentren en buen estado. Previo a este trabajo se deberá apuntalar toda la losa garantizando la disminución de los riesgos para los trabajadores y para evitar la caída de la losa.

3.3.2 Desoxidación de los hierros y revoque.

Se deberá desoxidar los hierros cepillando con cepillo de acero. Se pasará adhesivo plástico multiuso tipo Tacurú se colocará metal desplegado en toda la superficie sujetado a los hierros y se revocará con material hidrófugo. Se garantizará un recubrimiento mínimo de los hierros de 2cm.

3.4 REPARACIÓN TANQUE DE AGUA

3.4.1 Limpieza del tanque

Se realizará la limpieza interior del tanque mediante el empleo de hidrolavadora, deberá garantizarse la remoción de partes flojas de las paredes y piso, aflorecencia minerales, escorias, hongos etc. si el uso de la hidrolavadora no fuera necesario se deberán utilizar otros medios para garantizar la limpieza profunda.

3.4.2 Reparación de revoques

Se repararán todos los revoques en las zonas descascaradas, flojas y con micro fisuras, se taparan todos los hierros a la vista con material impermeable.

3.4.3 Reparación de rajaduras

Se repararán todas las rajaduras existentes que se encuentren en el tanque, para ello se deberá picar la pared, realizar llaves transversales mínimo 3, se pasará masilla siliconada y se revocará con material impermeable.

3.4.4 Pintura

Se aplicarán 3 capas de pintura impermeabilizante, no contaminante especial para tanque. Deberá ser de primera marca, tipo Recuplast tanque u otra similar y se incluirá en la oferta folletos de la pintura a utilizar. Se deberá colocar a razón de 1,5kg por m2.

3.4.5 Reparación de baranda

Se retirará la baranda existente y se entregará a  la Inspección de obra.

Se realizarán 6 parantes con hierro rectangular de 20x40mm tapados en todos los extremos amurados a la pared de la escalera. Se realizarán 2 (dos) barandas con hierro redondo cilindrado de ø2” h máx 1,20m. del último descanso.  Uno de los parantes continuará a 3m de altura para sostener la luminaria.

3.4.6 Cambio de subida de agua

Se retirará los 3 caños de subida de agua y los codos desde el nivel que los caños ingresan a la escalera y se entregará a  la Inspección de obra.

Se realizara las 3 nuevas subidas con codos y tramos de caño de dimensión y materiales iguales a los existentes se amuraran correctamente al escalón y se pintará con pintura epoxi color a definir por la Inspección de obra.

3.5 ESCALERA

3.5.1 Pintura escalera

Se deberá pintar la escalera, todos los escalones, alzada y pedada,  con pintura para piso alto transito con microperlas antideslizante de primera marca, tipo Bricol o similar, color rojo.

La parte inferior de la escalera y lateral y el cilindro central se deberá pintar con pintura latex roja, mínimo tres manos.

En el caso que la misma presente desprendimientos se rellenaran los mismos con revoque.

3.5.2 Iluminación

Se deberá extraer los dos tendidos existentes de electricidad, se deberán tapar todos los agujeros hechos a los escalones, y se entregará a la Inspección de obra los focos y tortugas existentes.

Se realizará un nuevo tendido con cañería de pvc exterior sujeto a uno de los caños extructurales.

3.5.2.1 Artefacto A

Se colocará una caja por tramo de escalera con un artefacto tortuga ip 65 con lámpara led.

3.5.2.2 Artefacto B

En el tanque se colocará de un parante un artefacto tipo perita con lámpara led 60w ip 55 según imagen. El cuerpo deberá ser de policarbonato con tratamiento U.V., difusor de policarbonato cristal con sistema de manos libres, burlete con tratamiento U.V., portalámpara cerámico E40, deberá incluir brazo para pared, con sujeción a través de 2 prisioneros antigiro.

3.5.2.3 Artefacto C

PLAFON ESTANCO IP66   CON DOS TUBOS LED 2X18W. Base fabricada en chapa de acero estampada, cabeza de poliéster reforzado, difusor en acrílico prismático extruido envolvente,  componentes eléctricos de primera calidad, colocado en la losa de p.b. y otro colocado en primer piso en pared. Por cañería exterior de pvc.

3.5.2.4 Tablero luces

Se colocará un tablero en P.B. alimentado desde la entrada de corriente al tanque y deberá contener, disyuntor, térmica y puesta a tierra con jabalina independiente.

El tablero alimentará la iluminación de la escalera, la iluminación de p.b. y 1° piso y la iluminación de la cuba del tanque de agua.

3.5.3 Tablero bombas

Se colocará 3 tableros según especificaciones en P.B. un tablero por bomba en el sector del tablero de las bombas en el cual se manejará el encendido automático de las tres bombas de forma alternada, manteniendo todas en constante funcionamiento. Para este punto debe preveerse todos los materiales a utilizar, tablero estanco medidas apropiadas, contactores, relay, selector automático, fusilera, etc.

Tablero:

Se deberá proveer e instalar un tablero eléctrico con display a cristal líquido de 4 pantallas que indica los parámetros de marcha del tablero (Volt, Amperes en 3 fases, coseno fi), falta y secuencia de fase, el motivo de las paradas, etc.
El tablero deberá proteger las electrobombas contra la marcha en seco, falta de fase, sobrecarga, baja tensión, sobretensión, etc.  Para el control de marcha a seco, lo deberá hacer mediante el control del Factor de Potencia (cos fi) del motor, también deberá tener sistema DRY CONTROL el cual no es necesario que tenga sensores de nivel en el pozo. El tiempo de llenado debe poder ser automático (la central calcula el tiempo según el agua presente en el pozo) o manual de 0 a 240 min. En caso de falta de nivel de agua, el tablero deberá desconectar la electrobomba 
En el caso de falta de fase o sobrecarga, sobretensión o baja tensión, el sistema deberá desconectar la electrobomba de inmediato. Se deberá poder setear previamente el valor de corriente máxima que se
le permite al motor, y si la misma supera este valor, aún en muy pequeñas proporciones, deberá corta en un tiempo de 2 a 8 segundos.

Tensión de alimentación 380 V ± 10%. Display LCD 2x16 con 4 idiomas: español, italiano, inglés y francés. Consola de navegación con 4 pulsantes. Grado de protección IP55. Temperatura de trabajo -5 / 40ºC. Tensión nominal del circuito auxiliar: Circuito de control de 12V y bobina del contactor de 400 V a través del relay. Nº máxima de arranques por hora: 400 por motor, uniformemente repartidos en el tiempo.

3.5.4 Baranda puente

Se realizará baranda en el puente para llegar a llave de paso con parantes de hierro rectangular de 20x40mm tapados en todos los extremos amurados a la losa. Se realizarán 2 (dos) barandas con hierro redondo cilindrado de ø2” h máx 1,20m.

3.6 RED INTERNA

3.6.1 By pass

Se realizará un by pass conectando una perforación a las dos tendido de red interno. Deberá instalarse un temporizador al tablero de la bomba a utilizar para definir los tiempos de funcionamiento.

Las tareas comprenden la instalación y programación del timer digital programable, como mínimo con 8 programas por día en un tablero exterior estanco, ubicado en p.b. del tanque, el timer deberá poder conectarse a cualquier bomba.

El by pass será realizado con caño galvanizado de 3” y conectará a un colector las tres subidas de las bombas a nivel del primer piso. El colector se conectará a las dos bajadas del tanque y se colocará llaves de paso de 3” en la conexión de las subidas al colector y llaves de paso de 4” en las bajadas de los tanques. En cada subida se colocara una valvula de retención para que el agua no vuelva por las mismas.

En este punto la empresa deberá garantizar el suministro continuo de agua a toda la Institución, haciéndose cargo, de todos los trabajos adicionales que este requerimiento implique.

3.6.2 Cámaras

Se realizarán a nuevo las cámaras de inspección que rodean al tanque cambiándose las actuales llaves de paso, medidas internas 60x60 con tapa de hormigón (la misma deberá ir al mismo nivel que el solado que rodea el tanque.). Se realizará el cambio de las llaves de paso actuales por una de similares características, garantizando que funcionen correctamente.

3.6.3 Rebalse

Se conectarán dos conexiones del rebalse existente a la cámara cloacal más cercana con caños de 110 de pvc.

3.6.4 Canillas

Se deberán adaptar a cada subida 1 canilla metálica por caño, y lo mismo para las bajadas. Se podrá agujerear el caño y soldar una pieza de unión o cortar y colocar una te y reducción.

3.6.5 Instalación clorador

Se deberá conectar el clorador existente a las tres subidas con caños de polipropileno fusión. El caño deberá estar sujeto a la losa con grampas.

Todos los materiales deberán ser de primeras marcas y calidad, nuevos y sin uso. Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación. Sin la misma, el Área de Obras e Infraestructura podrá solicitar reemplazos sin que esto amerite adicionales al presente contrato.

VARIOS

- Seguros: deberá presentar antes del inicio de los trabajos todos los seguros del personal no pudiendo iniciar los trabajos hasta que no se hayan presentado  las correspondientes pólizas.

- Respecto al tema de Higiene y seguridad, toda documentación pertinente a cumplimentar, así como condiciones de ejecución segura de tareas, se referenciarán en lo enunciado en el apartado: “Documentación de Higiene y seguridad para contratistas”, incluido en el presente pliego. El no cumplimiento de las condiciones exigidas por Higiene y Seguridad, implicará la suspensión de tareas hasta que existan condiciones seguras de ejecución de las mismas.

- Se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final del área de los trabajos. Los elementos de desmonte y/o retiro  deberán ser retirados fuera del predio por cuenta y cargo de la proveedora, salvo aquellos que la inspección de obra considere de utilidad, los que serán depositados en el lugar que la misma  indique dentro del predio, cuya estiba también estará a cargo la adjudicataria.

- Si por algún motivo la infraestructura tanto de cañerías como de las actuales bombas se vieran afectadas por el bypass sugerido por el Departamento de Mantenimiento, se realicen los trabajos de reparación por la empresa adjudicada por reconocimiento de gastos, previa aceptación.

Ya que no se puede prever posibles roturas ni desperfectos, no podemos estimar gastos de reparación.

| Ref.: Reparación integral del tanque central de agua |
| --- |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |
| 1- Se deberá presentar al momento de la cotización, marcas y detalles técnicos, necesarios para la |  |  |
| correcta identificación de los materiales a utilizar |  |  |  |  |  |
| 2- Previo a la confección de la planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego |  |  |
| para la correcta interpretación de los trabajos solicitados. |  |  |  |  |  |
| 3- El contratista deberá realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la |  |  |
| correcta concreción de las tareas, sin que ello implique la variación del precio cotizado. |  |  |  |
| 4- En todos los ítem deberá contemplarse mano de obra y materiales. |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| 2 | Trabajos preliminares |
| 2.1 | Obrador y Baño Químico | u | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Vallado, cerco de obra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Cartel de obra | u | 1 |  |  |  |
| Subtotal del ítem |  |
| 3 |  |
| 3.1 | Protección aberturas |
| 3.1.1 | Mosquiteros | gl | 19 |  |  |  |
| 3.1.2 | Malla metalica | u | 19 |  |  |  |
| 3.1.3 | Rejilla de ventilación | u | 6 |  |  |  |
| 3.2 | Protección de escalera |
| 3.2.1 | Extracción malla existente | gl | 1 |  |  |  |
| 3.2.2 | Malla nueva c/caño estructural y planchuela de borde. | gl | 1 |  |  |  |
| 3.2.3 | Pintura interior | gl | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Reparación cielo raso |
| 3.3.1 | Picar losa | gl | 1 |  |  |  |
| 3.3.2 | Desoxidación de hierros y revoques | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4 | Reparación tanque de agua |
| 3.4.1 | Limpieza del tanque | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4.2 | Reparación de revoques | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4.3 | Reparación de rajaduras | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4.4 | Pintura | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4.5 | Reparación de barandas | gl | 1 |  |  |  |
| 3.4.6 | Cambio de subida de agua | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5 | Escalera |
| 3.5.1 | Pintura escalera | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.2 | Iluminación | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.2.1 | Artefacto tipo A | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.2.2 | Artefacto tipo B | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.2.3 | Artefacto tipo C | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.2.4 | Tablero luces | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.3 | Tablero bombas | gl | 1 |  |  |  |
| 3.5.4 | Baranda puente | gl | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Red interna |
| 3.6.1 | By pass | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.6.2 | Cámaras | gl | 1 |  |  |  |
| 3.6.3 | Rebalse | gl | 1 |  |  |  |
| 3.6.4 | Canillas | gl | 1 |  |  |  |
| 3.6.5 | Instalación clorador | gl | 1 |  |  |  |
| Subtotal del ítem |  |
| TOTAL: |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo para entrega de la obra: El plazo de entrega de las tareas será de treinta y cinco (35) días hábiles contados a partir  de la recepción de la orden de compra.

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Podrá cotizarse uno, varios o todos los renglones.

Se podrán adjudicar renglones independientes.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N° 1030/2016

No se admitirán cotizaciones parciales en atención a que las cantidades solicitadas no se consideran significativas.

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

4) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

5) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

6) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

7) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 O 126

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

8) Certificado de Visita:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  quinto (5º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

9) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

1 - Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16)

2 - Adjuntar la declaración jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

3 - Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

4 - Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a $ 50.000.-, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma

5 - Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación.

6 - Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar

7 - Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones   requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

8 - Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

9 - En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

10 - Listado de marca de los productos/materiales a utilizar.  Todos los materiales deberán ser de primera marca y calidad, nuevos y sin uso.  Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación.  Sin la misma, el área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.  El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la desestimación de la oferta.

11 - Constancia de visita al Organismo, la no realización de la visita será causal de desestimación.

12 - Datos del profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras) que realice en forma diaria el control de la obra y en forma permanente, acompañando curriculum vitae, copia de la matrícula y experiencia laboral en obras de similar envergadura.

13 - La planilla de cómputo que se adjunte a las ofertas detallando el valor cotizado por cada ITEM a ejecutar; deberán contener la totalidad de los trabajos detallados en las especificaciones técnicas.  Caso contrario se procederá a la DESESTIMACION DE LA OFERTA.  Para el caso de que por error involuntario u omisión de alguna de las partes se procediera a la adjudicación careciendo dicha planilla, de la cotización de alguno de los trabajos y/o servicios cuya obligatoriedad surja de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria no obstante ello, no podrá eximirse de ejecutar los trabajos en su totalidad (Incluso los OMITIDOS en la planilla) tal como se requiere en las especificaciones técnicas, planos y demás elementos que integran la presente Licitación.

14 - La restante documentación requerida en el presente pliego.

La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

10) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

11) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

12)  Procedimiento para al ejercicio de la opción a prórroga

En caso que la COLONIA optara por prorrogar el contrato por un período adicional, le comunicará dicha situación al adjudicatario, con una antelación de sesenta (60) días corridos al vencimiento del contrato original.

En caso de verificarse variaciones en los precios de mercado del servicio, la COLONIA, conforme lo dispuesto en el artículo 100 inciso b) punto 4) del Decreto N° 1030/2016, , realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original, para extender un año más el contrato.

Esta posibilidad se habilita exclusivamente para el segundo periodo del contrato.

13) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

14) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

. FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 40 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 60 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

15) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados.  La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

16) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

17) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

18) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

19) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

- De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

- De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

- De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

20) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Privada N° ……/2016-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE