# Expediente N°1-2002- 4107001255/16-4

# Contratación Directa

# Compulsa Abreviada por Monto Nº 60/2016

OBJETO: Reacondicionamiento puertas mosquiteros alambrado Pab. Varios.

LUGAR APERTURA Y PRESENTACION DE OFERTAS: Av. Padre Criado Alonso S/Nro - DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES – Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires. (CP 6703)

FECHA DE APERTURA: 01 DE Febrero DE 2017 – 12 HORAS -

SOLICITADO POR: Área de Obras e Infraestructura

MARCO  LEGAL: Decreto N° 1023/01, Decreto N° 1030/2016 y sus normas complementarias y modificatorias

Las  ofertas  mayores  a  $  50.000.-  deberán  estar  acompañadas  con  el
certificado  fiscal  para  contratar,  expedido por la AFIP de acuerdo a la
Resolución  AFIP  N° 1815/2005 articulo 1) y en atención a los artículos 28
inciso  f) del Decreto N° 1023/2001 y 66 inciso b) del Decreto N° 1030/2016
o  en  su  defecto,  la  constancia del inicio de trámite pertinente en la
agencia  AFIP.  El  presente se complementa con el Pliego Único de Bases y
Condiciones    aprobado    por    Disposición    ONC    N°    063/2016,
www.argentinacompra.gov.ar,  Normativa,  Normativa  sobre  el  Régimen de
Contrataciones, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA

División Compras y Contrataciones

Av Padre Criado Alonso S/Nro

Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires.

de 8:00 a 14:00 hs

T.E.: 02323 492242 / 02323 493380/7

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Entidad contratante | COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA |
| --- | --- |
| Denominación de la UOC: | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES |
| Domicilio: | Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján. (6703) Pcia de Bs As |
| Correo electrónico: | compras@cmdo.gov.ar |
| TEL: | 02323 493242 - CONMUTADOR 02323 493380/7 INT 212 o 216 |

# PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| Tipo de procedimiento: CONTRATACION DIRECTA | Nº: 60 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase/causal del procedimiento: SIN CLASE |
| Modalidad: SIN MODALIDAD |
| Nºde Expediente y ejercicio: 1-2002-4107001255/16-4 |
| Rubro comercial: MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA |
| Objeto: Reacondicionamiento puertas mosquiteros alambrado Pab. Varios. |
| Plazo de entrega y/o duración del contrato: Ver punto 1 de las Cláusulas Particulares |
| Notificaciones: Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016 enunciado en las Cláusulas Particulares. |
| Costo del pliego: sin costo |

RETIRO Y CONSULTA DE PLIEGOS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Retiro: de 8 a 14 horas - Hasta un (1) día antes de la apertura Consultas: de 8 a 14 horas - Hasta cinco (5) días antes de la apertura por escrito. |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Lun. a Vier. de 8 a 14 – Hasta las 11.30 hs del día de la apertura. |

OTRAS PRESENTACIONES

| Lugar / Dirección | Plazo y horario |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | Mesa De Entrada 8 a 14 hs |

ACTO DE APERTURA

| Lugar / Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| División Compras y Contrataciones Av Padre Criado Alonso S/Nro Torres, Luján – (CP 6703) Provincia de Buenos Aires. | 01/02/2017 - 12hs. |

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Reacondicionamiento puertas mosquiteros alambrado Pab. Varios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 GENERALIDADES:

Las tareas comprenden el recambio de puertas en el pabellón 3 y nuevo desafio, dotar el centro de salud con rejas y mosquiteros para prevenir actos de vandalismos,  generar un espacio de recreación para los pacientes del pabellón 3.

La documentación técnica elaborada  por el Área de Obras e Infraestructura de la Institución  consiste en planos  y bocetos que son a modo de anteproyecto,  por lo tanto los oferentes deberán verificar las medidas in situ durante la visita a obra, para realizar luego los cómputos correspondientes para la cotización. De ser necesario, se realizarán los ajustes de diseño del Centro, que, debidamente se le brindarán a los interesados en caso de ser necesario. Esto no implicará agregado de tareas sino definición de datos ya brindados.

El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Estará obligado a realizar todas las observaciones o a proponer soluciones constructivas antes de comenzar los trabajos y a obtener la aprobación respectiva por parte de la Inspección de Obra. De manera alguna podrá eximir su responsabilidad técnica en función de construir los trabajos de acuerdo a planos y especificaciones de la Inspección de Obra.

Los errores o contradicciones que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieran merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Los reclamos por vicios ocultos sólo se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá en tiempo y forma, aceptando o no los argumentos que se expongan.

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista y presentados para la aprobación por el Área de Obras e Infraestructura, antes del comienzo de la obra. Posteriormente serán rectificados al finalizar la misma, dejando 2 copias impresas y 1copia en formato digital en la oficina del Área requirente. Los planos requeridos son: implantación 1:200, plantas 1:50, planta de techos 1:100, 1 (una) planta por cada instalación (agua, gas, electricidad, cloaca) 1:50, planta de estructuras 1:50, 4 (cuatro) vistas con descripción de materialidad y niveles, 2 (dos) cortes y detalles constructivos 1:20 necesarios para el correcto entendimiento.

El Adjudicatario deberá presentar al AREA de OBRAS  e INFRAESTRUCTURA de la Colonia Nacional Montes de Oca,  muestras de los materiales y alternativas de montaje y/o ajustes de sistemas para su estudio y aprobación dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que se notifique la adjudicación de la obra.

El Área de Obras e Infraestructura de la Colonia Nacional Montes de Oca contará con un plazo de cinco (5) días hábiles desde la fecha en que se entreguen de las muestras para realizar su análisis. Finalizado dicho plazo sin existir objeción respecto de la calidad de los materiales especificada en el pliego o sobre los sistemas de montaje a implementarse, se entregará el certificado de inicio de las tareas, comenzando a correr desde esa fecha el plazo de entrega.

La Oficina Técnica podrá disponer que se realicen todos los Controles de Calidad y Ensayos de las muestras y elementos incorporados a los edificios ante los organismos estatales y/o privados pertinentes, en caso de que se presenten dudas respecto a lo especificado en el pliego, quedando los gastos que ello demande a cargo exclusivo del Proveedor, y suspendiéndose el inicio de la obra hasta tanto los mismos se expidan al respecto.

Antes de iniciadas las tareas la empresa adjudicataria deberá presentar en forma semanal un plan de obra ante el Servicio de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad con copia para el Área de Obras e Infraestructura de la Institución en el que deberá especificarse de forma sucinta las tareas a realizarse en ese período de tiempo, con el objeto de facilitar el control y la supervisión de las mismas. Podrán realizarse todas las tareas que la empresa considere pertinentes, aunque las mismas no se encuentren detalladas en el plan de obra, pero debiendo la misma comunicar tal circunstancia al área mencionada.

Este punto es de vital  importancia  a los fines de poder verificar el adelanto del trabajo, poder hacer el  correspondiente certificado de avance de obra y su posterior tramite de cobro por cuenta de la empresa proveedora.

El adjudicatario deberá presentar planos en escala 1:100 correspondientes a planos de implantación y plantas de arquitectura en general, 1:50 planos de replanteo, fundaciones e instalaciones,  1:20 de todos detalles necesarios del conjunto de construcciones. Como así también de las construcciones provisorias estableciendo la ubicación de Obrador, Vestuarios y Depósitos  que considere necesario para el desarrollo de sus tareas, el cual deberá presentar previo al inicio de los trabajos.

Al inicio de obra se firmará  un ACTA DE INICIACION DE OBRA, a partir de esa fecha se considerara el plazo de ejecución de tareas. Así mismo se llevara un  LIBRO DE OBRA sin el cual no se podrá iniciar las actividades, el mismo por cuestiones operativas estará en la oficina del AREA  DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, donde la empresa y la Institución dejaran sentado todos los temas inherentes a la obra.

El inicio de las OBRAS deberá efectuarse dentro de los 15 días corridos de notificada fehacientemente la respectiva Orden de Compra.

De NO cumplimentarse la entrega del PLAN DE OBRAS y DOCUMENTACION TECNICA (PLANOS) no se podrá comenzar con la ejecución de los trabajos preliminares (Depósito, Vestuarios, Cercos y Vallados, Vigilancia y Cartel de Obra).

Una vez concluidos los trabajos preliminares, y con la conformidad del Área de Obras e Infraestructura,  el adjudicatario tendrá derecho a comenzar la obra principal, objeto de la presente licitación.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, pudiendo de forma excepcional y previa autorización de autoridad competente, realizárselas en fines de semana.

Se solicitará sin excepción, la presencia de un arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obra que realice el control diariamente y en forma permanente de la obra, para el correcto desarrollo de las tareas de la envergadura que requiere la misma. Junto con la propuesta económica, deberá entregar una hoja donde figuren los datos del profesional, con curriculum vitae enumerando la experiencia laboral en obras de similar envergadura, n° de matrícula y copia de la misma.

El Contratista deberá considerar dentro de sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, y/o responsables de la obra, a reuniones periódicas promovidas y presididas por la Inspección de Obra, a efectos de obtener la necesaria coordinación, suministrar aclaraciones, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones será establecida por la Inspección de Obra de acuerdo a las características y necesidades de cada obra.

Para la aprobación de los trabajos, el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra para verificar el estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. Mismo tendrá que avisar antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general.

2  TRABAJOS PRELIMINARES:

2.1  LOCAL PARA DEPÓSITO Y VESTUARIO:

La empresa deberá contar con todas las instalaciones para Vestuario y alojamiento para el personal, no menor a 6 mts. Cuadrados, así como con un Depósito de materiales con cerradura de seguridad, siendo la misma responsable de las herramientas y/o materiales que allí se depositen.

Todo predio que la empresa ocupe deberá estar señalizado y cerrado para evitar el ingreso de los pacientes, evitando primordialmente poner en riesgo la salud física de los mismos.

Deberá incluirse la ejecución de un local para comedor del personal, no permitiéndose la utilización de ningún otro sector de la Colonia para tal fin pudiendo ser el mismo local de Depósito.

Será obligatoria la colocación de un BAÑO QUIMICO para el uso exclusivo del personal de la obra, durante todo el tiempo que dure la misma.

2.2  CERCOS, VALLADOS Y PROTECCIONES:

El adjudicatario deberá colocar cercos y vallados en el sector de los trabajos para seguridad de las personas que concurren al predio. Se advierte que los pacientes deambulan libremente por el predio de la Colonia Montes de Oca. Se deberá asimismo,  mantener una vigilancia permanente en el lugar de las tareas durante las 24 horas del día. 	Deberá mantenerse en perfectas condiciones de limpieza la totalidad del área de los trabajos. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias en caso de que  éstas resulten dañadas.

Previamente a la recepción de la obra deberán ser desmantelados y retirados por el Contratista.

2.3  CARTEL DE OBRA, LUZ, AGUA CORRIENTE y GAS:

El cartel de obra será como está indicado en los planos adjuntos y según disponga la Inspección de Obra, la que determinará en el lugar que aquel se deberá colocar (Plano 1).

Toda la iluminación necesaria como así también la nocturna estará a cargo del Proveedor y  se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Supervisión, corriendo por su cuenta los gastos que demanden los mismos.

El Contratista se hará cargo de la provisión de la fuerza motriz para los equipos e implementos de trabajo propios  y para la iluminación de las tareas sean en horario diurno o nocturno.

En todos los casos el Proveedor deberá someter a la conformidad de la Supervisión las especificaciones, esquemas, etc. de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan utilizar.

El Adjudicatario realizará las instalaciones provisorias (tablero), necesarias para conectarse con las redes existentes.

EL ADJUDICATARIO NO PODRÁ DAR COMIENZO A LOS TRABAJOS PRINCIPALES, OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO, HASTA TANTO NO SEAN CUMPLIMENTADAS LAS EXIGENCIAS DE LOS PUNTOS PRECEDENTES 2.1; 2.2 Y 2.3.

3  PUERTAS DE EMERGENCIA

3.1.1 Puerta de acceso nuevo Desafío

Se deberá remplazar la puerta de acceso al hogar por una puerta de dos hojas de las siguientes características:

4 Bisagra munición soldadas por cada hoja. (similar imagen adjunta) largo 8cm

1 Cierra puerta hidráulico tipo tijera de 25 a 45 kilos.

1 Barral antipático tipo touch, con cerradura exterior tipo pomo

2 Pasadores reforzados, con resorte 10cm

La estructura de ambas hojas será de caño 80mmx40mmx2.5mm de caño inyectada con poliuretano expandido

El caño inferior será de 120mm x 40mm en acero inoxidable

De ambos lados se colocara chapa dwg 18 en punta diamante, inyectada con poliuretano expandido

Toda la puerta será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección negro, menos el acero inoxidable.

En el caso que el vano sea mayor que la puerta a colocar se debera levantar pared con ladrillo común, revocarla y pintarla.

3.1.2 Puerta de emergencia nuevo desafío

En la parte trasera del hogar se remplazara la puerta doble hoja existente por una puerta ignifuga RF60 de 1m de luz de paso, certificadas por inti, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, rellena con manta cerámica, 3 bisagras a munición, barral antipático tipotouch con cerradura exterior tipo pomo, cierre hidráulico automático de 25 a 40kg, barral fijo tipo L (uno derecho y uno izquierdo para colocar en el interior y en el exterior) la misma será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección verde, tono a definir por la inspección de obra. Se deberá completar el vano levantando pared con ladrillos iguales a los existentes, revocarlo y pintarlo.

3.1.3 Puerta de acceso pabellón 8

Se deberá remplazar la puerta de acceso al hogar por una puerta de dos hojas de las siguientes características:

4 Bisagra munición soldadas por cada hoja. (similar imagen adjunta) largo 8cm

1 Cierra puerta hidráulico tipo tijera de 25 a 45 kilos.

1 Barral antipático tipo touch, con cerradura exterior tipo pomo

2 Pasadores reforzados, con resorte 10cm

La estructura de ambas hojas será de caño 80mmx40mmx2.5mm de caño inyectada con poliuretano expandido

El caño inferior será de 120mm x 40mm en acero inoxidable

De ambos lados se colocara chapa dwg 18 en punta diamante, inyectada con poliuretano expandido

Toda la puerta será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección negro, menos el acero inoxidable.

En el caso que el vano sea mayor que la puerta a colocar se debera levantar pared con ladrillo común, revocarla y pintarla.

3.1.4 Puerta de emergencia pabellón 8

En la parte trasera del pabellón se remplazara la puerta doble hoja existente por una puerta ignifuga RF60 doble hoja de las mismas medidas que las actuales, certificadas por inti, la misma deberá estar realizada en doble chapa DWG 18, doble contacto, rellena con manta cerámica, 3 bisagras a munición, barral antipático tipotouch con cerradura exterior tipo pomo, cierre hidráulico automático de 25 a 40kg, barral fijo tipo L (uno derecho y uno izquierdo para colocar en el interior y en el exterior) la puerta será pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección verde, tono a definir por la inspección de obra

3.2.1 Mosquiteros Ex casa medica.

Se realizarán mosquiteros en todas las aberturas de la siguiente forma: recuadro (marco de aluminio, color aluminio de 5cm), 2 refuerzo de aluminio y malla mosquitero metálica perfectamente estirada. Los refuerzos se ubicaran dividiéndolo en tres paños iguales con el fin de dotar a la malla de más rigidez. Todos los mosquiteros serán fijos y deberán estar perfectamente amurados a la pared. Serán de la misma medida del vano, serán agarrados con 6 ángulos metálicos, y sellado todo su contorno con silicona.

Cantidad:

19 unidades de 1,31 x 2,70m

1 unidad de 1,20 x 1,70m

Las medidas son aproximadas, se deberán verificar en obra.

3.2.2 Sombreros de calefactores

Se deberá realizar 20 sombreros para proteger la salida de los calefactores tiro balanceado, En chapa nº25 dwg se cilindrara con un diámetro de 30cm, deberá sobresalir de la pared 16cm, debera tener una solapa (del lado interno) de 3cm del lado de la pared para luego amurarla con 3 fijaciones completas Nº6. Once de los sombreros se colocaran en ex casa medica, nueve se entregaran a la inspección de obra para ser colocados en otros pabellones.

3.3.1 Tabique en seco cirugía

En el acceso a cirugía se deberá completar la pared con tabiquería de durlock de las mismas características a las actuales. El mismo deberá cubrir la totalidad del vano, las medidas aproximadas son: 2,5m x 1,5m. Luego de terminado el cerramiento se deberá pintar con pintura latex blanca de ambos lados.

3.4.1 Mosquiteros CAPS

Se realizarán mosquiteros en todas las aberturas de la siguiente forma: recuadro (marco de aluminio, color blanco de 5 cm), malla mosquitero metálica perfectamente estirada. Todos los mosquiteros serán fijos (menos en las puertas balcón) y deberán estar perfectamente amurados. Serán del mismo tamaño que el vano, y deberán ir entre la abertura y la reja, deberán estar sellados con silicona a la pared para evitar posibles ingresos. Se colocarán mediante tornillos y tarugos a la pared.

Cantidad:

26 mosquiteros paño fijo 1,80 x 1,50

29 mosquiteros paño fijo 1,00 x 0,50

22 mosquiteros corredizos 1,80 x 2,00

1 mosquiteros paño fijo 1,00 x 1,50

17 mosquiteros paño fijo 1,60 x 1,00

2 mosquiteros paño fijo 0,90 x 1,00

34 mosquiteros paño fijo 1,10 x 0,65

3.4.2 Rejas CAPS

Se realizaran rejas en todas las aberturas exteriores para asegurar el CAPS, las mismas estarán conformadas según detalles adjunto.

Las rejas serán de metal desplegado 450-30-30. Los mismos estarán soldado a una planchuela de 1 pulgada de 2mm de espesor. Copiando la repartición de las ventana se colocaran hierros T de 1”. La reja será amurada con tornillos tirafondo (la cantidad mínima a sujetar es la que aclara las imágenes adjuntas) zincados de 5/16 x 4” como mínimo para garantizar una correcta sujeción. Los mismos deberán sujetarse con un punto de soldadura para que no puedan ser extraídos.

Las puertas balcones tendrán un paño de abrir con 3 bisagras a munición de soldar, y con cerradura de dos pernos de 83x63mm de caja y 140 x 25mm de frente, la misma será de hierro niquelado. La cerradura deberá estar desplazada del centro para permitir ingresar la llave desde el interior del edificio.

Todas las rejas serán pintada con esmalte poliuretano de dos componentes plus protección negro

26 rejas 1,80 x 1,50

29 rejas 1,00 x 0,50

10 rejas 1,80 x 2,00

1 rejas 1,00 x 1,50

12 rejas 1,60 x 1,00

3.4.3 Pintura de cargas CAPS

Se deberá dar dos manos a todas las cargas del CAPS  tanto las lindantes con la chapa, como los muros del bloque técnico, se utilizara membrana liquida con poliuretano color blanca (tipo sikalastik 560).

3.5.1 Plaza pab 3

Detrás del pabellón 3 se deberá realizar un contrapiso de hormigón peinado de 35m2, se deberá realizar una tapa de inspección de la actual cámara, para que quede a la misma altura que el solado.

Se deberá agregar 2 reflectores led ip65 de 50w luz blanca, el mismo se colocara sobre las ventanas del pabellón con cañerías de pvc y el encendido será automático a través de una fotocélula.

Se incorporara 2 viajes de 6m3 tosca para nivelar el terreno y salvar el escalon que hay entre el contrapiso y el terreno natural.

Se deberá proveer y colocar

Dos mesas de hormigón y cuatro bancos de hormigón (conjunto camping Durban) de las siguientes características:

#### 3.5.2 ALAMBRADO PERIMETRAL PAB. 3

Se deberá cubrir el perímetro con alambrado olímpico de 2m. Con postes cuadrados de cemento cada 4m. Alambrado romboidal de 2 ½ n°14. Primer y último poste (los que tensan el alambrado) deberán llevar diagonales de cemento para asegurar su estabilidad. El alambrado deberá estar tensado y se colocará según las reglas del buen arte.

Cantidad 18.5m + 3.4m + 28 metros lineales

Se deberá colocar un portón de 2 hojas estructura de caño y alambre tejido el mismo será provisto por la institución.

Foto guía modelo a seguir:

    - Juego para guardería

Se deberá proveer e instalar un mangrullo en la guardería de las siguientes características:

Dimensiones generales: largo 3227mm; ancho: 3110mm; altura: 2500mm

Área de seguridad:  largo: 6827mm x ancho: 6710mm

Las barandas se encuentran conformadas con caños de ø7/8" x 1.6mm de espesor. Las barandas semi perimetrales se encuentran conformadas con caño de ø1" x 1.6mm de espesor y el enrejado y soporte para volante se encuentran conformados con caño ø3/4" x 1.6mm de espesor. Las dimensiones son adecuadas para evitar el atrapamiento de cabeza y miembros. En su parte superior se coloca un techo conformado con plástico reforzado con fibra de vidrio.

Los accesorios 1 techo, 2 escaleras, 2 toboganes  y 2 volantes se encuentran conformados con plástico de polietileno con protección UV rotomoldeados. Estos accesorios cuentan con uniones a la plataforma conformadas con planchuela de 1 1/2" x 1/8" de espesor y caños metálicos de ø3/4" x 1.2mm de espesor.

Cuenta con un accesorio tubo que se ubica entre las dos plataforma en la zona alta, este tubo está conformado con plástico de polietileno con protección UV rotomoldeado.

Todos los materiales deberán ser de primeras marcas y calidad, nuevos y sin uso. Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación. Sin la misma, el Área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.

VARIOS

- La empresa constructora antes de comenzar los trabajos deberá presentar:
-Denuncia de inicio de obra aprobado por la ART.
-Programa de seguridad aprobado por la ART.
-Certificado de cobertura con nomina de personal y clausula de no repetición a favor de la Colonia Montes de Oca.
-Constancia de ultimo pago de ART
-Registros de entrega de elementos de protección personal
-Registros de capacitaciones
-Formulario 931 AFIP
-Constancia de pago de 931 AFIP

En el caso de ser monotributista:

-Póliza de seguro de accidentes personales $500.000

-Constancia pago de seguro

-Monotributo
-Constancia de pago de monotributo

- Respecto al tema de Higiene y seguridad, toda documentación pertinente a cumplimentar, así como condiciones de ejecución segura de tareas, se referenciarán en lo enunciado en el apartado: “Documentación de Higiene y seguridad para contratistas”, incluido en el presente pliego.

El no cumplimiento de las condiciones exigidas por Higiene y Seguridad, implicará la suspensión de tareas hasta que existan condiciones seguras de ejecución de las mismas.

- Se ejecutará la limpieza diaria, periódica y final del área de los trabajos. Los elementos de desmonte y/o retiro  deberán ser retirados fuera del predio por cuenta y cargo de la proveedora, salvo aquellos que la inspección de obra considere de utilidad, los que serán depositados en el lugar que la misma  indique dentro del predio, cuya estiba también estará a cargo la adjudicataria.

- Extensión de plazo de obra por días de lluvia: Se reconocerá un dia de extencion de plazo de obra por cada día hábil que llueva mas de 7mm. La empresa adjudicada deberá presentar certificado del servicio meteorológico nacional.

| Ref.: Reacondicionamiento puertas, mosquiteros, alambrado pab varios |
| --- |
| IMPORTANTE |  |  |  |  |  |
| 1- Se deberá presentar al momento de la cotización, marcas y detalles técnicos, necesarios para la |  |  |
| correcta identificación de los materiales a utilizar |  |  |  |  |  |
| 2- Previo a la confección de la planilla de presupuesto, es imprescindible la lectura completa del pliego |  |  |
| para la correcta interpretación de los trabajos solicitados. |  |  |  |  |  |
| 3- El contratista deberá realizar todo trabajo que aun sin haber sido especificado sea necesario para la |  |  |
| correcta concreción de las tareas, sin que ello implique la variación del precio cotizado. |  |  |  |
| 4- En todos los ítem deberá contemplarse mano de obra y materiales. |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIPCION | unidad | cantidad | Pcio. Unitario | Subtotal | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Trabajos preliminares |
| 2.1 | Obrador y Baño Químico | u | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Vallado, cerco de obra | gl | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Cartel de obra | u | 1 |  |  |  |
| 3 | PUERTAS DE EMERGENCIA |
| 3.1.1 | Puerta de acceso nuevo desafio | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.2 | Puerta de emergencia nuevo desafio | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.3 | Puerta de acceso pabellon 8 | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.1.4 | Puerta de emergencia pabellon 8 | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.2 | EX CASA MEDICA |
| 3.2.1 | Mosquiteros ex casa medica | un | 20 |  |  |  |
| 3.2.2 | Sombreros calefactores | un | 20 |  |  |  |
| 3.3 | CIRUGIA |
| 3.3.1 | Tabique en seco cirugia | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.4 | CAPS |
| 3.4.1 | Mosquiteros CAPS | un | 131 |  |  |  |
| 3.4.2 | Rejas CAPS | un | 78 |  |  |  |
| 3.4.3 | Pintura de cargas |  |  |  |  |  |
| 3.5 | PABELLON 3 |
| 3.5.1 | Plaza pab 3 | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.5.2 | Alambrado perimetral | gl. | 1 |  |  |  |
| 3.6 | GUARDERIA |
| 3.6.1 | Juego para guarderia | gl. | 1 |  |  |  |

CLAUSULAS PARTICULARES

1) Plazo para entrega de la obra: El plazo de entrega de las tareas será de NOVENTA (90) días hábiles contados a partir  de la recepción de la orden de compra.

2) Forma de Cotización:

Las ofertas deberán cotizarse en PESOS y no se podrá estipular el pago en moneda distinta a la establecida.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la COLONIA por todo concepto.

Podrá cotizarse uno, varios o todos los renglones.

Se podrán adjudicar renglones independientes.

Impuesto al Valor Agregado: A los efectos de su aplicación deberá considerarse a la COLONIA como CONSUMIDOR FINAL, por lo que las ofertas deberán incluir el IVA.

No se admitirán ofertas variantes.

Podrán presentar ofertas alternativas conforme artículo 56 Anexo Decreto N° 1030/2016

No se admitirán cotizaciones parciales en atención a que las cantidades solicitadas no se consideran significativas.

3) Plazo de mantenimiento de oferta: SESENTA (60) DIAS CORRIDOS  (Art.12 PUByCG)

Dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial hasta un año a partir de la apertura de ofertas,  en caso que el oferente no manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, indicara expresamente desde que fecha retira la oferta, la COLONIA la tendrá por retirada en la fecha por él expresada. Si no se indicara, se considerará que retira la oferta a partir del vencimiento del plazo del mantenimiento de la oferta en curso.

En ambos casos quedará excluido del procedimiento a partir de la fecha que surja de lo indicado en el párrafo anterior, y en caso que esta, no cumpla con los plazos de mantenimiento de la oferta en curso, se ejecutará además la garantía de oferta.

4) Notificaciones Según el Art. 7 Anexo Decreto N° 1030/2016

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los siguientes medios, indistintamente:

a) por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente,

b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo,

c) por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el artículo 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,

d) por carta documento,

e) por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal,

f) por correo electrónico,

g) mediante la difusión en el Sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Si se pretendiera notificar por este medio se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet, para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes tomen las previsiones necesarias

h) mediante la difusión en el sitio de internet del sistema electrónico de contrataciones de la Administración Nacional que habilite la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

5) Normativa Aplicable: (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Régimen jurídico de los contratos: Los contratos comprendidos en este Reglamento se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por el Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, y sus modificatorios y complementarios, por el Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y las disposiciones que se dicten en consecuencia, por los Pliegos de Bases y Condiciones, por el contrato, convenio, Orden de compra o venta según corresponda, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las restantes de derecho administrativo y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado por analogía.

Se menciona expresamente la Ley 25.551. Régimen de Compre Trabajo Argentino, que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, y que el oferente deberá cumplir en todo lo que corresponda. (Reglamentada por Decreto 1600/2002).

- ORDEN DE PRELACIÓN (Art. 2 Anexo Decreto N° 1030/2016):

Todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Decreto N° 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

- Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento

- El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Disposición ONC N° 062/2016

- Disposición ONC N° 063/2016 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares aplicable

- La oferta

- Las muestras que se hubieran acompañado

- La adjudicación.

- La orden de compra, de venta o el contrato, en su caso.

6) Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 7 PUByCG)

Cualquier persona podrá tomar vista de los Pliegos. Podrán obtenerlos sin cargo desde el sitio oficial de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) – www.argentinacompra.gov.ar – Contrataciones Vigentes-COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA, – Licitaciones por  fecha de apertura.

También podrán dirigirse para su retiro a la División  Compras y Contrataciones, sita en Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Provincia de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs. - TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 int 212 o 216

Deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas, a tal fin deberán enviar un mail a compras@cmdo.gov.ar

Igualmente se tramitaran las ofertas recibidas de quienes no hubiesen retirado, comprado o descargado los pliegos, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

7) Consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: (Art. 8 PUByCG) los oferentes podrán efectuar consultas por escrito hasta CINCO  (5) días hábiles antes de la apertura, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 hs.- TE. 02323 493242 / 02323 493380/7 INT 212 O 126

Las circulares aclaratorias y/o modificatorias se emitirán conforme lo previsto en el artículo 50 del Anexo del Decreto N° 1030/2016.

8) Certificado de Visita:

Los oferentes deberán concurrir al Organismo objeto de la presente contratación, antes de efectuar su propuesta a fin de verificar el estado de los sectores, sus características, desarrollo funcional, condiciones, dimensiones y toda otra información que le sea necesario para concretar la propuesta.

La visita se realizará el  septimo (7º) día hábil anterior a la fecha pactada para la apertura, previa coordinación con el Área de Obras e Infraestructura (teléfono 02323-493380 al 87 int. 401/208).

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el “Certificado de visita” que se entregará al finalizar la misma.  Este será constancia del conocimiento minucioso y exhaustivo por parte de oferentes de todos y cada uno de los trabajos a realizar, incluyendo aquellos que sin estar expresamente indicados en el pliego, y sean necesarios para el cumplimiento objeto de la licitación.

9) Obligaciones de los oferentes

Deberán presentar conjuntamente con la oferta:

1 - Se deberá presentar con la oferta una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la propuesta. Las garantías serán sin vencimiento. Si el monto de la oferta no supera $1.300.000 no será necesario presentar garantía de oferta (Art 80 Decreto 1030/16)

2 - Adjuntar la declaración jurada incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados en dicho formulario.

3 - Constancia que acredite la posesión de clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.)

4 - Certificado fiscal para contratar vigente, expedido por la AFIP, para ofertas mayores a $ 50.000.-, o en su defecto,  la constancia de inicio del trámite pertinente mediante nota presentada ante la dependencia de AFIP pertinente. Es obligación del oferente comunicar a la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA la denegatoria de la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar emitida por AFIP dentro de los cinco (5) días de haber tomado conocimiento de la misma

5 - Constancia de inscripción o preinscripción en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

Los rubros habilitados en el SIPRO deben ser acordes con el objeto contractual de la presente Licitación.

6 - Presentar constancia emitida por el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL): www.repsal.gob.ar

7 - Declaración Jurada de oferta nacional, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones   requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

8 - Declaración Jurada de comunicaciones incluida en el presente pliego, debiendo completar la totalidad de los datos solicitados.

9 - En caso de que el oferente sea una PyME deberá acreditar su condición de tal.

10 - Listado de marca de los productos/materiales a utilizar.  Todos los materiales deberán ser de primera marca y calidad, nuevos y sin uso.  Deberán ser presentados, antes de ser utilizados, a la Inspección de Obras para su aprobación.  Sin la misma, el área de Obras e Infraestructura podrá pedir reemplazos sin que ello implique un adicional al presente contrato.  El incumplimiento de la presente cláusula traerá aparejada la desestimación de la oferta.

11 - Constancia de visita al Organismo, la no realización de la visita será causal de desestimación.

12 - Datos del profesional (arquitecto, ingeniero o maestro mayor de obras) que realice en forma diaria el control de la obra y en forma permanente, acompañando curriculum vitae, copia de la matrícula y experiencia laboral en obras de similar envergadura.

13 - La planilla de cómputo que se adjunte a las ofertas detallando el valor cotizado por cada ITEM a ejecutar; deberán contener la totalidad de los trabajos detallados en las especificaciones técnicas.  Caso contrario se procederá a la DESESTIMACION DE LA OFERTA.  Para el caso de que por error involuntario u omisión de alguna de las partes se procediera a la adjudicación careciendo dicha planilla, de la cotización de alguno de los trabajos y/o servicios cuya obligatoriedad surja de las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria no obstante ello, no podrá eximirse de ejecutar los trabajos en su totalidad (Incluso los OMITIDOS en la planilla) tal como se requiere en las especificaciones técnicas, planos y demás elementos que integran la presente Licitación.

14 - La restante documentación requerida en el presente pliego.

La COLONIA podrá exigir la presentación y/o regularización de la documentación que sea necesaria para la evaluación de las propuestas.

10) Evaluación de las ofertas:

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora en los casos en que corresponda su actuación, hasta la notificación del Dictamen de evaluación.

Se aplicará el plazo de tres (3) días para subsanar errores u omisiones conforme lo prevé el artículo 67 del anexo del Decreto N° 1030/2016.

Se comunicará el mismo a todos los oferentes por los medios de notificación enunciados en el presente pliego.

Podrán impugnarlo dentro de los tres (3) días de su comunicación, previa integración de la garantía de impugnación regulada en el artículo 78 del Decreto N° 1030/2016 equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar.

11) La adjudicación se realizará a favor de la oferta que resulte más conveniente para la COLONIA, extinguido el período hábil para impugnar y/o una vez resueltas las que eventualmente se hubiesen presentado, mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, que será notificado a los adjudicatarios y oferentes, procediéndose luego al trámite de la orden de compra o del contrato según corresponda.

12)  Procedimiento para al ejercicio de la opción a prórroga

En caso que la COLONIA optara por prorrogar el contrato por un período adicional, le comunicará dicha situación al adjudicatario, con una antelación de sesenta (60) días corridos al vencimiento del contrato original.

En caso de verificarse variaciones en los precios de mercado del servicio, la COLONIA, conforme lo dispuesto en el artículo 100 inciso b) punto 4) del Decreto N° 1030/2016, , realizará una propuesta al proveedor a los fines de adecuar los precios estipulados en el contrato original, para extender un año más el contrato.

Esta posibilidad se habilita exclusivamente para el segundo periodo del contrato.

13) Recepción Definitiva: La recepción definitiva se realizará dentro de los DIEZ (10) DIAS de recibidos los productos. Para el caso de servicios dentro de los 10 días posteriores al mes de prestado el servicio.

14) Facturación y forma de pago:

Lugar de presentación de las facturas: División Contabilidad, Av. Padre Criado Alonso S/Nro, Torres, Luján, Pcia. de Buenos Aires – CUIT COLONIA  30-62460390-3 en el horario de 8 a 13 horas.

Forma y tiempo de presentación: Las facturas serán  a CONSUMIDOR FINAL, indicando número de la Orden de Compra, una vez entregados  los bienes o prestados los servicios de que se trate.

. FORMA DE PAGO DE LAS FACTURAS:

- 30 % POR ADELANTADO: Dentro de  las 72 hs. de la recepción de la Orden de Compra deberá entregar en la División Compras y Contrataciones una CONTRAGARANTIA constituida mediante Póliza de Caución emitida por alguna  primeras  Aseguradoras del ranking de la Superintendencia de Seguros conjuntamente con una fotocopia o duplicado de la Factura correspondiente. Asimismo el original de la Factura deberá entregarse en Mesa de Entradas del Área de Despacho del Organismo.

B) 70 % de acuerdo a la reglamentación vigente. Treinta (30) días fecha de recepción de la factura conformada a través de la acreditación en cuenta bancaria habilitada para recibir pagos de la Cuenta Única del Tesoro.

Se podrá facturar de manera parcial según se terminen los trabajos correspondientes a cada uno de los ítems, con la autorización del Departamento de Mantenimiento, Obras e Infraestructura.

15) Sistema de Información de Proveedores - (Sipro): (Art 111 PUByCG)

Por Disposición ONC N° 64/2016 se aprueba el procedimiento para la incorporación al SIPRO por parte de los interesados.  La misma se encuentra en www.argentinacompra.gov.ar – Normativa – Normativa sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional -  Disposición N° 64/2016.

El sistema lo administra la Oficina Nacional de Contrataciones.

Deben inscribirse bajando los formularios de COMPR.AR, acompañando la documentación respaldatoria necesaria en cada caso,  en formato digital por parte del Administrador Legitimado del proveedor o su representante, ingresando al a plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su clave fiscal, para su aprobación por la Oficina Nacional de Contrataciones, o bien en el siguiente link.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265969/norma.htm

Las inscripciones de los proveedores que al 3/10/2016 estuvieran incorporadas en el SIPRO serán validas hasta el momento en que deban actualizar los datos o bien por un plazo de seis (6) meses lo que ocurra primero.

16) Facultad de la Administración

La presente contratación reviste carácter de acto de mero trámite en la secuencia previa a la formación de la voluntad administrativa, por ende no es vinculante, y la COLONIA se reserva el derecho de suspender, prorrogar y/o dejar sin efecto la presente contratación en cualquier trámite que se encuentre previo a la notificación de la Orden de Compra o Contrato; y/o de exceptuar alguno de los renglones por las causas que fueren, o no adjudicar el presente llamado declarándolo fracasado si considera que las ofertas presentadas le resultan inadmisibles o insatisfactorias.

En ningún caso los interesados u oferentes tendrán lugar a indemnización alguna y/o reembolsos por gastos efectuados para la participación en el presente llamado.

17) Cláusulas Condicionantes

No serán tenidas en consideración aquellas ofertas que modifiquen o condicionen las cláusulas estipuladas en el presente Pliego de Bases y Condiciones y/o impliquen apartarse del régimen aplicado.

18) Reconocimiento de Cargos

La COLONIA no reconocerá ningún gasto que no esté expresa y taxativamente indicado en la oferta.

19) Clases Garantías - Art. 78 Anexo Decreto N° 1030/2016

- De mantenimiento de Oferta: 5% del monto total de la oferta a presentar como parte de la oferta al momento de presentación de la misma para su apertura.

- De impugnación: 3% de del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar a presentarse como requisito para impugnar en el plazo a tal fin establecido.

- De cumplimiento de contrato: 10% del monto total del contrato a presentarse dentro de los cinco (5) días de notificada la Orden de Compra o Contrato.

- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto.

La forma de su constitución se encuentra establecida en el artículo 39 del Anexo del PUByCG

20) Jurisdicción

En caso de suscitarse cualquier divergencia en cuanto a la aplicación, interpretación o ejecución de la contratación derivada del presente llamado, las partes acuerdan someterla a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

DECLARACIÓN JURADA

Nº DE CUIT: ..................................DENOMINACION:....................................................................

CALLE: .................................................. Nº ...........PISO ..... DEPTO .......... T.E. ...........................

LOCALIDAD ................................ CODIGO POSTAL ...........PROVINCIA ..................................

Declaro bajo juramento estar habilitado para intervenir en la contratación señalada precedentemente, en razón de que se cumplen los requisitos aludidos en el artículo 27 del decreto N° 1023/2001, y no tener impedimento para contratar con  la Administración Pública Nacional por cuanto no me encuentro comprendido en ninguna de las situaciones enunciadas en los artículos 16 y  28 del Decreto Nº 1023/2001.

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) existen deudas exigibles en concepto de aportes derivados de obligaciones previsionales y de seguridad social, o o cualquier incumplimiento de la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que SI/NO (*) se mantienen juicios con el Estado Nacional o sus entidades descentralizadas, individualizando en caso de existir: carátula, numero de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaria y entidad demandada. (*) Táchese lo que no corresponda

Declaro bajo juramento que los datos existentes en el Sistema de Información de Proveedores  (SIPRO) se encuentran actualizados. En caso contrario me comprometo a actualizarlos en la misma forma prevista para la presentación original, acompañando la documentación respaldatoria, de acuerdo a lo establecido en la Disposición ONC N° 64/2016.

Declaro bajo juramento que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos, haciéndome responsable de la veracidad de los mismos, y me comprometo a presentar la documentación que permita su verificación.

Declaro bajo juramento conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el pliego de bases y condiciones, sus notas aclaratorias y cuadros anexos obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones tanto para la presentación de la oferta cuanto para la ejecución de su eventual contratación.

LA PRESENTE DECLARACION EXIME DE LA PRESENTACION DEL PLIEGO SELLADO Y FIRMADO.

FECHA: _____/ _____/ _______

FIRMA Y ACLARACION DEL OFERENTE

Tipo y Nº de Documento:........................................ Cargo: . ...............................................

COMUNICACIONES

En mi carácter de oferente de la Licitación Privada N° ……/2016-manifiesto expresamente que aceptaré como notificaciones válidas y fehacientes, con los alcances establecidos en los artículos 19, 20 y 21 del Decreto 1759/72, a las comunicaciones que me curse la COLONIA NACIONAL MANUEL A MONTES DE OCA por cualesquiera de los medios que a continuación se detallan: correo electrónico, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigidas a la dirección de correo electrónico, o domicilio indicados en la presente, constituyendo plena prueba de la notificación y de su fecha, el reporte emitido por el equipo utilizado o su aviso de recepción. Los datos consignados dan cumplimiento al artículo 13 inciso e) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales-Disposición  ONC N° 063/2016.

A los efectos indicados precedentemente, denuncio los siguientes datos:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ....................................................................................................

Nº DE CUIT: .....................................

CALLE: ............................................................................................................. Nº .......................

PISO ........................ DEPTO ........................ 	T.E. .......................................................................

FAX ........................................     CORREO ELECTRÓNICO .....................................................

LOCALIDAD ................................................................. CÓDIGO POSTAL ..............................

PROVINCIA ..................................................................................................................................

FECHA: _______/ _______/ _______

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

*VER PLANOS ADJUNTOS (LAMINAS).-

SE DEBERAN RETIRAR DEL ORGANISMO, LAS LAMINAS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PLIEGO QUE POR CUESTIONES DE SISTEMAS NO PUEDEN SUBIRSE A LA PAGINA DE LA ONC