PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-00 (Coordinación de Contrataciones) |
| Domicilio: Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, C.A.B.A. |
| Correo electrónico: contrata@apn.gov.ar |
| Tel/Fax: (011) 3985-3800, Internos 11832 a 11836 y 11855 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA | Nº 2 | Ejercicio: 2018 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: EX-2018-08834520-APN-DGA#APNAC | Ejercicio:2018 |
| Rubro: (24) EQUIPOS |
| Objeto: Adquisición de sistemas completos de generación fotovoltaico, con sus respectivos kits de instalación y mantenimiento, para abastecer de energía a diversas Áreas Protegidas. |
| Plazo de duración del contrato: -------- |
| Opción a prórroga: --------- |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicada en Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (E-mail: contrata@apn.gov.ar). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicada en Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Teléfono (011) 3985-3800, internos 11832 a 11836 y 11855 / E-mail: contrata@apn.gov.ar), con un costo de PESOS DOSCIENTOS ($200.-). O bien, de manera gratuita, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 14 del mes de agosto del año 2018, en el horario de 10:00 a 13:00 hs.- |
| Costo del pliego: PESOS DOSCIENTOS ($200.-), solo para el caso de ser adquirido en la Coordinación de Contrataciones del Organismo. |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicado en Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (E-mail: contrata@apn.gov.ar). No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 10 del mes de agosto del año 2018, en el horario de 10:00 a 16:00 hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 13 del mes de agosto del año 2018.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 14 del mes de agosto del año 2018.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicada en Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Hasta las 12:00 hs. del día 15 del mes de agosto del año 2018. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración, ubicada en Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | El día 15 del mes de agosto del año 2018, a las 12:00 hs.- |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: |
| --- |
| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 431 | 5057 | 8 | Sistemas completos de generación de energía fotovoltaico, con sus respectivos kits de instalación y mantenimiento | Sistemas | 40 |

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calidad exigida: De acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Tolerancia: Se admite, siempre y cuando el nivel de desvío se encuentre dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

Muestras: No se aplica

Ofertas variantes: No se admiten conforme lo establecido en el Artículo 6º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ofertas parciales: No se admiten, conforme lo establecido en el Artículo 6º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Adjudicación: por renglón único

DETALLE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR

Los suministros previstos en el presente documento de licitación corresponden a la provisión de Sistemas Fotovoltaicos completos, con sus respectivos kits de instalación y mantenimiento, para ser instalados en las diversas Áreas Protegidas.

CONDICIONES GENERALES

Los equipos a suministrar deberán ser nuevos, sin uso y proporcionar un servicio confiable, adecuado y durable para todas las condiciones de operación. No se admitirán prototipos ni productos que se encuentren en etapa de desarrollo.

El diseño y fabricación de los equipos responderá a técnicas modernas y sus partes componentes serán apropiadas para un funcionamiento continuo sin degradación de sus parámetros operativos bajo los requerimientos de trabajo exigidos y para las condiciones ambientales propias de los lugares de instalación.

Toda la provisión será empleando un mismo tipo y modelo para cada género de equipos y de sus accesorios. Este requerimiento se funda en la necesidad de que las partes y unidades puedan intercambiarse.

Todos los materiales, elementos y equipos y la calidad de ejecución deberán ser de lo mejor en sus respectivos géneros. El diseño de cada Sistema, y sus componentes, deberá ser tal que permita que su instalación, reemplazo y mantenimiento general, puedan realizarse en el mínimo tiempo y al menor costo.

El Adjudicatario asegurará mediante un adecuado embalaje la integridad y durabilidad de los equipos, protegidos para resistir la acción de los agentes exteriores a que pudieren ser sometidos durante su transporte y almacenamiento.

El Adjudicatario garantizará el cumplimiento de las características señaladas en estas Especificaciones Técnicas y, salvo que se especifique lo contrario, los valores correspondientes deberán responder a las Normas Establecidas.

En caso de mencionarse en las especificaciones marcas y modelos de fábricas, esto se hará al solo efecto de completar especificaciones técnicas y proporcionar una referencia más de las características de construcción y funcionamientos deseadas. Serán por lo tanto aceptables las ofertas de elementos que cumplan con las especificaciones correspondientes y sean de calidad igual o superior a la indicada como referencia.

Todos los componentes principales (Módulos, regulador, batería, inversores, etc.) deberán estar convenientemente etiquetados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS COMPLETOS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA

    - DEFINICIONES Y COMPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS

Los  sistemas de generación responden a un diseño común y tienen en diferentes configuraciones y cantidades, Off Grid y On Grid, los siguientes componentes:

- Generador Fotovoltaico (PV) compuesto por uno o más módulos interconectados para conformar una unidad generadora de corriente continua.

- Estructura de Soporte para el generador PV.

- Batería (s) de plomo–ácido, de ciclado profundo, compuesta de varias celdas. voltaje nominal 6V apta para el uso en sistemas renovables aislados.

- Gabinetes estancos para baterías.

- Regulador de Carga para prevenir excesivas descargas o sobrecargas de la batería.

- Conversor continua- alterna para proveer la posibilidad de conexión de diversos artefactos.

- Kit eléctrico de conexión (cables, interruptores y caja de conexión).

Se considerarán también parte del sistema a todos los materiales y elementos de instalación  (tornillos, tuercas, terminales, atornilladores a batería, taladros eléctricos, pinzas específicas,  etc.) que sean necesarios para el montaje del conjunto o de una de sus partes.

    - LISTA DE BIENES DEL RENGLÓN Nº 1

Planilla Nº 1- Planilla Global de Bienes

| Ítem Nº | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 350 | Unidad | Módulos fotovoltaicos de 325 Wp. |
| 2 | 2 | Unidad | Inversor |
| 3 | 40 | Unidad | Inversor / cargador |
| 4 | 40 | Unidad | Reguladores de carga |
| 5 | 574 | Unidad | Baterías de ciclado profundo |
| 6 | 172 | Unidad | Estructuras de soporte de paneles fotovoltaicos |
| 7 | 104 | Unidad | Gabinetes estancos para baterías. |
| 8 | 1 | Unidad | Kit eléctrico de conexión |
| 9 | 1 | Unidad | Herramientas eléctricas de conexión, instalación y mantenimiento. |
| 10 | 1 | Unidad | Herramientas manuales de conexión, instalación y mantenimiento. |

Planilla Nº 2- Planilla Detalle del Ítem 8- Kit Eléctrico de Conexión

| Sub ítem Nº | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1900 | Metros | Cable subterráneo de 2 x 10 mm2. |
|  | 304 | Metros | Cable unipolar de 1 x 120 mm2. |
|  | 1140 | Unidad | Terminales para cable unipolar de 120 mm2. |
|  | 228 | Unidad | Terminales para cable unipolar de 50 mm2. |
|  | 76 | Unidad | Llaves seccionadoras de baja carga 160 A. |
|  | 40 | Unidad | Llaves de protección termomagnética 2 x 16 A. |
|  | 228 | Unidad | Jabalinas para puesta a tierra. |
|  | 260 | Metros | Cable unipolar de 50 mm2 |
|  | 2280 | Metros | Cable unipolar de 4 mm2: |
|  | 2280 | Metros | Cable desnudo de 4 mm2 |
|  | 228 | Metros | Cable unipolar de 10 mm2. |
|  | 380 | Metros | Cable bipolar tipo TPR 2 x 4 mm2. |
|  | 400 | Metros | Caño PVC 1”. |
|  | 700 | Metros | Caño PVC 20 mm2. |
|  | 141 | Unidad | Cajas rectangulares aplicables. |
|  | 141 | Unidad | Curvas PVC 1”. |
|  | 188 | Unidad | Curvas PVC 20 mm2. |
|  | 940 | Unidad | Grampas clip PVC de 20 mm2. |
|  | 720 | Unidad | Grampas clip PVC de 1. |
|  | 141 | Unidad | Uniones dobles PVC de 20 mm2 |
|  | 141 | Unidad | Uniones dobles PVC de 1”. |
|  | 376 | Unidad | Conectores PVC de 20 mm2. |
|  | 282 | Unidad | Conectores PVC de 1”. |
|  | 40 | Unidad | Caja general de conexión módulos |

Planilla Nº 3- Planilla Detalle del Ítem 9- Herramientas eléctricas de conexión, instalación y mantenimiento.

| Sub ítem Nº | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Unidad | Agujereadora eléctrica percutora a batería |
|  | 1 | Unidad | Rotomartillo taladro percutor 220 volt. |
|  | 1 | Unidad | Pistola de calor con temperatura variable |
|  | 1 | Unidad | Amoladora angular de 4 ½ “115 mm |

Planilla  Nº 4- Planilla Detalle del Ítem 10- Herramientas Mecánicas de conexión, instalación y mantenimiento.

| Sub ítem Nº | Cantidad | Unidad | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Unidad | Pinza Amperométrica |
|  | 1 | Unidad | Multímetro Tester |
|  | 1 | Unidad | Punta De Prueba |
|  | 1 | Unidad | Soldador 220 Volt. 30/130 W. |
|  | 1 | Unidad | Soldador 12 Volt/30 W. |
|  | 1 | Unidad | Nivel Laser |
|  | 1 | Unidad | Martillo |
|  | 1 | Unidad | Masa |
|  | 1 | Unidad | Llave Francesa |
|  | 1 | Unidad | Pinza Pico de Loro |
|  | 1 | Unidad | Pinza Universal |
|  | 1 | Unidad | Pinza de Punta Curva |
|  | 1 | Unidad | Pinza de Punta Plana. |
|  | 1 | Unidad | Pinza de Punta |
|  | 1 | Unidad | Pinza Grimpeadora Para Rj 45. |
|  | 1 | Unidad | Alicate Corta Cables 10" |
|  | 1 | Unidad | Alicate (A) |
|  | 1 | Unidad | Alicate(B) |
|  | 1 | Caja | Tubos /Llaves |
|  | 1 | Caja | Destornilladores Aislados |
|  | 1 | Caja | Destornilladores |
|  | 1 | Caja | Destornilladores |
|  | 1 | Caja | Llaves Alem |
|  | 1 | Caja | Mechas |
|  | 1 | Caja | Mechas Acero Rápido |
|  | 1 | Caja | Mechas Copa |
|  | 1 | Unidad | Cutter |
|  | 1 | Unidad | Pinza Pela Cables |
|  | 1 | Unidad | Nivel de Mano Chico |
|  | 1 | Unidad | Nivel de Mano Grande |
|  | 1 | Unidad | Escuadra |
|  | 1 | Unidad | Arco de Cierra Chica |
|  | 1 | Unidad | Arco de Cierra Grande |
|  | 1 | Unidad | Pinza de Fuerza |
|  | 1 | Unidad | Cinta Métrica 20 M. |
|  | 1 | Unidad | Caja Contenedora de Herramientas |

    - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS COMPONENTES

ITEM N° 1: SISTEMA ALTERNATIVO GENERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA - Equipo fotovoltaico - MÓDULO MULTICRISTALINO DE ALTA EFICIENCIA

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima (Pm) 						325 W

Voltaje eléctrico máximo (Vm) 	 				> 35 V

Corriente eléctrica máxima (Im) 				> 8 A

Circuito de voltaje abierto (Voc) 				> 40 V

Corriente de cortocircuito (Isc) 					> 9 A

Datos eléctricos:

Energía máxima (Pm) 						> 230 W

Voltaje eléctrico (Vm) 						> 30 V

Corriente máxima (Im) 						> 6 A

Circuito voltaje abierto (Voc) 					> 40 V

Corriente de cortocircuito (Isc) 					> 8 A

Valores de prueba con irradiancia de 1000 W/m2, velocidad del viento de 1.5 m/s y una temperatura ambiente de 25 °C.

Clasificación de temperatura

Coeficiente de temperatura en Pmax.					- 0.5 % / °C

Coeficiente de temperatura en Voc.					- 0.5 % / °C

Coeficiente de temperatura en Isc.					  0.04 % / °C

Temperatura de operación						- 50 / + 60 °C

Garantía 								10 años

Debe cumplir mínimamente con las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, IEC 61701,62716.

ITEM N° 2: INVERSOR DE CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA MONOFÁSICO

Especificaciones eléctricas

Entrada (DC)

Rango de tensión MPPT					150 V - 560 V

Rango de tensión de funcionamiento 			                85 V - 560 V

Tensión de arranque 						  90 V

Max. Voltaje de entrada, circuito abierto 	              	500 V

Max. corriente de entrada por MPPT 					10 A

Max. corriente de cortocircuito por MPPT 				13.9 A

Potencia de entrada nominal 						> 3 kW

Max. Potencia de entrada CC por MPPT 				> 2.5 kW

Conexión de CC tipo MC4, 2 pares (1 + 1)

Interruptor DC Integrado al equipo

Salida (AC)

Potencia de salida nominal 						> 3 kVA

Tensión de salida							 Monofásica 230 V

Rango de tensión de CA 						170 V - 280 V

Frecuencia 								50/60 Hz

Rango de frecuencia 							+/- 5 Hz

Max. Corriente de salida 						13.9 A

Conector de CA 							Tipo IP 67

Eficiencia								>  98%

Especificaciones generales

Consumo de energía, noche 					               < 2 W

Enfriamiento 								Convección natural

Material de la caja 							Aluminio

Peso del producto 							<  25.0 kg

Dimensiones del producto (alto x ancho x fondo) 		               50.0 x 60.0 x 16.0 cm

Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento                            -30 a 65ºC

Altitud de funcionamiento hasta 					3000 m.s.n.m

Emisión de ruidos (a 1 m de distancia) 			< 40 dbA

Debe incluir los siguientes elementos:

Registrador de datos incorporado 365 días

Pantalla LCD.

Interfaz de comunicación estándar (con servidor web incorporado)

Relé multifunción

Tarjeta de monitoreo local

Monitoreo remoto.

Con interruptor de CC integrado

Caja interconexión módulos con cable derivador al equipo, con sus correspondientes conectores y/o borneras de conexión

Debe cumplir mínimamente con las normas de seguridad eléctrica

IEC 62109-1 EN / IEC 62109-2, AS3100 / AS5033

Interconexión de red CEI 0-21, UTE C15-712-1, AS4777, VDE 0126, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, G83 / 2.

ITEM N° 3: INVERSOR / CARGADOR

CARACTERISTICAS INVERSOR

Salida potencia (continua) a 25 °C           				≥ 3400 W

Salida potencia (30 minutos) a 25 °C        				> 5000 W

Salida potencia (5 seg.) a 25 °C               			              	 > 8000 W

Corriente pico                                            			              	45 A

Frecuencia de salida                                  			              	50/60 Hz

Tensión salida                                          				              220 / 230 Vca

Forma de onda de salida                           				Sinusoidal pura

Modo de búsqueda en consumo inactivo  				<  10 W

Rango de voltaje de entrada DC     					18 – 36 Vdc

Conexiones de CA     							Fase simple

Especificaciones eléctricas cargador

Corriente de salida                          					90 A

Voltaje de salida nominal                					24 Vdc

Rango de voltaje de salida              					10 -  40 Vdc

Control de carga                               					3 etapas

Compensación de temperatura de carga       				Si

Eficiencia optima                                            			               > 90 %

Factor de potencia de entrada                     			 	> 98

Corriente de entrada                                     				14  A

Voltaje de entrada AC                                    			               220 / 230 Vac

Rango de voltaje de entrada AC          					170 – 270 Vac

Especificaciones generales

Tipos de baterías compatibles  			                                Plomo acido, Gel, Personalizado.

Calificación de retransmisión de transferencia      		     30 A

Rango óptimo de temperatura   			                  -30°C a 60°C

Garantía							     5 años

Normas de seguridad    IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2

Deberá ser entregado con:

Panel digital de programación, cable de interconexión, software de programación y herramientas específicas de instalación.

Registrador de datos incorporado 365 días, con intervalos programables y posibilidad de transmisión para monitoreo remoto.

ITEM N° 4: REGULADOR DE CARGA SOLAR

Especificaciones técnicas:

Voltaje max. Circuito abierto del conjunto de elementos FV                      ≥ 600 Vcc

Variación de voltaje de funcionamiento 	                        	                 180 a 600 Vcc

Rango de potencia completa del conjunto FV                      	          	   230 a 500 Vcc

Rango de seguimiento del punto max. de energía                	   	   180 a 600 Vcc

Voltaje de inicio de entra FV                                                                                230 Vcc

Corriente máxima de funcionamiento	                                                          > 20 A

Corriente máxima de cortocircuito del conjunto	                                 30 A

Corriente máxima absoluta de cortocircuito del conjunto                               35 A

Voltajes nominales de batería                                			    24 – 48 Vcc

Rango de voltaje funcionamiento de la batería	 		15 a 70 Vcc

Corriente máxima de carga					80 A

Potencia máxima de carga 			                     > 3400 V (banco de 24 Vcc nominal).

Método regulación

Etapa tres (CC no regulado, absorción y flotante)

Etapa dos (CC no regulado, absorción).

Compensación manual

Tamaño del cable máximo y mínimo 					     16 a 2.5 mm2

Clasificación del tamaño del cable máximo y mínimo del bloque FV             16 a 2.5 mm2

Clasificación del tamaño del cable máximo y mínimo del bloque BT             35 a 2.5 mm2

Clasificación del tamaño del cable auxiliar                                                           1.5 mm2

Rango de temperatura funcionamiento					    - 30 ºC a + 65 ºC

Grado de contaminación					                    2

Límite de altitud      							     3000 m.s.n.m

Montaje vertical

Dimensiones	   						700 mm x 300 mm x 220 mm.

Peso 									    < 15 Kg

Debe poseer su controlador de programación, cable de interconexión y software de programación.

Certificaciones UL 1741 y CSA 107.1 – EN50178, EN2004/108 EC – EN61000-6-3 y EN61000-6-1.

ITEM N° 5: BATERÍAS CICLADO PROFUNDO.

Especificaciones técnicas:

Tensión nominal:							6 V.

Solución:                                                                                                             Plomo – acido.

Ciclado profundo:

Capacidad mínima en 5 hs:				                        > 170 Ah.

Capacidad mínima en 20 hs:					          > 210 Ah.

Capacidad mínima en 100 hs: 				               	> 230 Ah.

Energía (KWh) – Capacidad en Amp. 100 Hs: 		                          1.4

Bornes de poste de perfil bajo embutido.

Dimensiones:						           250 mm x 170 mm x 270 mm.

Peso:							              	<  30 Kg.

Autodescarga: 						          Menor al 2 % mensual.

Vida cíclica (20 % DOD):                                                                       1000 ciclos o mayor.

Carga de flote:								>  6.5 V

Carga de ecualización:						             8 V.

Apta para su utilización en sistemas renovables aislados.

El oferente deberá adjuntar el certificado de garantía en el que se detalla los alcances y limitaciones de la misma.

ITEM N° 6: ESTRUCTURAS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS.

Especificaciones técnicas:

Fabricados de aluminio anodizado reforzado o superior

En cada soporte deberán poder instalarse dos módulos.

Incluyendo los bulones, tuercas, arandelas planas y arandelas de fuerza de acero inoxidable para los módulos. (Todos contra vandalismo). Norma AISI 304, del tipo antihurto. También se podrá ofrecer otros tipos probados de sistemas antihurto.

Tendrán que poseer las herramientas necesarias para la instalación de los tornillos contra vandalismo.

Angulo de inclinación entre 10 ° a 70 °

Debe soportar como máximo dos módulos fotovoltaicos de las siguientes dimensiones, 1956 x 992 x 40 mm.

Deben poder hermanarse entre los soportes y poseer los bulones de anclaje de acero inoxidable.

Deben poder instalarse sobre un techo plano y/o suelo mineral.

Soportar vientos mayores a los 150 Km / h

Tornillos de anclaje al techo de acero inoxidable

ITEM N° 7:   GABINETES ESTANCOS PARA BATERÍAS.

Especificaciones técnicas:

Dimensión exterior 1400 mm x 1000 mm x 400 mm.

PVC reforzado con aislación térmica (50 mm de telgopor) estanco.

Junta de goma perimetral de 1.5 mm x 5 mm.

Bisagras de bronce no menor a 30 mm x 40 mm.

Caño de PVC de 1 1/4 para ventilación.

Curva de PVC de 1 1/4 para caño ventilación.

Malla para caño de ventilación.

ITEM N° 8: KIT ELECTRICO DE INSTALACION

El kit eléctrico de conexión, está integrado por los ítems que se enumeran a continuación y constituyen los elementos requeridos para la conexión y puesta en funcionamiento de los sistemas de generación fotovoltaica.

- CABLE SUBTERRÁNEO 2 X10 MM2.

Especificaciones técnicas:

Sección:							2 x10 mm2.

Tipo:								Subterráneo.

Diámetro exterior aprox.			            	15.6 mm2.

Espesor de aislación:				 	       	1.0 mm2.

Tensión de servicio:				 		1.1 Kv.

Temperatura de servicio:			            	70º C.

Temperatura de cortocircuito:		  	         	 160 ºC	.

Norma: 							 IRAM 2178.

- CABLE UNIPOLAR DE 1 X 120 MM2. (ROJO Y NEGRO).

Especificaciones técnicas:

Sección:							1 x 120 mm2.

Tipo:								Unipolar flexible.

Flexibilidad:							Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228.

No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6012 CAT. BWF; IEE 383.

Importante: Se deberá entregar en color rojo y color negro.

- TERMINALES PARA CABLE UNIPOLAR DE 120 MM2.

Especificaciones técnicas:

Material: Cobre.

Tipo: Ojal grande.

Para cable unipolar de 1 x 120 mm2.

- TERMINALES CABLE UNIPOLAR DE 50 MM2.

Especificaciones técnicas:

Material: Cobre.

Tipo: Ojal grande.

Para cable unipolar de 1 x 50 mm2

- LLAVE SECCIONADORA DE BAJA CARGA 160 A.

Especificaciones técnicas:

Llave de corte bipolar tipo NH.

Base de plástico o similar aislante. (Tipo C).

Bornes reforzados para corrientes superiores a los 160 A.

Se deberá incluir tres fusibles de 160 A.

Corriente de trabajo nominal de 160 A.

Tensión nominal 660 V.

Rigidez dieléctrica: 2500 V.

Tapa accionamiento de una sola pieza que integra las visagras.

Separadores de fase construidos en poliamida reforzados con fibra de vidrio.

- LLAVE DE PROTECCIÓN TERMONAGNETICA.

Especificaciones técnicas:

Numero de polos cuatro.

Intensidad (In) 16 A.

Tipo de curva: C.

Capacidad de ruptura: 3 Ka.

Norma de aplicación: IEC 60898.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Tensión nominal: 240 / 415 Vca.

Tensión de aislación mínima: 500 V.

Grado de protección: IP 20.

Montaje: Riel Din 35 mm2.

Se deberá entregar con caja aplicable de PVC.

- JABALINAS PARA PUESTA A TIERRA.

Especificaciones técnicas:

Jabalina lisa.

Alma de acero de alta resistencia.

Revestimiento de cobre continúo y uniforme efectuado por deposición electrolítica.

Terminación libre de imperfecciones.

Extremo inferior aguzado en punta con generatrices a 60°.

3/8 " x 1.5 metros.

Con tomacable.

- CABLE UNIPOLAR DE 50 MM2. (ROJO Y NEGRO).

Especificaciones técnicas:

Sección: 50 mm2.

Aislación: PVC/D (resistente a la propagación de incendios).

Temperatura máxima del conductor: 70 °C (160° C en cortocircuito).

Alambre de cobre flexible.

Tensión nominal: 450/750 V.

Flexibilidad	Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228.

No propagación de la llama:	IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio: 	IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6012 CAT. BWF; IEE 383.

- CABLE UNIPOLAR DE 4 MM2. (MARRÓN Y CELESTE).

Especificaciones técnicas:

Sección: 4 mm2.

Aislación: PVC/D (resistente a la propagación de incendios).

Temperatura máxima del conductor: 70 °C (160° C en cortocircuito).

Alambre de cobre flexible.

Tensión nominal: 450/750 V.

Flexibilidad	Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228.

No propagación de la llama		IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio	IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6012 CAT. BWF; IEE 383.

- CABLE DESNUDO DE 4 MM2.

Especificaciones técnicas:

Sección: 4 mm2.

Formación: 7 x 0.85 mm.

Peso del cable: 36 Kg/Km.

Corriente admisible: 19 A.

Alambre de cobre flexible.

Tensión nominal: 450/750 V.

- CABLE UNIPOLAR DE 10 MM2. (MARRÓN Y CELESTE).

Especificaciones técnicas:

Sección: 10 mm2.

Aislación: PVC/D (resistente a la propagación de incendios).

Temperatura máxima del conductor: 70 °C (160° C en cortocircuito).

Alambre de cobre flexible.

Tensión nominal: 450/750 V.

Flexibilidad	Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228.

No propagación de la llama: 		IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio		IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6012 CAT. BWF; IEE 383.

- CABLE BIPOLAR TIPO TPR 2 X 4 MM2.

Especificaciones técnicas:

Sección: 2 X 4 mm2.

Aislación: PVC/D (resistente a la propagación de incendios).

Temperatura máxima del conductor: 70 °C (160° C en cortocircuito).

Alambre de cobre flexible.

Tensión nominal: 300/500 V.

Cable tipo taller.

Flexibilidad	Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228.

No propagación de la llama: 	IRAM NM IEC 60332-1.

No propagación del incendio: 	IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6012 CAT. BWF; IEE 383.

- CAÑO PVC 1”.

Especificaciones técnicas:

Resistencia al peso: 750 Newton.

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

Sección: 1”.

- CAÑO PVC 20 MM2.

Especificaciones técnicas:

Resistencia al peso: 750 Newton.

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

Sección: 20 mm2.

- CAJAS RECTANGULARES APLICABLES.

Especificaciones técnicas:

Resistencia al peso: 750 Newton.

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

Dimensiones: 100 mm x 50 mm x 50 mm.

- CURVAS PVC DE 1”.

Especificaciones técnicas:

Resistencia al peso: 750 Newton.

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

Angulo: 90 º.

- CURVAS PVC DE 20 MM2.

Especificaciones técnicas:

Resistencia al peso: 750 Newton.

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

Angulo: 90 º.

- GRAMPAS CLIP  PVC DE 20 MM2.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- GRAMPAS CLIP  PVC DE 1”.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- UNIONES DOBLES  PVC DE 20 MM2.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- UNIONES DOBLES  PVC DE 1”.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- CONECTORES PVC DE 20 MM2.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- CONECTORES PVC DE 1”.

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido.

Espesor de pared: 3.2 mm.

Autoextinguible en menos de 30 segundos.

Resistente a la corrosión.

Deben adecuarse a las normas IRAM, CEI 23 – 8 y UNEL 37118/72 P.

- CAJA GENERAL DE CONEXIÓN MODULOS

Especificaciones técnicas:

Material: Policloruro de vinilo. PVC rígido o similar. Compatible con las cajas de conexión de los módulos y el tendido eléctrico del regulador (Entrada MC4, salida Cable bipolar 2x10 mm2.). Deben cumplir la normas IP 57.

ITEM N° 9: HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Tabla 1: Composición Ítem 9

| Subitem | Descripción | Características técnicas |
| --- | --- | --- |
|  | Agujereadora eléctrica percutora a batería | Batería de 3.0Ah ION-LI 20 V Max. Control de velocidad electrónico. Engranajes planetarios 100% metálicos. Luz de LED para mejorar la visibilidad. Mandril: 13 mm autoajustable. 3 velocidades mecánicas para selección de torque. Sistema de percusión mecánico para perforar mampostería, ladrillo y bloques. INCLUYE (1) Cargador para la batería. (2) Baterías. (1) Empuñadura lateral 360°. (1) Maletín rígido. |
|  | Rotomartillo taladro percutor 220 volt. | Embrague de seguridad en caso de que la broca se atasque. Potencia: 1200 W. Velocidad variable y modo reversible. Selector de 3 modos de uso rotación, percusión y cincelado. INCLUYE (1) Empuñadura lateral. (1) Barra de profundad. (1) Mandril metálico autoajustable de 13 mm, con su correspondiente llave. (1) Maletín rígido. |
|  | Pistola de calor con temperatura variable | Potencia: 1800 W - 2000 W. Temperatura: 50 °C – 600 °C. Maletín de PVC para su guardado. Puntas intercambiables. |
|  | Amoladora angular de 4 ½ “115 mm | Potencia: 900 W Velocidad: 12.000 rpm. Interruptor tipo paleta. Guarda de seguridad de ajuste rápido 360°. Diámetro de disco: 115 mm2 Tipo de corte: angular. INCLUYE • Llave de ajuste. • Manual. • Empuñadura lateral. • Protección antichispas. |

ITEM N° 10: HERRAMIENTAS MANUALES DE CONEXIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Tabla 2-Composición Ítem 10

| Subitem | Descripción | Características técnicas |
| --- | --- | --- |
|  | Pinza Amperométrica | Tensiones AC: 2V - 600 V. Tensiones DC: 200mV – 600 V. Corrientes AC: 20 A – 200 A. Corrientes DC: 20 A - 200 A. Display 2000 cuentas. Resistencias: 200 Ω – 20 MΩ. Capacitancia: 2nF - 20 mF. Frecuencia: 10 Hz - 60 Khz. Temperatura: -40 °C – 1000°C. Auto rango. True Rms (valor eficaz verdadero). Función de retención de datos. Protección de entrada. Indicador de batería baja. Iluminación LCD. Probador de diodo y continuidad sonora. Apagado automático. Peso aprox: 170 Grs. Alimentación: AAA 1.5V x 2. INCLUYE •Punta de prueba. •Sonda de temperatura. •Estuche. •Manual. •Baterías. |
|  | Multimetro Tester | Tensiones AC: 40 mV - 600 V. Tensiones DC: 40 mV - 600 V. Corrientes AC: 400 μA - 10A. Corrientes DC: 400 μA - 10 A. Display 4000 cuentas. Resistencias: 400 Ω – 40 MΩ. Capacitancia: 9.999 nF - 99.99 mF. Frecuencia: 10 Hz - 10 Mhz. Auto rango. True Rms (valor eficaz verdadero). Función de retención de datos. Protección de entrada. Indicador de batería baja. Iluminación LCD. Probador de diodo y continuidad sonora. Apagado automático. Peso aprox: 370 Gr. Alimentación: AA 1.5V x 2. INCLUYE •Punta de prueba. •Manual. •Baterías. |
|  | Punta de Prueba | Potencia: 110 – 380 V. Multivoltimetro. Medición de voltaje AC – CC y polaridad de CC. Alcance de medición CA: 6 - 400 V. Alcance de medición CC: 6 - 500 V. Indicación de voltaje (led). CA: 6/12/24/50/110/230/440 V. CC: 6/12/24/50/150/300/500 V. |
|  | Soldador 220 Volt. 30/130 W. | Potencia: 30 -130 W. Punta de titanio. Doble temperatura con gatillo. Certificación IRAM. Seguridad Eléctrica Argentina Aprobada |
|  | Soldador 12 Volt/30 W. | Potencia: 30 W. Voltaje: 12 V. Tipo: Lápiz con pinzas cocodrilo. Certificación IRAM. |
|  | Nivel Laser | Bloqueo oscilante. Modo de línea so de puntos a elegir. Auto nivelación horizontal y vertical hasta ± 4°C. Clase de láser: 2. Temperatura de servicio: Entre -10 -50 °C. Alcance: 15 m. Precisión: ± 0,3 mm/m. Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54. Color de línea laser: Verde. Proyección: dos líneas/dos puntos. Precisión del punto de plomada: ± 0,7 mm/m. Tiempo de nivelación: 4 Seg. INCLUYE • Placa reflectora de medida laser. • Manual. • ½ bandeja soporte de herramienta. • Maletín rígido. |
|  | Martillo | Tipo carpintería, construcción. Cabeza de acero forjado pulida. Cabo de fibra de vidrio. Revestimiento antideslizante. Peso aprox.: 450 Grs. |
|  | Masa | Apta para cortar o quebrar hormigón o metales duros. Cabeza de acero forjado pulida. Cabo de fibra de vidrio encabado con epoxi. Peso aprox.: 1000 Grs. |
|  | Llave Francesa | Acabado fosfatizado. Templado de precisión y tratamiento anti-corrosión. Indicador de la máxima apertura en el mango. Angulo de boca: 15°. Set de Llaves de: 6”,8”,10”,12”. Según ISO 6787, DIN 3117, ASME B107. 8M-2003 y BS 6333. |
|  | Pinza Pico de Loro | Acabado pavonado. Tratamiento anti-corrosión. Aleación de acero de alto rendimiento. Mordazas templadas. Posiciones de fijación con botón y autoajustable lateral. Acorde a ISO 8976. |
|  | Pinza Universal | Acabado pulido y lacado. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componenete. Superficie de agarre dentada para sujetar piezas cilíndricas y una zona de corte con capacidad para alambres de acero templado. Acorde a ISO 5746. |
|  | Pinza de Punta Curva | Alicate de boca semiredonda curva en 45°. Acabado pulido y lacado para protegerlo de la oxidación. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componente. Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Acorde a ISO 5745. |
|  | Pinza de Punta Plana. | Alicate de boca plana. Acabado pulido y lacado para protegerlo de la oxidación. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componente. Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Acorde a ISO 5745. |
|  | Pinza de Punta | Boca estándar Acabado pulido y lacado para protegerlo de la oxidación. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componente. Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Acorde a ISO 5745. |
|  | Pinza Grimpeadora Para Rj 45. | Apta para cable UTP red Tel RJ 45. Mango antideslizante. Material: acero. Corta vaina. Pela cable. |
|  | Alicate Corta Cables 10" | Apta para corte de cables de cobre y aluminio. Material: Cromo Vanadio. Terminación: Pulida. Mangos con aislación plástica sumergida. Largo: 250 mm2. |
|  | Alicate | Alicate de corte diagonal. Acabado pavonado con tratamiento anticorrosión. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componente. Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Filos de corte templado por inducción. Geometría de filos para cortar materiales duros. Capacidad máxima de corte: Alambre de cobre 3.8mm, hierro 2.5 mm Acorde a ISO 5749. |
|  | Alicate | Alicate de corte diagonal. Acabado pavonado con tratamiento anticorrosión. Aleación de acero de alto rendimiento. Mango bi-componente. Superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre. Filos de corte templado por inducción. Geometría de filos para cortar materiales duros. Capacidad máxima de corte: Alambre de cobre 1.5 mm y plástico PA (nylon) 3 mm. Acorde a ISO 5749. |
|  | Juego de Tubos /Llaves | Juego de bocallaves de 1/4” y 1/2”, y llaves combinadas. Aleación de acero de alto rendimiento. Acabado mate. Acorde a ISO 1174 y DIN 3120. Contenido: •12 x - Bocallaves hexagonales 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. •10 x - Bocallaves hexagonales 1/4” serie larga: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm •13 x - Bocallaves hexagonales 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm. •2 x- piezas Alargaderas de 1/4”: 50 mm / 2” y 100 mm / 4”. •1 x - pieza Mango corredizo en T 1/4”. •1 x - pieza Articulación universal 1/4”. •1 x - pieza portapuntas 1/4”. •1 x - pieza Adaptador para puntas 1/4”. •1 x - pieza Destornillador portavasos de 1/4” con mango bi-componente. •1 x - pieza Adaptador magnético 1/4”. •5 x - piezas Puntas Phillips 1/4”: PH 0, 1, 2, 3, 4. •3 x - piezas Puntas rectas 1/4”: 4, 5.5, 7 mm. •3 x - piezas Puntas 1/4”: PZ 1, 2, 3. •6 x - piezas Puntas hexagonales 1/4”: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. •8 x - piezas Puntas TORX extracción rápida 1/4”: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. •3 x - piezas Puntas TORX 5/16”: T 45, 50, 55. •2 x - piezas Alargaderas de 1/2” de 5” y 10”. •1 x - pieza Adaptador universal de 1/2”. •1 x - pieza Vaso para bujías Hexagonal 1/2” de 21 mm (13/16”). •1 x - pieza Portapuntas 1/2” x 5/16”. •1 x - pieza Cuadrado para mango corredizo 1/2”. •3 x - piezas Llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5 mm. •1 x - Crique de 1/4”, 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida. •1 x - Crique de 1/2”, 60 dientes / Ángulo de acción de 6°, botón de extracción rápida. •4 x-piezas Llaves de vaso articuladas: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. •6 x - piezas Llaves combinadas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm en un estuche con asa. •1 x - pieza Caja de plástico con tres compartimentos. |
|  | Juego Destornilladores Aislados | Juego de 5 destornilladores aislados. Según DIN 5260 / 5261 / /5263 / 5264, IEC 60900. Contenido: •1 x - Destornillador punta plana paralela 5,5 mm. 100 mm de varilla. •1 x - Destornillador punta plana cónica 5,5 mm. 125 mm de varilla. •1 x - Destornillador punta plana cónica 6,5 mm. 150 mm de varilla. •1 x - Destornillador punta Phillips N° 1. 100 mm de varilla. •1 x - Destornillador punta Phillips N° 2. 150 mm de varilla. |
|  | Juego Destornilladores | Juego de 12 destornilladores. Varilla de acero combina con Cromo, Vanadio Molibdeno. Según DIN 5260 / 5261 / /5263 / 5264, IEC 60900. Contenido: •1 x - Destornillador punta plana 4 x 75. •1 x - Destornillador punta plana 4 x 125. •1 x - Destornillador punta plana 4 x 100. •1 x - Destornillador punta plana 4 x 125. •1 x - Destornillador punta plana 5.5 x 125. •1 x - Destornillador punta plana 6.5 x 100. •1 x - Destornillador punta plana 6.5 x 100. •1 x - Destornillador punta Phillips 0 x 75. •1 x - Destornillador punta Phillips 0 x 75. •1 x - Destornillador punta Phillips 1 x 100. •1 x - Destornillador punta Phillips 2 x 150. •1 x - Destornillador punta Phillips 3 x 150. |
|  | Juego Destornilladores | Juego de 5 destornilladores. Según DIN 5260 / 5261 / /5263 / 5264, IEC 60900. Contenido: •1 x - Cónica plana de 4 x 0.8 (mm). •1 x - Cónica plana de 6.5 x 1.2 (mm). •1 x - Cónica plana de 5.5 x 1 (mm). •1 x - Philips N° 1. •1 x - Philips N° 2. |
|  | Juego de Llaves Alem | Juego de 9 llaves Hexagonales pavonadas con bola. Dimensiones métricas. Acero cromo vanadio. Medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. |
|  | Juego de Mechas | Juego de 18 mechas. Contenido: •6 x - Mechas acero rápido: 3,4,5,6,8,10 mm. •6 x - Mechas mampostería: 3,4,5,6,8,10 mm. •6 x - Mechas para madera: 3,4,5,6,8,10 mm. |
|  | Juego de Mechas Acero Rápido. | Juego de 19 mechas. De acero rápido. Punta de titanio A002. Contenido: •1 x - broca 1,0 mm Ø A002. •1 x - broca de 1,5 mm Ø A002. •1 x - broca de 2,0 mm Ø A002. •1 x - broca de 2,5 mm Ø A002. •1 x - broca de 3,0 mm Ø A002. •1 x - broca de 3,5 mm Ø A002. •1 x - broca 4.0mm Ø A002 •1 x - broca de 4,5 mm Ø A002. •1 x - broca 5.0mm Ø A002. •1 x - broca de 5,5 mm Ø A002. •1 x - broca 6.0mm Ø A002. •1 x - broca 6.5mm Ø A002. •1 x - broca 7.0mm Ø A002. •1 x - broca Ø 7,5 mm A002. •1 x - broca 8.0mm Ø A002. •1 x - broca 8.5mm Ø A002. •1 x - broca Ø 9,0mm A002. •1 x - broca de 9,5 mm Ø A002. •1 x - broca Ø 10.0mm A002. |
|  | Juego de Mecha Copa | Juego de 9 coronas de sierra bi-metal. Soporte para mechas copa entre 14-30 mm. Soporte para mechas copa entre 32-210 mm. Medidas de sierra copas: 16-19-22-25-30-35-41-51-67 mm. |
|  | Cutter | Dos cuchillas en una. Mecanismo de cambio instantáneo (Instant Change). Almacenamiento de hojas. Mecanismo de seguridad. Empuñadura de goma. |
|  | Pinza Pela Cables. | Pelacables de ajuste automático. Pela cables de calibre 10 – 24 AWG. Mango ergonómico anti-deslizante. |
|  | Nivel de Mano Chico. | Material: plástico resistente. Largo: 200 mm, Alto: 40 mm; Ancho: 10 mm. Tubo acrílico resistente a golpes. 3 burbujas de nivel vertical, horizontal y diagonal. Magnético. Resistente al agua frío y calor. |
|  | Nivel de Mano Grande. | Material: plástico resistente. Perfil libre de deformaciones. Largo: 50 cm. Tubo acrílico resistente a golpes. 2 burbujas de acrílico con lente de aumento (+20%). Resistente al agua frío y calor. |
|  | Escuadra. | Troqueladas en acero de calidad en una sola pieza para una precisión de 90° exactos. Aptas para marcar ángulos de 45° y 90°. Largo: 25 cm. Pavonadas, protección anti-corrosión lacada. |
|  | Arco de Cierra Chica | Hoja de acero de 150 mm. Ajuste de tensión de hoja. Montura de acero templado. Mango de PVC de alto impacto. Diseño ergonómico. |
|  | Arco de Cierra Grande | Arco de sierra12”/ 300 mm. Ajuste de tensión de hoja muy elevada para cortes precisos y exactos. Mecanismo de sujeción de hoja accionado por muelle. Montaje alternativo de 55° para corte a nivel. Diseño ergonómico. |
|  | Pinza de Fuerza | Pinza de presión tipo perro 10”. Mordazas curvadas para trabajos en general. Apertura máxima: 63 mm. |
|  | Cinta Métrica 20 M. | Caja bi-material: caucho y plástico ABS. Gancho para cinturón. Freno de hoja. Resorte de alta durabilidad y montado en caja independiente. Gancho cero absoluto para mayor precisión. |
|  | Caja Contenedora de Herramientas | Material: Polipropileno virgen. Bandeja portátil. Cierres en ABS y latón. Asa antideslizante. Medidas: •Largo aproximado: 595 – 660 mm. •Ancho aproximado: 281 – 290 mm. •Altura aproximada: 260 – 270 mm. |

GARANTIA DE LOS BIENES

Módulo Fotovoltaico: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de dos (2) años.

La reposición del módulo por falla de fabricación o por pérdida de potencia respecto del valor garantizado deberá hacerse en el mismo lugar en que se efectuó la entrega.

Baterías: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de al menos  dos (2) años.

Reguladores: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de al menos dos (2) años.

Soportes: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de al menos  un (1) año.

Inversor/ Cargador: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de al menos dos (2) años

Inversor de conexión a red eléctrica monofásico: se deberá garantizar por defectos de fabricación por el término de al menos cinco (5) años.

Todas las garantías mencionadas deberán ser suministradas a la APN junto con la provisión del equipamiento.

En caso de productos que no sean realizados en el país del contratante, se exige la designación de un representante local para reclamos en garantía y servicios técnicos.

Documentación respaldatoria:

El Adjudicatario deberá hacer entrega a la APN de toda la documentación técnica original de los equipos y de corresponder la traducción de los mismos en idioma español (Software y Manuales de instalación, elementos de cableado (interfaces) así como Manuales de usuario) así como de toda otra documentación respaldatoria e instructiva (como ser folletería técnica).

Para los Ítems 2, 3  y 4, el Adjudicatario deberá brindar capacitación sin costo adicional alguno, para la instalación, programación y mantenimiento de los mismos.

ENSAYOS

Una vez adjudicados y con el objeto de comprobar la calidad y el cumplimiento satisfactorio de las condiciones funcionales y operativas de los sistemas, el Adjudicatario, en adelante el Proveedor,  en forma previa a la entrega de los bienes, deberá realizar una serie de ensayos de los mismos.  Los ensayos se efectuarán en las condiciones y alcances que se describen a continuación, sin que esto represente costo alguno para al APN:

Cada uno de los ensayos deberá realizarse en fábrica o en laboratorios oficiales habilitados (INTI, CNEA, etc.).

El Proveedor deberá notificar a la APN o su representante con 15 días de anticipación la fecha en que los equipos estarán disponibles para los ensayos y la aceptación de los mismos.

El proveedor dispondrá de los medios para facilitar las inspecciones y suministrará la información que se requiera en cada caso.

La APN designará un inspector para presenciar los ensayos.

La APN o su representante podrán rechazar los materiales que según los ensayos no se ajusten a lo especificado en los documentos de contrato.

Alcance: Los ensayos serán realizados sobre los siguientes elementos y en los términos que se detallan a continuación:

Módulo Fotovoltaico: Del total del suministro se seleccionará una muestra del medio por ciento (0,5%) módulos. A cada módulo fotovoltaico seleccionado, se le practicarán los siguientes ensayos:

- Inspección y verificación de las dimensiones físicas.

- Medición de las características eléctricas (curva I-V en condiciones estándar)

- Resistencia la impacto.

- Aislación eléctrica.

- Robustez de los terminales de conexión.

Batería: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente al 1%. A cada Batería seleccionada, se le realizarán los siguientes ensayos:

- Ensayo de descarga en 8 ó 10 horas.

Regulador: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente al 1%. Los ensayos comprenderán:

- Verificación de los parámetros de regulación especificados en datos de fábrica y funcionamiento general.

- Verificación de los parámetros de regulación especificados en datos de fábrica y funcionamiento general.

Inversor cargador: Del total del suministro se seleccionará una muestra equivalente al 1%. Los ensayos comprenderán la verificación de las tensiones de entrada y salida y carga.

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A TODOS LOS COMPONENTES(ITEMS)

Calidad exigida: Son las expuestas, más arriba en las especificaciones técnicas de cada ítems.

Tolerancia: se admite, siempre y cuando el nivel de desvío se en encuentre dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones técnicas.

Muestra patrón/Muestra/Visita: No aplicable.

Los módulos fotovoltaicos  estarán conformados por celdas fotovoltaicas de Silicio policristalino, no se aceptarán módulos de Silicio amorfo y el número mínimo de celdas en serie en cada módulo será la adecuada para garantizar la potencia con una irradiancia de 1kW/m², masa de aire 1,5 y temperatura de 25º C

Cada módulo fotovoltaico deberá tener un marco de aluminio anodizado o acero inoxidable y las celdas deberán estar correctamente encapsuladas en material adecuado. La cubierta superior del módulo deberá ser de vidrio templado de bajo contenido de óxido de hierro.

Cada módulo fotovoltaicos tendrá su(s) correspondiente(s) cables de interconexión con conectores MC4 y caja(s) de conexiones adheridas a la parte trasera del mismo, y deberán tener tapa y ser estancas (apta para condiciones de intemperie IP 54. En ella(s), de ser necesario, podrán estar instalados los diodos de by-pass. Las cajas de conexiones deberán tener diseño y tamaño tales que permitan el fácil inter conexionado de los módulos. Las cajas deberán tener indicadas, en bajo relieve o mediante pinturas indelebles, las polaridades eléctricas correspondientes.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de sistemas completos de generación fotovoltaico, con sus respectivos kits de instalación y mantenimiento, para abastecer de energía a diversas Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración del Organismo, sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 657, 3º Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 hs a 13:00hs.

ARTÍCULO 4°.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 202/2017:

Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24,156, debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N°202/2017. En efecto, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en el artículo 1°, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades del igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1° del Decreto N°202/2017 cuando la vinculación exista en relación a funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

Conforme lo establece el Artículo 3° del mencionado Decreto, para el caso de los proveedores o contratistas del Estado, esta presentación de “Declaración Jurada de Intereses” deberá hacerse en el registro correspondiente del Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO). En el caso de los proveedores ya inscriptos, deben presentar la declaración dentro del plazo de 90 días hábiles contados desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto.

Para el presente procedimiento de selección se agrega como ANEXO I del presente Pliego, la Comunicación General ONC Nº 76/2017, conjuntamente con el listado de autoridades de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y el modelo de la Declaración Jurada de Intereses.

ARTÍCULO 5º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda

los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativo y/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la

incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 6º.- OFERTAS VARIANTES – PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 7º.- EXPERIENCIA Y VOLÚMEN DE FABRICACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN:

La acreditación de la experiencia en el rubro, se efectuará con la presentación de como mínimo, TRES (3) contratos ejecutados satisfactoriamente o de una planilla en carácter de declaración jurada con la nómina de los principales clientes y una autorización expresa para solicitar referencia a los mismos.

La misma deberá consignar los siguientes datos:

1. Cliente (Denominación o Razón Social).

2. CUIT.

3. Teléfono.

4. E-mail.

5. Tipo de Bienes Suministrado.

6. Características del bien.

7. Monto del Contrato.

Los contratos a presentar o las ventas informadas deberán haber sido ejecutados en los CINCO (5) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas recibidas.

ARTÍCULO 8º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 2/2018

Adquisición de sistemas completos de generación fotovoltaico, con sus respectivos kits de instalación y mantenimiento, para abastecer de energía a diversas Áreas Protegidas.

Fecha de apertura: 15 de agosto del 2018, hora: 12:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas de la Coordinación de Contrataciones de la ADMINISTRACIÓN sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 657, 3º Piso, C.A.B.A., con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Integridad y completitud de la oferta:  Las ofertas deberán estar completas, ordenadas y foliadas y debidamente presentadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar anteriormente indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 9º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá presentarse la cotización a través del formulario 1, “presentación de la oferta económica”, la cual se adjunta al presente Pliego.

Gastos Incluidos: Los bienes ofertados deberán contemplar los gastos emergentes en concepto de flete y transporte a los lugares de entrega estipulados. El Organismo no abonará ningún importe (bajo ningún concepto) que exceda el precio cotizado.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando el monto total de la oferta sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Cumplimiento Resolución General 4164/2017 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS: Deberá indicar Nº de C.U.I.T de la empresa, a los efectos de poder evaluar el Organismo la habilidad de la empresa para contratar con el Estado Nacional, en los términos del Artículo 28 inciso f) del Decreto Nº 1.023/2001 y la Resolución General 4164/2017 de la AFIP.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016, a lo establecido por la Disposición ONC Nº 64/2016 (Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO), y en el Artículo 5º del presente Pliego.

7.- Cumplimiento Decreto 202/2017: Declaración Jurada de Intereses, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4º de las cláusulas particulares del presente Pliego. Deberá cumplimentar la obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses”, prevista en el artículo 1º del Decreto Nº 202/2017, debidamente firmado el formulario del Anexo I de la Resolución 11-E/2017 de la SECRETARIA DE ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.  Para tal fin se agrega como ANEXO I del presente Pliego, la Comunicación General ONC Nº 76/2017, conjuntamente con el listado de autoridades de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES y el modelo de la Declaración Jurada de Intereses.

8.- Especificaciones técnicas:  El oferente deberá presentar las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, acompañadas de catálogos y de la documentación técnica pertinente (en español), folletos  u otra documentación respaldatoria y explicativas de las características de los mismos.

9.- Experiencia y volumen de fabricación y/o comercialización:   Copia de TRES (3) contratos ejecutados o declaración jurada, en los términos del Artículo 7º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

10.- Garantía de los bienes:  Los bienes ofertados deberán contar con una garantía mínima en los términos, plazos y alcances establecidos en el apartado 1.4, Garantía de los Bienes, por los desperfectos que pudieran contener o surgir de la normal utilización de los bienes.  Dichas garantías entrarán en vigencia con la recepción definitiva de los bienes garantizados.

ARTÍCULO 10.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo en la Coordinación de Contrataciones de la Dirección de Administración del Organismo, sita en calle Carlos Pellegrini 657, 3º Piso, C.A.B.A., en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 11.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 12.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

(a1) Cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal lo estipulado en los apartados 1.2 y 1.3 del Presente Pliego

(a2) Cumplimiento del requisito de experiencia y volumen de fabricación y/o comercialización, tal lo estipulado en el Artículo 7º del presente Pliego.

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda); inscripción vigente en el SIPRO; y, la habilidad para contratar con el Estado Nacional.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 13.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará, por renglón único, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016

ARTÍCULO 14.- ANTICIPO FINANCIERO-CONTRAGARANTÍA

Al momento de hacerse efectivo el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra), esta Administración otorgará al adjudicatario un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) de los bienes adjudicados.

A tales efectos, la empresa adjudicataria deberá presentar la factura pertinente, en concepto de ANTICIPO FINANCIERO, conjuntamente con una contragarantía de igual valor al otorgado como anticipo financiero.

La contragarantía mencionada deberá estar constituida con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendida a favor de esta jurisdicción y cuyas clausulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, conforme lo establecido en el Articulo 39 inc e) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de la compañía de seguros, en caso de no satisfacer los requisitos de solvencia que debe reunir la referida aseguradora.

No obstante se haga efectivo el anticipo financiero, el adjudicatario deberá extender la garantía de cumplimiento de contrato pertinente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 37, 38 y  39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 15.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

Las entregas de los bienes requeridos deberán realizarse en Dos (2) etapas, de acuerdo a los grupos especificados más abajo en la Planilla Nº1- Entrega de Bienes.

Plazos y lugar: La entrega de los bienes deberá efectuarse según el siguiente esquema y de acuerdo a lo especificado en la Planilla Nº 5- Entrega de Bienes.

- Etapa 1, Grupo Centro: deberán realizarse en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. La entrega correspondiente a esta etapa deberá efectuarse en la sede de la Intendencia del Parque Nacional Quebrada del Condorito, sita en la calle Av. Bach Nº 504, Villa Carlos Paz, Provincia  de Córdoba.

- Etapa 2, Grupo Sur: deberán realizarse en un plazo máximo de TREINTA Y CINCO (35) días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.  La entrega correspondiente a esta etapa deberá efectuarse en la sede del Parque Nacional Nahuel Huapi, sito en la calle 12 de octubre Nº 1199, San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio Negro.

IMPORTANTE: Es requisito indispensable que el Adjudicatario, previo al envío de la mercadería, se comunique con la Dirección Nacional de Infraestructura (teléfono 15-37050483;  mail:  dnin@apn.gob.ar), para coordinar día y hora de entrega

Los bienes deberán ser entregados correctamente embalados de forma tal que de preservar la integridad y calidad de los mismos.

Planilla Nº 5- Entrega de Bienes

|  |  | CANTIDADES A ENTREGAR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítems | NRO ÍTEM | GRUPO | Unidad de medida | Total |
|  |  | CENTRO | SUR |  |  |
| Módulos | 1 | 160 | 190 | Unidades | 350 |
| Baterías | 5 | 386 | 188 | Unidades | 574 |
| Gabinetes estancos batería | 7 | 61 | 43 | Unidades | 104 |
| Reguladores | 4 | 23 | 17 | Unidades | 40 |
| Estructura de soporte de paneles fotovoltaico | 6 | 80 | 92 | Unidades | 172 |
| Inversor Cargador | 3 | 28 | 12 | Unidades | 40 |
| Inversor | 2 | 0 | 2 | Unidades | 2 |
| Jabalinas | 8.G | 150 | 78 | Unidades | 228 |
| Unipolar 10 mm2 | 8.K | 128 | 100 | Metros | 228 |
| Cable desnudo 4mm2 | 8.J | 1280 | 1000 | Metros | 2280 |
| Cable TPR 2x4 mm2 | 8.L | 180 | 200 | Metros | 380 |
| Unipolar 120 mm2 | 8.B | 200 | 104 | Metros | 304 |
| Unipolar 50 mm2 | 8.H | 150 | 110 | Metros | 260 |
| Unipolar 4 mm2 | 8.I | 1280 | 1000 | Metros | 2280 |
| Cable subterráneo | 8.A | 1250 | 650 | Metros | 1900 |
| Caños PVC 1" | 8.M | 250 | 150 | Metros | 400 |
| Caños PVC 20 mm | 8.N | 450 | 250 | Metros | 700 |
| Cajas Gral. de Conexión | 8.X | 27 | 13 | Unidades | 40 |
| Cajas rectangulares aplicables. | 8.O | 94 | 47 | Unidades | 141 |
| Curvas PVC 1”. | 8.P | 94 | 47 | Unidades | 141 |
| Curvas PVC 20 mm2. | 8.Q | 125 | 63 | Unidades | 188 |
| Grampas clip PVC de 1. | 8.S | 480 | 240 | Unidades | 720 |
| Grampas clip PVC de 20mm2 | 8.R | 627 | 313 | Unidades | 940 |
| Uniones dobles PVC de 20 mm2 | 8.T | 94 | 47 | Unidades | 141 |
| Uniones dobles PVC de 1”. | 8.U | 94 | 47 | Unidades | 141 |
| Conectores PVC de 20 mm2. | 8.V | 251 | 125 | Unidades | 376 |
| Conectores PVC de 1”. | 8.W | 188 | 94 | Unidades | 282 |
| Terminales para cable Unipolar de 120 mm2 | 8.C | 760 | 380 | Unidades | 1140 |
| Terminales para cable Unipolar de 50 mm2 | 8.D | 152 | 76 | Unidades | 228 |
| Llaves Seccionadoras de baja carga 160 A. | 8.E | 51 | 25 | Unidades | 76 |
| Llaves de protección termo-magnética 2x16 A. | 8.F | 27 | 13 | Unidades | 40 |
| Herramientas Eléctricas | 9 | 1 | 0 | Caja | 1 |
| Herramientas Mecánicas | 10 | 1 | 0 | Caja | 1 |

ARTÍCULO 16.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción de las áreas involucradas actuarán conforme lo establecido en los Artículos 88 y 89 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante Decreto Nº 1030/2016, y en el Artículo 44 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado mediante Disposición ONC Nº 63/2016

ARTÍCULO 17.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

El Organismo, dentro de los plazos establecidos en el Artículo 89 del Decreto Nº 1030/2016, notificará al adjudicatario el Acta de Recepción Definitiva por los bienes entregados. A partir de ese momento, el adjudicatario deberá presentar la factura por los bienes recepcionados, en la OFICINA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS, Área del Sector Liquidaciones de la Dirección de Administración, de manera personal,  en la calle Carlos Pellegrini 657 4º piso de la CABA ó, a través del mail institucional facturascasacentral@apn.gob.ar, acompañada de la siguiente documentación:

Copia de la Orden de Compra.

Remito/s, en caso de corresponder.

Acta de Recepción Definitiva conformada por el Director Nacional de Infraestructura con e-Token.

IMPORTANTE: La OFICINA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE FACTURAS será la única autorizada para recibir la/s  factura/s conjuntamente con la documentación ya mencionada, la presentación de éstas en cualquier otra área y/u oficina de la Casa Central, no se tendrá por ingresada al Organismo y no computará plazo de pago alguno para la cancelación de la misma.

El plazo del pago de facturas se efectuará de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 91 del Decreto Nª 1030/2016.

ARTÍCULO 18.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Carlos Pellegrini 657, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 19.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

Comunicación General ONC N° 76/2017 – Listado de funcionarios con rango inferior a Ministros – Modelo Formulario Declaración Jurada de Intereses

COMUNICACIÓN GENERAL N° 76

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional de Contrataciones y en virtud del dictado del Decreto 202/2017, comunica lo siguiente:

1) Los interesados que se pretendan incorporar en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) además de la información y documentación que deben completar y presentar de conformidad con lo establecido en la Disposición ONC Nº 64/2016, deberán:

a) Completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses” en el portal Trámites a distancia (TAD) luego de realizar la pre-inscripción en COMPR.AR.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

2) Los interesados que ya estuvieran incorporados en el SIPRO deberán:

a) Ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y completar el formulario “Declaración Jurada de Intereses”.

b) En dicha “Declaración Jurada de Intereses” deberán declarar si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 202/2017.

c) En oportunidad de presentarse como oferentes en un procedimiento de selección en particular, deberán verificar si corresponde modificar algo de lo declarado, principalmente en relación a la vinculación referida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017, es decir la relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión. Para ello, deberán ingresar al portal TAD, seleccionar el trámite correspondiente a la actualización y consignar en el formulario los datos que correspondan.

3) La obligación de manifestar con igual carácter que la declaración jurada obrante en el SIPRO está actualizada, se tendrá por cumplida con la sola presentación de la oferta.

4) En los procedimientos de selección que se realicen por el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, COMPRAR, la obligación de presentar la “Declaración Jurada de Intereses” junto con la oferta se tendrá por cumplida una vez presentada y actualizada en el SIPRO.

5) En los procedimientos de selección que no se realicen por COMPR.AR, la “Declaración Jurada de Intereses” se deberá acompañar en cada oportunidad en que presenten ofertas, además de presentarla y actualizarla en el SIPRO.

6) De acuerdo a lo establecido en la normativa vigente se recuerda que la omisión de presentar oportunamente la “Declaración Jurada de Intereses” podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento correspondiente, y la falsedad en la información consignada será considerada una falta de máxima gravedad, a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

7) Las Unidades Operativas de Contrataciones -con el fin de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/2017-, deberán:

a) Informar los nombres y cargos de los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar los pliegos y la preselección en etapa múltiple, dejar sin efecto, declarar desierto, aprobar el procedimiento y adjudicar y declarar fracasado.

b) A tal efecto deberán acompañar dicha nómina, en las convocatorias que remitan para difusión en el sitio de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sistema electrónico de contrataciones, o bien en los procedimientos en que no se difunda la convocatoria adjuntarla en las invitaciones y en los pliegos.

Autoridades de la Administración de Parques Nacionales con rango inferior a Ministro con competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento:

Presidente: Eugenio Indalecio Breard

Vicepresidente: Emiliano Ezcurra Estrada

Vocal: Pablo Federico Galli Villafañe

Vocal: Roberto María Brea

Vocal: Gerardo Sergio Bianchi

Vocal: Luis Enrique Gimenez Tournier

Director General de Administración: Gonzalo Luis Riobó

Director de Administración: Mario Norberto Fiorentino

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

| Razón Social |  |
| --- | --- |
| CUIT/NIT |  |

Vínculos a declarar

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| En caso de existir vinculaciones con más de un funcionario, o por más de un socio o accionista, se deberá repetir la información que a continuación se solicita por cada una de las vinculaciones a declarar. | La opción elegida en cuanto a la no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. |

Vínculo

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) |  | No se exige información adicional |
| --- | --- | --- |
| Representante legal |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Sociedad controlante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades controladas |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| Director |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |
| Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública |  | Detalle nombres apellidos y CUIT |

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

| Presidente |  |
| --- | --- |
| Vicepresidente |  |
| Jefe de Gabinete de Ministros |  |
| Ministro |  |
| Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional |  |
| Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |  |

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

| Nombres |  |
| --- | --- |
| Apellidos |  |
| CUIT |  |
| Cargo |  |
| Jurisdicción |  |

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

| Sociedad o comunidad |  | Detalle Razón Social y CUIT. |
| --- | --- | --- |
| Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad |  | Detalle qué parentesco existe concretamente. |
| Pleito pendiente |  | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
| Ser deudor |  | Indicar motivo de deuda y monto. |
| Ser acreedor |  | Indicar motivo de acreencia y monto. |
| Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario |  | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
| Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato |  |  |

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma					   Aclaración				         Fecha y lugar

Formulario 1- Presentación de Oferta Económica

FORMULARIO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha:

LICITACIÓN PÚBLICA Nº          /2018

ADQUISICIÓN DE SISTEMAS COMPLETOS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICO PARA ABASTECER DE ENERGIA A DIVERSAS AREAS PROTEGIDAS.

A: La Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Nosotros, los suscriptos, declaramos que:

- Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los Documentos de Licitación, incluso sus circulares aclaratorias y modificatorias Nros.:________________________________________ [si hubiera indicar el número y la fecha de emisión de cada Circular];

- Ofrecemos proveer los siguientes Bienes de conformidad con la Lista de Bienes, Planilla Nº 1-(Planilla Global de Bienes; Punto 1.3.2 del Detalle de las Especificaciones Técnicas); y de acuerdo con el Plan de Entregas establecido, Planilla Nº 5 (Entrega de Bienes ; Artículo 15 del presente Pliego); ambas correspondientes a los Documentos de Licitación.

- El precio total de nuestra oferta, detallada en el Anexo I del presente formulario, es:

- [Incluir solo si corresponde] El precio total de nuestra oferta Alternativa, detallada en la Lista Alternativa de Precios adjunta, es:

Firma:

Aclaración:

| ANEXO I del Formulario 1 – Presentación de la oferta económica FECHA: Moneda de acuerdo a Artículo 9º, inciso 1 del Pliego |
| --- |
| Licitación Pública Nro /2018 |
| Ítem Nº | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario (DDP) | Precio Total (DDP) |
| 1 | 350 | Unidad | Módulos fotovoltaicos de 325 Wp. |  |  |
| 2 | 2 | Unidad | Inversor |  |  |
| 3 | 40 | Unidad | Inversor/cargador |  |  |
| 4 | 40 | Unidad | Reguladores de carga |  |  |
| 5 | 574 | Unidad | Baterías de ciclado profundo |  |  |
| 6 | 172 | Unidad | Estructuras de soporte de paneles fotovoltaicos |  |  |
| 7 | 104 | Unidad | Gabinetes estancos para baterías |  |  |
| 8 | 1 | Kit | Kit eléctrico de conexión, instalación y mantenimiento |  |  |
| 9 | 1 | Kit | Kit de herramientas eléctricas de conexión, instalación y mantenimiento |  |  |
| 10 | 1 | Kit | Kit de herramientas manuales de conexión, instalación y mantenimiento |  |  |
| PRECIO TOTAL DE LA OFERTA |  |

---------------------------------------

FIRMA