PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-00 (Departamento de Contrataciones y Servicios) |
| Domicilio: Alsina 1418, 4º piso, Of. 405, C.A.B.A. y/o Av. Santa Fe 690, C.A.B.A. |
| Correo electrónico: contrata@apn.gov.ar |
| Tel/Fax: (011) 4381-4420 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA | Nº 6 | Ejercicio: 2016 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA:6530 | Ejercicio:2016 |
| Rubro: (24) EQUIPOS |
| Objeto: Adquisición de DOS (2) MOTONIVELADORAS; TRES (3) retroexcavadoras; y, CINCO (5) tractores, que serán destinados a distintas Áreas Protegidas. |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (E-mail: contrata@apn.gov.ar). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal. O bien, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 17 del mes de noviembre del año 2016, en el horario de 10:00 a 13:00 hs.- |
| Costo del pliego: PESOS CIEN ($100-) |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (E-mail: contrata@apn.gov.ar). No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 14 del mes de noviembre del año 2016, en el horario de 09:00 a 17:00 hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 16 del mes de noviembre del año 2016.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 17 del mes de noviembre del año 2016.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal. | Hasta las 13:00 hs. del día 18 del mes de noviembre del año 2016 |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal. | El día 18 del mes de noviembre del año 2016, a las 13:00 hs.- |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: |
| --- |
| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 431 | 04548 | XXXX | MOTONIVELADORA | UNIDADES | 2 |
| 2 | 431 | 08158 | XXXX | RETROEXCAVADORA con pala balde tipo “almeja”. | UNIDADES | 2 |
| 3 | 431 | 08158 | XXXX | RETROEXCAVADORA con cargadora tipo estándar. | UNIDADES | 1 |
| 4 | 432 | 00094 | XXXX | TRACTOR 120 HP | UNIDADES | 3 |
| 5 | 432 | 00095 | XXXX | TRACTOR 175 HP | UNIDADES | 2 |

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- RENGLÓN Nº 1

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VEHICULOS TIPO: MOTONIVELADORA.

- CANTIDAD: DOS (2).

Año: 2016.

Potencia neta: 220 HP (164 kW).

Par de torsión máximo neto: 850 lb-pie (1.152 Nm).

Aumento de par de torsión neta: 72%.

Peso de operación típica: 19.000 (+/- 5%).

Tracción de la hoja: 17.000 (+/- 5%).

Sistema hidráulico: centro cerrado, con compensación de presión y detección de carga (PCLS) bomba de émbolo de caudal variable.

Funcionamiento de la hoja: control de plenamente hidráulicos, colocados en posición estándar en la industria.

- Alcance de la hoja:

  - Elevación sobre el suelo: 490mm (+/-5%).

  - Desplazamiento lateral de la hoja (a derecha o izquierda): 683mm (+/-5%).

  - Orientación a nivel del suelo:

    - Avance: 42º.

    - Atrás: 5º.

  - Alcance del reborde fuera de las ruedas (bastidor recto, a izquierda o derecha): 2083mm (+/-5%).

  - Ángulo de corte de bancos (a izquierda o derecha): 90º.

Chasis principal:

- Tipo: construcción soldada en una sola pieza.

- Ancho min.: 307mm (+/-5%).

- Altura min.: 307mm (+/-5%).

- Espesor:

  - Lateral: 16mm.

  - Placa superior e inferior: 23mm.

Bastidor de tiro (barra de tiro): construcción soldada en una sola pieza, rectificada para planeidad con conexión de pivot de bola y receptáculo doble, con insertos de desgaste de sustitución rápida.

Círculo: construcción soldada, termotrado, rectificado para planeidad con insertos de desgaste de sustitución rápida.

- Diámetro de círculo: 1524mm.

- Giro: 360º.

Motor:

- Norma de emisión para uso fuera de carretera: Tier III (EPA/Fase IIIA (UE) o Tier II (EPA/Fase IIIA (UE).

- Cilindros: 6.

Enfriamiento: refrigerante del motor, vida prolongada, capacidad nominal: -37º C (-34ºF).

Tren de potencia:

- Tracción: en 6 ruedas.

- Marchas:

  - Avance: 8.

  - Retroceso: 8.

- Eje delantero: construcción soldada para servicio severo.

  - Oscilación (total): 32º.

  - Ángulo de inclinación de las ruedas (en cada sentido): 20º.

Vertedera: acero de alto contenido de carbono de alta resistencia, pretensazo, resistente al desgaste con picas terminales reversibles.

Borde cortante: de acero endurecido.

- Espesor: 16mm.

- Ancho 152mm.

Puesto del Operador: cabina de perfil bajo con ROPS (ISO 3471-2008) y FOPS (ISO 3449-2005).

TOLERANCIA:

Únicamente aquellas reseñadas en las especificaciones técnicas.

- RENGLÓN Nº 2

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VEHICULOS TIPO: RETROEXCAVADORA con pala balde tipo “almeja”.

- CANTIDAD: DOS (2).

Año: 2016.

Combustible: Diesel.

Cilindrada: 4500 CC.

Potencia: 87 HP.

Cilindros: 4.

Caja de velocidad: 4 marchas de avance y 2 de reversa.

Capacidad de carga: 2623 Kg.

Norma de emisión: ETA TIER III.

MEJORA/MODIFICACIÓN/ELEMENTOS ADICIONALES:

En esta instancia se requieren las siguientes mejoras, modificaciones y elementos adicionales para este ítem:

Motor:

- Régimen nominal: 1800 rpm.

- Bomba de Inyección Directa.

- Filtro de aire en seco.

- Motor refrigerado por agua.

- Filtro sedimentador de combustible.

Transmisión:

- 4x4, sin tolerancia ya que su uso será en terrenos de extrema pendiente y bajo condiciones de elevada humedad.

- Transmisión mecánica sincronizada.

- Con traba de diferencial.

Frenos:

- De discos en baño de aceite.

- Accionamiento hidráulico.

- Freno de estacionamiento.

Panel de instrumentos y cabina del operador:

- Cabina cerrada con Aire Acondicionado sin tolerancia por razones de clima y operatividad del Área Protegida.

- Grupo de indicadores con iluminación (al menos: horómetro, combustible, temperatura, tacómetro, luces de advertencia, luces direccionales, bloqueo de diferencial).

- Espejos retrovisores.

- Asiento giratorio y regulable.

- Guardabarros traseros.

- Techo con estructura antivuelco ROPS.

- Cinturón retráctil de seguridad.

- Acelerador de mano y de pie.

Tanque de combustible:

- Capacidad 150Lts.

Retroexcavadora:

- Retroexcavadora de pivote central, sin tolerancia debido a que las tareas que precisan realizarse en el Área Protegida no justifica el uso de un equipo con retroexcavadora de desplazamiento lateral.

- Con dientes multipropósito estándar intercambiables.

- Profundidad de excavación entre 4m.

- Control de dos palancas.

- Control piloto de estabilizadores.

- Traba de pluma y de giro para transporte y seguridad.

- Apoyos de estabilizadores tipo garra.

- Balde retroexcavadora con dientes para desgarre.

- Ancho de balde: entre 60cm.

- Capacidad de balde entre 0,20m3.

- Rotación del cucharón entre 195º.

- Fuerza de excavación del cucharón superior a 45 Kn.

- Altura mínima de carga 3m.

Cargadora:

- Balde multipropósito tipo “almeja” con dientes multipropósito estándar intercambiables.

- Capacidad mínima 0,80m3.

- Ancho del cucharón igual o mayor a 2m.

- Fuerza de dislocación superior a 32Kn.

- Despejo de la descarga, con cucharón a 45º, superior a 2,5m.

- Capacidad mínima de levantamiento de 2.200 Kg. a altura máxima.

Neumáticos:

- Tanto los delanteros como los traseros deberán ser aptos para todo terreno.

TOLERANCIA:

Se aceptarán las siguientes tolerancias:

Motor:

- Potencia: 87 HP +/- 15%.

- Régimen nominal: entre 1800 y 2200 rpm.

- Cilindros: 4 a 6.

- Cilindrada: 4500CC +/- 15%.

Transmisión:

- Marchas entre 4 y 5 para avance y entre 2 y 4 para retroceso.

Panel de instrumentos y cabina del operador:

- Grupo de indicadores con iluminación (al menos: horómetro, combustible, temperatura, tacómetro, luces de advertencia, luces direccionales, bloqueo de diferencial).

Tanque de combustible:

- Capacidad entre 120 y 180 Lts.

Retroexcavadora:

- Profundidad de excavación entre 3,5m y 4,5m.

- Control de dos palancas o a joystick.

- Ancho de balde: entre 55 y 65cm.

- Capacidad de balde entre 0,15 y 0,25m3.

- Rotación del cucharón entre 180º y 210º.

- Fuerza de excavación del cucharón superior a 45 Kn.

- Altura mínima de carga 3m.

Cargadora:

- Capacidad mínima 0,80m3.

- Ancho del cucharón mayor o igual a 2m.

- Fuerza de dislocación superior a 32Kn.

- Despejo de la descarga, con cucharón a 45º, superior a 2,5m.

- Capacidad mínima de levantamiento de 2.200 Kg. a altura máxima.

Normas de emisión:

- El vehículo deberá cumplir con las normas de emisiones diesel ETA TIER III o ETA TIER II.

- RENGLÓN Nº 3:

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VEHICULOS TIPO: RETROEXCAVADORA con cargadora tipo estándar.

- CANTIDAD: UNA (1)

Año: 2016.

Combustible: Diesel.

Cilindrada: 4500 CC.

Potencia: 87 HP.

Cilindros: 4.

Caja de velocidad: 4 marchas de avance y 2 de reversa.

Capacidad de carga: 2623 Kg.

Norma de emisión: ETA TIER III.

MEJORA/MODIFICACIÓN/ELEMENTOS ADICIONALES:

En esta instancia se requieren las siguientes mejoras, modificaciones y elementos adicionales para este ítem:

Motor:

- Régimen nominal: 1800 rpm.

- Bomba de Inyección Directa.

- Filtro de aire en seco.

- Motor refrigerado por agua.

- Filtro sedimentador de combustible.

Transmisión:

- 4x4, sin tolerancia ya que su uso será en terrenos de extrema pendiente y bajo condiciones de nieve, hielo, humedad, etc.

- Transmisión mecánica sincronizada.

- Con traba de diferencial.

Frenos:

- De discos en baño de aceite.

- Accionamiento hidráulico.

- Freno de estacionamiento.

Panel de instrumentos y cabina del operador:

- Cabina cerrada con Aire Acondicionado sin tolerancia por razones de clima y operatividad del Área Protegida.

- Grupo de indicadores con iluminación (al menos: horómetro, combustible, temperatura, tacómetro, luces de advertencia, luces direccionales, bloqueo de diferencial).

- Espejos retrovisores.

- Asiento giratorio y regulable.

- Guardabarros traseros.

- Techo con estructura antivuelco ROPS.

- Cinturón retráctil de seguridad.

- Acelerador de mano y de pie.

Tanque de combustible:

- Capacidad 150Lts.

Retroexcavadora:

- Retroexcavadora de pivote central, sin tolerancia debido a que las tareas que precisan realizarse en el Área Protegida no justifica el uso de un equipo con retroexcavadora de desplazamiento lateral.

- Con dientes multipropósito estándar intercambiables.

- Profundidad de excavación entre 4m.

- Control de dos palancas.

- Control piloto de estabilizadores.

- Traba de pluma y de giro para transporte y seguridad.

- Apoyos de estabilizadores tipo garra.

- Balde retroexcavadora con dientes para desgarre.

- Ancho de balde: entre 60cm.

- Capacidad de balde entre 0,20m3.

- Rotación del cucharón entre 195º.

- Fuerza de excavación del cucharón superior a 45 Kn.

- Altura mínima de carga 3m.

Cargadora:

- Balde tipo estándar.

- Cargadora: Capacidad mínima del balde 1,10m3.

- Ancho del cucharón: mayor o igual a 2,20m.

- Fuerza de dislocación superior a 60Kn.

- Despejo de la descarga, con cucharón a 45º, superior a 2,5m.

- Capacidad mínima de levantamiento a altura máxima de 2800Kg.

- Dientes para balde trasero y delantero, multipropósito.

- Balde de la cargadora frontal con uñas abatibles portapalets.

- Horquilla portapalets hidráulica operada desde la cabina de comando.

- Las uñas portapalets, deberán estar vinculadas al balde de la retroexcavadora, mediante una barra pivote le permita a las uñas bascular hacia delante y ajustar el ancho al palet al manejar.

- La basculación de las uñas y la regulación en ancho de las mismas será del tipo manual.

- Longitud de las uñas entre 100cm y 130cm.

- Ancho del espacio externo entre las uñas regulable entre 10cm y 120cm.

Neumáticos:

- Tanto los delanteros como los traseros deberán ser aptos para todo terreno.

TOLERANCIA:

Se aceptarán las siguientes tolerancias:

Motor:

- Potencia: 87 HP +/- 15%.

- Régimen nominal: entre 1800 y 2200 rpm.

- Cilindros: 4 a 6.

- Cilindrada: 4500CC +/- 15%.

Transmisión:

- Marchas entre 4 y 5 para avance y entre 2 y 4 para retroceso

Panel de instrumentos y cabina del operador:

- Grupo de indicadores con iluminación (al menos: horómetro, combustible, temperatura, tacómetro, luces de advertencia, luces direccionales, bloqueo de diferencial).

Tanque de combustible:

- Capacidad entre 120 y 180 Lts.

Retroexcavadora:

- Profundidad de excavación entre 3,5m y 4,5m.

- Control de dos palancas o a joystick.

- Ancho de balde: entre 55 y 65cm.

- Capacidad de balde entre 0,15 y 0,25m3.

- Rotación del cucharón entre 180º y 210º.

- Fuerza de excavación del cucharón superior a 45 Kn.

- Altura mínima de carga 3m.

Cargadora:

- Capacidad mínima del balde: 1,10m3.

- Ancho del cucharón: mayor o igual a 2,20m.

- Fuerza de dislocación superior a 60Kn.

- Despejo de la descarga, con cucharón a 45º, superior a 2,5m.

- Capacidad mínima de levantamiento a altura máxima de 2800Kg +/- 15%.

- Longitud de las uñas del portapalet entre 100cm y 130cm.

- Ancho del espacio externo entre las uñas regulable entre 10cm y 120cm.

Normas de emisión:

- El vehículo deberá cumplir con las normas de emisiones diesel ETA TIER III o ETA TIER II.

- RENGLÓN Nº 4

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VEHICULOS TIPO: TRACTOR.

- CANTIDAD: TRES (3).

Año: 2016.

Cilindrada: 4.4CC.

Potencia: 120 HP.

Motor: Diesel.

Cantidad de cilindros: 4 (cuatro).

Caja de velocidades: 12 marchas de avance / 4 marchas de retroceso.

Cabina: sin cabina cerrada.

Norma de Emisión: EURO III.

MEJORA/MODIFICACIÓN/ELEMENTOS ADICIONALES:

En esta instancia se requieren las siguientes mejoras, modificaciones y elementos adicionales para este ítem:

- TRACCIÓN: el vehículo deberá contar con tracción 4x4, sin tolerancias, en razón que el equipo operará en terrenos extremadamente fangoso e inundados.

TOLERANCIA:

Se aceptarán las siguientes tolerancias:

- Cilindrada: 4.000CC +/- 10%.

- Potencia: 120 HP +/- 10%.

- Caja de velocidades: entre 10 y 12 marchas de avance / entre 2 y 4 marchas de retroceso.

- Norma de Emisión: EURO II o EURO III.

- RENGLÓN Nº 5

CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- VEHICULOS TIPO: TRACTOR.

- CANTIDAD: DOS (2).

Año: 2016.

Cilindrada: 6.600CC.

Potencia: 175 HP.

Motor: Diesel.

Cantidad de cilindros: 6 (SEIS).

Caja de velocidades: 12 marchas de avance / 4 marchas de retroceso.

Norma de Emisión: EURO III.

MEJORA/MODIFICACIÓN/ELEMENTOS ADICIONALES:

En esta instancia se requieren las siguientes mejoras, modificaciones y elementos adicionales para este ítem:

- CABINADO Y AIRE ACONDICIONADO: Cabina con acondicionador de aire, sin tolerancias fundado en razones climáticas y operativas del área protegida.

- TRACCIÓN: el vehículo deberá contar con tracción 4x4 y con rodado trasero dual, sin tolerancias, en razón que el equipo operará en terrenos extremadamente fangoso e inundados.

TOLERANCIA:

Se aceptarán las siguientes tolerancias:

- Cilindrada: 6.600CC +/- 10%.

- Potencia: 175 HP +/- 10%.

- Caja de velocidades: entre 10 y 12 marchas de avance / entre 2 y 4 marchas de retroceso.

- Capacidad de carga: entre 5.000 y 7.500 Kgf.

- Norma de Emisión: EURO II o EURO III.

APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso.

Tolerancia: se admite.-

Folletos: El oferente deberá presentar folletos de todos los bienes cotizados.

Ofertas variantes y parciales: No se admiten conforme lo establecido en el Artículo Nº 5 del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Patentamiento e inscripción registral: Todos los bienes deberán entregarse patentados e inscriptos en el Registro de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios a favor de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (CUIT: 30-57191083-3).

Adjudicación: por renglón.

Color de los Vehículos: Todos los vehículos serán del de producción en cada fábrica.

Calidad Exigida / Criterios de Sustentabilidad: Fácil acceso a repuestos de origen nacional y servicio técnico especializado próximo al lugar de destino de los vehículos.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto Adquisición de DOS (2) MOTONIVELADORAS; TRES (3) retroexcavadoras; y, CINCO (5) tractores, que serán destinados a distintas Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración del Organismo, sito en la calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., en el horario de 10:00 hs a 13:00hs.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda

los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativoy/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la

incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 5º.- OFERTAS VARIANTES Y PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 6º..- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 6/2016

Adquisición de DOS (2) motoniveladoras; TRES (3) retroexcavadoras; y, CINCO (5) tractores, que serán destinados a distintas Áreas Protegidas

Fecha de apertura: 18 de noviembre de 2016, hora: 13:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas del Departamento de Contrataciones y Servicios de la ADMINISTRACIÓN sito en la calle Alsina 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 7º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando la misma sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Declaración Jurada origen de los bienes: el oferente deberá presentar una Declaración Jurada mediante la que manifieste el origen de los bienes cotizados, en el marco de lo dispuesto por la Ley 25.551.

7.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016.

8.- Muestras/Folletos El oferente deberá presentar las muestras/folletos explicativos de los bienes ofertados, de los cuales surjan las características de los mismos.

9.- Garantía de los bienes: Los vehículos deberán contar asimismo con una garantía por escrito, en el que se incluyan los servicios de mantenimiento preventivo conforme manual de garantía, incluyendo materiales y mano de obra, servicios de garantías de pre-entrega y post-venta, debiendo estar garantizo por defectos de fabricación por el término mínimo de UN (1) año o MIL (1.000) horas de trabajo, debiendo ser atendidos tales requerimientos en cualquiera de los concesionarios del país.

10.-Gastos Incluidos: los bienes ofertados deberán contemplar los gastos emergentes en concepto de flete, transporte y acarreo al lugar de entrega estipulado. Asimismo, deberán contemplar los gastos correspondientes al patentamiento e inscripción registral. El Organismo no abonará ningún importe (bajo ningún concepto) que exceda al precio cotizado.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración del Organismo, sito en calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, oficina 405, C.A.B.A., en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 9º.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda); inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará por renglón, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016

ARTICULO 12.- ANTICIPO FINANCIERO - CONTRAGANTÍA: En caso de hacerse efectivo el perfeccionamiento de contrato (Orden de Compra) con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, esta Administración otorgará a el/los adjudicatario/s un anticipo financiero del TREINTA PORCIENTO (30%) de los bienes adjudicados.

A tales efectos, la/s empresa/s adjudicataria/s deberán presentar la factura pertinente, en concepto de “ANTICIPO FINANCIERO”, conjuntamente con una contragarantía de igual valor al otorgado como anticipo financiero.

La contragarantía mencionada deberá estar constituida con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN extendida a favor de esta jurisdicción y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, conforme lo establecido en el Artículo 39, inc. e) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de la compañía de seguros, en caso de no satisfacer los requisitos de solvencia que debe reunir la referida aseguradora.

No obstante se haga efectivo el anticipo financiero, el/los adjudicatario/s deberán extender la garantía de cumplimiento de contrato pertinente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 37, 38 y 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para el supuesto caso que el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra) se realice con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no se otorgará anticipo financiero y los pagos se realizarán como se estipula en el artículo Nº 15 del presente Pliego, en atención a que no podrán devengarse los créditos asignados presupuestariamente a esta ADMINISTRACIÓN dentro de este ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 13.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

Las entregas de los bienes requeridos deberán realizarse en un plazo de (CIENTO VEINTE) 120 días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

Lugar de entrega: Los vehículos deberán ser entregados en días hábiles en el horario de 9 a 14 hs. en las distintas dependencias, debiendo coordinar previamente con los contactos que obran en la planilla que a continuación se detalla:

DIRECCIONES DE LAS INTENDENCIAS DE LOS PARQUES/ MONUMENTOS Y/O RESERVAS NATURALES

RENGLON N°1

| PARQUE NACIONAL EL PALMAR UBICACIÓN: Provincia de Entre Ríos. LOCALIDAD: Ubajay DIRECCIÓN: km 198, Ruta Nacional N°14 (CP: 3287) TELÉFONOS: 03447-493049 PERSONA RESPONSABLE: Gpque. José María HERVAS | 1 MOTONIVELADORA |
| --- | --- |
| PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ UBICACIÓN: Provincia de Corrientes. LOCALIDAD: Mburucuyá. DIRECCIÓN: Belgrano 997 (3427) TELÉFONO: (03782) 498022 / (03782) 498907 PERSONA RESPONSABLE: Osvaldo MIÑO. | 1 MOTONIVELADORA |

RENGLON N°2

| PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ UBICACIÓN: Provincia de Corrientes. LOCALIDAD: Mburucuyá. DIRECCIÓN: Belgrano 997 (3427) TELÉFONO: (03782) 498022 / (03782) 498907 PERSONA RESPONSABLE: Osvaldo MIÑO. | 1 RETREXCAVADORA con pala balde tipo “almeja”. |
| --- | --- |
| PARQUE NACIONAL LAGO PUELO UBICACIÓN: Provincia de Chubut. LOCALIDAD: Lago Puelo (U 9211 ADA) DIRECCIÓN: Ruta Prov. 16 (Intendencia PN Lago Puelo). TELÉFONO: (02944) 499232 (02944) 499064 PERSONA RESPONSABLE: Gpque. Sergio RUSAK | 1 RETREXCAVADORA con pala balde tipo “almeja”. |

RENGLON N° 3

| PARQUE NACIONAL EL REY UBICACIÓN: Provincia de Salta. LOCALIDAD: Dpto. Anta. DIRECCIÓN: Ruta Provincial Nº 5 cruce Ruta Provincial Nº 20 -Destacamento de vialidad provincial de Paso de la Cruz. TELÉFONO: (0387) 431-2683 / (0387) 15411-9743 PERSONA RESPONSABLE: Lic. Ricardo GUERRA O Sr. Mariano ZUBIRI. | 1 RETREXCAVADORA con cargadora tipo estándar. |
| --- | --- |

RENGLON N° 4

| PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ UBICACIÓN: Provincia de Corrientes. LOCALIDAD: Mburucuyá. DIRECCIÓN: Belgrano 997 (3427) TELÉFONO: (03782) 498022 / (03782) 498907 PERSONA RESPONSABLE: Osvaldo MIÑO. | 3 TRACTORES de 120 HP |
| --- | --- |

RENGLON N° 5

| PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO UBICACIÓN: Provincia de Formosa. LOCALIDAD: Laguna Blanca (3613). DIRECCIÓN: Av. Pueyrredón y Ruta Nacional Nº 86. TELÉFONO: (03718)470045 / 401430. PERSONA RESPONSABLE: Stella ALBORNOZ | 1 TRACTOR de 175 HP |
| --- | --- |
| PARQUE NACIONAL MBURUCUYÁ UBICACIÓN: Provincia de Corrientes. LOCALIDAD: Mburucuyá. DIRECCIÓN: Belgrano 997 (3427) TELÉFONO: (03782) 498022 / (03782) 498907 PERSONA RESPONSABLE: Osvaldo MIÑO. | 1 TRACTOR de 175 HP |

ARTÍCULO 14.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional, quien procederá, previamente, a la confrontación de los bienes con las especificaciones del pliego y la presentada por el adjudicatario en su oferta. Se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre el contrato, procediendo a otorgar la conformidad de la recepción.

La conformidad se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, el que comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos.

En caso de verificarse faltantes en las cantidades y/o servicios la Comisión de Recepción está facultada a intimar al proveedor para la entrega de los mismos en el plazo de (TRES) 3 días hábiles.

En el caso en que se verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado deberá rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por los elementos conforme al pliego dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

En caso que el proveedor no retire los bienes rechazados en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, se hará efectivo el apercibimiento previsto en el Artículo 88 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 y en el Artículo 44 del PByCG, sin perjuicio de la subsistencia de la obligaciones del proveedor respecto de la entrega de los bienes, conforme lo establecido en la Orden de Compra y el presente PByCP, así como de las penalidades que le correspondieren.

ARTÍCULO 15.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, sito en Alsina 1418, 4° piso, oficina 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sobre cerrado en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

Importante: en caso de otorgarse anticipo financiero, el/los proveedor/es deberán facturar el saldo restante de los bienes entregados, deducido el anticipo financiero.

Se deja constancia que las retenciones correspondientes a los importes abonados en concepto de anticipo financiero serán imputados y retenidos contra la presentación de la primera factura emitida como consecuencia de la entrega de los bienes.

ARTÍCULO 16.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4º piso, oficina 410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 17.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.