PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-00 (Departamento de Contrataciones y Servicios) |
| Domicilio: Alsina 1418, 4º piso, Of. 405, C.A.B.A. y/o Av. Santa Fe 690, C.A.B.A. |
| Correo electrónico: contrata@apn.gov.ar |
| Tel/Fax: (011) 4381-4420 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA | Nº 8 | Ejercicio: 2016 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 6335 | Ejercicio:2016 |
| Rubro: (24) EQUIPOS |
| Objeto: Adquisición de Equipamiento Contra Incendios Forestales, destinados a la Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales y distintas Áreas Protegidas.- |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (E-mail: contrata@apn.gov.ar). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (E-mail: contrata@apn.gov.ar). O bien, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 18 del mes de noviembre del año 2016, en el horario de 10:00 a 13:00 hs.- |
| Costo del pliego: PESOS CIEN ($100.-) |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal (E-mail: contrata@apn.gov.ar). No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 15 del mes de noviembre del año 2016, en el horario de 9:00 a 17:00 hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 17 del mes de noviembre del año 2016.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 18 del mes de noviembre del año 2016.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal. | Hasta las 12:00 hs. del día 21 del mes de noviembre del año 2016. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración, ubicado en Alsina 1418, 4º piso, oficina 405 de la Capital Federal. | El día 21 del mes de noviembre del año 2016, a las 12:00 hs.- |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Renglón | Nº de catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 222 | 1630 | XXX | Chaqueta amarilla para trabajo en incendios forestales. | Unidad | 300 |
| 2 | 222 | 6728 | XXX | Borceguíes de cuero para trabajo en incendios forestales. | Pares | 300 |
| 3 | 222 | 6738 | XXX | Pantalón verde para trabajo en incendios forestales. | Unidad | 300 |
| 4 | 275 | 771 | XXX | Herramienta tipo Mc Leod para combate de incendios forestales. | Unidad | 50 |
| 5 | 275 | 5689 | XXX | Machetes para trabajo en incendios forestales. | Unidad | 200 |
| 6 | 279 | 6473 | XXX | Anillos de mandrilar. | Unidad | 200 |
| 7 | 293 | 2287 | XXX | Adaptador con hilo 38 mm (1 ½”) a 38 mm (1 ½“) macho. | Unidad | 500 |

8 293 2287 XXX Adaptador con hilo 38 mm (1 ½”) a 38 mm (1 ½” ) Hembra. Unidad 500 9 293 2287 XXX Reductora con hilo hembra 38 mm (1 ½”) a macho 25 mm (1”). Unidad 20 10 296 6560 XXX Bifurcación con válvula de 1 ½”. Unidad 80 11 299 9053 XXX Manguera 1 ½ ” Autohumectante (de 2da. Sección). Tramos 1.300 12 299 9053 XXX Manguera 1 ½ ” Seca (de 1era. Sección). Tramos 200 13 299 9053 XXX Manguera 1“ Seca. Tramos 500 14 438 107 XXX Motosierras Chicas. Unidad 32 15 438 107 XXX Motosierras Medianas. Unidad 34 16 438 107 XXX Motosierras Grandes. Unidad 26 17 438 109 XXX Desbrozadoras Unidad 43 18 438 1745 XXX Grupos Electrógenos. Unidad 40 19 438 8206 XXX Motobomba de incendio portátil de 4 etapas. Unidad 20 20 439 4968 XXX Mochila de extinción portátil de incendios forestales (bombas de espalda). Unidad 200 21 439 6184 XXX Kit Forestal de ataque inicial. Unidad 5

DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1) 300 CHAQUETAS AMARILLAS PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES

-Corte de confección tipo camisa amplia, de color amarillo, confeccionada en tela:

1) Tipo Nomex Delta C Comfort. 200 gr/m2 compuesta de 93% de fibra Meta Aramida, 5% de fibra Para Aramida y 2% de fibra de carbono no conductiva. o

2) Tipo Nomex III A 200 gr/m2 compuesta de 93% de fibra Meta Aramida, 5% de fibra Para Aramida y 2% de fibra de carbono no conductiva.

Tiras refractarias en ambas mangas.

- Costuras dobles reforzadas realizadas en hilos ignífugos.

-Con dos bolsillos frontales superiores con yapa y cierre, uno de ellos porta-handy.

-Mangas con puño recto y ajuste con velcro.

- Cierre al frente con botones c/ojales y solapa que los proteja.

- Con bordados en color rojo en la espalda con la siguiente inscripción: “PARQUES NACIONALES” (línea superior) “INCENDIOS FORESTALES” (línea inferior) con letras de 3 centímetros de alto.

-Con bordado del logo de la Administración redondo en hilo color negro en frente superior izquierdo de 8 cm de diámetro.  Bandera argentina en una de las mangas.

-Talles: Se acordará con el adjudicatario.

Importante: la empresa deberá contar y presentar junto con su oferta las siguientes certificaciones de normativa vigente en el país sobre sistema de gestión de calidad: IRAM- ISO 9001: 2008 Compromiso Social Compartido (Sector Indumentaria) CSC - INTI y, también cumplir y presentar las siguientes respecto a seguridad en indumentaria de protección:

REQUISITOS GENERAL EN INDUMENTARIA DE PROTECCION (IRAM 3870)

PROPAGACION LIMITADA DE LLAMA (IRAM 3858)

CALOR CONVECTIVO (IRAM 3855)

CALOR RADIANTE (IRAM 3856)

TRASMISION DE CALOR POR CONTACTO (IRAM 3857)

TALLES (IRAM 75300)

2) 300 PARES DE BORCEGUIES DE CUERO PARA TRABAJO EN INCENDIOS FORESTALES

- Tipo línea pesada (modelo militar)

- De cuero negro y caña alta.

- Suela tipo Tractor, taco separado para trabajos en hidrocarburos y alta temperatura. La    misma tiene que ser cosida con costuras dobles reforzadas y el taco clavado.

- Con 5 ganchos alpinos dobles pesados y 3 ojalillos metálicos pesados para pasar cordones.

- Entre suela de goma o de suela.

- Forrado con cuero vaqueta,  relleno de goma espuma en caña y lengua, puntera forrada sin relleno.

- Emplantillado con vira, cosida a mano.

- Talonera de suela.

- Refuerzo cosido de contrafuerte en talón.

- Plantilla tipo Texon de 2 milímetros de espesor anti hongo.

- Cordones redondos reforzados.

- Medida de calzado: se acordará con el adjudicatario.

3) 300 PANTALON VERDE PARA TRABAJOS EN INCENDIOS FORESTALES

-Corte de confección tipo pantalón, color verde musgo.

-Confeccionado en tela:

1) Tipo Nomex Delta C 200 gr/m2 compuesta de 93% de fibra Meta Aramida, 5% de fibra Para Aramida y 2% de fibra de carbono no conductiva. o

2) Tipo Nomex III A 200 gr/m2 compuesta de 93% de fibra Meta Aramida, 5% de fibra Para Aramida y 2% de fibra de carbono no conductiva Tipo Armelan 250 tela compuesta por fibra 50%, 30% lana y 20% poliamida.

- Costuras dobles reforzadas realizadas en hilos ignífugos.

-Con dos bolsillos delanteros y dos traseros, estos dos últimos con tapa y cierre.

-Con presillas que permitan pasar un cinturón de 5 centímetros de ancho.

- Bragueta con cierre reforzado y botón con ojal para cierre de cintura.

- Con refuerzo de doble tela en parte de rodilla delantera y en zona de entrepierna y sentaderas.

Tiras refractarias en ambas piernas.

-Talles: se acordará con el adjudicatario.

Importante: la empresa deberá contar y presentar junto con su oferta las siguientes certificaciones de normativa vigente en el país sobre sistema de gestión de calidad: IRAM- ISO 9001: 2008 Compromiso Social Compartido (Sector Indumentaria) CSC - INTI y, también cumplir y presentar las siguientes respecto a seguridad en indumentaria de protección:

REQUISITOS GENERAL EN INDUMENTARIA DE PROTECCION (IRAM 3870)

PROPAGACION LIMITADA DE LLAMA (IRAM 3858)

CALOR CONVECTIVO (IRAM 3855)

CALOR RADIANTE (IRAM 3856)

TRASMISION DE CALOR POR CONTACTO (IRAM 3857)

TALLES (IRAM 75300)

4) 50 Herramientas tipo Mcleod para combate de incendios forestales

- Debe poseer un azadón con cara de corte recto y una cara opuesta tipo rastrillo de 6 dientes, construido en material de acero templado de alta resistencia grado (>10-12<, certificado por manual el grado de resistencia). El mismo deberá tener las siguientes dimensiones de base: 23 cm largo X 25 cm ancho.

- Tener un cabo con mango recto de gran resistencia apto para la tarea antes descripta. Cuyo largo debe ser >120-130< cm de largo, construido en madera de densidad en seco: >500-700< kg/m3.

- Que sea de construcción resistente.

- Que el peso total de la misma no exceda los 2,5 kg.

5) 200 Machetes para trabajo en incendios Forestales.

- Largo de hoja: 56 cm

- Hoja de acero de alto carbono y cromo, tratada térmicamente - Resistencia a la tensión 183 ksi (1263 Mpa) – Esfuerzo de fluencia 118 ksi (814 Mpa)

- Tratamiento de laminado en la hoja para un mejor corte: perfil cónico.

- Hoja insertada hasta el final de la cacha.

- Hoja pre-afilada.

- Remache inoxidable de cabeza plana.

- Acabado natural.

- Mango de Plástico: polipropileno de alto impacto, flexible.

- Con funda y lima de afilado.

6) 200 Anillos de mandrilar

- Fabricados en cobre de primera calidad.

- resistentes a la corrosión del agua.

- Diametro 38.1 mm.

- Peso 25 gr.

- Bordes biselados.

7) 500 Adaptadores con hilo 38 mm (1 ½”) a 38 mm (1 ½ ”)

- Posible de soportar 4136 kPa (600 psi).

- Construido en aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

- Macho 38 mm (1 ½ ”) NPSH a conexión rápida 38 mm (1 ½ ”).

- Con empaquetadura ranurada de neoprene y una empaquetadura de goma.

8) 500 Adaptadores con hilo 38 mm (1 ½”) a 38 mm (1 ½ ”)

- Posible de soportar 4136 kPa (600 psi).

- Construido en aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

- Hembra 38 mm (1 ½ ”) NPSH a conexión rápida 38 mm (1 ½ ”).

- Con empaquetadura ranurada de neoprene y una empaquetadura de goma.

9) 20 Reductoras con hilo hembra 38 mm (1 ½”) a macho 25 mm (1”)

- Posible de soportar 4136 kPa (600 psi).

- construidos en aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

- Hembra 38 mm (1 ½”) NPSH a Macho 25 mm (1”) NPSH.

- Con empaquetadura de goma

10) 80 Bifurcaciones con válvula de 1 ½”

- De 38 mm (1 ½”) NPSH

- Para operación de 1 a 2

- Flujo irrestricto.

- Que la tuerca giratoria este montada en un rodamiento de bolas para facilitar la conexión y minimizar el cruzamiento de hilos.

- Que sea capaz de soportar una presión de 600 psi.

- Que sea liviana, construida en aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera y resistente a la corrosión.

- Con esferas resistentes al desgaste.

- Que estén provistas de empaquetaduras de sellado con goma de 1 ½”.

- Con una conexión hembra de entrada con aletas de anodizado duro de 38 mm (1 ½”) NPSH y dos salidas macho de 38 mm (1 ½”) NPSH.

11)    1300 tramos de Manguera para Incendios Forestales 1 ½” autohumectante.

- Deberá estar construida en Poliéster 100 % y revestimiento de componente tipo poliuretano termoplástico.

- Poseer alta resistencia a la abrasión, el calor y la llama.

- Que soporte presiones de trabajo de 438 PSI (30 bar); Presión de ruptura de 876 PSI (60 bar).

- Ser de tejido apretado que facilite arrastre y provea mayor durabilidad.

- Que en el enrollado facilite la eliminación de agua y sea de fácil secado.

- Que sea autohumectante: con humectación de pared de entre 0.04 a 0.95 L/m.

- Que sea resistente a las altas concentraciones de ozono y al envejecimiento.

- Deberá ser capaz de trasladar 70 GPM (264 litros por minuto) con una pérdida máxima de presión de 10 PSI (69 KPa) por cada 100 pies (30.48 metros).

- Que este armada en tramos de 30 mts.

- Que posea sistema de acoplamiento rápido de 38 mm (11/2”) de aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

12) 200 tramos de Manguera para Incendios Forestales 1 ½” seca.

- Deberá estar construida en Poliéster 100 % y revestimiento de componente tipo poliuretano termoplástico.

- Poseer alta resistencia a la abrasión, el calor y la llama.

- Ser de tejido apretado que facilite arrastre y provea mayor durabilidad.

- Que en el enrollado facilite la eliminación de agua y sea de fácil secado.

- Que soporte presiones de trabajo de 438 PSI (30 bar); Presión de ruptura de 876 PSI (60 bar).

- Que sea resistente a las altas concentraciones de ozono y al envejecimiento.

- Deberá ser capaz de trasladar 70 GPM (264 litros por minuto) con una pérdida máxima de presión de 10 PSI (69 KPa) por cada 100 pies (30.48 metros).

- Que este armada en tramos de 30 mts.

- Que posea sistema de acoplamiento rápido de 38 mm (11/2”) de aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

- Las mangueras deben ser de color amarillo, en su defecto blanco.

13) 500 Tramos de Manguera para Incendios Forestales 1” seca.

- Deberá estar construida en Poliéster 100 % y revestimiento de componente tipo poliuretano termoplástico.

- Poseer alta resistencia a la abrasión, el calor y la llama.

- Ser de tejido apretado que facilite arrastre y provea mayor durabilidad.

- Debe ser "seca".

- Que en el enrollado facilite la eliminación de agua y sea de fácil secado.

- Que soporte presiones de trabajo de 438 PSI (30 bar); Presión de ruptura de 876 PSI (60 bar

- Deberá ser capaz de trasladar una constante de 83 LPM con una pérdida máxima de presión de 22 PSI (1,51 bar) por cada 30 metros”.

- Que sea resistente a las altas concentraciones de ozono y al envejecimiento.

- Que este armada en tramos de 30 mts.

- Que posea sistema de acoplamiento rápido de 25 mm (1”) de aleación de aluminio anodizado (sin color específico), fundido, capaz de resistir las presiones de trabajo especificada para cada manguera.

- Las mangueras no deben ser de un color específico.

14) 32 Motosierras Chicas

- Apta para uso profesional de primera marca reconocida.

- Cilindrada 50.2 cm3

- Potencia en kW = 2.6

- Potencia CV = 3.5

- Peso = 4.8 kg. (con depósitos vacios, sin espada y sin cadena)

- Espada = 45 cm de largo

- Relación peso/potencia = 1,8kg/kW

- Paso de cadena en pulgadas = .325”

- Capacidad depósito de aceite 290 cm3 (0.29 Ltrs)

- Capacidad depósito de combustible 460 cm3 (0.46 Ltrs)

- Tipo de combustible = Mezcla de gasolina y aceite de motor.

- Que posea sistema de fácil arranque, con mando unificado, para facilitar el stop y funcionamiento normal.

- Con freno de cadena

- Que posea filtros de larga duración con compensador.

- Con sistema de lubricación de cadena.

- Con espada y cadena de primera marca reconocida para uso profesional.

- Con cadena de repuesto de primera marca reconocida para uso profesional.

- Con manual de especificaciones técnicas que indique los parámetros antes descriptos.

- Con elementos de protección del operario (Casco con protector auditivo y de rostro, pernera y guantes de motosierrista).

15) 34 Motosierras Medianas

- Apta para uso profesional de primera marca reconocida.

- Cilindrada = 55.5 cm3

- Potencia en kW = 2,8

- Potencia CV = 3.8

- Peso = 5.6 kg. (con depósitos vacios, sin espada y sin cadena)

- Espada = 50 cm de largo

- Relación peso/potencia = 2kg/kW

- Paso de cadena en pulgadas = 3/8”

- Capacidad depósito de aceite = 240 cm3  (0.24 Ltrs)

- Capacidad depósito de combustible = 500 cm3 (0.5 Ltrs)

- Tipo de combustible = Mezcla de gasolina y aceite de motor.

- Que posea sistema de fácil arranque, con mando unificado, para facilitar el stop y funcionamiento normal.

- Con freno de cadena

- Que posea filtros de larga duración con compensador.

- Con sistema de lubricación de cadena.

- Con espada y cadena de primera marca reconocida para uso profesional

- Con Cadena de repuesto de primera marca reconocida para uso profesional

- Con manual de especificaciones técnicas que indique los parámetros antes descriptos.

- Con elementos de protección del operario (Casco con protector auditivo y de rostro, pernera y guantes de motosierrista).

16) 26 Motosierras Grandes

- Apta para uso profesional de primera marca reconocida.

- Cilindrada = 91.6 cm3

- Potencia en kW = 5,2

- Potencia en CV = 7,1

- Peso que no supere los 7,5 kg.

- Espada = 90 cm de largo

- Relación peso/potencia = 1,4kg/kW

- Paso de cadena en pulgadas = 3/8”

- Capacidad del depósito de aceite = 360 cm3 (0.36 Ltrs)

- Capacidad depósito de combustible = 825 cm3 (0.825 Ltrs)

- Tipo de combustible = Mezcla de gasolina y aceite de motor.

- Que posea sistema de fácil arranque, con mando unificado, para facilitar el stop y funcionamiento normal.

- Con freno de cadena

- Que posea filtros de larga duración con compensador.

- Con sistema de lubricación de cadena.

- Con espada y cadena de primera marca reconocida para uso profesional

- Con Cadena de repuesto de primera marca reconocida para uso profesional

- Con manual de especificaciones técnicas que indique los parámetros antes descriptos.

- Con elementos de protección del operario (Casco con protector auditivo y de rostro, pernera y guantes de motosierrista).

17) 43 Desbrozadoras

Apta para uso profesional de primera marca reconocida.

Cilindrada 38,9 cm3

Peso 7,9 kg.-

Potencia 2,6 CV.-

Longitud del vastago 1,8 mts

Capacidad de tanque en litros 0,58 lts

Tipo de combustible = Mezcla de gasolina y aceite de motor.

Tipo de eje de accionamiento rígido

Tipo de manillar tubular doble

Disco de corte (sierra)

Sistema antivibratorio

Mando unificado cómodo para arranque, funcionamiento normal y Stop

Arnés cinturón de porte sencillo

Con elementos de protección del operario (Casco con protector auditivo y de rostro y guantes).

18) 40 Grupos Electrógenos

- Motor cuatro tiempos, refrigerado a aire.-

- Cilindrada de 340 cm3.-

- Potencia: 11/3600 PS/RPM

- Tipo de combustible = Gasolina

- Capacidad del tanque de aprox. 17 ltrs, con capacidad continua de operar entre 6 y 7 hs.-

- Sistema de ignición: Bobina transistorizada

- Arranque eléctrico y manual

Características de generación:

- Frecuencia de CA 50 hz

- Salida de CA normal: 3800VA

- Salida CC 12-8.3 V/A

Otras caracteristicas:

- Regulador de voltaje AVR

- Voltímetro de ajuste de tensión y corriente

- Llave de corte termomagnetica

- Indicador de nivel de combustible

- Alerta de aceite

- Auto acelerador y auto cebador.

19) 20 Motobombas de incendio portátil de cuatro etapas

- Que sea de sistema centrífugo.

- Que el peso no supere los 25 kg.

- Motor de 2 tiempos enfriado por aire monocilindro con camisa de hierro fundido.

- Que el sistema de arranque sea de rebobinado con cuerda de parida manual de respaldo.

- Que el sistema de encendido sea magneto con platino.

- Que la cilindrada no supere los 190 cm 3.

- Que posea bomba centrifuga de 4 etapas desacoplable.

- Abrazadera de sujeción de apertura rápida.

- Que las piezas de la bomba, sean de aleación de aluminio liviana.

- Que las piezas de la bomba sean de aluminio anodizado para resistir la corrosión.

- Que el eje de la bomba sea de acero inoxidable.

- Que el sello rotatorio sea mecánico.

- Que posea interruptor de detención automático contra sobrerevoluciones.

- Que el bastidor sea de acero pintado

- Que el hilo de succión sea de 50 mm (2") NPSH

- Que el hilo de la descarga sea de 38 mm (1 ½”) NPSH

- Que posea un tanque de combustible apto para transporte aéreo.

- Que la manguera de alimentación sea con malilla de conexión rápida.

- Que posea juego de herramientas para la operación.

- Que tenga capacidad para bombear soluciones espumantes y retardantes.

- Que posea servicio post-venta y accesibilidad a repuestos.

20) 200 Mochila de extinción portátil de incendios forestales (bombas de espalda).

- Debe ser un recipiente flexible colapsable.

- que tenga una capacidad: 20 lts aproximadamente.

- Que este construido en material de PVC con entretela.

- Que posea mochila de contención, de material tipo polyester, con correas reforzadas,  protección en los hombros y cintura.

- Equipada con lanza de accionamiento manual de doble efecto y material resistente a la corrosión.

- Que lance un chorro pleno de aproximadamente 12 mts y de mas de 3 mts niebla.

- Con posibilidad de conseguir repuestos de todos los componentes de la mochila.

* Por cada 10 mochilas se deberá entregar un kit de reparación de lanza.

# 21) 5 kit forestal de Ataque Inicial

# Deberá estar compuesto por un tanque de Plástico reforzado con fibra de vidrio, con rompe olas internos y refuerzos en acero inoxidable, con una capacidad de no menor a 750 litros de agua y en su parte inferior patines a fin de proteger la base del tanque y que permita desplazarlo con mayor facilidad.

# Bocas de carga de agua en la parte superior.

# Manijas de sujeción en los laterales para poder izar y desplazar el mismo

# Debe poseer una motobomba de presión con motor de 2 tiempos, vinculada al tanque mediante sistema que reduzca la perdida de cargas por rozamiento en las uniones para mejorar el rendimiento del equipo.

# Todas las válvulas deberán ser de acero inoxidable para evitar el daño de las mismas por corrosión.

# Debe poseer cañerías con válvulas de retención para evitar que el equipo se despurgue. Cañerías de retorno al tanque. Cañerías que permitan la succión con mangerotes de no menos de 5 mts. de largo con válvula de retención y filtro en uno de sus extremos y en el otro el acople rápido para poder ser conectado de forma rápida en el momento que sea necesario abastecer el equipo de una fuente de agua externa.

# Debe poseer una devanadera con capacidad entre 25 y 40 mts. de largo de 1" con lanza forestal.

# Debe poseer salida de 1 1/2” con adaptador de acople Storz, QC,NPSH

# Sistema de sujeción al vehículo, mediante Cinta Criquet Tensor para sujeción de cargas.

- Debe poseer una Motobomba de 1 etapa con presión máxima 100 PSI y caudal máximo de 265 lpm con entrada y salida de 1,5" NPSH.

- El Motor debe ser de 2 tiempos de 42c y 2,4HP con corte por sobrerevolucion. Tanque de combustible integrado con autonomía de aprox 40 minutos.

# Las dimensiones del equipo, deberán ser acordes para ser usado en cualquier camioneta estándar, ya sea Chevrolet, Ford, Toyota o VW.

# El peso del mismo, cargado de agua no deberá superar los 1000 kgr.

_________________________________________________________________________________________________

Aplicable a los renglones Nros. 11, 12 y 13:

- No se solicitan valores mínimos de adherencia entre tejido y cobertura de poliuretano termoplástico interno.

- Se establece que el tramo de manguera de 30 metros con acople no debe superar los 6 kg de peso.

- En las mangueras no se solicita diámetro especifico del rollo de 30 mts sin acoples

- En las mangueras no se solicita una densidad mínima del hilado.

Aplicable a los renglones Nros.  7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13:

- Se requiere que el equipamiento cumpla con las normas ISO 9001-2000 y NFPA-1961 (2007).

Aplicable al renglón Nº 19:

- Se exige ser representante oficial y/o fabricante del producto ofrecido, se deberá presentar carta de representación, la misma deberá estar apostillada o consularizada.

- Se exige carta del fabricante, autorizando la cotización de este ítem.

Aplicable a todos los renglones:

- No se requiere de pruebas de terceros para determinación de los valores técnicos de los artículos ofrecidos.

APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso.

Tolerancia: No se admite.-

Folletería: El Oferente deberá presentar folletos de todos los bienes cotizados, excepto para los renglones Nros. 1, 2 y 3.

Ofertas Variantes y Parciales: No se admiten conforme lo establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Adjudicación: por renglón.-

Muestra a presentar por el Oferente: Se deberán presentar muestras de los productos ofertados para los renglones Nros. 1, 2 y 3, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 6º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de Equipamiento Contra Incendios Forestales, destinados a la Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales y distintas Áreas Protegidas.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración del Organismo, sito en la calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., en el horario de 10:00 hs a 13:00hs.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda

los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativoy/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la

incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 5º.- OFERTAS VARIANTES Y PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 6º.- MUESTRAS A PRESENTAR:

Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta, muestras de los productos ofertados correspondientes a los Renglones 1, 2 Y 3, acorde a los requisitos técnicos exigidos en el presente pliego.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del presente procedimiento de selección, fecha y hora de apertura de las ofertas consignando: identificación del oferente, en sobre cerrado y/o bolsas individuales.

ARTÍCULO 7º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PÚBLICA Nº: 8/2016

Adquisición de Equipamiento Contra Incendios Forestales, destinados a la Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales y distintas Áreas Protegidas.

Fecha de apertura: 21 de noviembre del 2016, hora: 12:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas del Departamento de Contrataciones y Servicios de la ADMINISTRACIÓN sito en la calle Alsina 1418, Piso 4°, Oficina 405, C.A.B.A., con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 8º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando la misma sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Declaración Jurada origen de los bienes: el Oferente deberá presentar una Declaración Jurada mediante la que manifieste el origen de los bienes cotizados, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 25.551.

7.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016.

8.- Muestras: Los oferentes deberán presentar conjuntamente con la oferta, muestras de los productos ofertados correspondientes a los Renglones 1, 2 Y 3, acorde a los requisitos técnicos exigidos en el presente pliego.

9.- Folletería: Deberán presentarse junto a la oferta, folletos explicativos de los productos cotizados, para todos los renglones, excepto para los renglones 1, 2 y 3.

10.-Para los renglones 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13: se requiere que el equipamiento cumpla con las normas ISO 9001-2000 y NFPA-1961 (2007).

11.- Para los renglones 1 y 3: los oferentes deberán contar y presentar las siguientes certificaciones de normativa vigente en el país sobre sistema de gestión de calidad: IRAM-ISO 9001:2008, Compromiso Social Compartido (Sector Indumentaria) CSC-INTI y también, cumplir y presentar las siguientes respecto a seguridad en indumentaria de protección:

Requisitos General de Indumentaria (IRAM 3870); Propagación limitada de llama (IRAM 3858); Calor Convectivo (IRAM 3855); Calor Radiante (IRAM 3856); Transmisión de Calor Por Contacto (IRAM 3857) y Talles (IRAM 75300).

12.- Para el renglón Nº 19: Se exige ser representante oficial y/o fabricante del producto ofrecido, se deberá presentar carta de representación, la misma deberá estar apostillada o consularizada. Se exige carta del fabricante, autorizando la cotización de este ítem.

13.- Gastos emergentes: Todo gasto ocasionado por fletes, acarreos y descargas al lugar de entrega estipulado correrá por cuenta del adjudicatario. El Organismo no abonará ningún importe (bajo ningún concepto) que exceda al precio cotizado.

ARTÍCULO 9º.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará en el Departamento de Contrataciones y Servicios de la Dirección de Administración del Organismo, sito en calle Alsina Nº 1418, Piso 4°, oficina 405, C.A.B.A., en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 10.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda); inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 12.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará por renglón, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 13:- ANTICIPO FINANCIERO-CONTRAGARANTÍA:

En caso de hacerse efectivo el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra) con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, esta Administración otorgará a el/los adjudicatarios/s un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) de los bienes adjudicados.

A tales efectos, la/s empresa/s adjudicataria/s deberán presentar la factura pertinente, en concepto de “ANTICIPO FINANCIERO”,conjuntamente con una contragarantía de igual valor al otorgado como anticipo financiero.

La contragarantía mencionada deberá estar constituida con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN extendida a favor de esta jurisdicción y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, conforme lo establecido en el Artículo 39, inc. e) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de la compañía de seguros, en caso de no satisfacer los requisitos de solvencia que debe reunir la referida aseguradora.

No obstante se haga efectivo el anticipo financiero, el/los adjudicatario/s deberán extender la garantía de cumplimiento de contrato pertinente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 37, 38 y 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para el supuesto caso que el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra) se realice con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no se otorgará anticipo financiero y los pagos se realizarán como se estipula en el artículo Nº 15 del presente Pliego, en atención a que no podrán devengarse los créditos asignados presupuestariamente a esta ADMINISTRACIÓN dentro de este ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 14.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

1) El plazo de entrega queda estipulado para los renglones desde el Nº 1 al 13 inclusive y del 19 al 21 inclusive, en NOVENTA (90) días corridos y para los renglones 14, 15, 16, 17 y 18, en SESENTA (60) días corridos, computados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

2) Todo gasto ocasionado por fletes, acarreos y descargas al lugar de entrega estipulado correrá por cuenta del adjudicatario.

3) Lugar de entrega: Los elementos deberán ser entregados en días hábiles, en los Parques Nacionales conforme al siguiente detalle:

- Coordinación de Lucha contra Incendios (CLIF), sito en la calle Bote Modesta Victoria Nº 3350, Área Varadero Parque Nacional Nahuel Huapi, San carlos de Bariloche (8400), Provincia de Río Negro, Tel.: (02944) 430-476/303233/303266, equipamientoylogisticaclif@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL LANIN, sito en la calle Perito Moreno Nº 1006, esquina Elordi, San Martin de los Andes (8370), Provincia de Neuquén, Tel.: (02972) 427233/428397, lanin@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL LIHUE CALEL, sito en la calle Campos Nº 489, General Acha (8400), Provincia de La Pampa, Tel.: (02952) 412800, lihuecalel@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL EL PALMAR, sito en la Ruta Provincial Nº 14, Kilómetro Nº 198, Ubajay (3287), Provincia de Entre Ríos, Tel.: (03447) 493053/493049, elpalmar@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL SAN GUILLERMO, sito en la calle La Colonia sin/nro., Rodeo (5465), Provincia de San Juan, Tel.: (02647) 493214, sanguillermo@apn.gov.ar

- MONUMENTO NATURAL BOSQUES PETRIFICADOS, sito en la calle Colombia Nº 353, Caleta Olivia (9011), Provincia de Santa Cruz, Tel.: (02974) 851000/831201, bosquespetrificados@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO, sito en Av. Pueyrredón y Ruta Nacional Nº 86, Laguna Blanca (3613), Provincia de Formosa, Tel.: (03718) 470045/ 401430, riopilcomayo@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES, sito en Av. Libertador Nº 1302, El Calafate (9405), Provincia de Santa Cruz, Tel.: (02902) 491788/ 491005, losglaciares@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL IGUAZU, sito en la Av. Victoria Aguirre Nº 66, Puerto Iguazú (3370), Provincia de Misiones, Tel.: (03757) 420722/ 420382, iguazu@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL PRE-DELTA, sito en la calle Tres de Febrero Nº 394, Diamante (3105), Provincia de Entre Ríos, Tel. (03434) 983535, predelta@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL LAGO PUELO, sito en la localidad de Lago Puelo (9211), Provincia de Chubut, Tel.: (02944) 499232/ 499064, lagopuelo@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO, sito en la calle Resistencia Nº 30, Villa Carlos Paz (5152), Provincia de Cordoba, Tel.: (03541) 433371/ 486287, quebradadelcondorito@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL LOS ALERCES, sito en la Villa Futalaufquen (9201), Provincia de Chubut, Tel.: (02945) 471015/ 471020, los alerces@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, sito en la Av. San Martín Nº 24, San Carlos de Bariloche (8400), Provincia de Río Negro, Tel: (02944) 423121/ 423111, nahuelhuapi@apn.gov.ar.

- PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO COSTERO PATAGONIA AUSTRAL, sito en calle Urquiza esquina Costanera, Camarones (9111), Provincia de Chubut, Tel.: (0297) 15 4092690, marinocostero@apn.gov.ar.

- RESERVA NATURAL OTAMENDI, sito en la calle Rómulo Otamendi Nº 1127, Barrio Otamendi, localidad de Campana (2804), Provincia de Buenos Aires, Tel.: (03489) 447505, Otamendi@apn.gov.ar.

- RESERVA NATURAL SAN ANTONIO, sito en la calle San Martín sin/nro., San Antonio (3366), CASILLA DE CORREO Nº 163, Provincia de Misiones, Tel.: (03757) 421984/422906, sanantonio@apn.gov.ar.

- PARQUE NACIONAL ISLAS SANTA FE, recepciona en la Intendencia del PARQUE NACIONAL PRE-DELTA.

- RESERVA MILITAR PUNTA BUENOS AIRES, recepciona en la Intendencia del PARQUE INTERJURISDICCIONAL MARINO COSTERO PATAGONIA AUSTRAL.

- FUTURO PARQUE NACIONAL IBERA, recepciona en PARQUE NACIONAL MBURUCUYA, sito en la calle Belgrano Nº 997, Mburucuyá (3427), Provincia de Corrientes, Tel.: (03782) 498022/ 498907, Mburucuya@apn.gov.ar.

Será requisito indispensable que el adjudicatario, previo al envío de la mercadería, se comunique con la Coordinación de Lucha contra Incendios Forestales, y con cada parque Nacional que corresponda, con la finalidad de coordinar el día y hora de entrega.

DETALLE DE ENTREGA DE LOS RENGLONES

RENGLONES DEL Nº 1 al 13 y del 19 al 21

La totalidad de los renglones mencionados, a la Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales.

RENGLÓN Nº 14: Motosierras Chicas

Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales (10)

Parque Nacional Lanín (6)

Parque Nacional Lihue Calel (2)

Parque Nacional Los Alerces (1)

Parque Nacional Marino Costero (1)

Parque Nacional El Palmar (2)

Parque Nacional Bosques Petrificados (2)

Parque Nacional Río Pilcomayo (1)

Parque Nacional Los Glaciares (3)

Reserva Natural Otamendi (1)

Reserva Natural San Antonio (1)

Parque Nacional Lago Puelo (1)

Parque Nacional Quebrada de Condorito (1)

RENGLÓN Nº 15: Motosierras Medianas

Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales (10)

Parque Nacional Lanín (4)

Parque Nacional Los Glaciares (5)

Parque Nacional Los Alerces (2)

Parque Nacional El Palmar (1)

Parque Nacional Bosques Petrificados (1)

Parque Nacional Río Pilcomayo (1)

Futuro Parque Nacional Iberá (3)

Reserva Natural Otamendi (1)

Parque Nacional Lihue Calel (1)

Parque Nacional Pre-Delta (2)

Parque Nacional Islas Santa Fé (2)

Parque Nacional Lago Puelo (1)

RENGLÓN Nº 16: Motosierras Grandes

Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales (10)

Parque Nacional Lanín (4)

Parque Nacional Los Glaciares (4)

Parque Nacional Lihue Calel (1)

Parque Nacional Nahuel Huapi (2)

Parque Nacional Río Pilcomayo (1)

Parque Nacional Pre-Delta (2)

Parque Nacional Islas Santa Fé (1)

Parque Nacional Lago Puelo (1)

RENGLÓN Nº 17: Desbrozadoras

Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales (10)

Parque Nacional Lanín (8)

Parque Nacional L. Calel (2)

Punta Buenos Aires (1)

Parque Nacional El Palmar (3)

Parque Nacional San Guillermo (1)

Parque Nacional Bosques Petrificado (2)

Parque Nacional Río Pilcomayo (1)

Parque Nacional Los Glaciares (2)

Parque Nacional Iguazú (3)

Parque Nacional Pre-Delta (3)

Parque Nacional Lago Puelo (3)

Parque Nacional Quebrada de Condorito (2)

Parque Nacional Islas Santa Fé (2)

RENGLÓN Nº 18: Grupos Electrógenos

Coordinación de Lucha Contra Incendios Forestales (20)

Parque Nacional Lanín (5)

Parque Nacional El Palmar (3)

Parque Nacional Lihue Calel (1)

Parque Nacional Iguazú (1)

Parque Nacional Bosques Petrificados (3)

Parque Nacional Pre-Delta (1)

Parque Nacional Islas Santa Fé (1)

Parque Nacional Lago Puelo (2)

Parque Nacional Quebrada de Condorito (2)

Parque Nacional Río Pilcomayo (1)

ARTÍCULO 15.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción designada o que se designe a tal efecto por cada intendencia de los Parques Nacionales involucrados, con la coordinación y supervisión en la distribución de la Dirección Nacional de Interior, recibirá los bienes con carácter provisional, quien procederá, previamente, a la confrontación de los bienes con las especificaciones del pliego y la presentada por el adjudicatario en su oferta. Se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre el contrato, procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

La conformidad se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, el que comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos.

En caso de verificarse faltantes en las cantidades y/o servicios la Comisión de Recepción está facultada a intimar al proveedor para la entrega de los mismos en el plazo de (TRES) 3 días hábiles.

En el caso en que se verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado deberá rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por los elementos conforme al pliego dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

En caso que el proveedor no retire los bienes rechazados en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, se hará efectivo el apercibimiento previsto en el Artículo 88 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 y en el Artículo 44 del PByCG, sin perjuicio de la subsistencia de la obligaciones del proveedor respecto de la entrega de los bienes, conforme lo establecido en la Orden de Compra y el presente PByCP, así como de las penalidades que le correspondieren.

ARTÍCULO 16.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, sito en Alsina 1418, 4° piso, oficina 407, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sobre cerrado en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

Importante: en caso de otorgarse anticipo financiero, el/los proveedor/es deberán facturar el saldo restante de los bienes entregados, deducido el anticipo financiero.

Se deja constancia que las retenciones correspondientes a los importes abonados en concepto de anticipo financiero serán imputados y retenidos contra la presentación de la primera factura emitida como consecuencia de la entrega de los bienes.

ARTÍCULO 17.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Contabilidad de la APN, sito en la calle Alsina 1418, 4º piso, oficina 410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 18.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.