PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: Parque Nacional Nahuel Huapi (74-01) |
| Domicilio: Av. San Martín Nº 24, 1º piso, San Carlos de Bariloche |
| Correo electrónico: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar |
| Tel.: (0294) 4423-111 Internos 116, 119, 121 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | Nº 26 | Ejercicio: 2017 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 4987 | Ejercicio: 2017 |
| Rubro: (45) Mantenimiento, reparación y limpieza |
| Objeto: Reconstrucción y adecuación de la pasarela sobre el Río Frías en el sendero Paso de las Nubes, jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi. |
| Plazo de duración del contrato: / |
| Opción a prórroga: / |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso g) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Tel. (0294) 4423-111 Internos 116, 119, 121/E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar). O bien, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 30 del mes de agosto del año 2017, en el horario de 09:00 a 14:00hs.- |
| Costo del pliego: PESOS CERO.- ($ 0.-) |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en la División Contrataciones y Servicios dependiente del Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar). No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 01 del mes de septiembre del año 2017, en el horario de 09:00 a 14:00hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 04 del mes de septiembre del año 2017.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 05 del mes de septiembre del año 2017.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Tel. (0294) 4423-111 Internos 116, 119, 121/E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar). | Hasta las 11:00hs. del día 06 del mes de septiembre del año 2017. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Tel. (0294) 4423-111 Internos 116, 119, 121/E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar). | El día 06 del mes de septiembre del año 2017, a las 11:00hs.- |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| N° Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 | 339 | 9567 | 0001 | Reconstrucción y Adecuación de la Pasarela sobre el Río Frías en el sendero Paso de las Nubes, jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi | Servicio | 1 |

# PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI

OBJETO: RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA PASARELA SOBRE EL RÍO FRÍAS EN EL SENDERO PASO DE LAS NUBES.

# UBICACIÓN: PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI – RÍO FRÍAS - SENDERO DE MONTAÑA PASO DE LAS NUBES.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS

GENERALIDADES

Las presentes consideraciones son de carácter general, rigen en cuanto a la ejecución total de la obra y tienen por objetivo especificar pautas y criterios a seguir para lograr la correcta ejecución de la misma.

Esta, contemplará la mano de obra necesaria para la ejecución de la misma y aquellos materiales que no sean provistos por la Contratante.

Se podrán plantear alternativas siempre y cuando ello no implique cambios sustanciales a la conformación de la instalación ni materiales que produzcan impactos visuales discordantes con el entorno.

Todos los trabajos deberán quedar terminados con el ajuste a las características usuales de cada rubro y en un todo de acuerdo a las reglas del arte.

En el caso en que exista la necesidad de ajustes respecto de lo consignado en el presente PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES Y TÉCNICAS, se realizará en forma conjunta con el contratista estableciendo pautas y acciones de común acuerdo.

Registro fotográfico: Desde el inicio de la obra, se realizara un relevamiento fotográfico junto con la Dirección de Obra, a los efectos de documentar el desarrollo de la misma, remitiéndose esta documentación a la APN.

OBJETO

El presente llamado a Licitación es con el fin de contratar la mano de obra con la provisión de los materiales necesarios para la reconstrucción de un puente colgante a ubicarse sobre el Río Frías, en la senda a Paso de las Nubes del área Frías del Parque Nacional Nahuel Huapi.

PLAZO DE EJECUCIÓN

Sesenta (60) días corridos a partir de la fecha que se haga efectivo el pago en la cuenta bancaria del adjudicatario de la 1º Factura emitida en calidad de anticipo financiero.

HORARIOS DE TRABAJO

Los horarios de trabajos serán establecidos mediante acuerdo de partes entre el contratista, la Inspección de Obra y el Concesionario del sector según la disponibilidad, posibilidades logísticas y de organización en razón de la conveniencia y para la correcta ejecución de la misma.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Realizar los trabajos de acuerdo a la normativa vigente y en concordancia con la propuesta y metodologías que se proveen en este documento, las técnicas y buen arte propio de los gremios que se involucran, como también, suministrar materiales de primera calidad y aprobados por los organismos técnicos correspondientes para las instalaciones.

El contratista deberá proponer un plan detallado de logística, transporte de materiales en general y tareas a realizar identificadas por sector, las cuales serán consensuadas con la APN y el concesionario que opera en el sector.

El contratista deberá informar a la Inspección de Obra todo aquella circunstancia de carácter técnico contenida en el presente pliego que amerite la realización de una consulta con el fin de articular entre ambas partes la acción más conveniente.

MATERIALES, PROVISIÓN Y NORMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La totalidad de los materiales para la ejecución de los trabajos indicados serán provistos por el contratista, con excepción de los caños tubing necesarios para construir las cabeceras que serán provistos por la Contratante.

Los materiales a emplear serán de primera calidad, en perfecto estado, marca reconocida en plaza y aprobados por los institutos técnicos correspondientes, reservándose la Administración la facultad de rechazar los productos que no reúnan las características de calidad exigidas. Siempre se deberán cumplir las indicaciones del fabricante y en los casos en que el material se encuentre en mal estado el contratista se hará cargo de gestionar el reclamo y la reposición del mismo.

El contratista proveerá la mano de obra necesaria y las maquinarias correspondientes para el movimiento de la totalidad de los materiales y herramientas a emplear para este fin.

El uso de la infraestructura del sector estará supeditado a la capacidad del mismo pudiendo ser utilizado en coordinación con el concesionario que opera el sector.

HERRAMIENTAS

La totalidad de los enseres y herramientas requeridos para la ejecución de los trabajos descriptos en el presente pliego de especificaciones técnicas serán provistas por el Contratista.

El adjudicatario deberá prever el uso de una hormigonera de volteo de manera de elaborar el hormigón necesario en el sector.

TRASLADOS

El Contratista tendrá a su cargo el traslado (terrestre/lacustre), al lugar objeto de la contratación, de todos los materiales (incluidos los caños tubing provistos por la Contratante), el equipamiento y su personal, necesarios para la ejecución de los trabajos.

ACOPIO DE MATERIALES

El acopio de los materiales se realizará en las proximidades de PUERTO FRIAS, en donde, de acuerdo a las posibilidades del lugar, se acopiará todo material necesario para la obra. La implantación de este obrador o sector de acopio de materiales deberá ser coordinado con el concesionario turístico del sector y la inspección de obras.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cualquier actividad relacionada o no con las tareas descriptas en el presente pliego de especificaciones generales, que no se desarrollen en las áreas específicas donde se determina la implantación de la obra, deberá ser previamente autorizada por el personal Guardaparque del sector correspondiente y/o la inspección de la obra.

CONSIDERACIONES PARTICULARES:

## MEMORIA DESCRIPTIVA

Puente colgante sobre Río Frías

Se trata de un puente colgante de una luz de cálculo de 30m (TREINTA METROS)  a ser montado sobre el Río Frías, en la senda a Paso de las Nubes, en el área Frías del Parque Nacional Nahuel Huapi.

1.- TAREAS PRELIMINARES

  - Limpieza de obra diaria y final: se deberán retirar todos los elementos sobrantes de la pasarela original, con excepción de los troncos, y mantener limpio y ordenado el espacio ocupado y las áreas circundantes, procediendo a depositar los residuos en recipientes habilitados para tal fin.

Dichos residuos deberán ser trasladados a la ciudad de San Carlos de Bariloche, para posteriormente ser evacuados en el vertedero correspondiente.

Todos los gastos resultantes de la presente operación corren por cuenta y cargo del Contratista.

1.2 Apeo de árboles: NO se considera la necesidad de volteo de ejemplares, podrán realizarse en cambio tareas de poda en sectores donde se observe vegetación que comprometa la seguridad del puente.

1.3 Delimitación área de trabajo – área pública: El contratista tendrá como obligación la delimitación del área donde se ubicara la obra y adyacencia para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra u el tránsito de visitantes a fin de evitar principalmente incidentes para con dichas personas. Los elementos a utilizar serán malla sima u alambrado romboidal con una altura de 2.50 m, combinado con media sombra de color verde lo cual permitirá mimetizar medianamente la obra.

1.4 Replanteo: Se deberá de realizar el replanteo según necesidades que presente la realización de la obra, generando mínimamente dos ejes principales los cuales serán ubicados en sectores que no impidan el desarrollo integral de la reconstrucción. Los mismos serán de fácil reconocimiento a fin de poder ser utilizados cuando se requieran.

1.5 Obrador: El Contratista deberá instalar próximo al sector conocido como “PUERTO FRIAS”, previa indicación de ubicación por parte de la Inspección de Obra en consenso con el Concesionario del sector, un obrador transitorio, trasportable o desmontable, por el período que duren los trabajos, para el resguardo de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra. El mismo constará de un lugar de depósito propiamente dicho y un lugar destinado a la permanencia del personal. Asimismo, si fuera factible (dado las características del sitio donde se realizarán los trabajos), el Contratista deberá contemplar también la instalación de baños químicos para su personal.

1.6 Provisión de agua: "El Contratista” deberá realizar la conexión de agua necesaria a los efectos de garantizar la provisión para la obra.

1.7 Provisión de electricidad: "El Contratista" deberá contemplar la provisión de energía  eléctrica mediante la puesta en marcha y funcionamiento de uno o más Grupos Electrógenos dimensionados a las necesidades de la obra, y la provisión de combustible y elementos necesarios para su funcionamiento.

Con ello garantizará la provisión de electricidad a la obra, para el suministro de energía a maquinarias e iluminación. El mismo deberá poseer todas las protecciones necesarias para evitar riesgos al personal y deberá contar con un tablero general de comando en el obrador.

1.8 Cartel de obra: El contratista de acuerdo a normativas vigentes en este Parque Nacional realizará un cartel de obra de 2,00 x 1, 00 m. con la leyenda que se proveerá antes del inicio por la Inspección de obra.

1.9 Movimiento de Suelos: Se realizarán las excavaciones necesarias para la nivelación y ejecución de los cimientos del puente. La ejecución deberá realizarse manualmente, no admitiendo el ingreso de maquinaria al sector. El excedente de suelo se utilizará para relleno y nivelación del área cuando se trate de un suelo fértil y si fuera necesario.

2.- IMPLANTACIÓN.

La implantación respetará la implantación del puente original, pudiendo retirarse del eje de este solamente para garantizar el montaje, debiendo prever que no sea necesaria una extensión de la senda en ambas cabeceras.

Una vez definida el área de implantación, los estribos del puente se conformarán por bases y macizos de hormigón armado de calidad H-21 a ser hormigonados “in situ”, para lo cual se removerá los 30cm superiores de suelo vegetal, y se nivelará con relleno granular existente en el sector. El relleno deberá garantizar la nivelación del puente, de manera que las bases y macizos del puente queden a nivel.

3.- FUNDACIONES

3.1 BASES Y MACIZOS

Sobre el suelo de relleno, previa compactación, se deberán construir bases de hormigón armado de 2mx1mx1m, armados según planos. Los encofrados deberán ser transportados por el contratista hasta el sector, y removidos luego de finalizar las tareas, siempre en el caso de  no utilizar encofrados perdidos.

Las bases deberán estar niveladas entre si y deben garantizar el correcto vínculo entre parantes de las cabeceras y la base, para lo cual es necesario el montaje de las placas de rigidización y refuerzos previo al hormigonado.

El hormigón será elaborado "in situ” de calidad H 21. La elaboración del hormigón deberá realizarse mediante equipos manuales y sobre bateas especialmente diseñadas para este fin, no aceptándose la elaboración de hormigón sobre suelo natural.

4.- CABECERAS DEL PUENTE

4.1 MARCOS METALICOS

## El puente en si consiste en marcos metálicos formados por caños tubing de 4” según planos, que estarán fundados sobre macizos y bases de hormigón armado de 2mx1mx1m. Las uniones en marcos metálicos podrán ser soldadas o abulonadas, caso en el cual deberá prever placas de unión de espesor de ¼”. Los marcos estarán vinculados en 3  puntos entre sí, a ser en anclajes de cables, en encuentro de tablero y marco metálico, y a 2,1 metros que funcionará además de limitador de altura.

Los cables se vincularán a los marcos mediante anclajes metálicos diseñados para tal fin, que deberán considerar además un travesaño formado por caño tubing de 4” que vincule ambos marcos. Los travesaños además funcionarán de anclajes a los cables del puente, para lo cual el contratista podrá presentar planos de montaje para ser analizados, y en caso de ser favorable, aprobados por la inspección de obras.

4.2 CABLES Y PENDOLAS METALICAS

Sobre los marcos metálicos se montarán los cables portantes del puente, que serán dos cables de tipo galvanizado 6x19+1 f 9.5mm.

Desde los cables se montarán péndolas formadas por AL 220 de 6 mm, que 3 perfiles C60x50x1,6 mm que a su vez sostendrán marcos metálicos formados por perfiles estructurales de 50mmx50mmx1,6mm sobre los cuales se colocará metal desplegado de 25x12x3.2mm. Las péndolas deberán ser roscadas en ambos extremos, de manera de que las vinculaciones se realicen mediante arandelas y tuercas galvanizadas, garantizando de esta manera un bajo mantenimiento de uniones y del puente en general. Las péndolas sostendrán de esta manera vigas formadas por 2C60x50x1,6 mm que conformarán los apoyos para el tablero del puente y se unirán mediante cordones de soldadura de 5 cm de longitud c/20 cm.

4.3 MODULOS DE TABLERO

## Los módulos de tablero metálicos deberán ser prefabricados en obrador o previo a su transporte, con uniones soldadas en todos sus detalles y conforme a plano adjunto. Deberán prever 3 perforaciones para la vinculación de los tableros con las vigas 2C60x50x1,6, que se realizará mediante bulones de 10mm, con sus respectivas tuercas y arandelas, todo galvanizado.

Los módulos de tablero podrán ser galvanizados, en caso contrario deberán tratarse según se indica en el punto 5 relativo a pintura.

5.- PINTURA

  - MARCOS METALICOS, PENDOLAS.

Sobre los elementos no galvanizados realizarse el siguiente tratamiento:

- Limpieza con solventes de acuerdo a SSCP SP1

- Dos aplicaciones de auto imprimante epoxi de 125 micrones, totalizando 250 micrones.

Residencia del Oferente: Considerando el objeto del presente procedimiento, resulta conveniente que el oferente cuente con domicilio comercial en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.

IMPORTANTE SE ADJUNTA AL PRESENTE PLIEGO:

- PLANO 1 “PUENTE COLGANTE RIO FRIAS 30 M EN SENDA PASO DE LAS NUBES”

APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

En el precio unitario, deberán estar incluidos los gastos por todo concepto (IVA, traslados, etc.).

Calidad exigida: según la enunciada en las especificaciones técnicas.

Tolerancia: No se admite.

Visita: El oferente deberá efectuar visita al lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, conforme lo establecido en el Artículo 7º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ofertas variantes: No se admiten conforme lo establecido en el Artículo 6º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ofertas parciales: No se admiten, conforme lo establecido en el Artículo 6º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Adjudicación: por renglón.-

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Reconstrucción y Adecuación de la Pasarela sobre el Río Frías en el sendero Paso de las Nubes, jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Tel. (0294) 4423-111 Internos 116, 119, 121/E-mail: ccarrasco@apn.gov.ar cc stomas@apn.gov.ar , miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar), en el horario de 09:00 a 14:00hs.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Los proveedores deberán encontrarse incorporados con la nueva metodología establecida por Disposición ONC Nº 64/2016, utilizando para ello el procedimiento aprobado en dicho acto administrativo.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativo y/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

## ARTÍCULO 5º.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 202/2017:

Toda persona que se presente en un procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado, llevado a cabo por cualquiera de los organismos y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24,156, debe dar cumplimiento a lo previsto en el Decreto N°202/2017. En efecto, debe presentar una “Declaración Jurada de Intereses” en la que deberá declarar si se encuentra alcanzada o no por alguno de los supuestos de vinculación establecidos en el artículo 1°, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades del igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata.

Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en el artículo 1° del Decreto N° 202/2017 cuando la vinculación exista en relación a funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante.

Asimismo, conforme lo dispone el artículo 3° del cuerpo normativo aludido, para el caso de los proveedores o contratistas del Estado la presentación de la Declaración Jurada de Intereses deberá realizarse en el registro correspondiente (SIPRO). En el caso de proveedores ya inscriptos, deben presentar la Declaración mencionada dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles desde la entrada en vigencia del Decreto Nº 202/2017.

ARTÍCULO 6º.- OFERTAS VARIANTES – PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 7º.- VISITA

A los fines de desarrollar una adecuada cotización, los oferentes deberán visitar el lugar, verificar los trabajos a realizar, y solicitar al responsable a cargo el Certificado de Visita correspondiente para su posterior presentación con la documentación requerida en el presente llamado (Anexo II).

Lugar: Sendero Paso de las Nubes – Río Frías – Parque Nacional Nahuel Huapi.

Plazo: el día 31 de agosto de 2.017

Horario: a partir de las 09:00 horas.

La visita deberá coordinarse con el Gpque. Ricardo Pereyra, Tel. (0294) 4423111 Interno 110 Celular (0294) 154-620187 email: rpereyra@apn.gov.ar cc ccarrasco@apn.gov.ar, stomas@apn.gov.ar, miferressini@apn.gov.ar, msromero@apn.gov.ar , cstarke@apn.gov.ar

En consecuencia será considerada improcedente y rechazada de plano toda cuestión que se quiera promover alegando el desconocimiento de las condiciones físicas particulares del lugar de prestación del servicio o circunstancias no previstas al formular las cotizaciones o con posterioridad a las mismas.

ARTICULO 8º.- ANTECEDENTES:

Los oferentes deberán acreditar experiencia en el rubro con prestaciones de similares características a lo solicitado en el presente procedimiento:

- Obras ejecutadas especialmente en los últimos TRES (3) años (principalmente aquellas semejantes al objeto de la presente licitación)

- Obras adjudicadas o en ejecución (principalmente aquellas semejantes al objeto de la presente licitación)

- Detalle del personal que será afectado a la obra: considerando la magnitud del servicio y el plazo para su ejecución.

- Detalle del equipamiento a utilizar en los trabajos, indicando si son propios o alquilados.

Cada uno de los puntos mencionados precedentemente deberá ser ampliado con un detalle descriptivo que posibilite la verificación de la autenticidad de la información suministrada. Para los dos (2) primeros se deberá exponer primordialmente:

- razón social

- si se trata de una entidad pública o privada

- datos de contacto

- detalle de la obra

- fecha de inicio y finalización

- monto del contrato

- personal afectado

- certificación de recepción y/o conformidad de los trabajos

ARTÍCULO 9º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PRIVADA Nº: 26/2017

RECONSTRUCCIÓN/ADECUACIÓN PASARELA RÍO FRÍAS

Fecha de apertura: 06 de septiembre del 2017, hora: 11:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, sito en Av. San Martín Nº 24, Piso 1°, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 10º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación, mediante el Formulario de Cotización, obrante como Anexo I.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando el monto de la oferta sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016.

7.- Declaración Jurada de Intereses: conforme lo establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

8.- Certificado de Visita –Anexo II-: conforme lo establecido en el Artículo 7º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

9- Constancias relativas a la capacidad técnica del oferente: conforme lo establecido en el Artículo 8º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

IMPORTANTE: El presente artículo deberá ajustarse también a lo establecido en el Artículo 13º del PBCyG: “Requisitos de las ofertas”.

ARTÍCULO 11°.- RECEPCIÓN DE OFERTAS: Todas las fojas que constituyen la documentación de la propuesta (enunciada en el Art. 10º del presente) deberán entregarse en original, numeradas en forma correlativa.

IMPORTANTE: si se presenta copia de documentación la misma deberá encontrarse certificada (“COPIA FIEL DEL ORIGINAL”).

ARTÍCULO 12º.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo en el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, sito en Av. San Martín Nº 24, Piso 1°, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 13º.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 14º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 15º.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará por renglón, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 16º.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Lugar de prestación del servicio: Sendero Paso de las Nubes – Río Frías – Parque Nacional Nahuel Huapi.

Forma de la prestación del servicio: según las especificaciones técnicas del presente pliego, y dentro del plazo previsto.

Plazo para la prestación del servicio: SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la acreditación del anticipo financiero (Ver Artículo 21º “Facturación y Condiciones de Pago”).

ARTÍCULO 17º.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá  informar por escrito la nómina del personal que asignará para el cumplimiento del servicio. El Organismo se reserva el derecho de solicitar el cambio del/de los empleado(s) que a su criterio no satisfagan las necesidades que se requieren para este servicio. En caso de que la empresa adjudicataria decida el cambio del personal deberá comunicarlo por escrito al Organismo.

El personal del adjudicatario no tendrá ningún tipo de relación o dependencia con el Organismo contratante, por lo que correrán por cuenta de la empresa todas las responsabilidades emergentes.

El personal deberá, para la realización de las tareas solicitadas, estar provisto de los elementos de seguridad acordes al riesgo al que estén expuestos. Asimismo deberán ser cuidadosos y evitar cualquier daño en el ambiente, en las personas que presten servicios en el mismo (agentes de la APN), y en terceros que eventualmente se encuentren en el lugar, por lo que la empresa será responsable de cualquier situación que pueda suceder.

El adjudicatario deberá proceder a reemplazar a todo operario del servicio que se encuentre ausente por cualquier motivo.

El adjudicatario deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes respecto al personal empleado, el que deberá estar asegurado en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo, cumplimentando la correspondiente Ley Nº 24.557. En razón de ello, previo a la iniciación de los trabajos, obligatoriamente deberá presentar las constancias de los seguros respectivos ante el Gpque. Ricardo Pereyra, sito en la Planta Baja del Edificio de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Av. San Martín Nº 24, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

El adjudicatario se hará cargo lisa y llanamente de toda responsabilidad emergente de los daños de cualquier índole que se originen por actos de las personas bajo su dependencia.

Será igualmente responsable de todas las infracciones a las leyes vigentes o que se dicten durante la vigencia de la contratación.

ARTÍCULO 18º.- SEGUROS:

La firma adjudicataria deberá contratar por su cuenta y costo, previo al inicio de los trabajos, todos los seguros que impongan las leyes vigentes:

a)	Seguro del Personal: acreditará el cumplimiento de la normativa vigente en relación a toda clase de accidentes y enfermedades laborales respecto a todo el personal.

La Contratista deberá acreditar fehacientemente que el personal que designe para realizar los trabajos, motivo de la presente contratación, se encuentre asegurado en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes: Ley de Riesgos del Trabajo. Se deberá presentar al Organismo el listado del personal acreditado a realizar las tareas solicitadas, acompañando copia de las pólizas y contratos vigentes con las compañías aseguradoras A.R.T. y los correspondientes comprobantes de pago. No se permitirá ingresar a todo aquel personal que no estuviera comprendido en dichas pólizas.

Se deberá presentar la póliza de seguros de vida para el personal.

Si durante el período Contractual se produjeran altas y/o bajas en el personal afectado a las tareas, el Contratista deberá comunicarlo al Organismo en forma fehaciente.

El Organismo contratante se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el cambio de alguna persona de su empresa que se considere inconveniente para las tareas, motivo del presente pliego.

b)	Seguro de responsabilidad civil: que cubra los daños a terceros que pudieran tener lugar con motivo o en ocasión de la obra.

c)	Seguro contra robo: sobre riesgo de robo de materiales acopiados y herramientas de trabajo.

Las pólizas correspondientes serán extendidas a favor de la Administración de Parques Nacionales y entregadas al Gpque. Ricardo Pereyra, sito en la Planta Baja del Edificio de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Av. San Martín Nº 24, San Carlos de Bariloche, Río Negro, para su verificación y resguardo, deslindando a la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES de toda responsabilidad en la materia.

ARTÍCULO 19º.- DAÑOS Y PERJUICIOS:

El adjudicatario deberá adoptar los recaudos para el aislamiento transitorio de las zonas en que se intervenga, asimismo tomará todas las precauciones para evitar daños a su personal o al personal del Organismo, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades del Organismo o de terceros, así puedan provenir esos daños de la acción de su personal o por causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del adjudicatario.

El adjudicatario en el cumplimiento de las tareas solicitadas deberá tomar medidas de precaución accesorias que considere necesarias a fin de prevenir accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etc., quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en ese sentido pudieran existir.

ARTÍCULO 20º.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción recibirá el servicio con carácter provisional y procederá a la confrontación del mismo con las especificaciones del pliego. Se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre el contrato, y procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

La conformidad se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, el que comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de recepción del servicio.

ARTÍCULO 21º.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Las facturas deberán ser presentadas ante el Gpque. Ricardo Pereyra, sito en la Planta Baja del Edificio de la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, Av. San Martín Nº 24, San Carlos de Bariloche, Río Negro, quien procederá al registro, conformación y elevación de las mismas al Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi,  1º Piso, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

1° FACTURA: por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la orden de compra, en calidad de anticipo financiero.

2° FACTURA: por el SETENTA POR CIENTO (70%) del valor de la orden de compra (saldo), UNA VEZ RECIBIDA LA CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

ARTÍCULO 22°.- CONTRAGARANTÍA:

Previo a la emisión de la 1º Factura mencionada en el artículo precedente, el adjudicatario deberá constituir y presentar una contra-garantía por el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor de la orden de compra. Para ello podrá optar por alguna de las formas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Lo  expuesto halla sustento legal en el Art. 31 del Decreto Nº 1023/2001 –Garantías-, y en el Art. 78, Inc. c), del Decreto Nº 1030/2016 –Clases de garantía / Contragarantía-.

ARTÍCULO 23º.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi, sito en Av. San Martín Nº 24, 1º piso, de la ciudad de San Carlos de Bariloche para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 24º.- MULTA POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES:

En caso de incumplimiento de la adjudicataria, la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de aplicar las penalidades de acuerdo a la siguiente escala:

| INFRACCIÓN 1.- Deficiencias en la prestación de servicio. | PRIMERA ORDEN DE SERVICIO: 1er. apercibimiento debidamente notificado. SEGUNDA ORDEN DE SERVICIO: 2do. apercibimiento debidamente notificado TERCER ORDEN DE SERVICIO: Descuento del 10% sobre el importe correspondiente al mes de la infracción. CUARTA ORDEN DE SERVICIO: Rescisión del contrato con pérdida de garantía. |
| --- | --- |
| 2.- Comportamiento del personal y/o ausencias no debidamente justificadas. | PRIMERA INFRACCIÓN: Apercibimiento debidamente notificado. SEGUNDA INFRACCIÓN: Descuento 5% sobre el importe correspondiente al mes de la infracción. TERCERA INFRACCIÓN: Descuento del 10% sobre el importe correspondiente al mes de la infracción. CUARTA INFRACCIÓN: Rescisión del contrato con pérdida de garantía. |

MULTAS:

Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

El retraso por parte de la Adjudicataria en el cumplimiento de sus obligaciones dará lugar a ser sancionada con una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del valor mensual del servicio del presente contrato por cada día de retraso, deducible del pago de la respectiva factura. De manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato.

Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

- Por incumplimiento contractual, si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

- Por ceder el contrato sin expresa autorización del Organismo.

ARTÍCULO 25º.- PROHIBICIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario no podrá transferir parcial ni totalmente el servicio objeto de la presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del contrato de servicios y su cumplimiento.

Artículo 26º.- RESCISIÓN:

Vencido el término para el cumplimiento de los servicios objeto de la presente contratación, sin que el Adjudicatario haya dado cumplimiento con los mismos, éste quedará constituido en mora de pleno derecho, sin la necesidad de interpelación alguna, pudiendo la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES intimar su cumplimiento conforme lo establecido en el Artículo 24 del presente Pliego.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente contratación, dará derecho al Organismo contratante a rescindir de inmediato el mismo, o hacerlo cumplir por otro a su exclusivo cargo, con la consecuente ejecución de Garantía de Cumplimiento, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios resultantes de su incumplimiento.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

ARTÍCULO 27º.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO I

| LICITACIÓN PRIVADA Nº 26/17 |
| --- |
| APERTURA DE LAS OFERTAS |
| DIA | MES | AÑO | HORA |
| 06 | 09 | 2017 | 11:00 |

COTIZAR EN EL PRESENTE FORMULARIO

| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cant. | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |  |  |
| 1 | 339 | 9567 | 0001 | Reconstrucción y Adecuación de la Pasarela sobre el Río Frías en el sendero Paso de las Nubes, jurisdicción del Parque Nacional Nahuel Huapi | Servicio | 1 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |

En letras:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

__________________                                         	____________________

Nombres y Apellidos Aclarados	Firma del Proponente

Domicilio:

Teléfono:

Correo Electrónico:

C.U.I.T./C.U.I.L.:

ANEXO II

## CERTIFICADO DE VISITA

LICITACIÓN PRIVADA Nº 26/2017

Fecha de Apertura: 06/09/2017

Certifico que la Empresa:

Representada por: ______________________________________________________

Tipo y Número de Documento de Identidad: __________________________________

Realizó el día 31/08/2017 la visita de inspección en el lugar donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente contratación: Sendero Paso de las Nubes – Río Frías – Parque Nacional Nahuel Huapi.-----------------------------------------------------

Por la Empresa:	  Por ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES:

Firma: __________________		Firma: __________________

Aclaración: _____________		Aclaración: _____________

_________________________		_________________________

Cargo: __________________		Cargo: __________________