PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74-03 (Unidad Operativa de Contrataciones – Parque Nacional Lanín). |
| Domicilio: P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes, C.P. 8370 |
| Correo electrónico: contratacioneslanin@apn.gov.ar ; administracionlanin@apn.gov.ar |
| Tel/Fax: (02972) 427233 |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | Nº 19 | Ejercicio: 2016 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 6605 | Ejercicio:2016 |
| Rubro: INFORMATICA |
| Objeto: Adquisición de equipos informáticos para las oficinas del Parque Nacional Lanín |
| Plazo de duración del contrato: ----------- |
| Opción a prórroga: ------- |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, ubicado en P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes. (E-mail: contratacioneslanin@apn.gov.ar ; administracionlanin@apn.gov.ar ). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, ubicado en P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes (Tel. 02972-427233 int. 107 / E-mail: administracionlanin@apn.gov.ar contratacioneslanin@apn.gov.ar ). O bien, en el sitio web de la O.N.C. www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 25 del mes de Noviembre del año 2016, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.-) |
| Costo del pliego: SIN COSTO |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, ubicado en P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes (E-mail: contratacioneslanin@apn.gov.ar ; administracionlanin@apn.gov.ar). No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 25 del mes de Noviembre del año 2016, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 25 del mes de Noviembre del año 2016.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 25 del mes de Noviembre del año 2016.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, ubicado en P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes (Tel. 02972-427233 int. 107/E-mail: contratacioneslanin@apn.gov.ar ; administracionlanin@apn.gov.ar ). | Hasta las 12:00 hs. del día 29 del mes de Noviembre del año 2016. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, ubicado en P. Moreno 1006 y Elordi, San Martín de los Andes (Tel. 02972-427233 int. 107/E-mail.: contratacioneslanin@apn.gov.ar ; administracionlanin@apn.gov.ar) | El día 29 del mes de Noviembre del año 2016, a las 12:00 hs.- |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: |
| --- |
| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 293 | 01887 | 0132 | Fuentes de almacenamiento para PC | UNIDADES | 5 |
| 2 | 296 | 01576 | 0027 | Mouse para PC | UNIDADES | 10 |
| 3 | 296 | 01583 | 0001 | Teclado para PC | UNIDADES | 10 |
| 4 | 296 | 09579 | 0009 | Tarjeta de video para PC | UNIDADES | 4 |
| 5 | 434 | 01435 | 0013 | Módulo de memoria RAM | UNIDADES | 5 |
| 6 | 435 | 00212 | 0036 | Auricular con micrófono para PC | UNIDADES | 10 |
| 7 | 435 | 241 | 100 | TV LED SMART 42” | UNIDADES | 4 |
| 8 | 435 | 9163 | 45 | Micro Sistema de sonido | UNIDADES | 3 |
| 9 | 436 | 00010 | 0045 | Disco rígido para PC | UNIDADES | 5 |
| 10 | 436 | 01335 | 0060 | Estabilizador de tensión para PC | UNIDADES | 20 |
| 11 | 436 | 01693 | 0035 | Motherboard para PC (Placa madre) | UNIDADES | 5 |
| 12 | 436 | 02135 | 0030 | Unidad Central de Procesos (Microprocesador) | UNIDADES | 5 |
| 13 | 436 | 6160 | 28 | MINI PC | UNIDADES | 3 |
| 14 | 436 | 06160 | 0088 | Computadora de escritorio avanzada | UNIDADES | 6 |
| 15 | 436 | 06160 | 0121 | Computadora de escritorio estándar tipo “Todo en uno” (AIO) | UNIDADES | 20 |
| 16 | 436 | 06160 | 0148 | Computadora portátil avanzada | UNIDADES | 6 |
| 17 | 436 | 06161 | 0113 | Impresora Multifunción de Tinta Color - (doble carta) | UNIDADES | 5 |
| 18 | 436 | 06161 | 0122 | Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen | UNIDADES | 4 |
| 19 | 436 | 6169 | 25 | MARCO TACTIL | UNIDADES | 3 |
| 20 | 436 | 06169 | 0070 | Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más) | UNIDADES | 7 |
| 21 | 436 | 06191 | 0016 | Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo | UNIDADES | 6 |
| 22 | 436 | 06195 | 0026 | Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable | UNIDADES | 4 |
| 23 | 436 | 06814 | 0018 | Proyector Multimedia con Pantalla y Soporte | UNIDADES | 3 |
| 24 | 436 | 6814 | 40 | Proyector transmisión 3 en 1. | UNIDADES | 2 |
| 25 | 436 | 07964 | 0005 | Router inalámbrico para pequeñas oficinas | UNIDADES | 3 |
| 26 | 436 | 07964 | 0025 | ROUTER CON BALANCEO DE CARGA | UNIDADES | 2 |
| 27 | 436 | 08402 | 0013 | Dispositivo de almacenamiento en Red (NAS) | UNIDADES | 3 |

DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON Nº 1

Cantidad: 5

FUENTES DE ALIMENTACION PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad de salida: 650W

- Protección de sobrevoltaje +3.3V, +5V, +12V.

- Interruptor ON/OFF.

- Ventilador: preferentemente 120mm ultra silencioso

- Tipo: ATX

- Conectores: Principal 20 + 4 pines, 3 S-ATA. Etc.

RENGLON Nº 2

Cantidad: 10

MOUSE PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sensor: Óptico

- Resolución: al menos 800/1200 dpi

- Interfaz: USB

- Botones: 2 y rueda de scroll

- Color: Negro

RENGLON Nº 3

Cantidad: 10

TECLADO PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Idioma: Español

- Interfaz: USB

- Color: Negro

RENGLON Nº 4

Cantidad: 4

TARJETA DE VIDEO PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interfaz: PCI-Express 3.0.

- Core clock: 1070 MHz o superior.

- Memoria: GDDR5 2048 Mb mínimo.

- Puertos de salida: 1 D-SUB + 2 DVI preferentemente.

RENGLON Nº 5

Cantidad: 5

MODULO DE MEMORIA RAM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tipo: DDR3 1600 MHz o superior.

- Capacidad: 8 GB mínimo.

RENGLON Nº 6

Cantidad: 10

AURICULAR CON MICROFONO PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Auricular con vincha plegable.

- Micrófono móvil ajustable

- Control de volumen.

- Silenciador de micrófono.

- Rango de frecuencia: al menos 20Hz – 20KHz

- Impedancia: 32 ohm.

- Conector: 3.5mm

RENGLON Nº 7

Cantidad: 4

TV LED SMART 42”

Procesador Triple Dx USB Play

Audio = o mayor a 20 W

Resolución Full HD 1920 x 1080 p

Entrada de audio RCA

Entrada de video RCA

Conección a internet integrada Wi Fi

Mínimo 3 entradas HDMI

Entrada USB

RENGLON Nº 8

Cantidad: 3

Micro Sistema de sonido, Bluetooth, Cd, USB, Fm,  Entrada Auxiliar 40 W.

RENGLON Nº 9

Cantidad: 5

DISCO RIGIDO PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interfaz: SATA 6 GB/s.

- Factor de forma: 3.5 pulgadas.

- Velocidad: 7200 RPM.

- Capacidad: al menos 1 TB.

- Cache: 32 Mb o superior

RENGLON Nº 10

Cantidad: 20

ESTABILIZADOR DE TENSION PARA PC

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Potencia: 1000VA o superior.

- Cantidad de tomacorrientes: 6 mínimos.

- Al menos 4 tomacorrientes estabilizador.

- Al menos 2 tomas filtrados para impresoras.

- Fusible de protección en portafusibles de fácil recambio.

- Rango de estabilización: 185V a 260V.

- Leds indicadores de nivel de tensión.

- Optima separación entre tomas.

- Modelo de referencia: Estabilizador de tensión Atomlux R1000.

RENGLON Nº 11

Cantidad: 5

MOTHERBOARD PARA PC (PLACA MADRE)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Factor de forma: Mini ATX o ATX.

- Arquitectura X86 con soporte USB (Universal Serial Bus)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde DVD-ROM, CD-ROM, dispositivo USB y/o disquetera.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Soporte para procesadores “Intel Core i5 de 6ta generación”, o rendimiento superior.

- Compatibilidad con módulos de memoria RAM Tipo DDR3 de 1600 MHz o superior con arquitectura de doble canal.

- Video on-board, la placa madre deberá incluir un slot PCI-E 16X libre.

- Chip-set de audio integrado.

- Chip-set de red 10/100/1000 integrado.

- Al menos 2 puertos PCI.

- Al menos 2 puertos Serial ATA 3.0Gb/s.

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos para gabinete.

- Al menos 2 de los puertos debe ser USB 2.0 de alta velocidad.

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA o superior

RENGLON Nº 12

Cantidad: 5

UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS (MICROPOCESADOR)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Procesador Intel Core i5 de 6ta generación.

- Conjunto de instrucciones: 64-bit.

- Velocidad de reloj: 3.2 GHz o superior.

- Caché: no inferior a 6.0 MB.

- Cantidad de núcleos: 4

- Arquitectura: 22 nm o menor.

- Tipo de memoria: ddr4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35v.

RENGLON Nº 13

Cantidad: 3

MINI PC – Código ETAP PC 006 Versión 9.0

Procesador Intel Celerón N3050, 4 Gb de RAM DDR3, Disco de 500 GB.

RENGLON Nº 14

Cantidad: 6

### COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA – Código ETAP: PC-004 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0)

- Setup residente en ROM con password de booteo y setup.

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1600 o superior.

- Capacidad: 8 GB mínimo.

- Garantía de por vida.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 1 TB.

- Interfaz: SATA 6 GB/s.

- Velocidad de rotación: 7200 RPM (nominal).

- Tamaño de búfer: 64 Mb.

- Tasa de transferencia: 150 Mb/s (sostenida)

ALMACENAMIENTO ÓPTICO EXTRAIBLE

- Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW o superior.

VIDEO

- Placa de video interface PCI-Express 3.0 con 4096 Mb de memoria (mínimo) de tipo GDDR5 y al menos 2 puertos DVI-D y/o DVI-I, que permitan la conexión de 2 monitores en simultaneo por dichos puertos.

AUDIO

- Plaqueta de Sonido (o chipset integrado).

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red gigabit Ethernet ya sea mediante placa o chip on-board

CONSOLA

- Teclado: Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse: Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Monitor: LED para diseño gráfico no inferior a 23” Full HD con interfaz de conexión DVI (Digital Visual Interface).

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo).

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RENGLON Nº 15

Cantidad: 20

### COMPUTADORA DE ESCRITORIO ESTÁNDAR Tipo “TODO EN UNO” (AIO) – Código ETAP: PC-001 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Arquitectura X86

- Capacidad de booteo remoto a través de la conexión LAN.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

- El monitor, placa madre, CPU, memoria, etc., deberán estar contenidos en un único gabinete “Todo en Uno”. Se aclara que la especificación “único gabinete” es excluyente, esto es, no se aceptarán soluciones con un gabinete independiente para el monitor, y otro solidario para la placa madre y demás periféricos, con excepción del teclado y el mouse.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Pentium”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “A4”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior, capacidad: 4 GB mínimo.

DISCO DURO

- Capacidad mínima 500 GB

VIDEO

- Controladora de vídeo SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo).

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) con:

- Parlantes integrados.

- Entrada para audífono y micrófono.

- Salida de audio.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de red (ya sea mediante placa o chip on-board) del tipo Ethernet 10/100/1000BaseT o superior, con conector RJ45.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 150 Mbps o más.

CONSOLA

- Teclado:

- Deberá ser en español latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

- Mouse:

- Con sensor de movimiento totalmente óptico.

- Pantalla Integrada:

- Tipo LCD

- Tamaño 18,5 pulgadas en diagonal (mínimo)

- Resolución no inferior a 1366x768

- Brillo no inferior a 250 cd/m2.

- Con recursos de inclinación.

PUERTOS INCORPORADOS

- Al menos 4 Port USB (2.0 o superior), con sus conectores externos en gabinete.

- 1 de los puertos USB debe estar disponible en alguno de los lados del equipo no pudiendo estar la totalidad de los puertos USB solicitados en la parte posterior.

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB).

- 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15/DVI-A/DVI-D o superior para VGA/SVGA/XGA.

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 7 Professional o superior, en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 7, x86”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

- Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso.

PERIFÉRICOS

- Cámara Web integrada.

Lector de memoria, mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO

REGLON Nº 16

Cantidad: 6

### COMPUTADORA PORTÁTIL AVANZADA - Código ETAP: PC-007 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Computadora portátil del tipo “Notebook” optimizada para alto rendimiento operativo.

- Arquitectura X86 con soporte USB 3.0 (Universal Serial Bus versión 3.0).

- Con contraseña de encendido por BIOS activable y configurable.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO

-         Si oferta procesador marca “INTEL”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “Core i5 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

-         Si oferta procesador marca “AMD”:

El rendimiento deberá ser NO inferior a “APU A8 mobile”,

Como mínimo de doble núcleo, y

La antigüedad de lanzamiento al mercado internacional no será mayor a 12 meses.

MEMORIA

- Tipo: DDR3-1333 o superior.

- Capacidad: 4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

DISCO DURO

- Capacidad: no inferior a 500 GB

ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

- Lector de tarjetas de memoria flash incorporado (SDHC mínimo).

- Medios ópticos: Unidad Lectograbadora DVD-RW DL (Dual Layer)  8X mínimo para grabación de CD-R/RW, DVR-R/RW y DVD-R/RW DL

VIDEO

- Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 512 MB.

AUDIO

- Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit mínimo.

- Conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

- Bocinas internas 1 (UNA) como mínimo.

- Auriculares con micrófono.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Interfaz de Red interna Gigabit Ethernet.

- Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada, compatible con el estándar IEEE 802.11n, que garantice un ancho de banda no inferior a 300 Mbps o más.

DISPOSITIVOS DE INTERFAZ HUMANA

- Cámara Web incorporada al equipo.

- Teclado: tipo QWERTY en idioma español latinoamericano, que incluya función numérica.

- Dispositivo de señalamiento incorporado del tipo mouse o similar (trackball, trackpoint, touchpad, mini-joystick, etc.).

- Mouse Inalámbrico

PANTALLA

- Tipo: Color LCD, o TFT, o LED

- Resolución: No inferior a WXGA (Wide XGA) de 1280 x 800 pixels para relación de aspecto 16:10, ó 1366x768 para relación de aspecto 16:9.

- Tamaño diagonal de pantalla: No inferior a 14”

- Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada.

PUERTOS INCORPORADOS

- 2 Port USB 2.0 de alta velocidad, mínimo.

- 1 Port USB 3.0, mínimo.

OPCIONAL:

- 1 Puerto HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SISTEMA OPERATIVO

- Windows 8/8.1 Pro o superior, edición 64 bits en español con licencia original.

A fin de garantizar la compatibilidad del hardware ofertado con el sistema operativo solicitado, la estación de trabajo deberá acreditar haber pasado favorablemente los test de compatibilidad de “Windows 8/8.1 Client Family, x64”, no aceptando partes o componentes de los mismos, sino la estación en su totalidad. Para ello los oferentes deberán detallar en la oferta el SUBMISSION ID junto al “Windows Logo Verification Report” el cual deberá haber resultado aprobado (approved).

ALIMENTACIÓN, PORTABILIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA

- Alimentación por baterías recargables de níquel-hidruro metálico (NiMH), Li-Ion o similar, y directamente del suministro de red pública (a través del alimentador/cargador), automático 110/240 V – 50/60 Hz.

- Si la pantalla es mayor de 13.0” en diagonal, deberá cumplir con:

- Peso: no superior a 2,8 Kg (no incluyendo la batería y el transformador).

- Duración de la batería: superior a 3 horas (en condiciones de uso permanente).

- Deberá contar con configuración para programar el apagado automático de pantalla, disco duro y otros dispositivos, transcurrido un tiempo sin actividad determinable por el operador.

- Deberá contar con características de modo de suspensión y/o backup automático de los archivos abiertos transcurrido un cierto tiempo sin actividad determinable por el operador, y/o cuando el nivel de batería haya descendido a niveles peligrosos.

- Se deberá indicar toda otra característica adicional de ahorro de energía.

- Adicionales que complementaran la portabilidad:

- Una (1) batería adicional, o expansión de batería.

- Un (1) Cable de seguridad para notebooks a combinación con una longitud no inferior a 1,5 metros.

- Un (1) Maletín de transporte apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

RECUPERACIÓN Y SEGURIDAD

Software de Recuperación preinstalado en disco duro o en CD/DVD de booteo, que permita restaurar la instalación original del Sistema Operativo y configuración de fábrica del equipo, sin intervención del usuario salvo para el inicio de dicho proceso

RENGLON Nº 17

Cantidad: 5

### Impresora Multifunción de Tinta Color - (doble carta) - Código ETAP: PR-003 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión, copiado y digitalización de imágenes en color

Características particulares:

FUNCIÓN IMPRESORA

Debe permitir efectuar impresiones con calidad de presentaciones o calidad de tipo carta (NLQ). Impresión en blanco y negro y color (4 colores – CMYK). Cartucho de impresión independiente de los de color.

- Tecnología: Inyección de Tinta.

- Tipos de tintas: Resinosas secas, orgánicas de solución de alcohol, basadas en pigmento y tinturas o similar.

- Carro ancho (132 caracteres a 10 cpi.)

- Velocidades de Impresión (para tamaño A3):

- Negro:		9 ppm mínimo

- Color:		9 ppm mínimo

- Resolución Gráfica

- Negro		600x600 dpi mínima

- Color		1200x600 dpi mínima

- Bandeja de alimentación: 100 páginas mínimo de 80 gr/m².

- El juego de caracteres que imprima debe ser ASCII extendido.

- Deberá poseer facilidades para impresión de gráficos en alta definición.

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas.(tanto en papel blanco alisado como transparencias), para los tamaños A4; Oficio y Super B3/Doble carta.

FUNCIÓN ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño de documento: 215 x 356 mm (Oficio).

- Resolución Óptica: 1200x2400 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- 24 bits para color (millones de colores) como mínimo.

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento: Oficio

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 8 ppm (blanco y negro) y 5 ppm (color) para tamaño A4.

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA (OPCIONAL)

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

- Tarjeta Secure Digital (SD)

- MultiMediaCard (MMC)

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior.

- Interfaz de red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45)

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1 o superior.

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) el juego de insumos necesarios para su funcionamiento (cartuchos de tinta negra y color).

- Se proveerá adicionalmente una cantidad de 2 juegos de insumos.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Modelo de referencia: Impresora de formato ancho HP Officejet 7612 e-Todo en Uno (G1X85A).

RENGLON Nº 18

Cantidad: 4

### Impresora Electrofotográfica de Mediano Volumen - Código ETAP: PR-013 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Deberán imprimir no menos de 32 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana complejidad, que permita imprimir en hoja cortada, tanto en orientación normal como apaisada comandada por hardware, tanto en papel blanco alisado como transparencias.

- Productividad de por lo menos (indicar una alternativa): 30.000 impresiones mensuales.

- Permitirá la impresión de textos, imágenes y gráficos en la misma hoja.

- Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior.

- Será de tecnología electrofotográfica.

- Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi (puntos por pulgada) debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi (puntos por pulgada).

- Tendrá 1 (UN) depósito (estándar, es decir estar incluido en el precio) de tamaño Oficio de papel de entrada de no menos de 500 hojas cortadas de 80 gr/m2.

- Se aceptará que el equipo contenga 2 (DOS) o más depósitos que sumen la misma cantidad especificada, debiendo quedar éstos incluidos dentro del precio como depósitos estándar.

- Tendrá una capacidad de memoria de 32 MB (mínimo).

- Deberá permitir la impresión en hojas sueltas tanto en papel blanco alisado como transparencias.

CONECTIVIDAD

- Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

- Interfaz USB 2.0 o superior.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura, el 50% de la productividad mensual solicitada durante 1 mes.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Segunda bandeja de alimentación.

- Impresión Doble Faz.

- Modelo de referencia: HP Laserjet Pro M402dn (C5F94A)

RENGLON Nº 19

Cantidad: 3

MARCO TACTIL

USB infrarrojo, vidrio templado uso masivo, 23”, que convierta la TV o monitor en una pantalla táctil.

Multitouch hasta 6 toques simultáneos.

Conexión USB 2.0

Compatible con Windows desde XP a Win10, MAC OS Linux y Android.

RENGLON Nº 20

Cantidad: 7

### Monitor TFT / LCD /LED para diseño gráfico (20” o más) - Código ETAP: MN-007 (versión 21.0)

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal NO inferior a 23".

- Relación de aspecto Ampliado o WideScreen (16:9 o 16:10)

- Interfaz de conexión dvi tipo I (analógico y digital)

- Interfaz de conexión adicional a monitor: Analógica RGB-DB15

- Resolución máxima Nativa será 1920x1200 o superior.

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 300 cd/m2.

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

RENGLON Nº 21

Cantidad: 6

### Unidad de Energía Ininterrumpida para Estaciones de Trabajo - Código ETAP: UPS-001 (versión 21.0)

CARACTERÍSTICAS:

Las Unidades de Potencia Ininterrumpida (UPS) deberán contar con:

- Rango de Potencia: 1200 VA.

- Autonomía: no menor a 5 minutos a plena carga.

- Tensión de entrada: 200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

- Tensión de salida: 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

- Frecuencia de salida en línea: sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

- Forma de onda de salida: Senoidal o cuasi-senoidal.

- Eficiencia mayor al 85 % a plena carga (para disminuir la disipación de calor).

- Tomas de salida mínimas: 4. Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

- Gabinete con conexión a tierra.

- Indicación luminosa de encendido (on/off), señalización de pérdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

- Totalmente protegidas contra sobrecarga y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

- Baterías herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

- Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo.

- Deberá ser de alguna de las siguientes tecnologías: Indistintamente, de Doble Conversión, de Conversión Simple, o de Línea Interactiva.

RENGLON Nº 22

Cantidad: 4

### Conmutador Ethernet de Borde (Acceso/Distribución) Administrable - Código ETAP: LAN-017 (versión 21.0)

Concentrador Switch Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet con conexión a backbone de 1 ó 10 Gigabit Ethernet con las siguientes características:

  - Switch concentrador para conmutación de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de capa 2 y 3 (network layer 2 y 3).

  - Deberá incluir los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”.

  - Compatibilidad mínima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae).

  - Cada unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados en formato papel o mediante medios de almacenamiento digitales.

  - Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional.

CONECTIVIDAD

  - Tipo y cantidad mínima de ports de entrada/concentración: 24 puertos tipo Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45).

- En caso de que el acceso a la interfaz física de cualquiera de los puertos sea implementada mediante transceptores enchufables, los mismos deberán ser del tipo GBIC, mini-GBIC/SFP o similar.

- Todos los puertos de cobre 10/100/1000BaseT deberán soportar la característica Auto-MDIX, es decir el conector deberá ajustar automáticamente su funcionamiento sin importar si se enchufa un cable directo o uno cruzado.

- Para modo full dúplex los puertos deberán soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

- La funcionalidad PoE para los puertos de cobre (RJ45) deberá ser concurrente, es decir, el equipo deberá ser capaz de alimentar la totalidad de los puertos solicitados de manera simultánea, aun cuando para cumplir con este requerimiento se deba agregar fuentes de alimentación adicionales o de mayor potencia.

- Ports de uplink/salida: tipo de puerto 1 GigaBase-T (RJ45) o superior, cantidad mínima 1.

RENDIMIENTO

  - Soporte de al menos 4000 address MAC de red por stack de switches.

  - Deberá tener una capacidad de conmutación de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos están funcionando en modo full-dúplex. Para los cálculos se considerará que cada puerto Gigabit Ethernet requiere un ancho de banda de 2 Gbps.

FUNCIONALIDADES DE CAPA 2 y 3

- Capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en cualquier puerto según IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignación por port y address MAC.

- El número de Virtual LANs a soportar deberá ser igual o superior a 512.

- Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

- Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

- Soporte de Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1w.

- Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol según IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de convergencia en entornos VLAN.

- Soporte de ruteo estático.

- Soporte de “Router Information Protocol”, RIPv1, RIPv2.

- Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (“Open Shortest Path First”).

- Soporte de multidifusión mediante protocolo IGMPv2 o superior (“Internet Group Management Protocol”) de acuerdo al RFC-2236, y soporte de PIM (“Protocol Independent Multicast”) en modos “sparse” (SM) y “dense” (DM).

MANEJO DE QoS (Calidad de Servicio):

- Deberá poseer al menos 4 colas de priorización de tráfico por puerto, y al menos una de las colas deberá tener prioridad absoluta en la conmutación de su tráfico por sobre todas las demás, esto es, mientras esta cola tenga tráfico en espera, no podrá procesarse ninguna otra cola.

- Permitirá el manejo de políticas de QoS con criterios asignables sobre layer 2 y 3 (mínimo).

- Deberá soportar IEEE 802.1p/Q para clasificación y priorización de tráfico, IP ToS y DiffServ.

SEGURIDAD DE ACCESO

- Soporte de autenticación IEEE 802.1x

- Soporte de autenticación múltiple (multi-host) IEEE 802.1x

- Soporte de administración encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

- Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 3 (mínimo).

ADMINISTRACIÓN

  - Agente SNMP según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213.

  - Se deberán proveer en un medio extraíble todos los bloques de información de management (MIBs) necesarios.

  - Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

  - Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). El sistema deberá permitir actualizaciones de software en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

  - Servicio de configuración por medio de consola remota Telnet según RFCs 854/855 sobre transporte TCP/IP según RFCs 793/791.

  - Modelo de referencia: Switch Gigabit de 24 Puertos con 4 ranuras SFP Combo (TL-SG2424).

RENGLON Nº 23

Cantidad: 3

Proyector Multimedia con Pantalla y Soporte

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Proyector multimedia compacto y portátil con las siguientes características:

- Duración de lámpara: 4000 horas mínimo.

- Luminosidad: 3000 lúmenes o superior.

- Contraste: 10.000:1 o superior.

- Resolución: SVGA 800 x 600 o superior.

- Zoom y foco manual.

- Función de Zoom digital.

- Modos de proyección predefinidos: Cine, SRGB Normal, Presentación y reunión, TV compatible.

- Señal de video compatible: NTSC, NTSC4 .43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL 60, SECAM.

- Entradas: PC, Videos (VHS, SVHS y Digital) Audio Estéreo y puerto USB.

- Función de Autoconfiguración: Método de proyección frontal, posterior/inversa y del techo.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, control remoto, cables de alimentación eléctrica, maletín de transporte y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento y portabilidad del equipo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA Y SOPORTE:

Estructura de material ligero y de alta resistencia.

Pie de apoyo en forma de trípode y manija de transporte

Pantalla retráctil de 1,80 x 1,80 mts., con carcaza para guarda y protección.

Fondo blanco mate.

Modelo de referencia: Epson PowerLite S18+.

RENGLON  Nº 24

Cantidad: 2

Proyector transmisión 3 en 1.

Proyector 2700 Lumens Xga HDMI Vga USB, pixel 786.432 puntos (1024x786)

Distancia de proyección 30” a 300” (0.89 a 9.12 m)

Zoom: Wide 30” a 300” (1.07 a 10.95 m) Zoom: Tele

USB: 3 en 1 Transmisión de Audio y control de presentación.

RENGLON Nº 25

Cantidad: 3

### Router inalámbrico para pequeñas oficinas- Código ETAP: LAN-013 (versión 21.0)

Router de acceso inalámbrico a la red (WLAN) con las siguientes características:

# CARACTERISTICAS DE LA INTERFAZ DE AIRE (WAN - WIFI):

- Compatibilidad con: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g y IEEE 802.11b

- Interfaz de aire: DSSS (IEEE 802.11b/g) y OFDM (IEEE 802.11g/n)

- Frecuencia de operación: 2.4 ó 5 GHz, a 20 ó 40 MHz por canal.

- Velocidad de transmisión (máx):

- Fallback automático a 11 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11b.

- Fallback automático a 54 Mbps para compatibilidad con IEEE 802.11g.

- Para el estándar IEEE 802.11n, deberá garantizar un ancho de banda de 300 Mbps o más.

- Antena: Debe estar incluida y debe poseer al menos dos elementos y ser apta para funcionar en los rangos de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz.

- Estándares de seguridad soportados:

- IEEE 802.11i para Acceso Wi-Fi Protegido WPA y WPA2 (seguridad en WLAN).

- Protocolos de autenticación extensibles (EAP)

- IEEE 802.1X para autenticación basada en el usuario.

- Estándares de encripción:

- Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP) para encripción WPA.

- Estándar de Encripción Avanzada (AES) para encripción WPA2

- Debe soportar claves de acceso WEP IEEE 802.11 de 40 y 128 bits de longitud.

- La interfaz de aire debe soportar mínimamente:

  - asignación de número IP estático.

  - asignación de número IP dinámico mediante DHCP server incorporado.

  - Bloqueo de conexiones de aire ya sea mediante MAC address o número IP, configurable para cada conexión.

  - Protocolo PPPoE (Point To Point over Ethernet).

# CARACTERÍSTICAS DE LAS INTERFACES DE CABLE (WIRED LAN) :

- Puertos LAN: Puertos Ethernet 10/100/1000BaseT en una cantidad de al menos 4 ports RJ45

- Debe soportar asignación estática/dinámica de direcciones IP (DHCP client/server).

# FUNCIONALIDAD COMO ROUTER:

- Debe soportar filtrado de paquetes por MAC Address

- Almacenamiento de la configuración en memoria Flash ó NVRAM. La configuración deberá permanecer invariable ante caídas en la alimentación eléctrica ó cambios en la configuración de módulos.

- Capacidad de cargar o descargar configuraciones en forma remota por medio de protocolo FTP según RFC 959, TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor) o Web (HTTP). El sistema deberá permitir actualizaciones de configuraciones en línea sin necesidad de interrumpir su funcionamiento.

# ADICIONALES:

- Servicio de configuración por medio de consola WEB utilizando protocolo HTTP.

- Cada unidad deberá ser entregada con 1 (un) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM,

- Los equipos deberán ser alimentados de 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional

RENGLON Nº 26

Cantidad: 2

### ROUTER CON BALANCEO DE CARGA

CARACTERÍSTICAS:

- Estándares soportados: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab.

- Protocolos cubiertos: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP.

- Puertos requeridos: 1 Puerto Fijo WAN Gigabit; 3 Puertos Intercambiables WAN/LAN Gigabit; 1 Puerto Fijo LAN/DMZ Gigabit; 1 Puerto de Consola (RJ-45 o RS232).

- Deberá incorporar botón de reset.

- Fuente de alimentación interna universal AC100-240V~ 50/60Hz.

- Memorias Flash/DRAM: 8MB/128MB (DDR2) o superior.

- Indicadores LED de encendido y actividad de los puertos incorporados.

- Para montaje en rack estándar de 19 pulgadas con todos su accesorios provistos.

- Rendimiento promedio de al menos 120000 sesiones concurrentes con una velocidad de transporte de datos de 350Mbps.

- Proveer funciones de DHCP Server; Reserva DHCP; configuración de puertos, puerto espejo, control de tasa de transferencia, puertos VLAN.

- Tipos de conexión WAN soportados: IP Dinámica, IP Estática IP, PPPoE, PPTP, L2TP.

- Deberá soportar balanceo de carga inteligente; políticas de ruteo; protocolos de enlace; Link Backup; detección de estado en línea.

- Funciones de NAT: one-to-one; multi-nets; virtual server; DMZ host; port triggering, UPnP; FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG.

- Capacidades de ruteo estático y dinámico.

- Modos de operación: NAT, no-NAT, ruteo clásico.

- Facilidades para control de tráfico.

- Firewall con funciones de inspección ARP; defensa de ataques desde WAN; filtrados varios (MAC, URL/palabras clave, contenido web, etc.); control de aplicaciones (P2P, Multimedia Web, Protocolos, Bloqueo de Proxys, etc.).

- Administración remota basada en Web, CLI y/o Telnet; posibilidad de importar/exportar configuración.

- Deberán suministrarse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la red de datos o CPU, cables de alimentación eléctrica y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Modelo de referencia: TP-LINK Router de Banda Ancha gigabit con balance de carga TL-ER5120

RENGLON Nº 27

Cantidad: 3

### Dispositivo de almacenamiento en Red (NAS)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Dispositivo compacto para almacenamiento, procesamiento e intercambio de datos en red.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- 1.4 GHz o rendimiento superior.

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d. Del tipo “Dual core” (2 núcleos) o superior.

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo DDR3 o rendimiento superior.

- Capacidad: 1 GB como mínimo.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- Doble puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45).

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 o superior, al menos 1 puerto.

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo: Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos 2 discos.

- Configuraciones RAID soportadas: Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Deberán poseer un tamaño de búfer no inferior a 64 Mb.

- Configuración del almacenamiento interno:

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos: RAID 1 (Mirroring)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a 2 TB, implementada con capacidades por unidad no inferior a 2 TB.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

SISTEMA OPERATIVO

- Preferentemente basado en Sistema Operativo Linux.

- Soporte para sistema de archivos ext3, FAT32, NTFS, etc.

- Soporte TCP/IP, CIFS/SMB, NFS v2/v3, AFP 3.1, HTTP/HTTP, DDNS, NTP, FTP, LLTD, PnP-X, UPnP AV, WebDAV.

- Modelo de referencia: NAS para oficinas pequeñas QNAP TS-231+

APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso.

En el precio unitario, deberán estar incluidos los gastos por todo concepto (envío, flete, IVA, etc.).

Calidad exigida: los productos ofertados deberán cumplir calidades exigidas en las especificaciones técnicas.

Ofertas variantes: se admiten conforme lo establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Ofertas parciales: No se admiten, conforme lo establecido en el Artículo 5º del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Adjudicación: por renglón.-

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que el organismo será el primer usuario de los equipos desde que estos salieron de la fabrica).

2) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.

3) Todos los equipos PC y servidores deberán operar con una alimentación 220 VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin transformador externo 110/220.

4) Para las impresoras se aceptará circuito de doble aislación y/o doble protección así como también fuente de alimentación externa.

5) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

6) La recepción final de los equipos se hará según lo estipulado en las condiciones particulares de la contratación.

Pruebas y Comprobaciones.-

1) El oferente deberá poner a disposición del Organismo, cuando este lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance.

2) Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte del Organismo y se realizarán de acuerdo a un reglamento que se adjuntará a la notificación a la Empresa para la presentación del equipo. El material necesario para la misma será facilitado sin cargo por el Oferente.

3) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre el Organismo y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte del Organismo.

Software de base y aplicativos para equipos PC.-

1) El sistema operativo de los equipos PC y servidores será entregado preinstalado, debiendo el adjudicatario proveer la/s licencia/s de uso correspondientes, su manual original y su Certificado de Autenticidad (COA).

2) La Garantía de Buen Funcionamiento y Servicio Técnico deberá incluir, para el caso de servidores, al software de base y aplicativos solicitados y comprenderá asistencia técnica para configuraciones, back-ups de archivos, formateado de discos, instalación y customización de patches, habilitación de permisos de usuarios, implementación de políticas de seguridad y todo otro servicio profesional referido al normal funcionamiento del software instalado.

Problemática del Año 2000.-

1) El equipamiento provisto será full compatible Año 2000 tanto para el hardware, software de base y/o aplicativos, para ello los proveedores deberán garantizar la compatibilidad de los mismos, a cuyo fin, se considerará que un equipo es full compatible Año 2000 si cumple todas y cada una de las siguientes condiciones:

♣ Ninguna fecha corriente causará interrupción en la operación, considerándose como tal la fecha del día en que se opera el equipo o producto;

♣ El funcionamiento que se basa en fechas, deberá ser coherente con respecto a fechas anteriores, durante o posteriores al año 2000;

♣ El reconocimiento de todos los años bisiesto;

♣ Todas las interfaces (datos intercambiados entre equipos) o almacenamientos de datos que incluyan fechas, deberán especificar el siglo o centuria, en forma explícita o a través de algoritmos o reglas de inferencia que no presenten ambigüedad.

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1°.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la adquisición de equipos informáticos para las oficinas del Parque Nacional Lanín.

ARTÍCULO 2°.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en el Departamento de  Administración del Parque Nacional Lanín, Perito Moreno y Elordi de la ciudad de San Martín de los Andes en el horario de 08:00 a 15:00, Tel: 02972- 427233 interno 107.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda

los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativoy/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la

incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 5º.- OFERTAS VARIANTES – PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección se admitirán ofertas alternativas o variantes que igualen o superen las especificaciones técnicas indicadas. No se aceptarán ofertas parciales. Todo ello, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PRIVADA Nº: 19/2016

Adquisición de equipos informáticos para las oficinas del Parque Nacional Lanín.

Fecha de apertura: 29 de Noviembre del 2016, hora: 12:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, sito en la calle Perito Moreno y Elordi de la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 7º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando la misma sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016.

7.- Folletos: El oferente deberá presentar folletos explicativos de los bienes ofertados, de los cuales surjan las características de los mismos.

8.- Marca y modelo: el oferente deberá denunciar la marca y modelo de los productos ofertados.

9.- Garantía de los bienes: los bienes ofertados deberán contar con una garantía mínima de UN (1) años desde la entrega, por los desperfectos que pudieran contener o surgir de la normal utilización de los bienes.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará en el Departamento de Administración del Parque Nacional Lanín, sito en la calle Perito Moreno y Elordi de la ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 9º.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda); inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 11.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará por renglón, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016

ARTÍCULO 12.- LUGAR, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

Las entregas de los bienes requeridos deberán realizarse en un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

Los bienes deberán ser entregados en cajas originales de los productos ofertados.

Dichas entregas deberán efectuarse en la Intendencia del Parque Nacional Lanín, sito en la calle P. Moreno 1027, San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, en el Departamento de Informática.

Será requisito indispensable que el adjudicatario, previo al envío de la mercadería, se comunique con el Sector mencionado en el párrafo precedente, al teléfono: 02972 – 427233 int. 105 / 107, con la finalidad de coordinar el día y hora de entrega.

ARTÍCULO 13.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN:

La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional, quien procederá, previamente, a la confrontación de los bienes con las especificaciones del pliego y la presentada por el adjudicatario en su oferta. Se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre el contrato, procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

La conformidad se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, el que comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega de los elementos.

En caso de verificarse faltantes en las cantidades y/o servicios la Comisión de Recepción está facultada a intimar al proveedor para la entrega de los mismos en el plazo de (TRES) 3 días hábiles.

En el caso en que se verificara que los bienes no cumplen con lo solicitado deberá rechazar los elementos e intimar al proveedor a reemplazarlos por los elementos conforme al pliego dentro del plazo de TRES (3) días hábiles.

En caso que el proveedor no retire los bienes rechazados en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, se hará efectivo el apercibimiento previsto en el Artículo 88 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016 y en el Artículo 44 del PByCG, sin perjuicio de la subsistencia de la obligaciones del proveedor respecto de la entrega de los bienes, conforme lo establecido en la Orden de Compra y el presente PByCP, así como de las penalidades que le correspondieren.

ARTÍCULO 14.- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá ser presentada en el Departamento Administración del Parque Nacional Lanín sito en la calle Perito Moreno y Elordi de la ciudad de San Martín de los Andes en el horario de 08:00 a 15:00.

Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

ARTÍCULO 15.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, deberán requerir los respectivos formularios para tramitar el mencionado alta, previo a la adjudicación. Una vez cumplimentados los mismos serán entregados en la INTENDENCIA DEL PARQUE NACIONAL LANÍN (Departamento de Administración), quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 16.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.