PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PRIVADA: Nº21/2016.-

EXPEDIENTE: Nº6848/2016.-

OBJETO: Mantenimiento y reparación de la instalación sanitaria, eléctrica, revestimientos en sanitarios y cocina, en casa de huéspedes, Villa Futalaufquen.-

FECHA DE APERTURA: 02 de DICIEMBRE de 2016 Hora: 11:00 Hs

LUGAR: En el Departamento de Administración del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut.-

CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: Departamento de Administración del Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen,  Provincia del Chubut (CP 9.201), Tel. (02945) 471020 interno 19, e-mail: dleva@apn.gov.ar, en el horario de 08,00 a 15,00 horas.-

VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Jurisdicción o entidad contratante: ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES |
| --- |
| Denominación de la UOC: UOC-IN: 74004 Departamento de Administración |
| Domicilio: Intendencia Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut (C.P. 9201) |
| Correo electrónico: dleva@apn.gov.ar |
| Tel/Fax: (02945) – 471020, interno 19 (fax 18) |
| Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PRIVADA | Nº 21 | Ejercicio: 2016 |
| Clase/causal del procedimiento: De etapa única nacional |
| Modalidad: Sin modalidad. |
| Nº de expediente: CUDAP: EXP-PNA: 6848 | Ejercicio: 2016 |
| Rubro: (45) Mantenimiento, reparación y limpieza. |
| Objeto: Mantenimiento y reparación de la instalación sanitaria, eléctrica, revestimientos en sanitarios y cocina, en casa de huéspedes, Villa Futalaufquen.- |
| Plazo de duración del contrato: ---------------------- |
| Opción a prórroga: --------------------------------------- |
| COMUNICACIONES E IMPUGNACIONES: Se informa que serán válidas las comunicaciones e impugnaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en el Departamento de Administración, ubicado en la Intendencia Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut (E-mail: dleva@apn.gov.ar ). |
| NOTIFICACIONES: Las notificaciones que realice el Organismo se podrán efectuar válida e indistintamente por cualquiera de los medios establecidos por el Art. 07 del Reglamento aprobado por el Dto. Nº 1030/16, incluido el previsto en el inciso h) de dicha norma, es decir, mediante la difusión en el sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar). |

#### RETIRO Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración, ubicado en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, días hábiles en el horario de 8:00 a 15:00 horas (Tel/fax: (02945) - 471020, interno 19, email: dleva@apn.gov.ar) O en el sitio web de la O.N.C www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso Directo “Contrataciones Vigentes”. | Hasta el día 01 del mes de DICIEMBRE del año 2016, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.- |
| Costo del pliego: Sin costo.- |

PLAZO PARA EFECTUAR CONSULTAS AL PLIEGO

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Las consultas al pliego deberán efectuarse por escrito en el Departamento de de Administración, ubicado en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, días hábiles en el horario de 8:00 a 15:00 horas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. | Hasta el día 01 del mes de DICIEMBRE del año 2016, en el horario de 08:00 a 15:00 hs.- |

PLAZO PARA COMUNICAR CIRCULARES

| Tipo de circular | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Aclaratoria: El Organismo podrá emitir circulares aclaratorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 30 del mes de NOVIEMBRE del año 2016.- |
| Modificatoria: El Organismo podrá emitir circulares modificatorias, de oficio o como respuesta a consultas. | Hasta el día 01 del mes de DICIEMBRE del año 2016.- |

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración, ubicado en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, días hábiles en el horario de 8:00 a 15:00 horas (Tel/fax: (02945) – 471020, interno 19, email: dleva@apn.gov.ar). | Hasta las 10:30 hs. del día 02 del mes de DICIEMBRE del año 2016. |

#### ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| En el Departamento de Administración, ubicado en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, días hábiles en el horario de 8:00 a 15:00 horas (Tel/fax: (02945) – 471020, interno 19, email: dleva@apn.gov.ar). | El día 02 del mes de DICIEMBRE del año 2016, a las 11:00 hs. |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: |
| --- |
| Nº Renglón | Nº Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|  | IPP | Clase | Item |  |  |  |
| 1 | 331 | 2449 | 2 | REPOSICIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA, ELÉCTRICA, REVESTIMIENTOS EN SANITARIOS Y COCINA, MAS LA CONSTRUCCIÓN DE UN FOGÓN PARRILLA EN COCHERA DE CASA DE HUÉSPEDES, VILLA FUTALAUFQUEN. | SERV | 1 |

APLICABLE A TODOS LOS RENGLONES

Todos los bienes deben ser nuevos, sin uso.

Tolerancia: No se admite.-

Muestra patrón/Muestra/Visita: No aplicable.

Ofertas variantes: No se admiten.

Ofertas parciales: No se admiten.

Adjudicación: Por renglón.

CONSIDERACIONES GENERALES

- VISITA Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR:

Los oferentes deberán visitar el lugar de la obra, y verificar los trabajos a realizar, no haciéndose cargo la Repartición por errores u omisiones en el Pliego de Especificaciones Técnicas o planos y planillas que forman parte de la documentación del presente Llamado a Licitación.

- SEGURO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, IMPOSITIVA Y PROVISIONAL:

El adjudicatario deberá tener asegurado al personal que realice los trabajos en una Compañía de Seguros reconocida, por el término de duración establecido en el presente pliego, debiendo presentar los comprobantes correspondientes a la Intendencia antes de comenzar.

De la misma forma deberá cumplir con las normas impositivas y previsionales.

- PLAZO PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

El adjudicatario de los trabajos tendrá un plazo de TREINTA (30) días corridos para ejecutarlos, a contar desde la fecha de la firma del “Acta de Iniciación” la cual será confeccionada dentro del plazo establecido en el “Pliego de Condiciones Generales” y con posterioridad a la firma del Contrato respectivo.

- MEDIDAS DE SEGURIDAD:

El adjudicatario deberá tomar todas las medidas preventivas al respecto de la seguridad de las personas que trabajan como así también de los inmuebles, su estructura, accesorios y bienes muebles

- LIMPIEZA DE OBRA:

La obra deberá ser entregada libre de todo tipo de escombros o suciedad producto de los trabajos realizados, debiendo ser retirados del lugar.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTÍCULO 1º: ACLARACIONES: Queda establecido, sin admitir prueba en contrario, que el Contratista por haberse presentado al concurso de precios, se ha informado y conoce los siguientes supuestos:

Todas las condiciones y circunstancias previstas en el Pliego de Condiciones que rige la presente contratación, componen e inciden en el precio ofertado, a saber:

- La situación laboral imperante en la zona de implantación de la obra y las disponibilidades de insumos, maquinarias y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos.

- Toda otra circunstancia, no enunciada específicamente en el presente pliego de condiciones, relacionada con el trabajo en sí, los costos previstos, el mantenimiento de las obras hasta su recepción definitiva, la que se efectuará sujeta a la perfecta terminación de la totalidad de los rubros de obra.

En consecuencia se considera que el Contratista, ha fijado su precio sobre la base de los factores antes mencionados y que éste será la compensación total por la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta realización de las tareas contratadas, incluyendo el transporte y manipuleo de  materiales e insumo, el traslado  del personal hacia y desde la obra, como así también toda otra operación requerida para dar terminación a los trabajos, con ajuste a las especificaciones técnicas y reglas del arte.

ARTICULO 2º: DE LA INSPECCION TECNICA: Se entenderá por “Inspección Técnica”, al Jefe del Depto. de Infraestructura y Obras encargado de la supervisión fiscalización y Certificación de los trabajos.

ARTICULO 3º: UBICACION DE LA OBRA: La  Vivienda a reacondicionar se encuentra ubicada en villa Futalaufquen, Parque Nacional Los Alerces, a 50 kilómetros de la ciudad de Esquel.

ARTICULO 4º: RETIRO DE ARTEFACTOS:

Se procederá a retirar del Local Cocina:

  - La mesada existente para ser remplazada por una de acero inoxidable con respaldo sanitario.

Se procederá a retirar de los 2  Locales Baño y el sanitario de servicio:

  - Los artefactos, el botiquín y la bañera.

Se procederá a retirar del local Lavadero:

  - La pileta de lavar de hormigón existente.

  - El termotanque a gas para ser reubicado en el nuevo lavadero.

ARTICULO 5º: DEMOLICIONES:

Se procederá a demoler en el Local Cocina:

  - El azulejado y el revoque bajo revestimiento de las 4 paredes

Se procederá a demoler del lavadero:

  - El azulejado y el revoque.

  - La pileta de lavar de hormigón.

Se procederá a demoler de los  locales baño y el sanitario de servicio:

  - El azulejado y el revoque  de las 4 paredes.

Se procederá a demoler en la cochera:

  - 1 Tabique de madera.

  - Piso de piedra laja de unos 6 m2 aprox.

ARTÍCULO 6º: INSTALACION CLOACAL

a)   En el Local Cocina:

  - Para el desagüe de la Pileta de cocina, se colocara un sifón Ø50 y su consiguiente conexión al desagüe existente.

b)   En los Locales Baño:

  - Se colocará un nuevo asiento para la descarga del inodoro.

  - Se colocara en las descargas de ducha un nuevo receptáculo del diámetro existente.

  - Se colocaran nuevas conexiones de descarga de los artefactos hasta la existente (lavabo, bidet).

c)   En el local sanitario de servicio:

  - La descarga del lavarropas se construirá nueva hasta la existente en caño de polipropileno con acoplamiento o ‘ring de doble labio o similar Ø50.

ARTÍCULO 7º: PISOS

- En los locales baño: se colocara piso mosaico granítico o similar al existente donde se removerán las bañeras para el emplazamiento de la nueva ducha y su respectivo zócalo.

- En la cochera se construirá un piso de piedra laja donde se emplazara el nuevo fogón, sobre elevado unos 10cm sobre el nivel de piso existente terminado.

ARTÍCULO 8º: ZOCALOS:

a)   Se colocaran zócalos de piedra laja cortada tipo bastón  en el fogón de cochera hasta unos 60 cm de altura aprox.

ARTÍCULO 9º: REVOQUES

- Se ejecutarán aprox. 25 m2 de revoque grueso hidrófugo hasta la altura de cielorraso  en 4 paredes de la cocina.

- Se ejecutarán aprox. 50 m2 de revoque grueso hidrófugo bajo revestimiento en los 2 baños y el sanitario de servicio hasta la altura del antiguo revestimiento o hasta donde el revoque se vio afectado por la humedad y se encuentre flojo, continuando con revoque fino hasta el cielorraso.

ARTICULO 10º: REVESTIMIENTOS:

    - Locales Baño:

  - Se colocarán desde el piso hasta la altura del antiguo revestimiento, aproximadamente 35 m2 de revestimiento de cerámico 25x25 o similar de primera marca terminación brillante a junta recta, empastinado al tono  y asentado con adhesivo impermeable. Sobre la ultima lineal de cerámicos se colocar un listel de terminación  o similar a tono del ceramico.

  - Se revestirá con similar cerámico el cordón que conformará el receptáculo de la ducha.

  - En forma perimetral a la altura del lavatorio se colocará una guarda en combinación con el cerámico a colocar, empastinado al tono y asentado con adhesivo impermeable.

    - Local Cocina:

  - Se colocarán en la pared detrás de la mesada paredes desde el zócalo del piso existente hasta h: 2,00m aproximadamente 20 m2 de revestimiento de cerámico 25x25 o similar primera marca terminación brillante  color a definir en obra a junta recta, empastinado  al tono y asentado con adhesivo impermeable. Sobre la ultima lineal de cerámicos se colocar un listel de terminación o similar a tono del cerámico.

  - Con el mismo cerámico se revestirán los muretes de apoyo de la mesada

  - En forma perimetral a media altura desde la mesada se colocará una guarda a definir en obra, empastinado al tono y asentado con adhesivo impermeable.

  - Local Lavatorio:

  - Se colocaran desde el piso hasta la altura del antiguo revestimiento aprox. 8 m2 de revestimiento cerámico 25x25 o similar de primera marca terminación brillante a junta recta y empastinado al tono asentado con adhesivo impermeable. Sobre la última lineal de cerámicos se colocar un listel de terminación borde semicircular  o similar, a tono del cerámico.

  - En forma perimetral se colocara a la altura del lavabo una guarda de 7 cm x 30 cm en combinación con el cerámico a colocar empastinado al tono y asentado con adhesivo impermeable.

  - Local sanitario de servicio:

  - Se colocaran desde el piso hasta la altura del antiguo revestimiento aprox. 12 m2 de revestimiento cerámico 25x25 o similar de primera marca terminación brillante a junta recta y empastinado al tono asentado con adhesivo impermeable. Sobre la ultima lineal de cerámicos se colocar un listel de terminación o similar a tono del cerámico.

ARTICULO 11º: CIELORRASOS:

  - Tanto en la cocina, lavadero, sanitario de servicio y los 2 baños se procederá a repintar los cielorrasos con pintura igual o similar a la existente así como también su tratamiento previo ya sea lijado o reemplazo de piezas deterioradas por iguales a las existentes.

ARTÍCULO 12º: INSTALACION SANITARIA:

- Entrada y Distribución de agua:

- Desde la cañería de descarga de la casilla del Tanque a construir, Con un tanque de reserva con capacidad para 1500lts, (ver adjuntos planos N°5 al N°8),  tricapa o similar provisto con flotante de alta presión de 1” de diámetro , en forma subterránea, hasta llegar al entretecho del baño utilizando cañería de polipropileno de 2” de diámetro, A esta cañería en pared se le intercalara una llave de paso tipo esférica de bronce de ¼ de vuelta

- Desde el entretecho con cañería de polipropileno tipo termofusión, a través de un colector se distribuirá en circuitos diferentes, a los 2 baños, sanitario de servicio, lavadero y cocina. Desde el colector se instalara una bomba presurizadora individual para cada salida, primera marca y desde las bombas salida de cañería Ø 3/4” hasta los artefactos.

- Baños: Se proveerán e instalarán los siguientes artefactos, griferías y accesorios (computados por local.)

- 1 Inodoro largo primera marca para depósito de apoyar.

- 1 Depósito de apoyar primera marca.

- 1 Asiento con tapa de madera laqueada color blanco

- 1 Lavatorio primera marca con columna.

- 1 bidet primera marca.

- 1 Grifería para lavatorio primera marca tipo H3 urbano.

- 1 Grifería para bidet primera marca tipo H3 urbano.

- 1 Grifería para ducha  primera marca tipo H3 urbano, con transferencia.

- 1 Portarrollo de embutir 15x15, primera marca  línea urbano.

- 1 Jabonera de embutir con asa 15x15 primera marca tipo urbano.

- 1 Jabonera de embutir 7,5x15 en lavatorio primera marca tipo  urbano

- 1 Toallero Integral de embutir primera marca tipo urbano.

- 1 Portavaso Cepillero de embutir en lavatorio primera marca tipo urbano.

- 2 Perchas de embutir simples primera marca tipo urbano

- 1 Botiquín de colgar  de 60x60 cms, de madera laqueada con un espejo. Primera marca tipo urbano.

- Cocina:

- Se colocara la mesada de acero inoxidable de medida igual a la existente con respaldo sanitario.

- Se reinstalara la mesada de acero inoxidable sobre los muretes de mampostería existentes revocados y revestidos en cerámico nuevos.

  - Se proveerá e instalará una grifería de cocina primera marca tipo  H3 urbano.

- Lavadero:

  - Se colocara una pileta de lavar de durcelana primera marca  Se proveerá e instalará la grifería  primera marca.

- Sanitario de servicio:

  - Se proveerá e instalara la grifería para el lavarropas solo salida de agua fría.

Nota: Todos los artefactos se conectaran a la red de agua mediante flexibles del tipo mallado de alta presión.

ARTÍCULO 13º: INSTALACION ELECTRICA:

a)  Desarme Instalación Existente: Se deberán desconectar la totalidad de los artefactos existentes con total cuidado de que no sufran roturas, se sacaran todos los cables existentes y se retiraran todas las llaves y tomas corrientes.

b)  Instalación nueva: Los conductores, llaves y tomas corrientes se reemplazaran en su totalidad.

Los conductores tendrán una sección de 2,5 mm2 para la línea de tomas y de 1,5 mm2 para las luces, se colocara un conductor para descarga a tierra, todos los conductores serán bajo normas IRAM e ignífugos.

c)  Colocación de artefactos: Se colocaran nuevamente los artefactos desinstalados a excepción de los que la Administración desee cambiar y proveerá.

d)  Tablero General y secundario: Se reemplazaran las llaves térmicas y disyuntor así como también el cable de alimentación sintenax por otro de mayor diámetro (2x10mm2) se diagramaran circuitos independientes para cada uso.

e) La instalación de puesta a tierra también se remplazara por una nueva con su correspondiente jabalina.

ARTÍCULO 14º: PROVISION E INSTALACION TERMOTANQUE  A GAS:

- En reemplazo de termotanque a gas se proveerá e instalará un termotanque con las mismas  características al existente en caso de que el actual no se encuentre en condiciones de uso normales. Sera de apoyar (En uno de los vértices del local, sobre un tirante de madera de 3”x8”amuarado), de 120 litros alta recuperación, con barra anticorrosiva de magnesio, potencia 1500 watt, con válvula aliviadora de presión, ánodo de magnesio anticorrosivo, con tanque vitrificado y electrosoldado, con aislación especial de lana de vidrio. El mismo será reubicado en el local sanitario de servicio con su respectiva instalación de gas en cañería con materiales de termofusión  marca sigas o similar.

ARTÍCULO 15º: MODIFICACION INSTALACION DE GAS:

- Se modificara la instalación de gas existente que está expuesta y pasa por el tabique de madera que será demolido y donde se emplazara el nuevo fogón/parilla, desde Los garrafones hasta la cocina (la cual alimenta la cocina económica transformada a gas) y el sanitario de servicio donde se reubicara el termotanque. Esta misma se hará en materiales de termofusion Ø1” marca sigas o similar.

ARTÍCULO 16º: FOGON PARRILLA EN COCHERA:

- Se construirá un fogón en/ parrilla  en la cochera, el cual estará compuesto por mampostería de ladrillones de 18 cm de ancho, asentados con cemento de albañilería con tratamiento hidrófugo, revestido en piedra revestido hasta unos 60 cm de altura lo que conformara un zócalo perimetral, La parilla y el brasero se construirán con hierro liso sección circular no inferior a 14mm de diámetro. En el interior de la parrilla se revestirá con ladrilló refractario tipo tejuela asentados en adhesivo refractario. En la parte superior de la chimenea se colocara un sombrero de chapa galvanizada pintado con esmalte color negro satinado. (ver adjuntos planos del N°1 al Nº4)

- La abertura a colocar del lado derecho del fogón en consecuencia con la vereda perimetral  exterior será del tipo pvc. símil madera. De 80 cm de ancho final con un paño fijo vidriado laminado 3+3.

ARTICULO 17º: PINTURA:

- De la calidad de los Trabajos: El Adjudicatario preverá en su presupuesto un trabajo de calidad superior, realizado por mano de obra idónea.

- De la Preparación de los Locales a pintar: Todos los elementos de la habitación son colocados preferentemente en el centro y son cubiertos por una lámina de plástico o tela., también se protegerán los pisos con telas, film de polietileno o cartón.

- Del Acondicionamiento de las Superficies a Pintar: Se eliminarán los revoques flojos, toda la suciedad, grasitud, hongos y pintura descascarada. En caso de que el muro tenga fisuras menores, se aplica retoques de enduido. En caso de ser necesario enduido completo, el mismo es aplicado con llana metálica. Luego de 8 hs. de enduido, se lijan las superficies para nivelación, procediendo posteriormente a la aplicación de enduido con las mismas herramientas, lijando todos los sectores hasta obtener superficies sin asperezas. La eliminación del polvo producido se realiza con cepillo de cerda.

- Del Reacondicionamiento de los Muros: Se eliminaran las partes flojas , se picara el revoque de la superficie y se repondrá con mortero de cemento con hidrófugo

- De la Pintura

- Paredes Revocadas: 2 manos o 3 manos de Pintura Látex acrílica 100% lavable de 1ra. calidad y marca Alba.

- Cielorrasos de madera  y a la cal: 2 manos o 3 manos de Pintura Látex acrílica 100% lavable de 1ra. calidad y marca Alba.

- Fogón parilla: se le dará  un tratamiento a base Bricol ladrillo o similar de acción prolongada. Color natural. Como así también al zócalo de piedra en su perímetro.

| REPARACION Y MANTENIMIENTO CASA DE HUESPEDES-VILLA FUTALAUFQUEN. |
| --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |
| ITEM | DETALLE DE LOS TRABAJOS | PRECIO |
| 1 | DEMOLICIONES |  |
|  | INSTALACION CLOACAL |  |
|  | PISOS Y ZOCALOS |  |
|  | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS |  |
|  | CIELORRASOS |  |
|  | INSTALACION SANITARIA. |  |
|  | INSTALACION ELECTRICA. |  |
|  | PROVICION E INSTALACION TERMOTANQUE A GAS. |  |
|  | MODIFICACION INSTALACION DE GAS |  |
|  | FOGON -PARILLA |  |
|  | PINTURA. |  |
|  | TOTAL |  |

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1º.- OBJETO:

El presente procedimiento de selección tiene por objeto el mantenimiento y reparación de la instalación sanitaria, eléctrica, revestimientos en sanitarios y cocina, en casa de huéspedes, Villa Futalaufquen.-

ARTÍCULO 2º.- CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO:

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, en su carácter de promotor de la presente contratación, constituye domicilio legal en la Avenida Santa Fe Nº 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3º.- VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS:

Cualquier persona podrá tomar vista y/o descargar los pliegos que rigen el presente procedimiento de selección entrando en el sitio web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.argentinacompra.gov.ar).

Asimismo, podrán adquirir y retirar los referidos pliegos en forma personal en el Departamento de Administración, ubicado en  la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, días hábiles en el horario de 8:00 a 15:00 horas.

ARTÍCULO 4º.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Las inscripciones de los proveedores que a la fecha de vigencia de la Disposición ONC Nº 64/2016 estuvieran incorporados en SIPRO serán válidas hasta el momento en que deban actualizar datos o bien por un plazo de SEIS (6) MESES, lo que ocurra primero, momento a partir del cual deberán incorporarse con la nueva metodología utilizando el procedimiento aprobado por esa Disposición.

Los interesados deberán realizar la preinscripción al Sistema de Información de Proveedores accediendo al sitio de Internet de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de pre-inscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la preinscripción.

Al momento de realizar la pre-inscripción los interesados deberán suministrar la información que se detalla en los formularios de pre-inscripción disponibles en COMPR.AR de acuerdo al tipo de personería que corresponda.

Quienes hayan realizado la pre-inscripción suministrando la información correspondiente según el tipo de personería, a los fines de la incorporación en el SIPRO, deberán acompañar la documentación respaldatoria que acredite dicha información.

El Administrador Legitimado del proveedor o bien quien tuviera poder para actuar en su representación, deberá ingresar a la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) con su Clave Fiscal. Allí deberá ingresar en formato digital toda la documentación detallada a continuación, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Para la incorporación, según el tipo de personería deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Personas humanas:

I) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del titular.

II) En caso de acreditar apoderado, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

III) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

IV) Declaración jurada de elegibilidad.

b) Personas jurídicas

I) Contrato social o estatuto, inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público pertinente.

II) Ampliaciones estatutarias y/o actualizaciones, en caso de corresponder, inscriptos en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

III) Última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerente de SRL, inscripta en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

IV) Documento donde conste el último domicilio real inscripto en la Inspección General de Justicia o

Registro Público correspondiente. Se acepta inicio de trámite, siempre que no exceda los SEIS (6) meses desde la fecha de la presentación ante el organismo pertinente.

V) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

VI) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VII) Declaración jurada de elegibilidad.

c) Cooperativas, mutuales y otros

I) Acta de asamblea constitutiva, estatutos u otros y sus actualizaciones.

II) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los socios.

III) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte del Apoderado.

IV) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

V) Declaración jurada de elegibilidad.

d) Uniones transitorias de empresas

I) Contrato constitutivo de la UTE inscripto en la Inspección General de Justicia o Registro Público correspondiente.

II) Instrumento donde conste la designación de representantes legales de la UTE, inscripto en la Inspección

General de Justicia o Registro Público correspondiente.

III) Documento Nacional de Identidad o Pasaporte de los administradores.

IV) En caso de acreditar apoderados, poder suficiente vigente y Documento Nacional de Identidad o

Pasaporte del Apoderado.

V) Declaración jurada de habilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

VI) Declaración jurada de elegibilidad.

La OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES cotejará los datos ingresados por los interesados en los formularios de pre-inscripción con la documentación aportada por aquéllos. Si los datos se corresponden incorporará al proveedor al SIPRO. Caso contrario, podrá requerir enmiendas, subsanaciones o modificaciones durante el proceso de evaluación según lo considere.

Los proveedores inscriptos interesados en participar en procedimientos de selección, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieren variado.

La actualización del domicilio especial, el número de teléfono, el correo electrónico institucional, alternativo y/o del administrador legitimado y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción.

El Administrador Legitimado deberá ingresar en el portal de Tramitación a Distancia (TAD), seleccionar el trámite correspondiente a la Actualización y cargar la documentación respaldatoria de las modificaciones realizadas o que deba renovar a partir de su vencimiento. A los fines de actualizar esta información, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES tomará intervención de la misma forma que en el proceso de incorporación de proveedores.

IMPORTANTE: Cabe aclarar que no constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO); en caso de constatarse tal situación, el oferente será intimado por la unidad operativa de contrataciones que corresponda a subsanar tal omisión, en el término de DOS (2) días hábiles. Si no fuera subsanado tal defecto de la oferta no podrá ser considerada en el presente procedimiento de selección.

Asimismo, los interesados en participar en la presente contratación deberán ajustarse a los procedimientos aprobados por el Anexo registrado en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo el número DI-2016-01712783-APN-ONC#MM, el cual forma parte integrante de la Disposición ONC Nº 64/2016 y constituye el “Manual de procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO”.

ARTÍCULO 5º.- OFERTAS VARIANTES – PARCIALES:

Se deja constancia que en el presente procedimiento de selección No se admitirán ofertas variantes ni parciales, en los términos del Artículo Nº 57 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y el Artículo Nº 16, inc. 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, respectivamente.

ARTÍCULO 6º.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

- Las ofertas deberán estar contenidas en sobres, cajas o paquetes los cuales deberán estar perfectamente cerrados consignando los siguientes datos:

- 1) Tipo y Nº de procedimiento.

- 2) Objeto.

- 3) Día y hora de la Apertura.

- 4) Datos completos del Oferente.

MODELO DE SOBRE DE PRESENTACIÓN:

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

LICITACIÓN PRIVADA Nº: 21/2016

Mantenimiento y reparación de la instalación sanitaria, eléctrica, revestimientos en sanitarios y cocina, en casa de huéspedes, Villa Futalaufquen.-

Fecha de apertura: 02 de Diciembre del 2016, hora: 11:00hs.

- DATOS COMPLETOS DEL OFERENTE

La oferta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, con los recaudos enunciados precedentemente hasta el día y hora fijado para la apertura de las ofertas. A partir de la hora fijada como término para la recepción y apertura de las ofertas no podrá admitirse presentación alguna, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES no se responsabilizará por el posible traspapelo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas.

Asimismo, el Organismo no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar arriba indicado y dentro el plazo establecido. Presentada la oferta no se aceptarán cambios o adicionales en ellas.

ARTÍCULO 7º.- CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE:

El sobre deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los Artículos N° 51 y 58 del Decreto 1030/2016 y el Pliego de Bases y Condiciones Generales, a saber:

1.- La propuesta económica: deberá cotizarse el precio unitario y total de cada Renglón y el precio total de la contratación.

La misma deberá efectuarse en PESOS, moneda de curso legal en la República Argentina.

En razón de revestir la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES carácter de Consumidor Final, los precios deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado.

No serán tenidas en cuenta las propuestas formuladas en otro tipo de moneda que no sea la establecida en el presente Pliego.

2.- La presentación de la garantía de mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. No será obligatoria la presentación cuando la misma sea inferior a PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL ($1.300.000.-).

3.- Formulario de CUIT: constancia de inscripción emitida por AFIP. En caso de ser el Oferente agente de retención, deberá presentar la documentación que lo habilite como tal.

4.- Certificado fiscal para contratar: el oferente deberá presentar la documentación pertinente, conforme Artículo 13, inc. h) ap. 5 del PByCG.

5.- Declaración jurada: de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Nacional.

6.- Inscripción, renovación anual o preinscripción al SIPRO: la presentación de las respectivas constancias deberán ajustarse a los requisitos exigidos en el Articulo Nº 112 del Decreto Nº 1030/2016.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DE SOBRES:

El acto de apertura de sobres se llevará a cabo en el Departamento Administracion del Parque Nacional Los Alerces, sito en Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, en presencia de los funcionarios de la dependencia designados a tal efecto y de todos aquellos interesados que desearen asistir, quienes podrán verificar la existencia, número, y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

ARTÍCULO 9º.- COMISIÓN EVALUADORA:

La Comisión Evaluadora tendrá a su cargo el análisis y evaluación de las Propuestas recibidas, conforme a lo indicado en el presente Pliego, expidiéndose oportunamente sobre las que, ajustadas a éste, resulten ser convenientes a los intereses de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.

Dicha Comisión evaluará la documentación presentada, verificando los antecedentes pertinentes y los informes técnicos emitidos o los que ésta requiera, en base a la metodología establecida en el siguiente Artículo.

Asimismo la Comisión podrá solicitar al oferente mayor información y/o documentación que considere necesarios con la finalidad de ampliar los elementos de juicio dentro de las pautas fijadas en el presente Pliego o a subsanar errores u omisiones.

Ante la negativa o presentación fuera del término que se estipule en la solicitud descripta precedentemente, como así también ante el incumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego, se tendrá por desestimada la oferta, de conformidad con lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/2016.

La Comisión Evaluadora emitirá el dictamen que la normativa exige, el cual proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del acto administrativo pertinente.

ARTÍCULO 10º.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

Se llevará a cabo el análisis pertinente de cada una de las ofertas para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los documentos que rigen el presente procedimiento, a través de la metodología que a continuación se detalla:

- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

Aquella/s oferta/s que no cumpliese/n con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego, quedará/n descalificadas para la continuidad de dicho proceso respecto al punto b) del presente Artículo.

(b)	Legal/litigios

En cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigente, a saber: Decreto 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios; Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016; el Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC Nº 62/2016; el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/2016; el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; la oferta presentada; las muestras (cuando corresponda); inscripción vigente en el SIPRO; y, vigencia del Certificado Fiscal para Contratar.

- Comparación de Precios.

La Comisión Evaluadora procederá a comparar los precios de todas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los pliegos licitatorios, para determinar el orden de mérito respectivo.

La oferta que satisfaga lo expresado en los puntos a) y b) del presente y, resulte ser la de menor precio será declarada en primer orden de mérito, como oferta más conveniente a los intereses de esta ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, siguiéndose la misma metodología para ubicar las restantes propuestas en el orden de mérito correspondiente.

En caso de empate de ofertas, se adoptarán los procedimientos previstos para el caso en el Artículo N° 70 del Decreto Nº 1030/2016 y el Artículo Nº 29 del PByCG.

ARTÍCULO 11º.- ADJUDICACIÓN:

El presente procedimiento se adjudicará por renglón, a la oferta más conveniente para el Organismo, que cumpla estrictamente con todos los requisitos exigidos en el presente pliego.

Se emitirá la respectiva Orden de Compra, dentro los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, perfeccionándose el contrato al producirse la notificación de la misma al adjudicatario, conforme al Artículo Nº 75 del Decreto 1030/2016.

ARTICULO 12º - ANTICIPO FINANCIERO - CONTRAGANTÍA: En caso de hacerse efectivo el perfeccionamiento de contrato (Orden de Compra) con anterioridad al 31 de diciembre de 2016, esta Administración otorgará a el/los adjudicatario/s un anticipo financiero del CIEN PORCIENTO (100%) de los bienes adjudicados.

A tales efectos, la/s empresa/s adjudicataria/s deberán presentar la factura pertinente, en concepto de “ANTICIPO FINANCIERO”, conjuntamente con una contragarantía de igual valor al otorgado como anticipo financiero.

La contragarantía mencionada deberá estar constituida con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN extendida a favor de esta jurisdicción y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación, conforme lo establecido en el Artículo 39, inc. e) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, la sustitución de la compañía de seguros, en caso de no satisfacer los requisitos de solvencia que debe reunir la referida aseguradora.

No obstante se haga efectivo el anticipo financiero, el/los adjudicatario/s deberán extender la garantía de cumplimiento de contrato pertinente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 37, 38 y 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Para el supuesto caso que el perfeccionamiento del contrato (Orden de Compra) se realice con posterioridad al 31 de diciembre de 2016, no se otorgará anticipo financiero y los pagos se realizarán como se estipula en el artículo Nº 15 del presente Pliego, en atención a que no podrán devengarse los créditos asignados presupuestariamente a esta ADMINISTRACIÓN dentro de este ejercicio fiscal.

ARTÍCULO 13º.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

Se deja constancia que el personal de la firma adjudicada para llevar a cabo el servicio, no tiene ningún tipo de relación o dependencia con el Organismo Contratante, siendo por cuenta de la empresa todas las responsabilidades emergentes al respecto de las relaciones laborales con el personal asignado en el Organismo.

Se deberán tomar las medidas de precaución que se consideren necesarias a fin de prevenir accidentes, como así también robos, deterioros, pérdidas, etc, de sus materiales o de cualquier bien propio quedando librado a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran existir.

Para la realización de las tareas solicitadas deberán estar provistos de los elementos de seguridad acorde al riesgo a que se encuentren expuestos, debiendo el responsable del servicio y el supervisor general de la empresa realizar las correspondientes verificaciones en el cumplimiento de su utilización.

Se deberá acreditar fehacientemente el cumplimiento de todas las reglamentaciones vigentes respecto al personal empleado, el que deberá obligatoriamente estar asegurado en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, Cumplimentando la Ley N° 24.557 de acuerdo al riesgo a que se encuentren expuestos. Seguros de vida obligatoria.

El Organismo se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el cambio de toda persona que a su criterio resulte inconveniente para llevar adelante las tareas.

ARTÍCULO 14º- RECEPCIÓN DEFINITIVA. La Recepción Definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de entrega de la obra. En caso de que la Intendencia no se expida dentro de dicho plazo, una vez vencido el mismo, el proveedor podrá intimar la recepción. En caso de que la Intendencia considere necesario contar con informes periciales y/o técnicos o requiera que el proveedor amplíe, aclare o ratifique la documentación que acompañe la provisión de los elementos, los plazos indicados se verán interrumpidos desde la notificación fehaciente de tal situación hasta su respuesta pertinente.

ARTÍCULO 15º- FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO:

Una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción, la factura deberá presentarse en la Mesa de Entradas del Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, en sobre cerrado en el horario de 08:00hs a 15:00hs. Dicha presentación, en la forma y lugar precedentemente establecidos, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago, el que se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días corridos.

Se deja establecido que superado el monto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), el adjudicatario deberá emitir su factura en forma electrónica.

ARTÍCULO 16º.- CUENTA ÚNICA DEL TESORO:

Los pagos se efectuarán en PESOS (moneda nacional) a través del Sistema de Acreditación de Pagos del Tesoro Nacional en Cuenta Bancaria, para lo cual, será requisito indispensable obtener el “Alta de Beneficiario”.

Las firmas que a la fecha de apertura se hallaran inscriptas deberán presentar fotocopia simple del formulario de inscripción. Las firmas que no se encuentren inscriptas, previo a la adjudicación, deberán requerir los respectivos formularios en el Departamento de Administracion, sito en la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, Villa Futalaufquen, Provincia de Chubut, para tramitar el alta mencionada. Cumplimentados los mismos, deberán ser entregados en el Departamento precedentemente citado, quien los devolverá conformados una vez que sean aprobados por la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Nómina de Instituciones Bancarias adheridas al Sistema de la Cuenta Única del Tesoro Nacional (Circular 05/16 TGN):

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BBVA BANCO FRANCÉS S.A.

BANCO SUPERVIELLE S.A.

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO SAN JUAN S.A

BANCO SANTANDER RÍO S.A.

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO

BANCO MACRO S.A.

NUEVO BANCO DEL CHACO S.A.

NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CITIBANK N.A.

BANCO DEL TUCUMAN S.A.

BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

BANCO DE VALORES S.A.

BANCO DEL CHUBUT S.A.

BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.

BANCO ITAU ARGENTINA S.A.

INDUSTRIAL AND COMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.

BANCO DE CORDOBA S.A.

BANCO DE FORMOSA S.A.

BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

BANCO DE LA PAMPA SEM

BANCO DE CORRIENTES S.A.

BANCO COMAFI S.A.

NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A.

BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A.

BANCO COINAG S.A.

ARTÍCULO 17º.- JURISDICCIÓN:

El Organismo contratante, los impugnantes, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.