PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

“REFACCION Y REFUNCIONALIZACION CENTRO DE VISITANTES

PARQUE NACIONAL EL PALMAR, RECURSO CULTURAL APN Nº361-GALPON HISTORICO”PROVINCIA DE ENTRE RIOS.

EXP-PNA: 0001468/ 2015

# ÍNDICE

# ART 1º   TAREAS PRELIMINARES

# 1.0    GENERALIDADES

1.1    LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

1.2    OBRADOR

1.3    REPLANTEO DE OBRA

1.4    CARTEL DE OBRA

1.5    AGUA DE CONSTRUCCIÓN

1.6    ENERGÍA ELÉCTRICA DE OBRA

1.7    CERCO DE OBRA

# ART 2º  MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1    EXCAVACIONES

2.2    DE CANALIZACIONES

2.3    RELLENO COMPACTADO Y NIVELACION

# ART 3º   DEMOLICION

# 3.0    GENERALIDADES

# 3.1    CARPETAS

# 3.2    CONTRAPISOS

# 3.3    INSTALACIONES

# 3.4    MESADA

# 3.5    ENTREPISO, BARANDA Y TARIMA

# 3.6    MAMPOSTERIA Y REVOQUES

# 3.7    MACETEROS Y VEREDA PERIMETRAL

# 3.8    APERTURA DE ALFEIZAR

ART 4º   MAMPOSTERIA

4.1    LADRILLO CERAMICO DE 12 x 18 x 33

4.2    LADRILLO CERAMICO DE 8 x 18 x 33

ART 5º   AISLACIONES

5.1    HIDROFUGO SOBRE CONTRAPISO

5.2    TRATAMIENTO DE HUMEDAD ASCENDENTE

ART 6º   REVOQUES

6.1    AZOTADO HIDROFUGO

6.2    GRUESO Y FINO A LA CAL AL FIELTRO

6.3    GRUESO BAJO REVESTIMIENTO SANITARIO

6.4    REVOQUE PLASTICO

ART 7º   CONTRAPISOS Y CARPETAS

7.1    CONTRAPISOS SOBRE PISO EXISTENTE esp.:10cm

7.2    CARPETA SOLADO EXTERIOR esp.: 3 cm.:

7.3    CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS esp.: 3 cm.:

7.4    VEREDA PERIMETRAL esp.: 15 cm.:

ART 8º   CUBIERTAS

8.1    CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL PREPINTADA DWG 25

8.2    MACHIHEMBREADO 30%SUP.

8.3    TRATAMIENTO DE LA MADERA

8.4     AISLACION HIDROFUGA DE LA CUBIERTA

8.5     AISLACION TERMICA DE LA CUBIERTA

8.6     ZINGERIAS

ART 9º   CIELORRASOS

9.1    SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO

ART 10º   REVESTIMIENTOS

10.0   GENERALIDADES

10.1   CERAMICA ESMALTADA 20 x 20

ART 11º  SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS

11.0   GENERALIDADES

11.1   CERAMICA ESMALTADA 20 x 20cm

11.2   MICROCEMENTO ALISADO

11.3   SOLIAS

11.4   CEMENTO CEPILLADO Y FRATAZADO

11.5   ZOCALOS

ART 12º   MARMOLERIA

12.0   GENERALIDADES

12.1   MESADAS DE GRANITO

12.2   BACHAS 36X26

ART 13º   CARPINTERIAS

13.0     GENERALIDADES

13.1	V1- VENTANAS EXISTENTES  (1,20M X 2,25M)

13.2	P1- ACCESO SANITARIOS (1,20M X 2,55M)

13.3	P2- PUERTA BAÑOS(0,75M X 2,05M)

13.4	P3- PUERTA DISC.( 0,90M X 2,00M)

13.5	P4- BOX BAÑOS (0,60M X 1,55M)

13.6	P5- ACCESO SUM (2,60M X 2.40M)

13.7	PE- PANEL ENTRAMADO

13.8	R1- REJAS VENTANAS

ART 14º   CRISTALES

14.0      GENERALIDADES

14.1	ESPEJO FLOAT 6 MM.

14.2	ESPEJO BAÑO DISC. FLOAT 6MM (60X80CM)

ART 15º  INSTALACION SANITARIA

15.0      GENERALIDADES

15.1	PROVISION Y DISTRIBUCION

15.1.1	TENDIDO DE CAÑERÍA Y ACCESORIOS

15.1.2	DESAGÜES CLOACALES

15.1.3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS ACTIVADOS

15.2	ARTEFACTOS

15.2.1	INODORO PEDESTAL FERRUM MODELO BARI, IKLM O SIMILAR.

15.2.2	DEPOSITO DOBLE DESCARGA –CON VALVULA ARMADA

15.2.3	MIGITORIO CORTO LOSA BLANCA TIPO FERRUM , ANTIVANDALICO

15.2.4	VALVULA PARA DESCARGA  TIPO, FV PRESSMATIC

15.2.5	INODORO DISCAP. COLOR BLANCO COMPLETO LÍNEA ESPACIO

15.2.6	DEPOSITO DESCARGA CON VALVULA ARMADA

15.2.7	BARRAL REBATIBLE CON PORTARROLLO Y ACCIONADOR

15.2.8	LAVATORIO PARA DISCAP. COLOR BLANCO LÍNEA ESPACIO

15.2.9	BARRAL REBATIBLES 60CM

15.3	GRIFERIAS

15.3.1	GRIFERÍA PARA LAVATORIOS

15.3.2	CANILLA DE SERVICIO

15.4	ACCESORIOS

15.4.1	PERCHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE

15.4.2	DISPENSER JABON LIQUIDO

15.4.3	DISPENSER TOALLAS DE PAPEL

15.4.4	PORTARROLLO DE ACERO INOXIDABLE

ART 16º  INSTALACION ELECTRICA

16.0      GENERALIDADES

16.1	TENDIDO DE TENSION NORMAL

16.1.1	SUMINISTRO A CAJA DE TOMA, RECAMBIO DE LA MISMA.

16.1.2	PROVISION Y DISTRIBUCION TOMAS USOS GENERALES (BOCAS)

16.1.3	PROVISION Y DISTRIBUCION GENERAL ILUMINACION(BOCAS)

16.1.4	PROVISION Y DISTRIBUCION TOMAS USOS ESPECIALES(BOCAS)

16.1.5	TABLERO PRINCIPAL

16.1.6	TABLERO SECCIONAL ENTRADA

16.1.7	PUESTA A TIERRA

16.2	TENDIDO DE BAJA TENSION

16.2.1	PROVISION Y DISTRIBUCION (BOCAS)

16.3	ARTEFACTOS

16.3.1	ARTEFACTO DE ILUMINACION A1

16.3.2	ARTEFACTO DE ILUMINACION A2

16.3.3	ARTEFACTO DE ILUMINACION A3

16.3.4	SENSORES INFRAROJOS SI

16.3.5	LUZ DE EMERGENCIA LE

ART 17º  INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

17.1   PROVISION DE MATAFUEGOS TRICLASE ABC 5

ART 18º  PINTURA

18.0     GENERALIDADES

18.1	LÁTEX EN MUROS INTERIORES

18.2	LÁTEX EN CIELORRASOS

18.3	SINTETICOS

18.4	TRATAMIENTO DE MADERAS

ART 22º  EQUIPAMIENTO

22.1   CARTELES DE SEÑALIZACION

ART 23º  TAREAS GENERALES

23.1    CERCO BAJO DE PERIMETRO

23.2    LIMPIEZA DIARIA

23.3    LIMPIEZA FINAL

23.4    PLANOS CONFORME A OBRA

CONSIDERACIONES GENERALES:

El proyecto elaborado para la presente licitación trata de, la refacción y refuncionalizacion de antiguo edificio, para dos usos, centro de visitantes y sanitarios públicos del parque nacional el palmar, respetando la superficie cubierta existente y los aspectos morfológicos primigenios.

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Por tratarse las obras a ejecutar con el sistema de Ajuste Alzado, la Planilla de Cómputos adjunta es al sólo efecto de la administración del Contrato y no podrá quitarse ni agregarse ningún item. ni alterarse los cómputos métricos. Consecuentemente el presupuesto deberá desarrollarse sobre la base de ésa Planilla, para unificar las ofertas.

Los trabajos que sin estar específicamente detallados y sean necesarios para la correcta terminación de las obras de acuerdo a su fin deberán ser realizados por El Contratista sin que este motivo genere un costo adicional.

Estas Especificaciones, las Cláusulas Particulares y los planos que las acompañan, son complementarios y lo especificado en uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso de contradicciones, regirá lo que establezca la Inspección de Obra.

Queda establecido que la totalidad de los materiales, accesorios, enseres y herramientas requeridos para la terminación de los trabajos descriptos en el presente pliego de especificaciones técnicas, serán provistos por El Contratista estén o no explícitamente enumerados en los ítems correspondientes.

Todo tipo de morteros, mezclas, hormigones armados, deberán realizarse a máquina, en ningún caso se permitirá realizarlas a mano.

“Los trabajos deberán desarrollarse tomándose en consideración el valor patrimonial histórico que posee la unidad edilicia, con continuo cuidado y respeto, y en todas las decisiones que sobrevengan primar el criterio de mínimo deterioro posible”.

Transporte de materiales para la obra:

Las medidas a adoptar, deben asegurar el adecuado transporte de materiales sueltos a utilizar en la obra.

Los vehículos de transporte respetarán su capacidad máxima de carga.

La misma deberá ser trasladada en condiciones de total seguridad, según el material del que se trate, cubierta en su totalidad, enrasada y/o humedecida, de forma de evitar que el material se vuelque o se desparrame en el trayecto.

Prevención en Higiene y seguridad:

Se solicita a El Contratista, la inclusión dentro del cuerpo de profesionales dedicados al seguimiento de las obras, de un especialista matriculado, responsable del tema en Higiene y Seguridad, que verifique en obra el cumplimiento de las disposiciones legales y de las recomendaciones incluidas en el presente documento. Estas deberán hallarse en total acuerdo con lo que dicta la LEY 19587 - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y reglamentos vigentes.

Antes de comenzar los trabajos y cada vez que se lo requiera, la Empresa Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obra las pólizas de seguros, cubriendo los riesgos contra terceros y contra accidentes de personal.

ART 1º TAREAS PRELIMINARES

1.0 GENERALIDADES:

Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá mantener limpio y ordenado el espacio ocupado y las áreas circundantes, procediendo a depositar los residuos en recipientes con tapas habilitados para tal fin, los que deberán ser trasladados por la empresa diariamente, al sitio que la Dirección de Obra le indicará.

Terminados los trabajos, El Contratista  retirará todos los residuos y materiales sobrantes y entregará la obra en perfectas condiciones de limpieza. De no proceder según lo expresado en el párrafo anterior la Administración de Parques Nacionales contratará, a costa de El Contratista, personal para la limpieza y orden necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.

Antes de dar comienzo a los trabajos, El Contratista y el personal que estará a su cargo en el desarrollo de la obra, deberán asistir a charlas de capacitación dadas por la persona que determine la Administración de Parques Nacionales. Esto es a los efectos de conocer la manera de manejarse y actuar dentro de los límites y normas de APN, las que prevalecerán en todo momento, ante cualquier diferendo.

1.1 LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO:

Previo al inicio de la obra se procederá a retirar todos los elementos que impidan el normal desarrollo de los trabajos a realizar. Retirando todos los mobiliarios, panelelería, residuos, malezas de techos, canaletas, desagües y ventilaciones. La panelería liviana de madera y sus estructuras deberán retirarse con especial cuidado y acopiarse allí donde la Dirección de Obra lo indique.

Estará a cargo del Área de Interpretación del Parque Nacional El Palmar, el desmantelamiento  y guardado de la muestra actualmente expuesta previo al inicio de la obras.

1.2 OBRADOR:

El Contratista deberá instalar dentro del recinto del cerco de obra, un obrador  y alberge de personal, por el período que duren los trabajos, para el resguardo de los materiales, herramientas y maquinarias que utilice en la obra así como la provisión de las instalaciones que correspondan para el caso. Estas deberán hallarse en total acuerdo con lo que dicta la LEY 19587 - NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE y su DECRETO REGLAMENTARIO 351 / 79.

El obrador referido constará de: un lugar de depósito propiamente dicho y un lugar destinado al recinto para el personal. La superficie para ambos no será mayor a los 50 m².

El piso deberá ser de madera separado no menos de 0,20m del nivel de terreno sobre entramado de vigas de madera, debiendo estibar en él las bolsas de cemento, cal u otro material ó enseres que puedan ser intercedidos ó modificar las condiciones del suelo. No podrán acopiarse materiales fuera de este ámbito.

El sector de sanitarios para uso del personal, se utilizara el sanitario 1 (Uno) del área camping.

El obrador deberá estar provisto de elementos de - “Ataque Primario Contra Incendio” - que constará de: 2 matafuegos de POLVO BAJO PRESIÓN - TIPO ABC 10 Kg. cada uno, dos (2) palas, cuatro (4) baldes con arena.

1.3 REPLANTEO DE OBRA:

El replanteo de la obra quedará a cargo de El Contratista con verificación por parte de la Dirección de Obra.

Se hará antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los tres (3) días de firmada el Acta de inicio de obra. Los niveles determinados en los planos, serán  verificados por la Dirección de Obra.

Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, El Contratista deberá indicarlo en algún lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de comparación.

Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación, con intervención de la Dirección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota.

El nivel de piso terminado interior actual deberá ser considerado como +/- 0.00 de la obra.

Este nivel +/-0.00 deberá ser trasladado a un mojón de mampostería que se ubicara en el exterior de las obras.

El nuevo nivel de piso de la refacción, deberá considerarse según los niveles que marque la documentación todos referido al +/-0.00 del Mojón.

1.4 CARTEL DE OBRA:

Se hará de acuerdo a especificaciones del Plano correspondiente, en chapa, fondo blanco y con las leyendas indicadas. El mismo forma parte de las Tareas Preliminares y deberá estar colocado inmediatamente después de ser firmada el acta de iniciación de obra (Ver Plano).

1.5  AGUA DE CONSTRUCCION:

El Contratista deberá realizar las gestiones para aprovisionamiento de la cantidad suficiente para el desenvolvimiento de la obra incluyendo lo necesario para el personal asignado de la Empresa. Esta

provisión además deberá ser concordante con la definitiva para la habitabilidad de la nueva construcción y será la que se utilizará para la conexión de los grupos sanitarios a construir.

1.6 ENERGIA ELECTRICA DE OBRA:

El Contratista deberá realizar las gestiones para poder obtener la “electricidad de obra” necesaria. Caso contrario El Contratista deberá prever para sus necesidades un grupo electrógeno y el combustible que éste requiera durante su uso en el transcurso de las obras, cuidando que el mismo se halle contenido en un recinto asónico y que la emisión de los gases no produzcan altos niveles de polución. Asimismo el citado generador deberá cumplir las exigencias de contener en una batea impermeable todo posible derrame de combustible ó fluidos lubricantes.

1.7 CERCO DE OBRA:

El contratista deberá realizar un cerco en el perímetro de la obra  según se indica en el plano (01).El cerco que limitara las acciones que se desarrollaran para la construcción.

El mismo se realizará con paneles fenólicos no menores a 19mm de espesor, color verde y una estructura de madera de sostén de puntales 3”x 3”.

El cerco debe exhibir en todo su perímetro cartelería de prevención de las actividades, no accesibles por gente ajena a la obra.

ART 2º MOVIMIENTO DE SUELOS

2.1 Excavaciones

Las excavaciones se realizarán de acuerdo a la necesidad de los trabajos a ejecutar  de manera que exista el menor intervalo posible entre la excavación y su relleno.

Las excavaciones deberán evitar el corte de raíces principales de los árboles existentes. ”No obstante ante eventuales hallazgos subsuperficiales de objetos o fragmentos de objetos culturales (lozas, vidrios, metales) deberá darse aviso a la División de Conservación del Parque Nacional El Palmar”

2.2 De Canalizaciones

Las  zanjas destinadas a la colocación de los caños deberán  excavarse, serán del ancho estrictamente necesario y su fondo, además de tener la pendiente requerida, deberá formarse de tal manera que los caños descansen en toda su longitud, salvo sus uniones.

La profundidad de las zanjas deberá ser la que corresponda a las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto, evitando las sobre excavaciones. El fondo deberá ser nivelado correctamente con pendientes uniformes entre las cámaras de inspección u otras a donde concurra la tubería.

El  relleno  se hará por capas de 0,15 metros de  espesor  máximo,  bien humedecida y compactada,  no efectuándose el relleno  hasta  24  hs. después de la prueba hidráulica correspondiente.

2.3 Relleno, compactado y nivelación

Las tierras que el Contratista deberá utilizar para ejecutar rellenos, serán limpias, secas y no orgánicas, siendo apisonadas en estratos no mayores a 20 cm. Respetando los niveles indicados en la documentación.

Toda la vereda perimetral llevará, un compactado de descarte de la demolición apisonado de 0,15m de altura. Sobre este compactado se vaciara un hormigonado cuyo agregado grueso tendrá una granulometría no menos de 2cm.

La terminación será cepillada en el sentido de caída hacia el terreno natural y sus paños según lo expresado en planos, serán enmarcados con llana. El marco no tendrá mas de 12cm. De ancho.

ART 3º DEMOLICION

3.0 GENERALIDADES

Se expresan las demoliciones que debe realizar la empresa contratista.

Los trabajos especificados en este rubro comprenden en algunos casos la demolición tabiques completos o partes de tabiques y en otros la remoción de sectores de pisos, zócalos, revestimientos, desmonte y retiro de instalaciones existentes, etc. Esta lista puede omitir algunos trabajos que sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno a la empresa para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales, salvo aquellos que la intendencia del Parque decida conservar, en cuyo caso deberá entregársele en el lugar del predio que la Dirección de Obra indique.

Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con excepción de fuese expresamente autorizado por la Inspección de Obra.

“Ante la ausencia de estudios específicos de las técnicas utilizadas para la construcción de la unidad histórica, deberá aplicarse el principio de precaución, teniendo en cuenta que este tipo de intervención podría afectar potencialmente el equilibrio estructural del inmueble.”

A continuación detallan las tareas de demolición a realizar:

3.1    CARPETAS

Se realizará una nueva carpeta de nivelación en el interior del edificio, según pendientes indicadas en el proyecto, en los sitios donde se considere necesaria producto de demoliciones, y/o deficiencias en la superficie. El grosor mínimo de los sectores de carpeta de nivelación será de 3 cm.

Demolición de la carpeta del Área del SUM (180,00m2) y sector de sanitarios (45,00m2) hasta el nivel de contrapiso.

Demolición de la carpeta del Solado de Ingreso hasta el nivel de contrapiso (52,20 m2)

# 3.2    CONTRAPISOS

Se encuentran incluidos en el presente artículo todos los trabajos de nivelación necesarios, además para las veredas perimetrales y solados exteriores, considerando la realización de contrapisos donde faltare . Asimismo, deberán ser retirados los sectores que a juicio de la Dirección de obras, sean pasibles de movimiento.

Se picara hasta el nivel de contrapiso existente, se retirara la tarima y escalones del auditorio existente.

# 3.3    INSTALACIONES

Remoción del total de las instalaciones existenes, ( sistema de audio y video, instalación eléctrica y gas).

# 3.4    MESADA

Remoción  de mesada del Área Operativa, incluyendo el 100% del revestimiento cerámico sobre dicho sector.

# 3.5    ENTREPISO, BARANDA Y TARIMA

Demolición de entrepiso y de baranda en entrepiso, según se indica en el plano de demolición.

Las columnas de madera del sector sanitario que sostienen la cabriada, adosada al entrepiso deberán eliminarse así como también la escalera de acceso al mismo.

# 3.6    MAMPOSTERIA Y REVOQUES

Descarne de la totalidad del revoque exterior hasta llegar al ladrillo, y en el interior en el sector del SUM, hasta 1,50Mts. de altura.

En el sector Sanitario: descarne interior total. Demolición total de mampostería de baño existente.

# 3.7    MACETEROS Y VEREDA PERIMETRAL

Se retiraran los maceteros existentes en el exterior, que están debajo de las ventanas.  así como también las piedras existentes de la vereda perimetral, para luego ser reubicadas rodeando la nueva vereda a construir.

# 3.8    APERTURA DE ALFEIZAR

# Demolición de mampostería en las dos ventanas a retirar, para colocar las nuevas puertas de acceso a los sanitarios. “Se deberá tener en cuenta que los aspectos exteriores de la infraestructura deberán reproducir el estilo original con las modificaciones derivadas de su integración al contexto actual”.

ART 4º MAMPOSTERIA

4.0 GENERALIDADES:

Los muros se erigirán sobre los nuevos contrapisos. La elevación se efectuara cuidando las aislaciones hidrófugas y buscando en las paredes preexistentes las juntas para poder trabar los nuevos tabiques a ellos, la vinculación de traba entre los tabiques nuevos se lleva a medida que ellos se erijan.

Los refuerzos se realizarán con 2 Ø 4,2 cada 3 hiladas a lo largo de todo el muro. El espesor de la mezcla vinculante no podrá exceder de 1,5 cm. y deberá ser retirado inmediatamente todo tipo de material sobrante.

En los casos en que se proceda a colocar cañerías con un diámetro de 2" o superior se deberán realizar canaletas, las cuales deberán ser cubiertas con metal desplegado en todo su recorrido y con 15 cm. de ancho sobre cada lado adherido con material cementicio a la pared.

Todos los tabiques de ladrillos tendran aislación hidrófuga vertical detrás del revestimiento.

4.1 LADRILLO CERAMICO 12x18x33:

Conforme lo especifica la documentación sobre el sector de los sanitarios según planos ejecutara de ladrillo cerámico de 12 x 18 x 33, su colocación se realizara con un mortero a base de 1 parte de cal hidráulica, 1/4 parte de cemento y 4 partes de arena gruesa, los bloques se colocaran  trabados entre sí y llevaran como refuerzo horizontal 2 Ø 4,2 cada tres (3) hiladas asentado en concreto.

El espesor de la mezcla vinculante no podrá exceder de 1,5 cm. y deberá ser retirado inmediatamente todo tipo de material sobrante.

4.2 LADRILLO CERAMICO 8 x 18 x 33:

De acuerdo a la documentación varios muros se ejecutaran con ladrillo cerámico de 8 x 18 x 33 para recibir posteriormente revoque o revestimiento, los bloques se colocaran  trabados entre sí, y se colocara como refuerzos horizontales 2 Ø 4,2 cada tres (3) hiladas y se utilizara para su colocación  un mortero a base de 1 parte de cal hidráulica, 1/4 parte de cemento y 4 partes de arena gruesa. los cuales deberán ir vinculados a las columnas de hormigón y a los refuerzos de los otros muros.

El espesor de la mezcla vinculante no podrá exceder de 1,5 cm. y deberá ser retirado inmediatamente todo tipo de material sobrante.

ART 5º AISLACIONES

5.1 HIDROFUGO SOBRE CONTRAPISO:

Sobre el nuevo contrapiso, se ejecutará una capa aisladora  de 2cm, con mortero 1:3:1 (cemento / arena / 1 kg. de hidrófugo batido cada 10 litros de agua)  que se unirá en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.

5.2 TRATAMIENTO HUMEDAD ASCENDENTE:

Se deberá desmontar los revoques hasta llegar al ladrillo en una altura de 1,5m en todo el perímetro del los locales.

Se realizara un tratamiento impermeabilizante incoloro a base de Siliconas, de baja viscosidad. Tipo Sika INERTOL Infiltración  o similar.

Se realizara dos hileras de perforaciones con mecha de 13 mm de diámetro mínimo e inclinadas hacia abajo en un ángulo 45°, sobre una de las caras del muro. La separación entre los orificios de la misma línea será de 20 cm. Perforar hasta el 70% del espesor de la pared. Realizar los orificios en forma de zig zag para lograr una distribución uniforme del producto. La hilera más baja estará a  20cm. La segunda hilera estará a 10 cm por sobre la primera, dispuesta a tres bolillos. Aspirar el polvillo del fondo de los orificios. También con aire comprimido o cepillo cilíndrico.

Introducir el pico del embudo en el orificio y llenarlo. Dejar que el producto penetre libremente por capilaridad. Repetir el llenado en todos los orificios hasta alcanzar el consumo indicado (el procedimiento se deberá repetir, al menos 2 a 3 veces por día y durante 2 a 3 días) hasta alcanzar la saturación del muro. El proceso es variable y está relacionado con la humedad presente en el muro y con la porosidad y capacidad de absorción de la mampostería a tratar. Se recomienda vigilar el proceso de infiltración para prevenir que se produzcan desbordes de producto fuera de las perforaciones. Cada día de inicio de tareas, se recomienda hacer un repaso con la mecha a fin de quitar la película seca en las paredes de los orificios, que impedirá la normal penetración del líquido. Cuando el muro esté seco, rellenar cada orificio con mezcla. El período de secado del muro, variará con el transcurso del tiempo, dependiendo de la época del año, la temperatura y humedad, la posibilidad de ventilación de los ambientes y al grado de humedad del muro, por lo cual se recomienda demorar la ejecución de revoques hasta que el muro haya secado. Asimismo y antes de ejecutar el revoque final de terminación, será conveniente realizar un azotado cementício impermeable con hidrófugo Sika® 1 incorporado en el agua de amasado.

ART 6º REVOQUES

6.0 GENERALIDADES:

Salvo los casos en que la Dirección de Obra especifique expresamente lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,5 cm. en total, de las cuales 3 mm. corresponderán al enlucido.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Las aristas de intersección de los paramentos entre sí y con los cielorrasos serán vivas y rectilíneas. ”El estilo, forma y aspecto general del acabado de las paredes exteriores intervenidas deberán armonizarse y ser coincidente con el resto de la unidad del inmueble”.

En el sector del Sum , a 1,50mts. se realizara una buña  de madera de1x1cm. entre revoque nuevo y existente,  con el objeto de lograr terminación perfecta y rectilínea, que luego se retirara.

Para cualquier tipo de revoque, El Contratista preparará las muestras que la Dirección de Obra requiera, hasta lograr su aprobación.

Los paramentos que deban revocarse se prepararán y limpiarán, rasqueteando la mezcla de la superficie, desprendiendo las partes no adherentes y mojada previamente.

También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel zócalos, para que al ser aplicados estos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Se deberá cubrir la totalidad de los marcos de las aberturas con cinta para prevenir el daño que pueda ocasionar las salpicaduras de los distintos revoques.

Tanto en el exterior como en el interior se deben realizar todos los remiendos necesarios, debiendo quedar la totalidad de los revoques en perfectas condiciones.

Todas las aristas serán protegidas Cuando existan paramentos revestidos con cerámicos u otro, los cantos de estos deberán ser protegidos por perfiles de PVC ad-hoc (tipo TRIM, STEEL PLASTIC, ó similar), cuyo color será blanco,o de chapa galvanizada en caso de revoques.

Estas descripciones deberán ser consultadas previamente con la Inspección de Obra, la que definirá su ejecución o no, en cada situación particular.

6.1 AZOTADO HIDROFUGO:(Exterior)

En la  totalidad de las fachadas se aplicara un azotado hidrófugo, con hidrófugo según especificaciones del fabricante. La superficie deberá quedar en óptimas condiciones para recibir el revoque plástico para exteriores.

6.2 GRUESO Y FINO A LA CAL (interior)

Para el caso de los paramentos que corresponda según lo define la documentación se realizara un revoque grueso utilizando un mortero a base de 1 parte de cal aérea, 1/2 parte de cemento y 4 partes de arena gruesa, para posteriormente aplicar un enlucido a la cal usando mortero con arena fina, la que será previamente tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera.

6.3 GRUESO BAJO REVESTIMIENTO SANITARIO:

Se hará previamente un azotado de mortero de cemento hidrófugo y se ejecutará un revoque grueso.

6.4 REVOQUE PLASTICO (Exterior):

Sobre el azotado hidrófugo realizado en la totalidad  de las fachadas como así también los pilares de la pérgola se realizara un tratamiento de revestimientos formulado en base de resinas acrílicas, aditivos plastificantes, pigmentos y cargas minerales especiales, el mismo será Tipo Tarquini o calidad similar, de color blanco.

Se respetaran todas las molduras existentes en fachadas, tímpanos de techo, antepechos, etc. preservando imagen existente del edificio.

ART 7º CONTRAPISOS Y CARPETAS

7.0 GENERALIDADES:

El nivel de piso terminado interior actual deberá ser considerado como +/- 0.00 de la obra, este nivel +/-0.00 deberá ser trasladado a un mojón de mampostería que se ubicara en el exterior de las obras.

El nuevo piso de la refacción, deberá considerarse según los niveles que marque la documentación todos referido al +/-0.00 del Mojón.

Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos en total correspondencia con los que se proyectaron para los pisos terminados. Los contrapisos sobre vereda perimetral o terreno natural serán ejecutados una vez que estén terminados los trabajos de compactación y nivelación. Se deberán dejar las canaletas para la colocación de las cañerías y elementos del servicios.

7.1 CONTRAPISOS SOBRE PISO EXISTENTE (esp.: 10 cm.):

Todos los locales de interior deberán tener un contrapiso de 10 cm de espesor, sobre el piso existente, se ejecutara el mismo con un hormigón de cascote compuesto por 4 partes de arena mediana, 4 partes de cascote y una de cemento, con la precaución de mantener los niveles indicados en planos.

Previo a los trabajos del nuevo contrapiso deberá efectuarse una carpeta hidrófuga con puente de adherencia tipo SIKA O SIMILAR.

7.2 CARPETA SOLADO EXTERIOR  (esp.: 3 cm.):

El solado exterior deberá tener una nueva carpeta de 3cm de espesor, se ejecutara el mismo con un dosaje 1:3 con agregado de hidrófugo en proporciones que defina el fabricante, con la precaución de mantener los niveles indicados en planos.

7.3 CARPETA DE CONCRETO BAJO SOLADOS ( Esp.: 3cm)

Las carpetas se realizarán sobre el nuevo contrapiso para dar la aislación hidrófuga necesaria por lo cual se deben ejecutar con un dosaje 1:3 con agregado de hidrófugo tipo SiKa 1,en proporciones que defina el fabricante y un espesor de 3 cm. La misma deberá tener continuidad con la capa aisladora vertical y en los locales sanitarios se levantará en una altura similar a la de los revestimientos por detrás de los mismos. Las carpetas deberán respetar pendientes en locales sanitarios y exteriores (1,5 %).

7.4 VEREDA PERIMETRAL( Esp.:15cm)

Se realizara nueva vereda perimetral  de 1,50Mts. de ancho, con contrapiso como mínimo de 15 cm de espesor, sobre la existente, previo retiro de piedras existentes, nivelado y compactado, con la precaución de mantener los niveles indicados en planos., se ejecutara el mismo con un hormigón de cascote compuesto por 4 partes de arena mediana, 4 partes de cascote y una de cemento. Las piedras existentes serán reubicadas, ocupando 0,50mts de ancho, sobre el terreno natural rodeando  la nueva vereda perimetral.

ART 8º CUBIERTA

8.0 GENERALIDADES:

Deberá realizar el desmonte total de la cubierta, esto es levantar chapas de Fe galvanizado para reponer todo el sistema de aislación hidrófuga y térmica, como así también los componentes estructurales que deberán ser limpiados con solución de hipoclorito de sodio en agua al 50% en dos sesiones, asimismo se deberá considerar la hermeticidad de los cierres y de los encuentros entre techos y paredes, que serán especialmente revisados para evitar el ingreso de insectos, murciélagos y cualquier otro roedor. Este cierre deberá materializarse con espuma de poliuretano embebida en brea(compriband).

8.1 CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL PREPINTADA CAL. Nº 25

La cubierta será de chapa galvanizada BWG Nº 25 sinusoidal prepintada color verde  (76 mm. de paso),Tipo modelo: A-1086 o similar, la chapa será de un solo tramo y se colocará atornillada, con arandelas zincadas y de neoprene.

Las chapas que se extraigan serán entregadas a la intendencia del Parque Nacional.

8.2  MACHIHEMBRADO EXISTENTE:

Sobre la estructura madera existente se revisaran las tablas, madera rotas o en mal estado estimado( 30% aproximadamente) y se remplazaran por nuevas.

8.3  TRATAMIENTO DE LA MADERA:

Todos los componentes de madera que conformen la cubierta llevaran un tratamiento de restauración, se eliminara la suciedad, grasa aceite o resinas con agua y jabón para  luego se procederá a lijar las superficies hasta que queden completamente limpias y lisas, a continuación se aplicarán  directamente en la superficie de madera en capas bien distribuidas y siempre en dirección de las vetas, 2 (dos) manos de Emulsión Ignifuga VENIER  para maderas (Antillama) sin diluir. No pintar en temperatura ambiente menor a 10º C o en días de mucha humedad.

No se aplicara ninguna pintura sobre superficies calientes o a los rayos directos del sol, ni sobre superficies mojadas, se deberá esperar no menos de 72 horas después de una lluvia para pintar las superficies afectadas por la misma.

8.4  AISLACION HIDROFUGA DE LA CUBIERTA:

Se utilizará una membrana hidrófuga Tipo Tyvek o similar, teniendo especial cuidado en los encuentros utilizando los solapes y babetas adecuados para evitar filtraciones y permitir el normal escurrimiento de las aguas. Al empalmar una pieza con la otra deberá hacerse una superposición de no menos de 0,10 m., acompañando el sentido del escurrimiento de las aguas.

8.5  AISLACION TERMICA DE LA CUBIERTA:

Será de  lana de vidrio Hidrorepelente tipo Isover de 3”.

8.6  ZINGUERÍAS:

Toda la cubierta llevará piezas de zinguería en sus terminaciones en ángulos.: requiriendo para su terminación, remaches y sellados con “epoxi”.

Las cumbreras y zinguerias de terminación serán  de chapa galvanizada lisa conformada BWG N°24, el largo de cada pieza será el máximo que se pueda lograr teniendo en cuenta la forma final de las mismas, el ancho total del desarrollo de cada pieza incluyendo la parte que se ubica debajo de la chapa  será de 50 cm. prepintada color verde foresta con la terminación correspondiente, colocándose burletes de espuma plástica embreada para evitar huecos que permitan filtraciones.

ART 9º CIELORRASOS

9.0 GENERALIDADES:

El Contratista cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos.

Todos los cielorrasos tipo Durlock llevaran una buña de perímetro de perfil Z color blanco.

En los sectores donde lo indica la documentación, se deberá colocar aislación térmica de lana de vidrio de espesor 3” (7,5 cm) la que tendrá una cara aluminizada y la otra con papel kraft encerado.

En el sector de sanitarios se construirá un cielorraso suspendido constituido por placas de roca-yeso tipo Durlock o similar. Este cielorraso estará fijado a la estructura de techo ya mencionada en el punto 3.5 mediante tornillos autoperforantes los cuales serán masillados y lijados previo a la pintura de los cielorrasos.

9.1  SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO:

Se colocara en los locales que determina la documentación, cielorraso de roca de yeso suspendido tipo Durlock o similar calidad, con estructura de soleras y montantes estándar, la placa será de 12,5 mm., las juntas serán encintadas y enduidas.

Los encuentros con los paramentos verticales de muros o elementos estructurales se resolverán con un corte de pintura.

ART 10º REVESTIMIENTOS

10.0 GENERALIDADES:

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma que en cada caso se indica en planos.

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte será ejecutado a máquina con toda limpieza y exactitud.

Antes de adquirir el material, El Contratista presentará a la Inspección de Obra, para su aprobación, muestras de todos los mismos conforme lo detallado  en los pliegos.

Al recibir el material para los revestimientos, El Contratista tendrá en cuenta que, al terminar la obra, deberá entregar el resto de piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al 3% de la superficie colocada de cada uno de ellos. los cuales  quedaran en resguardo del Parque Nacional el Palmar.

Si el revestimiento fuera fabricado especialmente, la reserva será del 5%. La cantidad mínima será de 1m².

10.1 CERÁMICA ESMALTADA 20X20 cm.:

Los cerámicos a colocar en baños, serán esmaltadas tipo San Lorenzo de 20 x 20, espesor:6mm. Art.LT220-P2020 o similar, color blanco semimate, empastinados al tono.

La Dirección de Obra ordenara el retiro de los mismos aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las características de las muestras aprobadas.

En el caso de los ángulos salientes llevaran guardacantos de pvc, color blanco y guardacanto de terminación en los extremos superiores y laterales de todos los revestimientos que no lleguen hasta el cielorraso.

ART 11º SOLADOS, ZOCALOS Y SOLIAS

11.0 GENERALIDADES

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y niveles que la Dirección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a los niveles indicados en Planos respectivos.

Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme. El Contratista una vez obtenida la aprobación de la muestra, será responsable de que todos los elementos remitidos y colocados en la obra sean iguales a esta.

Inmediatamente de colocados, serán empastinados con pastina. Se utilizara mezcla adhesiva para piso de marca reconocida tipo “KLAUKOL IMPERMEABLE” o producto similar de marca reconocida.

Deberá en la entrega final de la obra, reservarse  el 5% de todos los revestimientos y pisos aplicados.

11.1  CERAMICA ESMALTADA( 20x 20 cm) SECTOR SANITARIO.

En locales sanitarios se colocará cerámico tipo San Lorenzo (20 x 20) espesor 8:mm, Línea Pietra , color Tiza, de primera calidad. Se colocará con pegamento impermeable tipo Klaukol o similar, empastinadas al tono.

11.2 MICROCEMENTO ALISADO (SECTOR SUM.)

En el área de SUM se pondrá un piso de microcemento alisado, Color Tiza o arena.

se realizará carpeta de alisado de cemento rodillado con un dosaje 1:3 y con hidrófugo tipo Sika 1, los paños no deberán ser mayores de 12 m2.

Una vez realizado el nivelado se procederá al espolvoreo sobre la mezcla aún fresca de algún endurecedor de superficie, con un compuesto no metálico de partículas minerales o copolímeros acrílicos resistente a los ataques químicos y de buena compatibilidad con los cementos.

11.3 SOLIAS

Las Solías serán  de cemento alisado, 5cm de espesor, compuesto con una malla sima de 5x5cm de alambre de Ø 4,2, con cemento teñido con ferrite al tono del color del piso,  y con una pendiente hacia el exterior no mayor a 1cm.

11.4  CEMENTO CEPILLADO Y FRATAZADO

En todos los semicubiertos,  y vereda perimetral se realizará carpeta de cemento cepillado con un dosaje 1:3 y con hidrófugo tipo Sika 1, en paños regulares, estos paños tendrán un marco perimetral fratazado con llana metálica y pendiente mínima 2cm. hacia terreno natural.

Para asegurar un buen curado se deberá rociar agua en forma de aspersión muy fina durante un mínimo de tres días o bien utilizar curadores químicos. Una vez seco se procederá al sellado con silicona al solvente.

11.5 ZOCALOS

Los zócalos del sector SUM serán del mismo tipo utilizado en el solado, el mismo tendrá una altura de 10cm. y se utilizara adhesivo cementico impermeable tipo Klaukol o similar para su colocación.

ART 12º MARMOLERIA

12.0 GENERALIDADES:

Todas las piezas de granito que se coloquen en la obra estarán perfectamente aplomadas y a nivel,  sus caras y cantos a la vista estarán perfectamente pulidos con sales de plomo.

Las perforaciones para bachas y/o piletas tendrán 1 cm. más que los diámetros de la superficie del agujero y seguirán perfectamente su perímetro. Los cantos, producto de dichos agujeros estarán perfectamente pulidos.

12.1 MESADAS DE GRANITO GRIS MARA:

Se colocarán mesadas de granito Gris Mara de 30 mm. de espesor,  60 cm. de ancho, y cenefa de frente H:10cm, conforme los detalles de sanitarios en planos , embutida y apoyadas sobre las paredes perimetrales mediante 3 ménsulas de hierro con perfiles tipo “T” de 40mm. A las planchas se les realizarán las perforaciones necesarias para colocar las griferías en un todo de acuerdo con los detalles de la documentación al igual que las bachas de acero inoxidable correspondientes.

A continuación se detallan las bachas de acero inoxidable a utilizar en cada mesada conforme lo indica la documentación:

Bachas:

- 8(ocho) Bachas para mesadas de baño oval de acero inoxidable. Tipo: AISI 304 36x26cm. Acabado satinado Art. G4114 o similar.

ART 13º CARPINTERIAS

13.0 GENERALIDADES

El Contratista deberá presentar ante la Dirección de Obras e Inversión Pública, para su aprobación, previo al inicio de la fabricación de todas las carpinterías, muestras del material de las mismas incluyendo los herrajes.

Comprende la provisión y colocación  de todas las carpinterías de la obra según tipo, cantidades y especificaciones que se indiquen en los planos y planillas de carpinterías.

Los Herrajes se ajustaran a las Planillas de Carpintería. El contratista  proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes correspondientes para cada tipo de abertura entendiéndose que  el costo de los mismos ya esta incluido en el precio unitario de cada una de las carpinterías. Se arreglaran y ajustaran todas las fallebas de las 9 ventanas.

Asimismo se integra en este rubro el costo de la provisión y colocación de los mosquiteros que cada carpintería requiera para estar completa, los mismos serán idénticos a los existentes, y se podrán retirar fácilmente para su limpieza futura.

Las nuevas carpinterías serán realizadas en madera de Cancharana o paraiso, adecuadas a cada uso (carpinterías de abrir, postigones, mosquiteros, marcos, contramarcos, contravidrios, etc.) las carpinterías deberán cumplimentar acabadamente las características de las existentes. Las aristas serán bien rectilíneas y sin escalladuras.

Las puertas y ventanas a colocar y restaurar deben ser provistas con todos los elementos que garanticen su correcto funcionamiento y terminación, donde se incluirán los herrajes, cerraduras, los cuales deberán ser de primera calidad y de marca reconocida. “En todo los casos los reacondicionamientos o reemplazos de partes existentes deberán reproducir los estilos, formas y apariencias de sus originales, armonizándose con las restantes partes existentes y similares de la unidad inmueble”.

Todas las carpinterías recibirán una terminación a base de esmalte sintético semimate, color verde foresta..

13.1    V1 – VENTANAS  DE 2 PAÑOS DE ABRIR CON MOSQUITERO Y POSTIGON EXISTENTES

(2,25alto x 1,20ancho):

Cantidad nueve (9) en total existentes,  y ocho (8) a reacondicionar y utilizar.

Dos de las cuales se retiraran para generar el acceso a los sanitarios y una de ellas se reubicara en dicho sector, según indica en planos, la sobrante se entregara a la dirección de obras.

Marcos: ídem existentes.

Hojas:  ídem existentes.

Herrajes: ídem existentes.

Postigos: ídem existentes.

Mosquiteros: ídem existentes.

NOTA:  Se revisaran todos los componentes restableciendo las partes dañadas, rejas, marcos y hojas, de mosquiteros, ventanas y postigos ( jambas , travesaños, contravidrios, fallebas, botaguas, etc.).

13.2    P1 - PUERTA REBATIBLE ACCESO A SANITARIOS (1,20 x 2,55):

Cantidad una (1) mano derecha.

Cantidad una (1) mano izquierda.

Puerta de madera tablas machihembradas de Algarrobo, Cancharana o paraíso.

Marcos: De madera de algarrobo 60x90mm. x2,55Mts. de alto. Según detalle,Terminación con pintura sintetica color, verde foresta.

Hojas: Tablas machihembradas algarrobo 2,2x11cm. con refuerzo interno, abulonadas con bulones cabeza ciega externa y tuerca interior. Terminación con pintura sintética color, verde foresta.

Herrajes: bisagra postigo p/atornillar en madera ,5/32 x 20cm, 3 por hoja, atornilladas en marco y hoja.

cerradura de arrimar y manija doble balancín.

13.3    P2- PUERTA BAÑOS(0,75 ancho x 2,05 Alto.):

Cantidad  dos (2).

Marco: de chapa doblada  BWG Nº 18 perfil americano.

Hojas: placa conformada por alma de nido de abeja de 5x5 cm. emplacada por MDF de 4 mm. en laminado plástico color blanco liso mate, espesor  de la puerta de 2”

Herrajes: bisagra simple de bronce platil 3 por hoja. manija doble balancín,  roseta y bocallave aluminio mate.

13.4    P3 -  PUERTA DISCAPACITADOS. ( 0,90 X2,05)

Cantidad  dos (2).

Marco: de chapa doblada  BWG Nº 18 perfil americano.

Hojas: placa conformada por alma de nido de abeja de 5x5 cm. emplacada por MDF de 4 mm. en laminado plástico color blanco liso mate, espesor  de la puerta de 2”

Herrajes: bisagra simple de bronce platil 3 por hoja. manija doble balancín,  roseta y bocallave aluminio mate. Con barral interior reglamentario para abrir.

Las puertas de acceso a cualquiera de los recintos de salubridad especial llevarán el Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados Motores, A 1,40mts de altura, establecido por Normas Iram 3 722.

13.5    P4 - PUERTA REBATIBLE BOX BAÑOS (0,60 x 1,55)

Cantidad  tres (3) mano Derecha.

Cantidad  tres (3) mano Izquierda.

Descripción del sistema de tabiques: Tipo MAMPARAL S.r.l. (modelo TS-32) o similar calidad.

Estructura de aluminio tubular de aleación 6063 T 6 de primera calidad con terminación anodizado o pintado al horno.

Placas Compactas Masisas de 18mm  ambas caras terminacion melaminica color blanco liso mate.

conformado estructuralmente por columnas laterales macizas en multilaminado fenólico de 32 mm de espesor ,la misma está enchapa de ambas caras en laminado y cantos en ABS, fijadas al piso mediante pieza niveladora de fundición de aluminio para absorber las posibles diferencia de nivel del piso, ocultas por una funda de acero inoxidable de 0,7 mm terminación esmerilado, de 25cm de altura.

En su parte superior la fijación se realiza mediante travesaño dintel en perfil de aluminio anodizado natural de 40 x 20mm.

El anclaje a las paredes y entre paneles se realiza mediante escuadras, ambas de fundición de aluminio pulido. 
Las puertas macizas en MDF de 32 mm ,enchapadas en laminado plástico con cantos en ABS color blanco liso mate, esta provista de un batiente de acero inoxidable esmerilado de 2mm, la misma recibe la típica cerradura de pomo con apertura cierre tipo libre- ocupado, ambos de acero inoxidable.

Las bisagras son pomelas reforzadas de bronce platil embutidas fijadas mediante 4 tornillos a la hoja y 4 tornillos a la columna.

Los divisores entre retretes como las hojas de las puestras son de MDF de 32 mm enchapado en laminado plástico con cantos en ABS color blanco liso mate, tienen un ancho de 1,10 mts.

13.6    P5 - PUERTA CORREDIZA ACCESO A SUM (2.60 x 2,40):

Cantidad una (1)

Puerta de madera tablas machihembradas de algarrobo, Cancharana o paraíso.

Guia: metálica tipo Herraje Roma Art. 172, con topes de pistón art.170. o similar, y sapo inferior en cada hoja.

Carro: carro blindado tipo Herraje Roma Art. 172BL, o similar

Hojas: compuestas por refuerzos de 2”x3” y tablas machihembradas algarrobo 1”x4”cm. con refuerzo interno, abulonadas con bulones cabeza ciega externa y tuerca interior. Terminación con pintura sintética color, verde foresta.

Herrajes: cerradura para puerta corrediza y manija interior y exterior, y pasador inferior.

13.7    PE – PANEL ENTRAMADO

Cantidad  dos (2).

Entramado de madera pintado igual a las carpinterías, color verde.

Las secciones del trillage no serán menores a 1/2x1” y su repartición será de 1”

13.8  R1 - REJAS VENTANAS

Cantidad  Ocho (8).

En todos los aventanamientos, se deberá remplazar las rejas existentes, por rejas del mismo diseño y secciones que las existentes sobre los maceteros. Llevará como tratamiento una mano de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético verde brillante, para garantizar su protección contra la corrosión.

En todos los aventanamientos, se deberán remplazar las rejas

ART 14º CRISTALES

14.0. GENERALIDADES

Estos trabajos comprenden la provisión y colocación de la totalidad de los vidrios y espejos de la obra, cuyas dimensiones, tipos y características figuran en los respectivos Planos..

Los vidrios, cristales o espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de transparencia. Las tolerancias de los defectos quedarán limitadas por los márgenes que admitan las muestras que oportunamente haya aprobado la Dirección de Obra.

14.1. ESPEJO FLOAT 6mm. SOBRE MESADA.

Los espejos a colocar en los baños serán de cristal de 6 mm. de espesor, el plateado tendrá dos manos de pintura especial como protección y será del tipo electrolítico (electro espejo). (Dos)de 2.25 mts. de largo por 0.75 mts. de alto y (dos)de 1,00X0,75mts.

Se colocarán sobre estructura de madera (1x2cm) de 1cm de espesor, tipo bastidor c/20cm. Aprox. para permitir ventilación de su cara posterior y facilitar su recambio sin hacer roturas, a tal fin el bastidor tendrá herrajes para la sujeción del espejo. sobre la pared, el nivel de terminación del espejo será coincidente con el del paramento revestido.

14.2  ESPEJO BAÑOS DISCAPACITADOS FLOAT 6mm

Los espejos  serán basculantes , con marcos de aluminio, de 60x80cm, tipo Ferrum Art. VTEE1 o similar.

ART 15º INSTALACION SANITARIA

15.0   GENERALIDADES:

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los Reglamentos, de la materia, la documentación gráfica licitatoria, estas especificaciones técnicas y las indicaciones que imparta la Dirección de Obras.

Previo al comienzo de los trabajos específicos, el Contratista deberá presentar a la Dirección un plan de los trabajos a ejecutar.

Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones en cumplimiento de las Reglamentaciones, incluyendo la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el correcto funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previsto y especificado en el presente pliego técnico.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obras con suficiente antelación para su aprobación los juegos de planos de las instalaciones debidamente acotados como así también los planos de detalles necesarios o requeridos, rubricados por un profesional matriculado en la zona. Estos planos estarán de acuerdo con la documentación entregada con el presente pliego técnico. Una vez terminadas las instalaciones El Contratista entregará un juego de planos conforme a obra.

Las inspecciones y pruebas a las que deban ser sometidas las diversas partes de las obras de este rubro para verificar que se han realizado en forma reglamentaria antes de llevar a cabo las tapadas, serán aprobadas por la Inspección de Obra. Todas estas tareas las preparará El Contratista notificando en el momento en que se llevarán a cabo. La totalidad de la instalación se probará con plena carga para su aprobación.

A continuación detallan las inspecciones y pruebas a realizar:

1º   Materiales en la obra.

2º   Zanjas.

3º   Fondos de cámaras en general y similares.

4º   Hormigón para asiento de cañerías.

5º   Hormigón para recubrimiento de cañerías.

6º   Primera prueba hidráulica de los tramos de cañería entre cámaras o pozos.

7º   Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y de toda vertical de ventilación.

8º   Verificación de cámaras con prueba de agua.

9º   Verificación de los diámetros internos de las cañerías mediante tapón.

10º  Segunda prueba hidráulica de 6 y 7.

11º  Verificación de descargas del sistema secundario.

12º  Verificación progresiva y periódica de todos los elementos y accesorios.

13º  Verificación de cañerías para agua corriente fría y caliente.

14º  Revoques impermeables, cojinetes y pendientes.

15º  Tanques y sistema de distribución.

16º  Inspección final.

Todos los materiales serán aprobados y de 1º calidad. La totalidad de la instalación se probará con plena carga para su aprobación.

Deberá tenerse en cuenta que en las instalaciones de agua (fría y caliente) que corran horizontalmente, en general y por muros, deberán colocarse las canalizaciones de agua caliente siempre por encima ó más altas que las cañerías que transporten agua fría, en este caso en particular habrá que generar los pases necesarios en la estructura de tabiquería en seco previo a cerrar la misma.

15.1   PROVISION Y DISTRIBUCION:

15.1.1   TENDIDO DE CAÑERÍA Y ACCESORIOS.

El edificio será alimentado de agua potable mediante la red  existente, en el Area Protegida desde la torre tanque existente en el predio, que alimentara los dos sanitarios nuevos.

La totalidad de las cañerías de distribución irán empotradas dentro de la mampostería, estas deberán dejarse colocadas sobre la mampostería y  previo a la colocación de los revestimientos y revoques.

Se preverán 3 (tres) canillas de servicio, dos de interior una en cada sanitarios y una exterior para limpieza y riego. De bronce de ¾” con mango.

Se preverán llaves de paso para cada local sanitario y una llave de corte general, contenidos en una caja con cierre que será ubicada dentro del sanitario inmediato a la acometida de la red.

Materiales: Se emplearán íntegramente materiales de las siguientes características:

- Las Cañerías y accesorios  de distribución, serán de polipropileno termofusionado tipo “ACQUA-SYSTEM” de Dema S.A o similar., de espesor mínimo 3.4mm, línea roja en diámetros 20, 25.

- Las Llaves de paso para termofusión tipo “ACQUA-SYSTEM”, ó similar para roscar marca “FV” o similar, con campana y cruceta cromada.

- Las Llaves generales tipo esférica a ¼ de vuelta tipo “ITALY” ó “SARCO” cromadas.

15.1.2   DESAGÜES CLOACALES

Los desagües se realizarán con cañería de PVC reforzado, tipo NicollEterplast, línea 3,2 aprobado, igual que las piletas de piso, rejillas, ventilaciones y accesorios, todo de acuerdo al plano correspondiente, y en los casos en que corresponda se deberán agregar las piezas necesarias para lograr el correcto funcionamiento de este sistema.

La instalación contará con cámaras de inspección “CI” las mismas serán de 0.60 x 0.60 m. materializadas in situ mediante base de hormigón, paredes de mampostería de ladrillo común u hormigón armado in situ.

Su interior estará revocado en su totalidad con revoque hidrófugo incluyendo las canalizaciones en el fondo de la misma. Se instalarán todos los caños cámara y tapas de inspección indicada en planos, y además todos los que resulten necesarios para evitar tramos mayores de 15m sin puntos de desobstrucción.

La deposición final de los desechos cloacales  será hacia  la planta compacta de tratamiento “PCT”  ubicado en el pequeño bosque de transición aproximadamente a 40 metros de la obra.

15.1.3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARROS ACTIVADOS Y AEREACIÓN EXTENDIDA.

La misma deberá contemplar para su dimensionado el flujo turístico anual del parque mensualizado, contemplando que solo será el sanitario usado por los visitantesque no acampen.

Toda la información

Deberá localizarse enterrada y los motores en cabina totalmente insonorizadas.

Deberá presentarse para su evaluación, marca, certificados de aptitud técnica, planos folletería, características del motor, dispositivos de accionamiento, decibeles de sonido y  todo elemento que se considere procedente para la correcta interpretación de la propuesta.

La empresa Contratista deberá proveer garantía escrita por la “PCT”, de todos y cada uno de los componentes por el termino de 24 meses contados a partir de la Recepción Provisoria de la Obra; y además deberá proceder a dar una charla explicativa de funcionamiento del sistema al Intendente, Inspector y un agente del Parque.

Por otra parte, cada 4 meses deberá efectuar a su costo análisis químico bacteriológico de la salida de fluidos, con el objetivo de monitorear el sistema y posibles desfasajes de DBO admitido

15.2   ARTEFACTOS:

Las conexiones hidráulicas de los artefactos se efectuarán por medio de conexiones flexibles del tipo manguera de goma encamisada en malla de acero inoxidable con roscas del mismo material.

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos proyectados, estas especificaciones técnicas y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra.

15.2.1   8(ocho) Inodoro pedestal losa blanca, tipo Ferrum, Modelo Bari, IKLM o similar.

15.2.2   8(ocho) Deposito doble descarga –con valvula armada Ferrum Modelo Bari, DKW6F o similar.

15.2.3   3(tres) Migitorio corto losa blanca, tipo FERRUM ,antivandalico Modelo MMDJ o similar.

15.2.4   3(tres) Valvula electrónica para descarga FV Pressmatic Modelo:0362 o similar.

En el sanitario para personas con movilidad reducida se colocará:

15.2.5   2(dos) Inodoro discap. Color blanco completo Tipo línea espacio Ferrum, modelo:IETJ o similar

15.2.6   2(dos) Deposito descarga con valvula armada Tipo línea espacio Ferrum modelo:DTEXF) o similar

15.2.7  2(dos) Barral rebatible con portarrollo y accionador , Tipo línea espacio Ferrum modelo: VTEPA o similar.

15.2.8   2(dos) Lavatorio para discap. Color blanco Tipo línea espacio Ferrum, (Art. LEM1F) o similar.

15.2.9   6(seis)Barral rebatibles 60cm Tipo línea espacio Ferrum, modelo: VTEB o similar.

15.3 GRIFERIAS:

15.3.1   8(ocho) Grifería de lavatorio, automática para mesada tipo FV, Art.0372. o similar.

15.3.2   3(tres) Canillas de Servicio, tipo FV o similar.

15.4  ACCESORIOS:

# Los accesorios serán: en los casos de acero inoxidable, de atornillar, Tipo PRINGLES, Línea Monet o similar.

15.4.1.  10(diez) Percha simple de acero inoxidable.

15.4.2.  3 (tres)   Dispenser jabón líquido Tipo Valot, Línea Control System o similar.

15.4.3.  3(tres)    Dispenser toallas de papel Tipo Valot, Línea Control System o similar.

15.4.4.  8(ocho)   Portarrollos de acero inoxidable.

ART 16º INSTALACION ELECTRICA

16.0   GENERALIDADES:

Comprende la ejecución de todos los trabajos, materiales y mano de obra especializada para las instalaciones eléctricas. Su ejecución se hará de acuerdo a los planos respectivos, mediante los cuales podrá obtenerse la cantidad de bocas a ejecutar. Deberán considerarse los trabajos y provisiones necesarias para ejecutar las instalaciones, comprendiendo en general los que se describen a continuación: tendido dentro de muros, tabiques, losas de hormigón y cielorrasos armados, ejecución de nichos para el alojamiento de tableros y demás accesorios de las instalaciones; todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las especificaciones o planos.

El Contratista deberá adaptarse a los planos ejecutivos del presente pliego.

Los trabajos que se especifican a continuación serán hechos según reglas del arte y de acuerdo a las especificaciones siguientes y a plena satisfacción de la Inspección de Obra, la que tendrá las atribuciones para su aceptación o su rechazo.

La alimentación al edificio se hará mediante conductor subterráneo tipo sintenax, según detalle, protegidas con ladrillo colocado transversalmente en dirección al cable subterráneo y embutido en cañerías de PVC. En todos los lugares, enterrado bajo piso u hormigones.

La alimentación al edificio se tomará de la caja existente, en el frente donde se abrirán las puertas para los sanitarios. De allí se alimentará al tablero principal de edificio ubicado en el SUM.

De dicho tablero, saldrán dos circuitos (uno para cada sexo), los cuales estarán protegidos por sus respectivos interruptores termomagneticos de 16 amperes. Ambos circuitos tendrán conductores unipolares fase, neutro y tierra de 2,50 mm2.

En el SUM los circuitos de iluminación “LUZ” serán de 2,5 mm2, tanto en el circuito Luces Generales, como el perimetral.

Los circuitos de TUG (tomas de uso generales), y LUZ (luces) serán de 2,5 mm2 sus conductores.

Los circuitos de aire acondicionado TUE (tomas de usos especiales)serán de 4mm2 y protegidos por interruptor térmico de 20a, poseyendo tomas de 2a en los puntos de utilización.

Hasta la caja existente de acometida y desde la alimentación se respetará en conductor existente.

La caja de acometida deberá reemplazarse por una estanca homologada típo Rocker con sello de seguridad eléctrica de 30x30, y con grado de protección IP65, para albergar un disyuntor y toma línea DIN de calibre de acuerdo plano unifilar Desde esta caja hasta el tablero principal la alimentación será de 4x6 mm2 embutida en muro en caño de 1”.

El tablero principal

Será con tapa y contratapa de material plástico, antillama y con grado de protección IP 50. Poseerá los espacios suficientes para alojamiento de los dispositivos de maniobra y protección, que figuran en el esquema unifilar, previendo un 20% libre con tapa troquelada.

En el tablero principal un circuito será destinado a la Planta de Tratamiento Cloacal, debiendo alojarse el dispositivo de protección

La llave conmutadora de fase deberá ser con neutro, de 30 a y de 1º marca y calidad.

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM y a las reglamentaciones vigentes, sello de seguridad eléctrica y conforme lo prescripto de la asociación eléctrica argentina. Todos los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

Previo al inicio de los trabajos El Contratista presentará para su aprobación a la Dirección de Obras los planos de las instalaciones debidamente acotados, cálculos de verificación de las instalaciones eléctricas, planillas de cargas y unifilares  y topográficos de los tableros. En ningún caso se admitirán secciones o calidades inferiores a las especificadas.

Se utilizarán para el tendido de la instalación de tensión normal como así también para la de baja tensión, caños metálicos rígidos del tipo semipesado con sus curvas, uniones, cajas y accesorios completos  para montaje, corte y curvado del Tipo SICA LÍNEA ELECTROSYSTEM o símil, y tableros e interruptores termo magnéticos automáticos Tipo SICA LIMIT o símil. Las llaves, tomas, fichas, tapas, etc. serán de la línea Tipo Hábitat de SICA o símil.

16.1  TENDIDO DE TENSION NORMAL:

Las cañerías irán embutidas en muros, tabiques, losas según documentación como así también dentro de los cielorrasos de roca de yeso armados, con cañería metálica semipesado (denominación comercial) en diámetro mínimo de 3/4“ (19 mm de diámetro interior), solo se podrán ocupar con conductores el 33% de su área interior. Las uniones serán roscadas y limadas para evitar rebabas en todos los casos, para posteriormente  utilizar  cuplas y boquillas como accesorios de empalme y/o terminación entre caños o cajas según corresponda. Las cajas  serán también del tipo semipesado rectangulares u octogonales de acuerdo a su utilidad.

Las canalizaciones dentro de las losas de hormigón, muros, tabiques y cielorrasos de roca de yeso deberán ejecutarse de acuerdo a las reglas del arte, mediante perforaciones y/o calados prolijamente realizados en las soleras, tirantes o vigas que deban ser atravesados en los tendidos. Bajo ningún aspecto se permitirán cortes o desgarraduras  que debiliten o destruyan la capacidad portante de los mismos.

El cableado se tenderá a través de las canalizaciones y se dividirán por colores los diferentes tipos de circuitos sin diferenciar el recinto destino, vale decir que:

- Tomacorrientes		fase		rojo

neutro		celeste

tierra		verde/amarillo

- Iluminación			fase		negro

neutro		celeste

retorno	gris o blanco

tierra		verde/amarillo

Los circuitos se ubicarán y conectarán de acuerdo a lo indicado en planos.

Los bastidores, tapas, llaves de efecto y tomacorrientes serán de Tipo línea Hábitat de SICA o símil, con contactos de plata.

Perimetralmente, y sobre la madera inferior de las cabriadas se dispondrá una bandeja de 10x25, reglamentaria perforada y con sello de seguridad eléctrica. Sobre ella y convenientemente aislados como indica la norma se dispondrán los conductores de los circuitos de tableros seccionales y de muy baja tensión.

Puesta a Tierra:

Se deberá instalar una jabalina de PaT (puesta a tierra), de 2,00x5/8””cuyo lugar de emplazamiento será bajo el tablero principal, con tapa de bakelita y morzeto de sujeción. Esta jabalina tendrá una caja de inspección con un borne o barra de acceso para los controles periódicos del valor según especifica la norma (0,2 OHM).

Desde el borne de inspección se tenderá un cable aislado color verde y amarillo hasta la barra de tierra del TP. Este distribuirá la tierra a cada uno de las luminarias así como de los tomacorrientes. En consecuencia, con esto último, toda la instalación sin excepción quedará protegida.

Al momento de labrar el acta de Recepción Provisoria, deberá probarse el sistema de puesta a tierra mediante un Telurimetro Homologado con certificado de calibración vigente.

16.2   TENDIDO DE BAJA TENSION:

16.2.1   Provisión y Distribución:

Se deberá instalar la cañería, cajas, cableado y accesorios completos necesarios para el tendido de  telefonía, antena y audio, dentro de las viviendas que corresponda, según lo especificado en los planos correspondientes, desde caja estanca de acometida exterior, cuyo lugar de emplazamiento se definirá en obra en cada caso.

Para la instalación se utilizarán caños metálicos rígidos del tipo semipesado con sus curvas, uniones, cajas y accesorios completos  para montaje, corte y curvado del Tipo SICA LÍNEA ELECTROSYSTEM o símil. Las fichas, tapas, etc. serán del Tipo línea Hábitat de SICA o símil.

El conductor será Nivel 5 enmallado UTP, el cual albergará todos los servicios.

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las normas IRAM y a las reglamentaciones vigentes. Todos los trabajos presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

16.3   ARTEFACTOS:

Los artefactos de iluminación serán provistos con todos sus elementos, incluidas sus correspondientes lámparas, sistemas de anclaje, etc. Todos los artefactos serán de 1º calidad, tipo LAFONIER’S o similar con portalámparas cerámico, y deben ser colocados según las características de su fabricante y lo que indique la Inspección de Obra.

Se instalarán las luminarias detalladas a continuación:

16.3.1   Artefacto de Iluminación A1: cantidad (14) catorce.

LOCALES SANITARIOS:

Artefacto de Iluminación tipo Artefactos típo Circus led de LUMENAC de 12 w., de embutir.

16.3.2   Artefacto de Iluminación A2: cantidad (9) nueve.

SALON DE USOS MULTIPLES:

Artefacto de Iluminación luz general: Artefactos típo ALFA 1 E40 de LUMENAC de colgar

16.3.3   Artefacto de Iluminación A3: cantidad (16) doce.

ILUMINACION EXTERIOR:

Farol 4 caras ménsula para pared, rosca de lámpara tipo E27 clase 2, De material metálico, terminación color negro acabado brillante, la altura del artefacto no será menor a 50cm.

16.3.4 Sensores Infrarrojos SI: Cantidad (2) dos.

LOCALES SANITARIOS:

Sensores infrarrojos de movimiento “Secuen”  OS-465.o similar, Poseerán garantía por la colocación y producto por 12 meses. Al momento de la calibración inicial deberá estar presente el Director de Obras.

16.3.5 Artefacto de Iluminación LE: cantidad (6) seis

LUZ DE EMERGENCIA:

Deberán proveerse e instalarse una luz de emergencia en cada sanitario, y (4)cuatro en el SUM.

Artefacto de Iluminación Tipo ATOMLUX modelo 2028 LED 30 LED, 18/24 hs de autonomía. Batería sellada 6v 4,2AH. Electrolito Absorbido libre de mantenimiento, color blanco. Dimensiones: 83 x 370 mm. o similar. y conectados a TUG. Serán de disparo automatico ante corte de suministro.

PUNTOS DE UTILIZACION PERIMETRALES DEL SUM:

Se dejaran instalados  dentro de la caja octogonal tomas hembras con neutro de 10a, para futuras conexión de artefactos.

ART 17º  INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

La provisión y colocación de los matafuegos especificados es para el galpón, la misma consta de:

17.1. PROVISION DE MATAFUEGOS POLVO TIPO ABC 5 KG

Cada uno con su correspondiente panel indicador y soporte, deberán estar colocados a una altura del nivel de piso a 1.20 a 1.50 mts. Deberán ser fabricados bajo normas IRAM 3523 y sujetos al anexo de reglamentaciones de seguridad contra incendios vigentes en la región.

# ART 18º PINTURA

# 18.0   GENERALIDADES:

Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de muros de albañilería revocados interiormente, revestimientos de madera, cielorrasos aplicados y suspendidos, revoques, herrerías, carpinterías de madera, escaleras, cañerías y conductos a la vista, etc. según las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección e higiene de todas las partes de las obras visibles u ocultas. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Supervisión de Obra, El Contratista tomará las provisiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras estructuras, tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielo rasos, panelerías, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Dirección de Obra.

El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto, en el caso de elementos o estructuras exteriores, procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

No se admitirán el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos.

Se cuidará especialmente el recorte bien limpio y perfecto de las pinturas y protectores en los contramarcos, contravidrios, herrajes, zócalos, cornisas, conductos, etc. donde se produzca el encuentro de superficies de distinto tratamiento.

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación, aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Supervisión de Obra podrá hacer efectuar a El Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

No se admitirán el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. Será condición indispensable, para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que se presenten señales de pinceladas, pelos o rajaduras de cualquier naturaleza. “Los colores y tonalidades de las pinturas a emplearse en la fachada exterior y en cada parte constitutiva de esta, deberá reproducir y armonizarse con los colores y tonalidades correspondiente al resto de la unidad inmueble”.

Se cuidará especialmente el recorte bien limpio de las pinturas donde se produzca el encuentro de superficies de distinto tratamiento.

Nota: De ser necesario y a criterio de la Dirección de Obra se realizará entre manos de terminación, de hacer falta se realizaran retoques de enduido o masilla, con el fin de lograr superficies de perfecto acabado.

18.1  LATEX ACRILICO EN MUROS INTERIORES:

Para cualquier tipo de local, si es necesario nivelar imperfecciones, aplicar enduido plástico al agua (9207) tipo Albaplast. Lijar a las 8 horas y retocar con fijador tipo Alba al aguarrás.

Posteriormente se procederá tanto en paramentos revocados como en cielorrasos de placa de roca de yeso a aplicar tres manos de acabado mate de máxima calidad tipo Albalátex, satinado, dejando pasar 3 horas entre mano y mano.

En los muros interiores, correspondientes a locales sanitarios, se utilizará una pintura especial antihongo.

18.2  LATEX ACRILICO EN CIELORRASOS:

Para cualquier tipo de local, si es necesario nivelar imperfecciones, aplicar Enduido Plástico al agua (9207) tipo Albaplast. Lijar a las 8 horas y retocar con fijador tipo Alba al aguarrás.-

Posteriormente se procederá en cielorrasos de placa de roca de yeso y aplicados de yeso a aplicar tres manos de acabado mate de máxima calidad tipo Albalátex, satinado, dejando pasar 3 horas entre mano y mano.

En los cielorrasos interiores, correspondientes a locales sanitarios, se utilizará una pintura especial antihongo.

18.3  SINTETICOS:

Sobre cualquier elemento metálico, luego de su lijado se aplicará una mano de convertidor de óxido y dos manos de esmalte sintético tipo Albalux, las rejas serán de color negro brillante.

Las ventanas, postigos, portón de acceso y puertas de acceso a sanitarios , luego de su lijado se aplicará dos manos de esmalte sintético tipo Albalux,  color verde foresta ídem al existentes.

18.4  TRATAMIENTO DE MADERAS:

Los elementos de madera deberán ser lijados antes de aplicar el acabado. Se procederá luego a aplicar con pincel una mano diluida al 50% y tres manos mínimo sin diluir; aplicando directamente en la superficie de madera en capas bien distribuidas y siempre en dirección de las vetas de la madera. No pintar en temperatura ambiente menor a 10º C o en días de mucha humedad.

Para asegurar consistencia de color durante la aplicación es recomendable el empleo de un mismo lote de fabricación. En caso de contar con diferentes lotes, se recomienda el mezclado previo.

Se utilizarán productos tipo sintético tipo Albalux  para maderas o de calidad igual, no inferior, sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra.

ART 19º EQUIPAMIENTO

19.1. CARTELES DE SEÑALIZACION

Las señales serán del tipo de poliestireno de alto impacto de 1 mm de espesor, con retroiluminación se preverá un toma del sistema de TUG, según la normativa señalética y seguridad.

ART 20º TAREAS GENERALES

20.1. LIMPIEZA DIARIA

Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá mantener limpio y ordenado el espacio ocupado de la obra y las áreas circundantes, procediendo a depositar los residuos en recipientes ó canchas al efecto protegiendo su dispersión ó voladura con coberturas para tal fin, residuos que deberán ser retirados y trasladados periódicamente por El Contratista a su deposito definitivo, el lugar será definido por la  Inspección de Obra.

Terminados los trabajos, El Contratista retirará todos los residuos, materiales y enseres y entregará la obra en perfectas condiciones de limpieza y habitabilidad, de no proceder según lo expresado la Administración de Parques Nacionales contratará a costa de El Contratista, personal para la limpieza y el orden necesarios para lograr el normal uso y ocupación de las construcciones realizadas.

20.3. LIMPIEZA FINAL

Previo al retiro del obrador, la instalación deberá quedar limpia de todo resto de material y con la limpieza adecuada para la recepción del equipamiento que se deberá dejar instalado.

El criterio es que la limpieza sea lo suficiente para que se pueda comenzar a habitar sin mediar otra actividad previa.

20.4. PLANOS CONFORME A OBRA

A la finalización de los trabajos, la Contratista entregará a la Inspección de Obra, 2 (dos) juegos completos de planos  conforme a obra, ploteados en soporte papel y 2 (dos) CDs con los archivos magnéticos de los mismos.-Estos comprenden el relevamiento de las preexistencias, planos de arquitectura, detalles e instalaciones completas mas el registro fotográfico de la secuencia de las obras.

Este requisito resultará de indispensable cumplimiento  a la Contratista para habilitar la recepción definitiva de la obra por parte de la Dirección de Obra.