INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

ANEXO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

# PROVISIÓN e INSTALACIÓN

# de TENDIDO de FIBRA ÓPTICA

CARÁTULA

# PROVISIÓN e INSTALACIÓN

# de TENDIDO de FIBRA ÓPTICA

# OBJETO

El presente requerimiento tiene por finalidad la intercomunicación punto a punto por medio de un nuevo Tendido de Fibra óptica para transmisión de datos, vinculando la “Guardia Principal” ubicada en el acceso sobre Colectora Autopista al INA con el Centro de Procesamiento de Datos de la Unidad Informática ubicado en el Edificio Alerta del Predio del INA – Ezeiza, sito en AU. Ezeiza-Cañuelas; tramo Jorge Newbery, Km. 1,620 - Ezeiza.

Dicha vinculación de puntos e intercomunicación de datos se efectivizará con la instalación de un nuevo “Tendido de Fibra Óptica” con las características que más adelante se detallan, para lo cual se utilizarán las cañerías y cámaras de paso existentes, las que para otros servicios ya se encuentran canalizadas desde el mencionado CPD hasta la Guardia Ppal. En la mayoría de los tramos se cuenta con cañería de paso plástica, de Ø 4” y se cuenta también con el paso ya enhebrado de “Hilo Guía” el cual una vez utilizado deberá reponerse en las mismas condiciones a lo existente.

Por lo cual se pretende a través del presente requerimiento la contratación de una instalación del tipo “Llave en Mano”, que contemple en todos los aspectos la provisión del cableado de Fibra Óptica, la mano de obra especializada y todos aquellos elementos, materiales, equipos, herramientas, accesorios, medios de canalización, elementos de seguridad, etc. cuáles resulten necesarios para la correcta ejecución de la instalación final del “Nuevo Tendido de Fibra Óptica” requerido por el INA teniendo en cuenta las reglas del buen arte y costumbres que rigen para éste tipo de provisión.

Alcances del Pliego

El contenido del presente  tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la instalación de cada uno de los equipos, aunque no hubiesen sido indicados o mencionados parcial o totalmente en las presentes E.T.

En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo el montaje de los suministros a su cargo, sino también la puesta en marcha y regulación de los mismos para lograr el funcionamiento requerido en cada uno de los ambientes.

El detalle de los artículos de las presentes E.T. que más adelante se suministran y que son de aplicación en la provisión que se licita, es indicativo.

Debe tenerse presente que se tratan de cañerías, canalizaciones, cámaras de inspección y pase de larga data, y cuentan con el paso de cables varios preexistentes y completamente en uso; por lo que es imprescindible el reconocimiento del estado actual de las instalaciones y de los distintos tendidos que alimentan en forma común a varios otros Edificios y sectorizada en forma particular llegando hasta una cámara en la Guardia Ppal., pero sin ingresar a su interior, para lo cual debe prestarse especial atención en la presupuestación de las ofertas.

Queda establecido entonces que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de las distintas tareas, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.

Se estipulan en las presentes E.T. las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección Técnica del I.N.A para su correcta ejecución.

Se deberá contemplar las siguientes tareas y materiales

- Empalmes por Fusión

- Medición con OTDR

- Armado de Distribuidor

- Provisión y Montaje de

- Se deberá entregar Certificaciones de los puestos en formato Digital

- Provisión y Montaje de Cable de Fibra Óptica Multimodo de 12 hilos antirroedor, estimándose un metraje aproximado de 370 metros.

- Provisión y Montaje de Panel de 12 SC deslizable MM COMPLETA en Rack Mural de Guardia Ppal.

- Provisión y Montaje de Kit de bandeja de empalme STACK 12F en Rack Mural de Guardia Ppal.

- PIGTAIL SC Monomodo – CERÁMICA

- 6 (Seis) PATCH CORD SC-SC DÚPLEX Monomodo

- Provisión y Montaje de Swith de 24 puertos POE del tipo Hewlett Packard 1920S-24G-POE+, incluyendo 2 (Dos) Transceiver SFP 1000LX (LC) que serán colocados uno en el Rack Mural de Guardia Ppal. y el otro en el CPD. El mencionado Switch deberá ser instalado en el Rack Mural de Guardia Ppal.

- Provisión y Montaje de Barra de alimentación en Rack Mural de Guardia Ppal., el cual deberá ser alimentado desde el tablero existente y deberá contar con un tablero exterior PVC tapa acrílica que alojará su protección eléctrica independiente de acuerdo a consumo (Interruptor Diferencial e Interruptor Termomagnético)

- Se deberá completar la canalización para el paso del cable de Fibra; dado que el tendido desde el CPD alcanza únicamente a una cámara de vinculación contigua a la puerta de la Guardia. Para ello deberá realizarse tareas de obra húmeda, canalizando la vereda de acceso, proveyendo y amurando cañearía de PVC de Ø 4” con sus codos y accesorios cuales fueran necesarios a fin de garantizar el correcto paso del cableado teniendo en cuenta los “radios” mínimos de curvatura exigidos por el fabricante de la misma.

- En todo momento y partes de la realización del tendido deberá cuidarse la manipulación y exigencias a las que se someterá el cableado de Fibra teniendo en cuenta los “radios” mínimos de curvatura exigidos por el fabricante de la misma a fin de no dañar justamente los “pelos” de fibra interiores.

Características de los materiales para instalación.

Todos los materiales y equipos a proveer deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes Normas:

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I. e ISO 9000.

Edilicios: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Resolución E.N.R.E. 207/ 95) y del Código de Edificación del G.C.B.A. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.

Asimismo, los productos deberán ser objeto de controles en el mercado conforme a lo establecido por las Resoluciones y Disposiciones correspondientes.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:

Cualquier omisión o negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por las autoridades del INA.

De todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, el cual deberá ser enmendado y/ó remplazado dentro de las 24hs, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios ó por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/ó negligencia que a juicio del I.N.A se hubiera incurrido.

Plan de Trabajo

Debido a que las tareas a realizar implican la posibilidad que se suspendan las tareas dentro de las diferentes áreas de trabajo se acordarán previamente vía e-Mail con la Unidad informática y se programarán dentro de la franja horaria:

Lunes a Viernes de 07:00hs a 17:00hs; Sábados de 07:00hs a 13:00hs

Por lo tanto si se solicitara que el trabajo continúe fuera del horario referido, se deberá coordinar su ejecución con la Oficina Técnica del I.N.A. quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos, tales necesidades deberán ser comunicadas con anticipación, al igual que deberán programarse anticipadamente las tareas que requieran intervención y/ó supervisión directa del Personal Técnico del INA como el corte del suministro eléctrico ó vinculación a los tableros eléctricos existentes, etc. las que deberán programarse para su realización en días sábados ó no laborables de ser necesario.

ENSAYOS Y PRUEBAS

En presencia de la Inspección técnica, los trabajos ejecutados y las instalaciones en general, deberán ser sometidos a pruebas de funcionamiento. Para ello el Adjudicatario deberá suministrar en carácter temporario toda la aparatología necesaria y requerida para constatar los resultados de las pruebas y/ó comprobar la calidad de los materiales.

Cumplimiento de Pruebas y Ensayos

Como criterio general el adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos del INA, tanto durante la ejecución de las tareas como a su terminación.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Las Firmas Oferentes deberán acreditar antecedentes en la realización de tareas de montaje de Fibra Óptica y equipamiento de transmisión de datos, similares a los que aquí se solicitan.

REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

El adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y de Seguridad, para supervisar los trabajos a realizar; el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren.

PLAZO DE ENTREGA

Queda establecido que el plazo para la provisión total de lo solicitado en esta provisión será de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de la colocación de la Orden de Compra.

GARANTÍA

Se requiere una Garantía mínima por la instalación no menor a UN año, contados a partir de la fecha de la efectiva puesta en servicio del nuevo tendido y del equipamiento, la cual constará en un Acta.

VISITA A LAS INSTALACIONES

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá realizar una visita previa al lugar donde se realizarán los trabajos, dirigiéndose al Departamento Infraestructura quien lo acompañará  junto al personal de la Unidad Informática a tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones, redes de servicios disponibles, sectores, niveles de terreno, etc. y todo aquello que pudiera influir en la evaluación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las correspondientes especificaciones técnicas; no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y/ó redes de servicios disponibles.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 24 horas anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 13.00  y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, la Departamento Infraestructura extenderá la Constancia de Visita, la que deberá adjuntarse a la propuesta económica.

Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

PENALIDADES:

Será de aplicación lo establecido en el Artículo 25 – MORA EN EL CUMPLIMIENTO – del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO NACIONAL.

OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una ART todo el personal que realice trabajos dentro del Instituto, ya sean esporádicos ó permanentes, tercerizados ó propios; por esto mismo el Adjudicatario previo a la inicialización de cualquier tarea deberá presentar un listado del personal que cumplirá tareas dentro del INA cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte ó movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del INA también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar la correspondiente autorización de ingreso al Instituto.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación ó Construcción” con Clausula de “No Repetición” a favor del INA que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19.587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realización de tareas de altura.