INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

ANEXO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA

# ANEXO

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# REMODELACIÓN y AMPLIACIÓN DE BAÑOS

# CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL USO DEL AGUA (CTUA)

1 - Objeto

El presente requerimiento tiene por finalidad efectuar la remodelación, modificación y adaptación de los Módulos Sanitarios del edificio del CTUA a fin de ampliar y modernizar sus instalaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a las leyes y normativas vigentes en materia de Accesibilidad para Personas con movilidad reducida y contar a su vez con nuevas y modernas instalaciones que mejoren en todos los aspectos el uso de las instalaciones sanitarias para el personal de planta, becarios e investigadores del CTUA y de las visitas nacionales e internacionales que se reciben frecuentemente.

2 - Alcances del Anexo

El contenido del presente Anexo de Especificaciones Técnicas tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para la remodelación, ampliación y adaptación de los Módulos Sanitarios, aunque no hubiesen sido indicados o mencionados parcial o totalmente en este Anexo. El adjudicatario deberá ejecutar bajo su entera responsabilidad las tareas mencionadas, suministrando los materiales y herramientas necesarios. En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo el montaje de los suministros a su cargo, sino también la puesta en marcha y regulación de las instalaciones para lograr el funcionamiento requerido.

Debe tenerse en cuenta que se trata de instalaciones que se encuentran en uso diario desde la inauguración del edificio que data de la década de los ´80, habiendo sido sometidas a arreglos y reparaciones diversas que hicieron posible la continuidad de su uso diario hasta la fecha, por lo que es posible que algunas instalaciones y cañerías puedan haber sufrido importantes deterioros y/o modificaciones. Consecuentemente, es imprescindible el reconocimiento del estado actual de las distintas partes de dichas instalaciones, teniendo en cuenta a su vez el lugar de emplazamiento de los módulos a modificar y los detalles de vinculación a la estructura del edificio, a las cañerías de alimentación y los desagües existentes, por lo cual se deberá prestar especial cuidado en la presupuestación de la misma.

Importante: Todas las dimensiones y detalles sobre el estado actual de las instalaciones incluidas en este documento son aproximadas, a título orientativo. El proveedor deberá verificarlas en la visita previa a la cotización, la cual es obligatoria. Concluida la visita, personal del C.T.U.A. -  INA extenderá un certificado que deberá adjuntarse a la cotización.

Queda por lo tanto totalmente aclarado aquí que el detalle suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del pliego licitatorio a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de los trabajos. No se dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/o divergencia de interpretación.

También se estipulan en este documento, las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección del I.N.A para su correcta ejecución.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas, materiales, medios de elevación y elementos de seguridad que resulten necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y/o de las que pudieran surgir.

3 - Alcances del Suministro

Los trabajos que se solicitan en la presente especificación tienen por finalidad readecuar el uso de los ambientes e instalaciones sanitarias existentes a fin de disponer de instalaciones que permitan el uso por parte de personas con movilidad reducida en concordancia con las exigencias de las normativas vigentes en esta materia, lo que incluye reacondicionar íntegramente un cuarto que actualmente tiene uso como depósito interno para la construcción de un nuevo módulo sanitario unisex, proveyendo los artefactos e instalaciones sanitarias que correspondan, modificando a su vez la abertura de acceso a dicho local reemplazando la puerta por una nueva de ancho reglamentario. A su vez, se pretende modernizar el resto de los sanitarios del edificio con la modificación y restauración de los distintos Módulos Sanitarios de ambas plantas, para lo cual, entre otras tareas, deberán realizarse modificaciones que pudieran implicar: corrimiento de paredes y/o tabiques divisorios (no portantes), demolición, reconstrucción de paredes, recambio de aberturas, nivelación y/o re-nivelación y reparación de contrapisos y solados, recambio de artefactos sanitarios, griferías, etc.; recambio y modificación de instalaciones sanitarias y de cañerías, tanto de agua corriente fría como caliente y conducciones de efluentes cloacales; se incluye el agregado de tableros eléctricos seccionales con sus protecciones, elementos de comando y llaves termomagnéticas reglamentarios; y a su vez el reemplazo del mobiliario de cocina, contemplando el posible desarme y re-colocación de termotanques, calefones y artefactos menores cuando esto resulte necesario para la correcta realización de las tareas, entre otras actividades a realizar.

Se deberá efectuar el recambio total de los cerámicos correspondientes a los pisos de los sectores Sanitarios N°1 y N°2 (indicado en Figura N° 1 de Pág. N° 4),  la refacción de los cerámicos del piso en sectores 3 y 4 así como la reposición parcial de todos los cerámicos que deban picarse durante la ejecución de las diferentes tareas a realizar en las paredes de los Sectores N°2, N°3 y N°4, según se indicará posteriormente. Los cerámicos de las paredes del sector 1 deberán reemplazarse en su totalidad. En el presente P.E.T se detallan también los materiales y especificaciones para la ejecución de dichas tareas.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y una vez terminados y presentados para la inspección final deberán presentar un aspecto prolijo y de fina terminación.

4 - Descripción general de los recintos a acondicionar

El edificio del CTUA, ubicado en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos aires, posee actualmente cuatro “sectores sanitarios”. Cada uno de los cuales, posee un módulo con entrada independiente para hombres y otro para mujeres. Dos de estos cuatro recintos, también poseen espacios de vestuario, con duchas para el personal. El esquema de los módulos se presenta en las siguientes figuras.

Figura 1 – Sectores sanitarios 1 y 2 (oficinas)

Figura 2 – Sector sanitario N°3 - Sector LECA

Figura 3 – Sector sanitario N°4 – sector LETS

Los sectores sanitarios N°1 y N°2 se encuentran ubicados en el ala frontal del edificio, el sector N°1 se encuentra destinado al uso por parte del personal administrativo así como también de las visitas externas, el cual se encuentra en la planta baja. A su vez, coincidentemente con éste, pero en el primer piso se encuentra el sector N°2 para uso por parte del personal de oficinas. En Planta Baja, el recinto indicado como Depósito interno (Espacio de 1,5 x 3,22 m indicado en la Figura N°1) se requiere remodelar completamente a fin de adecuar su uso por parte de personas con movilidad reducida como Módulo Sanitario unisex; y para el caso de la Planta Alta, sobre dicho espacio se encuentra operativa una cocina la cual deberá ser parcialmente refaccionada también.

También existe una cocina contigua al sector N°1 de Planta Baja, que no se encuentra incluida en las Figuras previas (cuyas dimensiones se aproximan 5 x 3 m), donde deberán realizarse tareas menores de mantenimiento que se describirán posteriormente.

Finalmente, los sectores N°3 y N°4 corresponden a los conjuntos de baños y vestuarios empleados por el personal operativo, que se desempeña en laboratorio, planta piloto, campo y mantenimiento. Dichos sectores deberán reacondicionarse reparando paredes, aberturas, artefactos sanitarios, reemplazando artefactos de iluminación, e instalando tableros eléctricos individuales entre otras tareas que se detallarán más adelante pero no será necesario el reemplazo completo de los revestimientos superficiales de pisos ni paredes. En el Sector N°4 (LETS) deberán realizarse modificaciones en las divisiones internas, las que se detallan en las secciones 9.B y 9.C del presente documento.

5 – Organización y Planificación del trabajo

5.A - Franja horaria

Las tareas se programarán de manera tal que su ejecución no entorpezca la operación normal del CTUA, y que no altere su ritmo de trabajo normal.

Las tareas podrán realizarse de Lunes a Viernes de 09:00hs a 17:00hs; Eventualmente, podría acordarse con el adjudicatario un horario extendido de 7 a 17.30 hs en la semana y/o los días sábados por la mañana (7 a 13hs) para tareas específicas siempre que esto resulte posible por parte del CTUA y el departamento de infraestructura del INA.

Las tareas que requieran interrupción de suministro eléctrico que pudiera afectar a otros sectores, adicionales a la zona de trabajo deberán realizarse con preferencia los días sábados y coordinarse previamente con el personal del INA.

5.B - Secuencia de prioridad en los trabajos

Como se trata de tareas similares en los cuatro Sectores Sanitarios, se deberá coordinar la ejecución del trabajo de forma que en todo momento se mantenga operativo al menos un sector sanitario del frente del edificio (Sectores N°1 y N°2) simultáneamente con, al menos un sector sanitario de la parte posterior (Sectores N°3 y N°4).

Los trabajos de demolición y todos aquellos que pudieran implicar la generación de polvo, deberán realizarse luego de colocar el cerramiento de seguridad en cada uno de los sectores.

El adjudicatario deberá tener en consideración que el plazo de ejecución comenzará a contabilizarse a partir del día en que sea notificado de la orden de compra y que no se deberán modificar los Plazos de Entrega, cuyo incumplimiento implicará la imputación de la multa correspondiente.

5.C – Permiso para trabajos específicos

Si ciertas tareas requiriesen la interrupción temporaria de los accesos, instalaciones, suministros y/o las operaciones de algún sector del mismo, se deberá coordinar su ejecución con la inspección técnica del INA, o la persona que ésta designe, quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos determinando los días y horarios en que podrían realizarse.

Tales necesidades deberán ser comunicadas con no menos de 48 horas de anticipación  y entre ellas se contemplan las siguientes:

- Aquellas que impliquen la interrupción del suministro de agua, gas o electricidad.

- Aquellas que impliquen la demolición de paredes, corte de metales u otras tareas que pudieran generar cantidades considerables de polvo en el ambiente y no puedan realizarse con las puertas de los módulos sanitarios cerradas.

Dado que algunas zonas de trabajo (Sectores N°3 y N°4) se encuentran próximas a sectores donde se manipulan sustancias inflamables y/o se dispone de equipamiento sensible a la presencia de ciertos compuestos químicos, el mismo procedimiento de solicitud de permiso y coordinación descripto previamente deberá seguirse siempre que se realicen los siguientes trabajos:

- Trabajos de soldadura, los cuales deberán realizarse de preferencia en las inmediaciones externas del edificio notificando previamente al responsable del CTUA por motivos de seguridad.

- Aplicación de pinturas que no sean de base acuosa

- Uso de solventes, aguarrás, thinner, alcoholes o compuestos similares (incluyendo su uso para limpieza, desengrase, etc.)

- Uso de adhesivos, selladores u otros elementos de base orgánica que desprendan olores. (p.e. acético)

- Corte, amolado y/o pulido de metales con disco o piedra. Quedan exceptuados aquellos trabajos de corte, amolado y/o pulido que se realicen dentro de los sectores sanitarios con las puertas de comunicación a los pasillos, cerradas.

A fines de dicha coordinación, el Adjudicatario deberá dar aviso a la inspección Técnica del INA, o la persona que ésta designe, con no menos de 48 hs de antelación describiendo el tipo de tareas a realizar y el lapso aproximado de duración de las mismas. Antes de comenzar las tareas, deberá contar con la autorización por parte del personal del INA designado a tal fin.

6 – Materiales, pruebas y ensayos

Características de los materiales

Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las siguientes Normas:

Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

Edilicios: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (Resolución E.N.R.E. 207/ 95) y del Código de Edificación del G.C.B.A. Disposiciones vigentes de las compañías prestatarias del servicio eléctrico.

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para la ejecución de Instalaciones Sanitarias del E.T.O.S.S., de AySA y del Código de Edificación del G.C.B.A.

Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Adjudicatario deberá dar cumplimiento a todas las pruebas y ensayos que fijan los Reglamentos, Códigos y Normas citadas precedentemente como así también todas aquellas que soliciten los Técnicos del I.N.A, tanto durante las ejecución de los trabajos, como a su terminación.

7 – Protección física de las instalaciones actuales durante la DURACIÓN DE TAREAS

Se deberán proteger las instalaciones actuales trabajando, siempre que resulte posible, con las puertas que vinculan los módulos sanitarios con los pasillos, cerradas a fin de limitar la propagación de polvo y ruido. En los pasillos por donde se circule con materiales, herramientas, etc. deberán colocarse coberturas de nylon o cartón para proteger los pisos. Las tareas se desenvolverán en un área de trabajo que mantendrá su actividad normalmente.

Se debe prever también la colocación de un camino de cartón corrugado sobre el piso existente en la zona de pasillo que vincule cada sector de trabajo con la puerta de ingreso al edificio más cercana, que sea óptimo para el paso de materiales y herramientas.

Una vez finalizados el adjudicatario deberá retirar las protecciones y, de ser necesario, reparar y/o reconstruir cuidadosamente cualquier daño y/o marcas que quedaren de su instalación y/o retiro sean en el piso, el techo y/o en las paredes. Todo daño o afectación de cualquier otra parte del edificio que fuera ocasionado por el adjudicatario con motivo de la obra en cuestión, deberá ser reparado por éste.

7.A – Aseguramiento de aberturas fuera del horario de obra

En caso que el trabajo quedara inconcluso al finalizar la jornada laboral, el adjudicatario deberá asegurar que las puertas y aberturas permanezcan cerradas en forma segura (que impida el acceso de personas y también el ingreso de agua de lluvia) hasta el momento en que se retome el trabajo. Para ello el adjudicatario deberá prever los medios que considere necesarios, que deberán ser autorizados por el personal del INA que corresponda, incluyendo la posibilidad de soldar elementos en forma temporal.

8 - Demolición, Retiro de Escombros y Materiales – Construcción de Mampostería

El adjudicatario deberá remover y retirar todos aquellos materiales que no tengan uso directo en las nuevas instalaciones. Esto incluye residuos, escombros, restos de material, cañerías removidas, grifería y/o artefactos sanitarios reemplazados, azulejos removidos, rejillas, tableros y elementos eléctricos, y todo material residual que fuera generado durante la realización de las tareas.

Procediendo al retiro de escombros y materiales sobrantes conforme se avancen las tareas y se acumulen materiales de rezago. Para el acopio temporal de materiales se dispondrá de ubicaciones definidas previamente de acuerdo al tipo y cantidades de los mismos. El adjudicatario deberá embolsar los residuos generados en forma segura que garantice su contención, transportarlos hasta el lugar indicado por el INA para su almacenamiento temporario y retirarlos con una frecuencia que no supere los 7 días, o bien disponerse el alquiler de volquetes a su coste que deberán ubicarse de manera tal que no entorpezcan la circulación y/o accesos del edificio, debiéndose solicitar su reemplazo cuando la acumulación de material así lo requiera.

9 - Nuevo Módulo Sanitario para personas con Movilidad Reducida

En el sector N°1, planta baja, como ya se señalara, se deberá emplazar un baño para personas con movilidad reducida en recinto existente, de 1,5 x 3,22 m, entre los módulos de hombres y mujeres que actualmente se utiliza como depósito interno, el cual deberá reacondicionarse íntegramente instalando los artefactos, cañerías, revestimientos y solados, circuitos eléctricos y demás accesorios necesarios.

Se adaptará el espacio mencionado para acondicionar su uso como recinto sanitario unisex destinado al uso por parte de personas con movilidad reducida, dando cumplimiento a la Normativa vigente en ese aspecto. Para ello deberán contemplarse los espacios de circulación que posibiliten el uso indicado. La puerta de acceso deberá reemplazarse por una de ancho reglamentario y deberá proveerse e instalar artefactos sanitarios y de seguridad que cumplan las exigencias y reglamentaciones para dicho tipo de sanitarios, tal como se referencia en las figuras presentadas más adelante.

A continuación se detallan las principales tareas a realizar para reacondicionar las instalaciones existentes y las características con las cuales deberá contar la nueva unidad.

Se pretende satisfacer las necesidades y dar cumplimiento a las reglamentaciones existentes en materia de Sanitarios para personas con capacidades diferentes, que al momento de la construcción original del edificio no se encontraban vigentes.

9.A – Extensión de las cañerías de agua y cloaca

Deberán extenderse las líneas de agua y cloacas existentes en los módulos actuales a fin de dar servicio al nuevo módulo. Para tal fin, se empleará el mismo tipo de conducciones y criterios que se describen más adelante para el reemplazo de cañerías. Las nuevas líneas deberán conectarse al tramado existente en un punto a verificar y designar con el acuerdo con la Inspección Técnica del INA. Para los ductos de abastecimiento de agua, deberá colocarse en forma contigua al empalme al resto de la red, una llave de corte de tipo esférica, metálica de primera marca a fin de permitir la aislación de suministro de este sector.

En el caso de la red cloacal, el conducto proveniente de este nuevo módulo deberá conectarse al resto de la red de los módulos adyacentes mediante ductos de características similares a los descriptos previamente para el reemplazo de cañerías. La vinculación a la red deberá realizarse mediante una cámara que permita su acceso para desobstrucción ubicada en el módulo nuevo y vinculado al resto de la conducción mediante accesorios adecuados.

Deberá colocarse una pileta de piso tipo sifón con rejilla de bronce cromado o acero inoxidable de 12 x 12 cm, conectada a la red cloacal, en el punto donde confluyan las pendientes del solado a fin de drenar líquidos durante la limpieza de la unidad. Al igual que en los demás módulos, deberá colocarse una canilla de servicio con llave esférica tipo “Canilla para manguera, con cierre esférico 13 mm” - Marca F.V. (Cód. 0436.10) ó (Cód. 0438) ubicada a unos 60 cm del solado a fin de ser empleada en tareas generales de limpieza.

9.B - Provisión de Sanitarios

Se equipará el Módulo para Discapacitados con un inodoro de pedestal apto para el uso de personas con movilidad reducida, contemplando su conexión y adaptación del sistema de limpieza posterior. El inodoro deberá colocarse de modo que la taza del mismo con tabla resulte instalada de 0,45 m a 0,47 m del nivel del solado. El inodoro deberá ser de tipo especial para discapacitados, de tipo sifónico color Blanco, con descarga de agua por depósito. Contará con asiento y tapa de plástico reforzado o de alto impacto.

Se equiparán completamente las instalaciones sanitarias con todo lo necesario a fin de que las unidades queden completamente funcionales y terminadas.

Figura 4 – Altura de la taza y dimensiones laterales libres mínimas del baño para personas con movilidad reducida

(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

El accionamiento del sistema de limpieza deberá estar ubicado a 0,90 m ± 0,20 m del nivel del solado, provisto de un mecanismo de fácil accionamiento. Es importante que la superficie o entorno de la base se encuentre libre de humedad por lo que se solicita especial atención en el momento del sellado de las conexiones y definición de las pendientes de contrapisos y terminaciones del solado, contemplando una pendiente que permita un rápido escurrimiento de líquidos hacia las rejillas de desagües en caso de eventuales derrames.

9.C - Accesorios de seguridad

Los pasamanos y agarraderas serán de la sección transversal disponible en plaza. Se requiere caño de sección redonda, para permitir la cómoda prensión. Su terminación deberá ser uniforme, suave al tacto, y de fácil limpieza. Deberán colocarse de manera de garantizar su firmeza. No se admitirán elementos de loza ó material frágil ante golpes y/o sobreesfuerzos. Deberán ser tipo Barral Rebatible de 0,60 m línea FERRUM (Cód. VTEB) o similar.

A los lados del inodoro se dispondrán dos barras de ayuda, firmemente ancladas, para permitir el desplazamiento del usuario de modo tal que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia. La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, y se colocará a 35cm del eje del inodoro y a 70-75cm de altura.  Es necesario que una de las barras disponga de un accesorio para colocar el papel higiénico.

El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa).

9.D - Cerradura

La puerta del módulo deberá contar con una cerradura tipo Ocupado/ Libre de seguridad (de apertura exterior a través de llave maestra), con la finalidad de que pueda accederse fácilmente al auxilio o rescate de una persona eventualmente caída dentro del recinto. La puerta tendrá un ancho mínimo (luz libre) de 0.9 m que permita el paso cómodo de sillas de ruedas. Deberán disponerse manijones amplios que proporcionen mayor facilidad en la operación de apertura de las mismas.

Figura 5 – Esquema indicativo de las dimensiones del inodoro y accesorios

(Estas imágenes son solo ilustrativas, a modo de ejemplo; las cuales se tomarán únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Oficina Técnica del INA).

9.E - Lavatorio:

Se deberá proveer un lavatorio marca FERRUM tipo ménsula ó bacha con mesada a una altura de  0,76m ± 0,05m con respecto al nivel del solado; con descarga a pared. Tipo FERRUM Línea Espacio: Lavatorio un agujero con soporte fijo (Mod. LET1F)

En este caso se solicita dejar el bajo artefacto libre, de modo de permitir que el usuario en silla de ruedas coloque la piecera de forma cómoda, dejando una luz libre vertical: 0,66m, sin pedestal (firmemente anclado a la pared con ménsulas que puedan soportar 100 kg). De material enlozado de buena calidad, color Blanco del mismo Juego o Modelo del inodoro a proveer, de dimensiones no menores a 0.50m de frente y fondo.

El lavamanos deberá estar equipado también con una barra de ayuda, o de apoyo; para ello se dispondrá a ambos lados del lavabo de barras para permitir el desplazamiento del usuario firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la ubicación frente al mismo; con iguales características a las detalladas más adelante para las Barras solicitadas para el inodoro.

El grifo se accionará mediante mecanismo de presión o palanca. Se requiere Canilla automática para lavatorio tipo Pressmatic de F.V. (Cód. 361.03a).

También deberán colocarse en las inmediaciones del lavatorio y una jabonera, que pueden ser embutidos o exteriores, debiendo ser en el último caso artefactos de primera línea.

En la pared opuesta al lavatorio, deberá colocarse un gancho tipo perchero para colgar ropa y objetos personales.

Figura 6 – Dimensiones orientativas del lavatorio

(Estas imágenes son solo ilustrativas, a modo de ejemplo; las cuales se tomarán únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Oficina Técnica del INA).

9.F - Espejo Basculante

Estará ubicado sobre el lavabo, será de 0.60 m x 0.80 m, y deberá tener un ángulo de inclinación de 10º respecto al paramento que permita la cómoda visualización de sí mismo por parte del usuario en silla de ruedas. Deberá estar debidamente fijado a la mampostería. Se requiere marco de aluminio reforzado y accesorio de fijación basculante que permita el movimiento para alcanzar la inclinación requerida; tipo Espejo Basculante línea FERRUM (Cód. VTEE1).

9.G - Remodelación de la puerta de acceso

Se deberá remover la puerta existente de aproximadamente 0.80 m de ancho y ampliar la abertura a una medida mínima de 0.90 m, proveyendo una nueva puerta con su respectivo marco en chapa relleno con mampostería cementicia durante la colocación; para ello se deberán cortar las aberturas con amoladora utilizando discos de corte apropiado para mampostería, conservando la escuadría y plomo de las paredes en cuestión a fin de romper lo menos posible.

En las áreas que queden desparejas producto del corte y remoción de escombros en la pared y al ras del piso se deberá emparejar con material y terminar la colocación de dicha puerta en perfecto aplomo, la misma deberá contar con herrajes y bisagras de alta calidad que permitan la apertura y cierre con el menor esfuerzo.

Se colocará una Puerta Placa enchapada en Cedro con bastidor interior y tapacantos de 40 mm en Cedro macizo, con acabado en Laca poliuretánica mate; con marco de chapa HºNº (no menor a 1.6 mm de espesor) conformado símil existentes en oficinas aledañas, con dos manos de convertidor de óxido y acabado en sintético marrón; de 0.90 m x 2.0 m de altura. Se requiere que la puerta de entrada cuente con chapón de protección inferior anti-golpes de sillas de ruedas en ambas caras de, al menos, 20cm de alto realizados en chapa de Acero Inoxidable de al menos 1.2 mm de espesor y tornillería para colocación tipo gota de cebo en material bronce platíl la puerta será de apertura manual abatible hacia adentro; y  dispondrá de mecanismos de apertura y cierre adecuados, empleando el menor esfuerzo posible.

9.H - Señalización

La puerta de ingreso al Módulo Sanitario para minusválidos se identificará (señalizará) debidamente con el símbolo internacional de Accesibilidad para minusválidos, con cartel tipo plástico ó adhesivo en la puerta a una altura de 1.50 m, con las medidas mínimas indicadas a continuación.

10 – Otras modificaciones estructurales a realizar

10.A – Demolición y reconstrucción de tabique interno Mód. Sanit. Caballeros en sector N°1

En el sector N°1, dentro del módulo de hombres se encuentra una pared divisoria no portante, cuya estructura se haya notablemente deteriorada. La misma se encuentra resaltada en color rojo en la Figura 4 y deberá ser demolida y reemplazada por una nueva. La nueva pared, deberá realizarse con ladrillo hueco manteniendo similares dimensiones y características a la preexistente. La misma deberá vincularse al contrapiso mediante el uso de ganchos realizados en varillas de acero de construcción en no menos de tres (3) puntos a definir conjuntamente con la inspección de obra. La vinculación en las esquinas y en las uniones a la pared existente deberán realizarse también mediante el uso de ganchos de acero de construcción de dimensiones apropiadas picando en profundidad y realizando un amurado cementicio en cada punto. La terminación externa del mismo deberá conservar la misma línea estética y armónica del resto del recinto.

Se indica a continuación, en la figura N° 4, la disposición y distribución final de espacios requeridos una vez culminada la remodelación y re-adaptación de los espacios a fin de contar con la nueva unidad de Módulo Sanitario unisex para uso de personas con movilidad reducida.

Figura N° 7 – Remodelación Módulo N°1

(Tabique a demoler y reconstruir en sombreado con líneas diagonales)

10.B – Ampliación de Módulo Sanitario de damas en Sector N°4 - LETS

En el sector sanitario N°4 – sector LETS – actualmente sólo se dispone de vestuario para hombres. Como parte de los trabajos que se requieren en la presente licitación, deberán realizarse las modificaciones que se detallan en la Figura N°7, en la que se indican los agregados de mamposterías de cierre con Rayado Oblicuo. Deberá invertirse el sentido de apertura de la puerta de ingreso al módulo de mujeres, manteniendo de ser posible el marco y la puerta actuales.

En el extremo opuesto al acceso (dentro del Módulo Caballeros, se deberá realizar una abertura en la pared del cubículo que actualmente aloja una de las duchas (removiendo también todas las cañerías de la zona, en caso que la hubiere) a fin de comunicar esta unidad con el actual vestuario de Damas. El módulo de Damas quedará entonces ampliado en su espacio físico aprovechando una de las dos duchas existentes en el vestuario de hombres. A fin de separar ambos Módulos se deberá construir una pared no portante, en forma de “L” prolongando 0,6 m el cubículo de la ducha adicionada y como la pared que separa actualmente las duchas no llega hasta el techo, la misma deberá completarse con mampostería hasta el cielorraso a fin de lograr una aislación completa entre módulos.

También se adicionará un segundo inodoro, con su cubículo correspondiente construido con materiales similares a los actuales y un acabado y terminación acordes. Además de proveer y colocar el nuevo inodoro también deberán realizarse los tendidos adicionales de cañerías de agua y ductos de recolección de cloacales, debidamente conectados al resto de la red empleando materiales y técnicas similares a las que se detallan para el reemplazo de cañerías en los sectores N°1 y N°2. Si la puerta y el marco extraídos del cubículo de ducha modificado estuvieran en buen estado de conservación (lo cual deberá ser verificado y aprobado por la Inspección Técnica del INA) el adjudicatario podrá re-utilizarlos para el nuevo cubículo destinado a alojar el inodoro adicional. En caso contrario, deberán proveerse aberturas nuevas, lo cual estará a cargo del adjudicatario.

El inodoro a proveer deberá ser de loza blanco, tipo INODORO LARGO marca FERRUM línea IN/VERONA BLANC FERRUM (Cód. 33195606) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO P/INODORO FERRUM (“DEP VER APO.BLA” Cód. 33195607), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas. O bien, INODORO LARGO 6 LITROS marca FERRUM línea TRENTO FERRUM (Cód. IELMJ) con depósito de agua tipo mochila DEPOSITO DOBLE DESCARGA FERRUM (Cód. DEW6F), con obturador tipo FLAPPER y asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.

Figura 8 – Modificaciones a realizar en el Sector Sanitario N°4 – Sector LETS

(paredes a demoler en sombreadas con líneas cruzadas y paredes nuevas a levantar sombreadas con líneas diagonales)

10.C – Especificaciones de la construcción de mampostería

Para el caso de mampostería a construir/re-reconstruir, ésta se hará con mampostería tradicional de ladrillo hueco, respetando los espesores, revoques y acabados, levantando los cerámicos del piso hasta llegar al contrapiso firme, picando la carpeta y ligando con mezcla Cemento-Hidrófugo en las líneas necesarias, uniendo la nueva mampostería convenientemente al contrapiso.

Se continuará luego con los canaletados necesarios para la colocación de las distintas cañerías (electricidad y agua), las cuales deberán estar correctamente empotradas y amuradas con cemento como lo indica la Normativa para cada caso, una vez realizados todos los empotrados de cañerías y sellado de canaletas se proseguirá con la aislación de capa cementicia hidrófuga a no menos de 1 m de altura y con revoques de terminación hasta la altura del cielorraso perfectamente aplomado, sin alabeos ni imperfecciones y finalmente se revestirán con el mismo tipo de cerámicos y molduras de vista a proveer para el resto de los recintos, continuando con la misma línea de acabado.

11 – Reemplazo y mantenimiento de conductos

11.A - Reemplazo total de cañerías en Sectores N°1 y N°2

Deberán reemplazarse todas las cañerías existentes en los sectores mencionados y a su vez se provisionarán nuevos tendidos de ser necesario a fin de renovar todas las cañerías colocado materiales plásticos de “termo fusión” producidos en “polipropileno copolimero random” tipo Acqua System para alimentación de los circuitos de agua fría y caliente y cañerías de  “polipropileno sanitario” tipo Awaduct/Duratop para desagües en general, en donde deberán ubicarse las conexiones de salida de las cañerías de fundición existentes y se unirán a éstas por el medio más eficiente, a fin de garantizar su impermeabilidad permanente.

Para ello el proveedor deberá picar paredes y/o pisos quitando los circuitos existentes. Deberá empotrar todos los nuevos circuitos y ubicar o re-ubicar cada tendido convenientemente según Normas Sanitarias vigentes sustituyendo todas las cañerías existentes por nuevas cañerías plásticas, tal como se especifica a continuación. En aquellos casos donde se modificara la disposición actual, primeramente deberá efectuarse un minucioso replanteo y reubicación de los distintos  artefactos eléctricos y sanitarios a fin de redefinir su ubicación y establecer la necesidad de las nuevas cañerías y desagües, conexiones, rejillas, etc.

11.B - Abastecimiento de agua (caliente y fría)

La provisión de agua corriente se ejecutará según indicación de Plano de Instalaciones Sanitarias (Documentación Técnica que se entregará en la Visita con el correspondiente Certificado de Visita), tomando la entrada de la red existente (punto que se indicará tentativamente en plano). A fin de abastecer las nuevas instalaciones proyectadas; la instalación de Agua fría y Agua Caliente se ejecutará tal como ya se ha mencionado con cañerías termofusión de polipropileno tricapa aprobados, tipo Aqcua System, Coestherm o Saladillo H3 termofusión, unidos por termofusión, de diámetro no menor a 3/4”. Los cambios de dirección se harán con curvas. Se colocarán dos válvulas de paso, tipo esférica, para la línea de alimentación principal en cada Módulo Sanitario, una para agua fría y otra para el agua caliente. También deberán contarse con canillas de servicio esféricas a 0,6m respecto al piso en cada uno de los  Módulos. Para la instalación de las llaves de corte generales de cada módulo deberá contemplarse la construcción de cámaras de inspección y corte, con sus respectivas tapas, sobre las paredes en un punto cercano al ingreso de cada módulo o en lugares a definir conjuntamente con el personal del INA. La instalación de agua caliente incluirá las conexiones de entrada y salida de los calefones y termotanques.

11.C - Recolección y transporte de líquidos cloacales

La provisión de materiales e instalación de desagües cloacales incluye la provisión y ejecución de todas las cañerías necesarias para el correcto funcionamiento de los desagües hasta las cámaras de recolección correspondientes, que serán oportunamente indicadas por el personal del INA. Aquí se incluyen las piletas de piso, cámaras de inspección y circuitos de ventilación, tal como se especifica en los planos correspondientes. Toda la instalación, se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, tipo Awaduct, Duratop ó IPS desagüe.

El adjudicatario deberá ubicar las cañerías de salida existentes en hierro fundido (HF) de cada módulo. Posteriormente, deberá realizar sobre éstas, el acople con piezas de Transición elastomérica tipo espiga-campana especialmente diseñada para acoplar un tubo tipo Awaduct a una campana de HF ó bien con piezas de Transición espiga-espiga, según se corresponda.

Para el caso de bajadas de Planta Alta, deberán reemplazarse completamente las cañerías bajo piso y se colocarán nuevas cañerías plásticas que se vincularán a las cañerías de salida de HF en Planta Baja. Deberán preverse rejillas con sifón (tipo pileta de patio) en cada módulo.

A continuación se indica un esquema tentativo:

Figura 5 – Esquema de recolección de líquidos cloacales

(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

Deberá prestarse especial atención en la determinación de niveles y pendientes de cada parte de los tramos de cañería de desagüe de ambas Plantas y en el empalme y distribución de las cañerías de ventilación de los distintos circuitos de descarga. Para los desagües cloacales deberá respetarse una pendiente igual o mayor a 1,0 % (1,0 cm por metro).

La provisión e instalación de los caños de ventilación se ejecutará según las necesidades propias de las instalaciones sanitarias de ambas Plantas con un diámetro no menor a los 50 mm realizados con cañerías y accesorios de idénticas características técnicas que las de desagües, los cambios de dirección se harán con curvas.

Las rejillas impermeables y las bocas de desagües deberán ser también plásticas de la misma línea y marca que las cañerías de desagüe, y sus tapas y/o rejillas de bronce fundido pulido para interior.

Contiguo a los Módulos Sanitarios del Sector N°4 – LETS (en el exterior), se encuentra una cámara cloacal, que se encuentra notoriamente deteriorada en sus bordes y asiento de tapa; la cual deberá ser reacondicionada y cuya tapa se deberá reemplazar. La misma está construida de mampostería tradicional  y las dimensiones de la tapa son 0,82 x 0,62m, la misma deberá ser remplazada por otra tapa de idénticas dimensiones realizada en hormigón armado.

12 - Puertas y aberturas

Las puertas a reacondicionar se listan a continuación:

| Identificación | Sector | Puerta | Función | Tarea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 Planta baja, frente | Acceso al módulo de caballeros | Comunicación con pasillo externo | Restauración general |
| 1.2 |  | Acceso al módulo de damas | Comunicación con pasillo externo |  |
| 1.3 |  | Cúbiculo 1 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro | Restauración general y reemplazo del marco |
| 1.4 |  | Cubículo 2 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 1.5 |  | Cubículo 1 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 1.6 |  | Cubículo 2 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 1.7 |  | Acceso al módulo de minusválidos | Acceso al módulo | Cambio de abertura (ver detalle en sección 9.G) |
| 2.1 | 2 Planta alta, frente | Acceso al módulo de caballeros | Comunicación con pasillo externo | Restauración general |
| 2.2 |  | Acceso al módulo de damas | Comunicación con pasillo externo |  |
| 2.3 |  | Cúbiculo 1 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro | Restauración general y reemplazo del marco |
| 2.4 |  | Cubículo 2 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 2.5 |  | Cubículo 1 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 2.6 |  | Cubículo 2 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 3.1 | 3 LECA | Acceso al módulo de caballeros | Comunicación con pasillo externo | Restauración general |
| 3.2 |  | Acceso al módulo de damas | Comunicación con pasillo externo |  |
| 3.3 |  | Comunicación con vestuario - Caballeros | Comunicación con vestuario |  |
| 3.4 |  | Comunicación con vestuario - Damas | Comunicación con vestuario |  |
| 3.5 |  | Cúbiculo 1 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 3.6 |  | Cubículo 2 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 3.7 |  | Cubículo 1 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 3.8 |  | Cubículo 2 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 3.9 |  | Ducha 1 - Caballeros | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 3.10 |  | Ducha 2 - Caballeros | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 3.11 |  | Ducha 1 – Damas | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 3.12 |  | Ducha 2 - Damas | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 4.1 | 4 LETS | Acceso al módulo de caballeros | Comunicación con pasillo externo | Restauración general |
| 4.2 |  | Acceso al módulo de damas | Comunicación con pasillo externo |  |
| 4.3 |  | Comunicación con vestuario - Caballeros | Comunicación con vestuario |  |
| 4.4 |  | Comunicación con vestuario - Damas | Comunicación con vestuario |  |
| 4.5 |  | Cúbiculo 1 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 4.6 |  | Cubículo 2 – Caballeros | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 4.7 |  | Cubículo 1 – Damas | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 4.8 |  | Cubículo 2 – Damas (cubículo a construir) | Acceso a cubículo de inodoro |  |
| 4.9 |  | Ducha 1 – Caballeros (sin puerta) | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 4.10 |  | Ducha 2 – Caballeros (sin puerta, cubículo a modificar) | Acceso a cubículo de ducha |  |
| 4.11 |  | Ducha 1 – Damas (cubículo a modificar, removiendo la puerta) | Acceso a cubículo de ducha |  |

Tabla 1 – Listado de puertas y aberturas

Adicionalmente deberá reemplazarse la actual puerta giratoria de ingreso cercana al Sector N°1. Los detalles de la misma se especifican en el apartado 12.G.

12.A - Restauración de Puertas y Marcos

No se requiere necesariamente el reemplazo de las hojas correspondientes a las puertas, pero sí la restauración total de cada una de ellas contando con el lijado total de los enchapados de cedro de las hojas y los bordes de éstas, con aplicación de sellador al aguarrás para maderas y con acabado final de al menos dos manos de Laca poliuretánica semi-mate. Asimismo se deberán restaurar las carpinterías metálicas con tratamiento de pintura acorde que incluirá el lijado total con aplicación de producto fosfatizante tipo Sanaferr, y la aplicación de dos manos de convertidor de óxido y al menos dos manos de pintura sintética de acabado final en color a definir. En aquellos casos donde los marcos se encuentren picados, deberá removerse la sección corroída, más 10 centímetros lineales adicionales, y sustituirse por una nueva pieza metálica de iguales características, fabricada en chapa con espesor idéntico al original del marco en cuestión. Las soldaduras y uniones de dichas refacciones deberán ser debidamente masilladas y lijadas previamente a su tratamiento superficial siguiendo los mismos procedimientos descriptos para los marcos existentes. Cuando la sección corroída sea superior a 30 cm los marcos de las puertas deberán ser reemplazados en su totalidad.

En todas las puertas de los Sectores N°1 y N°2 (puertas 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2.3; 2.4; 2.5 y 2.6) deberá contemplarse el reemplazo total de los marcos. Los marcos nuevos deberán ser de chapa, calibre 16 (1,6 mm) o mayor espesor y poseer dintel superior. En los cubículos de los Sectores N°1 y N°2 deberá colocarse una hilera de ladrillos en la parte superior de los marcos y extenderla por todo el perímetro superior de los paneles divisorios de cubículos. La terminación exterior de este agregado deberá mantener la misma línea del módulo. En el Sector N°1, deberá cubrirse con el mismo azulejado y en el Sector N°2 podrá llevar revoque fino y ser pintado de blanco con no menos de dos manos de pintura látex antihongos blanca similar a la especificada para los techos.

En las puertas de los cubículos, cuyos marcos no sean reemplazados y que no dispongan actualmente de una estructura de soporte tipo dintel (o travesaño) en su extremo superior, deberá colocarse un perfil Caño Estructural rectangular normalizado 100 x 30 x 2 mm (u otro perfil propuesto por el adjudicatario, de sección equivalente acordado previamente con la inspección Técnica del I.N.A.). Los perfiles deberán seguir todo el perímetro exterior de los tabiques divisorios que circunvalan los cubículos sanitarios. Los mismos serán abulonados a las paredes verticales con tornillos tipo tirafondo (diámetro no inferior a 8 mm) a ambos lados de cada marco y unidos por soldadura a los parantes del marco y en las vinculaciones de las esquinas. En sus extremos deberán ser empotrados o debidamente abulonados con platabandas de chapa y tornillos tirafondo de diámetro 10 mm o superior a las paredes laterales del recinto. La terminación exterior de los perfiles mencionados, deberá ser equivalente a la especificada para los demás componentes metálicos de la instalación, con un acabado externo de color blanco en pintura del mismo tipo.

El adjudicatario deberá verificar la adecuada apertura y cierre de todas las puertas listadas y en caso que fuera necesario, realizar aquellas tareas destinadas a lograr un correcto funcionamiento de las mismas, con una apertura y cierre suaves y sin roces.

12.B - Cerrajería en puertas de comunicación

Por “puertas de comunicación” se entienden todas aquellas que vinculan los Módulos Sanitarios con los pasillos y con los vestuarios. Se deberá incluir la revisión y restauración completa en caso de requerirse, de los distintos herrajes y cerraduras. Con la pericia de un cerrajero calificado se deberá realizar una exhaustiva limpieza, ajuste y lubricación de las mismas. Cada puerta de comunicación deberá entregarse con un juego de dos llaves funcionando adecuadamente. En aquellos casos donde no haya cerradura colocada con su correspondiente manija, deberán proveerse las piezas faltantes. En las puertas donde no hubiera cerradura o la misma debiera reemplazarse, se deberán colocar herrajes tipo Kallay 4003, o superior calidad, y se entregarán con dos juegos de llaves identificadas con numeración por puerta. Se proveerán y colocarán todos los herrajes, cerraduras, picaportes de puertas y llaves faltantes.

Todas las puertas de comunicación deberán contar con una cerradura, con manija a ambos lados.

El cerrajero también deberá, cotejando la “combinación” de cada una entregar un juego de dos llaves por cada cerradura. También se requiere el pulido de todas las partes de bronce que se encuentren a la vista, desde el frente propio de las cerraduras hasta los picaportes, pestillos, etc.; debiéndose verificar el desgate o faltantes de las bisagras, y en los casos que fuera menester, proceder al reemplazo de las piezas de mayor desgaste o bien la provisión de los faltantes.

12.C - Cerrajería en puertas de acceso a cubículos

Las tareas de reacondicionamiento de las puertas de acceso a los cubículos serán similares a las mencionadas para las puertas de comunicación, con la diferencia de que en este caso las puertas deberán entregarse con cerraduras de accionamiento desde el interior y una indicación exterior de “libre/ocupado”. Algunas de las puertas ya poseen los mecanismos correspondientes, que deberán revisarse y restaurarse si fuera necesario, pero en los casos donde no sea así, estos deberán proveerse también como parte del trabajo.

12.D – Inversión de sentido de apertura en puerta del Módulo Damas, Sector N°4

Tal como se mencionara previamente, deberá invertirse el sentido de apertura de la puerta 4.2 que comunica el Módulo de Damas del Sector N°4 – LETS con el pasillo exterior. La puerta seguirá abriendo hacia el interior del baño, pero en lugar de abatirse hacia el lado derecho, lo hará hacia la izquierda. Para la mencionada inversión de sentido, se pretende mantener el marco actual soldando nuevas bisagras, de calidad y características equivalentes a las preexistentes y realizando las adaptaciones necesarias sobre la puerta-placa. En caso que sea posible, se invertirá la orientación de la puerta a fin de reutilizar las perforaciones de los herrajes actuales y en caso que esto no fuera viable, los mismos deberán rellenarse, masillarse y lijarse a fin de lograr un acabado superficial estético acorde al resto de la puerta, y realizar en dicho caso las nuevas perforaciones y calados en la madera que permita la correcta colocación de dichos herrajes.

12.E – Ventanas

Deberá anularse el mecanismo de apertura actual por manijas deslizantes existente para operar las ventanas (tipo banderola o ventiluz superior batiente) y reemplazarlo por nuevos mecanismos que permitan la apertura total así como un cierre total de las mismas; dicho mecanismo en caso que se requiera por la altura de las mismas deberá prolongarse hasta una altura cómoda que permita la apertura/cierre de cualquier usuario, puede realizarse a medida y confeccionarse con planchuelas, pernos pivote, agarraderas, manijas metálicas, etc. siempre previa a aprobación de la Inspección Técnica

En cada una de las ventanas, se colocará del lado externo, una tela tipo “mosquitero” soportada en una estructura de aluminio fija. Asimismo, se deberán colocar dos estructuras similares, pero deslizantes, en dos ventanas cercanas al Sector N°4 – LETS cuyas dimensiones son 1 x 0,8 m, cada una. También deberá repararse o reemplazarse la guía de una de esas ventanas, la cual se encuentra deteriorada e impide el correcto cierre. La misma será señalada por el personal del INA durante la visita previa. Se deben usar materiales de primera calidad y el acabado debe guardar armonía con el resto del recinto.

12.F – Desmantelamiento de antigüos equipos y circuitos de calefacción

Se deben retirar en los distintos módulos los artefactos de calefacción existentes: fancoils en los módulos del sector 1 y 2 (Planta baja y alta); radiadores en los sanitarios y vestuarios de los sectores 3 y 4 (LECA y LETS). Se deben eliminar también los caños que sobresalgan de las paredes y/o piso, cortándolos ligeramente por debajo del nivel de la superficie, obturándolos convenientemente y recubriéndolos con el mismo tipo de material que el resto del recinto.

12.G – Reemplazo de la puerta giratoria de acceso por una de doble hoja en carpintería de aluminio

La puerta giratoria de acceso al edificio, próxima al Sector N°1 que se encuentra actualmente fuera de servicio, imposibilitada de reparación por el desgaste excesivo de sus partes y mecanismos de giro por lo que se requiere su remoción, para lo cual deberá desmantelarse por completo, removerse y ser reemplazada por una nueva puerta “Puerta principal de acceso” de doble hoja, confeccionada en carpintería de aluminio de primera calidad, debiendo contar con marcos amurados a la carpintería metálica existente y cada hoja de puerta poseer marco de aluminio y un travesaño horizontal a media hoja con dos paños vidriados, de tipo Línea Módena de Marca ALUAR ó calidad superior, terminación anodizado/epoxi a definir según muestra a presentar. Vidrios Doble Laminado 3+3 mm Bronce Claro, ídem existentes en otras aberturas. La nueva puerta deberá presentar doble sentido de apertura y contar con mecanismo cierra puertas de piso (tipo PHS, modelo S-2-C). Uno de los paños deberá poseer mecanismo de traba por doble falleba y el otro, una cerradura sin manija que deberá entregarse con tres juegos de llaves.

12.H – Reemplazo de vidrios rotos

Deberán reemplazarse 6 (seis) paños de vidrio rajados en el pasillo de ingreso. Cada uno de ellos tiene una dimensión aproximada de 1,77 x 1,04 m. Los mismos deberán ser iguales a los existentes: Vidrio doble laminado 3+3 mm, color bronce claro; la colocación de los nuevos paños se hará previa limpieza exhaustiva del espacio de alojamiento, marcos y contramarcos y debiéndose proceder al sellado total de toda la superficie de contacto con la carpintería metálica con sellador poliuretánico.

13 - Extractores de aire

En cada uno de los Módulos Sanitarios, tanto los de Caballeros como los de Damas, se requiere la instalación de un forzador de aire eléctrico. El encendido de los mismos deberá comandarse desde una tecla independiente ubicada en forma contigua a las teclas de encendido de luces y contar con un temporizador de apagado automático programado en 5 (cinco) minutos. Los extractores se montarán en las paredes que dan al exterior y la ubicación específica de cada uno de ellos será establecida en conjunto con la Inspección de Técnica del INA. Cada extractor deberá tener un caudal nominal de diseño de 500 m3/h como mínimo. El montaje de los mismos deberá contemplar pantallas de ventilas a ambos lados de la pared que impidan el ingreso de manos u otros objetos hacia la zona de las aspas del ventilador. En aquellos módulos donde deban reemplazarse los azulejos, el conexionado eléctrico deberá trazarse por el interior de las paredes, con cables de sección acorde al consumo de cada unidad y cables en conducto corrugado para empotrar con cajas de pase en los cambios de dirección. En el caso de los módulos que conserven el azulejado preexistente, la instalación deberá efectuarse en forma exterior, con cablecanal de PVC blanco a una distancia aproximada de 20cm por debajo del techo, debidamente pegado por sellador siliconado en todo su recorrido. El anclaje del cablecanal deberá ser reforzado con tornillos y tarugos a la pared, en no menos de dos puntos por tramo.

En el caso del Módulo para Personas con movilidad reducida, deberá instalarse un único extractor comunicado con el exterior mediante cañería de PVC de 4” que atravesará el pasillo, por encima del falso cielorraso atravesando la pared exterior del edificio y terminando en un sombrero de chapa galvanizada, que deberá sujetarse firmemente al muro exterior del edificio. La junta entre el conducto y la mampostería deberá ser cuidadosamente sellada e impermeabilizada a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia. No se admitirá a este fin el uso de selladores plásticos que no estén expresamente indicados para aplicación exteriores con exposición solar. El ducto de extracción deberá presentar una pendiente de 2:100 orientada hacia el exterior del edificio y en el punto codo previo al sombrero se hará una perforación de 6 mm a fin de drenar el agua que pudiera ingresar accidentalmente al ducto. El encendido del extractor debe estar conectado a la iluminación de la unidad encendiendo y apagando en simultáneo con la misma. El frente de la unidad deberá poseer una parrilla que evite el ingreso de manos u otros objetos. El extractor deberá circular un mínimo de 150 m3/h de aire.

La unidad deberá ser del tipo Extractor de Baño marca ATENAS (Mod. 010P) o similar.

De acuerdo a lo descripto, deberán instalarse un total de 9 extractores (uno por cada uno de los ocho módulos de damas/caballeros y uno para el baño de movilidad reducida).

| Identificación del extractor | Sector | Extractor | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 – Planta baja, frente | Módulo de caballeros | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 1.2 |  | Módulo de damas | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 1.3 |  | Módulo para discapacitados | Extractor mediano Caudal mayor a 150 m3/h |
| 2.1 | 2 – Planta alta, frente | Módulo de caballeros | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 2.2 |  | Módulo de damas | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 3.1 | 3– LECA | Módulo de caballeros | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 3.2 |  | Módulo de damas | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 4.1 | 4 – LETS | Módulo de caballeros | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |
| 4.2 |  | Módulo de damas | Extractor grande Caudal mayor a 500 m3/h |

Tabla 2 – Listado de extractores a suministrar

14  - Cocinas

Un gasista matriculado deberá verificar el adecuado funcionamiento de los anafes existentes y realizar las tareas de limpieza y mantenimiento que resulten necesarias.

Se incluirán en la tarea todos los accesorios necesarios para la correcta instalación, como medios de unión, roscas, conexión de cocina y todo otro elemento que el personal técnico del INA considere necesario.

Además de las dos cocinas descriptas (cercanas a los sectores 1 y 2 respectivamente), también deberá contemplarse la revisión y mantenimiento de una tercera unidad similar ubicada en el edificio, cerca del sector 3.

14.A – Cocina de Planta Alta.

En el sector 2, encima del recinto que se acondicionará como baño para personas de movilidad reducida, se hay una cocina.

14.A.1 – Reemplazo de cañerías

Las cañerías de agua y desagüe de la misma, deberán reemplazarse por completo al igual que en los módulos sanitarios de este sector. Se seguirán las mismas directrices técnicas especificadas para los módulos sanitarios.

14.A.2 - Calefón

Un gasista matriculado deberá verificar el adecuado funcionamiento del calefón, así como del ducto de extracción de gases de combustión y de las instalaciones complementarias según regulaciones vigentes. En caso que fuera necesaria alguna modificación  y realizar las modificaciones y refacciones que fueran necesarias.

14.A.3 - Bajomesada

El mueble bajomesada actual deberá removerse en su totalidad, conservando solamente la banquina cementicia sobre la que se encuentra y aquellas partes de la estructura metálica que no se encuentren corroídas. La base cementicia deberá ser revisada y reacondicionada en caso de presentar grietas o defectos en su superficie y/o estructura. La estructura metálica deberá ser lijada en su totalidad y sometida luego a la aplicación de producto fosfatizante tipo Sanaferr, la aplicación de dos manos de convertidor de óxido y al menos dos manos de pintura sintética de acabado final en color a definir. Las tramos que presenten corrosión deberán ser reemplazados en su totalidad por perfiles rectangulares nuevos de sección y dimensiones equivalentes. Los marcos de las puertas frontales deberán reemplazarse en su totalidad por tramos de caño estructural de características similares al resto de la estructura.

Deberá removerse toda la estructura de madera actual y el cajonero deberá ser reemplazado por uno nuevo, de similares dimensiones realizado a medida, en material MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm tipo Marca GUILLERMINA, con revestimiento de Laminado Decorativo de Alta Presión tipo Marca FORMICA firmemente pegado en toda su superficie por adhesivo de contacto ó bien, por prensado en caliente, color a definir para la cocina de Planta Alta, no aceptándose placas de aglomerado con recubrimiento melamínico.

Se utilizará para su construcción placas base MDF Guillermina para interiores, estantes, laterales, fondos, cajones y puertas; textura y color a determinar por el I.N.A. Todos los elementos deberán contar con herrajes de primera calidad; distribución de espacios de acuerdo a las medidas finales de las mesadas y deberá verificarse su correcto funcionamiento, realizándose los ajustes necesarios a tal fin. Todas las maderas que se empleen serán sanas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos, averías o cualquier otro defecto.

El espacio remanente contiguo a la cajonera (debajo de la bacha) quedará abierto en sus laterales.

La mesada de granito actual, deberá reemplazarse por una nueva de idénticas dimensiones y espesor colocando bachas dobles de acero inoxidable AISI 430 de 60 x 40 x 26cm (ACEROS JOHNSON o ACEROS ALFA), a fin de que dicha cocina quede en perfectas condiciones de servicio. Sifones de descarga Tipo Sifón para bacha de cocina doble con dos cuerpos (RAO: Cód. 7024.)

(Esta imagen es solo ilustrativa, a modo de ejemplo; la cual se tomará únicamente como referencia. Queda cada oferente obligado a presentar su propio diseño, el cual quedará a criterio y corrección de la Inspección Técnica del INA).

14.A.4 – Grifería

Deberá reemplazarse la grifería completa, así como sus accesorios de conexionado por un sistema tipo monocomando, cuyos detalles se describen en la Sección 18.

14.B – Cocina de Planta Baja.

14.B.1 - Calefón

El calefón actual de la cocina deberá removerse y reemplazarse por una unidad nueva. La provisión de este artefacto no será necesaria porque ya se cuenta con una unidad sin uso para su reemplazo. Sin embargo, la colocación de esta última, así como todos los accesorios necesarios para su conexionado, si deberán ser suministrados. La desconexión de la unidad existente y la instalación de la nueva deberán ser realizadas por un gasista matriculado.

Se incluirán además de las tareas de colocación todos los accesorios necesarios para la correcta instalación, como ser: medios de unión, roscas, flexibles (marca CHICOTE), y todo otro elemento técnico que se considere necesario. Las conexiones de gas, deberán tomarse de los puntos actuales y para las conexiones de agua se deberán prepararse las nuevas cañerías a tal efecto, tanto para agua fría como caliente.

14.B.2 – Rejilla de ventilación

A fin de cumplimentar los requerimientos del ENARGAS, deberá adaptarse una de las ventanas existentes removiendo parcialmente el vidrio de la misma y colocando en su lugar una rejilla metálica, fija, de dimensiones apropiadas a determinar por el gasista matriculado. La terminación deberá presentar un acabado prolijo y una estructura firme. La división intermedia del vidrio deberá realizarse con perfil metálico soldado a la estructura de la ventana actual. Las uniones deberán ser adecuadamente masilladas y lijadas y toda la estructura modificada deberá ser lijada, pintada con antióxido y posteriormente con látex color marrón oscuro, similar al resto de las ventanas.

14.B.3 – Refacción de azulejos y mampostería

La cocina de planta baja presenta faltantes de azulejos (algunos de los cuales se encuentran guardados para su recolocación y otros que deberán proveerse). Deberán completarse los faltantes, ya sea colocando las piezas que desprendidas que se encuentren en condiciones y/o proveyendo azulejos nuevos. Los azulejos a reponer deberán guardar similitud estética con los preexistentes a fin de conservar en la medida posible la continuidad estética del recinto.

En la entrada de la cocina, del lado externo, existe un deterioro de la mampostería que presenta principios de desprendimiento de material. Deberá removerse el material suelto y picarse la mampostería hasta encontrar material firme. El faltante deberá revocarse posteriormente con materiales similares a los descriptos para la mampostería de los baños, contemplando la aplicación de dos llaves metálicas pequeñas y se le aplicará finalmente un acabado superficial similar al pre-existente. Posteriormente deberán pintarse en su totalidad todas las caras de pared que hayan sido revocadas así como el techo si el mismo hubiese sido afectado por la reparación.

14.B.4 – Grifería

Deberá reemplazarse la grifería completa, así como sus accesorios de conexionado por un sistema tipo monocomando, cuyos detalles se describen en la Sección 18.

14.C – Matrícula del gasista

Para la realización de aquellas actividades que requieran ser ejecutadas por un gasista matriculado, una fotocopia de su matrícula deberá presentarse a la Inspección Técnica del INA con una antelación no menor a tres días hábiles previamente al comienzo de dichas tareas. En caso de no cumplir esta última condición, no se autorizará la ejecución de las mismas, quedando dicha demora sujeta a las penalizaciones y multas propias de los retrasos e incumplimientos por parte del adjudicatario.

15 – PROVISIÓN Y CONEXIONADO PARA artefactos eléctricos adicionales

El adjudicatario deberá proveer las instalaciones eléctricas necesarias para instalar un caloventor tipo Split, de pared, de 2200 W en cada uno de los vestuarios de los sectores 3 y 4 (cuatro en total). Para la conexión de cada uno de ellos deberá extenderse prolijamente, empleando cablecanal fijado mediante tornillos y tarugos a la pared, una línea a partir del tomacorrientes más cercano (cuya ubicación se definirá junto a la inspección de obra) y colocar en la misma una llave térmica de dimensionamiento acorde previamente a la ficha.

Asimismo, deberán proveerse tomacorrientes específicos para dos (2) secamanos eléctricos de acero inoxidable y activación por proximidad e instalarse en los baños del sector 3. Los mismos deberán montarse y entregarse con una ficha de tres patas y cable suficiente para conectar al tomacorrientes más cercano.

16 – Revestimientos interiores (Cerámicos, azulejos y porcelanatos)

16.A – Reemplazo total de superficies en Sectores N°1, N°2 y módulo de movilidad reducida

En baños de los sectores 1 y 2, así como en el baño para personas con movilidad reducida, deberán removerse todas las cerámicas y azulejos existentes levantando los paños completos y removiendo con cincel todo resto de adhesivo para re-nivelar las carpetas, paredes y sobre mesadas, colocar luego cerámicos Porcelanato de Primera calidad, anti-manchas, alto tránsito de máxima calidad como revestimiento en solados y paramentos verticales desde al piso hasta el nivel del cielorraso, contándose con la colocación de listeles de acero inoxidable pulido de 25 mm de ancho horizontalmente dispuestos a una altura de entre 1,00 m a 1,20 m y/o listeles o guardas cerámicos de vista, según modelo, color y altura del Porcelanato elegido. Todos los materiales serán de primera calidad, aptos para alto tránsito; se requiere que los encuentros de nivel de los nuevos revestimientos cerámicos con el solado existente de pasillos deberán quedar perfectamente a nivel, sin sobresaltos ni bordes desparejos, presentando desniveles de pisos direccionados hacia las bocas de las piletas de piso (requerimiento de desnivel mínimo del 0,05%) convenientemente ubicadas según se indica en planos.

Porcelanato para Pisos

Se colocará Porcelanato pulido de alto tránsito, Primera calidad, anti-manchas, de espesor 10 mm de 60 cm x 60 cm y color a determinar por la inspección, previa retiro de carpeta deteriorada y posterior reconstrucción de la misma, respetando los niveles finales. Marca tipo: ILVA, CERRO NEGRO, AZULAY, SAN LORENZO, CERÁMICA ALBERDI, PATAGONIA ó PAMESA de color y motivo a determinar por la inspección.

Porcelanato para paramentos verticales

Se colocará Porcelanato pulido semimate, Primera calidad, anti-manchas, apto para paramentos, espesor de 8 a 10mm y aproximadamente 30cm x 30cm, de colores a determinar por la inspección.

En paredes sobre mesadas de baños de hombres deberá dejarse unos alojamientos de cerámicos sin colocar, para que en su lugar puedan ser colocados paños enterizos de vidrio espejo (según se indica a posteriori), las dimensiones del ancho lo más aproximado posible a la medida de las mesadas, y del alto por entre tres a cuatro alturas del cerámico elegido, respetando un cuadro definido por piezas enteras de cerámicos sin colocar.

Zócalos

Los  zócalos a colocar serán del mismo material y de la línea que el de los pisos a proveer, en un todo de acuerdo a la documentación a proveer, completando y terminando así los pisos de cada uno de los ambientes.

Mesadas de granito

Las mesadas de granito actuales, en Sectores Nº1 y Nº2, deberán removerse y reemplazarse por mesadas nuevas, del mismo material e idénticas dimensiones, con un color y diseño acordes al resto de las terminaciones de cada uno de los módulos. Las ménsulas actuales podrán reutilizarse, si se encontraran en condiciones aceptables y, de lo contrario deberán ser reemplazadas por otras de características estructurales equivalentes. Las uniones de las nuevas mesadas deberán ser adecuadamente selladas a las bachas de los lavatorios, la grifería y los azulejos de la pared.

16.B – Reacondicionamiento de superficies en Sectores N°3, N°4 y cocinas

En los baños y vestuarios de los demás sectores, así como en las cocinas, deberán reemplazarse todos los cerámicos, azulejos y piezas rotas o faltantes por otras que guarden similitud y una continuidad estética. En caso que no se lograra conseguir un reemplazo estéticamente adecuado, deberá levantarse el recubrimiento del plano completo refaccionar hasta un ángulo o punto de quiebre que resulte apropiado y a satisfacción de la inspección de obra.

Los ángulos guarda-cantos de hierro existentes deberán removerse y reemplazarse por perfiles guardacantos de aluminio pulido extendiéndose de piso a techo o límite superior de las paredes en el caso de los cubículos, los cuales deberán ser colocados en tiras enterizas no permitiéndose uniones ó empalmes; su colocación deberá conservar un correcto aplomo y continuidad de líneas de terminación que las paredes comprometidas y ser amuradas con cemento.

Mesadas de granito

Las mesadas de granito existentes deberán someterse a un pulido exhaustivo. En caso de haber grietas, las mismas deberán ser reparadas por pegado y posterior pulido de las uniones. Asimismo deberán revisarse y repararse, en caso que fuera necesario, todas las uniones de las mesadas con las bachas, la grifería y los azulejos.

Las ménsulas que sostienen las mesadas deberán tratarse de la misma manera que se especificó para el resto de las superficies metálicas, tales como los marcos. Finalizando con dos manos de pintura sintética color blanco.

La mesada de granito del módulo de Damas del Sector N°4 deberá recortarse en el extremo donde no hay bachas, removiendo 1,7 m de la misma, terminando el borde cortado con pulido y acabado. Las ménsulas que soportan la sección eliminada, también deberán removerse. Deberá proporcionarse un acabado equivalente al resto de la pared en los puntos donde se encontraban fijadas las ménsulas y la mesada removida a fin de lograr la uniformidad estética de la superficie.

17 - Espejos

Todos los paños espejo serán de vidrio Float de 4 mm, de la mejor calidad, y se instalarán en alojamientos previstos para tal fin. Las medidas finales de cada paño en particular se deberán tomar una vez colocado todo el revestimiento cerámico de los distintos paramentos verticales, en donde quedarán definidas definitivamente las medidas finales por cada uno de los alojamientos.

Se prevé la provisión y colocación de paños con bordes biselados colocados o insertados en las paredes y distribuidos de forma tal que permitan la visual del torso sobre lavamanos y mesadas, favoreciendo asimismo la iluminación de los ambientes con el mayor reflejo de la luz exterior.

- Para los módulos donde solamente se reacondicionarán los recubrimientos internos (sectores N°3 y N°4) se requiere reemplazo de los paños de espejo existentes sobre las mesadas por nuevos, cuyas dimensiones aproximadas se especifican en la tabla 3. El único caso que requerirá un cambio es el módulo de damas del sector N°4 – LETS, en el cual, el espejo actual deberá recortarse dejando una longitud útil de 2,92 m (en lugar de los 4,61 m actuales). El espacio remanente deberá ser completado con azulejos similares a los existentes en el resto del módulo.

- En el módulo para personas con movilidad reducida, el espejo ya fue previamente especificado en el ítem correspondiente.

- Para los sectores donde se reemplazará totalmente el recubrimiento interior (Sectores N°1 y N°2) se requiere la provisión y colocación de paños de espejo firmemente fijados en espacios donde no se colocarán cerámicos contemplando esta provisión, respetando espacios definidos por las dimensiones de cerámicos enteros, por lo que las medidas finales se tomarán una vez acabada la colocación de los revestimientos. Las dimensiones de los paños actuales, que aproximadamente pretende conservar se listan en la Tabla 3.

| Identificación del espejo | Sector | Espejo | Dimensiones aproximadas (ancho x alto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 – Planta baja, frente | Módulo de caballeros | 1,46 m x 0.92 m |
| 1.2 |  | Módulo de damas | 2,44 m x 0,92 m |
| 2.1 | 2 – Planta alta, frente | Módulo de caballeros | 1,43 m x 0,92 m |
| 2.2 |  | Módulo de damas | 2,44 m x 0,92 m |
| M.R. | Cubículo para Movilidad reducida | Basculante, descripto en el apartado correspondiente |
| 3.1 | 3– LECA | Módulo de caballeros | 2,31 m x 0,92 m |
| 3.2 |  | Módulo de damas | 4,12 m x 0,92 m |
| 4.1 | 4 – LETS | Módulo de caballeros | 2,57 m x 0,92 m |
| 4.2 |  | Módulo de damas | 4,61 m x 0,92 m (deberá recortarse dejando una longitud útil de 2,92 m. |

Tabla 3 – Listado de espejos

18 - Grifería

La grifería actual deberá revisarse y deberán subsanarse las pérdidas en caso que existieran. Se completará la grifería de modo tal que en cada módulo sanitario haya una bacha con agua fría y caliente, accionada por llaves monocomando, y las restantes solamente con agua fría activadas por sistema tipo Pressmatic. En este último caso, deberá preverse la instalación de una llave reguladora de presión que pueda ajustarse en forma manual por cada mesada.

Se deberán cambiar los flexibles existentes en todos los módulos, tanto de los lavamanos como también en los inodoros. Los mismos deberán ser de primera calidad, marca CHICOTE, o similar.

También deberá revisar el correcto funcionamiento de las llaves que se encuentran debajo de las mesadas y los inodoros. De no ser así, se deben reparar y verificar. También debe proveerse el volante o canilla para aquellas que no lo tengan.

| Identificación de la pieza | Sector | Módulo | Tipo de grifería | Tarea a realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1 – Planta baja, frente | Módulo de caballeros | Tipo pressmatic |  |
| 1.2 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 1.3 |  | Módulo de damas | Tipo pressmatic |  |
| 1.4 |  |  | Tipo pressmatic |  |
| 1.5 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 2.1 | 2 – Planta alta, frente | Módulo de caballeros | Tipo pressmatic |  |
| 2.2 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 2.3 |  | Módulo de damas | Tipo pressmatic |  |
| 2.4 |  |  | Tipo pressmatic |  |
| 2.5 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 3.1 | 3– LECA | Módulo de caballeros | Tipo pressmatic |  |
| 3.2 |  |  | Tipo pressmatic |  |
| 3.3 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 3.4 |  | Módulo de damas | Tipo pressmatic |  |
| 3.5 |  |  | Tipo pressmatic. | Pegar bacha a la mesada |
| 3.6 |  |  | Tipo pressmatic. | Reemplazar por monocomando con agua fría y caliente |
| 4.1 | 4 – LETS | Módulo de caballeros | Tipo pressmatic |  |
| 4.2 |  |  | Tipo cuello de cisne con comandos para agua caliente y fría |  |
| 4.3 |  |  | Tipo pressmatic |  |
| 4.4 |  | Módulo de damas | Ausencia de grifería. | Colocar monocomando con agua fría y caliente |
| 4.5 |  |  | Tipo pressmatic |  |
| 4.6 |  |  | Tipo pressmatic |  |

Tabla 4 – Artefactos de grifería actuales y aquellos que deben reemplazarse

Al listado anterior, se deberá agregar el reemplazo completo de la grifería correspondiente a las seis (6) duchas existentes en los sectores 3 y 4; tipo Juego para bañera y ducha, de dos llaves y transferencia, con ducha tipo Marca F.V. Modelo “Alesia – 49” (Cód. 0103/49) (Juego para bañera y ducha).

Para el caso de los Mingitorios de los sectores 1 y 2, se deberán proveer y colocar válvulas de descarga directa por botón de presión tipo “Válvula Automática para pared” tipo Línea Pressmatic de F.V. (Cód. 0360.01) o bien tipo Línea Ecomatic de F.V. (Cód. 0362.01), (artefactos Mingitorio tipo OVAL de FERRUM).

Canillas de servicio - Cantidad: 9 (nueve): Se proveerá e instalará 1 (una) canilla de servicio por cada Módulo Sanitario, incluyendo el de personas de movilidad reducida; tipo Canilla para manguera con cierre esférico 13 mm., metálica tipo línea FV (Cód. 0436.03) Las mismas se ubicarán cerca de la puerta de ingreso a cada módulo, a una altura aproximada de 60 cm y en un punto acordado con la inspección técnica.

Grifería para piletas de cocina – Cantidad tres (3)

La grifería de las dos cocinas mencionadas en la sección 14, así como la de una tercera cocina contigua al sector sanitario N°3 – LECA, deberá reemplazarse en su totalidad, así como los accesorios de conexionado que se requieran para su montaje.

Se proveerán e instalarán griferías monocomando para mesadas de cocina, con pico alto, Cromadas; tipo línea FV (Cód. 0428 – Pico de mesada para válvula Cód.0346), ó bien, línea “Deca Piazza” o de calidad superior.

19 – Artefactos sanitarios y accesorios

Tal como se mencionó en el ítem correspondiente, deberá suministrarse un inodoro nuevo y un lavabo al módulo para personas con capacidades reducidas a construir.

Tal como se mencionó previamente, en el sector N°4 deberá proveerse e instalarse un inodoro nuevo dentro del módulo de damas a modificar.

Colocación de inodoro desarmado

En el sector 4 deberá instalarse un inodoro que actualmente se encuentra disponible, pero desconectado.

Reemplazo de inodoro

Deberá reemplazarse el inodoro del primer cubículo sanitario en el módulo de damas del sector 3. Dicho reemplazo deberá poseer las mismas características al especificado para el módulo de damas del sector 4, mencionado en este pliego.

Reemplazo de mochilas de inodoro – Cantidad 10 (diez)

Deberán reemplazarse todas las mochilas de los inodoros más antiguos así como los brazos y demás accesorios de conexionado y operación de las mismas. Si el proveedor lo prefiriera, por cuestiones de compatibilidad con las mochilas de mercado, podrá optar por el reemplazo completo de las unidades (mochila e inodoro).

Mantenimiento de mochilas de inodoro preexistentes

Las mochilas restantes deberán ser cuidadosamente revisadas para detectar y corregir pérdidas, piezas deterioradas y otros posibles desperfectos. En caso que no se encontraran las piezas de reemplazo, las mochilas completas deberán ser reemplazadas por nuevas, de características equivalentes.

Reemplazo de asientos de inodoro – Cantidad 14 (catorce)

Deberán reemplazarse los asientos de todos los inodoros preexistentes, colocando asientos de madera laqueada blanca misma línea FERRUM con bisagras metálicas cromadas.

Dispenser de Jabón - Cantidad: 9 (nueve):

El Adjudicatario proveerá e instalará en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, dispenser de shampoo para mano tipo Línea Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.

Dispenser de Toallas de papel para manos - Cantidad: 9 (nueve):

El Adjudicatario proveerá e instalará también en cada local y sobre las piletas de Cocina y mesadas de baños, un dispenser de toallas de papel intercaladas para manos tipo Valot Control System de "VALOT";  “DUMAR” o similar, en color blanco.

Percheros de vestuario – Cantidad: 4 (cuatro)

El Adjudicatario proveerá e instalará un perchero largo, de acero inoxidable, con no menos de 6 (seis) ganchos en cada uno de los tres vestuarios actuales y en el espacio reestructurado del baño de damas del sector N° 4. Los percheros serán fijados a las paredes empleando tornillos y tarugos, de tamaño acorde al tamaño y peso de los mismos, contemplando la posible carga adicional de 10 kg por gancho.

Percheros para baño – Cantidad: 9 (nueve)

El Adjudicatario proveerá e instalará un perchero con dos ganchos por cada módulo sanitario, en las cercanías del ingreso y/o los cubículos.

Portarollos de papel higiénico – Cantidad 15 (quince)

Deberá colocarse por cada cubículo de inodoro un portarrollo metálico cromado, que podrá fijarse mediante tarugos y tornillos a la pared. Debe estar a una altura de no menos de 60 cm y próximo al inodoro en cuestión.

Cortinas de ducha

Se deberá colocar cortinas para baño en las duchas de los módulos del sector N°4. Las mismas deben ser de tela plástica antihongos o que evite la proliferación de los mismos. El tamaño se debe ajustar a las dimensiones existentes. En el caso del módulo de damas deberá instalarse un barral metálico diseñado a medida en forma de “L” o bien dos barrales ubicados en una posición a definir junto a la inspección técnica del INA.

Cartelería en módulos sanitarios

Se colocará cartelería en la puerta de cada módulo sanitario con el símbolo de “mujeres” y “hombres” (indicado a continuación) para identificar y diferenciar según corresponda. El cartel debe ser del tipo plástico o adhesivo y de un tamaño no menos a 15 cm x 10 cm (alto x ancho). Deberá situarse en la puerta a 1.50 m del suelo aproximadamente.

Reemplazo de bacha enlozada

Deberá reemplazarse una bacha enlozada ubicada próxima al Sector N°4 – LETS, que será oportunamente presentada durante la visita previa. Deberá removerse la bacha actual, así como su estructura de soporte, colocando una nueva de ancho similar a la actual (55cm), profundidad no inferior a 50 cm y altura no inferior a 30 cm. El proveedor deberá presentar a la Inspección Técnica imágenes del modelo seleccionado para su aprobación previamente a la colocación de la misma. La nueva bacha deberá montarse firmemente a la pared mediante sistemas de sujeción destinados a este fin, todas las uniones deberán sellarse y deberá darse al conjunto una terminación cuidadosa acorde al resto de las instalaciones.

20 – Artefactos de iluminación

Deberán removerse completamente los artefactos existentes en los cuatro sectores sanitarios y reemplazarse por artefactos nuevos. El suministro deberá incluir también las lámparas o elementos lumínicos requeridos por cada artefacto así como un suministro del 15% adicional de los mismos a fin de ser almacenados como reemplazo. En caso que el 15% no sea un número exacto de unidades, se redondeará al número inmediato superior.

Todos los artefactos de iluminación a instalar serán del tipo aplique, de primera calidad, aptos para lámparas bajo consumo espiraladas rosca E27, los cuales tendrán las siguientes características:

Artefactos Interior - Plafón:

- Artefacto aplique de Techo para 2 (dos) lámparas LED tipo E27c/u: Tipo Línea Tozo: Línea de plafones redondos realizados en vidrio prensado opal satinado, con apliques en detalle cromados sobre el vidrio. Para lámparas E27 de Davor: Mod. Tozo M (2 x E27 – Ø 25cm) – Base Acero – Vidrio esmerilado, difuso.

Ó bien: Tipo Línea Pl1 Pl2 Pl3 de Davor: Plafones clásicos para E27 con vidrio redondo curvado (tallado o satinado), y aro suplementario en 3 tamaños, en color cromo. Para lámparas E27. Mod. PL2 (2 x E27 – Ø 24cm)

Artefactos Interiores Led:

- Por sobre espejos y mingitorios (Cantidad 10): Tipo Línea Led de Davor: Mod. Led 34 - Bidireccional de pared realizado íntegramente en aluminio cepillado con tecnología LED - Color acero 2 x 3w.

Distribución:

Los plafones se colocarán sobre el techo, reemplazando los actuales artefactos rectangulares. Sobre los espejos, a la altura aproximada de cada lavatorio, se ubicarán los artefactos de led bidireccional.

Todos los artefactos deberán ser provistos con sus respectivas lámparas, LED, de primera marca, con luz fría.

En el caso de los Plafones, las lámparas deberán ser de una potencia no inferior a 10 W y en el caso de los artefactos interiores, la intensidad se acordará con la inspección técnica del INA pudiendo ser inferior a 10W.

| Sector |  | Plafón | Led bidireccional |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Planta baja, frente | Módulo Caballeros | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
|  | Módulo Damas | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
|  | Movilidad Reducida | 1 (uno) | 1 (una) |
| 2 – Planta alta, frente | Módulo Caballeros | 4 (cuatro) | 2 (dos) |
|  | Módulo Damas | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
| 3– LECA | Módulo Caballeros | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
|  | Módulo Damas | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
|  | Vestuario Caballeros | 4 (cuatro) | ----- |
|  | Vestuario Damas | 4 (cuatro) | ----- |
| 4 – LETS | Módulo Caballeros | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
|  | Módulo Damas | 4 (cuatro) | 3 (tres) |
|  | Vestuario Caballeros | 4 (cuatro) | ----- |

Tabla 5 – Artefactos de iluminación a proveer y colocar

En la sección 22.A se detallan las luminarias adicionales a colocar en el pasillo de ingreso al Sector N°1, como parte de la refacción del cielorraso del mismo.

21 - PINTURA

Se pintarán paredes, techos y carpinterías metálicas de todos los ambientes mencionados anteriormente con látex, pintura para cielorrasos y esmalte sintético, según corresponda:

Pintura al Látex en Cielorrasos

Una vez concluida la preparación de la superficie que no requiera colocación de cerámicos se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción  necesaria para que una vez seco quede terminación mate.

Posteriormente se dará una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez secas, se lijará toda superficie con lija de grano P100/120 en seco, y después de un intervalo de ocho (8) horas se quitará en seco el polvo resultante de la operación anterior y se aplicará pintura Látex en la cantidad de manos que fueran menester para el correcto acabado. La primera diluida al 50 % con agua y las siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies; de color a designar. Se deberán utilizar pinturas de primera marca y calidad (ALBA, CASABLANCA, SHERWIN WILLIANS). No debe mezclarse con pinturas de otras características. Se adicionará una mínima cantidad de agua para obtener un fácil pintado.

Esmalte sintético sobre carpinterías

En todos los casos se limpiará perfectamente la superficie y se la preparará convenientemente antes de recibir la pintura.

Se efectuará el tratamiento antióxido de corresponder que consiste en dos manos de antióxido poliuretánico, previo tratamiento con convertidor de óxido tipo SANAFERR y limpieza exhaustiva.

Se aplicarán a continuación, las manos necesarias de esmalte sintético puro color marrón africano con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de ellas, sujetas a la aprobación de los Técnicos del I.N.A. en cuanto a cubrimiento y terminación superficial y final.

El color será sujeto a aprobación mediante muestras por el INA. Se aplicará una primera mano y luego se lijará en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso. Luego se pintarán las sucesivas manos hasta completar el número de tres.

Como regla general, al finalizar  las tareas finales en cada una de las áreas, y realizada la limpieza gruesa general se dará la última mano de pintura respectiva.

21 - INSTALACION ELECTRICA

Todos los materiales serán nuevos y conforme al Reglamento de la AEA y las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC, VDE Y ANSI en ese orden.

El sistema de distribución de energía eléctrica actualmente está compuesto por circuitos independientes de iluminación y de tomacorrientes, hallándose cableado en todos los casos desde los interruptores termo-magnéticos alojados en los Tableros Seccionales (TS) de cada sector hasta las bocas de consumo. Estos TS se encuentran alojados en los pasillos, cerca de los Módulos a reacondicionar.

Se pretende independizar y modernizar los circuitos de los Sectores en cuestión a fin de cumplimentar las Normas de seguridad eléctricas vigentes.

Deberán reemplazarse los tableros de chapa originales presentes en los sectores N°1 y N°2, por nuevos tableros de empotrar y/o exterior según sea el caso, dotándolos de nuevos elementos de protección y maniobra para independizar y comandar cada sector en particular.

En los sectores N°3 y N°4, deberán colocarse dos tableros nuevos, uno para cada sector, que serán alimentados directamente de “barra” independizando de esta forma, el tendido de cada sector de los TS preexistentes tal como se detallará posteriormente.

Debiendo el adjudicatario proveer e instalar según se requiera los tableros, disyuntores, térmicas tretrapolares, tripolares, bipolares, unipolares, conectores, reiles DIN, etc. que sean necesarios; a su vez los nuevos tendidos y apliques correspondientes con llaves de corte de  uno, dos o tres puntos y uno o dos tomas según el tipo de electrificación solicitada para cada uno de los Módulos Sanitarios, Cocinas, etc. (Línea SICA, KALOP, JELUZ, ó mayor calidad)

TAREAS, TRABAJOS Y ESPECIFICACIONES

Sectores Sanitarios N° 1 y N° 2 (Frente de Edificio – Sector Oficinas)

Las tareas consisten en la ejecución completa de una nueva instalación eléctrica dentro de los citados sectores comprende la provisión y colocación de nuevas Cañerías con sus Accesorios: provisión y empotrado de caños corrugados antillama blanco (de diámetros acorde a cantidad de conductores según Norma), conductores, cajas para tomas, cajas de paso, tomas, llaves de punto, llaves combinadas, tapas, contratapas, bastidores, tapas de cajas de pase, luminarias led de techo y apliques sobre mesadas y espejos, etc. para los circuitos indicados en planos: TS, TUG, TUE, IUE, IUG, CS, Otros.

También comprende la provisión y colocación del cableado indicado, cuyo cálculo deberá cumplir con los requerimientos de pérdidas de carga y demás verificaciones del Reglamento de la AEA para artefactos propios de este tipo de instalaciones y, en caso de modificaciones, las mismas deberán ser informadas a la Inspección Técnica formalmente. Los diámetros del cableado no podrán en ningún caso ser menores a 2,5mm² para alimentación y 1,5mm² para retorno.

Deberá tenerse presente, como se indicara precedentemente, que ambos Sectores Sanitarios (N°1 y N°2) se encuentran actualmente alimentados por dos Tableros Seccionales (T.S.), uno por cada Planta, de chapa con elementos y protecciones de antigua data que no satisfacen las Normas de seguridad eléctrica actuales. Para el caso de la línea de la alimentación principal, los mencionados elementos se interconectan entre sí. Desde el T.S. de P°B° (ingreso de línea) se re-alimenta el T.S. de P°A° y desde allí, cada uno de éstos alimentan los distintos circuitos eléctricos por cada piso. Ambos tableros, actualmente embutidos y construidos en chapa,  deberán ser reemplazados por nuevos gabinetes estancos de PVC de empotrar, provistos con Riel DIN.  Los dispositivos de protección y maniobra así como todas las llaves Termo-magnéticas existentes, deberán ser reemplazados por llaves y elementos de idéntica capacidad y cantidad que las actuales, respetándose la capacidad, disposición y distribución por circuitos como se dispusiera originalmente; es decir, no se pretende la modificación de los circuitos en sí, sino la modernización integral de tableros que alimentan dichos circuitos más la realización sí, de nuevos tendidos y circuitos dentro de los Módulos Sanitarios a remodelar.

Para todo ello dentro de cada tablero se deberán independizar los elementos de protección y maniobra de las llaves Termo-magnéticas generales que alimentan los circuitos independientes, por lo cual se requiere proveer nuevos gabinetes estancos de amplia capacidad y elementos de protección Bajo Norma, como ser:

Dos gabinetes estancos de PVC de empotrar reforzado (uno por cada Planta), con Riel DIN; los cuales alojarán los nuevos elementos de comando, disyuntores y las nuevas llaves Termo-magnéticas que alimentarán los tableros independientes. Todos los gabinetes deberán contar con tapa acrílica transparente.

Dos Interruptores Termo-magnéticos tetrapolares en caja Moldeada - Norma IEC 60947-2 - Corriente Permanente “Iu” (a 45°C) 100A o bien de Corriente Regulable “Ir” (a 45°C) umbral de regulación 16…160A, tipo WEG línea DWA 160 ó T1 de la Familia TMax de ABB (para ambos casos regulados en 100A), cada uno de los cuales alimentarán cada uno de los tableros seccionales distribuidos por piso del frente del Edificio, del tipo modular montados sobre Riel DIN, a montar en los nuevos gabinetes estancos de empotrar de PVC.

Luces testigo de presencia de fases para cada tablero.

Dos Disyuntores diferenciales tetra-polares de 40 A (uno por cada Planta).

Para el caso de las nuevas llaves Termo-magnéticas bipolares y unipolares que alimentarán los distintos circuitos independientes (incluidos los nuevos circuitos independientes de cada Módulo Sanitario de este sector, las mismas se alojarán también dentro del gabinete dispuestas en una o más líneas inferiores destacando un espacio intermedio entre los mencionados elementos de maniobra y estas últimas, y considerando a su vez la cantidad de Módulos DIN necesarios más un 30% de sobre cálculo para futuras posibles ampliaciones.

Por esto último, y a fin de cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad eléctrica, se requiere también la “puesta a tierra” individual por cada nuevo tablero con la colocación de “Jabalinas” como se expresará más adelante.

Sectores Sanitarios N° 3 y N° 4 (Sector Laboratorios)

Ambos Sectores se encuentran ubicados en planta baja, y a su vez se alimentan independientemente desde dos T.S. de chapa ubicados en los pasillos, con elementos y protecciones de antigua data fuera de las Normas de seguridad eléctrica actuales.

Se requiere para ambos sectores, la ejecución completa de nuevos tendidos y tableros de alimentación eléctrica. Los nuevos tableros, se vincularán a “barra” a través de la colocación de Cables tipo Sintenax de sección calculada acorde a consumo transportados por bandejas portacables acorde (podrán utilizarse las bandejas existentes donde esto resultara posible), y a su vez comprende la provisión y colocación de nuevos tableros de comando por circuito dentro de cada Sector, en uno de sus módulos. De esta manera se pretende eliminar la dependencia de comando desde los T.S. existentes tomando energía directamente de “Barra” y con la colocación de nuevos tableros de gabinetes estancos de PVC de empotrar/exterior (según cada caso) y con Riel DIN acorde a Normativa vigente comandar y alimentar los Módulos Sanitarios individualmente. Dentro de cada sector, deberá reemplazarse el tendido existente por cables nuevos, comandados desde los nuevos tableros requeridos.

A su vez se requiere reemplazar los dispositivos de protección y maniobra y todas las llaves Termo-magnéticas de acuerdo a cada circuito colocando nuevas llaves de idéntica capacidad y cantidad que las actuales, respetándose la capacidad, disposición y distribución por circuitos como se dispusiera originalmente; es decir, no se pretende la modificación de los circuitos en sí, sino la modernización integral de tableros que alimentan dichos circuitos en forma independiente para cada uno de los Módulos Sanitarios a remodelar.

Por esto último, y a fin de cumplir con las normativas vigentes en materia de seguridad eléctrica, se requiere también la “puesta a tierra” individual por cada nuevo tablero con la colocación de “Jabalinas” como se expresará más adelante.

Consideraciones Generales de la Instalac. Eléctrica

Tendido de conductor de puesta a tierra

Se colocarán en todos los nuevos recorridos de los distintos circuitos cable de puesta a tierra aislado color verde-amarillo de acuerdo a norma A.P.S.E vigente y Resolución ENRE 207/95, debiendo ser de la misma sección que el vivo del mismo tramo. Y como indica la normativa se deberá colocar un “chicote” conectado por terminal “ojal” de sección acorde al conductor que alimente dicho tramo, atornillado, en cada una de las bocas y/ó artefactos.

Uniones y borneras

Las Borneras necesarias para conexión serán del tipo aisladas y “bajo Norma” acorde a los circuitos trifásicos y/o monofásicos y las corrientes máximas manejadas en cada uno.

La fijación de cables a las borneras se hará por medio de conectores aislados de acuerdo a la sección de cada cable y dentro de cada tablero en particular y de acuerdo a cada necesidad.

Vinculación de cañerías y cableado nuevos con preexistentes

Para la vinculación de los circuitos existentes se utilizarán las cañerías de salida originales tomando la precaución de utilizar extensiones de cañería PVC antillama “Blanco” y conectores plásticos acorde a la sección de cada caño en particular; de ser necesario, deberán instalarse cajas de pase de PVC con tapa a fin de asegurar que el empalme o conexionado de los cables no quedaren dentro de las cañerías, sino por el contrario, deberán quedar expuestos y a la vista con la utilización de borneras aisladas como ya se expresara.

Conductores

Serán de cobre flexible, con aislación de material plástico antillama, apto para 1000 Vca, serán tipo VN 2000 de Pirelli ó similar.

Cumplirán con normas IRAM 2178, IRAM 247-3, IEC 60332-3. Serán provistos en el lugar de trabajo con su envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras ó de rollos incompletos.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales ó conectores de tipo aprobado bajo Norma, colocados a presión mediante herramientas de indentar apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones de material bajo servicio normal. Cuando deban efectuarse uniones en las cajas de paso o tableros estás serán mediante conectores colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superará al metro de conductor.

No se permitirán uniones de conductores dentro de las cañerías en ningún caso.

Los colores a utilizar serán los siguientes:

a) Fases: R, S y T: Rojo, negro y blanco.

b) Neutro: celeste.

c) Tierra: Bicolor (verde - amarillo), se prohíbe expresamente el cable desnudo.

d)  Llaves y tomas: línea modular marca Jeluz o similar.

Interruptores de Corriente Diferencial de Fuga: los interruptores diferenciales cumplirán con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y para 30mA de corriente de fuga.

Interruptores por cortocircuito y sobreintensidad: deberán cumplir con la Norma IRAM 2301 e IEC 61008. Serán para la corriente nominal asignada en planos y curva de disparo tipo “B” “C” “D” según plano.

Sistema de Puesta a Tierra:

Deberá considerarse a su vez la Puesta a Tierra de cada “Tablero Seccional” nuevo (uno por sector, cuatro en total) y sus diferentes circuitos, lo que comprende la provisión e instalación de Puestas a Tierra individuales de cada Tablero Seccional para conformar sistemas independientes entre sí. Deberán cumplirse todos los requisitos de la Norma IRAM 2309-1.

Las jabalinas a proveer e instalar serán con núcleo de acero al carbono SAE 1020, con revestimiento de cobre electrolítico al 90% mínimo de pureza, largo mínimo 3,00mts.

La instalación de las jabalinas se hará por excavación, en un pozo de 0.80m de diámetro por 1.50m de profundidad o bien por hincado a la profundidad necesaria.

Cada jabalina llevará un toma prensa-cable en su parte superior que se alojarán en cajas de Inspección de hierro fundido gris de 30cm por 30cm.

La sección mínima de cable de “tierra” (Verde-Amarillo) será determinada por el Potencial máximo de Protección, el cual en éstos casos oscila de entre 60 a 100A de acuerdo a cada tablero, por lo que se requiere una sección de cables no menor a los 16mm² y hasta los 35mm² que de acuerdo a valores de tabla soportan una intensidad de corriente admisible de 96A, considerándose para éste caso apto entendiendo un factor de simultaneidad medio. Dichos cables se trasladarán por cañería de PVC y cajas de pase en cantidad necesaria, selladas, aptas para exterior, grado de protección IP 65, con cajas y conectores con sello de goma, tipo Caños, Cajas, Grampas y accesorios marca TUBELECTRIC, hasta las distintas cámaras de inspección que se alojarán en el lado exterior del edificio a una distancia no menor a 1,50m del mismo.

- En todos los casos deberá efectuarse la conexión a tierra de todas las masas de la Instalación.

- Las masas que son simultáneamente accesibles y pertenecientes a la misma instalación eléctrica estarán unidas al mismo Sistema de Puesta a Tierra.

- El Sistema de Puesta a Tierra será eléctricamente continuo y tendrá la capacidad de soportar la corriente de cortocircuito máxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

- El conductor de protección no será seccionado eléctricamente en punto alguno del circuito ni pasará por el interruptor diferencial, si lo hubiera.

- La instalación se realizará de acuerdo a las directivas de la Norma IRAM 2281- Parte III. (Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica)

- El valor máximo admitido de resistencia para la puesta a tierra será de 40 ohm.

22 – CIELORASO DEL PASILLO CERCANO AL SECTOR N°1

Sobre el pasillo de ingreso principal al área del Sector N°1 se cuenta actualmente con un cielorraso suspendido compuesto por placas de yeso dispuestas en forma colgante desde la losa de planta alta, como se tratan de placas con “junta tomada” trabadas ente sí que fueron removidas, partidas o rotas por distintos motivos y no es viable su restauración, se requiere su remplazo en un área definida de aproximadamente 27,40 x 1,80mts. (Medidas que deberá cotejar cada Oferente en la Visita), para ello se prevé la colocación de un cielorraso interior que se conformará de placas de yeso de 60x60 en paneles individuales montados sobre “Rieles Guía” de chapa conformada en frio de sistema “colgante” firmemente fijado a la losa de planta alta tal cual especificaciones técnicas del fabricante del producto.

22.A – Luminarias LED en pasillo

Se prevé a su vez el remplazo de las luminarias del pasillo mencionado anteriormente por 10 nuevos artefactos de iluminación Led, del tipo Artefacto Embutir B/C redondo K256 2x20W E27 de la Marca ALIC (ART. 2606) Para Embutir  -  Provistas con dos Lámparas LED tipo A60 ECO LED 10W Luz Día E27 de Marca ALIC (Cód. LAM7925) ó mayor calidad, embutidos en forma centrada y simétricamente distribuidos a lo largo del pasillo en los nuevos paneles del cielorraso a colocar y a su vez alimentados idénticamente a las luminarias actuales, a fin de contar con el encendido de dos grupos de cinco luminarias cada uno en forma intercalada que se accionarán desde dos teclas en la puntera del pasillo.

23 - LIMPIEZA EN LAS ZONAS DE TRABAJO  Y ACOPIO DE MATERIALES

Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su contrato, sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas; utilizando para ello el retiro en carretillas, baldes y/o bolsas, utilizando las protecciones para acceso pre-colocadas.

En un área próxima a definir se dispondrá de un único lugar para el acopio de materiales y equipos. Para los escombros de demolición y/ó desechos se señalará un playón aledaño destinado específicamente al acopio de dichos escombros, el material propio de demolición deberá ser retirado lo antes posible de las áreas de trabajo, a fin de mantener el orden, la prolijidad y limpieza de cada sector.

No se permitirá la quema de materiales combustibles en lugar alguno dentro del Predio.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de los materiales y elementos de trabajo y en el estacionamiento de los vehículos a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en zonas linderas. Los materiales cargados en los mismos, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos sus desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el lugar de los trabajos limpio "a escoba" o su equivalente.

Limpieza final

El Adjudicatario deberá entregar las áreas afectadas a su trabajo en perfectas condiciones de habitabilidad.

Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles de terminación de los trabajos ejecutados.

Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada y al acarreo de los sobrantes de la limpieza y los trabajos realizados, hasta el destino que el I.N.A disponga.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas aquí mencionadas y de las que pudieran surgir.

Todos los locales afectados por los trabajos de reacondicionamiento se limpiarán de  acuerdo con las siguientes instrucciones:

Los vidrios serán lavados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitará con espátula u hoja de afeitar sin productos abrasivos y sin rayarlos ni dañarlos.

Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento.

Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

Los artefactos serán limpiados de la misma manera: sin abrasivos y sin rayarlos.

Las carpinterías en general y en particular las de chapa sobre las que se trabaje en esta licitación, se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

Se limpiarán especialmente los selladores de juntas y los selladores de vidrios. Del mismo modo herrajes y piezas en bronce platíl.

24 - RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:

Cualquier omisión o negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por el DPTO. de INFRAESTRUCTURA del INA.

Todo deterioro y/o desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, deberá ser remplazado y/o enmendado dentro de las 24hs, corriendo por cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios y/o por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio del I.N.A se hubiera incurrido.

25 - MUESTRAS

El Adjudicatario previamente a la adquisición y obviamente a su instalación, deberá presentar para su aprobación a la Inspección Técnica una muestra de cada material a incorporar. 	Deberá también en las mismas condiciones, es decir, para solicitar su aprobación previa, indicar por escrito la marca y modelo de los diferentes materiales a utilizar en las instalaciones.

26 - ENSAYOS Y PRUEBAS

En presencia de la Inspección técnica, los trabajos ejecutados y las instalaciones en general, deberán ser sometidos a las pruebas de funcionamiento. Para ello el Adjudicatario deberá suministrar en carácter temporario toda la aparatología necesaria y requerida para constatar los resultados de las pruebas y/o comprobar la calidad de los materiales.

27 - FORMA DE COTIZACIÓN

Presentación de Ofertas y posibilidad de Facturación Parcial

Al los efectos de una mejor presentación y evaluación de las Ofertas, se presenta a continuación un listado de algunas de las tareas de mayor relevancia y con una relación de magnitud pre-asignada en relación a la totalidad de la provisión, sin que esto defina la totalidad de la tareas requeridas, expresadas o no en las presentes Especificaciones Técnicas; y sin que ello establezca necesariamente un orden de prioridad preestablecido para las mismas, aunque deberá seguirse un orden coordinado y pre-acordado con la Inspección Técnica tal que permita el avance en paralelo (de ser posible) de las distintas tareas, previendo que no se interrumpan o interfieran entre sí a fin de coordinar la mayor celeridad y continuidad posible en los trabajos.

| Ítem | Descripción de Tareas | Proporción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Demolición, Retiro de Cañerías y Escombros | 8% |
| 2 | Provisión y Remplazo Gral. de Cañerías: Alim. Agua, redes Cloacales, conexiones, sellados, etc. | 12% |
| 3 | Construcción de Mamposterías (por reforma - Ambos Sectores) | 6% |
| 4 | Reacondicionam. Gral. "Baño Discapacitados": Artefactos Sanitarios especiales, Elementos de Seguridad, Accesorios. | 4% |
| 5 | Instalaciones Sanitarias Sector N°1 y N°2: Reacondicionam./Reemplazo de Cámaras, Rejillas; Provisión/Colocación de Artefactos y Elementos Sanitarios, Grifería, Accesorios. | 9% |
| 6 | Instalaciones Sanitarias Sector N°3 y N°4: Reacondicionam./Reemplazo de Cámaras, Rejillas; Provisión/Colocación de Artefactos y Elementos Sanitarios, Grifería, Accesorios. | 6% |
| 7 | Restaurac. Gral de Puertas y cerrajería: Reemplazo/Provisión/Colocación de Herrajes, Puertas y Aberturas (Ambos sectores) | 5% |
| 8 | Remplazo de puerta giratoria de entrada: Provisión/Colocac. Nueva Puerta de Ingreso | 5% |
| 9 | Provisión/Colocación de Bajomesadas en Cocinas, cambio de mesadas, revisión de cocinas y colocación de calefones; colocación de Extractores y Rejillas de vent., otros. (Ambas Plantas) | 4% |
| 10 | Provisión/Colocación de Revestimientos Cerámicos Piso/Pared (Todos los Sectores - Ambas Plantas) - factor de Cálculo x m² | 10% |
| 11 | Reemplazo de Espejos y Vidrios | 2% |
| 12 | Instalación Eléctrica: Provisión/Colocación de Elem. de Maniobra, Protección y Puesta a Tierra | 13% |
| 13 | Provisión/Colocación de Artefactos de Iluminación | 2% |
| 14 | Pintura General (Ambas Plantas) | 3% |
| 15 | Colocación integral de Cielorraso (Sector N°1) | 8% |
| 16 | Pruebas y Ensayos de Instalaciones y Limpieza Final | 3% |
|  | Total | 100% |

28 - ENTREGA PARCIAL (Materiales-Tareas)

El Adjudicatario dentro de los 20 (veinte) días corridos de emitida la Orden de Compra deberá entregar la mayor cantidad posible de materiales y accesorios destinados a los trabajos que se licitan, como ser: artefactos sanitarios y de seguridad, artículos, artefactos y materiales eléctricos, mampostería, cerámicos, pinturas, etc.

Asimismo, y en el caso de constatarse un avance tal de tareas en cualesquiera de los Ítems (en conjunto ó por separado) que pudiera permitir la aceptación de una Facturación parcial, se acordará y definirá previamente con la Inspección Técnica el alcance y magnitud del avance (total ó parcial) de las mismas; lo que permitirá cuantificar los montos de Facturación en relación al total de la Orden de Compra.

En éste punto y de acuerdo a la mencionada entrega de materiales y a su vez de la realización y avance de las tareas se podrán recibir hasta un máximo de dos Facturaciones Parciales y una Facturación Final por el resto de la entrega de material y las tareas pendientes. El porcentaje de avance por éste concepto, de acuerdo a lo entregado y lo avanzado de las tareas se convendrá con la Inspección Técnica del INA.

29 - GARANTÍA

Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la efectiva Recepción Definitiva, por defectos, vicios ocultos y/o fallas en los materiales y por los trabajos de instalación y/o fijación de los mismos.

29 - VISITA A LAS INSTALACIONES

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al INA, presentarse en el Dpto. Infraestructura, en donde lo acompañarán al Centro de Tecnología del Uso del Agua a efectos de pueda tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto al estado de las instalaciones, el lugar de emplazamiento, las redes de servicios disponibles ni otra cuestión alguna relativa a las instalaciones sobre las cuales se trabajará.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, el Dpto. Infraestructura entregará toda la Documentación Técnica de Detalle de las tareas relacionadas con el presente requerimiento y extenderá la correspondiente “Certificado de Visita”, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA OFERTA

- REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.

Asimismo deberá adjuntar con la oferta la Constancia de Visita expedida por el Departamento Infraestructura dependiente de la Gerencia de Administración - INA.

- REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

-El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico y Director de tareas que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren, conforme lo estipulado en Pliego.

-Las tareas de instalación de Cañerías deberán realizarse por un profesional Sanitarista.

-Las tareas de instalación de Artefactos y Ductos de Gas Natural deberán realizarse por un profesional Gasista Matriculado, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia y adjuntar una copia de su identificación personal y de la Matricula habilitante vigente.

-Las tareas vinculadas a la Instalación Eléctrica deberá ser realizada por Profesional Electricista Matriculado “Nivel II”, quien deberá exhibir la Documentación respaldatoria previamente al inicio de las tareas de su competencia, y quien a su vez deberá coordinar con el Responsable de las Instalaciones Eléctricas del INA el avance y seguimiento de las tareas, cortes de suministro, vinculación de Circuitos, Tableros, etc. y acatar sus indicaciones.

- OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del INA, también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad no inferior a 72 hs.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por “Reparación o construcción” que cubra daños a cosas de Terceros y/o a Terceros.

- PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19.587) y su normativa complementaria. Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los Elementos de Protección Personal (EPP) que indica la reglamentación vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. La provisión de los EPP estará a cargo del adjudicatario y su dentro del área de trabajo es obligatoria.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos de Seguridad Personal: ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, protección visual, casco, guantes, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en caso de realizarse tareas de altura.

Ante el incumplimiento de cualquier aspecto reglamentado por la legislación mencionada respecto a Seguridad e Higiene, la inspección técnica del INA podrá ordenar la inmediata suspensión de la/s tarea/s implicadas hasta tanto se satisfagan dichas condiciones. La demora provocada por esta situación no implicará ningún tipo de extensión en los plazos de entrega de la obra y todo costo asociado correrá por cuenta del Adjudicatario.

NORMATIVA DE REFERENCIA

LEY Nº 24.314 ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. MODIFICACION DE LA LEY Nº 22.431 y su Normativa de Reglamentación Vigente.

Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. 351/79 y demás Normativa Reglamentaria y/o complementaria