ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARCHIVOS DESLIZABLES

DESCRIPCION

BATERÍA DE CARROS MÓVILES COMPUESTO POR:

- 1 CARRO FIJO de : 310cm de frente x 36cm de profundidad x 230cm de alto. Este carro se compone por 3 sectores de estanterías metálicas de 975mm de frente cada uno; y 6 CARROS MÓVILES de : 310cm de frente x 67cm de profundidad x 230cm. de alto. Cada carro se compondrá de 6 sectores de estanterías metálicas colocadas espalda con espalda ( 3 y 3) de 975mm de frente cada uno. Con 5 niveles de carga , estantes de 300 x 975mm en chapa BWG 22 y refuerzos en BWG 20 o de mayor espesor, desarrollados para soportar una capacidad de carga de 80 a 150 kg distribuidos uniformemente. Se totalizarán 190 ml de estanterías.

El carro móvil extremo tendrá puertas metálicas de abrir, de dos hojas, con cierre y cerradura, para cada paño (3).

La batería deberá ocupar un largo máximo de 5,50 metros, con un pasillo de consulta entre módulos, de 80 a 100 cm.

Cada carro deberá estar provisto de una mesa deslizante de consulta, para facilitar el trabajo del operador para consulta y archivo. Estas irán montadas en correderas telescópicas deslizándose sobre bolillas de acero. La superficie de consulta será de aglomerado macizo de 15 mm de espesor, enchapado en laminado   en ambas caras.

La batería tendrá un sistema de traba y cerradura, para impedir su desplazamiento, en condición de cierre total.

Los laterales y fondos internos realizados en chapa de primera calidad BWG 20 y 22. Los  laterales externos tendrán un revestimiento de aglomerado enchapado en laminado melamínico en ambas caras.

Terminación general desengrasado, fosfotizado y pintado con pintura en polvo por aplicación electrostática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TODOS LOS MÓDULOS

Características Generales de los módulos

Los módulos deberán ser realizados con parantes verticales de acero BWG 18, realizados en una única pieza y con pliegues longitudinales para asegurar estructuralmente la capacidad de soportar elevadas cargas. Los parantes deberán permitir poder colocar los soportes de los estantes con una regulación de 25 mm.

Para los techos se utilizará láminas de acero BWG 22 plegados y matrizados, y en los laterales, de acero BWG 20.

Los revestimientos laterales serán de aglomerado macizo de 15 mm, enchapados en laminado  plástico melamínico por  ambas  caras,  para evitar la deformación del mismo por posibles problemas de humedad. El color será a elección del Instituto..

Todos los archivos deberán llevar en cada una de las esquinas un perfil metálico, con una junta o burlete en goma de alta densidad con componentes que garanticen una elevada vida útil de los mismos. Estos burletes son necesarios para amortiguar el contacto entre los  módulos, brindar seguridad para el operador, como así también, un óptimo sellado lateral para la preservación del material archivado.

Estantes

Los Estantes metálicos deberán ser realizados  con  láminas  de  acero BWG 22,  con  refuerzos longitudinales de acero BWG 20 aptos  para  soportar  cargas  uniformemente  distribuidas  equivalentes a 150  kg aprox. Los estantes deberán tener como mínimo un frente no inferior a 25 mm, y un respaldo de una altura no menor a 50 mm.

Los  estantes se montarán en los archivos sobre ménsulas de acero BWG 18 zincadas, sin la utilización de tornillos, permitiendo su reconfiguración sin la necesidad de utilizar herramientas.

Pintura

La chapa de acero de toda la estructura y equipamientos internos, deberá estar previamente tratada por procesos de desengrase y fosfatizado en caliente, realizandose el pintado con pintura en polvo horneable por aplicación electrostática de alta calidad. La pintura deberá responder al  Ral 7032 texturada para garantizar la óptima protección del metal y el mejor acabado superficial.

Sistema de traslación

El  carro o  boggie  deslizante  deberá ser construido con una estructura tubular que asegure una alta  rigidez estructural, evitando deformaciones del mismo por el peso y que asegure suaves deslizamientos con cargas elevadas. Las ruedas del boogie deberán ser fabricadas en acero no fundido, torneadas por control numérico a efectos de lograr precisión en el deslizamiento. Cada rueda deberá estar montada en la base, como mínimo con 2 (dos) rodamientos a bolillas tipo SKF. Los ejes que vinculan a las ruedas deberán ser acero de un diámetro no menor a 20 mm.

Los rieles por donde se desplazarán los carros, deberán ser realizados en una única pieza libre de todo tipo de soldadura, con un sistema de mediacaña de un diámetro no menor a 20 mm. La vinculación entre tramos de riel se deberá realizar por medio de 2 (dos) conectores de acero, para evitar escalones en el desplazamiento de los módulos y lograr precisión en la vinculación de cada tramo.

Para su movimiento los  archivos  deslizantes  deberán tener un volante con alma de acero, inyectado en plástico de alta calidad, para lograr una transmisión que cumpla con las normas internacionales de seguridad. El mismo deberá poseer un mecanismo de bloqueo, realizado con pernos de acero. Dicho volante deberá accionar un juego de piñones vinculados con cadenas a rodillo  tipo Arnold o similar de los cuales el superior deberá estar montado sobre 2 (dos) rodamientos a bolillas tipo S.K.F o similar. Los módulos se deberán proveer con sistema de reducción mecánica, para asegurar un fácil desplazamiento. Estas reducciones deberán estar diseñadas y calculadas para lograr una buena relación entre reducción y esfuerzo.

Los archivos móviles deberán estar provistos de un sistema de antivuelco superior, realizado mediante guías de alta dureza cuyo diámetro no debe ser menor a 31 mm, dicha guía deberá ser metálica, no corrosiva, y deberá estar conformada en tramos, la unión entre tramos de guías no podrá ser realizada por soldadura a efectos de poder ser desmontada cuando se lo requiera. Las guías deberán tener un tratamiento superficial que no sea pintura para preservar la estética y la vida útil de las mimas.

Deberá incluir: Servicio de envío, descarga, acarreo hasta un 1º piso (por escalera),  y  Montaje

GARANTIA ESCRITA DE 24 MESES

Los materiales cotizados deberán incluir  garantía de fabricación y montaje por el término de 24 meses en condiciones de correcto uso, comprometiéndose el  proveedor a reemplazar en el término de 48 horas cualquier producto que presentase errores, vicios de producción o montaje.

VISITA TECNICA

Se deberá efectuar una visita técnica a las instalaciones a efectos de tomar conocimiento in situ de los trabajos a realizar.

MUESTRA

Se deberá presentar muestra del tipo de estante que se cotiza

Se podrá solicitar a los oferentes la presentación de muestras de algunas de las partes componentes de los archivos para su comparación y comprobación de calidad.