ANEXO

Campana extractora de gases

Características generales y requerimientos mínimos:

Tipo de filtro:

Gabinete de filtro de acero inoxidable con filtro de carbón activado en malla de acero inoxidable, de alta resistencia a los ataques de vapores orgánicos, de alta durabilidad, recargables (una vez el carbón activado se haya saturado se deben poder llenar nuevamente con carbón activado nuevo).

Dimensiones internas de trabajo:

Frente: 1500 mm

Profundidad: 650 mm

Altura: 1400 mm

Material del gabinete:

-lnterior y exterior: Chapa de acero inoxidable AlSl 304 resistente a hidrocarburos.

-Puerta Frontal: Panel frontal móvil tipo guillotina levadizo de cristal de seguridad laminado 3+3 espesor por sistema de motor, apertura de la puerta 650 mm, asegurar una velocidad de aspiración de 0,5 m/s con la puerta totalmente abierta en cualquier punto de la campana.

-Mesada de trabaio: Construida en acero inoxidable AlSl 316 de 1,25 mm con borde antiderrame y bacha pequeña con desagüe de diámetro 100 mm.

-Base de apoyo: La campana deberá estar soportada sobre una estructura metálica de 40 mm x 40 mm de sección con refuerzo transversal cada 50 cm y con un estante colocado a 50 cm por debajo de la base de la mesada. La estructura deberá tener tratamiento con epoxy resistente a hidrocarburos.

-Iluminación: Luz tortuga antiexplosiva en recinto estanco de fácil acceso exterior para su reemplazo.

-Servicio de agua, gas (que pueda conectarse a una cañería de acero inoxidable por la que se suministrará nitrógeno), vacío y electricidad: Deberá estar provista con 3 tomas monofásicos normalizados a tierra de 220 V x 10 A, 3 picos internos con toma para agua, cañería de poliuretano de 6 mm de diámetro.

-Motor y ventilador: Ventilador centrífugo sirocco antichispa acoplado directo al motor blindado y normalizado IP55, 220/380 volt. 50 ciclos, 3/4 HP, 1500 rpm, material resistente a ácidos e hidrocarburos. Tanto el motor como el ventilador deben estar ubicados en el exterior.

-lnstalación eléctrica: Trifásica. Las instalaciones eléctricas deberán contar con:

lnterruptor termomagnético. El sistema deberá contar también con interruptor por alta/baja tensión, falta de fase y rotación de fase.

Deberá contar con Tablero de corte eléctrico para el comando y protección del ventilador extractor de gases, iluminación. Grado de seguridad eléctrica lP 55.

-Ducto para extracción de gases:

Diámetro de salida del ducto de extracción deberá ser no inferior 250 mm. Para la instalación deberá preverse la cantidad de metros de tubo de PVC, los codos necesarios y sombrerete.

La cotización deberá incluir los costos del traslado, montaje, instalación de ductos de salida.