# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS CON CUBIERTA DE

# MEMBRANA ASFÁLTICA

# en EDIFICIO ALERTA HIDROLÓGICO, LAB. HIDRÁULICA, GUARDIAS

# y S.E.T. N° 3 y N°4

# PREDIO I.N.A.  -  EZEIZA

# OBJETO:

El objeto de los trabajos que se solicitan en la presente especificación tiene como finalidad efectuar la restauración y reemplazo total de cubiertas de techos con membrana asfáltica cubierta de foil de aluminio sobre estructuras que conforman Edificios, Laboratorios, Guardias, Sub-Estaciones Transformadoras y áreas anexas destinados a la seguridad, guarda de bienes e insumos y al desarrollo de actividades propias del Organismo dentro del predio del I.N.A. Ezeiza.

La superficie aproximada, contando la sumatoria de las áreas de techos de los edificios considerados resulta de 2.305 m² (aproximadamente) a tener en cuenta para la cotización, debiendo cada oferente realizar su propia medición, cálculo y computo métrico; no pudiendo a posteriori aducir diferencias o divergencias de interpretación.

La presente provisión se refiere a la cubierta de techos que están conformadas por amplias superficies fácilmente diferenciables de loza “plana” diagramada por sectores, y destacándose diferentes niveles de altura acorde a cada sector que pueden definirse como superficies independientes entre sí, que cuentan con contrapisos de nivelación sobre loza estructural y cuya terminación de solado original ha sido la colocación baldosas de cerámica colorada 20x20cm para vista; sobre éstas baldosas se ha pegado directamente hace varios años una cubierta de membrana de 4mm.

La misma con el tiempo transcurrido se ha deteriorado notoriamente, también se han desprendido algunas baldosas cerámicas de la cubierta original provocando englobamientos y su consecuente acumulación de humedad y/o paso libre de agua durante las precipitaciones; las bocas de bajada originalmente se han dispuesto internamente sobre azotea vinculando la salida de agua pluvial a través de cañerías de PVC de bajada que se observan deterioradas y con filtraciones bajo losa, también requiriéndose su reparación en ubicaciones a definir.

Alcances del Pliego:

El contenido del presente tiene un carácter descriptivo y no taxativo, por lo que el adjudicatario queda obligado a la provisión de todos aquellos materiales y ejecución de trabajos que implícitamente resulten necesarios para Restauración de techados existentes, aunque no hubiesen sido indicados o mencionados parcial o totalmente.

En tal sentido debe quedar entendido que la responsabilidad del Adjudicatario abarcará no solo el montaje de los suministros a su cargo sino también las tareas necesarias para la remoción total de la membrana existente, limpieza y acondicionamiento general de superficies de techado, re-nivelación, rellenos cementicios para configurar pendientes y desniveles necesarios, remoción, re-nivelación y reacondicionamiento general de cubierta cerámica existente bajo cubierta de membrana a remover, provisión de nuevos paños cerámicos en caso

de ser necesario y/ó recomposición de los niveles de carpeta a nivel de éstas, remoción y el reemplazo de sumideros, bocas de descarga y cañerías de desagote pluvial, entre otras tareas, a fin de lograr una adecuada nivelación y evacuación de agua, buscando obtener un correcto y total escurrido del agua pluvial en toda la superficie de los diferentes techados, cualquiera sea el punto en consideración, por ello también deberá prestarse especial atención a la terminación y nivelación de las bocas de desagüe y sus correspondientes rejillas.

Y finalmente, a fin de lograr la impermeabilización total requerida en cada uno de los techos que a continuación se enumeran, se terminará con re-colocación total de membrana asfáltica con capa aluminio, como se detalla más adelante en el presente P.E.T. y en sectores se serán definidos y establecidos como sendas de tránsito para revisión e instalación de equipos sobre el sector informático, deberá preverse la colocación de caminos de membrana geo-textil transitable en sectores a definir.

El detalle de los artículos del presente, que más adelante se suministran y que son de aplicación en los trabajos que se licitan, es indicativo.

Queda establecido entonces que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo a los efectos de la presentación de las ofertas y la posterior ejecución de las distintas tareas, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de ampliaciones por omisión y/ó divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Adjudicatario en lo que se refiere a la realización y marcha de cada uno de las tareas que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/ó aprobación que deba requerir a la Inspección del INA para su correcta ejecución.

Descripción de los trabajos:

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien también proveerá las herramientas y materiales, medios de elevación y de seguridad y de retiro de desechos que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas principales aquí mencionadas y/ó de las que pudieran surgir y de la restauración é impermeabilización total de la techumbre en los lugares mencionados. Cabe aclarar que se deberá coordinar con la Jefatura del Departamento Infraestructura las tareas de remoción, retiro de material y reparación de superficies y colocación e impermeabilización con nueva membrana en cada sector en forma intercalada, a fin de no impedir el normal funcionamiento de las tareas de cada área, teniendo en cuenta la importancia de mantener la continuidad de los servicios de cada unidad operativa.

El mismo consiste en efectuar sobre toda la superficie del techado cubierto por membrana la remoción total de la vieja membrana existente y la consecuente re-nivelación, tratado y acabado de superficies a fin de lograr el correcto nivelado de pendientes previendo un correcto escurrimiento y luego proceder a la impermeabilización nuevamente con membrana nueva (con las características que más adelante se detallan), en los lugares mencionados en el objeto del presente llamado.

Actualmente, como se detallara anteriormente, se cuentan con diferentes y amplias superficies de azotea de loza de hormigón “tipo plana” diagramada por sectores, y destacándose diferentes niveles de altura acorde a cada sector, que pueden definirse como superficies independientes entre sí, las que cuentan con barrera final de protección por acabado de membrana asfáltica con capa de aluminio, la cual se encuentra pegada sobre una capa de baldosas de 20x20cm (tipo Cerámica Roja) que eran la protección y acabado original del techado; ésta membrana actualmente se encuentra visiblemente deteriorada debido al tiempo de uso.

A efectos de dar prioridad y celeridad a la terminación de las tareas y cumplir con las exigencias y requerimientos de las áreas más comprometidas por esta problemática y buscando la protección de equipos é instalaciones de los Centro informáticos, Laboratorios y dependencias también más afectadas se ha requerido el avance de los trabajos por etapas; para el presente llamado se requiere la impermeabilización total de azotea sobre área de Edificio del “Alerta Hidrológico” (Ala Sur), Edificio del “Laboratorio de Hidráulica” (Pabellón de Investigadores – Alas Este y Oeste), Guardia Principal, Guardia Secundaria y Sub-Estaciones Transformadoras N° 3 y N° 4 (Media Tensión).

Se deberá entonces remover la totalidad de la cubierta de techo de aproximadamente 2.043,00m² de superficie “de Planta”, con un perímetro aproximado de 524,00ml en el que deberá considerarse la colocación de babeta perimetral de al menos 50 cm que daría una superficie estimada de 262,00m² de membrana adicional, por lo que deberá considerarse una superficie de acabado en membrana aproximada de 2.305,00m² (Se resalta que las medidas aquí suministradas son “APROXIMADAS”, por lo tanto la medición final y los cómputos parciales y totales de materiales queda bajo exclusiva responsabilidad y cargo del Oferente al momento de la Visita de Obra, y no dará lugar alguno a reclamo ó ajuste de ningún índole aduciendo diferencias de metraje y/ó computo métrico); procediendo luego al reacondicionamiento total de las superficies de pegado y reemplazando luego la antigua membrana por nueva con protección de aluminio del tipo: Membrana Aluminio-GEOTEXTIL de 4mm, elaborada con Asfalto Plástico, con revestimiento de Aluminio tipo “NO CRACK” (Aluminio Flexible) y armadura geo-textil (poliéster) que aumente la resistencia mecánica ante las diversas solicitaciones que se pudieran producir sobre la misma.

Presentación Rollos de 10m² (1m de ancho por 10m de largo), no menor a 43Kg. cada uno (tipo GEOTEXTIL de 4mm NC – Membrana Aluminizada) y poseer banda de soldadura de 6cm de ancho protegida por foil antiadherente que facilite el solapado entre paños.

La presente provisión solicitada deberá incluir:

- La remoción total de la membrana existente incluyendo excedentes y/ó montículos de brea ó material adherido y proveer la disposición final de los residuos resultantes; la verificación de estado total de las baldosas mencionadas, remover las que se encuentran sueltas o pudieran desprenderse producto de la remoción de la vieja membrana, re-pegar las baldosas recuperables ó re-nivelar la superficie con carpeta cementicia adecuada.

- Se destaca aquí, que se cuentan con múltiples bocas de desagües de sección circular y/ó rectangular distribuidos convenientemente por sobre losa y bajo contrapiso de relleno, distribuidas convenientemente, distantes aproximadamente 1,0 m de los bordes de la edificación, las cuales descargan por cañería plástica hacia los laterales de edificio, las cuales colectan el agua de lluvia favorecidas por las pendientes de nivelación; particularmente las que se encuentran en las esquinas de losa, dispuestas internamente aproximadamente a 1 m de cada lateral de pared colectan el agua y por medio de cañería PVC la drenan hacia las bajadas externas de las esquinas de edificio, éstas bocas de desagüe en particular acusan fisuras y/ó grietas debajo de la losa presentando importantes filtraciones, estimándose que se tratan de problemas de rajaduras o filtraciones dentro de las cañerías plásticas de desagüe, las cuales se alojan bajo el contrapiso de relleno como ya se describiera; al efecto de eliminar completamente cualquier goteo o filtración sobre los delicados equipos y áreas de trabajo se requiere reemplazar en forma completa las bocas de desagüe de la azotea, los tendidos de cañería plástica sobre losa también bajo contrapiso de nivelación y sus salidas a descarga exterior de edificio. Para ello el proveedor deberá una vez levantada la membrana existente en la zona de influencia, romper el contrapiso de nivelación hasta remover y retirar completamente las bocas de desagüe y sus cañerías de PVC, codos y/o curvas existentes en al menos las esquinas de edificio y adonde se observare importantes fisuras desde el interior, debiendo reemplazar todos los elementos, colocar íntegramente nuevas bocas y cañerías de desagües pluviales de  “polipropileno sanitario” tipo Awaduct/Duratop para desagües en general.

Toda instalación nueva de desagües se ejecutará con cañerías de polipropileno con unión deslizante por o'ring de doble labio, tipo Awaduct, Duratop ó IPS Desagüe, incluyéndose bocas de desagüe, cañerías, codos, curvas, Tee de derivación, reducciones, piezas de transición, etc., selladores específicos y/o cualquier otro material o elemento necesario. Deberá dejarse espacio de dilatación entre la nueva cañería propiamente dicha y el relleno cementicio de nivelación, por lo que el Adjudicatario deberá proveer el material más apropiado como recubrimiento de la cañería que cumpla con las exigencias propias de los esfuerzos de los materiales involucrados.

- Para el caso de las demás bocas de desagüe en que no se requiera el remplazo de cañería deben ser previamente limpiadas en profundidad, incluyendo los tramos de caños plásticos de 4” que sirven de canal “horizontal” de desagües (1,00 a 1,50mts. aproximadamente c/u)  hasta las bajadas verticales e incluidas las mismas (Techos sobre Planta Baja altura 5mts. aproximadamente y sobre Planta Alta altura aproximada 9mts.), verificando su estado y procediendo al reemplazo de éstos tramos de ser necesario; luego sellar correctamente todo el contorno interior de éstas bocas de desagüe con rebordes de la misma membrana, pero si se encontraren bocas rotas o deformadas éstas deberán ser reparadas, solicitándose el uso de fibra de vidrio con resina epóxi en sucesivas capas (3 capas como mínimo) ó material similar que asegure mejor terminación, para luego, desde la boca (“punto más bajo”) hacia los bordes y laterales (“puntos más altos”) se irá colocando la membrana como se solicitara anteriormente.

- Finalizar completando el relleno de nivelación con contrapiso cementicio al mismo nivel y pendiente que el original en cada “boca”, teniendo presente que éstos puntos de desagüe son los de menor nivel en la azotea para permitir justamente el total escurrimiento de agua pluvial y finalizar luego con la colocación de NUEVA membrana asfáltica de 4 mm.

- Antes de la colocación de la nueva membrana, culminado el proceso de fraguado del material de relleno y estando la base perfectamente seca y limpia, se aplicarán dos manos de imprimación asfáltica tipo Base Solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600 cm3 x m² en total, incluyendo cargas y babetas afectadas.

- Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Inspección Técnica, la sequedad de toda la superficie base, no pudiendo el Adjudicatario ordenar su aplicación hasta tanto el sustrato esté totalmente seco.

- Se colocará entonces membrana asfáltica preformada tipo Marca Ormiflex código 50 o Emapi (Firestone) o equivalente, firmemente pegada en su totalidad (no flotante) y prolijamente adherida a la membrana existente y a las nuevas “Bocas de Desagües” a colocar; cuidadosamente unida entre paños por solapado y exudado en caliente por calor de llama de gas. Por último, se deberán pintar las juntas con Pintura Asfáltica Aluminizada en todas las partes expuestas de brea para proteger el asfalto exudado y evitar su deterioro prematuro, favoreciendo la durabilidad de la membrana.

- Corroborar las condiciones de la superficie a impermeabilizar: La misma debe estar perfectamente limpia, seca, plana, firme, lisa y uniforme. La superficie deberá tener la pendiente adecuada, respetando la pendiente original ó de ser necesario re-nivelar adecuadamente para establecer una pendiente que asegure escurrir la totalidad del agua de lluvia hacia los desagües a fin de permitir el correcto drenaje de la misma. Se debe eliminar la presencia de baches o desniveles actualmente existentes (fácilmente identificables por las manchas en la superficie de membrana actual) que facilitan el estancamiento de agua sobre la capa impermeable, completando convenientemente la nivelación con acabado de relleno cementicio fratasado y perfectamente nivelado, estableciendo las pendientes necesarias para el correcto escurrimiento; debiendo retirar a su vez todos los elementos en desuso de la azotea, como ser: viejos equipos de aire acondicionado, patas de elementos sin uso, antiguos anclajes y tensores de antenas o chimeneas inexistentes en la actualidad, etc., cortando a ras de superficie y amolando toda aspereza metálica resultante a fin de preparar adecuadamente la superficie para la correcta colocación y adherencia de la nueva membrana asfáltica. Limpiar correctamente la superficie eliminando el polvo, suciedad, humedad y cualquier otro material residual.

- Previo a la colocación de ésta última, y completamente seco todo parche de nivelación realizado en material cementicio se procederá a realizar la imprimación de la superficie con Pintura Asfáltica de base solvente o Emulsión Asfáltica de base acuosa, según corresponda a las condiciones de cada parte de la superficie para mejorar la adherencia de la nueva membrana.

- Dejar secar correctamente la imprimación (según especificaciones del fabricante) para luego proceder con la instalación de la membrana tipo “No Crack”. Para ello se recomienda el pegado completo de la membrana asfáltica (con soplete) asegurando mayor resistencia y durabilidad de la impermeabilización. Los sucesivos rollos irán colocados desde la parte más baja a la más alta, perpendicular a la pendiente y solapados para lograr una perfecta estanqueidad. Luego se realizará el sellado (exudado) de las juntas para evitar cualquier posible filtración entre rollos.

- Deberá contarse con un “embabetado” perimetral de al menos 50cm. a modo de sellado en todo el contorno del techado, chimeneas, elementos de ventilación, etc. con doble membrana. Para ello se efectuará la extensión de la colocación de dicha membrana sobre la mampostería de la pared perimetral de hormigón a una altura no menor a la precisada, se redondeará el ángulo formado por la pared y la azotea, debiendo quedar dicho reborde con terminación igual a la superficie de la azotea.

- Por último, se deberán pintar las juntas con Pintura Asfáltica Aluminizada para proteger el asfalto exudado y evitar su deterioro prematuro, favoreciendo la durabilidad de la membrana.

- En los sectores próximos a las chimeneas, caños de tiraje, ventilación y/ó motores de campanas sobre superficie del techado deberá asegurarse la colocación y continuidad de un camino de membrana transitable visiblemente señalado y destacado del resto de la superficie a fin de que en caso de necesidad de caminar por una futura inspección/reparación de estos elementos se cuente con una superficie de tránsito adecuada.

- La estructura de hormigón base de los edificios se ha construido en etapas, por lo que se han dejado amplias y variadas juntas de dilatación entre las lozas; para la protección y sellado de las mismas se han dispuesto cumbreras y tapajuntas en “U” de chapa que se han ido aflojando y/ó desprendiendo producto de fuertes vientos y a su vez se observa afectado el revestimiento galvánico de las partes de chapa; por ello se deberá también contemplar el correcto anclaje de las distintas partes a la mampostería y/ó hormigón base de apoyo utilizando sistemas de fijación estándar tipo tacos Fisher Ø 8mm y tornillería zincada acorde.

- Se requiere también la restauración de dichas piezas metálicas con la realización de un proceso de repelado y limpieza profunda por cepillado mecánico a fin de quitar el óxido superficial, aplicando luego producto fosfatizante tipo Marca SANAFERR, una vez tratada convenientemente la superficie deberá aplicarse al menos dos manos de convertidor de óxido y terminar con pintura refractaria aluminizada especialmente formulada para zinguería en ambas caras, a fin de garantizar la protección de cada componente de chapa y resellar las juntas de dilatación que se observen deterioradas con espuma de  poliuretano.

- Producto de la persistencia de goteras, filtraciones y manchas de humedad bajo losa, parte de la carpintería metálica de cerramiento exterior ha sufrido un importante deterioro, se requiere el saneamiento interior y exterior de la carpintería afectada, realizando un exhaustivo tratamiento de limpieza, restauración anticorrosiva y de re-sellado de las distintas partes de las carpinterías metálicas, sus bordes y vidrios, realizando un cepillado mecánico de las partes afectadas por paño completo hasta dejar el material base a “Chapa pelada” (hojas y marcos), y en forma inmediata de aplicará un baño o capa continua de fosfatizante desoxidante (Tipo Desoxidante Fosfatizante Sanaferr ó Desoximas de Sinteplast) siguiendo las instrucciones del fabricante sobre todas las partes y superficies tratadas, por medio de pincelado manual, aplicación manual por paño ó estopa para facilitar que el líquido fosfatizante penetre en todas las cavidades y pliegues de las partes metálicas de la carpintería tratada; cuidando especialmente evitar el chorreado y sobreacumulación del tratante químico, por lo qué, en éste caso deberá secarse con paño limpio y seco cualquier señal de chorreado y/ó sobreacumulación del mismo.

- El referido tratamiento con fosfatizante químico deberá dejarse actuar y secar al menos por 24 horas para favorecer el proceso químico natural, una vez cumplido dicho tiempo de tratamiento se deberán limpiar manualmente todas las superficies con paño limpio y liquido desengrasante base solvente (tipo Solvente Desengrasante de Sinteplast).

- Como consecuencia química de la aplicación del producto fosfatizante se produce superficialmente la formación y acumulación de sales y restos de polvillo justamente de fosfato de hierro, por lo que deberá ser eliminado todo resto y sobreacumulación de “polvillo” por remoción manual por cepillado, lijado y/ó por cepillado mecánico si fuera necesario, para luego proceder a una limpieza final con aire comprimido a alta presión y continuar luego con la aplicación de las distintas capas de pintura, sean directamente de pintura antióxido ó las manos requeridas de producto 3 en 1 que ya incluye el acabado de protección final, como se detalla a continuación.

- Tratamiento sobre carpintería metálica:

- Se deberá aplicar al menos dos manos de antióxido-convertidor y dos manos de pintura final (pudiendo utilizarse producto 3 en 1 tipo Brilloplast de Sinteplast, o bien productos similares ó de mayor calidad aplicándose tres manos como mínimo) de toda la carpintería metálica y cerramientos con un intervalo mínimo de 10 horas de secado entre cada una de las manos de antióxido y pintura, se aplicará una primer mano y luego del correspondiente tiempo de secado según indique el fabricante, se procederá al lijado en seco, con papel de lija de grano adecuado (P180 - P220) evitando ralladuras que resalten luego al pintar, hasta obtener una superficie de acabado liso y opaco, libre de impurezas, rugosidad y/ó porosidad apta para recibir la pintura de terminación. Quedando sujetas las tareas de reparación/restauración y pintura en cuanto al acabado, grado de limpieza, tratamiento anticorrosivo fosfatizante, cubrimiento de polímeros antióxido, cubrimiento de pintura de acabado y terminación superficial y final de superficies, a la aprobación por parte de la Inspección Técnica del I.N.A.

- Sellado de bordes y vidrios de ventanas:

- Se deberán sellar debajo de los marcos de las ventanas que presenten deterioro y señales de distintas filtraciones y/ó manchas de humedad y entre las hojas de estas a fin de impedir completamente el ingreso de humedad aire exterior.

- Para ello se procederá a rasquetear hasta remover todo material suelto, poroso ó dañado utilizando cincel de ser necesario y luego de una limpieza exhaustiva y correcta humectación rellenar los bordes según la profundidad con material cementicio, y acabar con enduído toda la superficie bajo-ventana hasta el borde de la mesada, posteriormente aplicar sellador al aguarrás y terminar con pintura antihongos de excelente calidad en el mismo tono de las demás.

- Para el caso del sellado entre hojas de ventanas y marcos, se procederá a su re-sellado perimetral completo utilizando Sellador de caucho sintético, anticorrosivo, hermetizante, de gran resistencia a la intemperie, color aluminio, especialmente formulado para sellar y adherir canaletas, zinguería en general (entre sí o a mampostería), conductos de aire acondicionado, chapas galvanizadas y de aluminio, etc. tipo Marca ADHESIL 77 PRO.

Características de los materiales:

Los rollos de membrana a proveer y los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin uso y de reconocida calidad en el mercado, fehacientemente comprobable para el organismo, conforme las características expresadas en las presentes especificaciones y deberán cumplir con las Normas vigentes para este tipo de construcciones (Normas I.R.A.M. y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., etc.)

LIMPIEZA EN LA ZONA DE TRABAJO

Limpieza periódica

El Adjudicatario deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes al desmontaje, desarme, montaje y/ó movimiento de los materiales objeto del presente contrato sean retirados inmediatamente del área de los trabajos, y su disposición en Volquetes que se ubicarán convenientemente para evitar perturbaciones en la marcha de las tareas habituales de los diferentes Laboratorios y sectores, movimientos de vehículos, etc.

No se permitirá la quema de materiales combustibles en lugar alguno.

Se pondrá especial cuidado en el movimiento de los Equipos, materiales y elementos; en los trabajos que se realizaren y en el estacionamiento de los vehículos a efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en zonas linderas ó delimitadas. Los materiales cargados en los mismos, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Adjudicatario retirará todos los desperdicios y desechos del lugar de los trabajos y zonas aledañas, proveyendo para esto la provisión de Volquetes apropiados, cuyos costos, coordinación de retiros y entregas y su disposición final estarán bajo su exclusivo cargo. Asimismo, retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando el lugar de los trabajos limpio "a escoba" o su equivalente.

RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario será responsable de:

Cualquier omisión o negligencia en que incurriera al solicitar instrucciones o aclaraciones necesarias en caso de dudas y de cualquier interpretación errónea de la documentación del pliego de bases y condiciones y de las especificaciones técnicas.

Del mal funcionamiento y los vicios ocultos de los elementos que entregare, aunque éstos hayan sido aprobados por las autoridades del INA.

De todo deterioro y/ó desperfecto de las instalaciones que se produzca y fuera causa atribuible al adjudicatario, el cual deberá ser enmendado y/ó remplazado dentro  de  las 24horas,  corriendo por  cuenta suya los gastos de reparación, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe por los perjuicios indirectos que pudiera haber ocasionado.

Asimismo será responsable por las roturas de vidrios ó por la pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda falta y/ó negligencia que a juicio del INA se hubiera incurrido.

PROTECCIÓN PERSONAL Y DE SEGURIDAD:

Todo operario deberá contar con todos los elementos de Seguridad Personal, según lo indica expresamente la legislación vigente en materia laboral acorde a las tareas a desempeñar por cada uno.

Todo operario deberá entonces contar, para su uso permanente, con todos los elementos se Seguridad Personal, ropa, calzado de seguridad, protección auditiva, protección visual, casco, etc. y se hará especial hincapié en el uso de arneses de seguridad, hilos de vida, enganches de hombre a estructura, etc. en toda tarea de altura.

REPRESENTANTE TÉCNICO Y DE SEGURIDAD:

El suministro comprenderá la provisión de materiales, accesorios y la mano de obra especializada, para ello el Adjudicatario deberá designar un Representante Técnico que deberá estar a cargo en todo momento de supervisar los trabajos a realizar y de garantizar el cumplimiento de las Normas de Seguridad ya que se tratan de trabajos en altura con un riesgo significativo, el que será el responsable en todos los aspectos frente a las autoridades del Instituto. Y atenderá todos los requerimientos que oportunamente se observaren.

PLAZO DE ENTREGA:

Queda establecido que el plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes a esta provisión será de 40 días hábiles.

GARANTÍA:

24 meses, por defectos ó fallas en los materiales y por los trabajos de colocación/instalación y/ó fijación de los mismos.

VISITA A LAS INSTALACIONES:

A los efectos de una correcta evaluación, cada Oferente deberá concurrir al INA, Dpto. Infraestructura, a efectos de tomar conocimiento de las tareas que se licitan, verificar el estado de las instalaciones y todo aquello que pudiera influir en la evaluación y presupuestación de los trabajos a realizar y que no haya sido contemplado en las presentes especificaciones técnicas, no pudiendo a posteriori aducir desconocimiento respecto del lugar de emplazamiento y de las redes de servicios disponibles.

La misma se realizará en días hábiles, desde la fecha de publicación hasta 48 horas anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas, de 09.00 a 12.00  y de 14.00 a 16.00 horas.

Luego de la visita, el Departamento Infraestructura extenderá la Constancia de Visita, que deberá adjuntarse a la propuesta. Serán desestimadas aquellas ofertas que no adjunten dicha Constancia.

REQUISITOS A CUMPLIR POR LOS OFERENTES:

Los oferentes deberán acreditar antecedentes laborales en la realización de trabajos similares a los que aquí se licitan y contar con respaldo técnico indicando el nombre del Profesional responsable de la ejecución de los trabajos requeridos.

OBLIGACIONES, LEYES LABORALES:

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una A.R.T. todo el personal que realice tareas dentro del Instituto, ya sean esporádicos ó permanentes, tercerizados ó propios; por ésto mismo el Adjudicatario, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a cargo del transporte ó movimiento de los distintos materiales y Equipos dentro del I.N.A. también cubierto por una A.R.T., con una anterioridad suficiente que permita gestionar las correspondientes autorizaciones de ingreso al Instituto.

Deberá entonces el adjudicatario presentar los Certificados correspondientes con la expresa declarativa de que se tratarán de “Trabajos en Altura: mayor de 6 metros” y la declaración de las tareas a realizar, ó bien la presentación de una Póliza que cubra Accidentes Personales con la expresa cobertura en iguales condiciones, es decir para “Trabajos en Altura: mayor de 6 metros” y por el tiempo total en que se prevé la realización de todos los trabajos, y en caso de prorrogas ó extensión de plazos para la realización de los mismos deberá presentar nuevas Pólizas ó Certificados de Cobertura ó extensión de éstos por el nuevo plazo acordado y bajo las mismas condiciones.

De igual forma, previo a la inicialización de cualquier tarea el Adjudicatario deberá, independientemente de lo anterior, presentar una Póliza de Responsabilidad Civil por Reparación ó construcción que cubra daños a cosas de terceros y/ó a terceros. Ídem anterior para el caso de prorrogas ó extensión de plazos.

Asimismo se deberá dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad é Higiene (Ley N°19587). Todo personal que realice tareas deberá contar para su utilización con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización dentro del área de trabajo es obligatoria.