Gabinete Estándar (Racks) – (LAN-030)

# CODIGO ETAP: LAN-030

Serán gabinetes cerrados con las siguientes características:

- Contendrán racks metálicos normalizados de 19 pulgadas de tipo profesional.

- La estructura principal deberá ser de chapa de acero de 1,5 mm de espesor como mínimo, con estructuras laterales desmontables de chapa de acero de 0,8 mm de espesor como mínimo, con puertas con cerradura de seguridad.

- Las puertas serán abisagradas, pudiendo las bisagras ser fijadas para apertura a derecha o izquierda.

- Tipo de puerta:

| Delantera | Trasera |  |
| --- | --- | --- |
| De vidrio | X Microperforada | Ciega |

- La terminación superficial de las partes metálicas será fosfatizado y esmalte horneado texturado.

- Las medidas mínimas de los gabinetes serán:

- altura de:

| 1500 mm | X 2000 mm |
| --- | --- |

- profundidad útil de 800 mm.

- Los rieles laterales presentarán agujeros roscados o provistos de tuercas imperdibles para el montaje de materiales y equipos desde el acceso frontal.

- Deberá preverse la continuidad de la conexión de tierra desde el distribuidor general a cada uno de los armarios de distribución.

- Los gabinetes dispondrán de:

- Alimentación eléctrica de 220 V: Se dispondrá de un tablero con llave térmica y 6 tomacorrientes.

- Dispositivo para iluminación interna del gabinete con su correspondiente llave: Se  deberá instalar en el gabinete un dispositivo de iluminación para facilitar las tareas de mantenimiento y puesta a punto del equipamiento contenido en el gabinete. Se deberá incluir una llave para mantenerlo apagado cuando no se requiere iluminación.

- Toma a tierra eléctrica: El gabinete deberá disponer de una toma de tierra, conectada a la tierra general de la instalación eléctrica, para efectuar las conexiones de todo el equipamiento.

- Acometida de la montante desde:

| La tapa superior | La tapa inferior | X La tapa posterior. |
| --- | --- | --- |

- OPCIONALES:

- Ventilación Forzada

| Superior | Inferior |
| --- | --- |

- Filtros de aire.

- Guias para cables: <Indicar tipo y cantidad de cables a contener si se dispone de esa información>.

X Bandejas para división y soporte de equipamiento.

| X N(1)) Fijas | N (*) deslizables |
| --- | --- |

( * ) Indicar la cantidad de bandejas que se quiera incluir para cada tipo.

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: NO MENOR A DOCE (12) MESES.