Servidores de Red Genéricos – Arquitectura basada en X86

CODIGO ETAP: SR-001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se incluyen las “Consideraciones Especiales” para servidores definidas en CESP-001, CESP-002, CESP-005, y de corresponder CESP-006.

- Deberá ser totalmente compatible con Arquitectura X86.

- Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

- Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CD-ROM y/o DVD-ROM.

- Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

- Deberán indicarse otros controles adicionales que posea.

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

- Basada en alguna de las siguientes familias de procesadores:

- “INTEL Xeon” o “AMD Opteron” o rendimiento superior compatible con arquitectura X86

- Compatible con sistemas de virtualización, es decir, Intel VT o AMD-Vi/VT-d.

- Del tipo “Quad core” (4 núcleos).

- Del tipo 6 (seis) núcleos.

- Del tipo 8 (ocho) núcleos.

- Cantidad de sockets a proveer (cada socket soportará la instalación de 1 CPU del tipo seleccionado):

| ( 1 | ( 2 | ( mas de 2 |
| --- | --- | --- |

- Cantidad de CPU a proveer instaladas (para el tipo seleccionado):

( 1, ( 2, ( mas de 2

MEMORIA RAM A PROVEER Y SU ESCALABILIDAD

- Tipo de memoria: Tipo: DDR3-1066 o rendimiento superior con corrección de errores (ECC).

- Capacidad: A continuación se detalla la capacidad a proveer inicialmente y la capacidad máxima instalable en el equipo.

- La capacidad máxima de RAM instalable debe poder alcanzarse mediante el sólo agregado o reemplazo de módulos de RAM. No se admitirá que la ampliación de la RAM inicial requiera la instalación o recambio de las CPU originales por otros modelos de CPU.

| Capacidad inicial | Máxima instalable |
| --- | --- |
| 4 GB 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB | 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB 512 GB |

PUERTOS INCORPORADOS

- Se deberán proveer los siguientes puertos:

- 1 Port para mouse

- 1 Port para teclado

- 1 Port para monitor

- Puertos USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

- Al menos 1 puerto.

- Al menos 2 puertos.

NETWORKING Y COMUNICACIONES

- En la tabla de abajo se indican las interfases de red que se deberán proveer:

| Tipo de Interfaz | Cant. de Puertos (mínimo) |
| --- | --- |
| Puertos Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | 2 |
| Puertos Gigabit Ethernet en fibra | - |
| Puertos 10 Gigabit Ethernet en cobre (RJ45) | - |
| Puertos 10 Gigabit Ethernet en fibra | - |

ALMACENAMIENTO EXTRAIBLE

- Medios ópticos:

- Lectora de DVD-ROM de 6X o superior.

- Lectograbadora de DVD-R/RW 8X o superior.

BUS DE E/S Y EXPANSIÓN

- Bus de E/S: Deberá soportar mínimamente los estándares PCI 2.1/2.2, PCI-X y PCI-E.

- Los slots PCI-X deberán permitir alcanzar una tasa de transferencia sincrónica no inferior a 1GB/seg y los slots PCI-E, deberá poseer una tasa de transferencia no inferior a 250 MB/s por LANE.

- Expansión: Luego de instaladas todas las placas PCI necesarias para cubrir las características del equipo solicitado, deberán quedar:

- 1 slot PCI-E de 1 LANE (x1) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 4 LANEs (x4) libre para futuras ampliaciones.

- 1 slot PCI-E de 8 LANEs (x8) libre para futuras ampliaciones.

ADAPTADOR DE VIDEO

- VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

CONSOLA

- Este servidor forma parte de un rack y no requiere consola.

- Deberá estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- MN-005 (TFT de 17”)

- MN-006 (TFT de 18.5” a 19”)

- Teclado tipo QWERTY en español y teclado numérico.

- Mouse óptico.

- Debe ser del tipo para rack de 19”, apta para ser dispuesta en bandeja deslizante y estar compuesta por los siguientes elementos:

- Monitor

- Para Rack de 19”, tipo TFT/LCD/LED de 15” o superior.

- Teclado y mouse

- Tipo QWERTY expandido de 101 teclas (mínimo) incluyendo 12 teclas de función, teclado numérico separado y juego de 4 teclas para movimiento del cursor independientes dispuestos en forma de "T" invertida, indicadores luminosos de actividad de mayúsculas, teclado numérico y scroll.

- Distribución de teclas en ESPAÑOL.

- Rackeable, que incluya preferentemente trackpoint o trackball, o en su defecto un mouse apto para operar en bandeja deslizante de rack de 19”, con las adecuadas guías de cable para evitar atascos.

OPCIONES PARA SERVIDORES RACKEABLES

- Debe ser Rackeable, incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar.

- No debe ocupar mas de <N: indicar> unidades de Rack.

- Se incluirá un switch KVM o dispositivo similar compatible,

- Debe concentrar todos los puertos en un solo punto de control, de modo que permita acceder a todos los servidores desde un único mouse, teclado y monitor.

- Deben incluirse todos los cables de conexión del switch hacia los servidores, así como los cables de alimentación y/o extensión necesarios para conectar el monitor, teclado y mouse.

- La cantidad mínima de servidores a concentrar será de:

| 2 servidores | 4 servidores | 8 servidores |
| --- | --- | --- |

ALMACENAMIENTO MASIVO INTERNO:

- Característica de la Controladora de Discos Duros:

- Tipo:

- Serial ATA (150Mbps) o superior. Deberá controlar al menos:

( 2 discos.	 ( 4 discos.

- SAS o superior: El conjunto formado por la/s controladora/s de disco y la/s unidad/es de disco/s, deberán transferir hacia el canal SAS a una tasa sincrónica no inferior a 300 MB/s (3.0 Gbps).

- HOT-SWAP: La controladora de discos duros, así como los discos usados en la implementación del sistema de almacenamiento masivo deberán soportar capacidad Hot-Swap de los discos.

- Configuraciones RAID soportadas:

- Configuración RAID 0,1 o 0+1 por hardware en todos los canales.

- Configuración RAID 5 por hardware en todos los canales.

- Discos duros que componen el almacenamiento interno:

- Para controladoras Serial ATA los discos provistos deben tener una velocidad de rotación no inferior a 7200 RPM.

- Para controladoras SAS, los discos provistos deben ser capaces de transferir en ráfaga, a una velocidad no inferior a 3Gb/seg, y deben tener una velocidad de rotación no inferior a 10.000 RPM.

- Configuración del almacenamiento interno:

- Configuración RAID a proveer en el conjunto de discos:

- Sin RAID

- RAID 0 (Data Stripping)

- RAID 1 (Mirroring)

- RAID 0+1 ó 10 (Data Stripping+Mirroring)

- RAID 5 (Data Stripping with parity)

- Capacidad: Una vez configurado el arreglo RAID solicitado, se deberá contar con una capacidad total de almacenamiento no menor a <N:indicar>  GB, implementada con:

- OPCIÓN controladoras Serial ATA: capacidad por unidad no inferior a:

(  250 GB 	(  500 GB   	( 750 GB   	( 1 TB

- OPCIÓN controladoras SAS: capacidad por unidad no inferior a:

(  72 GB 	(  146 GB   	( 300 GB	( 400 GB

- ALMACENAMIENTO MASIVO EXTERNO

- El almacenamiento masivo deberá tener las capacidades que se indican a continuación:

- Capacidad: <indicar>

- Escalabilidad: <indicar>

- Conectividad con el Chasis Blade: <indicar>

- Rendimiento: <indicar>

- Disponibilidad: <indicar>

- Capacidades Administrativas y funcionales: <indicar>

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra.

- La fuente de alimentación debe ser mínimamente redundante del tipo 1+1.

- La fuente de alimentación debe ser redundante del tipo N+1.

SOPORTE DE RESPALDO

- Tape Backup: Dispositivo de respaldo en cinta con las siguientes características: (1)

| ST-020 | ST-025 | ST-028 |
| --- | --- | --- |
| ST-021 | ST-026 | ST-029 |
| ST-023 | ST-027 | ST-031 |

SISTEMA OPERATIVO (1)

    - LAN-000/3 - Sistema Operativo Windows 2008 Server

    - LAN-000/4 - Sistema Operativo UNIX

    - LAN-000/6 - Sistema Operativo LINUX

GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO: NO MENOR A DOCE (12) MESES.