RENGLÓN Nº 1 -

### Impresora Multifunción Electrofotográfica B&N (Estándar)

#### CODIGO ETAP: PR-025

Consideraciones Particulares para Impresoras definidas en CESP-001, CESP-005, y, de corresponder, CESP-006.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Impresora multifunción que combine tareas de impresión y copiado en blanco y negro con  digitalización de imágenes en color, y opcionalmente envío y recepción de faxes.

FUNCIÓN  IMPRESORA

Impresora de tecnología electrofotográfica con las siguientes características:

- Medios y tamaños soportados:

| A4 | Oficio | A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Capacidad de impresión no inferior a 1200x1200 dpi en B&N para textos y gráficos.

- Velocidad de impresión: no inferior a 25 ppm para tamaño A4.

- Productividad de por lo menos (Seleccionar una alternativa):

- 15.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- 50.000 impresiones/copias mensuales para tamaño A4.

- Alimentador automático de papel de por lo menos 100 hojas cortadas de 75 gr/m2.

- Bandeja de entrada: no menos de 250 hojas cortadas.

- Bandeja secundaria que soporte hasta 250 hojas adicionales.

- Accesorio dúplex para impresión doble-faz automática sin intervención del usuario.

FUNCIÓN  ESCÁNER

Digitalizador de imágenes con las siguientes características:

- Tamaño máximo de documento escaneable:

| A4 | Oficio | A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Resolución Óptica: 600x600 dpi, como mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles) como mínimo.

- Soporte de escaneo en colores.

- Velocidad de escaneo: no inferior a 25 ppm en B&N y 12 ppm en color para tamaño A4

FUNCIÓN COPIADORA

Copiadora con las siguientes características:

- Tamaño de documento:

| A4 | Oficio | A3/Doble Carta: 297x420 mm |
| --- | --- | --- |

- Velocidad promedio de copiado no inferior a 25 ppm para tamaño A4

- Resolución mínima: 1200x1200 dpi.

- FUNCIONALIDAD COMO  FAX (OPCIONAL)

- FAX de 33.6 Kbps

- Capacidad de discado de números telefónicos y envío de FAX a 33.6 Kbps

- Memoria para marcado rápido de hasta 100 números telefónicos comunes.

- OPCIONAL: Memoria para almacenamiento de hasta 100 páginas recibidas.

- FUNCIÓN LECTOR DE MEMORIA

Lector de memoria con lectura de los siguientes formatos de memoria:

- CompactFlash I & II

- Sony Memory Stick, Memory Stick PRO

- Tarjeta Secure Digital (SD)

- MultiMediaCard (MMC)

CONECTIVIDAD

- Interfaz USB 2.0 o superior

- Interfaz Ethernet/Fast Ethernet 10/100BaseT

SISTEMAS OPERATIVOS

- Deberán proveerse los drivers para Windows 7/8/8.1.

- Otros (INDICAR)

INSUMOS

- Deberán proveerse (para cada impresora) todos los insumos necesarios (cartuchos de tóner y, de corresponder, el tambor de revelado –drum–) para imprimir a un 5% de cobertura:

- 10.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

- 5.000 impresiones por mes durante <MM:indicar> meses.

Nota para los organismos: Para estimar la cantidad de meses <MM>, se debe tener en cuenta que en promedio un toner típico tiene capacidad de realizar entre 3.000 y  5.000 impresiones con la cobertura indicada.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

- Deberán incluirse los manuales, software de instalación con licencia de uso perpetuo, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.