RENGLÓN Nº 2

Escáner de documentos de producción SC-006

CARACTERÍSTICAS:

- Sistema de iluminación mediante LEDs (Diodos emisores de luz).

Nota: La solicitud de esta característica deberá justificarse en función de las necesidades del organismo.

- Escáner en color a doble faz (dúplex), con ingreso de los documentos a escanear mediante alimentador automático de al menos:

- 100 hojas y velocidad de escaneo en tamaño A4 color, con resolución no inferior a 300 dpi, de al menos 80 ppm (páginas por minuto) / 160 ipm (imágenes por minuto).

- 200 hojas y velocidad de escaneo en tamaño A4 color, con resolución no inferior a 300 dpi, de al menos:

- 100 ppm (páginas por minuto) / 200 ipm (imágenes por minuto)

- 120 ppm (páginas por minuto) / 240 ipm (imágenes por minuto)

- 500 hojas y velocidad de escaneo en tamaño A4 color, con resolución no inferior a 300 dpi, de al menos:

- 100 ppm (páginas por minuto) / 200 ipm (imágenes por minuto)

- 120 ppm (páginas por minuto) / 240 ipm (imágenes por minuto)

- 140 ppm (páginas por minuto) / 280 ipm (imágenes por minuto)

Nota: Un escáner de 100 a 120 ppm se debería considerar para grandes volúmenes de trabajo como por ejemplo, los procesos que involucran generación de archivos digitales a partir de documentación en papel.

- Tamaño mínimo de documento escaneable:

- A4/Carta (216 x 297 mm) / (8,5 x 11,7 pulgadas).

- Oficio (216 x 356 mm) / (8,5 x 14 pulgadas).

- A3 (297 x 420 mm) / (11.7 x 17 pulgadas) con soporte de escaneo en tamaño A4.

- Capacidad de escaneo de documentos largos con longitud máxima admisible, no inferior a:

- 2 metros.

- 3 metros.

Nota: Esta característica deberá justificarse en función de las necesidades del proyecto.

- Escaneo a doble faz (dúplex) automático (sin intervención humana). En este caso la velocidad de escaneo mínima deberá considerarse como si cada página correspondiera a 2 carillas.

- Resolución Óptica: 600 x 600 dpi como mínimo.

- Color: 24 bits mínimo.

- Escala de grises: 8 bits (256 niveles).

- Interfaces de conexión:

- USB 2.0 o superior

- Ethernet

- Alimentación eléctrica: 220 V. - 50 Hz

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la Unidad Central de Proceso.

- El driver deberá incluir interfaz de software:

( TWAIN estándar  	( ISIS estándar   	( TWAIN e ISIS estándar

- El driver deberá operar sobre sistema operativo:

- Windows 7/8/8.1

- Otros: <Windows 10 64b> (Nota: La compatibilidad con otros sistemas operativos deberá justificarse)

OPCIONALES:

Nota: Todos los opcionales aquí enumerados que se incluyan en la especificación, deberán justificarse en la descripción del proyecto.

- Software de reconocimiento óptico de caracteres - OCR - (Optical Character Recognizer) profesional con una precisión para textos impresos superior al 99%.

- Detección automática de tamaño de página.

- Detección automática de documento a “color” o “blanco y negro”, a fin de reducir el tamaño de los archivos de imagen producidos.

- Detección y eliminación automática de páginas en blanco.

- Rotación automática en función del contenido del documento.