RENGLON Nº 2

Monitor TFT / LCD / LED mediano (18.5” a 19”)

CODIGO ETAP: MN-006

Características:

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No menor a 18.5” y no superior a 19".

- Relación de aspecto: Ampliado o WideScreen (16:9 ó 16:10)

- Resolución máxima nativa: 1360x768 puntos mínimo.

- Interfaz de conexión a monitor: Analógica RGB-DB15

- Interfaz de conexión OPCIONAL tipo DVI (para el caso de requerir esta interfaz, indicar una sola alternativa):

| A (analógico) | D (digital) | I (analógico y digital) | Indiferente |
| --- | --- | --- | --- |

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2

- Relación de Contraste: no menor de 500:1

- Ángulo de visión: no menor a 160° Horizontal / 160° Vertical.

- Alimentación eléctrica: de 220 V - 50 Hz sin necesidad de transformadores externos.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).