ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Escaleras de Emergencia del Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUA) Trabajos de Herrería, Albañilería y Carpintería Metálica

Descripción general

Se requiere la provisión e instalación de dos escaleras de emergencia para el edificio del CTUA a fin de que permitan una evacuación segura de personal en caso de emergencias. El trabajo incluirá la colocación de las puertas correspondientes a cada una de las escaleras, en lugares donde actualmente hay paneles vidriados fijos.

Debe preverse que parte de la estructura de las escaleras deberán estar adosadas externamente al edificio existente ya sea mediante tornillos tipo tirafondo de no menos de 15 mm de diámetro y 80 mm de largo y/o mediante uniones soldadas a la estructura metálica existente. La estructura a instalar debe soportar su propio peso y el de 8 personas de 90 kg transitando por las mismas simultáneamente, para lo cual se deberá sustentar en pilotes de hormigón de dimensiones adecuadas a realizar por el adjudicatario sobre el suelo de tierra. Cada escalera comunicará a un primer piso (altura aproximada 3,85 m) en dos sectores diferentes del edificio. Para la comunicación de cada escalera con el interior del edificio deberá construirse y colocarse una puerta metálica de apertura hacia el exterior accionada mediante barral anti pánico, con paneles vidriados que preserven la línea estética actual del edificio.

Características constructivas de las estructuras metálicas

Las columnas de cada escalera (ocho en la Escalera Nº1 y cuatro en la Escalera Nº2) serán de perfiles de hierro estructural cuadrado de, como mínimo, 100mm x 100mm x 2,5 mm de espesor y altura adecuada. Los extremos de dichos perfiles deberán sellarse mediante el soldado de una chapa de espesor no inferior al del perfil a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia. La ubicación de las columnas se presenta en el Anexo I y el de los puntos de apoyo en el Anexo II. Se colocarán dos columnas secundarias por escalera, ubicadas en la parte media de los largueros para evitar su pandeo. En el extremo de cada columna, que irá apoyado sobre pilotes de hormigón, se soldarán platabandas de chapa de 200mm x 200mm y espesor igual o superior a 4 mm. Cada una de ellas será fijada al pilote de hormigón correspondiente mediante cuatro tornillos tipo tirafondo de no menos de 15 mm de diámetro y 80 mm de largo.

Las estructuras tanto del descanso como de la pasarela serán perfiles rectangulares de 140 x 60 x 3,2 mm, a excepción de la estructura donde irán soldadas las planchas de metal desplegado para el descanso de la Escalera Nº2 donde podrán emplearse perfiles de hierro rectangulares de 80 x 80 x 2,5 mm, o medidas superiores.

Los dos largueros principales de cada escalera donde se montarán los escalones, serán perfiles de hierro rectangulares de 140 x 60 x 3,2 mm, o medidas superiores. Al igual que las columnas, y todos los perfiles cuyos extremos queden expuestos, deberán sellarse sus extremos mediante el soldado de una chapa de espesor no inferior al propio del perfil.

Además, para dar rigidez a la estructura principal de las escaleras (formadas por las columnas principales), deberán soldarse cuatro tensores en diagonal por cada par de columnas principales.

Un esquema general de la vista en planta de las escaleras con sus dimensiones aproximadas se presenta a continuación.

Escalera Nº1 (GALPÓN – Sector LETS)

Nota: Las dimensiones son aproximadas, a título ilustrativo y se encuentran expresadas en metros. El proveedor deberá verificarlas en la visita previa a la cotización, la cual es obligatoria. Concluida la visita, personal del INA extenderá un certificado que deberá adjuntarse a la cotización.

Escalera Nº2 (OFICINAS – Frente del Edificio del CTUA)

Nota: Las dimensiones son aproximadas, a título ilustrativo y se encuentran expresadas en metros. El proveedor deberá verificarlas en la visita previa a la cotización, la cual es obligatoria. Concluida la visita personal del INA extenderá un certificado que deberá adjuntarse a la cotización.

Escalones

Cada una de las escaleras tendrá la cantidad necesaria de escalones, teniendo en cuenta que cada escalón deberá tener una alzada aproximada de 18 cm.

Para la superficie de los escalones (pedadas) se utilizará metal desplegado 200-30-25 (o equivalente, con un área abierta del 45 al 60 %, o menor, de manera tal que se evite que se atore un zapato con taco redondo de 1,2 cm de diámetro).

Cada escalón tendrá una dimensión útil de 1,1 x 0,26 m. La estructura de los mismos se realizará con perfiles L iguales o mayores a 1¼” x 1¼” x 3/16”. Cada escalón tendrá dos refuerzos transversales equiespaciados de hierro estructural cuadrado no inferior a 20 x 20 x 1,6 mm o perfiles L de sección equivalente o superior.

Con la oferta deberá presentarse un detalle de la fijación de los escalones a los largueros principales.

Descansos

Los descansos se construirán soldando a las estructuras rectangulares armadas con perfiles de hierro rectangulares de las medidas mencionadas (140 x 60 x 3,2 mm para la Escalera Nº1 y 80 x 80 x 2,5 mm para la Escalera Nº2) o medidas superiores, planchas de metal desplegado de características idénticas a las empleadas para los escalones. Los que luego deberán ser soldados a las columnas principales de las escaleras.

Cada descanso y la pasarela será reforzado con el mismo tipo de hierro estructural empleado en su estructura perimetral, en la forma que se presenta en la siguiente figura:

Características de los puntos de sustentación y anclaje

Cada punto de la estructura que deba apoyarse sobre el suelo deberá contar con un pilote de hormigón. El contratista excavará 50 cm y en caso de no encontrar tierra firme a esa profundidad, continuará hasta dar con tierra firme o hasta un máximo de 1 m de profundidad. El fondo de las excavaciones será debidamente nivelado y apisonado. La tierra sobrante más la que corresponda aportar, rellenar y compactar, se usará para nivelar, y la que no sea utilizada deberá retirarse. Cada base deberá tener una superficie de sustentación horizontal no inferior a 0,25 m2 (equivalentes a un cuadrado de 50 cm de lado). La parte superior de los pilotes deberán culminar aproximadamente 3 cm por sobre el nivel del terreno.

En aquellos casos en que la estructura se apoye cerca de la estructura edilicia actual y los puntos de apoyo coincidan con el contrapiso del mismo, los pilotes de hormigón no serán necesarios y las columnas deberán fijarse al contrapiso existente mediante platabandas y tirafondos de diámetro no inferior a 15 mm.

En el Anexo II se presenta un cómputo estimativo de los principales puntos de sustentación y anclaje, las bases de hormigón existentes y aquellas que deberán construirse.

Adicionalmente en ambas escaleras deberán efectuarse vinculaciones estructurales laterales (al menos dos puntos a la altura del descanso) entre la estructura a construir y el edificio existente a fin de evitar el desplazamiento lateral de la misma. En el caso de la Escalera Nº1, estas vinculaciones se realizarán a la estructura metálica de los parasoles y el edificio mientras que en la escalera Nº2 se realizarán directamente a la mampostería del edificio. Adicionalmente, en la Escalera Nº2 se realizarán no menos de 3 (tres) fijaciones laterales entre la estructura y la mampostería del edificio en el tramo de bajada de la escalera.

Características de las aberturas

Las puertas serán metálicas con paneles de vidrio que preserven la línea estética actual del edificio y abrirán hacia afuera mediante barrales antipánico, en sentido opuesto a la escalera, con una hoja de 1,10 m de ancho y 2,05 m de alto. Las puertas deberán contar con bisagras reforzadas. Dichas puertas deberán colocarse reemplazando los paños de vidrio fijo existentes, pudiendo emplearse su marco total o parcialmente como bastidor. El proveedor estará a cargo de remover las partes correspondientes de la estructura existente y colocar la nueva.

Para la colocación de la escalera Nº1, el proveedor deberá retirar la sección correspondiente del parasol instalado actualmente entre la pasarela y el descanso. En caso que se deban realizar tareas adicionales tendientes a preservar la funcionalidad y la estética de la estructura, las mismas estarán a cargo del proveedor y deben contemplarse en el presente presupuesto. El proveedor deberá comprometerse a tomar todos los recaudos necesarios para que las modificaciones que realice sobre el edificio no afecten la estabilidad estructural del mismo durante la obra ni posteriormente. Para tal fin, podrán emplearse refuerzos temporarios durante la obra o permanentes si ello resultara necesario.

En el caso de la Escalera Nº1, la pasarela partirá del nivel correspondiente a la base del panel vidriado de mayor tamaño, que se encuentra aproximadamente a 35 cm del nivel transitable en el interior del edificio. Para salvar dicho desnivel, se colocará una rampa de 1,30 m de longitud construida en chapa antideslizante (tipo semilla de melón) de espesor no inferior a 3 mm con no menos de tres refuerzos internos de perfil “L” de 1” x 1/8” o superior. Dicha plataforma deberá vincularse al piso mediante tornillos y tarugos y al resto de la estructura metálica, por soldadura. En sus laterales presentará el mismo tipo de barandas y pasamanos empleados en el resto de la estructura.

En el caso de la Escalera Nº2, para conectar el interior del edificio con el nivel del descanso, deberá instalarse una rampa de 60 cm de largo y el ancho total del pasillo con características similares a las mencionadas anteriormente pero sin barandas ni pasamanos.

Las puertas a colocar seguirán la línea estética general del edificio contando con dos paneles de vidrio separados por una sección metálica a la misma altura que la separación actual de los paños fijos. La estructura de puertas y marcos agregados deberá realizarse en chapa de espesor igual o superior a 1,6 mm (calibre 16). En el caso de los marcos de chapa doblada –en contacto con mampostería-, previo a su colocación, se deberán llenar éstos con una mezcla de concreto. Al colocar las puertas en el lugar de los paños de vidrio fijos, la superficie remanente deberá cubrirse nuevamente con paños fijos, para lo cual se podrá utilizar parte del vidrio preexistente.

Los vidrios a colocar deberán ser laminados y tener un espesor igual o superior a 6 mm (3+3). Las puertas deberán contar con burletes y contramarco para evitar el ingreso de agua de lluvia, además de una pestaña perimetral frontal. Con este mismo objetivo, deberá preverse una diferencia de nivel de 4 mm aproximadamente entre el piso del edificio y la plataforma de la estructura conexa.

Las puertas deberán suministrarse con un barral antipánico que permita su libre apertura desde el interior.

Barandas laterales y pasamanos

Todas las secciones transitables de la estructura deberán suministrarse, a ambos lados con barandas laterales y pasamanos construido en hierro redondo de 1 ½ pulgada ubicado aproximadamente a 1 m del piso de la sección transitable correspondiente a dicho punto. Para evitar caídas por debajo del pasamanos, deberán colocarse dos barandas laterales de hierro redondo de 1” (o superior) paralelos al pasamanos (una de ellas 33 cm por debajo del pasamanos y la otra a 66 cm aproximadamente).

Las barandas y pasamanos deberán soportarse con perfiles cuadrados 50 x 50 x 1,6 mm (o sección equivalente) colocados verticalmente y sujetados a la estructura metálica. En cada escalera deberán colocarse no menos de 5 de dichos soportes verticales y en los descansos y pasarelas no menos de uno por punto de apoyo (ver Anexo II).

Techo

Sobre el descanso de la escalera Nº2 deberá colocarse un techo de chapa trapezoidal de espesor no inferior a 1,2 mm, o plana de espesor no inferior a 2 mm con la misma terminación a emplear en el resto de los materiales (ver más adelante). El techo deberá extenderse al menos 25 cm hacia el exterior del descanso con una pendiente de 1:10 en dirección opuesta al edificio. La vinculación entre el techo y la pared del edificio deberá sellarse a fin de evitar el paso de agua de lluvia por dicha unión. De requerirse para el sellado, podrán emplearse piezas adicionales (perfiles L o piezas de zinguería específicas) siempre que resulten compatibles con el material del techo y tengan las mismas características de terminación que este.

Los techos, además de fijarse al edificio actual, deberán estar soportados a la estructura metálica (descanso) mediante la prolongación de las barandas que soportan los pasamanos. La chapa (techo) deberá estar abulonada a la estructura de forma que se garantice su resistencia al viento.

Terminaciones

Los materiales agregados y/o modificados, deberán entregarse en buenas condiciones estéticas. Las uniones, soldaduras y/o discontinuidades deberán ser apropiadamente masilladas y lijadas, las rebabas y/u otras imperfecciones deberán ser eliminadas, y deberá proporcionarse una buena terminación acorde a las mejores prácticas, usos y costumbres del oficio.

Los materiales agregados deberán someterse a los siguientes tratamientos previos al pintado:

- Limpieza, mediante medios mecánicos de cada elemento, hasta eliminar todo rastro de óxido.

- Desengrasado.

- Fosfatizado.

Luego, todas las puertas, marcos y estructuras sobre los que se trabaje así como los agregados complementarios y las partes afectadas de la estructura preexistente se deberán entregar con, al menos dos manos de pintura tipo convertidor marrón y dos manos de pintura sintética color marrón similar al color original de las aberturas.

Horarios de trabajo

Las tareas deberán realizarse en días hábiles entre las 9:30 y las 16:30 hs previa coordinación con el personal del INA. En caso de ser necesario, podría coordinarse un horario extendido de 7:00 a 18:30 hs.

Aseguramiento de aberturas durante la noche

En caso que el trabajo quedara inconcluso al finalizar la jornada laboral, el adjudicatario deberá asegurar que las puertas y aberturas permanezcan cerradas en forma segura (que impida el acceso de personas y también el ingreso de agua de lluvia) hasta el momento en que se retome el trabajo. Para ello el adjudicatario deberá prever los medios que considere necesarios, que deberán ser autorizados por el personal del INA que corresponda, incluyendo la posibilidad de soldar elementos en forma temporal.

Materiales sobrantes, escombros y residuos

El Adjudicatario estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo en adecuadas condiciones de higiene. Los espacios libres circundantes se mantendrán limpios y ordenados, limitándose su ocupación con materiales y escombros al tiempo estrictamente necesario.

El Adjudicatario deberá retirar los materiales remanentes que pudieran generarse durante los trabajos (perfiles retirados de la estructura inicial, mampostería, etc.).

Alcances de la cotización

La cotización deberá incluir el costo de los trabajos a efectuar y de todos los insumos que sean necesarios para cumplimentar los objetivos y especificaciones del presente trabajo. Los posibles imprevistos que pudieran presentarse durante la ejecución de la presente contratación correrán por cuenta del adjudicatario y no se realizarán pagos adicionales por los mismos.

Condiciones

Previamente a la presentación de sus ofertas, las empresas deberán presentarse obligatoriamente en las instalaciones del Instituto Nacional del Agua (INA) - Centro de Tecnología del Uso del Agua (CTUA) a fin de tomar conocimiento del lugar donde deberá realizarse los trabajos a cotizar. En dicha oportunidad, queda a cargo del oferente la verificación de todas las dimensiones, estado de conservación y demás características de las instalaciones que considere relevantes a los efectos de la cotización del trabajo, a tal efecto se emitirá un CERTIFICADO DE VISITA.

Todos los trabajos se realizarán por cuenta del Adjudicatario, quien proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas descriptas.

El Adjudicatario deberá dejar todas las instalaciones limpias, en orden y en condiciones de uso.

Leyes laborales

El INA verificará el cumplimiento de las leyes laborales, debiendo contar con la cobertura de una ART o seguro equivalente para todo el personal que realice trabajos dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; por esto mismo el Adjudicatario deberá presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora que cumplirá las tareas dentro del INA y del personal que estará a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y equipos, con una anterioridad suficiente que permita gestionar la correspondiente autorización de ingreso al Instituto.

Asimismo el Adjudicatario queda obligado a dar cumplimiento a las exigencias de la Ley de Seguridad e Higiene (Ley N° 19587). Todo personal que realice tareas deberá contar con ropa de trabajo adecuada y con los elementos de Protección Personal que indica la mencionada ley, de acuerdo a lo que requiera el tipo y el grado de la tarea que esté desarrollando. Su utilización es obligatoria dentro del área de trabajo.

Condiciones adicionales de Seguridad e Higiene

Dado que algunos de los trabajos se realizarán en zonas donde se manipulan sustancias peligrosas y/o donde pudieran existir ocasionalmente ambientes explosivos, el adjudicatario se compromete a instruir y controlar a todo el personal que realice trabajos dentro del Instituto, ya sean esporádicos o permanentes, tercerizados o propios; para acatar las medidas de seguridad indicadas por el personal del INA.

Particularmente, se requiere que se minimicen los trabajos de soldadura a realizar en el lugar, y que previamente a toda operación de soldadura cercana a los laboratorios se solicite autorización al personal del INA.

Plazo de entrega

Queda establecido que el plazo para la ejecución de los trabajos correspondientes a esta provisión será de 40 días hábiles. Posteriormente el adjudicatario dispondrá de un período de 10 días hábiles para presentar un plano general conforme a las tareas realizadas. que deberá ser aprobado por el INA.

Garantía

El proveedor deberá ofrecer una garantía no inferior a 12 meses, tanto por los trabajos realizados como por posibles defectos de fabricación en los componentes instalados.

Anexo I - Esquema de la ubicación de columnas

Ubicación de columnas en Escalera Nº1

Ubicación de columnas en Escalera Nº2

Anexo II - Esquema de los puntos de anclaje y sujeción

Puntos de anclaje y sujeción - Escalera Nº1

Puntos 1 y 2: Apoyo en contrapiso del edificio actual. Plataforma soldada a la estructura del edificio para evitar desplazamientos laterales de la estructura.

Puntos 3 y 4: Bases de hormigón preexistentes que se pueden emplear

Puntos 5, 6, 8 y 10: Bases de hormigón que deberá construir el contratista

Puntos 7 y 9: Si el adjudicatario lo considera conveniente y las dimensiones lo permiten, podrá emplear una base preexistente y de lo contrario deberá construir una nueva.

Puntos de anclaje y sujeción - Escalera Nº2

Puntos 1 y 3: Puntos a soportar de la estructura actual (estructura de base apoyada en zócalo de material y soldada al marco fijo). En su defecto, se podrán reemplazar por columnas apoyadas en el contrapiso actual.

Puntos 5 y 7: Apoyo en contrapiso del edificio actual. Plataforma amurada a la estructura del edificio para evitar desplazamientos laterales de la estructura.

Puntos 2, 4, 6 y 8: Bases de hormigón que deberá construir el contratista

# Text boxes

5.2 m

Interior del Edificio

Descanso

Pasarela

1.5 m

1.54 m

1.1 m

1.3 m

1.1 m

1.5 m

Descanso

5.2 m

Interior del Edificio

1.1 m

6

5

4

3

2

1

Interior del Edificio

Descanso

Pasarela

7

8

1

1.6 m

Descanso

2

3

4

Interior del Edificio

6

5

4

3

2

1

Interior del Edificio

Descanso

Pasarela

8

7

9

7

10

8

1

4

2

1.6 m

Descanso

3

5

6

8

7

Interior del Edificio