ANEXO I

- Equipamiento para registro y procesamiento de presiones fluctuantes –

RENGLON Nº 1

Cantidad: 1

Este renglón comprende la compra de amplificador y placa de adquisición con las siguientes características:

- Especificaciones de placa de adquisición

- Puerto comunicación: USB

- Resoluciòn: mayor a 16 bits.

- Frecuencia de muestreo mínima: 100 muestras por segundo.

- Compatible con MATLAB y Windows 10.

- Canales: mínimo 4.

- Tipo de canales: diferenciales.

- Muestreo simultàneo.

- Aislaciòn entre canales.

- Marca preferida: National Instrument (tipo NI USB-6001 o similar)

- Especificaciones de amplificador

- Alimentación nominal: 220Vac

- Canales de entrada: 4 diferenciales

- Frecuencias: desde 25Hz a 100Hz.

- Salida: alimentación para puente de wheastone 10V 350ohm.

- Entrada: para puente wheastone completo.

- Ganancia: 0.1X a 10X  (4 pasos mínimos)

- Ajuste de offset automàtico.

- Filtro: pasa bajo configurable.

- Impedancia entrada: mayor 1Mohm.

- Marca preferida: National Instrument (Tipo NI 9219 o similar)

RENGLON Nº 2

Cantidad: 1

Especificaciones

- Software de adquisición sobre plataforma Windows 10, compatible con placa adquisición del tipo NI USB-6001 o similar.

- Visualización en tiempo real de señal analógica/espectro.

- Modos de mediciones:

- Presiones fluctuantes.

- Variaciones temporales.

- Opciones modificables por el usuario en todos los modos de medición.

- Tiempo de muestreo.

- Datos por ventanas modificables por el usuario.

- Overlap de ventanas.

- Cantidad de canales.

- Archivo de salida de datos ( csv, Excell, txt)

- Se deberá entregar Manual completo de todas las funciones permitidas.