ANEXO

Servicio de mantenimiento mensual de dos ascensores marca SIAMA-MOD-AT11, actualmente automatizados con controladores electrónicos y refuncionalizados, para transporte de personas, capacidad 450 Kg. Motor trifásico  380v. potencia 9HP protección gral. TM 3x35-3x40 cantidad de niveles a servir SEIS (6).

La empresa suministrarà los materiales necesarios a su costa, cuando a su juicio o de la autoridad municipal se haga necesario su reemplazo para el normal uso de la instalación o deban reemplazarse por desgaste o fallas. Se incluyen entre otros, controles, frenos, reguladores, cerraduras, interruptores, aceites, grasas, lubricantes, materiales de limpieza, plaquetas y todo repuesto que sea necesario para la correcta y normal operación del sistema automatizado y refuncionalizado.

Todos los trabajos serán ejecutados en días hábiles con excepción de las llamadas de interrupciones en el funcionamiento que deberán ser atendidas cuando ocurran, en cualquier horario e inmediatamente.

Verificación de  colisas de nylon en guiadores y contrapeso, ajuste y revisión general de los sistemas de seguridades y sistema de paracaídas.

Verificación del sistema de comando sobre techos de cabina para tareas de rescate de personas y trabajo de mantenimiento mensual.

Se incluye mano de obra y puesta en funcionamiento.