| Nº RENGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | CAMA VERSATIL PARA PACIENTES: Características: - CPR Manual en ambos lados del respaldo - Barandales laterales bloqueables y móviles - Barandales laterales con liberación accionable con una sola mano - Barandales con panel de control integrado - Control remoto para paciente - Lecho, cabecera y piecera removible - Bloqueo de ruedas central y direccional - Parachoques plásticos en las cuatros esquinas - Barra para posición vascular manual - Indicadores de angulación del respaldo - Ruedas Duales - Porta suero de dos tramos de acero inoxidable - Porta suero vertical para botella de oxigeno - Cesta para bolsa de drenaje - Barra de elevación - Carga de carga no menor a 220Kg - Peso no menor del paciente 220Kg Dimensiones: - Longitud: no menor a 210cm - Longitud (con extensión de la cama): no menor a 250cm - Ancho: no menor 100cm - Altura (sin colchón): Máxima entre 70cm y 80cm Mínima entre 35cm y 40cm - Diametro de las ruedas (simples y duales): 15cm aprox. Sistema eléctrico: compatible con 220V. |