| Ejército Argentino Direccion General de Salud | ESPECIFICACION TECNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | REPARACIÓN DE EDIFICIOS 1 Y 2 DE LA DGS |  |
| ET NRO 42/MAT/18 |  |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Lugar de entrega, Estado del Material, Plazos, Recepción y Garantía Apéndice 1: Especificación de muestras Anexo 2: Modelo de Certificado de Visita Anexo 3: Trabajos a realizar en los Edificios Nro 1 y 2 de la DGS Anexo 4: Obligaciones del Adjudicatario |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberán satisfacer la DIRECCION GENERAL DE SALUD. DEFINICIONES Las reparaciones a realizar son necesarias para mantener en buen estado las instalaciones y fachada del Edificio Nro 1 y la planta alta y baja del Edificio Nro 2 de esta Dirección General. Los materiales a proveer o reemplazar deberán ser de 1ra calidad y de marcas reconocidas en el mercado y deberán cumplir con las normas reglamentarias. Durante el transcurso de la ejecución de los trabajos, los mismos estarán sujetos a inspecciones del Intendente del Cuartel y Grupo Construcciones quedando sujeta a correcciones si fuera necesario. CONDICIONES GENERALES El adjudicatario proporcionará la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, y demás elementos que fueran necesarios para la ejecución de los trabajos de reparación integral de DOS (02) motores bombeadores de agua, UNA (01) Cisterna, colocación de cerámicos de alta resistencia y reemplazo de cañerías. Al momento de realizar la oferta, el oferente presentará la cantidad de personal que empleará en la obra quienes deberán poseer seguro para trabajo en altura. Los trabajos que deberán realizarse son los descriptos en el Anexo 3, adjuntos a la correspondiente Especificación Técnica. Se deberá entregar la obra con la refacción de la fachada, colocación de cerámicos y reemplazo de cañerías realizadas. REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR Previa a la presentación de la oferta, el oferente deberá visitar las instalaciones UN (01) día hábil previa a la Apertura de la misma, en el horario de 08:00 a 12:00 Hs, Cuartel General (Pelotón Construcciones - Intendente del Cuartel), debiendo indefectiblemente presentar con la oferta el certificado de visita (ver modelo ANEXO 2) firmado por el Jefe o encargado del Cuartel General y/o personal del Dpto Material. El oferente podrá comunicarse telefónicamente al número: 4304-1533, Int. 211 / 261. Deberán presentar por escrito el detalle del material (cerámicos y cañerías) a proveer o reemplazar indicando marca y modelo, al momento de la presentación de la oferta, los cuales estarán sujetos a la previa aprobación del Intendente del Cuartel y Grupo Construcciones – Departamento Material. El oferente deberá presentar para su aprobación, en el plazo de UN (01) día hábil previos a la Apertura, las muestras de material a utilizar que requiera especialmente la inspección de obra según Anexo 1 – Apéndice 1, requisito sin el cual no podrá ingresar a los mismos a los recintos de trabajo. Los trabajos deberán ser ejecutados por personal con experiencia en el tratamiento del producto a colocar (cerámicos de alta resistencia). Los mismos deberán ser constatados mediante certificado de trabajos realizados anteriormente. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que aunque no se detallen o indiquen en la documentación sean necesarios para la correcta terminación. |
| ANEXO 1: Lugar de Refacción, Plazos, Recepción y Garantía. | ET Nro | 42/MAT/18 |
| Lugar de Refacción: Dirección General de Salud – sito en la calle 15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A. El plazo de entrega será de DIEZ (10) días hábiles a contar de la recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario. Detalle de los trabajos efectuados indicando los componentes utilizados, reemplazados o reparados con la aprobación del Jefe del Cuartel General. El remito conforme de los trabajos realizados deberá ser firmado por el Jefe del Cuartel General, en todos los casos, sin lo cual No serán aprobadas las reparaciones. La empresa responsable de las reparaciones deberá entregar una garantía escrita válida por SEIS (06) meses al Pelotón construcciones del Cuartel General. En caso de ser necesario su uso, el mismo deberá tramitarse en forma directa entre la Dirección General de Salud y la mencionada empresa. Apéndice 1: Especificación de Muestras ET Nro 42/MAT/18 Nº de Orden Un de Medida MUESTRAS DEL MATERIAL A PROVEER 1 Caja CERÁMICO DE ALTA RESISTENCIA DE 45 x 45 2 Un CAÑERÍA DE AGUA TIPO AQUASYSTEM TERMOFUSIÓN |

| ANEXO 2: Modelo de Certificado de Visita | ET Nro | 42/MAT/18 |
| --- | --- | --- |
| Ejército Argentino Dirección General de Salud C E R T I F I C A D O D E V I S I T A --------Por la presente se deja constancia que la firma……………………… representada por …………………………. – DNI …………………., realizó la visita de acuerdo a lo solicitado en el pliego de la Licitación Privada Nro …../2018 – REPARACIÓN DE EDIFICIOS NRO 1 Y 2 DE LA DGS, de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas. CA BUENOS AIRES, de…………………..de 2018- ………………………. Firma |
| ANEXO 3 : Detalle de los trabajos a realizarse en los EDIFICIOS NRO 1 Y 2 DE LA DGS | ET Nro | 42/MAT/18 |
| TRABAJOS A REALIZAR RENGLÓN NRO 1: REPARACIÓN DE EDIFICIOS NRO 1 Y 2 DE LA DGS Edificio Nro 1 : Reparación integral de la Cisterna. Reparación integral de elevación de agua al tanque superior del Edificio Nro 1 (cambio de cañerías del elevador de agua) Reparación integral de DOS (02) Motores bombeadores de agua. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina del Departamento Personal Militar, de 57,20 mts2. Reparación y pintado de la Infraestructura edilicia que se necesite modificar para el cambio de cañerías y demás trabajos especificados. Edificio Nro 2 : Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 1 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 16,00 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 2 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 18,50 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 3 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 26,50 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 4 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 30,40 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en el Acceso a la Planta Alta del Edificio Nro 2, de 12,50 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 7 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 25,20 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en la Oficina Nro 8 del Departamento Inspectores y Hall de entrada, de 22,50 mts2. Colocación de cerámicos de alta resistencia con dimensiones 45 x 45 en el Office del Edificio Nro 2, de 3,50 mts2 Colocación de varillas de separación de pisos en las uniones con el mármol bajo puerta. Notas: El oferente deberá contar para efectuar los trabajos detallados anteriormente, la cantidad de CINCO (05) cuerpos de andamios, o estructura similar. Para la cotización de los trabajos se tendrá en cuenta que deberá incluirse la provisión de la totalidad de los materiales y la ejecución completa de todos los rubros y gremios de obra, incluyendo maquinarias, herramientas y equipos. Todo material o trabajo no incluido en la presente ET, y que sea necesario efectuar para la correcta terminación y funcionamiento del edificio y de las instalaciones deberá incluirse en la cotización sin considerarlo adicional de obra. Todas las consultas técnicas, antes y durante la ejecución de los trabajos, se efectuaran en el Departamento Material de la Dirección General de Salud. Todos los escombros, como así también todos los excedentes de materiales no utilizables deberán ser retirados de la obra por la Empresa. |

| Anexo 4: Obligaciones del Adjudicatario | ET Nro | 42/MAT/18 |
| --- | --- | --- |
| OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO El adjudicatario ejecutará los trabajos contratados de modo que los mismos resulten completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de las especificaciones técnicas y de los demás documentos del contrato, aunque los mismos no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al cobro de adicional alguno y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución de los mismos y hasta la conformidad definitiva. El adjudicatario será en todos los casos, responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la impericia y/o negligencia de sus agentes u obreros, como así también cuando incurriere en dolo en el suministro o empleo de los materiales. El adjudicatario deberá contar con ART y seguros para trabajos en altura. El adjudicatario tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a su personal, al esta Dirección y a terceros vinculados o no con la ejecución de las prestaciones, a las propiedades e instalaciones de la Dirección General de Salud o de terceros, sea que tales daños provengan de la acción de su personal, de elementos instalados o de causas eventuales teniendo, además, a su cargo la reparación de eventuales daños materiales a los bienes de propiedad de este Organismo o de terceros y de los ocasionados al personal del mismo o a terceros. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta del adjudicatario. Estas responsabilidades subsistirán hasta la conclusión de los compromisos contractuales. El adjudicatario responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas, bienes o instalaciones de la Dirección General de Salud o terceros, para ello deberá presentar la póliza de seguro correspondiente. La totalidad del personal estará bajo exclusivo cargo y responsabilidad de la empresa adjudicataria, como así también los sueldos, cargas sociales, seguros, leyes sociales y previsionales y otras obligaciones que existan o pudieren surgir durante la vigencia del contrato, no teniendo en ningún caso, los mismos, relación de dependencia con la DIRECCION GENERAL DE SALUD. Por otra parte queda entendido que la DIRECCION GENERAL DE SALUD no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se genere en cuestiones de índole laboral, gremial o sindical entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare para prestar el servicio. El adjudicatario es el único responsable por las infracciones a ordenanzas municipales, policiales o administrativas en que incurrieren sus empleados y obreros, quedando a su cargo el pago de multas y resarcimiento de daños a qué de lugar cualquier infracción a esas ordenanzas y reglamentos. PERSONAL – NORMAS SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO El personal del adjudicatario deberá ser idóneo y estar equipado con los elementos necesarios para un correcto desempeño de sus tareas. El adjudicatario queda obligado a disponer del personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes. El personal utilizado por el adjudicatario para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Dirección General de Salud ni con el Ejército Argentino. Cada trabajador deberá ser notificado de la situación laboral expresada en el punto anterior y suscribir una declaración jurada, resaltando al personal que la única relación laboral existente es la que lo vincula con el adjudicatario. El adjudicatario cumplirá las normas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo, sean éstas de carácter nacional y/o municipal (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y sus Decretos reglamentarios, Ley 24.557 de Riesgo de Trabajo y Ley 24.151 de Vacunación). El organismo tendrá la facultad de exigir el retiro definitivo del edificio del personal del adjudicatario que no respete estrictamente las normas de seguridad, en cuanto al no uso de los elementos de protección necesarios y reglamentarios, como así también de aquel que realice en forma irresponsable y riesgosa su trabajo. |