| Nº REGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO DE ELECTROESTIMULACION - USO FISIOTERAPIA ELECTROESTOMULADOR: Aplicable en analgesia, rehabilitación y estética. Generador de ondas TENS y EMS. El equipo deberá disponer de: - 16 programas preestablecidos. - Pantalla alfa numérica. - 4 canales de salida. - Microprocesador de alta velocidad. - Electrodos de goma. |
| 2 | EQUIPO DE ULTRASONIDO; TIPO HOSPITALARIO - ALIMENTACION 220V - TIPO CABEZAL CON - USO FISIOTERAPIA ULTRASONIDO: Generador de ondas ultrasónicas. Frecuencia de trabajo: 1Mhz Potencia: 0,5 a 3,5 watt/cm2 El equipo deberá poseer: - Circuito digital. - Pantalla de cristal líquido. - 5 programas preestablecidos. Deberá presentarse con gabinete y cabezal aplicador ergonómico, aislado y subacuático. |
| 3 | EQUIPO DE ULTRASONIDO; TIPO HOSPITALARIO - ALIMENTACION 220V - TIPO CABEZAL 1MHZ - USO KINESIOLOGIA ULTRASONIDO FRIO: Generador de ondas ultrasónicas terapéutico para rehabilitación, sistema de fisioterapia de dos métodos, ultrasonido y frío. Aplicador de una pieza de mano (cabezal). Frecuencia de trabajo: 1 Mhz Movimientos oscilatorios: 1 millón de vibraciones por segundo Ultrasonido: micro masaje intracelular de altísima energía que genera un incremento de la temperatura. Crioterapia: utilización del frío con fines terapéuticos, acción vasoconstrictora en la piel, acción antinflamatoria por bloqueo. Sonocrioterapia: aplicación simultanea del ultrasonido y el frío, indicada en diversos procesos inflamatorios, traumatismos, insuficiencia venosa, reabsorción de hematomas, etc. |
| 4 | EQUIPO ONDA CORTA; ALIMENTACION 220V - TIPO ONDA CORTA - TIPO CONTINUA Y PUNZANTE ONDA CORTA CONTINUO Y PULSATIL CON CALOR PROFUNDO: Permite la selección de emisión constante o pulsátil para un efecto térmico o atérmico (afecciones agudas). El equipo deberá permitir: - Emisión continua y/o pulsante. - Trabajar con timer de 1 a 30 minutos como mínimo. - Visualizar funciones a través de visor digital. - Control de intensidad, de tiempo de tratamiento y sintonía mediante barras de led. Alimentación: 220 V - 45-60 Hz |
| 5 | EQUIPOS DE REHABILITACION; TIPO MAGNETOTERAPIA MAGNETOTERAPIA CON ACCESORIOS, 2 CAMPOS PLANOS Y 2 ENVOLVENTES: Equipo digital generador de campo electromagnético terapéutico de alto campo. Potencia de salida: hasta 500 Gauss en emisión continua o pulsante. El equipo deberá poseer: - 8 programas preestablecidos (según la patología, más de 30 afecciones). - 12 formas de onda distintas, frecuencia, intensidad y tiempo de tratamiento. - 4 canales de salida (posibilidad de utilizar hasta cuatro accesorios al mismo tiempo). - 2 Campos envolventes. - 2 Bobinas planas. Fisioterapia y rehabilitación de: - Dolores, edemas y traumatismos en general de: articulaciones, ligamentos y músculos en procesos agudos y crónicos (esguinces, luxaciones, artrosis, artritis, contracturas, etc) - Disfunciones circulatorias (varices, flebitis, linfedemas, etc.) - Acelerador de la consolidación ósea (fracturas) - Activador en la regeneración de lesiones de la piel (heridas, ulceras, eczemas, llagas, etc) - Nervios lesionados (acorta tiempo de reinervación) |
| 6 | BICICLETAS P/ERGOMETRIA; ETAPA DE RESISTENCIA 150 EN 150Kgm - VOLANTE DE INERCIA 500mm BICICLETA FIJA SIN RESPALDO: Bicicleta ergométrica de tipo mecánico. Compuesta por: - Volante de inercia de 500mm de diámetro. - Estructura solida. - Rueda de traslado. - Sistema de freno manual. - Sistema de giro montado sobre rulemanes 2RS. Pintura integral en epoxi. |
| 7 | MICROSCOPIOS; TIPO BINOCULAR - CANT. DE LENTES 2 - AUMENTO MAXIMO 4X-10X-40X-100 MICROSCOPIO BINOCULAR ILUMINACION CON LED: Cabeza binocular con inclinación a 30º, rotatorio 360º. Porta oculares con distancia interpupilar variable 55 - 75 mm. Oculares 1 par 10x WF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0,10, 10x/N.A 0,25, 40x/N.A 0,65 y 100x /N.A 1.25 oil según norma Din. Aumentos totales 1000x. Platina mecánica de 125 X 115 mm con mando bajo coaxial con desplazamiento. Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura con diafragma iris y portafiltro. Enfoque macro y micrométrico coaxial bilateral con regulación de tensión y con focus stop. División mínima 2 micrones. Iluminación a LED regulable. Incluye: Filtro azul, aceite de inmersión, funda, manual de instrucciones. |
| 8 | MICROCENTRIFUGA DE MESA; TIPO PERSONAL - RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE - VELOCIDAD 13200RPM - CANTIDAD DE TUBOS 24 CENTRIFUGA DE MESA: Carcaza de acero de 1,25 mm. de espesor, con tapa a bisagra y cierre a presión que impida la apertura del equipo mientras funciona, con acabado en acero inoxidable al horno exterior e interior de resistencia a reactivos, formando con el tablero una unidad compacta y de gran estabilidad. Motor montado sobre amortiguadores compensadores de ELASTOMERO para absorber vibraciones y protegido contra derrames de los líquidos a centrifugar. Eje de motor SAE-3115 de acero de alta calidad gira sobre rulemanes blindados de montaje antiestático. VELOCIDAD variable hasta 8.000 RPM con todos los accesorios para su normal funcionamiento. Tablero frontal con dial impreso. Variador de velocidad electrónico de estado sólido de rango continuo. Lámpara piloto neón indicadora de marcha que indica el corte de la corrida. Reloj interruptor de 30 minutos con escala gradual. Cable de alimentación con toma de tierra integral incluirá un cabezal oscilante para 16 portatubos de 15 ml con adaptadores de 8 ml. |
| 9 | CENTRIFUGA P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL 16 TUBOS Observaciones al item: CENTRIFUGA MACRO DE MESA MICRO CENTRÍFUGA DE MESA PARA HEMATOCRITOS Y MICROHEMATOCRITOS: Equipada con un rotor para 28 microhematocritos, con ábaco de lectura directa circular en el plato. Carcaza y tapa en CHAPA SAE 1010, esmaltado al horno resistente al ataque químico. Posee un cierre de tapa de seguridad que impide que la centrifuga se ponga en funcionamiento estando la tapa abierta. Gabinete apoyado sobre patas ventosas de goma antideslizantes. Motor flotante con protección contra derrames, eje en acero montado sobre rodamientos de lubricación permanentes, sellado. Velocidad 13.000 R.P.M. Tablero impreso en policarbonato. Lámpara piloto neón de puesta en marcha. Reloj interruptor automático de hasta 20 minutos con divisiones cada minuto. |
| 10 | ANALIZADOR CLINICO; TIPO AUTOMATICO - CANT. VARIABLES A MEDIR 200 TEST/HORA - USO QUIMICA CLINICA AUTOANALIZADOR CLINICO AUTOMATICO 60-100 TEST/HORA: Sistema analizador de mesada con unidad de control incorporada, automático, multiparamétrico, compacto y de acceso random para química clínica, determinaciones inmunológicas y electrolitos. Velocidad de trabajo: 65 tests hora fotométricos y hasta 100 tests hora con ise. Con lector de código de barras incorporado. Modalidades de trabajo: punto final cinéticas con 60-85 resultados/ que incluya hba1c en sangre total, hscrp & dímero d, desde 25 posiciones refrigeradas para reactivos de diferentes paneles clínicos. Debe garantizar trazabilidad de las muestras (identificación por código de barras). |
| 11 | DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO LABORATORIO - CAPACIDAD 5L - CALIDAD AGUA 1 DESTILADOR DE AGUA CAPACIDAD 05 LTS/Hs: Destilador Tipo ROLCO. Tipo Hongo. Caldera, tapa, condensador y trampa de vapor en acero inoxidable. Para la producción de agua destilada exenta de Pirógenos. Calefacción eléctrica blindada en vaina de acero inoxidable. Rendimiento: de hasta 5 litros/hora. Alimentación corriente alterna 220V 50 Hz. |
| 12 | CONTADOR HEMATOLOGICO; TIPO AUTOMATICO - PARAMETRO 22 - CURVAS DE DISTRIBUCION 4 - IMPRESORA SI - VOLUMEN DE LA MUESTRA 130 A 240µL CONTADOR HEMATOLOGICO: Contador hematológico automático para determinación de 18 parámetros sanguíneos: recuento de glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, vcm, hcm, chcm, plaquetas, porcentaje y valor absoluto de linfocitos, porcentaje y valor absoluto de neutrofilos, pdw, mpv. Velocidad mínima 60 muestras por hora. Capacidad de almacenamiento 300 resultados o más. Debe garantizar trazabilidad de las muestras (identificación por código de barras). Tipo SYSMEX. |
| 13 | AGITADOR P/LABORATORIO; VELOCIDAD VARIABLE - TIPO ORBITAL AGITADOR PARA VDRL: Método de Agitación: orbital (20 mm) Motor: tipo inducción. No poseer carbones Control de velocidad: controlado por microprocesador. Variaciones de 30 a 420 R.P.M. en saltos de 5, por variación de frecuencia Dispositivo de salida: display de cristal líquido Dispositivo de entrada: teclado de membrana tipo Touch. Control de Tiempo: Timer microprocesado de 1 a 99 minutos Alarmas: terminación de ciclo y sobrecarga del motor. Gabinete: de acero laminado revestido con pintura en polvo horneada (alto impacto) Volante: contrabalanceado montado sobre cojinetes de bolillas con lubricación permanente. Bandejas: universales y especiales, con clips autoajustables. Dimen. de las bandejas aproximadas: 340 x 340 mm ó 340 x 460 mm Doble piso: velocidad máx. 200 r.p.m. (Opcional) Capacidad de carga: Con 20 Kg , vel. máxima de 150 r.p.m Con 10 Kg. Vel. máxima de 220 r.p.m. |
| 14 | BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA 100°C - CAPACIDAD 2 GRADILLAS - TIPO CON DISPLAY DIGITA BAÑO TERMOSTATIZADO: Construído en acero inoxidable 18/8 AISI 304 en su totalidad. Baño común con capacidad para 2 gradillas (incluidas). Retirando las dos gradillas toda la superficie interna deberá quedar libre para termostatizar recipientes mayores (frascos de sangre, erlenmeyer, probetas, etc.). Con el agregado de una tapa que deberá tener dos agujeros con los juegos de aros concéntricos, se transformará en un Baño María. Medidas aproximadas: Medidas internas: 300 x 170 x 120 mm de prof. ó 300 x 170 x 170 mm de prof. Medidas externas: 385 x 220 x 180 mm de alt. ó 385 x 220 x 230 mm de alt. Termostato: Hidráulico. Precisión: Más/menos 0,5º C. Rango de temperatura: Ambiente + 5 ºC hasta 100º C. (Opcional: de 50ºC a 150ºC) Uniformidad de la temperatura: Más/menos 0,25º C. Resistencia Blindada de inmersión: 1000 W. Aislación de lana de vidrio: 25 mm de espesor. Cable: Ficha moldeada con descarga a tierra. Ambas corrientes: 220 V / 50 Hz. Gradillas para: 39 tubos de 12 mm de diámetro. 33 tubos de 16 mm de diámetro. 24 tu bos de 18 / 20 mm de diám. 16 tubos de 25 mm de diámetro. Presentación: Dos gradillas. Interruptor principal y luz piloto. |
| 15 | EQUIPO ODONTOLOGICO; ALIMENTACION ELECTRICA - SILLON ERGONOMICO - SALIVADERA CON PICO LAVA BACHA - PLATINA 2 - LAMPARA MOVIL - BANQUETA REGULABLE SILLON ODONTOLOGIGO COMPLETO: Unidad dental con sillón programable con apoyabrazos y sistema de elevación a motor eléctrico. Brazo articulado con lámpara de examen. Comandos con membrana digital. Aspiración de bajo y alto caudal. Deberá incluir: SALIDAS: Dos salidas neumáticas con acoples Borden, Una salida neumática con acople Midwest con luz, una salida para micromotor eléctrico y una salida para lámpara polimerizadora LED. Todas con habilitación automática. SILLÓN DENTAL ELECTROMECÁNICO: (con sistema tornillo sin fin), con disposición de motorreductores de 24 volts. Respaldo envolvente, un solo posabrazo izquierdo. Cabezal multiarticulable, asiento moldeado al cuerpo con protector de pie, tapizado en cuerina de alta resistencia a los elementos de limpieza bacteriostáticos. Control de movimiento desde el teclado y desde pedal con las cuatro funciones básicas más la puesta a cero y memoria de posición. Columna adosada al sillón con salivadera cerámica. Brazo articulado movimientos múltiples para foco bucal. Foco bucal con parábola y deflector lumínico de haz de luz concentrado en campo visual de 8x12cm, desde 80cm. De dos intensidades de luz fría con una potencia de 20.000 lux. COMANDOS PARA EL PROFESIONAL: Mediante membrana digital para controlar movimientos y programas del Sillón, lavado de salivadera, llena vaso, encendido del Negatoscopio y encendido-apagado de la Lámpara Dental. MESA DE TRABAJO: platina incorporada flotante con brazo articulado y autorregulable al peso de instrumental, con movimientos rebatibles y de ascenso y descenso. Bandeja de acero inoxidable. Con jeringa triple (Aire-agua-aerosol) de uso odontológico autoclavable con punta desmontable de acople rápido y posición adaptable mediante giro, con dos botones de accionamiento. Suctor de saliva de alta potencia. Lámpara de luz alógena o polimerizadora tipo led. Dos contraangulo. Todo en pintura resistente a los elementos de limpieza bacterostáticos. BANQUETA: con base de cinco rayos, con cinco ruedas dobles del mismo color. Sistema de elevación mediante cilindro a gas. Respaldo con regulación de la altura. Tapizado similar al sillón dental. Cobertura del respaldo y cilindro a gas color blanco. Apoyapié de hierro cromado. Respaldo con regulación antero posterior y "Contacto permanente" Cobertura plástica debajo del asiento color blanco de alta resistencia a los elementos de limpieza bacteriostáticos. |
| 16 | BALANZA P/PERSONA; TIPO P/ADULTOS - PRECISION 100GR - ACCESORIO ALTIMETRO - CAPACIDAD 150KG Balanza para pesar personas con altímetro. Con sistema de fácil lectura a barra y cursores. Escala graduada grabada en relieve en acero inoxidable. Tratamiento anticorrosivo de superficies. Galvanizado electrolítico de componentes internos. Sistema de palancas oscilante. Dispositivo de traba de brazo. Asientos y cuchillas en acero con tratamiento térmico de extrema dureza y rectificado de precisión. Barra de deslizamiento de los cursores en acero revestidas de cromo duro. Estructura totalmente metálica recubierta con pintura epoxi termoconvertible. Libre de mantenimiento. Capacidad máxima 150 kg. Capacidad mínima 5 kgs. Graduación mínima: 100 grs. Escala superior de 0 a 10 kg. Grad. Por 100 grs. Escala inferior de 0 a 140 kg grad. Por 10 kg. Plataforma de apoyo en caucho antideslizante. Altímetro con rango de medición de 1,10 a 2 m. |