| Nº REGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 1 | CARRO DE PARO; TERMINACION EPOXI HORNEABLE - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES 3 - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXIGENO CARRO DE PARO: con estructura de acero revestido en plástico de alto impacto. Bandeja superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda perimetral de acero inoxidable. Deberá poseer: Estante lateral deslizable Estante porta monitor-desfibrilador Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre Cesto de residuos Bandeja sobre cajonera de fácil limpieza Soporte para tubo de oxígeno Tabla para RCP Cuatro ruedas, dos con freno Dos cajones con cerradura centralizada Dos puertas libro con divisiones Medidas aprox de 1.80m x 1m x 0.60m x 0.50m 630x470x92 etiqueta frontal 625x475x920mm |
| 2 | CARROS DE PARO; TERMINACION REVESTIMIENTO EPOXIDICO - PARACHOQUE ACERADO - CANTIDAD DE CAJONES CUATRO - MASTIL CON - CONTENEDOR P/TUBO DE OXIGENO CARRO DE CURACIONES: Acabado exterior plástico de alto impacto,plano superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda de acero inoxidable. Deberá poseer: -Estante central multiuso con pestaña de contención -Cajón con divisiones configurables a necesidad y etiqueta frontal -Bandeja sobre cajón para facilitar la limpieza -Cesto de residuos -Cuatro ruedas, dos con freno Dos cajones con cerradura centralizada Dos puertas libro con divisiones - Dos (2) cajones frontales deslizables con guías a rodamientos - Soportes porta ondinas, porta tambor y para colocar bolsas de desechos Medidas aprox: 80cm de largo x 40cm de profundidad x 70cm de largo Carro de curaciones de estructura metálica terminada en pintura epóxi, cubierta en ABS y Alto impacto, desarmable y lavable. Asas de manipulación integradas a la estructura para controlarlo desde cualquier ángulo. Plano de trabajo y preparación superior en ABS, con un alojamiento para tambor y tres alojamientos para frascos. Posee 4 ruedas paralelas y a ruleman, dos de ellas con freno. Consta de 2 cajones de 95 mm de altura y 2 cajones de 150 mm de altura y 400 mm de profundidad en chapa, terminados en pintura epóxi. , equipados con correderas a bolilla y tope en el final de recorrido. Parachoques periférico en base para evitar golpes en la manipulación y traslado. Porta residuos lateral, desmontable. Conjunto divisorio para cajón chico de 12 divisores. |
| 3 | OXIMETROS DE PULSO; LECTURA LED DUAL - RANGO DE MEDICION 0 A 100% - ALARMA SP O2 MAX Y MIN PROGRAMABLES - CARGADOR DE BATERIA CON - ACCESORIO SENSOR AUTOCONTENIDO OXIMETRO DE PULSO CON SENSOR AUTOCONTENIDO TIPO ANLE MOD MD300A: Deberá tener precisión y medición rápida SpO2, frecuencia del pulso, forma de onda y barra de pulso. Almacenamiento de registros de 24 horas. Almacenamiento de datos y revisión pueden generar automáticamente SpO2 gráfico de tendencia, y rápido ver el cambio. El diseño especial de las alarmas acústico-óptica para el estado no normal. Especialmente equipada con el soporte, y poder ser utilizado en la operación clínica y monitor de cabecera. Chaqueta de goma que proporciona protección externa. Funcionamiento con cuatro pilas AA alcalinas o baterías recargables; 2. Soporte de CA / CC. |
| 4 | TENSIOMETROS ARTERIALES; RANGO DE PRESION 0 A 300mm hg - RANGO PULSACIONES 30 A 199 PULS/SEG - ALIMENTACION MANUAL - TIPO CON ESTETOSCOPIO TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO: Aneroide con estetoscopio auricular con doble campana y tubuladuras. |
| 5 | PANTOSCOPIOS; USO MULTIPLE PANTOSCOPIO: Compuesto por otoscopio, oftalmoscopio, rinoscopio, rama de garganta, bajalengua y explorador, metálico – plástico. |
| 6 | LARINGOSCOPIO; MATERIAL ACERO INOXIDABLE - RAMAS 3 CURVAS - ILUMINACION CON LARINGOSCOPIO: De tres ramas tamaño grande y mediano, fibra óptica con estuche. |
| 7 | SILLA DE RUEDAS; ANCHO 61CM - APOYABRAZO DESMONTABLE - PIERNERA DESMONTABLE - FRENO CON - MATERIAL CUERINA, CROMADA SILLA DE RUEDAS: con apoya brazos desmontable y apoya pie fijo ruedas delanteras de 200 mm y ruedas traseras de 600 mm pintada con pintura epoxi. Capacidad no menor a 150KG. |
| 8 | NEBULIZADOR; LARGO X ANCHO X ALTO 4 1/3 X 2 4/9 X 10PULG - PESO APROX 920GR - ALIMENTACION 120V/60HZ - 220V/50HZ - TAMAÑO DE PARTICULAS 1 A 5 MICRONES NEBULIZADOR C/PISTONES C/BOMBA DE VACIO: Con motor de 1/2HP. Con capacidad de nebulización de 7ml, tasa de nebulización 0.35 ml/min, tamaño medio de partícula 3.5 µm, caudal de aire 28 l/min, presión de salida >1.5 |
| 9 | CAMILLA; ANCHO 80CM - LARGO 200CM - ALTO 5CM - ARNESES 4 - TIPO PLEGABLE CAMILLA PLEGABLE: De tres planos plegable con ruedas. Estructura construída en caño de 25x25x0.9. Medidas aproximadas: Largo 180cm; Ancho 60cm; Alto 75cm. Peso aproximado de 150kg. Terminaciones en pintura epoxi. |
| 10 | TUBO DE OXIGENO; TIPO CAPACIDAD 1 M3 OXIGENO MEDICINAL, PRESENTACION TUBO DE ALUMINIO ULTRALIVIANO CAPACIDAD DE 1M3. Con válvula de reducción de oxígeno medicinal c/flowmeter, tulipa, capuchón y carga de oxígeno. Deberá ser nuevo y poseer carga completa. Deberá presentar Certificado de prueba hidráulica, válido por CINCO (05) años. Fabricado según Normas IRAM 2588 “Colores de seguridad para la identificación de su contenido” Resolución Nro 1130/2000 del Ministerio de Salud Pública de la Nación “Reglamento para la fabricación, importación, comercialización y registro de gases medicinales”. |
| 11 | TUBO DE OXIGENO; TIPO CAPACIDAD 6 M3 OXIGENO MEDICINAL, PRESENTACION TUBO DE ALUMINIO ULTRALIVIANO CAPACIDAD DE 6M3. Con válvula de reducción de oxígeno medicinal c/flowmeter, tulipa, capuchón y carga de oxígeno. Deberá ser nuevo y poseer carga completa. Deberá presentar Certificado de prueba hidráulica, válido por CINCO (05) años. Fabricado según Normas IRAM 2588 “Colores de seguridad para la identificación de su contenido” Resolución Nro 1130/2000 del Ministerio de Salud Pública de la Nación “Reglamento para la fabricación, importación, comercialización y registro de gases medicinales”. |
| 12 | CAMILLAS; ANCHO 0,406M - LARGO 1,82M - ALTO 0,445M - ARNESES CON - TIPO TABLA INMOVILIZACIO TABLA RIGIDA DE PLASTICO APILABLE: Medidas 1,80 m x 0,40m x 0,018 m, de PVC resistente al pesos no menor a 160KG, traslúcida a RX, CT y MRI con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual), con tres juegos de cinturones de fijación con velcro. |
| 13 | INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO MEDIR GLUCOSA EN SANGRE - RANGO DE MEDICION 10 A 600mGr/dL - PRECISION ALTA PRESICION - NOMBRE MEDIDOR DE GLUCOS EQUIPO MEDIDOR DE GLUCEMIA EN SANGRE: Pantalla LCD, memoria de 120 resultados de mediciones con fecha y hora. Salida externa , USB para descarga en PC. Electrodo de detección automática de inserción. Detección automática de carga muestra. Conteo regresivo de tiempo de reacción automático. Apagado automático después de dos minutos sin accionar. Deberá cumplir con las normas ISO. Con estuche. |
| 14 | CAMILLAS; ANCHO 46Cm - LARGO 212Cm - ALTO 18,5Cm - ARNESES SIN - TIPO CANAST CANASTA P/RESCATE DE PACIENTE C/ARNES: Estructura construída en caño/tubo de acero, lecho cóncavo en malla de alambre de acero. Terminaciones en pintura epoxi. Con cuatro juegos de cinturones de fijación, mosquetones de seguridad y apoyapiés vertical. Dimensiones aprox de 2.24x600x220mm. |
| 15 | CAMILLA; ANCHO 90CM - LARGO 185CM - ALTO REGULABLE - ARNESES CON - TIPO COLCHON DE VACIO COLCHON DE VACIO: Traslúcido a Rx, TC y MRI c/bomba de vacío, extra grande metálica apta para servicio pesado, con sistema de inmovilización por alto vacío. Deberá poseer seis asas de amarre para asegurar el traslado del paciente. Con bolso de transporte. |