| Ejército Argentino Dirección General de Salud | ESPECIFICACION TECNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DE CONSUMO DE ALCOHOL |  |
| ET NRO 156/16 |  |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. Anexo 3: Normas. Anexo 4: Tabla de Requisitos y Diagramas/Esquemas/Fotos del Efecto Apéndice 1: Normas Generales |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DE CONSUMO DE ALCOHOL. DEFINICIONES Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios. Equipo Biomédico. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de una superficie corporal. Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de una intervención quirúrgica. CONDICIONES GENERALES a. Cumplimiento de la Disposición N° 2318/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. b. Cumplimiento de la Disposición N° 2319/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Autorización de Funcionamiento de Empresas Fabricantes y/o Importadoras de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. c. Acreditación de la habilitación del establecimiento fabricante o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento fabricante o importador respecto del distribuidor. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular, o con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS A ADQUIRIR Las normas establecidas en la presente Especificaciones Técnicas son de aplicación para el equipamiento biomédico detallado en los respectivos renglones. El material constitutivo deberá ajustarse a normas internacionales que garanticen la calidad del mismo (ISO, DIN, AISI o sus equivalentes). Los EQUIPOS ofrecidos deben ser nuevos, sin uso, con el año de fabricación coincidente con el año de presentación de la oferta y encontrarse en perfecto estado de conservación y empleo. Los equipos se entregarán con todos los accesorios necesarios para brindar las prestaciones requeridas en las Especificaciones Técnicas. El elemento adquirido tendrá garantía que corre a partir del momento en que el equipo se encuentre funcionando. El tiempo de duración de la garantía, deberá ser de UN (01) año. Deberá asegurar la disponibilidad de los repuestos y servicios técnicos por parte de personal especializado, por el término de CINCO (05) años a partir de la entrega del equipo. |
| ANEXO 1 Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje | ET NRO 156/16 |  |
| Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene, por Declaración Jurada escrita, firmada por el apoderado legal y el Director Técnico del establecimiento (este último si correspondiere). |

| Anexo 2: Lugar de Entrega-Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar | ET NRO 156/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: Dirección General de Salud – CRE (15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A.) El equipo, componentes y su equipamiento serán inspeccionados en un 100%, con pruebas de funcionamiento incluidos, si correspondiere. El plazo de entrega será de DIEZ (10) días hábiles a contar de la recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario. |
| Anexo 3: Normas | ET NRO 156/16 |  |
| NORMAS DE APLICACIÓN: Se deberá presentar la siguiente documentación: PARA FABRICANTES O IMPORTADORES: Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02), para las empresas fabricantes o importadoras. Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02), para las empresas fabricantes o importadoras. PARA DISTRIBUIDORAS Y DROGUERIAS Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento, emitido por la autoridad correspondiente, firmada por el Representante Legal de la misma y por el Director Técnico (éste último si correspondiere), autenticada por Escribano Público. Constancia del vínculo existente entre la firma distribuidora oferente, firmada por el Representante Legal y por el Director Técnico del importador y/o fabricante. Deberá cumplir con la Reglamentación 145/2012 y 99/15. El equipo deberá estar homologado y presentar Certificado que habilite su comercialización. |

| Anexo 4: Tabla de Requisitos y Diagramas/Esquemas/Fotos del Efecto | ET NRO 156/16 |  |
| --- | --- | --- |
| Se deberá enviar características constructivas tales como alimentación, frecuencia de trabajo, comando y control de funcionamiento. Los equipos biomédicos detallados en la presente Especificación Técnica deberán incluir todos los cables y conexiones necesarias para la correcta operación del mismo. Deberán entregarse con su correspondiente manual de usuario en idioma español. La empresa adjudicataria deberá entregar a la Unidad usuaria una garantía y service de mantenimiento válida por UN (01) año y una copia de la misma a la Dirección General de Salud. En caso de ser necesario su uso, el mismo deberá tramitarse en forma directa entre la Unidad usuaria y la mencionada empresa. Deberá garantizarse el perfecto estado de funcionamiento de los equipos biomédicos al momento de su entrega. Si el equipo necesita de software externo para el diagnostico de fallas y /o calibración del mismo; se deberá proveer del hardware y software correspondiente y sus manuales de uso, los que deberán ser presentados en idioma español e incluído en los precios ofertados. Se deberá presentar con la oferta una detallada descripción técnica y la folletería correspondiente del equipo ofertado para su evaluación. |