| Nº RENGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 01 | PALLET DE PLASTICO; DIM. DEL PLANO DE APOYO 160 X 1000 X 1200mm - CAPACIDAD DE CARGA 2000K PALLET PLASTICO REFORZADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUPERFICIE LISA, MEDIDAS 120 X 100 X 160 CM, CAPACIDAD DINÁMICA 1500Kg, CAPACIDAD ESTÁTICA 2400Kg, CAPACIDAD EN RACK 1000Kg, CON REBORDE ANTIDESLIZANTE Y REDONDEADO: Se deberá consultar muestra modelo en el Dpto Material (División Planes) y presentar muestra para su aprobación. |
| 02 | CAJAS PLASTICAS; MEDIDA 118 X 58 X 46Cm - TIPO CONTENEDOR MULTIUS CAJAS PLÁSTICAS T/CONTENEDOR MULTIUSO CON TAPA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 118x58x46cm. CAPACIDAD 315 Lts: Se deberá presentar muestra para su aprobación. |