| Nº RENGLON | DATOS TECNICOS |
| --- | --- |
| 01 | ACONDICIONADO E INSTALACIÒN DEL EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MILITAR MENDOZA INTALACION DE UN EQUIPO DE RAYOS DINAR, MODELO AF- 500. Cambio de doce (12) metros de cables de 6mm de distintos tricolor. TRES (03) metros de manguera protectora de cable de 40 mm. UN (01) metro de psicocanal de 10 mm de altura. UNA (01) térmica trifásica 40 Amp. DIEZ (10) metros de cable tipo taller tripolar de 1,5 mm. EQUIPO CR CARESTREAM DIRECTVIEW. UN (01) Aire acondicionado frio/calor tipo Split de 6100 watts.UN (01) UPStipo: online doble conversión de 2 Kva. Marcas sugeridas: APS- LYON_ENERGYT_VG POWER. TRES (03) Tomacorriente de 220 volts 10 Amp y descarga a tierra menor de 70 Ohm.UNA (01) Caja con 2 llaves termomagnéticas bipolares de 220 V 20 Amp c/u. UN (01) Router Ethernet gigabit de 1 entrada y 4 salidas. Marcas sugeridas: Cisco- 3Com- Linksys. IMPRESORA DIGITAL DRYVIEW 5700 LASER IMAGER. UNA (01) Mesa para impresora digital de 70x70x40 cm de largo x ancho x alto. UN (01) UPS tipo: online doble conversión de 2 Kva. Marcas sugeridas: APS- LYONN_ENERGYT_VG POWER. UN (01) Tomacorriente de 220 volts 10 Amp y descarga a tierra menor de 70 Ohm ECÓGRAFO PORTATIL SIUI CTS 8800 PLUS COLOR. Puesta en funcionamiento del Video printer con conectividad con el conjunto de los equipos. MAMOGRAFO GMM MODELO VIOLA. UN (01) Aire acondicionado frio/calor tipo Split de 6100 watts. UN (01) UPS tipo: online doble conversión de 2 Kva. Marcas sugeridas: APS- LYON_ENERGYT_VG POWER. TRES (03) Tomacorriente de 220 volts 10 Amp y descarga a tierra menor de 70 Ohm.UNA (01) Caja con 2 llaves termomagnéticas bipolares de 220 V 20 Amp c/u.UN (01) Router Ethernet gigabit de 1 entrada y 4 salidas. Marcas sugeridas: Cisco- 3Com- Linksys. Software e impresora digital modelo Dryview 5950. SISTEMA DIGITAL PIMAX CR Impresora digital |
| 02 | ACONDICIONADO E INSTALACION DE EQUIPO RAYOS X CON DIGITALIZADORA DE IMANGEN - HOSPITAL MILITAR RÍO GALLEGOS. COLUMNA PORTA TUBO: armado y calibración de rodamientos. Ajuste mecánico de frenos electromagnéticos. Ajuste y control de funcionamiento de los diferentes frenos electromagnéticos. Control, montaje y fijación de guías superior e inferior en la sala de RX. Montaje de la columna porta tubo sobre la guía inferior y nivelación de la guía superior. Montaje y fijación del tubo de RX en conjunto con Colimador y mando de frenos. Retiro de tapas y colocación de los contrapesos de plomo en el interior. Balanceo de todo el sistema y colocación de las tapas correspondientes MESA RADIOLOGICA: armado de tablero porta paciente. Regulación de rodamientos. Regulación y ajuste de frenos electromagnéticos. Prueba de funcionamiento eléctrico de frenos. Control de funcionamiento. Fijación de la mesa radiológica con paralelismo de la columna porta tubo y Potter Mural POTTER BUCKY MURAL: ajuste mecánico de frenos electromagnéticos. Prueba de funcionamiento eléctrico de frenos. Control de funcionamiento. Fijación de del Mural previa sincronización del haz de luz del colimador y centro de mesa. GENERADOR MICRO HF 601-33 Apertura de la unidad de potencia. Control y ajuste mecánico de las diferentes tarjetas electrónicas. Cierre de la unidad de potencia con colocación de tapas y puertas. Conexión eléctrica de la unidad al tablero eléctrico general de la sala. Conexión y distribución de los diferentes accesorios. Colocación y ajuste de los cables de A.T. y baja tensión en tubo de RX. TUBO DE RAYOS X, COLIMADOR Y CABLES DE A. TENSION. Verificación de cables y puntas de cables de A. T. Pruebas de funcionamiento de todo el sistema en baja tensión Ajuste general y sincronización de las diferentes partes. Pruebas con Rayos X. Calibración de los diferentes parámetros radiológico. Puesta en marcha de todo el sistema EQUIPO ICR 3600 – DIGITALIZADO: Instalación sobre estación de trabajo (escritorio adecuado a las medidas (1.5 x 0.7 mts como mínimo).Instalación de PC de trabajo, en estación de trabajo (a un lado del ICR3600 o mesa, escritorio auxiliar en la contiguo al Digitalizador) .Instalación y configuración de UPS .Conexionado de ambas unidades entre si y a la red eléctrica 220V con estabilizador UPS. Ensayo general con exposiciones de prueba en todos los chasis adjuntos. Ajuste de parámetros ante la necesidad del criterio del técnico radiólogo. Capacitación de uso de la unidad y software, grabar imágenes en Cd para la entrega de estudios. |
| 03 | ACONDICIONADO E INSTALACION DEL EQUIPO RAYOS X CON DIGITALIZADORA DE IMANGEN - HOSPITAL COMODORO RIVADAVIA. COLUMNA PORTA TUBO: armado y calibración de rodamientos. Ajuste mecánico de frenos electromagnéticos. Ajuste y control de funcionamiento de los diferentes frenos electromagnéticos. Control, montaje y fijación de guías superior e inferior en la sala de RX. Montaje de la columna porta tubo sobre la guía inferior y nivelación de la guía superior. Montaje y fijación del tubo de RX en conjunto con Colimador y mando de frenos. Retiro de tapas y colocación de los contrapesos de plomo en el interior. Balanceo de todo el sistema y colocación de las tapas correspondientes. MESA RADIOLOGICA: armado de tablero porta paciente. Regulación de rodamien-tos. Regulación y ajuste de frenos electromagnéticos. Prueba de funcionamiento eléc-trico de frenos. Control de funcionamiento. Fijación de la mesa radiológica con parale-lismo de la columna porta tubo y Potter Mural POTTER BUCKY MURAL: ajuste mecánico de frenos electromagnéticos. Prueba de funcionamiento eléctrico de frenos. Control de funcionamiento. Fijación de del Mural previa sincronización del haz de luz del colimador y centro de mesa. GENERADOR MICRO HF 601-33 Apertura de la unidad de potencia. Control y ajuste mecánico de las diferentes tarjetas electrónicas. Cierre de la unidad de potencia con colocación de tapas y puertas. Conexión eléctrica de la unidad al tablero eléctrico general de la sala. Conexión y distribución de los diferentes accesorios. Colocación y ajuste de los cables de A.T. y baja tensión en tubo de RX. TUBO DE RAYOS X, COLIMADOR Y CABLES DE A. TENSION. Verificación de cables y puntas de cables de A. T. Pruebas de funcionamiento de todo el sistema en baja tensión Ajuste general y sincronización de las diferentes partes. Pruebas con Rayos X. Calibración de los diferentes parámetros radiológicos. Puesta en marcha de todo el sistema EQUIPO ICR 3600 – DIGITALIZADO: Instalación sobre estación de trabajo (escrito-rio adecuado a las medidas (1.5 x 0.7 m como mínimo).Instalación de PC de trabajo, en estación de trabajo (a un lado del ICR3600 o mesa, escritorio auxiliar en la contiguo al Digitalizador) .Instalación y configuración de UPS .Conexionado de ambas unidades entre si y a la red eléctrica 220V con estabilizador UPS. Ensayo general con exposiciones de prueba en todos los chasis adjuntos. Ajuste de parámetros ante la necesidad del criterio del técnico radiólogo. Capacitación de uso de la unidad y software, grabar imágenes en Cd para la entrega de estudios. |