| Ejército Argentino Dirección General de Salud | ESPECIFICACION TECNICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ADQUISICIÓN DE EFECTOS PARA RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL MILITAR (1ER TRIMESTRE 2017) |  |
| ET NRO 81/17 |  |  |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar. Anexo 3: Normas. Anexo 4: Tabla de Requisitos. Apéndice 1: Normas Generales |
| OBJETO La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que deberá satisfacer la ADQUISICIÓN DE EFECTOS PARA RECONOCIMIENTO MEDICO DEL PERSONAL MILITAR (1ER TRIMESTRE 2017) DEFINICIONES Producto médico: producto para la salud tal como equipamiento, aparato, material, artículo o sistema de uso o aplicación médica, odontológica o laboratorial, destinada a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o anticoncepción y que no utiliza medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos, pudiendo entretanto ser auxiliado en su función, por tales medios. Producto médico de uso único: cualquier producto médico destinado a ser usado en prevención, diagnóstico, terapia o rehabilitación o anticoncepción, utilizable solamente una vez, según lo especificado por su fabricante. Productos para Diagnóstico de uso "in Vitro": todos aquellos Reactivos, Instrumentos y Sistemas, junto con las instrucciones para su uso, que contribuyan a efectuar una determinación, cuali, cuanti o semicuantitativa en una muestra biológica, y que no sean ingeridos, inyectados o inoculados a seres humanos y que son utilizados únicamente para proveer información sobre especimenes extraídos del organismos humano. Se establece que los "reactivos de diagnóstico de uso in Vitro" son considerados "Productos médicos". Producto médico invasivo: producto médico que penetra total o parcialmente dentro del cuerpo humano, sea a través de un orificio del cuerpo o a través de una superficie corporal. Producto médico quirúrgicamente invasivo: producto médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por medio o en el contexto de una intervención quirúrgica. Medicamento: Es toda droga o preparación efectuada con drogas que por su forma farmacéutica y dosis puede destinarse a la curación, alivio, a la prevención o al diagnóstico de las enfermedades de los seres vivientes. (Decreto Nro 202 / 2003 - Farmacopea Argentina: Consideraciones Generales, Generalidades, Definiciones). Especialidad Medicinal: Es todo medicamento de fórmula declarada, acción terapéutica comprobable y forma farmacéutica estable; envasado uniformemente y distinguido con un nombre convencional. A diferencia de los otros medicamentos, no puede prepararse en la farmacia inmediatamente después de prescripto; representa una novedad o una ventaja en su acción terapéutica o en su forma de administración y su expendio está sujeto a la autorización previa de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. (Decreto Nro 202 / 2003 - Farmacopea argentina: Consideraciones Generales, Generalidades, Definiciones). Sanitizante: producto o agente químico que reduce el número de microorganismos a niveles bajos, de manera que no sean riesgosos para la salud. Se utilizan sobre elementos inanimados y están ligados a operaciones de sanitización de diversos elementos. Desinfectante: producto o agente químico que elimina todos o casi todos los microorganismos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana. Se utilizan sobre elementos inanimados y están ligados a operaciones de desinfección de diversos elementos. Esterilizante: producto o agente químico capaz de destruir todas las formas de vida microbiana. Se utilizan sobre elementos inanimados. Drogas y Medicamentos Oficiales: son drogas y medicamentos codificados en la edición vigente de la Farmacopea Argentina. CONDICIONES GENERALES (COMUNES PARA TODOS LOS RUBROS, EXCEPTO ESPECIALIDADES MEDICINALES) a. Cumplimiento de la Disposición N° 2318/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Registro de Productos Médicos por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. b. Cumplimiento de la Disposición N° 2319/02. Reglamento Técnico MERCOSUR de Autorización de Funcionamiento de Empresas Fabricantes y/o Importadoras de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. c. Cumplimiento de la Disposición N° 194/99. Reglamento Técnico MERCOSUR "Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos, por las empresas fabricantes y las empresas importadoras de Productos Médicos. Material para diagnostico radiológico, electrocardiográfico y electroencefalográfico 1) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposición 6052/13 de la ANMAT, actualizada y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3., a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la que exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada 2) Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor. 3) Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. Material descartable en general y para cirugía 1) Cumplimiento de la Resolución MSN Nº 255/94. Descartables estériles: productoras e importadoras. 2) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposición 6052/13 de la ANMAT, actualizada y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3.,a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada 3) Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor. 4) Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. Productos para diagnostico de uso “IN VITRO” 1) Observancia de la Disposición N° 750/06 Reactivos de Diagnósticos - Los "reactivos de diagnóstico de uso in Vitro" son considerados "productos médicos" en los términos de la definición adoptada por la Disposición Nº 2318/02. 2) Cumplimiento de la Disposición N° 2276/06 Productos para diagnóstico de uso in Vitro - Incorporase el registro de Productos para Diagnóstico de uso "in Vitro" y para Investigación de uso "in Vitro" al Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica 3) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposicion 6052/13 de la ANMAT y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3., a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada. 4) Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor 5) Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. Material para odontología 1) Cumplimiento de la Resolución MSN Nº 255/94. Descartables estériles: productoras e importadoras. 2) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposición 6052/13 de la ANMAT y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3., a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada 3) Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor. 4) Los anestésicos de uso odontológico deben cumplir con las normas vigentes para las Especialidades Medicinales. 5) Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda Especialidades medicinales (incluye desinfectantes y sanitizantes) Todos los efectos comprendidos en la presente licitación deberán estar sujetos a lo establecido por la: Ley 16.463, sus decretos y resoluciones complementarias; Ley 17.565, sus decretos y resoluciones complementarias. 2)Las firmas deben estar habilitadas de acuerdo a la Disposición 7038/15 de la ANMAT o por la Autoridad Sanitaria correspondiente para la comercialización de: -Especialidades Medicinales. -Drogas y medicamentos oficiales codificados. -Productos sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes. 3) Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio por disposición de la Autoridad Sanitaria que corresponda. 4) Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT). Material de curaciones 1) Habilitación por la Autoridad Sanitaria de cada Provincia o Habilitación de acuerdo a Disposición 6052/13 de la ANMAT y sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en 3., a., b. y c. Las firmas deben contar con Dirección Técnica profesional, en ejercicio, de acuerdo con la exigencia de la Autoridad Sanitaria que corresponda. Actualizada. 2) Acreditación de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente. Asimismo, acreditación del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor. 3)Las firmas ubicadas fuera de la CABA deben contar con autorización de tránsito interjurisdiccional (interprovincial), actualizado, expedido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (en adelante referida por sus siglas: ANMAT), según corresponda. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES Material para diagnostico radiológico, electrocardiográfico y electroencefalográfico GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). RADIOLOGIA: FIJADORES Y REVELADORES Los líquidos fijadores y reveladores deberán ser de la misma marca a efectos de evitar posibles incompatibilidades. Serán de primera calidad con sustancias no corrosivas tal que eviten procesos de oxidación y ataque químico sobre los componentes metílicos de equipos; con componentes activos de propiedades curtientes que aseguren un buen secado ó impidan la formación de reticulado, abrasiones y fijación de impurezas. Vencimiento no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la recepción de los efectos en el lugar de la entrega. NOTA IMPORTANTE: Se deja constancia que al momento de proceder a la adjudicación de los mismos se utilizará como criterio rector la idéntica marca para ambos renglones y recaerá únicamente en aquellas propuestas que técnica y jurídicamente sean admisibles y económicamente convenientes, independientemente que las mismas procedan del igual o distinto oferente. RADIOLOGIA: PELICULAS RADIOGRAFICAS (BASE VERDE) Películas radiográficas con base verde tropicalizada para pantalla, con Fecha de Vencimiento no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos, debiendo cumplir con las Normas IRAM 17.514 y la Norma ISO 9002/1994 (aplicable a la fabricación de material fotosensible y para las artes graficas y uso medicinal). Las cajas deben estar en envase original, donde estén explícitos: Nro. Lote, Vencimiento y Nro PM. ELECTROCARDIOGRAFIA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA a) Las cajas deben estar en envase original, donde estén explícitos: Nro. Lote, vencimiento y Nro PM. Material descartable en general y para cirugía - GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). - PRODUCTOS ESTÉRILES Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado. Deberán detentar Fecha de Vencimiento o Caducidad de Esterilización con margen de uso no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente. Productos para diagnostico de uso “IN VITRO” - GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM) - PARTICULARES Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" solicitados de determinadas marcas y/o características, responden a requerimientos efectuados por los servicios de Laboratorios Bioquímicos de los Hospitales Militares, en razón de que los mismos poseen técnicas de estandarización, calibración y patrones para la aparatología existente y el uso de determinados métodos. Las experiencias obtenidas en dichos servicios permiten cumplir con todos los requisitos indispensables para efectuar las prestaciones bioquímicas con resultados satisfactorios con ellos. Los productos para diagnóstico de uso "in Vitro" se presentarán en envases originales. Para el rubro Temperatura Ambiente la fecha de vencimiento debe ser no menor a SEIS (06) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. Para el rubro Cadena de Frío la fecha de vencimiento debe ser no menor a SEIS (06) meses al momento de su entrega en el lugar indicado, con las excepciones que se determinen en los renglones correspondientes. Material para odontología -GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM) -PARTICULARES Vencimiento no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos. Para el caso de Anestésicos de uso en Odontología el vencimiento deberá ser no menor a DOCE (12) meses. En ambos casos a partir de la fecha de la entrega en el lugar ordenado. Especialidades medicinales (incluye desinfectantes, sanitizantes y vacunas) Cada ítem deberá presentarse en el envase primario correspondiente: Blister; Frasco; Frasco Ampolla; Ampolla; Sobre; Pomo o Pote; Bidón. Los comprimidos, cápsula, grageas, deberán estar contenidos en blister o frasco como envase primario. El envase secundario deberá estar constituido por un estuche de cartón que deberá contener las siguientes características: -Nombre del producto. -Formula cualicuantitativa -Certificado de Salud Pública de la Nación actualizado (Nro de Registro del Efecto). -Fecha de vencimiento no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos en el lugar especificado en el pliego de la licitación. -Número de lote o partida. -Nombre de Laboratorio elaborador y/o importador. -Director Técnico. -Condiciones de conservación. Temperatura. -Contenido en número de unidades totales. -En el caso de ampollas o frasco-ampollas, la cantidad máxima por envase secundario no podrá ser superior a CIEN (100) (Envase hospitalario). -En el caso de blíster el número máximo de comprimidos por blíster es de TREINTA (30). Las vacunas deberán tener fecha de vencimiento no menor a DOCE (12) meses considerados desde el momento de la entrega de las mismas. La calidad del envase secundario deberá permitir que se puedan estibar hasta 1,20 mts sin deformación. Respecto de cualquier renglón podrá utilizarse pack termocontraíble como envase secundario, siempre y cuando los envases primarios sean entregados en un estuche individual de cartón. Este estuche deberá respetar las mismas condiciones de etiquetado previstas para los envases secundarios. Además se deberá asegurar que el pack sea estibable hasta 1,20 sin deformación. En las ampollas, frasco-ampollas, blister de comprimidos o frascos, deben constar individualmente el nombre del producto, fecha de vencimiento y lote. En las cotizaciones se desestiman las alternativas o los cambios de fórmulas químicas, aunque su acción farmacológica sea similar. Deben adjuntarse copias o fotocopias de los Certificados de autorización del Ministerio de Salud de la Nación de la Especialidades que se cotizan o, en su defecto, declaración jurada de existencia vigente de los mismos, quedando desestimados los galénicos o los provinciales. Los efectos que componen la presente licitación y que se especifica en cada renglón, para la cotización debe considerarse siempre la droga genérica que compone el medicamento. En las soluciones parenterales que se presentan en sachets, debe constar individualmente el nombre del producto, fecha de vencimiento y lote. En todos los casos se debe consignar nombre comercial del producto y laboratorio elaborador. Prospectos: Deberán cumplir con la Disposición ANMAT 5904/96 y sus modificaciones. Cada envase secundario deberá indicar la cantidad de prospectos que contenga, que no deberá ser inferior a CUATRO (4). Material de curaciones -GENERAL: Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM), con excepción de efectos de uso específico militar (Paquete de Curación Individual para Campaña). PRODUCTOS NO ESTERILES Deberán detentar Fecha de Vencimiento no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos en el lugar establecido. PRODUCTOS ESTÉRILES Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado. Deberán detentar Fecha de Vencimiento o Caducidad de Esterilización con margen de uso no menor a DOCE (12) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos en el lugar establecido. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente. |
| ANEXO 1 Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje | ET NRO 81/17 |  |
| 1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego. 2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene. 3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado 4. El rotulo del material estéril deberá indicar explícitamente: a) La condición de estéril. b) Fecha de vigencia o caducidad. c) Método de esterilización utilizado. d) Numero de lote y numero de registro PM (excepto para especialidades medicinales) e) Nombre y matricula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización. 5. El rotulo de los productos para diagnostico de uso “IN VITRO” deberá indicar explícitamente: a) Fecha de vencimiento, numero de lote y numero de registro PM. b) Condiciones de almacenamiento y conservación. c) Nombre y Matricula del Director Técnico. |

| Anexo 2: Lugar de Entrega-Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar | ET NRO 81/17 |  |
| --- | --- | --- |
| Lugar de entrega: Dirección General de Salud – CRE (15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A.) El plazo de entrega será de CUARENTA (40) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario. |
| Anexo 3: Normas | ET NRO 81/17 |  |
| NORMAS DE APLICACIÓN: 1. MATERIAL PARA DIAGNOSTICO RADIOLOGICO, ELECTROCARDIOGRAFICO Y ELECTROENCEFALOGRAFICO: En todos los casos se deberá presentar indefectiblemente la siguiente documentación: 1-Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 194/99), si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Actualizada 2-Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02). 3-Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria, autenticada por Escribano Público. (Disposición 6052/13 de la ANMAT) 4-Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, autenticada por Escribano Público. 5-Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el producto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 6-Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 7-Constancia del Registro de Producto Médico otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición Nº 2318/02), a través de alguna de las siguientes modalidades: a. Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. b. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. c. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Tránsito Interprovincial. Actualizada Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). 2. MATERIAL DESCARTABLE EN GENERAL Y PARA CIRUGIA: En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación: 1- Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 6052/13 de la ANMAT), si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 2 -Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02). 3-Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos estériles, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma (Resolución MSN Nro 255/94). Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria si correspondiere, autenticada por Escribano Público. 5-Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, si correspondiere, autenticada por Escribano Público. 6-Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el producto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 7-Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 8-Constancia del Registro de Producto Médico otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición Nº 2318/02 y Disposición Nº 2276/06), a través de alguna de las siguientes modalidades: a. Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. b. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. c. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). 3. PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO DE USO “IN VITRO”: En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación: Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 6052/13 de la ANMAT actualizada), firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02). Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria si correspondiere, autenticada por Escribano Público. Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, si correspondiere, autenticada por Escribano Público. Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el producto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. Constancia del Registro de Producto Médico otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición Nº 2318/02 y Disposición Nº 2276/06), a través de alguna de las siguientes modalidades: Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula profesional. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Tránsito interprovincial. Actualizado. Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). 4. MATERIAL PARA ODONTOLOGIA: En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación: 1-Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 6052/13 de la ANMAT), si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 2-Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02). 3-Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos estériles, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma (Resolución MSN Nro 255/94). 4-Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria correspondiente, autenticada por Escribano Público. Actualizada. 5-Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, si correspondiere, autenticada por Escribano Público. 6-Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el producto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 7-Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 8-Constancia del Registro de Producto Médico (o de Especialidad Medicinal en el caso de anestésicos odontológicos) otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición Nº 2318/02), a través de alguna de las siguientes modalidades: a. Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. b. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. c. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). 5. ESPECIALIDADES MEDICINALES (INCLUYEDESINFECTANTES, SANITIZANTES Y ESTERILIZANTES): En todos los casos se deberá presentar indefectiblemente la siguiente documentación: 1-Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento para elaborar, importar y/o comercializar Especialidades Medicinales, Drogas y Medicamentos Oficiales codificados y productos sanitizantes, desinfectantes y esterilizantes, según corresponda, emitida por la Disposición 7038/15 emitida por la ANMAT para aquellos ubicados en la CABA o, caso contrario, por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, autenticada por Escribano Público. Actualizada 2-Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico en ejercicio, emitida por la Autoridad Sanitaria correspondiente, autenticada por Escribano Público. 3-En caso de Firmas fuera de la CABA, copia o fotocopia de la Autorización de Tránsito Interjurisdiccional (Disp. ANMAT Nro 5054/2009), actualizada, expedida por la ANMAT, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 4-Constancia del Registro otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza, a través de alguna de las siguientes modalidades: a. Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. b. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. c. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Transito Interprovincial. Actualizado Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). 6. MATERIAL PARA CURACIONES: En todos los casos se deberá presentar la siguiente documentación: 1-Copia o fotocopia de Constancia / Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Médicos (Disposición Nº 194/99), si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 2-Copia o fotocopia de la autorización de funcionamiento para fabricantes o importadores de productos médicos, si correspondiere, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. (Disposición Nº 2319/02). 3-Copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria correspondiente, autenticada por Escribano Público. 4-Copia o fotocopia de la Disposición con la designación del Director Técnico, autenticada por Escribano Público. Actualizada 5-Constancia, copia o fotocopia de la habilitación del establecimiento elaborador o importador emitido por la autoridad sanitaria correspondiente o de origen bajo cuyas normas se rige el producto, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 6-Constancia del vínculo existente entre el establecimiento elaborador o importador respecto del distribuidor, firmada por el Director Técnico y el Representante Legal de la Firma. 7-Constancia del Registro de Producto Médico otorgado por la ANMAT de los efectos que cotiza (Disposición Nº 2318/02), a través de alguna de las siguientes modalidades: a. Fotocopia del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. b. Copia descargada de la Página de la ANMAT en la WEB del Certificado del Número de Registro del Efecto, vigente, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional. c. Declaración jurada donde conste : Nombre del efecto, Número de Registro y Fecha de vigencia, de todos los efectos que cotiza, firmada por el Director Técnico en ejercicio, con sello aclaratorio con número de Matrícula Profesional y por el Representante Legal de la Firma. Todas las páginas deben encontrarse firmadas por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el director técnico (en caso que correspondiere). |

| Anexo 4: Tabla de Requisitos | ET NRO 81/17 |  |
| --- | --- | --- |
| Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras de los siguientes renglones: 01 – 03 – 05 – 07 al 13 – 22 – 31 – 32 – 47 – 57 – 59 al 63 – 68 - 69 inclusive, según Apéndice I: Normas Generales de la presente especificación técnica. Lugar de entrega de muestras: Dirección General de Salud – Departamento Gestión Presupuestaria, sito en la calle 15 de Noviembre de 1889 Nº 1932 – C.A.B.A. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo y entregadas con TRES (03) días hábiles de antelación a la iniciación del acto de apertura con devolución. |