# Ejército Argentino                        “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

# Dirección de Ingenieros e Infraestructura

##### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS DEL BARRIO MILITAR GRL SAN MARTÍN.

##### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nro 02/18

- GENERALIDADES

  - ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN: Proyecto de Viviendas Barrio General San Martín.

  - ORDENADO POR: Director de Ingenieros e Infraestructura.

  - REQUISITOS DEL PROFESIONAL / EMPRESA CONSULTORA A DESEMPEÑARSE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TECNICO DE IMPACTO AMBIENTAL:

      - Para los profesionales firmantes de la documentación técnica a confeccionar, los mismos deberán estar inscriptos en el Registro de Profesionales en auditorias y Estudios Ambientales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) y matriculados en los colegios profesionales respectivos, a los fines de que la documentación se presente visada en el colegio correspondiente.

      - Para las empresas consultoras, las mismas deberán contar con un representante técnico (habilitado) y un representante legal, quienes asumirán la responsabilidad de dicha Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha empresa consultora deberá estar inscripta en el Registro de Consultoras y Profesionales en auditorias y Estudios Ambientales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) y presentar la documentación técnica visada en el colegio profesional correspondiente.

      - Estar inscriptos en los Registros de la Municipalidad de la Ciudad de San Martín Provincia de Bs As y/o Gobierno de  la Provincia de Buenos Aires, funcionar como ente autárquico respecto del ámbito de la Fuerza.

  - CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO TÉCNICO DE IMPACTO AMBIENTAL QUE CONTEMPLE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO:

- Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, con respecto al uso del suelo y otros recursos (combustibles, aguas, etc.), usos predominantes del entorno. Relación del proyecto con el cuadro de usos del C.P.U. (Código de Planeamiento Urbano), o con la norma que lo reemplace y/u otras normas vigentes. Análisis de la normativa específica relacionada con la materia del proyecto.

- Descripción y relevamiento de la situación ambiental socioeconómica, de infraestructura y estructura urbana  existente en el área de influencia, a los fines de evaluar los impactos que este proyecto genere en sus distintas etapas.

- Estimación de los impactos y su valoración relacionados con las distintas etapas de ejecución del proyecto, ejecución de manuales de gestión ambiental, de gestión de residuos donde se indiquen tipos y cantidades de residuos que se generarán durante su funcionamiento y las formas previstas de tratamiento y/o disposición final de los mismos, conforme Res OPDS 137.

- Estimación de los riesgos de las distintas tareas y sus formas de control, tanto en etapa de construcción, como durante su funcionamiento, a los fines de su control y mitigación.

- Confección de matriz de causas y efectos previsibles, en forma directas o indirectas, positiva, negativas o neutras, en las distintas etapas del proyecto, construcción y puesta en funcionamiento, que afecten, sobre la población humana, la fauna urbana y no urbana, la flora, el suelo, el aire y el agua, incluido el patrimonio cultural, artístico e histórico, evaluando su reversividad o mitigación.

- Descripción de los impactos ocasionados durante las etapas previas a la actividad o construcción del proyecto. Medidas para mitigar dichos impactos.

- Informe sobre la incidencia que el proyecto acarreará a los servicios públicos y la infraestructura de servicios de la Ciudad de San Martín.

- Programa de vigilancia y monitoreo de las variables ambientales durante su funcionamiento y su emplazamiento.

- Programas de recomposición y restauración ambientales previstos.

- Planes y programas a cumplir ante las emergencias ocasionadas por el proyecto o la actividad.

- Programas de capacitación ambiental para el personal.

- Previsiones a cumplir para el caso de paralización, cese o desmantelamiento de la actividad.

  - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A CONSTRUIR.

- Se trata de un conjunto de viviendas conformado por 11 edificios, constituidos por dos bloques longitudinales vinculados por un núcleo central, en donde se ubica la circulación vertical.

En los espacios verdes se implementarán sistemas que permitan la recolección de los efluentes de lluvia, para su posterior utilización como riego, como así también, la iluminación exterior de calles, ornamentación de parques y de fachadas será con luminarias solares integradas con recarga solar.

Cada edificio será de 4 pisos (PB + 3 pisos en altura) y tendrá un total de 22 unidades funcionales, distribuidas según el siguiente detalle:

Cada vivienda contará con la siguiente superficie:

Departamento tipo: 62 m2 totales (58,50 m2 cubiertos – 3,50 m2 semicubiertos).  Departamento para usuarios con necesidades especiales (discapacidad): 63,75 m2 (61,50 m2 – 4,50 m2 semicubiertos). El conjunto habitacional tendrá un total de 242 viviendas y contará con un edificio de apoyo de servicios independiente de 100 m2, destinado a la administración.

  - IMPLANTACION.

- La ubicación del mismo es dentro del predio del barrio militar “Gral San Martín”, en el partido 3 de Febrero, Provincia de Buenos Aires.

  - NORMAS LEGALES.

      - Ley  Nº 11.723 (Ley Integral del Medio Ambiente y los Medios Naturales) – Prov. Bs. As, y normas complementarias.

      - Ley 25.675 (Ley General del Ambiente).

      - Cumplimentar toda otra norma no especificada y que sea de carácter obligatorio en la ciudad de San Martín, Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.

  - PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

      - El período será de UN (01) mes, momento en que se deberá hacer entrega del informe por triplicado.

# Ciudad Autónoma de Buenos Aires,     de junio de 2018.-

# Text boxes

Dir Ing Infr

Diagonal 122

### Coronel JOSÉ MARIO RIGONI

J DPTO INFR – DIR ING INFR

Av. Eva Perón