Ejército Argentino                                   “2016 – Año del Bicentenario de la Declaración

Dirección de Ingenieros e Infraestructura                                de la Independencia Nacional”

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DESOBSTRUCTORES Y BOMBAS PARA  DISTINTOS ELEMENTOS DE LA FUERZA.

##### MEMORIA DESCRIPTIVA

- GENERALIDADES

  - ANTECEDENTES QUE LE DAN ORIGEN: Trabajo ordenado por el Director de Ingenieros e Infraestructura.

  - NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN

Para la provisión  de las bombas y tableros eléctricos:

- Especificaciones técnicas particulares de la Dirección de Ingenieros e Infraestructura.

- Normas IRAM  2125 – 2008

- AEA (para la parte eléctrica - tablero)

- ISO 9000 fabricación tablero

- ISO 2548 para las bombas (requisitos de medición de la curva de prestación de Bombas)

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES GENERALES

  - Todos los elementos deberán proveerse en un todo de acuerdo con el presupuesto y las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA.

  - Toda modificación relacionada con la calidad y/o características de los artefactos a proveer deberá ser presentada en la oferta, debiendo la misma mejorar la calidad de los elementos.

  - Para  ser aceptada la modificación, deberá ser aprobada por la Dirección de Ingenieros e Infraestructura (Departamento Construcciones), caso contrario se exigirá el cumplimiento de lo especificado en la presente memoria.

  - Los artefactos deberán ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado, fabricados y aprobados por las normas  correspondientes.

  - Con la oferta, se deberá entregar la documentación que permita identificar técnica, visual y operativamente el material ofrecido en idioma español.

  - Una vez adjudicada la oferta, antes de su recepción definitiva, la Dirección de Ingenieros e Infraestructura se reserva el derecho de inspeccionar selectivamente los artefactos a recibir. Para ello, el proveedor deberá brindar todas las facilidades para cumplir con lo indicado.

  - La aprobación, certificación y pago de un  lote no significa la aceptación de partes o componentes defectuosos. Los artefactos y/o componentes defectuosos serán devueltos al proveedor para su reemplazo.

  - Los artefactos a proveer deberán estar acondicionados y embalados para permanecer en depósito y posterior transporte por vía terrestre a distintos puntos del país.

  - El plazo de entrega será de SESENTA (60) días corridos.

  - El lugar de entrega será en la Ca Ing Mant 601 sita en Av. De los Constituyentes Nro 6851 – VILLA MARTELLI – PCIA DE BUENOS AIRES.

  - La coordinación de esta última actividad deberá efectuarse con la Dirección de Ingenieros e Infraestructura (Departamento Construcciones).

  - DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA

En la presentación de las ofertas, los oferentes deberán adjuntar la documentación que acredite que la marca de bombas y desobtructores que ofrecen, cumplan con las normas  especificadas en el punto                                       I. GENERALIDADES 2. NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁ, con Folletería en la que permita identificar técnica, visual y operativamente el material ofrecido redactado en idioma español.

  - CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES (Equipos desobstructores)

Se deberán proveer equipos desobstructores tipo COFAHE 150 que se puedan emplear en cañerías de 1 a 4 pulgadas y hasta una distancia de 50/60 m, que permita el trabajo en cañerías con sifones de todo tipo. Perfectamente maniobrable y portátil con patas que permitan realizar trabajos en techos y cañerías elevadas. Que se pueda emplear DOS (2) medidas de sondas de Ø 22 y 16 mm, respectivamente. El cuerpo deberá ser aluminio al 13% de silício, su carcaza de plástico de alto impacto y termoformado, montado totalmente sobre rulemanes autocentrantes. Motor eléctrico ½ HP monofásico, El equipo deberá entregarse con los siguientes elementos:

- 1 Máquina

- 4 tramos de sonda tipo resorte de Ø 22 mm x 4,5 m c/u con acoples.

- 2 tramos de sonda tipo resorte de Ø 16 mm x 4,5 m c/u con acoples.

- 1 adaptador A-150 22/16mm.

- 3 trépanos.

- 1 Canasto porta sondas.

- Caja para herramientas, llaves de desacople y guantes.

Deberán contar como mínimo con DOS (2) años de garantía

Cantidad de equipos: DIEZ (10)

  - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES (Bombas)

a. Cuerpos de bombas

Deberán ser de fundición gris, de primera calidad para bombas de elevación, con patas de apoyo, el impulsor es de tipo cerrado, construido en bronce antifricción en una sola pieza balanceado electro dinámicamente, de acero inoxidable para bombas sumergibles. El cable del motor eléctrico estará protegido por un robusto fleje de acero inoxidable que lo previene de posibles averías en el manipuleo (las bombas deberán ser entregadas con el tipo y cantidad de cable que se solicita en cada caso en la planilla anexa a la presente OT). Las conexiones de aspiración e impulsión deberán ser bridadas.

- Ejes de acero inoxidable

Deberán ser construidos en acero inoxidable al cromo níquel (18 Cr/ 8 Ni) tipo AISI 304, perfectamente maquinado y sometido a meticuloso proceso de enderezado y control final.

- Cuerpo de rotores

Deberán ser de fundición gris, de grano fino, de primera calidad, compacto con cojinetes extra largos de bronce especial. El eje deberá ser de acero inoxidable, los impulsores deberán ser de bronce fosforoso tipo SAE 40 y equilibrados dinámicamente, de acuerdo a las Normas IRAM.

- Válvulas de retención

Deberán ser construidas en fundición de bronce perfectamente mecanizadas, deberán llevar asientos de goma con sellos estancos que aseguren un correcto cierre hermético.

- Sellos  mecánicos auto ajustables

Deberán ser construidos en acero inoxidable y carbón grafitado contra cerámica, que aseguren un cierre hidráulico sin pérdida de líquido.

- Rotores

Deberán ser construidos en bronce de primera calidad, balanceado estáticamente y fijados al eje mediante chavetas y tuercas de bronce.

- Eje para motores

Deberán ser guiados en el cuerpo de la bomba por bujes de aleación bronce-cadmio, los cojinetes de apoyo podrán ser a rodillos oscilantes, a bolas, del tipo de disco con dados de apoyo oscilante o fijo. Los materiales y metales que se empleen en su construcción deberán responder a las Normas IRAM vigentes.

- Acoplamiento

Deberán ser de goma, del tipo elástico y deberán cumplir con las Normas afines al material, asimismo se deberá proveer  acoplamientos rígidos metálicos de contacto dentado, con espaciador cuyo largo permita el desarme  del grupo bomba, sin desconectar el medio de accionamiento ni los empalmes del cuerpo a las tuberías.

- Filtros

Deberán ser fabricados en acero inoxidable, con el tipo de malla adecuado para el trabajo a efectuar, con su correspondiente garantía de utilización.

- Motores para bombas sumergibles

Serán con rotor en cortocircuito, tanto para corriente monofásica como trifásica. Su velocidad de sincronismo de de 3.000 rpm, la tensión es de 220 V – 50 Hz para los monofásicos y 380 V – 50 Hz para los trifásicos. Los monofásicos deben ser provistos con la respectiva caja de control que contiene el relay y el capacitor de arranque, además de sus correspondientes protectores térmicos incorporados, que se incluye como provisión normal del equipo. Los motores trifásicos deben ser provistos con la respectiva caja de comando con protección térmica diferencial.

- Pruebas de equipos – Recepción

La verificación de las características técnicas exigidas se llevaran a cabo en dependencias del Adjudicatario, en presencia de personal de esta Dirección, asimismo deberá proveer y prever los dispositivos adecuados para realizar ensayos dinámicos para reconocimiento de las curvas de prestación (banco de prueba normalizado y homologado).

El Contratista deberá hacerse cargo del traslado de los efectos a la Compañía de Ingenieros de Mantenimiento de Instalaciones 601, sita en Villa Martelli (Av. De los Constituyentes Nro 6851).

- Tableros de bombas Menores a 15 HP

Estas bombas se entregarán sin tablero.

- Tableros de bombas de 15 a 50 HP

Los tableros de bombas desde 15 HP, deberán contar con señalización de: funcionamiento manual o automático, presencia de fases y señalización de fallo. Los mismos deberán ser automatizados y señalizados para que la persona que los tenga que operar, con una simple lectura de rótulos  y relevamiento de neones encendidos,  sepa en qué estado se encuentra.

Se utilizarán TRES (3) contactores para realizar el arranque estrella triángulo o por medio de arranque suave, con su correspondiente relevo térmico.

Cada tablero contará con un amperímetro.

Los tableros cumplirán  con la reglamentación de instalaciones eléctricas y ART, utilizando gabinetes estancos IP 64; los frentes de los mismos quedarán completamente aislados de las partes activas permitiendo que quien realice las maniobras esté a completo resguardo. Los tableros también contarán con una cerradura con llave.

Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES,      de setiembre de 2016.

# Text boxes

Dir Ing Infr

Teniente Coronel JORGE GUSTAVO FUGASSOT

J DIV MANT -  DPTO CONST