EJÉRCITO ARGENTINO Dirección de Ingenieros e Infraestructura

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FOJAS: 1 - 3

TRAJE DE PROTECCION NIVEL C TIPO TYCHEM.

ET Nro.: 022/MAT-QBN/2017                                                                       FECHA:  30Mar18

Documentos Agregados: Imágenes de efectos como ejemplo.

1.   OBJETO

La  presente  Especificación  Técnica  establece  los  requisitos  técnicos  y  constructivos  que deberá  satisfacer  la  ADQUISICIÓN  DE  TRAJE DE PROTECCION NIVEL C TIPO TYCHEM.

2.   CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1  Equipo de protección individual para emergencias químicas Nivel C, hechos de polietileno de alta densidad mediante un proceso de evaporación súbita, lo que crea un material único no tejido. La protección está incorporada a la tela; no se puede rasgar ni se desgasta.

2.2  Deben ser cómodos para que el usuario tenga  un rango más amplio de movimiento

2.3  Deben brindar una barrera liviana e inherente de protección contra partículas secas y aerosoles peligrosos, y contra salpicaduras de líquidos livianos que no son peligrosos.

2.4  Deben ofrecer una resistencia excelente a la abrasión.

3.   REQUISITOS Y EXIGENCIAS DE CALIDAD

3.1  Los  elementos  que  se  solicitan,  deberán  ser  nuevos  sin  uso,  en  perfecto  estado  de conservación  y  mantenimiento,  debiendo  cumplir  con  los  objetivos  de  calidad  y  los requisitos  para  el  producto  según  certificación  de  calidad  de  alguna  de  las  siguientes normas según orden de prioridad: MIL- STD, STANAG, NFPA y NIOSH.

3.2  Los OFERENTES deberán indicar en sus ofertas el FABRICANTE, MARCA, MODELO

y GARANTIA de los productos que ofrecen.

3.3  Curso de capacitación: Se deberá suministrar un curso de capacitación teórico práctico en el empleo y mantenimiento de los equipos, el cual será impartido a CINCO (5) cursantes,

ET Nro: 022/MAT/2018                                                          FOJA 2

durante  UNO  (1)  días  con  un  total  de  8  horas  en  idioma  Español en la Ca Ing QBN Apy Emerg 601.

3.4  Todos  los  equipos  deben  poseer  el  manual  de  instrucciones  y  uso  correspondiente, en castellano.

4.    INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

  - La RECEPCION Y ACEPTACIÓN TÉCNICA será realizada en la CA ING QBN APY EMERG 601, sito en Avenida Cristóbal Colon  y Necochea (San Nicolás de los Arroyos – Provincia de Buenos Aires) o en el Depósito Fiscal para la Defensa según corresponda  estando a cargo de la COMISIÓN RECEPTORA DE EFECTOS (CRE).

  - La CRE recibirá el material en cantidad y calidad de acuerdo a lo indicado en la correspondiente Orden de Compra y la presente ET.

  - Se exigirá el CERTIFICADO DE ORIGEN para los efectos a recepcionar.

  - No se aceptará material usado o reacondicionado en ninguna de sus formas. Los efectos a adquirir deberán ser nuevos de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación.

  - Los efectos a adquirir serán verificados mediante una inspección ocular del 100%, debiendo satisfacer las exigencias, requisitos y características básicas de la presente Especificación Técnica.

5.    GARANTÍA

  - Los efectos estarán amparados por un CERTIFICADO DE GARANTÍA DE CALIDAD, ESCRITO contra defectos del material y/o mano de obra, otorgada y firmada por el ADJUDICATARIO, por un período no inferior a DOCE (12) meses a partir de la fecha de RECEPCIÓN DEFINITIVA (en ARGENTINA).

  - Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la GARANTÍA, correrán por cuenta del ADJUDICATARIO.

  - El plazo de la garantía se suspenderá automáticamente a partir de la notificación fehaciente al ADJUDICATARIO, cuando hubiere lugar al reclamo por amparo bajo garantía, recomenzando esta, una vez solucionado el motivo del reclamo y a partir de la puesta en servicio del efecto.

  - El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD incluirá una cláusula en la cual se manifieste que el ADJUDICATARIO se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor de TREINTA (30) días del ingreso a la República Argentina.

Tncl JORGE FRIAS BARRERA J Ca Ing QBN Apy Emerg 601

ET Nro: 022/MAT/2018                                            FOJA 3

Figura 1 Imágenes de efecto como ejemplo

# Text boxes

ET Nro.: