ANEXO 4 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

RENGLONES NRO(S) 1 y 2

REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES 8 “Cazadores Grl MARIANO NECOCHEA”. Ruta 11 s/n MAGDALENA  - BUENOS AIRES

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir servicio de Recarga y Prueba hidráulica de matafuegos

- DEFINICIONES

.Por la recarga y prueba hidráulica de matafuegos por la cantidad de DIECIOCHO (18) matafuegos de 10 kg y SESENTA Y NUEVE (69) matafuegos de 05 kg.

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica establece los lineamientos para contratar el servicio de recarga de matafuegos.

  - Transporte de los matafuegos

- El adjudicatario realizara el transporte de los matafuegos, objeto de esta licitación, desde el RCTAN 8, MAGDALENA , Provincia de BS AS, hasta el lugar donde se efectúa la recarga de los matafuegos y el regreso de los mismos, una vez concluido los trabajos.

- Los riesgos y responsabilidades durante el transporte y el lapso que dure la reparación serán asumidos por el ADJUDICATARIO.

  - Fiscalización y Control de las tareas.

Una vez realizada la recarga y prueba hidráulica de matafuegos, el personal de esta unidad controlara las obleas y reloj indicador de carga.

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga de los mismos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3523.

  - Todos los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos y reglas del buen arte y oficio, por lo tanto el contratista contará con las herramientas o elementos necesarios para la correcta ejecución de las tareas.

  - El personal deberá contar con todo lo necesario y respetar las leyes de seguridad, tanto en la vestimenta (casco, ropa, calzado, guantes, etc), herramientas que las mismas sean apropiadas para cada tarea.

  - El adjudicatario deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros mientras la ejecución de los trabajos.

  - El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal, en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes previsionales, etc. El cual deslinda de toda responsabilidad al contratante.

  - El adjudicatario y su personal deben dar cumplimiento a todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Resoluciones, Ordenanzas, reglamentaciones y normas aplicables vigentes al comienzo del contrato, tanto de seguridad, higiene y medio ambiente.

  - GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

  - VISITA

REGIMIENTO DE CABALLERIA DE TANQUES 8 “Cazadores Grl MARIANO       NECOCHEA”. Ruta 11 s/n MAGDALENA - BUENOS AIRES

Las visitas de inspección podrán realizarse los días hábiles que tengan lugar durante la convocatoria y hasta TRES (3) días antes a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, en los horarios de 0800 a 1200 hs.

El Oficial logístico emitirá un Certificado de visita de inspección, firmado por el Jefe de la Unidad o Jefe de División IV Materiales, donde comprende la verificación por parte del interesado. Debiendo adjuntarla a la oferta económica.

En caso de No efectuar la visita de inspección, el oferente no podrá alegar desconocimiento e interiorización del servicio de mantenimiento y reparación a realizar, o cualquier tipo de información relativa a la contratación, ya que se entiende que la empresa tiene un relevamiento cabal y total de los servicios a ejecutar.

El Oferente deberá efectuar un análisis detallado de todos los elementos y tareas necesarias para el funcionamiento correcto, adecuado y seguro de los matafuegos debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar dicho funcionamiento. No se admitirán costos adicionales de ningún tipo.

RENGLONES NRO(S) 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de los matafuegos de tipo ABC, TREINTA (35) de 1 kg, TRES (3) de 2.5kg, VEINTISIETE (27) de 5kgs, TRES (3) de 10 kilos. Y TIPO CO2 UNO (1) de 10 kgs, CUATRO (4) de 5kg.

- DEFINICIONES

  - RECARGA DE MATAFUEGOS.

  - PARTE: elemento que no puede ser desarmada o que tiene características tales que su desarme resulta imposible.

  - REPUESTO: Es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original.

  - REPUESTO ORIGINAL: Es aquel fabricado o adquirido por la propia terminal para ser aplicado en la producción como componente de efectos finales o como repuesto de éstos, bajo sus normas de calidad y con la garantía de la misma.

  - REPUESTO LEGÍTIMO: Es aquel, que no siendo REPUESTO ORIGINAL, la fábrica terminal del efecto al cual va a ser destinado, lo garantiza en su calidad y comercializa a través de su red de proveedores oficiales, permitiendo mantener vigente la garantía de fábrica del efecto final al cual se aplica.

  - REPARACIÓN INTEGRAL: son aquellas tareas que el ADJUDICATARIO deberá realizar, a fin de dejar el EFECTO FINAL en óptimas condiciones de uso y funcionamiento.

  - REEMPLAZAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar indefectiblemente en los sistemas conjuntos y subconjuntos para entregarlos en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, utilizando repuestos nuevos (originales o legítimos).

  - REPARAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá realizar en los componentes, para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante.

  - CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original.

2.10   AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original.

  - CRE: Comisión Recepción de Efectos.

  - ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objeto de la presente ET.

- CONDICIONES GENERALES

La presente Especificación Técnica establece los lineamientos para La Recarga y Prueba Hidráulica de matafuegos de recarga y prueba hidráulica de los matafuegos de  tipo ABC, TREINTA (35) de 1 kg, TRES (3) de 2.5kg, VEINTISIETE (27) de 5kgs, TRES (3) de 10 kilos. Y TIPO CO2 UNO (1) de 10 kgs, CUATRO (4) de 5kg.

  - Matafuegos de tipo ABC a base de polvo químico

  - Matafuegos de tipo Co2a base de polvo químico

  - Lugar de la reparación

Los OFERENTES deberán contar con el herramental de mano e instalado, en el Lugar de la reparación, como para poder efectuar la misma.

  - Transporte del efecto

- ENTREGA Y RECEPCIÓN se hara en la localidad de Tandil tal como indica el presupuesto.

- Los riesgos y responsabilidades durante el transporte y el lapso que dure la recarga serán asumidos por  la SUBUNIDAD INDEPENDIEBNTE .

  - Fiscalización y Control de las tareas.

En caso que la unidad requirente designe personal para tal actividad se deberá especificar los responsables.

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá, ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad. Y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

  - La totalidad de los repuestos, componentes, subconjuntos, conjuntos, lubricantes, fluidos y elementos deberán ser ORIGINALES DE FÁBRICA o LEGÍTIMOS.

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCIÓN | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| MATAFUEGOS TIPO ABC DE POLVO QUIMICO |
| Matafuego de CINCO (5) kilos | Prueba hidráulica Reemplazo de componentes deteriorados Recarga |  |
| Matafuego de DIEZ (10) kilos | Prueba hidráulica Reemplazo de componentes deteriorados Recarga |  |

- ALCANCE DEL SERVICIO

  - Ejecución de los Trabajos

Se considera que la totalidad de los MATAFUEGOS serán controlados por el ADJUDICATARIO en lo que se refiere a su funcionalidad, no haciéndose necesario indicar esta actividad como necesaria en los párrafos correspondientes a cada uno de ellos.

Se considera que la totalidad de los MATAFUEGOS serán controlados a fin de evitar las fugas de gases y fluidos cuando sean sometidos a la presión de trabajo.

No se admitirá este tipo de fallas al momento de la ENTREGA Y RECEPCIÓN, las cuales serán especialmente consideradas para su control.

  - Legajo de trabajo de la reparación

El ADJUDICATARIO deberá confeccionar un LEGAJO DE PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA DE LOS MATAFUEGOS.

- GARANTÍA

  - El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD DE UN AÑO manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

6.2 Los costos que demande la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

- PLAZO DE ENTREGA

7.1 El plazo de entrega será de 15 días HÁBILES, a partir del momento de la   recepción de la orden de compra.

- VISITA DE INSPECCIÓN – VISITA DE OBRA

  - El requerimiento de ésta visita SERÁ JUSTIFICADA POR LA UNIDAD REQUIRENTE, no siendo de carácter OBLIGATORIO de acuerdo a lo normado en el RECAN 893/12.

RENGLONES NRO(S) 9 y 10.

(RC TAN 2)

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 5 y 10 Kg TRICLASE (ABC).

- DEFINICIONES

  - Prueba hidráulica y recarga de matafuegos de:

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Matafuegos de: 5 Kg y 10 Kg | Prueba hidráulica y recarga | Para matafuegos tipo ABC (Triclase) |

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica impone la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 5 y 10 Kg para fuegos tipo ABC.

  - Los matafuegos se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de las visitas.

  - Los matafuegos, motivo de ésta recarga y prueba hidráulica se encontraran alojados en la CIUDAD DE “TANDIL”, donde serán preservados, desde el momento de la publicación de ésta licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome contacto con la UNIDAD para el transporte al lugar de recarga.

  - El oferente deberá presentar al momento de la apertura detalle técnico y modelo (folleto, descripción técnica, manual del equipo, etc)

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

  - Los matafuegos, antes de su entrega, deberán haber sido ensayados. Dichos ensayos deberán efectuarse en presencia de personal del RC TAN 2, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá efectuar las correspondientes coordinaciones previas.

  - Los matafuegos serán entregados en el punto de venta para su recarga por parte del adjudicatario.

  - Una vez recargado los matafuegos, los mismos serán devuelto por el adjudicado al lugar donde fue entregado al inicio del contrato.

  - Se entregará junto a las recargas, las obleas para un control de las mismas. En caso de no pasar la prueba hidráulica algún matafuego, se deberá confeccionar un acta firmada por el técnico autorizado, en donde se especifica la causa de la falla.

  - GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante UN AÑO de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

RENGLONES NRO(S) 11, 12, 13 y 14.

ESCUADRON DE INGENIEROS BLINDADO 1

Objeto

  - La presente especificación técnica se refiere a la provisión recarga de veintidós matafuegos, se solicita su control del polvo químico y recarga.

- Cantidad: 22 (veintidós)  matafuegos abc

- Capacidad de los matafuegos

  - Capacidad inicial: Será la capacidad a ofertar

    - Capacidad inicial

| Matafuegos |
| --- |
| Recarga Matafuegos tipo ABC de 1kg | 7 |
| Recarga Matafuego tipo ABC de 2,5kg | 5 |
| Recarga Matafuego tipo ABC de 5 kg | 5 |
| Recarga Matafuego tipo ABC de 10 kg | 5 |

    - Capacidad final que la totalidad de los matafuegos se encuentre en servicio a fin de poder cumplir su función en caso de tener que sofocar un incendio.

RENGLONES NRO(S) 15, 16, 17, 18, 19 y 20.

1.   OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos tipo ABC

2.  DEFINICIONES

Recarga y prueba hidráulica de Matafuegos tipo ABC.

(CONTROLAR, AJUSTAR, REPARAR, REPONER, ENTREGA Y RECEPCIÓN)

CONTROLAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de determinar el estado de funcionamiento, medidas y cumplimientos de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original

AJUSTAR: acción que el ADJUDICATARIO deberá efectuar sobre partes componentes, conjuntos o subconjuntos a fin de restablecer el estado de funcionamiento, medidas y cumplimiento de Normas y especificaciones del fabricante del repuesto original.

REPARAR: acción que el ADJUDICATARI O deberá realizar en los componentes, para que funcionen de acuerdo a los parámetros normalizados por el fabricante.

REPUESTO: es cualquier parte, conjunto o componente que se requiere para el mantenimiento de un conjunto, componente o efecto original.

ENTREGA Y RECEPCIÓN: constituyen dos actividades continuas e indivisibles que se concretan con el Acta de Recepción Definitiva de los materiales objetos de la presente ET.

- CONDICIONES GENERALES

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos.

Lugar de la reparación:

Los OFERENTES deberán contar con el herramental de mano e instalado, en el Lugar de la reparación, como para poder efectuar la misma

Transporte del efecto:

Los OFERENTES contemplarán en sus Ofertas el transporte de los Matafuegos de esta licitación, desde la Guarnición Ejército Azul - Azul - Pcia de Bs As., hasta el lugar donde se efectúe la  recarga y prueba hidráulica y el regreso de los mismos, una vez concluidos  los  trabajos,  al  lugar  de  origen,  donde  se  celebrará   la  ENTREGA y RECEPCIÓN.

Los riesgos y responsabilidades durante el transporte y el lapso que dure la recarga serán asumidos por el ADJUDICATARIO.

4.  REQUISITOS PARTICULARES

La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad. Y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM (respectivas obleas de recarga y prueba hidráulica)

La totalidad de los repuestos, componentes, subconjuntos, conjuntos, lubricantes, fluidos y elementos deberán ser ORIGINALES DE FÁBRICA o LEGÍTIMOS.

Todas las obleas deberán estar visadas por el Área matafuegos y cilindros de la Dirección de Fiscalización de Industrias e Inspección General del Organismo Provincial para el desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires siendo controlado dicho visado por parte del Regimiento de Caballería de Tanques 10.

Dicho personal deberá contar con todo lo necesario y respetar leyes de seguridad, tanto en la vestimenta (casco, ropa, zapatos, guantes, etc.); Herramientas que las mismas sean las apropiadas para cada tarea.

El contratista deberá contar con un seguro de responsabilidad para cubrir riesgos de daños a terceros mientras la ejecución de los trabajos.

El contratista será responsable del cumplimiento de todas las normas legales respecto de su personal , en cuanto a seguro de vida, ART, lugar de atención médica, aportes provisionales, etc. El cual deslinda de toda responsabilidad al contratante.

5. GARANTÍA

El ADJUDICATARIO es totalmente responsable ante cualquier daño que sufran los bienes del REQUIRENTE (Regimiento de Caballería de Tanques 1O.) durante el período de GARANTÍA por causa de dichos trabajos o que sean imputables al mismo o sus dependientes por negligencia, descuido, impericia o imprudencia a juicio de la inspección de obra, alcanzando esta responsabilidad el costo íntegro de su reposición de no quedar los mismos en las mismas condiciones en que se encontraban antes de los trabajos  contratados.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO

6.   PLAZO DEL ENTREGA:

El plazo total del servicio será de QUINCE (15) días, a partir del perfeccionamiento del contrato.

RENGLONES NRO(S) 21, y 22.

(GA BL 1)

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1, 2,5, 5 y 10 Kg TRICLASE (ABC).

- DEFINICIONES

  - Prueba hidráulica y recarga de matafuegos de:

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Matafuegos de: 5 Kg y 10 Kg | Prueba hidráulica y recarga | Para matafuegos tipo ABC (Triclase) |

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica impone la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 5 y 10 Kg para fuegos tipo ABC.

  - Los matafuegos se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de las visitas.

  - Los matafuegos, motivo de ésta recarga y prueba hidráulica se encontraran alojados en la CIUDAD DE “TANDIL”, donde serán preservados, desde el momento de la publicación de ésta licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome contacto con la UNIDAD para el transporte al lugar de recarga.

  - El oferente deberá presentar al momento de la apertura detalle técnico y modelo (folleto, descripción técnica, manual del equipo, etc)

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

  - Los matafuegos, antes de su entrega, deberán haber sido ensayados. Dichos ensayos deberán efectuarse en presencia de personal del GA BL 1, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá efectuar las correspondientes coordinaciones previas.

  - Los matafuegos serán entregados en el punto de venta para su recarga por parte del adjudicatario.

  - Una vez recargado los matafuegos, los mismos serán devuelto por el adjudicado al lugar donde fue entregado al inicio del contrato.

  - Se entregará junto a las recargas, las obleas para un control de las mismas. En caso de no pasar la prueba hidráulica algún matafuego, se deberá confeccionar un acta firmada por el técnico autorizado, en donde se especifica la causa de la falla.

  - GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante UN AÑO de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

RENGLONES NRO(S) 23, y 24.

(ESC ICIA BL 1)

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1 y 10 Kg TRICLASE (ABC).

- DEFINICIONES

  - Prueba hidráulica y recarga de matafuegos de:

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Matafuegos de: 1 Kg y 10 Kg | Prueba hidráulica y recarga | Para matafuegos tipo ABC (Triclase) |

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica impone la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1 y10 Kg para fuegos tipo ABC.

  - Los matafuegos se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de las visitas.

  - Los matafuegos, motivo de ésta recarga y prueba hidráulica se encontraran alojados en el “ESC ICIA BL I”, donde serán preservados, desde el momento de la publicación de ésta licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome posesión de los mismos, para el transporte al lugar de recarga.

  - El oferente deberá presentar al momento de la apertura detalle técnico y modelo (folleto, descripción técnica, manual del equipo, etc)

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

  - Los matafuegos, antes de su entrega al ESCUADRÓN DE INTELIGENCIA BLINDADO 1, deberán haber sido ensayados. Dichos ensayos deberán efectuarse en presencia de personal del ESCUADRÓN DE INTELIGENCIA BLINDADO 1, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá efectuar las correspondientes coordinaciones previas.

  - Los matafuegos serán retirados del PELOTÓN MATERIALES para su recarga por parte del adjudicatario.

  - Una vez recargado los matafuegos, los mismos serán devuelto por el adjudicado al lugar donde fue entregado al inicio del contrato.

  - Se entregará junto a las recargas, las obleas para un control de las mismas. En caso de no pasar la prueba hidráulica algún matafuego, se deberá confeccionar un acta firmada por el técnico autorizado, en donde se especifica la causa de la falla.

  - GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

RENGLONES NRO(S) 25, 26, 27 y 28.

BASE DE APOYO LOGISTICO TANDIL

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1, 2,5, 5 y 10 Kg TRICLASE (ABC).

- DEFINICIONES

  - Prueba hidráulica y recarga de matafuegos de:

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Matafuegos de: 1 Kg- 2,5 Kg- 5 Kg y 10 Kg | Prueba hidráulica y recarga | Para matafuegos tipo ABC (Triclase) |

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica impone la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1, 2.5, 5 y 10 Kg para fuegos tipo ABC.

  - Los matafuegos se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de las visitas.

  - Los matafuegos, motivo de ésta recarga y prueba hidráulica se encontraran alojados en la BAL “TANDIL”, donde serán preservados, desde el momento de la publicación de ésta licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome posesión de los mismos, para el transporte al lugar de recarga.

  - El oferente deberá presentar al momento de la apertura detalle técnico y modelo (folleto, descripción técnica, manual del equipo, etc)

- REQUISITOS PARTICULARES

  - La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

  - Los matafuegos, antes de su entrega a la BASE DE APOYO LOGISTICO TANDIL, deberán haber sido ensayados. Dichos ensayos deberán efectuarse en presencia de personal de la BASE DE APOYO LOGISTICO TANDIL, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá efectuar las correspondientes coordinaciones previas.

  - Los matafuegos serán retirados del GRUPO IV MATERIALES para su recarga por parte del adjudicatario.

  - Una vez recargado los matafuegos, los mismos serán devuelto por el adjudicado al lugar donde fue entregado al inicio del contrato.

  - Se entregará junto a las recargas, las obleas para un control de las mismas. En caso de no pasar la prueba hidráulica algún matafuego, se deberá confeccionar un acta firmada por el técnico autorizado, en donde se especifica la causa de la falla.

  - GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.

RENGLONES NRO(S) 29, 30 y 31.

CDO BR BL I

- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.

La presente Especificación Técnica establece las condiciones y requerimientos que deberá cumplir la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1, 5 y 10 Kg TRICLASE (ABC).

- DEFINICIONES

a- Prueba hidráulica y recarga de matafuegos de:

| ELEMENTO-CONJUNTO-COMPONENTE | ACCION | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Matafuegos de: 1 Kg- 5 Kg y 10 Kg | Prueba hidráulica y recarga | Para matafuegos tipo ABC (Triclase) A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados) |

- CONDICIONES GENERALES

  - La presente Especificación Técnica impone la recarga y prueba hidráulica de matafuegos de 1, 5 y 10 Kg para fuegos tipo ABC.

  - Los matafuegos se entregarán en el estado en que se encuentren al momento de las visitas.

  - Los matafuegos, motivo de ésta recarga y prueba hidráulica se encontraran alojados en la “Deposito de Suministros del Cuartel General”, donde serán preservados, desde el momento de la publicación de ésta licitación y hasta el momento en que el ADJUDICATARIO tome posesión de los mismos, para el transporte al lugar de recarga.

  - El oferente deberá presentar al momento de la apertura detalle técnico y modelo (folleto, descripción técnica, manual del equipo, etc)

- REQUISITOS PARTICULARES

a-    La recarga y prueba hidráulica de los matafuegos deberá ajustarse acorde a las normas IRAM 3517-2 que rigen dicha actividad y la colocación de sellos de conformidad con la norma IRAM.

b-     Los matafuegos, deberán ser entregados al “Deposito de Suministros del Cuartel General”, en presencia de la Comisión Receptora de Efectos del “Comando de la 1ra Brigada Blindada”, para lo cual el ADJUDICATARIO deberá efectuar las correspondientes coordinaciones previas.

- Los matafuegos serán retirados del DEPOSITO DE SUMINISTROS DEL CUARTEL GENERAL para su recarga por parte del adjudicatario.

- Una vez recargado los matafuegos, los mismos serán devuelto por el adjudicado al lugar donde fue entregado al inicio del contrato antes de los 15 días hábiles de ser retirados.

- Se entregará junto a las recargas, las obleas para un control de las mismas. En caso de no pasar la prueba hidráulica algún matafuego, se deberá confeccionar un acta firmada por el técnico autorizado, en donde se especifica la causa de la falla.

- GARANTÍA

El Certificado de GARANTÍA DE CALIDAD manifiesta que el ADJUDICATARIO se hará cargo de las reparaciones o reemplazo de los efectos defectuosos que resulten necesarios durante su período de validez.

Los costos que demanden la reparación o reposición de efectos cuando correspondiera la aplicación de la GARANTÍA, serán por cuenta del ADJUDICATARIO.