| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: 1 – 2 |
| --- | --- |
| SERVICE KM 60.000 FORD RANGER |
| NNE: 2320-29-000-1055 | INE: CAMIONETA DOBLE CABINA (VG) FORD RANGER 4X4 XLS | NI: OGH - 563 |
| ET Nro: 003/CA COM M 6/16 | Fecha: |
| OBJETO: Estas especificaciones definen los aspectos técnicos mínimos necesarios que se deben Cumplir para el “service de km 60.000 de FORD RANGER”solicitado, así como las pruebas y certificados a los cuales estarán sujetos los mismos para su aceptación. ASPECTOS GENERALES: Se requiere el servicie oficial de km 60.000 del vehículo FORD RANGER. NI: OGH 563 mediante el cambio de aceite motor, Cambio del Filtro de Aceite, Cambio de Aire, Cambio de Filtro de Combustible, completamiento de los líquidos refrigerantes como así también, liquido hidráulico y líquido de frenos. Control de correas, frenos y todo lo que correspondiere de acuerdo a lo especificado en el Manual de Mantenimiento, que posee el vehículo, para obtener un perfecto estado de funcionamiento y mantener la garantía de fábrica. Comprende las actividades de cambio y completamiento, de todo lo inherente y con los parámetros de funcionamiento adecuados elevados y garantizados durante seis meses. REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE. Deberá contar con taller habilitado por el Organismo Municipal correspondiente para desarrollar los trabajos que se contratan. Deberá poseer seguro contra incendio y robo que ampare mercaderías y maquinarias dentro de la Empresa.- GARANTÍA TECNICA. El Adjudicatario, deberá presentar por escrito la garantía por los trabajos realizados, que en ningún caso será inferior a SEIS (6) MESES contados a partir de la Recepción Definitiva por parte del Ejército Argentino contra todo defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitario. |