| EJERCITO ARGENTINO Cdo Br M VI CA COM M 6 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | Fojas: # – # |
| --- | --- | --- |
| REPARACION DE CRIQUETS HIDRAULICOS PARA CAMION UNIMOG 416 |
| NNE: NO POSEEN | INE: NO POSEEN | NI: S/ NI |
| ET Nro: 001/CA COM M 6/16 | Fecha: 05 AGO 16 |
| Documentos Agregados: |

- OBJETO:

Estas especificaciones definen los aspectos técnicos mínimos necesarios que se deben

cumplir para la “REPARACION DE CRIQUETS HIDRAULICOS PARA CAMION UNIMOG 416” solicitadas, así como las pruebas y certificados a los cuales estarán sujetos los mismos para su aceptación.

- ASPECTOS GENERALES:

  - Se requiere la reparación de criquets hidráulicos mediante el cambio de líquido hidráulico, desarmado y armado y reemplazo de todos los componentes defectuosos (Retenes, Orrings, Válvulas y Tornillos) o cuyo desgaste justifique su reemplazo para obtener un perfecto estado de funcionamiento.

  - Comprende las actividades de retiro, reparación y entrega, reparado y con los parámetros de funcionamiento adecuados evaluados y garantizados durante seis meses.

- SERVICIO DE POSTVENTA

  - El adjudicatario deberá brindar un servicio de consulta técnica sin cargo, relacionado con el uso, mantenimiento o interpretación de la documentación complementaria de los efectos mencionados en la presente especificación.

- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE.

  - Deberá contar con taller habilitado por el Organismo Municipal correspondiente para desarrollar los trabajos que se contratan en el presente acto licitario, en un radio no mayor a 60 km de la Ciudad de Neuquén, debiendo presentar fotocopia debidamente certificada por Escribano Publico Nacional con su correspondiente legalización, de la habilitación pertinente vigente al momento de la apertura de ofertas del Acto Licitatorio.

  - Deberá contar con instalaciones apropiadas para el armado y desarmado de los criquets hidráulicos con todos los accesorios y puesta en funcionamiento con prueba de estanqueidad de fluidos

- GARANTÍA TECNICA.

  - El Adjudicatario, deberá presentar por escrito la garantía por los trabajos realizados, que en ningún caso será inferior a SEIS (6) MESES, contados a partir de la Recepción Definitiva por parte del Ejercito Argentino contra todo defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitario.

  - Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas al Ejército Argentino, que demandaren la inmediata sustitución y/o reparación de los criquets observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

  - Los cargos de mantenimiento preventivo o correctivo se considerarán incluidos en la oferta.

  - Ante fallas en el equipamiento suministrado, durante el período de garantía, la contratista dispondrá de un plazo de QUINCE (15) días corridos para el desarrollo de toda actividad de mantenimiento preventivo o correctivo, necesaria para el restablecimiento al servicio de los equipos provistos, a partir de la notificación por escrito de la situación de mal funcionamiento del equipamiento, realizada por el Organismo Contratante.

  - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

  - Desmontaje completo de la unidad, desarme completo de los criquets hidráulicos, limpieza de todos los componentes del mismo.

  - Inspección y calibrado de todos los componentes que sufren desgastes.

  - Desarme completo de criquets hidráulicos, realizar prueba hidráulica y ensayo, cambiar casquillo de válvulas, reemplazo de retenes de válvulas.

  - Control, recorrido y calibrado de los criquets hidráulicos.

  - Desarme, limpieza y reparación de los criquets hidráulicos, con reemplazo de todos los componentes que sufren desgastes.

- CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS TECNICAS

- PROTOCOLOS DE ENSAYO Y ACEPTACIÓN (Equipo Nuevo o Reparado)

- ENVASES, MARCACION, ROTULADO Y EMBALAJE.

  - Los equipos se entregarán dentro del embalaje utilizado por el taller.

  - Cada envase o embalaje deberá estar rotulado y marcado en lugar visible y en formato legible.

  - Aquellos que contengan más de un componente suelto y/o separado en su interior, deberán contener una lista de empaque o contenido.

  - La tinta con que se realiza la identificación y el adhesivo de los rótulos, deben ser inalterables ante el exceso de humedad, exposición al sol e inclemencias propias del transporte en ambiente marítimo o aéreo.

  - El adhesivo de los rótulos debe sostenerlo incluso bajo las operaciones de manipulación de la carga, como así también debe destruirse en caso que se intente su remoción o reemplazo.

  - En el rótulo se deberá consignar:

  - Razón social: del fabricante o del responsable de la comercialización del producto.

  - Destino: EJERCITO ARGENTINO – UNIDAD DE DESTINO – DIRECCION y localidad – Provincia de NEUQEQN.

  - Denominación del Efecto ó de la Lista de Empaque: que esté contenido en el embalaje.

- INSPECCION Y RECEPCION. PRUEBAS Y ENSAYOS A CONSIDERAR:

  - La totalidad de los equipos adjudicados que se suministren conforme a lo requerido en esta Especificación Técnica, serán inspeccionados para verificar su funcionamiento y la correspondencia y cumplimiento de los valores de los parámetros requeridos y ofrecidos, bajo un protocolo de prueba y ensayo, que propondrá el Adjudicatario a satisfacción del Ejército Argentino.

  - Ejecutadas las pruebas sobre la totalidad del material y, habiéndose aprobado las mismas, se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva; caso contrario se devolverán al adjudicatario los equipos que no hayan superado las pruebas y no se emitirá el Acta de Recepción Definitiva.

  - El adjudicatario o su representante legal, deberá presenciar en destino el control del estado, cantidad y calidad de lo suministrado, así como las pruebas de funcionamiento.

  - Lugar de entrega:

  - Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 hs

  - Las tareas profesionales y los trámites administrativos referidos a las habilitaciones, autorizaciones u otras gestiones conforme a las reglas del arte y a la normativa vigente que deba realizar la Adjudicataria en cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del presente acto, quedan comprendidas en el plazo de entrega.

  - Todo gasto ocasionado de fletes, acarreos y descargas, correrá por cuenta del adjudicatario.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA

La otorgará CRE Unidad., a través de un Acta de Recepción Definitiva formulada una vez satisfecha la entrega total del material requerido y comprobado el cumplimiento de lo establecido en la Especificación Técnica.

- NORMAS Y PLANOS A CONSIDERAR

- INSTALACIÓN:

- AGREGADOS:

  - ANEXOS.

  - APENDICES.

Nota: Es necesario aclarar que las partes enunciadas no son para su elaboración en forma rígida. Cada ET se elaborará según la necesidad y característica propia según qué es lo que se quiera adquirir, agregando partes o eliminando las que no se crean necesarias

|  | LUGAR Y FECHA: NEUQUEN, de agosto de 2016 |
| --- | --- |
| V° B° OFICIAL LOGISTICO U(n) | Cbo 1ro Mec Mot WALTER VALENTIN ARROYO RESPONSABLE TECNICO O ESPECIALISTA |