- OBJETO

Relacionado con el ejercicio UNIDEF a ser desarrollado próximamente en instalaciones del Comando de la Brigada Mecanizada IX, y tendiendo a optimizar la red informática del edificio como así también el rendimiento de los equipos informáticos afectados.

- TAREA A EJECUTAR:

  - ACTUALIZACION DE LA RED INFORMATICA DEL COMANDO DE LA IXna BRIGADA MECANIZADA, CONSISTENTE EN :

    - Permitir la conexión Wireless de alta performance al SALON AUDITORIO y a la SALA DE SITUACION, en 2.4Ghz y 5.2Ghz Bibanda con tecnología TP-Link Archer de alto rendimiento.

    - Teniendo en cuenta que las paredes del edificio son gruesas, colocar un extensor de señal wifi para captar mayor señal inalámbrica, tecnología TP-Link TI-W850re de 300Mbps.

    - Optimizar la conexión a internet actual agregando un balanceador de carga WAN a las 2 conexiones de  internet existentes.

  - Reparación de UNA (1) UPS EMERSON LIEBERT GTX2 de 3000va, consistente en la puesta en servicio del equipo, para lo cual se debe: remplazar la placa madre 5506500240 08C42696, la placa control de encendido 5585500146 08042692, y reemplazo de las CUATRO (4) baterías 12v 7.2Ah. (dimensiones 9.5cm x 15cm x 6.5cm).

  - Control y Reparación de DOS (2) COMPUTADORAS PERSONALES AMD ATHLON 2.1Ghz,  consistente en la puesta en servicio de los equipos, para lo cual se debe: realizar un control general de los equipos, reparación de motherboard, microprocesador, memoria 1,5 Gb RAMM, fuente de alimentación y la reparación de los discos rígidos 160Gb (de ser posible recuperar los datos almacenados).

  - Control y Reparación de DOS (2) COMPUTADORAS PERSONALES AMD SEMPRON 1.6 Ghz, consistente en la puesta en servicio de los equipos, para lo cual se debe: realizar un control general de los equipos, reparación de motherboard, microprocesador, memoria 1,5 Gb RAMM, fuente de alimentación y la reparación de los discos rígidos 160Gb (de ser posible recuperar los datos almacenados).

  - Control y Reparación de CUATRO (4) MONITORES LCD 19’, consistente en la puesta en servicio de los monitores, para lo cual se debe: realizar un control general, reparar fuente de alimentación y reparación de placa interna de video.

- PLAZO DE EJECUCION:

El adjudicatario dispondrá de un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos, una vez que haya tomado conocimiento fehacientemente de la Orden de Compra,  para entregar el material en el Comando de la IXna Brigada Mecanizada sito en calle Rivadavia Nro 650 - 9000 COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT, haciéndose pasible del Acta de Incumplimiento correspondiente en caso de no entregar los efectos en servicio dentro del plazo mencionado.

- COSTO TOTAL (Incluye mando de Obra e IVA):

- EXIGENCIAS DE CALIDAD

  - La totalidad de los repuestos, componentes, módulos deberán ser nuevos sin uso y en perfecto estado de conservación y deberán responder a las normas, planos y exigencias constructivas y dimensionales indicadas por el fabricante del efecto, objeto de esta Especificación Técnica. De no conseguir repuestos en plaza para los modelos descriptos deberán ser de igual o mejor calidad, de acuerdo al manual de reemplazo.

- GARANTÍA:

  - Deberá ser otorgada por el adjudicatario y extenderse por 6 meses para todos los componentes y mano de obra.

  - En caso de fallar el equipamiento, la asistencia técnica deberá presentarse dentro de las 24Hs de haber recibido el reclamo y el equipamiento deberá estar funcionando correctamente dentro de las 48Hs siguientes a la fecha del reclamo.

  - Todos los gastos que pudieran existir (mano de obra, embalajes, fletes, seguros y gastos administrativos y/o fiscales) en función de la ejecución de la garantía, correrán por cuenta del adjudicatario.

- VISITA DE INSPECCIÓN.

- Los interesados podrán realizar una vista de inspección, presentándose en la Sección Informática del Cdo Br Mec IX – Rivadavia Nro 650 – C.P. 9000 COMODORO RIVADAVIA - PROVINCIA DEL CHUBUT, de lunes a jueves de 08:30hs a 12:00hs

- Constituirá el momento preciso para observar, inspeccionar, controlar, evacuar dudas, asesorarse sobre las condiciones de las tareas a realizar y efectuar las observaciones y consultas pertinentes por cada interesado.

Comodoro Rivadavia,         de abril de 2017

Sarg Mec Info GUILLERMO BASOVICH                         
      Enc Sec Info – Div III Op – Cdo Br Mec IX

V° B°

My JUAN RAÚL PEREZ

Jefe de Cuartel General - Cdo Br Mec IX

# Text boxes

Cap SCD ALEJANDRO VALDEZ

J Sec Info – Div III Op – Cdo Br Mec IX