RENGLON NRO 01:

ALINEACION Y BALANCEO DE SIETE (07) MB 1518 NI 35598, 36012, 36003, 36007, 36001, 36998, 35921.

- Alineación y Balanceo de tren delantero de SIETE (07) cardan de MB 1518

- Con garantía de 6 meses.

RENGLON NRO 02:

ALINEACION Y BALANCEO DE UN (01) MB 1720 NI 138304.

- Alineación y Balanceo de tren delantero de MB 1720

- Con garantía de 6 meses.

RENGLON NRO 03:

REPARACION UNA (01) DE CAJA DE VELOCIDADES DE MB 1518 NI 36002

Actividades de reemplazos, reposiciones  y/o reparaciones necesarias / comprendidas  para / en:

- Cambio de rulemanes de directa y salida de caja

- Cambio de anillo de sincronizada

- Cambio de engranajes de sincronizada

- Cambio de bujes de trambalador

- Cambio de juego de juntas

- Cambio de rodillos

- Control de estado de eje acanalado y cambio de ser necesario

Control de directa y cambio en caso de ser necesario

- Control de cuádruple y control en caso de ser necesario.

- Cambio de retenes

- Reparación de la directa y eje.

- Desarmado y Armado  completo de la caja de velocidades

- Colocación de la misma en el vehículo

- Prueba de funcionamiento con el vehículo en marcha.

- Proveer bulones, juntas, engranajes, aceite de caja.

- Garantía escrita por 12 meses a partir de la recepción definitiva del bien.

RENGLON NRO 04:

BALANCEO DE SEIS (06) CARDAN DE MB 1518 NI 35921, 35919, 35909, 35917, 35914, 35912.

- Balanceo de SEIS (06) cardan de MB 1518

- con garantía de 6 meses

RENGLON NRO 05:

REPARACION SEIS (06) DE TURBO DE MB 1518 NI 36007, 35999, 35921, 35909, 35917, 35914

- Reemplazo del conjunto central del turbo por uno nuevo original.

- Balanceo del eje central del turbo.

- Garantía de 6 meses

RENGLON NRO 06:

REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA E INYECTORES DIESEL DE TRES (03) MB 1518 NI 36012, 36003, 36001.

- Bomba Inyectora:

Control, limpieza  y calibrado de bomba e inyectores de motor con cambios de:

- Juego de juntas

- Juntas del regulador

- Sectores de goma

- Retenes

- Cebador

- Reparación de bombita alimentadora

- Malla metálica

- Arandela de asientos

- Tapas

- Toberas

- Elementos bombeantes.

- Con certificado de prueba y garantía de 6 meses

RENGLON NRO 07:

RECTIFICACIÓN DE CIGÜEÑAL PARA MB 1621 Mod 2000.

Actividades de reemplazos, reposiciones  y/o reparaciones necesarias / comprendidas  para / en:

- Rebaja el diámetro de la muñequilla hasta emparejar sus deformas.

- Otras acciones complementarias:

- Puesto  a  punto (incluye prueba)

- Reajuste  final.

- Garantía escrita por 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien.

RENGLON NRO 08:

ENCAMISADO DE 6 CILINDROS PARA MB 1621 Mod 2000

Actividades de reemplazos, reposiciones  y/o reparaciones necesarias / comprendidas  para / en:

- Colocar  un cilindro nuevo dentro del agujero agrandado del viejo cilindro, y rectificarlo a la medida estándar  que viene de fabrica.

- Otras acciones complementarias:

- Puesto  a  punto (incluye prueba)

- Reajuste  final.

- Garantía escrita por 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien.

RENGLON NRO 09:

RECTIFICACIÓN DE TAPA DE CILINDRO PARA MB 1621 Mod 2000

Actividades de reemplazos, reposiciones  y/o reparaciones necesarias / comprendidas  para / en:

- Plano de la tapa

- Prueba hidráulica

- Soldaduras (de corresponder) tanto por rajaduras, grietas o fisuras, como por deterioro causado por diferencia de potencial eléctrico entre la tapa de cilindros (aluminio) y el block del motor (fundición).

- Mediciones y controles ajustados a normas del fabricante.

- Encasquillado.

- Cambio de retenes de válvulas.

- Cambio de guías de válvulas.

- De corresponder rellenado de árbol de levas.

- Rectificación de asientos de válvulas.

- Cambio de juntas.

- Regulación de la luz de válvulas.

- Cambio de tapones de agua.

- De corresponder soldadura de tapas de fundición

- Otras acciones complementarias:

- Puesto  a  punto (incluye prueba)

- Reajuste  final.

- Garantía escrita por 6 meses a partir de la recepción definitiva del bien.