1. OBJETO

Constituye objeto de la presente convocatoria, la contratación de un servicio de dosificación para las lavadoras de la Sección Intendencia del Instituto incluyendo la provisión de los productos utilizados por los dosificadores.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLON 1: SERVICIO DE DOSIFICACIÓN PARA LAVADERO

- Sistema de dosificación para maquina individual

Sistema de dosificación para lavandería de aumento del rendimiento con gran flexibilidad de conexión a diferentes tipos de lavadora y con diferentes modos de operación.

- Características generales del dosificador

- Material en ABS de alta resistencia mecánica

- Sistema pre cableado internamente para fácil conexión

- Posibilidad de dosificar hasta 6 productos con 6 bombas de productos o hasta 5 bombas con colector flash. Capacidades de bombas opcionales: 475mil/min. Sistema de recambio rápido de mangueras, sin necesidad de herramientas.

- Display digital y de programación intuitivo. Posibilidad de programar hasta 9 (nueve) formulas de lavado con password de protección. Fácil copia de programas de dispenser a otro.

- Contador de lavadas por formula y total.

- Flexibilidad de modos de operación y vinculación con la lavadora. Posibilidad de que el dosificador pueda ser activado con un botón en el panel frontal, control remoto, o tres opciones de sistema automático:

- Formula por señal desde la lavadora

- Secuencial conectado a la válvula de drenaje o llenado

- Modo relay, conectado a la lógica de la lavadora para el control esclavo.

- Opciones del dosificador:

- Colector flush para evitar enviar productos diluidos a la lavadora.

- Alarma por falta de producto.

- Control remoto para selección de receta y control de operación para frente de lavadoras.

- Sensor magnético para facilitar conexión de señales de la lavadora.

- Servicio a proveer

- Cantidad  4 (CUATRO): sistema de lavado, 3 bombas grandes de 1500 ml/min, con control remoto frontal.

- Cantidad 4 (CUATRO): sistema de empuje, con electroválvula y 5 entradas de concentrados con retención.

- Servicio de montaje, puesta punto y capacitación del personal.

- Alcance del servicio

- Provisión  de los elementos descriptos.

- Instalación de la central y componentes.

- Puesta a punto del sistema.

- Capacitación del personal involucrado en la operación y mantenimiento.

- Provisión de los productos de lavado.

- Productos para el lavado

- Detergente alcalino para el lavado de ropa: con blanqueador óptico. Apto para ser aplicado en todas las temperaturas indicadas de lavados. Posibilidad de ser utilizado en aguas duras y blandas a temperatura entre 30 y 60°C.

200 lts mensuales

- Suavizante concentrado y neutralizador de olores desagradables: formulado especialmente para eliminar el olor desagradable de las prendas.

200lts mensuales

- Blanqueador clorado líquido: formulado especialmente para utilizar en la fase de blanqueo para todo tipo de ropa blanca.

50 lts mensuales

- Blanqueador oxigenado: formulado para utilizar en todo tipo de ropa (excepto nylon) en el lavado principal, basado en la de la desafección de la ropa.

50 lts mensuales

- Aromatizante líquido para prenda: para utilizar en el proceso posterior al lavado. No mancha, apto para todo tipo de prendas.

50 lts mensuales