- RENGLÓN 1 :  PINTURA TIPO LATEX INTERIOR

Marcas sugeridas : ALBA – TERSUAVE – SINTEPLAST – VENIER

Norma : ISO 9001

Ambiente : Interior

Presentación : 20 litros

Rendimiento  :  12 a 14 m2 por litro

Dilución :  agua

Aplicación :  rodillo – pincel – pistola convencional

Observaciones: debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 3: BARNIZ TIPO MARINO

Marcas sugeridas : ALBA – VENIER – SHERWIN WILLIAMS

Norma : ISO 9001

Ambiente : Interior / Exterior

Presentación : 1 litro

Rendimiento  :  12 a 14 mts lineales por mano

Dilución :  diluyente (solvente – aguarras)

Aplicación :  rodillo – pincel – pistola convencional

Característica : barniz poliuretánico

Observaciones : debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 4 : ENDUIDO PLASTICO AL AGUA

Marcas sugeridas : COLORIN -  VENIER

Ambiente : Interior

Presentación : 10 litro

Rendimiento  :  1 a 2 m2 por litro

Aplicación :  espátula

Observaciones : debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLONES 5 – 8 – 9 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 - 26 : ESMALTE SINTETICO

Marcas sugeridas : ALBA – TERSUAVE – COLORIN

Norma : ISO 9001

Ambiente : Interior / Exterior

Presentación : 4 litros

Rendimiento  :  10 a 13 m2 por litro

Dilución :  aguarras

Aplicación :  rodillo – pincel – pistola convencional

Observaciones : debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 6: PINTURA ASFALTICA PARA TECHOS

Marcas sugeridas : MEGAFLEX - DESSUTOL

Norma : ISO 9001

Ambiente :exterior

Presentación : 18 litros

Rendimiento  :  0,5 m2 por litro

Dilución :  agua

Aplicación :  rodillo – pincel – secador

Observaciones: debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 18: PINTURA TIPO EPOXI

Marcas sugeridas : ALBA – TERSUAVE – COLORIN - VENIER

Norma : ISO 9001

Ambiente : Interior

Presentación : 20 litros

Rendimiento  :  10 m2 por litro

Dilución :  solvente

Aplicación :  rodillo – pincel – soplete tipo “airless”

Observaciones : debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 19: IMPERMIABILIZANTE FIBRADO PARA TECHOS

Marcas sugeridas : SINTEPLAST - VENIER

Norma : ISO 9001

Ambiente :exterior

Presentación : 20 litros

Rendimiento  :  1 a 1,5 m2 por kgr

Dilución :  agua

Aplicación :  rodillo – pincel – soplete tipo “airless”

Observaciones: debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.

- RENGLÓN 20: PINTURA TIPO LATEX EXTERIOR

Marcas sugeridas : ALBA – TERSUAVE – SINTEPLAST - VENIER

Norma : ISO 9001

Ambiente :exterior

Presentación : 20 litros

Rendimiento  :  12 a 14 m2

Dilución :  agua

Aplicación :  rodillo – pincel – pistola convencional

Observaciones: debe tener impreso la fecha de envasado y la misma no debe ser mayor a un año.