RENGLÓN Nro 01:

Reparación parcial de desagües pluviales y cielorrasos pertenecientes al Edificio Nro 2 del Colegio Militar de la Nación

Objeto: El objetivo de los trabajos es la reparación de los desagües pluviales y los cielorrasos y muros  de los locales Nro 9 y 10  (longitud de aproximada 35m), del Edificio Nro 2 (segundo piso – Anfiteatro y Aula)  del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad para el personal y salvaguardar el patrimonio del Estado Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Reparación de desagües pluviales (zinguería) y cubierta:

    - Revisión de la cubierta de tejas existente (faldones en congruencia con los locales a reparar), a fin de visualizar  y reparar, en caso de ser necesario, posibles filtraciones. En sectores donde se detecten tejas rotas, desencastradas o en mal estado, se procederá al reemplazo de las mismas. Asimismo, se retirará, si hubiere, vegetación y cualquier tipo de elemento que obstaculice el normal escurrimiento del agua.

    - Previo a la ejecución del reemplazo de las canaletas, el Adjudicatario deberá tener en cuenta las condiciones climáticas en la planificación de las tareas.

    - Se deberán retirar las zinguerías que estén picadas, perforadas o en mal estado, debiendo el Adjudicatario tomar los recaudos necesarios para evitar roturas en el remate de la fachada.

    - Se deberán limpiar las zinguerías correspondientes a los sectores previamente mencionados. Una vez realizadas estas tareas, y previo a la pintura o reposición de los tramos que fueran necesarios, el Adjudicatario deberá presentar fotografías detalladas de todo el sector intervenido. Dicho requerimiento es condicionante para poder continuar con las tareas programadas. Mismo requerimiento se exigirá para certificar los trabajos una vez terminados.

    - Se deberán pintar con membrana líquida la totalidad de las canaletas pertenecientes al sector en cuestión. El Adjudicatario deberá aplicar CUATRO (4) manos de producto como mínimo, prestando especial atención a los embudos, que en caso de estar en mal estado se deberán reemplazar.

    - Se deberán hidrolavar las cornisas correspondientes a los sectores a intervenir. Una vez realizado este trabajo, se procederá a la reconstrucción de las cornisas ejecutando un revestimiento que consistirá en revoque simil piedra, similar al existente. Previo a la aplicación del revoque, el Adjudicatario deberá realizar pruebas de materiales sobre la misma fachada pero en un lugar accesible. No se permitirá la aplicación de ningún revestimiento cementicio sin la previa visación de la Inspección de Obras del CMN. No se alterarán las fachadas afectadas.

    - En los cielorrasos de los mencionados locales, deberán realizar las reparaciones pertinentes que consistirán en rasqueteo  en los sectores donde se evidencie desprendimiento de material o se encuentre aglobado y posterior arreglo de los mismos, teniendo en cuenta que la terminación deberá ser similar a la existente. Se tendrá especial cuidado en el tratamiento de las molduras de yeso. No se permitirán ningún tipo de trabajos sin la previa autorización de la Dirección de Obras. Se pintarán la totalidad de cielorrasos y molduras con látex tipo Albalatex Cielorrasos color blanco. Los locales a pintar serán los mencionados el principio de la presente ET y se entiende que los trabajos de pintura son en la totalidad de los locales.

    - Los muros se rasquetearán y se retirarán y reconstruirán los revoques afectados, a continuación, se enduirá la totalidad de la superficie. Una vez realizadas dichas tareas, se pintará con latex tipo albalatex, de color a definir en obra.

    - Las carpinterías existentes (puertas, ventanas y percianas del sector) se lijarán y removerá la totalidad de la pintura existente. Se ajustarán y se repondrán todos los herrajes o materiales faltantes y se pintarán con esmalte sintético o barniz, según corresponda. Cabe destacar que deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON Nro 02:

REMODELACIÓN DE SECTOR DE CUBIERTA DEL EDIFICIO NÚMERO  2 (PABELLON DE ESTUDIOS) DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: Remodelación de sector de  la cubierta del techo del Edificio Nro 2  (15m2 aprox),  a fin de preservar el patrimonio del Estado Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Retiro de cubierta:

    - Retiro de la totalidad de las tejas y cumbreras de la cubierta de techos.

    - Retiro de zinguerías existentes.

    - Retiro de listones y alfajías.

    - Retiro del material aislante existente.

    - Retiro del entablonado machimbrado en mal estado.

    - Retiro de estructura de madera en mal estado.

    - Retiro de puntales en aleros que se encuentren en mal estado.

  - Cubierta:

    - Previo a la colocación de las maderas estructurales, de soporte o de entablonado, se deberán aplicar DOS (2) manos de veneno tipo “Penta” a las maderas nuevas y a las existentes.

    - Colocación de estructura de madera nueva (donde fuera necesario) de igual sección a las existentes. La resistencia de las maderas a utilizar será igual a la existente para la estructura de soporte.

    - Provisión y colocación de entablonado machimbrado de igual sección al existente en sectores donde se hubiera retirado.

    - Provisión y colocación de fieltro asfáltico en la totalidad de la superficie.

    - Provisión y colocación de listones y alfajías cepillados.

    - Provisión y colocación de aislación térmica con doble recubrimiento de aluminio

    - Provisión y colocación de tejas francesas nuevas, las cuales deberán limpiarse mecánicamente antes de ser colocadas. Se descartarán las tejas rajadas o rotas y las tejas sobrantes se entregarán a la Dirección de Obra. Cabe destacar que la cumbrera deberá ser nueva.

    - Provisión y colocación de zinguerías nuevas de igual sección y calibre a las existentes.

    - Revisión de canaletas las cuales dependiendo el grado de afección deberán ser cambiadas se aplicaran  cuatro (04) manos de membrana liquida posteriormente deberán cubrirse con “ Geotextil “

    - Reparación de reboque sobre la parte inferior del alero, el cual debe conservar la estética y prolijidad de la estructura original. No se permitirá la aplicación de ningún revestimiento cementicio sin la previa visacion de la inspección de obras del CMN, a fin de no alterar la fachada afectada.

    - Pintado de cielorraso y pared del lado interno,  afectada por la filtración. Previo rasqueteo de las mismas, utilizando posteriormente pintura tipo “Albalatex”

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON Nro 03:

REPARACIÓN DEL SALÓN DE CONFERENCIAS DEL COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

Objeto: el objetivo de los trabajos es la reparación de la sala de conferencias a fin de mantener la estética edilicia del local, el mismo cuenta con una superficie de 821m2.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Retirar la totalidad del empapelado del salón.

- La bajada de luz será embutida, con caño corrugado de ¾.

- Se colocarán tapas ciegas en cajas de luz.

- Se deberá enduir la totalidad de las paredes.

- Se colocará fijador en las mismas.

- Se deberá pintar con “Albalatex satinado” color flor del desierto para interior.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de SIETE (7) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLON Nro 04:

Remodelación de local sanitario perteneciente a la Ca Ier Año “A” del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación integral del local sanitario masculino perteneciente a la Ca Ier Año “A” , sito en el Edificio Nro 32, primer piso, del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y bienestar para el personal de Cadetes .

Se ejecutará UN (1) local sanitario masculino. La superficie total es de  aproximadamente de 103m2

TRABAJOS A REALIZAR:

Los trabajos correspondientes a la remodelación integral del local sanitario son los siguientes:

  - Se reemplazarán a nuevo las cañerías de provisión de agua fría y caliente (hasta bajadas) y los desagües cloacales (primarios y secundarios hasta CDV), los revestimientos de paredes y pisos,  incluyendo artefactos y grifería.

  - Se repararán los revoques y los cielorrasos de los sanitarios que se encuentren  aglobados, flojos y/o afectados por humedad, con terminación similar a los existentes.

  - Se ajustará y reparará la carpintería correspondiente a los locales sanitarios.

  - Se pintarán al látex los muros y cielorrasos del local sanitario.

  - La instalación eléctrica interior se reacondicionará, realizando el recableado completo correspondiente a los sanitarios, incluso el reemplazo de los artefactos de iluminación, llaves, tomas, y extractores en baños.

Todas las instalaciones (sanitarias y eléctricas) irán embutidas tanto en el interior como en el exterior del edificio.

La construcción estará en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en la presente MEMORIA DESCRIPTIVA. Se deja constancia que los niveles de terminación mencionados en la presente memoria, son los mínimos exigidos. Cualquier modificación al proyecto original, que a juicio del oferente, mejore la calidad de la misma, deberá ser presentada en la oferta, quedando a criterio de la Dirección de Obra, su aceptación. En caso de no aceptarse la modificación, se exigirá el cumplimiento del nivel exigido o similar a éste. Una vez iniciados los trabajos, toda propuesta de modificación del proyecto o cambio de materiales especificados en la presente memoria, deberán ser aprobados por el Dirección de Obra.

NORMAS, REGLAMENTOS Y PLIEGOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA

Para la ejecución de los trabajos, regirán en lo que corresponda, los pliegos correspondientes a cada especialidad y los documentos que se indican a continuación:

    - Para instalaciones eléctricas internas y redes de alimentación en baja tensión:

- Reglamento para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles- de la Asociación Electrotécnica Argentina y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para obras sanitarias:

- Normas y Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Obras Sanitarias de la Nación y aquellas que fije el Ente Regulador y la Empresa Local Proveedora del Servicio.

    - Para la ejecución general de la Obra:

- Previsiones técnicas expresamente dispuestas en la Ley Nacional Nro 13.064/47 “Ley de Obras Públicas” y Decreto Reglamentario Nro 19.324/49 y sus modificaciones establecidas en Decretos Reglamentarios Nro 244/81, 405/81, 164/84, 618/98, 1299/00 y 1023/01.

- Ley Nacional Nro 19.587/72 “Higiene y Seguridad en el Trabajo” y Decretos Reglamentarios Nro 351/79 y 911/96.

- Ley Nacional Nro 24.557/95 “Riesgos de Trabajo”.

PLANOS QUE REGIRÁN PARA LA OBRA:

    - Plano de arquitectura – 1º Piso  	..........Nro	01

    - Plano de instalación sanitaria 1º piso.	……..Nro	02

    - Plano de instalación eléctrica interior	..........Nro	03

- Los planos serán entregados en formato digital (PDF vía email), uma vez realizada la visita de Obra por parte del Oferente.

- Los planos forman parte de la presente documentación, dejando constância que cualquier información que hubiere en los mismos, que no este contemplada en la presente Memoria Descriptiva se tomará como válida y se exigirá su cumplimiento.

FORMA DE CONTRATACIÓN:

La contratación se hará de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

VISITA A OBRA

El Oferente, antes de formular la oferta, deberá constituirse en el lugar de los trabajos (en día y hora establecido en el PBCP), a efectos de compenetrarse debidamente de las obras que se licitan.

Queda completamente en claro que no se reconocerán demasías por falta de conocimiento de las obras a ejecutar, ya que se entiende que la Empresa que cotiza tiene un conocimiento cabal y total de los trabajos a realizar, aunque ellos no estuvieren indicados en la documentación de obra, pero que sean necesarios para la perfecta terminación de la misma.

El Oferente, con la presentación de la oferta, deberá adjuntar la constancia de visita a obra, certificada por el Jefe de Materiales del Colegio Militar de la Nación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales a utilizarse serán nuevos, de primera calidad, de marcas reconocidas en el mercado y aprobados por las normas correspondientes. Cuando en la presente memoria descriptiva, especificaciones técnicas se citen las marcas de los materiales, se tendrá en cuenta que la calidad exigida será de marcas acreditadas en el mercado de calidad similar o superior a la especificada.

Deberán presentarse para su aprobación las muestras de materiales a utilizar que requiera especialmente la Inspección de Obra, requisito sin el cual no podrán ingresar los mismos a los recintos de trabajo.

El adjudicatario suministrará los instrumentos necesarios para las distintas mediciones y comprobaciones que requiera la Inspección durante el desarrollo de las Obras.

Los trabajos deberán ser ejecutados por personal de reconocida competencia. El adjudicatario deberá realizar todos aquellos trabajos y proveer elementos que, aunque no se detallen o indiquen en la documentación, sean necesarios para la correcta terminación.

Para la aprobación de la documentación indicada en el párrafo anterior, la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar:

Memoria Técnica: Original y dos (2) copias.

Independientemente de estas obligaciones, el adjudicatario realizará los pagos de derechos, gestiones y trámites ante las autoridades municipales y empresas de electricidad, gas y agua, para obtener el permiso de ejecución y la habilitación de la obra, presentando los planos de práctica debidamente aprobados; Como así también el pago del agua y de la energía eléctrica necesaria para la obra, debiendo instalar medidores, si correspondiera, a fin de permitir determinar con exactitud el consumo.

Una vez finalizados los trabajos, la Empresa presentará a la Inspección de la Obra los planos conforme a obra, confeccionados en Autocad 2010, entregando además una copia de los mismos en un CD, para su registro y archivo. La obra se entregará con todos los servicios funcionando y habilitados, listos para ser utilizados.

CONDICIONES PARTICULARES

      - ALBAÑILERÍA Y AFINES

- Demolición

- Retirar artefactos sanitarios  y griterías.

- Retirar el piso de los sanitarios.

- Demoler los revestimientos de los locales.

- Retirar cañería de alimentación de agua fría y caliente existente a la vista y bajo revoque que produzca filtraciones.

- Retirar cañería de desagüe cloacal primario y secundario existente.

- Demoler los revoques y cielorrasos que se encuentren aglobados, flojos y/o  afectados por humedad.

- Revoques y enlucidos de muros

- Se reconstruirán los revoques afectados por las demoliciones, deteriorados, aglobados y/o afectados por humedad con terminación similar a los existentes.

- Si fueran afectados, se repararán los revoques exteriores símil piedra con terminación y coloración similares a los existentes.

- El nivel de terminación de todos los locales será de jaharro y fino al fieltro a la cal.

- Las canalizaciones para las cañerías y su colocación se realizarán antes de la ejecución de los enlucidos.

- Cielorrasos

Se repararán los cielorrasos que se encuentren flojos, deteriorados, con manchas de humedad, picando los sectores deteriorados y rehaciéndolos con el mismo material y siguiendo la misma línea que el existente, incluso su infraestructura de sostén, en caso de ser necesario.

- Contrapisos

La pendiente deberá acompañar a toda la superficie permitiendo el libre escurrimiento de las aguas hacia las bocas de desagües.

- Carpetas

Comprende la ejecución de carpeta impermeable de nivelación de la superficie sobre el contrapiso.

- Pisos y zócalos

En los sanitarios, (lavabos y retretes) se colocarán pisos de mosaico granítico bicapa tipo “Blangino”, color Gris Bardiglio Oscuro, de 30 cm x 30 cm.

En los sectores de duchas se colocarán pisos de porcellanato antideslizante, tipo “San Lorenzo”, Línea Pisodur de 30 cm x 30 cm, color Canazei Granito.

Los zócalos serán del mismo material de piso utilizado en cada uno de los locales con una altura de 10 cm.

- Revestimientos

Se colocarán revestimientos de cerámica esmaltada tipo “Cerro negro”, Línea Cronos, color Tiza, de 30 cm x 30 cm, la altura del mismo será hasta 2,12 m. Se colocarán 3 piezas sobre zócalo, hasta una altura de 1,06m, luego guarda  de acero tipo “A trim LISTELLO LUXOR” de 20mm y se completará con 3 piezas del mismo revestimiento hasta alcanzar la altura exigida.   Se colocará listel en el perímetro de los espejos y en todos los ángulos y terminaciones superiores y encuentros, “A trim Angulo Euro”, de acero inoxidable.

Los revestimientos se colocarán a junta recta y cerrada empastados al tono, fijándose las piezas al jaharro utilizando mezcla adhesiva en capa delgada tipo “KLAUKOL".

En correspondencia con el encuentro superior del revestimiento y el revoque se ejecutará remate con cuarta caña de acero inoxidable previamente descripta.

- Umbrales y solias

Se colocarán umbrales en granito color Gris Mara, en correspondencia con las aberturas y accesos.

- Mesada de granito

En el sector de lavabos se colocarán mesadas de granito gris mara, de 2 cm de espesor, con su correspondiente zócalo de 5 cm de altura en correspondencia al encuentro con los muros. Llevará un cierre en el frente de 15 cm de altura.

- Carpintería

Comprende todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación en obra, de la carpintería que se detalla a continuación:

El frente de placard (FP1/1.40) será Tipo Oblak de la línea Enchapada, de dos puertas corredizas, placas  de 1 1/4" de espesor enchapadas en pino para pintar en esmalte sintético, marco de chapa doblada BWG Nro 18, con sus herrajes completos. Los interiores serán de madera aglomerada de 19 mm de espesor enchapada en pino.

Se realizará la reparación y ajuste de la carpintería existente reponiendo herrajes, cerraduras, quedando en perfectas condiciones de uso.

- Duchas colectivas

Se proveerán y colocarán 33 (TREINTA Y TRES) flores de ducha metálicas, cromadas con tratamiento antisarro, las cuales contarán cada una con una llave de paso esférica de ¼ de vuelta para el accionamiento individual de cada una. La parrilla estará conformada por cañería de latón tipo hidrobronz, perfectamente sujeta al cielorraso mediante tensores y perfiles metálicos, garantizando la rigidez de la instalación a fin de prevenir roturas. Se ejecutará un circuito cerrado desde el mezclador para garantizar una presión uniforme en todas las bocas de expendio de agua.

- Pinturas

Los muros interiores se pintarán al látex para interiores, de color blanco.

La carpintería de madera se pintará con esmalte sintético mate color blanco, previo sellador.

La carpintería metálica se pintará con esmalte sintético blanco previo antióxido.

Los cielorrasos interiores se pintarán con látex para cielorrasos color blanco.

- Vidrios y espejos

Se colocarán espejos con el borde biselado, de 5 mm de espesor, de 1,30m de ancho y 64 cm de altura, se colocarán con pegamento en todos los sectores de lavabo.

      - INSTALACIONES ELÉCTRICAS  INTERIORES

            - Descripción general de la instalación

La instalación eléctrica interior se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondientes a este tipo de obra, descartando las demás.

Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

        - Recableado de la instalación existente

        - Instalación eléctrica de tomas en todos los locales de sanitarios.

        - Provisión y colocación de artefactos de iluminación y extractores en baños.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

            - Cañerías

Las cañerías a colocar serán de acero soldado, y deberán ser roscados y esmaltados interior y exteriormente, del tipo semipesado. Las uniones serán roscadas y se ejecutarán a tope en la cupla, no permitiéndose las llamadas uniones a enchufe.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Todas las cañerías se curvarán con máquina dobladora en frío, siendo el radio de curvatura como mínimo de DIEZ (10) veces el diámetro del caño. Cuando se coloquen varias cañerías en forma paralela, todas las curvas se realizarán utilizando el radio de curvatura correspondiente al caño de mayor diámetro. Se rechazará toda aquella cañería que presente pliegues en sus curvas, ocasionadas por la mala ejecución de las mismas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones en la instalación de las cañerías embutidas:

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos y en contacto directo con la tierra, o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

            - Accesorios

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas roscadas interiormente del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

            - Cajas de pase y derivación

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

El espesor de la chapa será de 1,5 mm. Las tapas cerrarán perfectamente, llevando tornillos en número y distribución necesaria para lograr un perfecto cierre. Las cajas se pintarán de color a determinar por la Inspección de la Obra. No obstante, las mismas se entregarán en obra con dos manos de antióxido al cromato de zinc. Las tapas que se colocarán en el exterior serán de dimensiones iguales a las de las cajas.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor numero de caños o conductores que lleguen a ellas.

            - Canaletas

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas serán tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

            - Conductores

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

        - Líneas seccionales.	2,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos generales 	1,5 mm²

        - Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero 	2,5 mm²

        - Derivación y retorno a los interruptores de efecto 	1 mm²

        - Línea de tomas 	2,5 mm²

            - Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple.

Serán del tipo de embutir de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "SICA HABITAT”.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra. Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda. Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico. Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

            - Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

            - Artefactos

              - Iluminación

Los artefactos de iluminación serán tipo “Tagliani” tubulares con iluminación de led de las siguientes características:

- TRES (3) Artefactos de iluminación tipo Tagliani modelo 470 de 2 x 36 w fluorescente plafón hermético,  con balastos, capacitores ,arrancadores y tubos TLD-STD completo, con kit de suspensión.

- TRES (3) Artefactos de iluminación tipo industrial con pantalla tipo Tagliani modelo 797 de 2x105 W, mas balastro electrónico Osram completo, con kit de suspensión.

- UN (1) Artefacto de iluminación tipo Tagliani línea RIMINI modelo 90 de 2 x 36 w fluorescente, balastos, capacitores ,arrancadores y tubos TLD-STD completo, con kit de suspensión.

              - Extractor

En los sanitarios se proveerá e instalará extractor para baño tipo CATA B15-plus, con carcasa plástica ABS poliéster, silencioso, diseñado para embutir en rejillas de ventilación o en conductos, con frente desmontable en color blanco brillante, de 6"= 320 m³ de extracción.

      - INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

- Descripción general de la instalación

El local sanitarios será provisto de agua fría y caliente mediante las bajadas existentes, el adjudicatario deberá realizar las conexiones desde la brida a continuación de la llave de paso existente en ambos casos (AF y AC).

Los desagües cloacales se conectarán al caño de descarga y ventilación existente. La empresa deberá confeccionar el plano correspondiente debidamente aprobado por el organismo de control de las Instalaciones Sanitarias, en un todo de acuerdo a las normas y reglamentaciones vigentes.

La instalación se ejecutará embutida, por lo que la empresa se regirá para su ejecución por las especificaciones correspondiente a este tipo de obra, descartando las demás.

- Distribución agua fría y caliente

- Bajadas de agua

Se realizarán en cañería de Latón, tipo “HIDROBRONZ” o similar (con sus respectivas llaves de paso, Válvulas Esféricas y accesorios), en los sectores de ducha, donde se encuentre la cañería a la vista y polipropileno tricapa, unido por termofusión donde la instalación sea embutida.

- Cañerías

La calidad de la cañería a utilizar será PPP (Polipropileno) tipo “HIDRO 3” tricapa, unidas por termofusión y latón tipo Hidrobronz. Las mismas se instalarán embutidas en muros y contrapisos, dentro de canalizaciones construidas a tal efecto, siendo protegidas con papel “ALFACREP” embreado.

La fijación de las cañerías se logrará mediante la colocación de grapas tipo "OMEGA" cada 1,50 m como máximo, o por medio de una aplicación de concreto.

No se permitirá la sujeción con alambres o clavos, como asimismo no se aceptará la aplicación de concreto en las piezas de libre movimiento (cambios de dirección, derivaciones, etc.).

En los cambios de dirección se utilizarán piezas especiales roscadas. En los tramos mayores de 10 m se colocarán piezas especiales para dilatación, para evitar la rotura de las mismas.

Se colocarán válvulas esféricas sectorizando la instalación sanitaria por sector, de acuerdo a lo especificado en los planos de instalaciones, independizando así el funcionamiento de los mismos.

- Duchas

La cañería de agua irá prolijamente sujeta al cielorraso y será de latón a la vista.  Cada ducha contará con una llave de paso para su accionamiento.

La parrilla de duchas estará sostenida mediante perfilería metálica apoyada en los muros perimetrales y en caso de ser necesario colgada de la estructura de techos.

Se alimentarán con agua proveniente de un mezclador ubicado en el acceso al sector, el cual contará con dos llaves esféricas de 51 mm de diámetro.

- Artefactos

Los artefactos serán de loza vitrificada de color blanco uniforme de las líneas mencionadas a continuación.

Se respetará el siguiente detalle:

          - OCHO (8) Inodoros: Serán tipo pedestal, modelo “Mónaco-N”, con depósito a codo (a mochila) con asiento y tapa de de madera laqueada. Se lo colocará directamente sobre el piso, asentado con masilla tipo vidriero y fijado mediante tornillos de bronce cromado de cabeza hexagonal, tomados a tarugos tipo "FISCHER" de 8 mm.

          - TREINTA (24) Bachas: Se proveerán y colocarán lavatorios de losa blanca bajo mesada, Tipo Ferrum línea Ariana.

          - CINCO (5) Piletas de Cocina:

Pileta simple: se colocará una simple de acero inoxidable tipo "MI PILETA" de la línea sobre mesada modelo 403E de 0.52 m x 0.37m y 20 cm de profundidad, incluso sifón de 0,050 m de PVC con tapa de inspección a rosca.

          - CINCO (5) mingitorios: Se proveerán y colocarán mingitorios tipo Roca, con su correspondiente válvula automática tipo FV Pressmatic. Los mingitorios contarán con separadores de granito gris mara.

- Accesorios de semiembutir

Los accesorios serán de loza vitrificada de color blanco, Tipo  "FERRUM" de la línea Round, de según el siguiente detalle:

          - Jaboneras:

            - Jaboneras chicas en sector de lavabos y piletas.

            - Jabonera grande en sector de duchas individuales

          - Portarrollos: Una en cada retrete

          - Perchas: Una en correspondencia a cada ducha individual y en baños generales en los sectores donde se especifican en ele plano correspondiente.

- Grifería

En cada uno de los baños se colocará grifería tipo "FV", línea Monocomando / 92 Smile, cromado en los siguientes artefactos:

          - Lavabos: Juego monocomando para lavatorio. Desagüe con tapita incluidos

          - Pileta de cocina: Monocomando tipo “FV” modelo Swing.

          - Pico de lavarropa: llave de ¼ de vuelta Fv Allegro.

- Robinetería

Llaves de paso: Llave de paso de PPP (Polipropileno) esférica de ¼ de vuelta reforzada para cañerías de PPP. Se colocará un juego de llaves por cada local sanitario.

- Sopapa

          - Para pileta de cocina de bronce cromado, o acero inoxidable de ø 0,050 m (completa).

          - Para bañera de bronce cromado de ø 0,038 m salida horizontal (completa).

- Desagües cloacales

              - Cañerías

Se utilizarán caños de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT, aprobada por ex O.S.N., y que responda a las Normas IRAM, del diámetro que corresponda, acorde a la ubicación y finalidad de la construcción, igual que todos los accesorios, como por ejemplo curvas, ramales, etc.

              - Bocas de acceso

Serán de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT de 20 cm x 20 cm, asentadas sobre terreno firme y calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente marco y tapa en bronce cromado, con doble cierre hermético y con cuatro tornillos de fijación.

              - Piletas de piso

Serán de Polipropileno sanitario tipo O´Ring tipo AWADUCT de 15 cm x 15 cm de ø0.063, 20x20 de ø0.063m,  y 20x20 de ø0.110m según corresponta,  asentadas sobre terreno firme, calzadas con hormigón de cascotes, con su correspondiente sobrepileta, de material de mampostería con marco y reja en bronce cromado, con cuatro tornillos de fijación. Se deberá colocar una pileta de piso para el desagüe pluvial del patio de servicio.

NOTA

La Empresa Adjudicataria, previo a la iniciación de las tareas, deberá presentar ante la Inspección de Obras (oficina de Materiales del Colegio Militar de la Nación) UN (1) libro triplicado para órdenes de servicio y comunicación con el Inspector de Obras, la nómina del personal que va a realizar las tareas, el comprobante de ART y la nómina de personal asegurado. De no cumplir con lo anteriormente expuesto, el Adjudicatario no estará autorizado a iniciar las obras.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 70 (SETENTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

RENGLÓN Nro 05:

Remodelación de local sanitario perteneciente Casino de Oficiales del Colegio Militar de la Nación

Objeto: Remodelación integral del local sanitario Nro 44 del Edificio Nro 33 del Casino de Oficiales del Colegio Militar de la Nación,  a fin de ofrecer las condiciones óptimas de salubridad y habitabilidad para el personal.

El local sanitario cuenta con una superficie total aproximada de 4,50m2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Trabajos Preliminares:

  - Demolición:

    - Retiro de piso y revestimiento completo.

    - Demolición de la totalidad de los revoques bajo revestimiento y revoques aglobados y afectados por los trabajos a realizar.

    - Demolición de pisos existentes.

    - Retiro de la totalidad de artefactos sanitarios existentes (Inodoros, mingitorios, griferías, etc).

    - Retiro de desagües secundarios completos y cañerías de conducción de agua hasta la conexión a la red existente.

    - Retiro de artefactos de luz y cableado.

    - Retiro de la totalidad de escombros generados por la obra en general.

  - Albañilería y afines:

    - Se deberán reconstruir todos los revoques afectados por las demoliciones, teniendo en cuenta que deberán quedar perfectamente aplomados.

    - Una vez colocadas las cañerías de desagües cloacales, se deberá reconstruir el contrapiso y posteriormente se ejecutará una carpeta de concreto con su correspondiente aislación hidrófuga. El contrapiso deberá contar con la pendiente necesaria hacia la pileta de patio para evitar acumulaciones de agua.

    - En el local sanitario, se colocarán TRES (3) hiladas en elevación de cerámica tipo Cortines de 40x40 línea Aconcagua, color Terracota. El solado será en la misma tonalidad y tipo. Luego de las TRES (3) hiladas, se colocará un Listel guarda de acero inoxidable tipo Atrim, línea Listello Emperador de 10mm como guarda y separación para las siguientes DOS (2) hiladas de cerámica tipo Cortines lína Aconcagua color Marfil . Para los encuentros en todas las esquinas se utilzarán tapacantos tipo Atrim línea Terminación Esplendor de 10mm (a 90°). En el sector Ducha, se colocará una hilera más bordeando las tres paredes perimetrales.

    - Se deberá proveer y colocar un espejo de 80x80 en coincidencia con el lavatorio, el cual contará con sus bordes biselados y el contorno estará constituído por el mismo guardacantos metálico que se utiliza de terminación para el resto del baño.

  - Pintura y carpinterías:

    - Se pintarán los muros con pintura tipo Albalatex SATINADO Sistema Tintométrico color Lino Claro (61yy 89/040) en muros desde la terminación del revestimiento cerámico hasta el cielorraso. Para la ejecución de dicho trabajo se deberá previamente, rasquetear y lijar la superficie, se aplicará enduido plástico en la totalidad de la superficie, se relijará y se aplicará imprimación fijadora al agua. La terminación será con dos a tres manos de pintura.

    - La Puerta de acceso al local sanitario se masillará, lijará y ajustará, previo al pintado con esmalte sintético color blanco satinado, al igual que los marcos, misma tarea se realizará para el ventiluz, a su vez, en caso de ser necesario, se deberán reemplazar los vidrios (por rotura o falta de uniformidad).

    - El cieloraso se pintarán con pintura látex tipo Albalatex cielorrasos color blanco.

  - Instalación sanitaria:

    - La instalación sanitaria del sector a remodelar se hará completa (desagües cloacales primarios y secundarios hasta la conexión a la red existente). Para la instalación cloacal, se utilizarán cañerías de polipropileno sanitario tipo AWADUCT unidas por junta elástica O´Ring. Se colocará 1 pileta de patio de 10x10.

    - La instalación de agua se conectará a la red existente, desde donde se colocará una llave de paso tipo FV cromada, quedando como corte general del local. Asimismo, para la provisión de agua caliente, se deberá proveer y colocar un termotanque eléctrico de 55L tipo Saiar, en sector a definir en obra. Dicho termotanque deberá contar con su correspondiente llave térmica de corte y llave de paso en la entrada de agua fría para corte de agua.

    - Se renovarán la totalidad de los artefactos sanitarios, los cuales respetarán el siguiente detalle:

  - Inodoro: 1 Inodoro con depósito a mochila de loza blanca tipo Roca Mónaco, con su correspondiente asiento de madera, tapa y accesorios completos.

  - Lavabo: Se deberán proveer y colocar UN (1) lavatorio con pie tipo Roca Mónaco, el cual contará con grifería tipo FV Allegro.

  - Accesorios: 1 portarrollo con rodillo y un perchero, 1 toallero y 2 jaboneras (ducha y lavabo).

  - El sector ducha contará con sopapa cromada y grifería con transferencia y flor tipo FV Kansas Monocomando.

  - Instalación eléctrica:

    - La instalación eléctrica se ejecutará embutida. El adjudicatario deberá realizar la presentación ante el Ente Regulador respetando las normas exigidas y obtener la aprobación previa del proyecto constructivo, debiendo cumplir todos los materiales a utilizar con las normas constructivas establecidas por dicho Ente.

    - Las instalaciones eléctricas a ejecutar son las siguientes:

  - Se deberán retirar los cables y elementos existentes y recablear la instalación por completo. En caso de estar en buen estado de conservación, se reutilizarán las cañerías y bocas de iluminación existentes.

  - Se deberá ejecutar un tablero eléctrico en el exterior del local sanitario, el cual contará con su correspondiente llave térmica y disyuntor.

  - El local sanitario deberá contar con DOS (2) artefactos de iluminación tipo Tagliani, un plafón para el centro y un aplique sobre el espejo. Asimismo, contará con una dos teclas de corte y un toma sobre el lavatorio tipo SICA color blanco.

Previo a la iniciación de los trabajos, el adjudicatario deberá presentar para su Visación (V B) por la Inspección de Obra, los planos y cortes de las instalaciones, los cuales deberán ajustarse a la documentación presentada en la oferta. En estos planos se indicará la ubicación de los tomas de alimentación, tableros, trazado de cañerías y conductores, distribución de centros y brazos de luz, tomacorrientes, llaves, etc. y además, los elementos inherentes a las instalaciones contratadas, con especial indicación de diámetros, secciones y cantidad de conductores, potencias y características importantes de los mismos. Asimismo deberá adjuntarse memoria descriptiva de las instalaciones y plano de tablero.

A la terminación de los trabajos, se presentarán los planos "Conforme a Obra", utilizando los signos y colores convencionales, siendo estos planos requisito indispensable para la recepción provisional de la obra.

- Cañerías

Las cañerías a colocar serán de PVC rígido.

La longitud máxima de cañería, sin caja de pase, será de 15 m. Se excluye el uso de curvas, aceptándose únicamente en los casos autorizados por la Inspección de la Obra, en los cuales se deberá emplear la misma calidad que la especificada en los caños.

Las canalizaciones de luz y baja tensión se ejecutarán siempre en cañerías independientes unas de otras, constituyendo instalaciones separadas.

Los diámetros de las cañerías, responderán a la Tabla de Conductores con Aislación Termoplástica de la Reglamentación para Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Argentina de Electrotecnia.

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, en el punto del cruce deberán estar provistas de enchufes especiales que permitan el movimiento de las mismas, asegurando la perfecta continuidad metálica y aislación del conjunto, a cuyo efecto se deberá soldar un conductor desnudo de sección adecuada y longitud necesaria, para conectar los extremos de las canalizaciones a ambos lados del enchufe.

En los casos en que los caños deban colocarse embutidos en los pisos o que la cañería forme el clásico sifón, los mismos serán del tipo hierro galvanizado.

Las cañerías a embutirse en la mampostería, irán alojadas en canaletas abiertas en la misma, con herramientas apropiadas y personal idóneo, a fin de evitar roturas innecesarias. La colocación se realizará antes de la ejecución de los enlucidos de las paredes.

- Accesorios:

Para la unión de las cajas con la cañería se emplearán conectores metálicos.

Para la unión de los caños entre sí, se emplearán cuplas  del mismo material.

Los ganchos para centros serán de hierro esmaltado negro de forma en "U" con extremos roscados, y cada uno de ellos con contratuercas del mismo material. El diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.

- Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de efectos, derivaciones, pasos o inspecciones serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltados interior y exteriormente, de tipo semipesado.

Las cajas para brazos y centros serán octogonales chicas (de 75 mm de diámetro), para dos caños y/o cuatro conductores que entren en la misma, y octogonales grandes (de 90 mm de diámetro) para cuatro caños u ocho conductores como máximo.

Las cajas para llaves y tomacorrientes, serán rectangulares (de 55 x 100 mm) hasta dos caños y/o cuatro conductores, y cuadradas (de 100 x 100 mm) con tapa de reducción para mayor número de caños o conductores que lleguen a ellas.

- Canaletas:

Conocido el recorrido, número y diámetro de los caños a instalar, se procederá a efectuar el calado de las canaletas, cuidando que las mismas ocasionen el menor deterioro posible. La profundidad de las mismas será tal que admitan un espesor de revoque de 10 mm como mínimo. El ancho de la canaleta se calculará para dejar un espacio mínimo de 6 a 10 mm entre caños.

- Conductores:

Serán de cobre electrolítico, con aislación no propagante de la llama, con un coeficiente de conductibilidad del 98 %, construido bajo Normas IRAM.

Las uniones o empalmes de las líneas nunca deberán quedar dentro de las cañerías, sino que se practicarán en las cajas de salida, inspección y derivación.

Las uniones se ejecutarán por entrelazamiento reforzado, y llevarán una capa de cinta aisladora tipo plástica, que restituya el nivel de aislación original del conductor.

En todos los casos, los conductores se colocarán con colores codificados (Normas IRAM) a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización o para permitir una rápida inspección o control de la instalación.

El conductor de puesta a tierra recorrerá la totalidad de las cañerías, será del tipo aislado, de 2,5 mm² de sección, de color verde amarillo.

Se respetarán las siguientes secciones mínimas:

Líneas seccionales: 2,5 mm²

Líneas de circuitos para usos generales: 1,5 mm²

Líneas de circuitos para usos especiales y/o conexión fija, directa e independiente al tablero: 2,5 mm²

Derivación y retorno a los interruptores de efecto: 1 mm²

Línea de tomas : 2,5 mm²

Llaves de efecto

Se entiende por llaves de efecto, a las de 1, 2 y 3 puntos, de 1 punto y toma simple y combinación simple. Serán del tipo a la vista, de la mejor calidad. El mecanismo, que se accionará a tecla, deberá ser de corte rápido, con contactos de plata sólidos y garantizados para intensidades inferiores de 5 amperios, de tipo "Teclastar" estándar.

Las partes metálicas serán de bronce o cobre reforzado, siendo los contactos elásticos.

Las tapas para llaves de efecto, serán de baquelita de diseño estándar de buena calidad y color a determinar oportunamente por la Inspección de Obra.

Las llaves de efecto se colocarán perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejándolas de un largo que permita su revisación cómoda.

Los tornillos de fijación de las cajas a los elementos serán con cabeza de baquelita del mismo color que las tapas.

Los tomacorrientes estarán acondicionados para admitir cargas de hasta 10 amperios en 220 voltios, siendo las partes metálicas de bronce o cobre reforzado, y el contacto elástico.

Los tomacorrientes se equiparán con contacto de puesta a tierra, bajo Norma IRAM Nro 2071.

- Puesta a tierra de la instalación

La totalidad de la cañería metálica, soportes, tableros y en general toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto y en forma independiente deberán conectarse mediante cable adecuado de sección según normas. Serán puestos a tierra en el tablero general, conjuntamente con el neutro y en forma tal que no puedan aislarse por casualidad sino por medio de herramientas especiales.

Se deberá cumplir con las normas VDE 100, especialmente en lo que se refiere a tensiones de paso y de contacto.

PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de 30 (TREINTA) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la obra.

# Text boxes

Sector a intervenir