ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: Reparación de DOS (2) bombas de 40HP cada una, de UNA (1) bomba de 30HP y ejecución de tablero de comando.

RENGLON Nro 1: REPARACIÓN DE BOMBAS Y EJECUCIÓN DE TABLERO DE COMANDO.

Reparación de DOS (2) bombas sumergibles 40 HP:

- Desarme de bomba y motor.

- Provisión y colocación de motor nuevo.

- Reparación de conjunto (turbina y bomba) que incluye: cambio de álabe en todas las celdas, acoples y centradores, incluso reemplazo de chaveteras.

- Provisión y colocación de 30 metros de cable sumergible de 4x16mm2.

- Reemplazo de cañería existente por caños SCH40 de ø6”, incluso curva y accesorios completos.

- Provisión y colocación de bridas nuevas en acero 105.

- Provisión y colocación de espárragos nuevos.

Reparación de UNA (1) bomba sumergible de 30 HP:

- Extracción de bomba a 60m de profundidad.

- Desarme de bomba y motor

- Provisión y colocación de motor nuevo.

- Reparación completa de conjunto (turbina y bomba).

- Provisión y colocación de 60 metros de cable sumergible de 4x16mm2.

Ejecución de UN (1) Tablero de impedancia para 40hp:

- Provisión y colocación de los siguientes materiales:

  - Llave general tetrapolar de 125A.

  - 1 impedancia con 4 porcentaje y térmico general.

  - 1 amperímetro

  - bornera

  - Gabinete de chapa Nro 18 de 0,80mx0,60m x 0,45m de profundidad.

  - 2 contactores (automático y flotante)

  - Llave de comando (automático/manual)

  - Temporizador

  - Llave de comando.

- PLAZO DE OBRA:

El Plazo Total de Obra será de TREINTA  (30) días corridos a partir de la orden de servicio de iniciación de la Obra.