RENGLON NRO 1: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN,  LIMPIEZA Y HABILITACION DE CALDERA SALCOR CAREN SK 160.

- Desarmado, limpieza, reparación y mantenimiento de conjunto caldera.

- Calibración de válvulas de seguridad (certificación por Ingeniero COPIME).

- Control y reparación de bombas de alimentación.

- Control, reparación y limpieza de tanque de abastecimiento de agua a las calderas. (Control de sistema automático de carga y abastecimiento – sistema de flotantes automáticos)

- Habilitación de la misma por parte de la Autoridad Provincial competente (ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – Resolución Nro 231/96 y sus modificatorias / Disposición Nro 4/99)

- Entrega de certificado de habilitación.

- Armado del conjunto.

- Puesta en servicio.

- Toda otra actividad que sea necesaria ejecutar y no se encuentre especificada que aseguren un perfecto funcionamiento del sistema de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.

- El material de reemplazo deberá ser nuevo de primera calidad y presentarse en su envase original cerrado para el control de calidad.

- El material reemplazado quedara en poder del INSTITUTO para su posterior disposición.

- El retiro de residuos generados por la obra, será a cargo del adjudicatario.

- Garantía de obra, según las disposiciones legales vigentes.

- Observaciones: El plazo de ejecución comienza a partir del inicio del mantenimiento, autorizado por la Sec Const.

- Mantenimiento mensual de caldera durante DOCE (12) meses, con todo lo necesario para el perfecto funcionamiento.

RENGLON NRO 2: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN,  LIMPIEZA Y HABILITACION DE CALDERA FAINSER FA 200

- Desarmado, limpieza, reparación y mantenimiento de conjunto caldera.

- Calibración de válvulas de seguridad (certificación por Ingeniero COPIME).

- Control y reparación de bombas de alimentación.

- NO SE DEBERÁ ALTERAR NI MODIFICAR LOS SISTEMAS DE CONTROL, SEGURIDAD Y ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- Habilitación de la misma por parte de la Autoridad Provincial competente (ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – Resolución Nro 231/96 y sus modificatorias / Disposición Nro 4/99)

- Entrega de certificado de habilitación.

- Armado del conjunto.

- Puesta en servicio.

- Toda otra actividad que sea necesaria ejecutar y no se encuentre especificada que aseguren un perfecto funcionamiento del sistema de acuerdo a las normas de seguridad vigentes.

- El material de reemplazo deberá ser nuevo de primera calidad y presentarse en su envase original cerrado para el control de calidad.

- El material reemplazado quedara en poder del INSTITUTO para su posterior disposición.

- El retiro de residuos generados por la obra, será a cargo del adjudicatario.

- Garantía de obra, según las disposiciones legales vigentes.

- Observaciones: El plazo de ejecución comienza a partir del inicio del mantenimiento, autorizado por la Sec Const.

- Mantenimiento mensual de caldera durante DOCE (12) meses, con todo lo necesario para el perfecto funcionamiento