RENGLÓN Nro 1: MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) TANQUES DE AGUA

Objeto: Mantenimiento y reparación de CUATRO (4) tanques de agua con planchuela de 10mm, de forma cilíndrica con UN (1) casquete curvo cada uno. Para los pabellones A y B del Colegio Militar de la Nación.

Detalle de trabajo:

- Fabricación de Cilindro de placa de 10mm de espesor x 2,9mts de largo con radio de 120mts.

- Fabricación de casquete de una sola pieza en placa metálica de 10mm. (curvo).

- Punteado de casquete en cilindro.

- Armado de tanque prefabricado.

- Hacer brida de ingreso.

- Cilindrar placa de ¼.

- Colocar anillo (brida).

- Fabricar tapa ciega.

- Colocar tornillos de acero de cierre.

Plazo de ejecución: 30 días corridos