RENGLON NRO 1:POSTE METÁLICO PARA LECTORA DE TARJETAS P/NTEMPERIE

- Tipo: Genérico.

- Construcción: metálico con terminación en pintura epoxi.

- Altura: 1,2m.

RENGLON NRO 2: TARJETA DE EXPANSION DE 2 LÍNEAS EXTERNAS Y 8 LÍNEAS  INTERNAS ANALÓGICAS (TIPO PANASONIC KX-TE82480)

- Tipo: PANASONIC KX-TE82480.

- Características: líneas regulares (analógicas).

- Cantidad de líneas externas: 2.

- Cantidad de internos: 8.

- Compatiblidad: con KX-TES824AG

RENGLON NRO 3: TARJETA DE EXPANSION DE 3 LÍNEAS EXTERNAS Y 8 LÍNEAS  INTERNAS ANALÓGICAS (TIPO PANASONIC KX-TE82483)

- Tipo: PANASONIC KX-TE82483.

- Características: líneas regulares (analógicas).

- Cantidad de líneas externas: 3.

- Cantidad de internos: 8.

- Compatiblidad: con KX-TES824AG

RENGLON NRO 4: CAMARA FOTOGRAFICA

            - Bolso de transporte

            - Memória sd 16 GB

Características Generales:

- Sensor CMOS APS-C (22.3 X 14.9 mm) de 18 megapíxeles reales que permiten una resolución máxima de 5.184 x 3456 pixeles.

- Pantalla LDD táctil de 3” completamente articulad a (360 grados)

- 9 puntos de enfoque, 9 diagonales.

- Sensibilidad ISO mínima 100 y máxima de 25600

- Velocidad mínima de obturación 1/4000 y 30 en modo bulb.

- Video full hd 1080p a 30, 25 y 24 fps con auto enfoque durante toda la grabación

- Batería de larga duración : 470 disparos.

- Modo time lapse y HDR

- Procesador DIGIC 5 que permite hasta 5 fotografías por segundo y una mejor respuesta en situaciones de baja luz.

- Sistema hibrido de foco en video: auto foco y manual.

RENGLON NRO 5: VIDEO CAMARA SONY PXW- X70

- Caracteristicas Generales

VIDEO CAMARA SONY PXW – X70

BOLSO DE TRANSPORTE

  - Camcorder definitivo de tamaño reducido con XAVC 4K (QFHD) y MPEG HD2)

  - Funciones de red, incluida la plataforma Ustream y la transmisión QoS*

### Sensor CMOS Exmor R tipo 1,0 para conseguir una asombrosa calidad de imagen

  - Alta sensibilidad y fantástica resolución con 14,2 millones de píxeles efectivos ofrece llamativos detalles y colores, incluso en condiciones de poca iluminación.

  - Óptica Carl Zeiss Vario-Sonnar T

  - La lente dispone de un zoom óptico de 12x, que puede ser aumentada a 24x zoom de la imagen al tiempo que mantiene claro con resolución completa gracias a su tecnología de resolución. Zoom es posible doblar rendimiento en cualquier punto con un extensor digital hasta 48x.

### Compacto, ligero camcorder XDCAM adaptable cargado con funciones profesionales

  - El PXW-X70 pesa menos de 1,4 kg, incluyendo el asa unidad XLR, batería (NP-FV70), parasol de objetivo y ocular de gran tamaño. ofrece interfaces profesionales, como 3G-SDI y salida HDMI conectores XLR x2 asa además de una unidad con palanca de zoom. Otras características profesionales se incluye un anillo de objetivo manual que puede controlar el zoom y el enfoque ergonómico muy intuitivo palma empuñadura con gran palanca de zoom, dos ranuras para tarjetas de memoria SD para realizar copias, simultáneo y grabación en relé, y un filtro ND conmutable de tres niveles.

RENGLON NRO 6: CPU PC INTEL 17

Caracteristicas:

- Microprocesador : 17 – 7700 3.6 GZ S1151

- Disco rigido : 1 TB

- Motherboard :MSI/GIGABYTE H 110 DDR4

- Memoria RAM:  8 GB

- Placa de video:  intel HD

- Placa de sonido: Audio HD

- Gabinete: Kit Black y fuente de 500 W

- Perifericos: teclado, mouse y parlantes

- Puerto USB : 3.1 y 2.0

RENGLON NRO 7: MONITOR FULL HD VIEWSONIC

Caracteristicas:

- Modelo: VX2257 MHD

- Tipo: monitor gamer LED TN 75 Hz

- Display : 22” 16:9 wide

- Resolucion : 1920 x 1080 full HD

- Color: 16.7 millones

- Conexiones: entradas display port/VGA/HDMI

RENGLON NRO 8: TRACTOR POTENCIA 20HP

Caracteristicas:

- Tractor Agrale 575,4 compact, doble traccion, motor MWM D2294

- Potencia 75 CV a 2400rpm

- Toma de fuerza independiente de 540 a 2000 rpm

- Frenos a discos en baño de aceite

- Transmision sincronizada 10 marchas adelante / 10 marchas atrás, inversor de marcha accionamiento mecanico

- Direccion hidroestatica

- Levante hidraulico de 3 puntos cat II – capasidad de levante hidraulico 2000kg

- Control remoto 2 valvulas (2 vias)

- Arco de proteccion ROPS con techo solar

- Neumaticos delanteros 7.0x18 / traseros 14,9 – 24

RENGLON NRO 9: DESMALEZADORA

Caracteristicas:

- Desmalezadora doble helice ATD 8300

- Ancho de corte 3 mts

- Caja de transmision con engranajes helicoidales

- Transmision por correa desde la caja para hacia la bancadas de las helices

- Cuchillas de hierro forjado

- Ruedas traseas limitadoras de altura de corte

- Estructura reforzada

- Pintura epoxy

- Enganche para tractor agrale 575.4 compact

RENGLON NRO 10: HIDROLAVADORA

Presión de trabajo máx. (bar/Mpa): 145/14,5.

Volumen transportado máx.: 500 Lts/hora.

Voltaje: 220V.

Potencia conectada: 2,1kW.

Rendimiento de superficie: 40 m2/hora.

Peso (sin accesorios): 14kg.

Dimensiones (largo x Ancho x Alto) (mm): 345 x 424 x 875.

Enrollador de mangueras de alta presión.

Manguera de alta presión de 8 mts.

Motor refrigerado por agua.

Filtro de agua integrado.

Adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4

Filtro de agua externo.

Marca y modelo sugerido: KARCHER K5 PREMIUN

RENGLON NRO 11: HELADERA

Características:

- Capacidad: 424 lts

- Tipo de enfriamiento: No Frost y descongelamiento automático en refrigerador

- Estantes para colocar botellas

- Estantes rejillas removibles

- Compartimiento 0º , especial para  fiambre y lácteos

- Crisper de frutas y verduras de acrílico cristal de alta resistencia

- Eficiencia eléctrica : A

Medidas:

- Altura : 188,8 cm

- Ancho 67.1 cm

- Profundidad : 76

- Peso 91 kg

RENGLON NRO 12: COMPRESOR

Caracteristicas:

# Marca sugerida

# Modelo: Compresor 2.24L

# Articulo: G280 1K

# Accesorios: Con KIT (Pistola de pintar/inflar, manómetro y manguera espiralada)

# Potencia: 2 HP

# Alimentación: 220 VCA 50 HZ

# Motor: 1,5 KV

# Velocidad: 2.850 RPM

# Tanque: 24 L

# Presión: 8 Bares

# Rendimiento: 200 L/min

# Peso: 27 Kg

# Dimensiones: 600x280x620 mm

RENGLON NRO 13: COLIMADOR

Epecificación:

Colimador para calibre de 22 hasta 50 cal

12 y 20 Ga escopet

RENGLON NRO 14: AIRE ACONDICIONADO 9000 FRIGORIAS

- Sistema split para posicion horizontal en el techo

- Control remoto multifuncional con display LCD

- Time programable de 24 hs

- Compresor de alta eficiencia

- Bajo nivel sonoro

- Aletas hidrofilicas tipo anticorrosibo

- Proteccion contra falta o intervencion de fase electrica

- Autostart de corte de luz

RENGLON NRO 15: AIRE ACONDICIONADO 6000 FRIGORIAS

- Enfriamiento eficiente

- Capacidad de frio 6000 kcal/h

- Circulacion de aire 1100 m3 / h

- Consumo em frio 2640 w y calor 2680 w

- Bajo consumo electrico control remoto com display

- Bajo nivel sonoro

- Facil mentenimiento , com filtro de aire one touch com facil desmonte y lavado con auto swing.

- Control inteligente de modo automatico

- Caudal de aire en fluctuante y fija

- Em modo calecfaccion el ventilador debe arrancar cuando el equipo tome temperatura

- Funcion nocturna

- Deshumidificacion

RENGLON NRO 16: AIRE ACONDICIONADO 3200 FRIGORIAS

- Enfriamiento eficiente

- Capacidad de frio 3200 kcal/h

- Circulacion de aire 530 m3 / h

- Consumo em frio 1200w y calor 1270 w

- Bajo consumo electrico control remoto com display

- Bajo nivel sonoro

- Facil mentenimiento , com filtro de aire one touch com facil desmonte y lavado con auto swing.

- Control inteligente de modo automatico

- Caudal de aire en fluctuante y fija

- Em modo calecfaccion el ventilador debe arrancar cuando el equipo tome temperatura

- Funcion nocturna

- Deshumidificacion

RENGLON NRO 17: MICROMOTOR NEUMATICO DE 5000 A 20000 RPM Y CONTRA ANGULO

Micromotor:

- Estabilidad em numero de revoluciones.

- Adaptable a cualquier contra angulo o pieza de mano recta com sistema INTRA.

- Regulacion del numero de revoluciones em marcha o contra marcha.

- Giro de 360 º

Contra angulo:

- Montado sobre cuatro rodamientos a bolillas

- No quita potencia al micromotor autoclavable hasta 135º

RENGLÓN NRO 18: CAVITADOR NEUMATICO GEMA KMD

- Movimiento eleptico de la punta, ideal para la eliminacion de calculo

- Spray de refrigeracion que proporciona uma temperatura pareja y constante.

- Frecuencia: 2300 – 8000 hz

- Debe contar com tres insertos y grantia

RENGLÓN NRO 19: KIT DE RECEPTOR Y TRANSMISOR

- RECEPTOR: Tipo de señal: PAL / NTSC. Señal Transmitida: Audio / Video. Alimentaciòn 12Vcc, Corriente 300Ma, Frecuencia 1.2 Ghz

- TRANSMISOR: Metálico, con ranuras para amurar. Dip Switch de 4 canales para la selección de frecuencia. Frecuencia de Recepción 1.2 Ghz. Alimentacion 12 VCC, Corriente 500mA

RENGLÓN 20: FUENTE SWITCHING

- 12Vcc 1A y Conector de Alimentación Divisor 1 a 4 Plug universal.

RENGLÓN 21:NIVEL ÓPTICO

- Función a prueba de golpes

- Estructura sellada para el uso en cualquier clima

- Exclusivo Campo magnético cerrado, Compensador magnéticamente -humedecido.

- Nivel preciso y de alto rendimiento 32x aumentos. Esta es nuestra óptica más precisa y se asegura el resultado será en segundos lugar a ningunos. Resitente al polvo y la suciedad.

- Desviación por doble KM de nivelación 1.0mm

- Limbo Graduado en 360º

- Precisión Kilométrica 1mm

- Longitud del Telescopio 190 mm

- Imagen Real Directa

- Aumentos 32X

- Diámetro del Objetivo 38mm

- Campo de Vista 1°20'

- Enfoque Mínimo 0.50mt

- Multiplicador Constante 100

- Constante Adicional 0

- Rango de Compensación +/-15'

- Precisión medida compensador +/-0.5”

- Sensibilidad 8'/2mm

- Peso total del Instrumento 1.55 Kg.

- Horiz.circle-reading 1°or 1 gon

ACCESORIOS

Estuche de fibra de vidrio.

Llave de corrección

Tapa lente 01 Plomada de gravedad

Bolsa de silica contra la humedad

Manual de instrucciones

Trípode de Aluminio 01

Mira de Aluminio de 5 Mtrs

RENGLÓN 22: SWITCH 24 BOCAS GIGABIT RACKEABLE CAPA 2 ADMINISTRABLE

- Tipo: .

- Puertos: 24 gigabit RJ45

- Construcción: montaje p/rack

- Fuente: incluida

- Administrable: Si por linea de comando

RENGLÓN 23: KIT PANEL DE ALARMA CON TECLADO LCD Y TRANSFORMADOR

- Tipo: DSC POWER 1832 con teclado PK5500

- Zonas: 8 zonas en el panel ampliable hasta 32 zonas cableadas y 32 zonas inalámbricas

- Salidas PGM: 2 expandibles a 14 (PC5204, PC5208)

- Particiones: 4

- Memoria: 500 eventos

- Programación: Por plantillas

- Códigos de usuario: 72

- Teclados: Hasta 8 supervisados

- Salida con alarma audible: 12VCC 3 A

- Comunicador: Digital con soporte para formato de comunicación SIA y CONTACT ID ampliable a TCP-IP

- Teclado: Incluye teclado LCD tipo DSC PK5500

- Accesorios: Incluye gabinete metálico y transformador

- Compatibilidad: Con módulo expansor de zonas DSC PC5108.

RENGLÓN 24: KIT PORTERO ELÉCTRICO 1 BOTÓN (TIPO COMMAX)

- Tipo: COMMAX DP201

- Sistema: Full Duplex

- Alimentación: 220 CVA sólo en el teléfono

- Distancia: 120m promedio

- Frente: De exterior con pulsador y led

- Cableado: 1 par entre teléfono y frente

- Salida: Contacto seco.

RENGLÓN 25: CANAL DE TENSIÓN DE 5 TOMAS C/TÉRMICA P/RACK

- Tipo: Genérico

- Cantidad de tomacorrientes: 5

- Protección: Llave térmica

- Formato: Para rack

RENGLÓN 26: MONITOR 20” LED

- Monitor TFT / LCD / LED para diseño gráfico (20” o más)

- Código ETAP: MN-007

- Tamaño de la pantalla visible medido en diagonal: No inferior a 20” y no superior a 20,5”

- Interfaz de conexión adicional: HDMI.

RENGLÓN 27: CENTRAL DE CONTROL DE CCTV C/4 SALIDAS DE VIDEO P/RACK HD 500GB CON SOFTWARE DE MONITOREO

- Tipo: GEOVISION CONTROL CENTER

- Sistema operativo: Windows 64 bits

- Disco rígido: 500GB o superior

- Microprocesador: Pentium 4, 3.0 GHz con HT o superior

- Memoria RAM: 2 canales duales de 1 GB(2 GB total) o superior

- Placa de video: FireMV 2400 Video Card con salida de video para CUATRO(4) monitores o superior

- Periféricos: 4 USB X 2.0 o más, mouse óptico, teclado, parlantes y gabinete del rack

- Software incluido: GEOVISION CONTROL CENTER con discos de instalación

- Llave electrónica: Interna GV-USB Dongle incluida.

RENGLÓN 28: MAXI DVR 16CH 400X100CPS HD1TB COMPLETA RACKEABLE

- Tipo de placa capturadora: GEOVISION GV-1120 PCI 16CH

- Sistema operativo: Windows de versión 64-bit oculto

- Disco rígido: 1TB o superior

- Periféricos: 4 USB X 2.0 o más, mouse óptico, teclado, parlantes y gabinete para rack

- Entradas de video: 16 canales con conector BNC

- Entradas de audio: 16 canales con conector RCA

- Salida de TV: Conector RCA

- Velocidad de grabación a la resolución CIP 100 cps(PAL)

- Velocidad de visualización: Full D1, Half D1, CIF

- Formato de compresión: Geo MPEG4, Geo MPEG4 (ASP), Geo H264, Geo H264 v2

- Soporte de tarjeta: GV-NET y GV-NET/IO

- Soporte: De GV-Hybrid

- Compatibilidad: Con sistemas GEOVISION

- Software: Discos incluidos

RENGLÓN 29: RACK 19” MURAL 15UN PROF 660MM C/PUERTA DELANTERA C/ACRÍLICO

- Tipo: rack 19” (según normal dim 41494-7)

- Unidades: 15

- Profundidad: 660mm

- Materiales: Acero laminado calidad SPCC con pintura en polvo de poliester termoconvertible

- Color: Negro

- Puerta frontal: Acero doble decapado de 1mm con acrílico transparente y cierre falleba

- Techo y piso: Premecanizado para sistema de ventilación y entrada de cables.

RENGLON NRO 30: MUEBLE LAVADERO CON BACHA

Bacha a izquierda;

Medidas: 75 x 45 x 80 cm;

Color: blanco;

Material: fibra reforzada y mdf;

Salida de desague: 1,5".

RENGLON NRO 31: ALACENA

material: aglomerado enchapado en melamina;

color: blanco;

medidas: 100 x 60 x 32 cm;

material bisagras: metal;

material tiradores: plástico;

color puertas: blanco.

RENGLON NRO 32: TERMOTANQUE ELÉCTRICO

Capacidad: 55 litros;

Diámetro: 451mm;

Alto: 580mm;

Alimentación: eléctrica;

Selector de temperatura;

Consumo: 1680w;

De colgar.

RENGLON NRO 33: TERMOTANQUE ELÉCTRICO

Capacidad: 85 litros;

Diámetro: 51cm;

Alto: 91cm;

Alimentación: eléctrica;

Selector de temperatura;

Consumo: 2000w;

De colgar.

RENGLON NRO 34: CALEFACTOR

Tipo de estufa: Calefactor

Potencia máxima: 5000kcal/h

Tipo de alimentación: A Gas